СТЕКАТЕЛЬ - ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Стекатель расположен за задним лонжероном стабилизатора и закрывает зону стыка стабилизатора с килем.

Конструкция стекателя показана на рис. 1. Стекатель состоит из передней и хвостовой частей.

Передняя часть крепится болтами к заднему лонжерону стабилизатора и к хвостовым частям киля и стабилизатора.

Передняя часть стекателя - металлической конструкции, состоит из шпангоута 19, верхних и нижних балок, верхней панели 6, поясов 23 и 25, пластин 27 и стоек 24. На верхней панели имеются два люка, закрытых крышками 5 и 7. В передней части стекателя имеется антенна.

Хвостовая часть стекателя крепится к передней части болтами по шпангоутам 18 и 19. Для доступа к стыковочным узлам в хвостовой части имеются колодцы, закрытые крышками 29.

Хвостовая часть - композиционная, состоит из панелей средней части 8 и 14, панелей законцовки 9 и 12, надстройки 15, металлических шпангоутов 13 и 18, шин 16 и поясов 21. К поясам крепится надстройка. На шинах установлены кронштейны 11 для крепления статразрядников. Панели выполнены из стеклопластика и крепятся к шпангоутам болтами.

В хвостовой части стекателя имеется кронштейн под установку хвостового огня 10.