Противообледенительная система

Назначение

Защищает самолет и помогает экипажу во время пилотирования в условиях обледенения.

Описание

Защита осуществляется для:

Предкрылок передней кромки крыла;

Передней кромки мотогондолы;

Окон кабины;

Датчиков давления, температуры и датчика набегающего потока воздуха.

Для обогрева предкрылок передней кромки крыла используется горячий воздух от пневматической системы. Для обогрева передней кромки мотогондолы используется горячий воздух, отбираемый от двигателя. Окна кабины экипажа нагреваются электрически. Датчики нагреваются электрическими нагревателями.

Противообледенительная система (ПОС) крыла

Назначение

Предотвращает намерзание льда на предкрылках передней кромки.

Описание системы

Состоит из подводящих трубопроводов, клапанов, температурных выключателей, тумблеров управления и индикаторов.

Расположение компонентов

Подводящие трубопроводы расположены на передней кромки крыла и предкрылках. Клапаны и температурные выключатели расположены возле мотогондолы. Тумблеров управления и индикаторы расположены на панели Р5.

Работа

Когда клапаны открыты, воздух из трубопровода пневматической системы поступает в подводящий трубопровод ПОС системы и подается на переднюю кромку предкрылок. Потом воздух выводится за борт. Температурные выключатели и выключатели, контролирующие положение РУД (рычаги управления двигателями) обеспечивают защиту во время нахождения самолета на земле.

Клапан и температурный выключатель ПОС  крыла

Назначение

Клапан позволяет воздуху из трубопровода пневматической системы поступать в подводящий трубопровод ПОС системы. Температурный выключатель (температурный датчик при нахождении самолета на земле) предотвращает непрерывную подачу воздуха в трубопровод во время работы на земле.

Расположение

Клапан и выключатель расположены на передней кромки каждого полукрыла возле мотогондолы.

Описание

Клапан управляется электрически с возможностью закрытия вручную и с индикацией положения. Термодатчик установлен на температуру 125 ºС.

Клапан ПОС крыла

Управление

ПОС крыла использует переменный ток 115 В для работы клапанов и постоянный ток 28 В для контроля и индикации.

ПОС крыла используется как на земле, так и в полете.

Работа при нахождении самолета на земле

Клапаны открываются в следующих случаях:

- Тумблер ПОС крыла на панели Р5-11 в положении ON.

- Нет перегрева (температурные выключатели ПОС крыла).

- РУД в положении малый газ.

Взлет

Во время взлета тумблер ПОС крыла переходит в положение OFF. Клапаны закрываются. Это сокращает отбор воздуха от двигателя и сохраняет тягу для набора высоты. Пилот должен включить ПОС крыла после взлета при необходимости.

Работа при нахождении самолета в воздухе

Клапаны открываются при переводе тумблера ПОС крыла на панели Р5-11 в положении ON. Термодатчики и датчики положения РУД не влияют на работу клапанов.

Индикация

Контролирующий модуль управляет синими индикаторами:

- OFF – тумблер в положении OFF и клапан закрыт.

- DIM BLUE – тумблер в положении ON и клапан открыт

- BRIGHT BLUE – клапан в промежуточном положении или его положение не соответствует положению тумблера.

Подводящий трубопровод ПОС крыла

Назначение

Подводит воздух из пневматической системы к распределительному трубопроводу в передних кромках предкрылок.

Расположение

В крыле и передней кромки предкрылок.

Описание

Каждый подводящий трубопровод подсоединен к распределительному трубопроводу в предкрылках с помощью шарнирных трубопроводов. Это позволяет подводить воздух к распределительному трубопроводу при любых положениях предкрылок.

Работа

Воздух поступает через шарнирные секции на распределительный трубопровод в полость предкрылок. Воздух выводится за борт.