Обогрев стекол кабины экипажа и приемников давления

Обогрев стекол кабины экипажа

Назначение

Повышает стойкость к ударам (столкновениям) стекол кабины и предотвращает намерзание льда и запотевания стекол.

Описание системы

Состоит из проводящего покрытия в стекле, блоков управления обогревом (window heat control unit), тумблеров и индикаторов.

Расположение

4 блока управления обогревом расположены в отсеке авионики. В кабине экипажа находятся тумблеры управления, индикаторы и температурные выключатели.

Общая работа

Электрическая энергия подается на окна кабины экипажа № 1, 2, 4 и 5 левой и правой стороны. Температура окон контролируется с помощью блоков контроля и температурных выключателей.

Окна кабины экипажа

Описание

Окна представляют собой слоистый материал, который состоит из стекла, винила и акрила. Окна № 1, 2, 4 и 5 нагреваются электрически путем подачи энергии на проводящий материал.

На окнах № 1 и 2 проводящий материал расположен ближе к внешнему слою окна для предотвращения намерзания льда.

На окнах № 4 и 5 проводящий материал расположен ближе к внутреннему слою окна для предотвращения запотевания.

Блок управления обогревом окон

Назначение

- Измеряет температуру окна.

- Подает ток на систему обогрева стекол кабины при необходимости.

- Контролирует подаваемую на окно энергию для предотвращения теплового удара окна.

- Контролирует индикацию обогрева окон на панели Р5-9.

- Контролирует тумблер OVHT and PWR TEST на панели Р5-9.

- Контролирует систему BITE.

Расположение

В отсеке авионики.

Описание

4 блока. Они идентичны и взаимозаменяемы. Каждый блок контролирует обогрев одного окна № 1 или 2.

Блок управления получает постоянный ток 28 В и переменный ток 115 В для контроля и индикации обогрева окон №1 и 2. Другими входными сигналами являются информация о температуре окон и сигналы с панели Р5-9.

Выходными сигналами являются индикация на панели Р5-9 и выбор напряжения на соединительной рамке (terminal strip), находящейся за блоком управления.

Соединительная рамка

Назначение

Обеспечивает выбор напряжения, поступающего от автотрансформатора для обогрева окон.

Расположение

Находятся за блоками управления обогревом в отсеке авионики.

Описание

Соединение осуществляется с помощью ответвлений обмоток автотрансформатора. На рамках окон № 1 5 ответвлений, на рамках окон № 2 6 ответвлений.

Температурный выключатель обогрева окон (thermal switch).

Назначение

Контролирует температуру окон № 4 и 5.

Расположение

У нижнего края окна № 5. Удерживается пружиной.

Описание

Биметаллический температурный переключатель с контактами замкнутыми в нормальном положении. Контакты размыкаются при 43 ºС и замыкаются при 32 ºС для прекращения или подачи энергии на обогрев окон.

Контроль и индикация системы обогрева окон

Назначение

Обеспечивает подключение энергии к системе обогрева окон и функцию тестирования.

Расположение

На панели Р5.

Описание

Есть 4 тумблера для обогрева окон. Тумблеры имеют 2 позиции OFF и ON.

Центральный тумблер для тестирования. Имеет три позиции OVHT TEST, PWR TEST и нейтральная.

Есть 4 зеленых индикатора ON и 4 янтарных индикатора OVERHEAT.

Работа

Когда тумблеры в положении ON энергия поступает на обогрев окон.

Зеленые индикаторы ON горят, когда энергия поступает на обогрев, а янтарные OVERHEAT, когда есть перегрев окон.

Тумблер для тестирования в положении OVHT проверяет цепь защиты от перегрева и в положении PWR проверяет обогрев окон при высокой температуре окружающей среды.

Нормальная работа

При переводе тумблера в положение ON на обогрев окон начинает поступать энергия если температура окон не превышает 43 ºС.

Перегрев

Если температура окна достигает 62 ºС зеленый сигнализатор ON гаснет и янтарный сигнализатор OVERHEAT загорается. Чтобы перезапустить систему, необходимо перевести тумблер в положение OFF, а потом снова в положение ON.

Проверка перегрева (Overheat Test)

При переводе тумблера тестирования в положение OVHT сигнализаторы ON погаснут, а сигнализаторы OVERHEAT загорятся. Это свидетельствует о том, что цепи защиты от перегрева работают правильно. Отпущенный тумблер тестирования перейдет в нейтральное положение. Сигнализаторы OVERHEAT будут продолжать гореть, а ON не гореть. Для того, чтобы убрать индикацию о перегреве тумблер нужно перевести в положение OFF, а потом снова в положение ON.

Проверка питания (Power Test)

Бывают случаи, когда сигнализаторы ON не горят, в то время как тумблеры переведены в положение ON. Это может быть следствием того, что окружающая среда нагревает окно до температуры выше 43 ºС. Это нормальная рабочая температура для окон и датчики не будут сигнализировать о перегреве. При тумблерах в положении ON следует перевести тумблер тестирования в положение PWR. Сигнализаторы ON загорятся тем самым индицируя нормальное снабжение энергией системы.

Блок управления обогревом окон BITE

Назначение

Выделяет отказы системы обогрева для отображения при техническом обслуживании.

Описание

Кнопки и индикаторы расположены на лицевой панели блока управления перегревом. Есть 5 красных и 1 зеленый индикаторов, и 4 нажимные кнопки для тестирования.

Работа

Индикаторы отображают статус системы при тестировании. Красный индикатор сигнализирует о отказе соответствующей системы. Зеленый – что нет отказов.

Назначение функций 4х кнопок:

LAMP TEST

Проверяет наличие питание и исправность 6и индикаторов. Они загораются.

BIT VERIFY

Инициирует самопроверку системы обогрева. Если отказов не найдено зеленый индикатор BIT TEST OK загорится. При наличии отказа, соответствующий красный индикатор загорится и зеленый индикатор не загорится.

FAULT HISTORY

Эта кнопка позволяет вызвать из памяти блока управления 10 последних зарегистрированных отказов системы. Каждое нажатие кнопки вызывает произошедший отказ.

BIT LAMP RESET

Нажатием этой кнопки сбрасываются показания индикаторов. Это позволит запустить тест заново.

Для проведения BIT TEST необходимо наличие электрической энергии на самолете и соответствующий тумблер обогрева окна установлен в положение ON.

Обогрев датчиков

Назначение

Приемники полного и статического давления, температуры и датчики угла атаки обогреваются для предотвращения намерзания льда, что может повлиять на результаты измерений.

Описание системы

Система состоит из нагревательных элементов в приемниках давления, температуры и датчиках угла атаки, тумблеров управления и индикаторов.

Расположение

Приемники полного и статического давления, температуры и датчики угла атаки расположены на левой и правой стороне фюзеляжа. Два приемника полного давления расположены на вертикальном стабилизаторе.

В кабине экипажа – тумблеры управления и индикация.

Работа

Электрическая энергия поступает на нагреватели «резистивного» типа (из-за большого сопротивления нагреваются) вмонтированные в датчики, которые нагревают поверхность датчиков выше температуры замерзания.

Тумблеры в положении ON направляют энергию на нагреватели. Световая индикация следующая:

- Горит – энергия не поступает на нагреватели.

- Не горит – энергия поступает на нагреватели.

Приемники полного и статического давления, температуры и датчики угла атаки

Назначение

Для предоставления полетной информации всевозможным системам.

Описание

Приемники полного и статического давления имеют отверстия для измерения полного и статического давления.

Датчик температуры – прямоугольная трубка, измеряющая температуру воздуха.

Датчики угла атаки – небольшие аэродинамические поверхности, измеряющие угол атаки самолета.

Т.к. все датчики находятся под воздействием набегающего потока воздуха, осуществляется их внутренний обогрев для предотвращения намерзания льда.

Управление и индикация обогревом датчиков

Назначение

Обеспечивает подачу энергии на обогрев датчиков и индикацию работы системы.

Расположение

На панели Р5.

Описание

Управление состоит из одного тумблера для левых и одного тумблера для правых нагревателей. Тумблеры имеют две позиции ON и OFF.

Индикация состоит из янтарных индикаторов, один индикатор на каждый нагреватель.

Питание

Переменный ток 115 В с шины переменного тока 1 и 2, трансферных шин 1 и 2 для тумблеров и постоянный ток 28 В с шины постоянного тока 1 и 2 и шины батареи для индикаторов.

Работа

Перевод тумблеров в положение ON приведет к подаче энергии на обогрев датчиков. Если тумблер в положении OFF, загорается соответствующий янтарный индикатор, а также сигнализаторы ANTI-ICE и MASTER CAUTION.