ОБТЕКАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ - ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Обтекатель передний установлен перед передним лонжероном стабилизатора и крепится к концевой нервюре носка киля и переднему лонжерону стабилизатора болтами с анкерными гайками.

Конструкция переднего обтекателя показана на рис. 1 (см. 55-11-00).

Передний обтекатель состоит из шпангоута 4, к которому болтами с анкерными гайками крепятся оболочки 1 и 3. Шпангоут - металлический, оболочки - из композиционных материалов, радиопрозрачные, выполнены из стеклопластика. На оболочке 3 имеется вырез под платформу 2, на которой установлен проблесковый маяк.

Внутри обтекателя имеются металлические подкосы, два из которых усиливают шпангоут, два -поддерживают платформу.

На оболочке впрессована шина 28 молниезащиты.