1.22 Система збору польотної інформації

Цифрова система регістрації польотної інформації (digital flight data recorder system)

Основною задачею цифрової системи реєстрації польотної інформації є перевірка функціональних параметрів літака та запис цієї інформації на магнітний носій у захищеному модулі.

Цифрова система реєстрації польотної інформації складається з цифрового накопичувача польотної інформації DFDR, цифрового блоку накопиченої польотної інформації DFDAU, трьох акселерометрів та модуля польотного накопичувача.

Аналогові та цифрові вхідні сигнали від різноманітних перетворювачів та систем надходять до цифрового блоку накопиченої польотної інформації, там вони оброблюються та надходять до польотного накопичувача. Польотний накопичувач зберігає дані про останні 25 годин польоту.

1.22.1 Цифрова система реєстрації польотної інформації

1.22.2 Розміщення компонентів цифрової системи реєстрації польотної інформації

Цифровий накопичувач польотної інформації (digital flight data recorder (DFDR))

Основною задачею DFDR є запис та зберігання різноманітних параметрів польоту за останні 25 годин. Запис здійснюється на магнітну стрічку або на жорсткий носій. Для захисту носія інформації DFDR має термостійкий, водонепроникний, міцний корпус. Для полегшення пошуку накопичувача після аварії, його обладнано підводним маяком, який автоматично активізується при занурені у воду.

1.22.3 Цифровий накопичувач польотної інформації

Цифровий блок накопиченої польотної інформації

digital flight data acquisition unit (DFDAU)

Основною задачею DFDAU є обробка сигналів від різноманітних бортових систем, датчиків та передача цих даних на запис у DFDR.  Блок важить 20 фунтів та живиться змінним однофазним струмом напругою 115В.

1.22.4 Цифровий блок накопиченої польотної інформації

Модуль польотного накопичувача (flight recorder module)

Модуль польотного накопичувача забезпечує екіпаж візуальною індикацією про роботу накопичувача, та надає можливість провести наземну перевірку. Модуль знаходиться на задній панелі верхнього пульта.

Сигнальне табло OFF висвітлюється коли накопичувач не працює, або при втраті напруги, або коли виникають проблеми з рухом магнітної стрічки.

Тестовий перемикач зафіксовано у положенні NORMAL, що дає можливість проводити тестування системи лише на землі з вимкненими двигунами.

Блок живиться змінним струмом напругою 115В та постійним напругою 28В.

1.22.5 Модуль польотного накопичувача

1.22.6 Цифрова система реєстрації польотної інформації

Система накопичення мовної інформації  (voice recorder system)

Система призначена для запису та зберігання останніх 30 хвилин переговорів членів екіпажу та розмов в кабіні екіпажу.