РУЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ - ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Руль направления навешен на хвостовой части киля, выполнен из композиционных материалов. Конструкция РН показана на рис. 1.

По конструкции РН состоит из каркаса, лонжерона, носовой части и кронштейнов. Каркас выполнен одновременным формованием обшивки и нервюр.

Лонжерон - швеллерного сечения, выполнен из двух симметричных относительно хорд плоскостей. К лонжерону крепятся металлические стойки и кронштейны узлов навески. В лонжеронах выполнены люки, закрытые крышками.

РН установлен на шести опорах, три из которых совмещены с установкой рулевых приводов. Узлы навески - металлические.

РН крепится к кронштейнам киля, установленным на заднем лонжероне по нервюрам № 4, 6, 7, 8,11 и по концевой нервюре болтами..

Схема и конструкция узлов навески РН приведена на рис. 2.

Узлы навески состоят из кронштейна на заднем лонжероне киля, серьги и кронштейна на лонжероне РН. Кронштейны РН по нервюрам киля № 6, 7 и 8 киля имеют еще проушину для крепления рулевого привода. В серьгах имеются масленки. На всех узлах навески имеется металлизация.

В зоне узлов навески с рулевыми приводами слева в носовой части руля имеются отклоняемые створки носка на подпружиненных петлях.