ФОРКИЛЬ - ОПИСАНИЕ И РАБОТА 1. ОПИСАНИЕ

К переднему лонжерону киля, фюзеляжу и к гаргроту фюзеляжа крепится форкиль. Конструкция форкиля показана на рис. 1.

Форкиль состоит из металлического переднего отсека, радиоотсека, выполненного из КМ, и нервюры между ними.

Конструкция переднего отсека состоит из обшивок 1 со стрингерами, нервюры 9, диафрагмы и остекления 2 фары для освещения стабилизатора.

Передний отсек крепится к гаргроту по шпангоуту № 36, к обшивке фюзеляжа и к нервюре форкиля болтами с анкерными гайками.

Радиоотсек состоит из верхних металлических обшивок 4 и 5, подкрепленных диафрагмами 6, боковых композиционных панелей 8 и обтекателя 3. Панели 8 - сотовой конструкции.

Радиоотсек крепится болтами с анкерными гайками к бортугольнику на фюзеляже, нервюре форкиля, переднему лонжерону киля и корневой нервюре носка киля.