Розділ   6

# ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ «ЛЮДИНА —МАШИНА»

# 6.1. Основні підходи

Упродовж   усього  історичного періоду   розвитку   ріпних   за складністю технічних систем були зафіксовані н різні підходи до їхньою проектування, виробництва і експлуатації (схема 11).

На перших етапах створення простих технічних систем панував «традиційний технічний підхід, який ураховував окремі властивості людини, зокрема антропометричні та біомеханічні характеристики. Це був період розробки окремих технічних пристроїв, знарядь праці.

Наступний – етап системотехнічного проектування — характеризується поєднанням окремих пристроїв у цілісну систему з урахуванням особливостей їхньою взаємозв'язку. За цього підходу людина розглядалася як один із
зовнішніх факторів, що впливає на роботу технічної системи, а сам процес проектування зводився до проектування елементів зв’язку людини і машини. Розроблялися певні засоби відображення інформації і органи управління, які мали
б відповідати психофізіологічним можливостям людини. Тому з точки зору психології цей підхід суттєво не відрізняється від технічного підходу. З розвитком та ускладненням техніки зростає значення людського фактора на виробництві. Функціонування технічних пристроїв і пов'язана з ними діяльність людини вже розглядались у взаємозв'язку, що викликало появу поняття системи «людина—машина». На зміну системотехнічному підходу прийшов комплексний підхід, що розглядав людину як найважливіший компонент системи, котрий визначає специфіку її функціонуванні. Проектування системи при комплексному підході складається з трьох основних частин:

- технічного проектування технічної частини системи;

- художнього проектування естетичного вигляду системи;

- інженерно - психологічного проектування (ІПП),  що пов'язане зі включенням людини до системи: створення проекту діяльності людини і «узгодження» його з технічною частиною системи.

Залежно від значення і ролі проекту діяльності людини-оператора в загальному проекті СЛМ існують два підходи до інженерно - психологічного проектування, які умовно були названі рівнокомпонентним і антропоцентричним.

У межах рівнокомпонентного підходу [44; 128] людина і техніка розглядаються як рівні компоненти СЛМ, проекту ванни яких здійснюється паралельно, одночасно, а інколи технічна система проектується раніше. Пізніше відбувається погодження цих окремих частин. Слід зауважити, що цей підхід досліджує людину-оператора за схемами, принципами і методами, розробленими для опису технічних систем, Реалізація рівнокомпонентного підходу привела до спрощення реальної діяльності людини, до формування принципу симпліфікації при узгодженні технічних систем з функціями людини-оператора. З розвитком інженерно –психологічних досліджень дедалі більше визначались однобічність і обмеженість рівнокомпонентного підходу, частіше виникала необхідність розробки нового підходу до аналізу СЛМ, коли оператора потрібно розглядати як людину з притаманними їй психологічними якостями, властивостями, життєвим і професійним досвідом.

Антропоцентричний підхід [140] розглядає відношення людини і машини в системах управління як відношення «суб'єкта праці і знарядь праці», Основним положенням цього підходу проектування діяльності людини і її функцій, а технічні засоби проектуються як такі, що забезпечують цю діяльність. Проект діяльності є основою вирішення всіх інших завдань проектування СЛМ, починаючи від розподілу функцій і закінчуючи вибором органу управління. Технічні засоби СЛМ розглядають як засоби, необхідні для здійснення цілеспрямованої діяльності оператора. І хоча цей підхід вважається більш прогресивним і гуманним, але він ще формулюється у загальному вигляді, а адекватні йому методи ще недостатньо розроблені, Це — майбутнє інженерної психології і, відповідно, розвитку технічних систем.

Кінцевою метою інженерно-психологічною проектування с забезпечення належної ефективності функціонування СЛМ і здоров'я людей завдяки оптимальному врахуванню можливостей людини і техніки вже на стадіях проектування цих систем, Самі стадії відображають особливості циклів проектування, які, своєю чергою, пов'язані з комплексом певних задач,

Етани і відповідні задачі ІПП можна згрупувати таким чином:

1.	Аналіз характеристик об'єкта управління:

- аналіз статичних характеристик;

- аналіз динамічних характеристик;

- визначення завдань і цілей системи;

- визначення умов експлуатації.

2.	Розподіл функцій між людиною і технікою:

- аналіз можливостей людини і техніки;

- визначення критеріїв ефективності;

— визначення обмежувальних умов;

— оптимізація критерію ефективності.

3.	Розподіл функцій між операторами:

- визначення структури групи;

- визначення робочих місць;

- визначення функціональних обов'язків;

- організацій зв'язку між операторами.

4.	Проектування діяльності оператора:

- визначення структури і алгоритму діяльності;

- визначення вимог до характеристик людини;

- визначення вимог до підготовки оператора;

- визначення норм діяльності.

5.	Проектуванні! технічних засобів діяльності:

- проектування інформаційних моделей;

- проектування органів управління;

- організація робочого місця;

- проектування технічних засобів навчання;

- проектування технічних засобів контролю.

6.	Оцінка систем «людина—техніка—середовище»:

- оцінка робочих місць і умов діяльності;

- оцінка діяльності оператора;

- оцінка ефективності системи,

Таким чином, ІПП починається з аналізу задач, які повинна вирішувати система, і закінчується оцінкою ефективності СЛМ.

Для вирішення задач першого етапу ми розглянули і описали методи збирання необхідних характеристик системи (розділи 1 і 4). Особливості і принципи розподілу функцій (етап 2) проаналізовано в розділі 2, Розподіл функцій між операторами (етап 3) схарактеризовано в підрозділі 4.5, а проектування діяльності оператора (етап 4) відображено в розділі 4. Етап 5 — проектування технічних засобів діяльності — у розділі 5, Останній етап (6) — оцінка СЛМ — здійснюється відповідно до показників якості функціонування СЛМ, наведених у підрозділі 2,3, і пов'язаний із вирішенням усіх задач інженерно-психологічного проектування.

Слід зауважити, що інженерно-психологічне проектування як складний і узагальнювальний процес має ряд специфічних особливостей.

Передусім це циклічний характер IIIIІ, зумовлений необхідністю вирішення всіх задач ІПП, але з певною мірою глибини розробки на кожній ні стадій проектування СЛМ, тобто процес ПІН є процесом послідовного уточнення характеристик СЛМ і знаходження її оптимального варіанта.

Друга особливість IПП полягає в тому, що сам процес проектування характеризується комплексністю. Це означає, що в процесі ІПП оптимізуються не окремі характеристики людини і машини, а узагальнювальні характеристики СЛМ,

Ще однією особливістю є те, що структура ІПП доповнює діючу структуру єдиної системи проектування конструкторської документації (ЄСКД), а це сприяє подоланню її обмеженості у врахуванні людською фактора.

# 6.2. Стадії та процедури

Процес проектування і конструювання СЛМ охоплює багатомірність і циклічність вибору, обґрунтування і реалізацію технічних варіантів та художньо-конструкторських рішень. Гаку ж розгалужену структуру має і інженерно-психологічне проектування СЛМ. Організаційно п слід реалізовувати у вигляді системи інженерно-психологічного забезпечення розробки та експлуатації систем.

Структура інженерно-психологічного забезпечення має відповідати структурі ЄСКД, циклам проектування, на кожному з яких вирішуються певні завдання. Процес комплексного проектування СІІМ відображено в таблиці 22.

Проектування починається з аналізу функцій, які забезпечує конкретна система, умов, де функціонуватиме СЛМ, аналогів і прототипів (з метою виявлення специфіки її експлуатації), діючих нормативних матеріалів та інженерно-психологічних вимог і рекомендацій. На основі здійсненого аналізу з'ясовується необхідність проведення додаткових інженерно-психологічних досліджень, їхній характер, забезпечений і терміни. Вся потрібна інформація фіксується в документі « Технічне завдання» для розробки конкретної системи.

На наступних етапах відбувається конкретна розробка різних варіантів інженерно-психологічного забезпечення проектування СЛМ, на яких вирішуються або уточнюються питання розподілу функцій у системі, кількості операторів, алгоритму їхньої роботи, проектування засобів відображення інформації, органів управління та організації робочих місць, розробки необхідної документації, забезпечення відповідних нормальних умов діяльності. Цей пронос має циклічний характер, адже псі ці питання вирішується па кожній з наведених стадій (табл., 22) та кожен раз детальніше, а оцінка варіантів рішення стає більш комплексною. Закінчується комплексне проектування, як правило, оцінкою показників якості функціонування СЛМ — швидкості, точності, надійності, напруженості роботи оператора та її ефективності. Після розробки даної конструкторської документації, побудови системи і здійснення всього циклу випробувань уточнюють параметри роботи системи, розробляють відповідні інженерно-психологічні вимоги і рекомендації до такого класу систем, їхнього серійною випуску.

Науково-технічний прогрес сучасного виробництва вимагає скорочення періоду розробки складних об'єктів і насамперед оптимізації проектування як одного л важливих і трудомістких етапів загального никлу їхнього виробництва, Останніми роками виникла і ю і роба створення систем автоматизованого проектування (САПІ1), які на базі сучасних НОМ за короткий термін забезпечують інформаційний пошук, підготовку і перевірку проектних варіантів, імітаційне моделювання різних режимів, станів і умов експлуатації об'єкта і т. п. При цьому с можливість інтеграції САІІР з автоматизованими системами проведення наукових досліджень (АСНД), а також із системами гнучкого автоматизованого виробництва (ГАВ), системами управління технологічними процесами (АСУ 111) і автоматизованими системами управління (АСУ) усім виробничим об'єднанням. Самі САПР варто розглядати не тільки як засоби підвищення продуктивності праці, а і як засоби професійного розвитку суб'єкта діяльності.

### Таблиця 22

## Стадії процесу комплексного проектування и СЛМ

| Стадії проектування | Види комплексного проектування |
| --- | --- |
|  | Технічне | Інженерно-психологічне | Художнє |
| 1.Технічне завдання | Визначення основного призначення техніки, її тактико – технічних характеристик, показників якості і техніко-економічних вимог до системи | Визначення основного призначення системи, її функцій і режимів роботи. Аналіз аналогів і прототипів і їхня інженерно-психологічна характеристика. Аналіз діяльності людини у діючих аналогічних системах. Розробка плану проведення досліджень. Розробка вимог і рекомендацій на базі діючої нормативної і довідкової інформації | Попередній аналіз проектної ситуації. Аналіз тенденцій художнього проектування аналогічних систем. Формування художньо-конструкторської проблеми і визначення стадій розробки |
| 2.Технічні пропозиції | Аналіз аналогів прототипів. Проведення інформаційно пошукової діяльності. Розробка різних варіантів можливих рішень системи | Уточнення розподілу функцій у СЛМ. Розробка функціональної структури роботи операторів, визначення кількості операторів. Проведення необхідних досліджень. Розробка варіантів рішень СЛМ | Виявлення стильових і композиційно-пластичних тенденцій. Розробка варіантів художньо-конструкторських пропозицій. Побудова об’ємно-просторових схем рішення системи |
| Ескізний проект | Розробка різних варіантів рішень СЛМ, визначення режимів роботи, основних параметрів і характеристик. Проведення порівняльної оцінки розроблених варіантів | Уточнення розподілу функцій у СЛМ. Проектування технічних засобів діяльності оператора. Попередня оцінка різних варіантів рішення СЛМ з урахуванням факторів виробничого середовища | Вибір необхідних матеріалів і кольорового вирішення. Оцінка різних варіантів рішень |
| 4.Технічний проект | Вибір остаточного варіанта технічного вирішення СЛМ. Розробка необхідних технічних рішень. Комплексна оцінка технічних частин системи і отримання необхідних даних для розробки технічної документації | Вибір остаточного варіанта рішення СЛМ. Уточнення і визначення розподілу функцій у СЛМ. Розробка детальних алгоритмів роботи операторів. Розробка технічних засобів діяльності оператора. Комплексна оцінка інженерно-психологічного рішення СЛМ аналітичними методами моделювання | Вибір остаточного варіанта композиційного пластичного рішення. Деталізація і стилізація форм об’єкта з урахуванням кольорового вирішення. Розробка та оцінка графічних елементів і супроводжувальної документації |
| 5.Робочий проект випробування | Розробка необхідної конструкторської документації для побудови системи. Здійснення необхідних випробувань. Уточнення документації за результатами випробувань. Розробка вимог до транспортування, налагодження, експлуатації і ремонту СЛМ |  |  |

Процес проектування це один із етапів «життєвого циклу»  об'єкта: від виникнення потреби, що має бути задоволена, до  утилізації самого об’єкта.

Застосування комп'ютерної техніки суттєво змінює саму технологію проектування як позитивно, так і негативно. Дослідження в ній галузі [18; 23; 4У; 82; 88; 114, 145) дали змогу окреслити структуру проектування об'єкті» у САПР, яка складається з відповідних підсистем:

- цілепокладання;

- пошукового конструювання;

- структурно-параметричної оптимізації;

- комплексного випробовування об'єкта за його інформаційними моделями;

5)	робочого проектування, випуску документації;
6) модифікації, модернізації та розвитку об’єкта ;
7) утилізації самого об'єкта.

Розглянемо докладніше специфіку кожного етапу проектування в САПР.

1. Цілепокладання. На цьому етапі формується концепція мети з урахуванням імовірності її досягнення. Розвиток науково-технічного прогресу пов'язаний з підвищенням ролі науки у вирішенні соціальних і виробничих завдань, зі збільшенням обсягу науково-технічної інформації, складності і суттєвими матеріальними витратами на науково-дослідницькі розробки. При цьому спостерігається значний темп накопичення знань, своєчасність використання яких сприяє швидкій зміні технічних систем і, відповідно, оновленню виробничих сил суспільства. У зв’язку з цим дуже важливим є науково-технічний прогноз як система ймовірнісних оцінок можливих шляхів розвитку науки і техніки з урахуванням необхідних для цього ресурсів.

Розробка прогнозів має базуватися на вивченні взаємопов'язаних тенденцій розвитку суспільства у різних сферах діяльності людини. Слід зауважиш, що значна кількість подій, а також багато реальних взаємозв'язків не оцінюються кількісно, їх можна відобразити тільки якісними характеристиками. Ось чому людині або певній групі людей має належати провідна роль у визначенні основних шляхів соціальною, культурного й економічного розвитку суспільства, що відповідають соціально –економічним , екологічним, політичним, юридичним, науково-технічним га іншим критеріям оцінки наслідків діяльності людей. У науково-технічному прогнозуванні залежно від призначення і складності об'єкта проектування виділяють декілька рівнів глибини прогнозів (табл. 23). Суттєва різниця між необхідною і фактичною глибиною прогнозів свідчить про актуальність удосконалення процесу проектування сучасних систем,

Таблиця 23

Глибина науково-технічного прогнозування

| Об'єкт прогнозування | Не обхідна глибина прогнозів, роки | Фактична глибина прогнозів, роки |
| --- | --- | --- |
| Ядерна енергетика | 25 | 10-12 |
| Космічні програми | 20-30 | 10-12 |
| Озброєння | 20-25 | 7-10 |
| Виробництво споживчих товарів | 5-10 | 3-5 |
| Виробництво великосерійних нових технічних засобів (електроніка, хімія тощо) | 10-20 | 5-7 |
| Розробка природних ресурсів | 50 і більше | 23-25 |
| Розробка автоматизованих систем, систем зв'язку, транспорту тощо | 30-50 | 7-10 |

Проблемні ситуації, що виникають у процесі цілепокладання стосуються: побудови мети в умовах перенасичення інформаційно не орієнтованих проблемних ситуацій та вибору мети або визначення шляху її дослідження у ситуаціях інформаційно перенасичених.

У першому випадку значна невизначеність пов'язана з новизною проблеми, відсутністю необхідних досліджень, аналогів і прототипів, досвіду експлуатації і проектування подібних об'єктів. Усе це потребує, побудови загальної концепції розвитку подібною класу систем. У другому — з наявністю багатьох варіантів розвитку системи. Основним завданням цього етапу визначення основних функціональних змінних, які впливають па розвиток об'єкта і його життєвий цикл.

Після закінчення цього етапу розробляється техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) створення таких систем :і оцінкою якості і перспектив подальшого їх розвитку, а також складається технічне завдання :і переліком необхідних вимог до них.

Інженерно-психологічне забезпечення цього етану відбувається за двома основними напрямками:

- розвиток інформаційної бази і вдосконалення пошукових систем;

- використання психологічних методів і прийомів інтенсифікації розумової діяльності людини.

Формування мети здійснюється шляхом «занурення» проблемної ситуації в різні бази знань, носіями яких можуть бути не тільки ЕОМ, а й люди з різною спрямованістю і обсягом знань. Основними критеріями оцінки результатів рішення с такі показники, як соціально-економічна значущість, технологічна і конструктивна «зрілість», екологічна захищеність, творча акти вніс і ь і здоров'я суб'єкта діяльності.

2. Пошукове конструювання. Згідно з переліком вимог до системи, відображених у технічному завданні, проводиться її подальша розробка. Ситуації, які опрацьовує проектувальник, можна поділити на такі типи:

- функціонально невизначені;

- конструктивно невизначені;

- технологічно невизначені;

- зовнішньої і внутрішньої адаптації.

Особливістю задач, вирішуваних на цьому етапі, є те, що для них визначена зона пошуку можливих рішень і сформовані вимоги, які обмежують свободу пошуку, тобто простір можливих рішень стає щораз меншим, а мова опису компонентів задачі — суворішою, і іншою боку, тривають формування мети і визначення її критеріїв оцінки, Гіпотетична, «розмита» модель майбутньої системи наповнюється конкретним змістом, що сприяє розробці структури об'єкта проектування з урахуванням його зовнішньої і внутрішньої адаптації. На цьому етапі визначається так званий конструктивно-технологічний набір, який забезпечує можливість створення об'єкта, а оптимізація його складу і взаємозв'язків вирішується вже на наступному етані.

3.	Структурно-параметрична оптимізація. Цей етап пов'язаний з подальшою розробкою проектного рішення з урахуванням можливостей застосування сучасних матеріалів і технологій,   техніко-естетичних  показників,  інженерно-психологічної оцінки. На цьому етапі основний клас задач спрямований на оптимізацію основних параметрів технічного рішення, їх уніфікацію та стандартизацію, вибір матеріалів з урахуванням їхньої сумісності і можливості використання сучасних технологій. Для пошуку оптимального варіанта рішення проектувальник апробує різні сполучення властивостей та характеристик об'єкта і оцінює різні варіанті и конструктивно-технічних рішень.

Крім технічної і математичної розробки даної проблеми, здійснюються роботи зі створення інформаційної підтримки проектувальника за рахунок фонду евристичних прийомів та їх комп'ютерної «підказки». Серед психологічних детермінант значна роль належить принципу наочності, і тому провідними є процеси сприйняття і переробки інформації, її перекодування, розвитку сенсорно-перцептивних функцій на основі постійного накопичення чуттєвого досвіду людини. Формування оптимальних «перцептивних маршрутів», локальних антиципуючих схем сприяє успішному вирішенню даного типу задач. Перцептивний образ — і як засіб відображення сприйнятої інформації, і як «представник» майбутніх подій — є не тільки об'єктом перетворення, а й основою побудови дій, що плануються. Тому центральним рівнем психічного відображення у системі когнітивних і антиципуючих процесів є сенсорно-перцептивний рівень переробки інформації. Цей етап характеризується змістовною і комплексною розробкою СЛМ і підготовкою ЇЇ інформаційних моделей для наступних випробувань.

4.	Комплексні випробування об'єкта  його інформаційними моделями. На цьому етапі проводяться контрольно-оцінкові дії розроблених проектних рішень методами лабораторних випробувань. Для цього необхідно епюри і и математичну модель об'єкта і визначити програми окремих режимів випробувань, а також забезпечити апаратурний контроль за функціонуванням необхідних параметрів СЛМ. Набір цих параметрів визначається функціональною та конструктивною структурами об'єкта проектування.  Завдяки цим випробуванням з'ясовуються не тільки особливості функціонування об'єкта, а й характер і особливості взаємозв'язку і іншими об'єктами або системами упродовж його «життєвого циклу», тобто розглядається питання зовнішньої і внутрішньої адаптації об'єкта проектування і можливості їх оцінки. Діяльність оператора-дослідника, проектувальники цієї підсистеми СА1ІР спрямована на розробку програмного забезпечення, на введення необхідних даних, на контроль за процесом автоматизованого випробування об'єкта і внесення необхідних коригуючих дій у цей процес. Психологічні особливості цієї діяльності та її забезпечення відображені н інших працях 1144; 145; 146].

5.Робоче проектування. Випуск документації. Цей етап передбачає уточнення технічного, конструктивного і технологічного рішень з урахуванням можливостей виробників окремих частин об'єкта. В режимі «жорсткого» діалогу з ЕОМ, використовуючи стандартну мову команд, оператор цієї під системи розробляє окремі підпрограми. Його діяльність, з психологічної точки зору, дуже схожа па діяльність оператора підготовки даних і їх введення в ЕОМ. Слід зауважити, що в процесі складання технічної документації аналізуються і вибираються стандарти зо ва пі і нормалізовані рішення, розробляється  розрахунково-технологічна  карта,  формується цифрова модель для виготовлення деталей або цілих вузлів на гнучких виробничих модулях (ГВМ) чи на станках з ЧПУ. Застосування комп'ютерної техніки дало змогу автоматизувати процес переходу під розробки до виготовлення продукції.

Модернізація, модифікація І розвиток об'єкта. На основі розробленої робочої документації виготовляється головний зразок об'єкта для дуже складних систем. Ним також може
бути і сама система для унікальних систем або невеличка партія об'єктів, якщо передбачено їх багатосерійний випуск.

6.За підсумками випробувань об'єкта коригується робоча документація і починається її серійне виготовлення. У процесі експлуатації, особливо довготривалої, об'єкт можна модернізувати з метою поліпшення технічних, технологічних, конструкторських, техніко-естетичних, інженерно-психологічних та інших показників. Завдяки модернізації і модифікації можна подовжити «життєвий цикл» об'єкта. Але протягом експлуатації об'єкта загострюються протиріччя між можливостями самого об'єкта і вимогами людини до них. По мірі тривалої експлуатації компенсувати ці протиріччя за рахунок модернізації і модифікації об'єкта вже неможливо, і тому цей об'єкт або система знімається з експлуатації та підлягає утилізації.

7. Утилізація. Методи і засоби утилізації мають бути передбачені ще при розробці технічного завдання з проектування об'єктів, особливо складних соціотехнічних комплексів. На сьогодні це — дуже складна проблема, яка пов'язана не тільки з утилізацією відходів виробництва і експлуатацією об'єктів (радіаційних, хімічних та інших факторів виробничого середовища), а й з вирішенням питань у соціально-економічній сфері — працевлаштуванням обслуговуючого персоналу, його перенавчанням.

Утилізація складних соціотехнічних комплексів потребує не менш складних технічних систем, які б забезпечували відповідні екологічні умови знищення шкідливих речовин. Тому під час проектування об'єкта, особливо на стадіях розробки технічних завдань або цілепокладання, слід враховувати те, що негативні явища спричинюються не тільки через аварії та катастрофи під час функціонування СЛМ, а й через припинення використання цих об'єктів, коли залишаються екологічно забрудненими значні території і обслуговуючий персонал потребує нового працевлаштування, налагодження нормальної життєдіяльності його сімей. Повніше схема проектування об'єктів представлена в спеціальній літературі [145],

Таким чином, процес проектування розгортається по спіралі, де формування і задоволення потреб суспільства залежать від рівня досягнень науково-технічною прогресу, економіки, тобто від потенціалу і можливостей суспільства в цілому.

6.3. Загальні інженерно-психологічні вимоги та рекомендації

На всіх етапах проектування, створення, випробування, експлуатації та утилізації СЛМ, а також експертної оцінки діючих систем треба враховувати загальні інженерно-психологічні вимоги і рекомендації, окремі з яких закріплені відповідними державними або галузевими стандартами. Вже на етапі розробки технічного завдання проводиться пошук і систематизація необхідних загальних інженерно-психологічних вимог і рекомендацій для певного класу, типу СЛМ та її складових. Урахування людського фактора при модифікації і модернізації об'єкта починається вже на етапі його експлуатації і триває до закінчення всього «життєвого циклу». Структура інженерно-психологічних вимог визначається можливістю їх практичного застосування і ступенем деталізації. Загальні інженерно-психологічні вимоги в процесі розробки систем перетворюються на конкретні через деталізацію, уточнення і коригування стосовно певної системи, її призначення, умов застосування і узгодження обмежень. Загальні ергономічні вимоги висуваються до:

організації систем «людина—техніка—середовище»;

організації діяльності людини оператора;

технічних засобів діяльності;

факторів середовища;

техніки безпеки праці.

Кожну з цих груп вимог можна поділити на такі підгрупи й конкретні інженерно-психологічні вимоїн.

1. Організація СЛМ містить вимоги до:

- раціонального рівня адаптації;

- розподілу функцій між людиною і машиною;

- визначення чисельності та кваліфікації операторського і
обслуговуючого персоналу.

2.	Організація діяльності людини-оператора складається з
вимог до:

- структури й алгоритму діяльності оператора;

- класифікації, організації і структури інформаційних моделей;

- системи кодування інформації;

- організації раціональних режимів праці і відпочинку;

- методів і організації психофізіологічного відбору;

- методів комплектування груп операторів;

- методів організації навчання і тренування;

- методів аналізу помилкових дій оператора.

3.	Технічні засоби діяльності охоплюють вимоги до:

- 	організації і конструювання робочих місць, вибору робочої пози оператора;

- проектування і розміщення елементів робочого місця, зокрема засобів відображення інформації, органів управління, допоміжних технічних засобів, спецспорядження;

- апаратури навчання і тренування (моделювального пристрою, апаратури контролю підготовки).

4.	Фактори середовища передбачають вимоги до:

- функціональних приміщень, їхніх розмірів і розташування, організації простору для пересування людей і транспортування вантажів;

- фізичних і хімічних факторів робочого місця людини-оператора.

5.	Техніка безпеки праці складається з вимог до дотримання параметрів технологічного процесу і певної послідовності проведення робіт із застосуванням необхідного спецодягу, спецінструменту і спецспорядження.

Значна кількість інженерно-психологічних вимог наведена у попередніх розділах підручника, інші містяться у довідковій літературі [136; 137; 138; 139). Крім цього, до переліку нормативних матеріалів, які бажано враховувати у проектуванні функціональних приміщень, належать санітарні норми і правила (СНИ І), а також міжгалузеві вимоги і нормативні матеріали з наукової організації праці та система стандартів безпеки праці [140].

6.4. Інженерно-психологічна і економічна оцінка СЛМ

1	Інженерно-психологічна оцінка (ІПО) полягає у визначенні

основних характеристик діяльності оператора і СЛМ в цілому з метою її перевірки на відповідність важливим інженерно-психологічним вимогами і рекомендаціями.

Інженерно-психологічна оцінка здійснюється на всіх етапах «життєвого циклу» СЛМ: проектування, побудови і експлуатації. Для отримання вірогідною висновку ІПО має бути;

- багаторівневою      як і сама ієрархічна структура СЛМ;

- інтегральною, спрямованою на визначення загальних характеристик функціонування СЛМ і діяльності оператора;

-  динамічною, тобто враховувати зміни, які відбуваються у системі упродовж її функціонування.

ІПО може бути різною, залежно від використовуваних методів. На початкових етапах проектування переважають методи математичного і статистичного моделювання, а на кінчених етапах, коли вже с можливість виготовлення макета або імітатора, методи фізичного моделювання на спеціальних стендах, На етапі експлуатації СЛМ для оцінки застосовують експериментальні методи в робочому режимі функціонування,

Крім цього, ІПО для кожною режиму функціонування СЛМ має бути окремою. Це дає змогу цілеспрямовано (для певною режиму) розробляти необхідні заходи підвищення ефективності функціонування СЛМ.

За характером II10 може бути статичною і динамічною.

Статична оцінка характеризує СЛМ без урахування особливостей процесу її функціонування. Прикладом такої оцінки може бути оцінка ЗВІ і ОУ, розташування їх у певних зонах; оцінка надійності оператора і системи в цілому, без урахування конкретних режимів роботи тощо. Ллє статична оцінка недостатня, оскільки не береться до уваги динаміка змін станів системи і оператора. Динамічна оцінка це враховує, і тому вона к головною для визначення всіх характеристик функціонування СЛМ, оцінки алгоритмів роботи оператора і організації контролю за станом системи і людини,

До того ж сама оцінка за результатами може бути і якісною, і кількісною, і комбінованою.

Важливим методологічним завданням є визначення напрямків ІПО, зумовлених різнопорядковістю властивостей СЛМ. Виділяють, зокрема, такі:

- оцінка вихідних показників якості СЛМ;

- оцінка і діагностика станів оператора;

- оцінка технічних засобів діяльності оператора;

- оцінка економічної ефективності від запровадження інженерно–психологічних розробок.

Для кожного з цих напрямків ІПО повинна бути багаторівневою. Так, оцінка показників якості СЛМ (наприклад надійність) па першому рівні передбачає узагальнення. Потім виявляються різні режими роботи СЛМ і відповідні показники надійності. На більш високому рівні враховуються різні стани СЛМ і оператора.

При оцінці станів оператора порівнюються і аналізуються вихідні показники діяльності СЛМ і оператора з психофізіологічною «вартістю» їх досягнення. При цьому па різних етапах проектування СЛМ застосовують і різні експериментальні методи: від аналізу аналогів і прототипів до досліджень діяльності оператора в реальних умовах.

При розгляді технічних засобів діяльності оператора на першому рівні проводиться статична оцінка системи: характеристик ЗВІ і ОУ, їхньою розташування, розмірів робочою місця оператора і його елементів. На другому рівні ці характеристики пов'язують із режимами роботи СЛМ. На третьому рівні враховують різні стани СЛМ, пов'язані з обмеженням у часі, інформаційним навантаженням, темпом і ритмом подавання інформації, факторами виробничого середовища і функціональними станами людини-оператора.

Для забезпечення багаторівневості за річними напрямками ІПО розроблена типова програма, яка складається з чотирьох розділів.

- Визначення основною призначення і структурної схеми СЛМ; типових завдань оператора і режимів роботи системи; характеристик інформаційних потоків, що циркулюють у системі; типів і призначення робочих місць, функціональних обов'язків оператора на кожному з них; особливостей впливу факторів довколишнього середовища; форми зв'язку між операторами. Крім цього, створюються групи експертів і дослідників, розробляються програми та проводиться інструктаж з ІПО.

- Обстеження і оцінка СЛМ без обслуговуючого персоналу,  Проводиться  ІПО засобів відображення інформації, органів управління, їх розташування, елементів робочого місця, засобів комунікації, вплину факторів виробничого середовища тощо.

- Обстеження і оцінка СЛМ у процесі діяльності операторів. Для кожного з режимів роботи системи розробляються професіограми діяльності операторів. У подальшому на основі їх аналізу визначаються:

- дані про діяльність аналізаторів, центральної нервової системи, опорно-рухового апарату;

- ступінь вольової і емоційної напруженості, важкості праці, інформаційного навантаження;

- особливості групової діяльності, умов і засобів взаємодії операторів;

- характер і місце можливих помилок;

- часові характеристики діяльності оператори).

4. Узагальнення й аналіз отриманих результатів. Аналізуються професіограми з точки зору вимог, які висуваються системою до людини, з'ясовується необхідність профвідбору. Розробляються методики навчання і відбору операторів та інженерно-психологічні рекомендації щодо модернізації і проектування аналогічних систем. Визначаються вихідні показники якості функціонування СЛМ.

Наведена програма повинна розглядатися як узагальню-вальна схема обстеження і оцінки СЛМ. Залежно від тину і призначеним конкретної системи, етапу її «життєвого циклу», а також під вихідних даних про СЛМ вона може уточнюватися, змінюючи цим самим процедуру, послідовність і методику ІІІО, але залишаючи основні принципи та ідеї системного підходу.

Одним із напрямків 1110 с оцінка економічної ефективності від упровадження інженерно-психологічних розробок (ПІР). Економічна оцінка має такі цілі:

-   обґрунтувати доцільність упровадження ІПР;

- визначити вплив результатів упровадження ІПР на загальну ефективність СЛМ;

- оцінити діяльність проектувальників СЛМ;

- обґрунтувати матеріальне заохочення від упровадження ІПР.

Економічний ефект досягається за рахунок реалізації загальних інженерно-психологічних вимог і рекомендації! до СЛМ. У таблиці 24 показано характер зв'язку між загальними інженерно-психологічними вимогами і джерелами економічної ефективності. Якщо характер зв'язку дуже важливий, то він позначається — ДВ, важливий — В, а неважливий — НВ. Економічна оцінка базується на грошовому вимірі витрат, які характеризують капітальні вкладення (К) і експлуатаційні витрати (С). Зважаючи на те, що ці показники різнопорядкові, застосовують показник приведених витрат:

де Еn — нормативний коефіцієнт економічної ефективності.

Основними показниками економічної ефективності від упровадження ІПР вважаються річний економічний ефект, коефіцієнт економічної ефективності і термін окупності витрат па ІПР.

Для визначення річного економічного ефекту використовують різницю між базовим варіантом СЛМ і варіантом, що розглядається;

Для визначення економічної ефективності ПІР необхідно співвіднести отриманий ефект із суттєвими витратами. Це можна зробити за допомогою коефіцієнта економічної ефективності, який вираховується за формулою:

і терміну окупності витрат на НІН;

Критеріями економічної ефективності СЛМ вважаються:  рік — нормативне значення і років [92].

Додаткові капітальні витрати (ΔК) — це короткотривалі одноразові витрати, які залежать від особливостей СЛМ і конкретних ІПР. Зменшення поточних, експлуатаційних витрат (ΔС) можна досягти за рахунок реалізації інженерно-психологічних вимог, наведених у таблиці 24. Методи підрахування докладніше розглянуті у спеціальній літературі 1134].

На сьогодні розроблено широкий перелік сучасних інженерно-психологічних вимог і рекомендацій, а також методик їх реалізації. Однак ефективність їх упровадження ще не досить висока, оскільки це пов'язано з додатковими витратами, та й методики обрахування економічного ефекту недосконалі. Це потребує пошуку нових шляхів підвищення ефективності розробки і здійснення інженерно-психологічних заходів. Одним із таких шляхів с застосування комп'ютерної техніки для вирішення найбільш трудомістких задач, особливо на етапі інженерно-психологічного проектування.

| Інженерно- психологічні вимоги | Джерела економічної ефективності |
| --- | --- |
|  | Скорочення загального часу | Зменшення чисельності персоналу | Підвищення надійності СЛМ | Продовження терміну використання СЛМ | Зниження травматизму | Зменшення плинності кадрів | Вивільнення СЛМ |
| До організації СЛМ: розподіл функцій у СЛМ між операторами; чисельність персоналу | ДВ В В | В В ДВ | ДВ В НВ | НВ НВ НВ | В НВ НВ | В В В | В ДВ В |
| До організації діяльності: інформаційна модель; організація навчання; режим праці і відпочинку; організація профвідбору; структура діяльності | В В ДВ ДВ ДВ | В НВ НВ НВ В | ДВ В В ДВ В | НВ ДВ НВ ДВ В | НВ В ДВ В ДВ | НВ ДВ НВ ДВ В | ДВ В В ДВ В |
| До технічних засобів: засоби відобра-ження інформації; органи управління; конструкція робочого місця; експлуатаційна документація ; розташування елементів робочого місця | ДВ ДВ ДВ В ДВ | В В НВ В НВ | В В В В В | НВ В НВ НВ В | В В НВ ДВ В | В В ДВ В НВ | В В ДВ ДВ В |
| До заселеності: функціональні приміщення; фізичні фактори; хімічні фактори | В ДВ ДВ | НВ НВ НВ | В В В | В ДВ В | В ДВ ДВ | ДВ ДВ ДВ | В В В |

Іншим шляхом підвищення ефективності ІПР с стандартизація інженерно-психологічних вимог і методик їхнього впровадження .Застосування стандартних методик приводить до зменшення витрат на проектування СЛМ, сприяє підвищенню їхньої надійності і якості, а також появі додаткових джерел економії, серед яких ь:

- скорочення термінів, трудомісткості й вартості виконання проектних робіт;

- зменшення витрат матеріалів;

- скорочення часу на погодження і затвердження документації.

У нашій державі накопичений певний досвід розробки і впровадження інженерно-психологічних вимог і рекомендацій. Розглянемо один із прикладів.

У проектно-конструкторському бюро тракторного заводу здійснювалось інженерно-психологічне проектування кабіни трактора. Аналіз недоліків створених моделей трактора дав змогу розробити інженерно-психологічне убезпечення проектування нової кабіни, що сприяло покращенню умов праці і, відповідно, підвищенню її продуктивності, ПІН було передбачене нове компонування ,ЗВІ і ОУ, оптимізована робоча поза тракториста, забезпечені кращі умови діяльності завдяки зниженню рівня шуму і вібрації, встановленню кондиціонера. Витрати на і ІПП становили 25 000 грн., з них у перший рік було витрачено 12 000 грн, у другий — 5000 грн., а у третій - 8000 грн. Серійний випуск тракторів нової конструкції почався на четвертий рік і становив /V - 200 одиниць на рік,

Для випуску нового трактора необхідно було придбати кондиціонер та вдосконалити інші вузли, що збільшило його собівартість з 12 000 грн до 15 000 грн. Кондиціонер коштує 5000 грн. Покращення умов праці підвищило її продуктивність на 15% за тієї самої якості виконання роботи. Крім того, ці заходи продовжили термін експлуатації трактора з п’яти до шести років та знизили втрати від тимчасової непрацездатності у середньому на чотири доби за рік на один трактор (збитки за один день на одну людину становлять 15 грн).

Потрібно визначній економічну ефективність від упровадження ІПІ І.

Слід підкреслити, що впровадження інженерно-психологічних розробок призводить до збільшення витрат на виробництво, а сам економічний ефект можна отримати тільки у сфері експлуатації.

Загальні витрати на ІПП, здійснені до року серійною випуску тракторів, дорівнювали:

=12000(1 + 0,08)' + 5000(1 + 0,08)' і 8000(1 + 0,08) = 29630 грн,

де Р - 0,08 — коефіцієнт, що характеризує темпи росту національного доходу.

Додаткові капітальні витрати у сфері виробництва склали;

Додаткові витрати становили;

Експлуатація нового трактора не нот ребус додаткових капітальних витрат, і тому ΔΚе= 0. Економія на поточних витратах при експлуатації трактора може бути отримана за рахунок таких факторів:

- підвищення продуктивності праці

- 	продовження строку експлуатації

- 	зменшення непрацездатності

Загальна економія експлуатаційних витрат упродовж року дорівнює:

Річний економічний ефект ІПП дорівнює;

= -360 000 + (-0.12 34 630) + 468 000 + 0,12 • 0 = 103 800 грн/рік.

Термін окупності додаткових витрат, пов'язаних з ІПП, дорівнює;

Як бачимо, створення нового трактора з урахуванням ІПП не тільки поліпшує умови праці, а й дає: суттєвий економічний ефект.

Контрольні запитання

1.	Назвіть сучасні концепції інженерно психологічного      проектування СЛМ.

2. Яка Структура інженерно-психологічного проектування СЛМ?

3. Схарактеризуйте  специфіку  інженерно-психологічного оцінки у проектуванні і експлуатації СЛМ.

4. Деталізуйте   питання   економічної оцінки       інженерно - психологічного забезпечення СЛМ.

Теми рефератів

- Інженерно-психологічні проблеми сучасного виробництва.

- Інженерно-психологічне забезпечення проектування і експлуатації СЛМ.

- Структура і зміст інженерно-психологічних вимог та рекомендацій.

- Інженерно-психологічна експертиза СЛМ.

- Сучасні економічні підходи до оцінки інженерно-психологічного забезпечення.

###### ЛІТЕРАТУРА

- Авиационные цифровые системы контроля и управления / Под ред. В. А. Мясникова, В. П. Петрова. Л., 1976.

- А. с. 760166 (СССР). Устройство для оценки деятельности операторов систем управления / А. Е. Алексеев, В. И. Иванов, К. В. Людвичек. - Опубл. в Б. И. 1980. № 32.

- Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977.

- Анохин П. К. Почерки по физиологии функциональных систем. М. 1975.

- Антонов А. В., Трофимов Ю. Л. Восприятие различных форм внетекстовой информации. К., 1975.

- Ахутин В. М. Поэтапное моделирование и синтез адаптивных биотехнических и эргатических систем // Инженерная психология: теория, методология, практическое применение. М, 1977. С. 149—181.

- Бардин К. В. Проблема порогов чувствительности и психофизические методы. М., 1976.

- Бедный Г. 3. Совершенствование нормирования труда: психофизиологический аспект. М., 1978.

- Береговой Г. Т. Проблемы психологии в космических полетах // Инженерная психология: теория, методология, практическое применение. М., 1977. С. 258-265.

- Биомеханика систем «человек—машина» / Под ред. К. В. Фролова. М., 1981.

- Бобнева М. И. Техническая психология. М., 1966.

- Борисов С. В. Изменение уровня обученности операторов в процессе приобретения, утраты и восстановления навыков // Прикладные вопросы инженерной психологии. Таганрог, 1974. С. 106—109.

- Бокарев В. А. Кибернетика и военное дело. М., 1969.

- Бондаровская В. М. Психологические вопросы проектирования и эксплуатации диалоговых автоматизированных систем. К., 1980.

- Буйко В. К., Евграфов В. Г. Метод определения численности персонала изолированной системы «человек—машина» // Проблемы инженерной психологии. М., 1979. 4.1. С. 79—81.

- Введение в эргономику / Под ред. В. П.Зинченко. М., 1974.

- Венда В. Ф. Видеотерминалы в информационном взаимодействии (инженерно-психологические аспекты). М., 1980.

- Венда В.  Ф. Инженерная психология и синтез систем отображения информации. М., 1982.

- Вероятностное прогнозирование в деятельности человека / Под ред. И. М. Фейгенберга, Г. Е. Журавлева. М., 1977.

- Вершинин К. И. Ускоренная оценка предельных эргономических характеристик устройств ввода алфавитно-цифровой информации // Тезисы докладов Всесоюзной конференции «Диалог человека — ЭВМ». Л., 1982. С. 74-76.

- Вопросы  профессиональной  пригодности  оперативного  персонала энергосистем / Под ред. Б. М.Теплова. М., 1966.

- Гаврилов Э. В. Эргономика на автомобильном транспорте. К., 1977.

- Галактионов А. И. Основы инженерно-психологического проектирования АСУ ТП. М., 1978.

- Галлай А/. Л. К вопросу о критериях деятельности человека-оператора // Проблемы инженерной психологии. Л., 1965. Вып. 2. С. 78—83.

- Глушков В. М. Гносеологическая природа информационного моделирования // Вопросы философии. 1963. № 10. С. 56—65.

- Глушков В. М. Математизация научного знания и теория решений // Вопросы философии. 1976. № 1. С. 28—30.

- Голант Ю. А. К вопросу оценки деятельности группы операторов в системе управления // Приборы и системы управления. 1970. № 10. С. 8-10.

- Голубев В. С, Живов Н. П., Рызикова М. Л. Пневмоэлектронные системы управления химико-технологическими комплексами (разработка эргономического обеспечения). М., 1977.

- Горбов Ф. Д., Лебедев В. И. Психоневрологические аспекты труда оператора. М., 1975.

- Грудзинскас И. К., Рубахин В. Ф. Особенности решения перцептивных задач в условиях общения двух операторов // Психологические системы человеческой деятельности. М., 1979. С. 28—32.

- Губинский А. И., Евграфов В. Г. Эргономическое проектирование судовых систем управления. Л., 1977.

- Денисов В. А., Чернышев А. П. К оценке сложности сигналов для выполнения слежения // Техническая эстетика. 1980. № 6. С. 25—27.

- Денисов В. Г., Онищенко В. Ф., Скрипец А. В. Авиационная инженерная психология. М., 1977.

- Дмитриева М. А., Крылов А. А., Нафтульев А. И. Психология труда и инженерная психология. Л., 1979.

- Довгяло А. М. Диалог пользователя и ЭВМ: основы проектирования и реализации. К., 1981.

- Душков Б. А. Двигательная активность человека в условиях термока меры и космического полета. М., 1969.

- Душков Б. А. Индустриально-педагогическая психология. М., 1981.

- Елисеев С. А. Психологические факторы в производственном травматизме. Ташкент, 1975.

- Забродин Ю. Л/., Лебедев А. Н. Психофизиология и психофизика. М., 1977.

- Завалишина Д. Н. Психологический анализ оперативного мышления М., 1985.

- Завалова Н. Д., Пономаренко В. А. Значение теоретических концепций психологии для прикладных исследований // Психологический журнал. 1981. № 6. С. 3-16.

- Зараковский Г. М. Психофизиологический анализ трудовой деятельности. М., 1966.

- Зигель А., Вольф Дж. Модели группового поведения в системе «человек-машина» / Пер. с англ. М., 1973.

- Зинченко В. П., Леонова А. Б., Стрелков Ю. К. Психометрика утомления. М., 1977.

- Зинченко В. П., Мунипов В. М. Основы эргономики. М., 1980.

- Зинченко Т. П. Опознание и кодирование. J1., 1981.

- Инженерная психология / Под ред. Г. К. Середы. К., 1976.

- Инженерная психология в применении к проектированию оборудования. Пер. с англ. / Под ред. Б. Ф. Ломова, В. И. Петрова. М., 1971.

- Инженерная психология: теория, методология, практическое применение/ Под ред. Б. Ф. Ломова, В. Ф. Рубахина, В. Ф. Венды. М., 1977.

- Инженерно-психологические требования к системам управления / Под ред. В. М. Мунипова. М., 1967.

- Инженерно-психологическое проектирование АСУ / Под ред. А. И. Прохорова. К., 1973.

- Кабикин В. Е. Диагностика оперативного мышления. К., 1977.

- Калошина И. П. Проблемы формирования технического мышления. М., 1974.

- Казмиренко В. П. Социальная психология организаций. К., 1993.

- Косилов С. А., Душков Б. А. Медико-биологические проблемы НОТ.М., 1971.

- Коренев Г. В. Введение в механику человека. М., 1977.

- Котик М. А. Курс инженерной психологии. Таллинн, 1978.

- Котик М. А. Психология и безопасность. Таллинн, 1989.

- Крищюнас К. С. Преобразование эргатической информации. Вильнюс, 1982.

- Крылов А. А. Человек в автоматизированных системах управления.Л., 1972.

- Кузьмин В. П. Исторические предпосылки и гносеологические основания системного подхода // Психологический журнал. 1982. № 3. С. 3-15; № 4. С. 3-14.

- Кузьмин И. В., Явна А. А., Ключко В. И. Элементы вероятностных моделей АСУ. М., 1977.

- Кулюткин Ю. Н. Эвристические методы в структуре решений. М., 1970.

- Курицкий Б. Я., Максименко А. #., Рыльский Г. И. Оценка и оптимизация систем. Л., 1973.

- Лабораторный практикум по основам инженерной психологии / Подред. Б. А. Душкова. М., 1983.

- Леонов А. А., Лебедев В. И. Психологические особенности деятельности космонавтов. М., 1971.

- Леонова А. Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. М., 1984.

- Лепский В. Е., Субботин Ю. А. Проблемы комплексного использования методов исследования коллективной деятельности операторов // VIII Всесоюзный симпозиум по кибернетике. Тбилиси, 1976. С. 314-316.

- Литвак И. И., Ломов Б. Ф., Соловейчик Е. И. Основы построения аппаратуры отображения автоматизированных систем. М., 1975.

- Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 1984.

- Ломов Б. Ф. О качестве, надежности, стандартах и человеческих фак
торах // Стандарты и качество. 1967. № 7. С. 24—27.

- Ломов Б. Ф. О системном подходе в психологии // Вопросы психологии. 1975. № 2. С. 31-46.

- Ломов Б. Ф. О проектировании трудовой деятельности человека // Физиология труда. М., 1967. С. 192—198.

- Ломов Б. Ф. О роли практики в развитии общей теории психологии // Вопросы психологии. 1971. № 1. С. 12—21.

- Ломов Б. Ф., Осницкий А. К. О влиянии вероятностного прогнозирования на непреднамеренное запоминание событий // Психологические механизмы памяти и ее закономерности в процессе обучения. Харьков, 1970. С. 137-141.

- Ломов Б. Ф.,  Сурков Е. Н. Антиципация в структуре деятельности. М., 1979.

- Ломов Б. Ф. Человек и техника. М., 1966.

- Лоос В. Г. Промышленная психология. К., 1980.

- Людвичек К. В., Алексеев В. £., Иванов В. И. Метод исследования качества функциональных взаимодействий в группе операторов // Проблемы бионики. Харьков, 1983. Вып. 31. С. 119—120.

- Маньшин Г. Г., Кантылев Е. Я. Инженер осваивает ЭВМ. Минск, 1984.

- Маньшин Г. Г. Управление режимами профилактики сложных систем. Минск, 1976.

- Малашинин И. И.,  Сидорова И. И. Тренажеры для операторов АЭС. М., 1979.

- Межотраслевые рекомендации по разработке рациональных режимов труда и отдыха. М., 1975.

- Мельник И. М. Влияние объективных характеристик предъявляемой информации на кратковременную память // Вестник Харьковского ун-та. 1976. № 132. С. 36-42.

- Меньшов А. И.,  Рыльский Г. И. Человек и системе управления лета тельным аппаратом. М, 1976.

- Методические рекомендации по оценке надежности и эффективности систем «человек—техника» / Под ред. А. И. Губинского. М., 1971.

- Методология исследований по инженерной психологии и психологии труда / Под ред. А. А. Крылова. Л., 1975. Ч. 1; 1976. Ч. 2.

- Методология инженерной психологии, психология труда и управления / Под ред. Б. Ф. Ломова, В. Ф. Венды. М., 1981.

- Методы инженерно-психологических исследований в авиации / Подред. Ю. П. Доброленского. М., 1975.

- Навайтис Г. А., Крылов А. А., Никифоров Г. С. Исследование процессов взаимодействия в летном экипаже // Проблемы инженерной психологии. Ярославль, 1979. Вып. 3. С. 135—136.

- Назаров А. И., Сосновский Б. А. Латентность и длительность ручных движений оператора при двух режимах наблюдения // Психологические исследования. М., 1975. Вып. 5. С. 121 — 133.

- Научно-технический прогресс и безопасность труда / Под ред. А. Н. Гржегоржевского. М., 1970.

- Небылицын В. Д. Надежность работы оператора в сложной системе управления // Инженерная психология. М., 1964. С. 358—367.

- Небылицын В. Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий. М., 1976.

- Наенко Н. И. Психическая напряженность. М., 1976.

- Нерсесян Л. С, Конопкин О. А. Инженерная психология и проблема надежности машиниста. М., 1978.

- Никифоров Г. С. Самоконтроль как механизм надежности человека оператора. Л., 1977.

- Николаев В. И. Информационная теория контроля и управления. Л., 1973.

- Обозов Н. И. Межличностные отношения. Л., 1979.

- Основы инженерной психологии. М., 1986.

- Очерки психологии труда оператора / Под ред. Е. А. Милеряна   М 1974.

- Ошанин Д. А. Роль оперативного образа в выявлении информационного содержания сигналов // Вопросы психологии. 1969. № 4 С. 21-27.

- Павлов В. В. Начала теории эргатических систем. К., 1974.

- Парин В. В., Космолинский Ф. П., Душков Б. А. Космическая биология и медицина. М., 1975.

- Платонов К. К. Вопросы психологии труда. М., 1970.

- Платонов К. К. Психология лётного труда. М., 1960.

- Повилейко Р. П., Левицкий Л. В. Человек, машина, красота. Новосибирск, 1969.

- Полякова Л. В., Лет В. М. Отображение измерительной информации. М., 1978.

- Попов Г. П. Инженерная психология и радиолокации. М., 1971.

- Попов Е. П., Ющенко А. С. Роботы и человек. М., 1984.

- Проблемы психологической поддержки человека-оператора / Подред. Ю. М. Забродина. Саратов, 1983.

- Психические состояния и эффективность деятельности / Под ред. Ю. М. Забродина. М., 1983.

- Психологические вопросы регуляции деятельности / Под ред. Д. А. Ошанина, О. А. Конопкина. М., 1973.

- Психологические проблемы взаимной адаптации человека и машины в системах управления / Под ред. В. Ф. Венды, Ю. М. Забродина, Б. Ф. Ломова, М., 1980.

- Психологические проблемы космических полетов / Отв. ред. Б. Ф. Ломов, Н. Д. Самсонов. М., 1979.

- Психология и математика / Под ред. В. Ф. Рубахина. М., 1976.

- Психология — производству и воспитанию / Под ред. А. А. Крылова. Л., 1977.

- Психологические методы в работе с кадрами на АЭС. М., 1988.

- Психологические факторы операторской деятельности. М., 1988.

- Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін. / За ред. Ю. Л. Трофімова. К., 1999.

- Репкина Г. В. Об объеме оперативной памяти // Проблемы инженерной психологии. М., 1967. С. 133—140.

- Рожин О. В. Информационные методы исследования эргатических систем. М., 1976.

- Романов Г. М. Человек и дисплей. Л., 1986.

- Роль психологических факторов в интенсификации экономики. М., 1984.

- Рубахин В. Ф. Психологические основы обработки первичной информации. М., 1974.

- Рубахин В. Ф., Филиппов А. В. Психологические аспекты управления. М., 1973.

- Рубинштейн С. Л. Основы обшей психологии. М., 1946.

- Руководство по эргономическому обеспечению разработки техники: В 2 ч. М., 1979. Ч. 1.

- Саноян Г. Г. Создание условий оптимальной работоспособности на производстве. М., 1978.

- Синглтон В. Т. Введение в эргономику. М., 1974.

- Системный подход к психофизиологической проблеме / Под ред. В. Б. Швыркова. М., 1982.

- Смирнов Б. А., Душков Б. А., Космолинский Ф. П. Инженерная психология: Экономические проблемы. М., 1983.

- Смирнов Б. А. Инженерная психология (Практические занятия). К., 1979.

- Смирнов Б. А. Моделирование деятельности человека-оператора с учетом характеристик оперативной памяти // Проблемы бионики. Харьков, 1978. Вып. 15. С. 33-40.

- Сосновникова Ю. Е. Психические состояния человека, их классификация и диагностика. Горький, 1975.

- Справочная книга по охране труда / Под ред. О. Н. Русака, А. А. Шайдарова. Кишинев, 1978.

- Справочник по инженерной психологии / Под ред. Б. Ф. Ломова. М., 1982.

- Справочник по надежности: В 3 т. Пер. с англ. / Под ред. Б. Е. Бердичевского. М., 1970. Т. 3.

- Справочник по прикладной эргономике. М., 1980.

- Суходольский Г. В. Основы психологической теории деятельности. Л., 1988.

- Суходольский Г. В. Структурно-алгоритмический анализ и синтез деятельности. Л., 1976.

- Таран В. А. Эргатические системы управления. М., 1976.

- Теплое Б. М. Проблемы индивидуальных различий. М. 1961.

- Трофимов Ю. Л. Исследование восприятия информации в иллюстративных формах // Техническая эстетика. 1975. №8. С. 12.

- Троф'шов Ю. Л. Психофізіологічна оцінка діяльності операторів вводу даних в ЕОМ // Вісник Київського університету. Соціологія, психологія, педагогіка. 1999. Вип. 7. С 27—30.

- Трофимов Ю. Л. Техническое творчество в САПР. Психологические аспекты. К., 1989.

- Фокин Ю. Г. Надежность при эксплуатации технических средств. М, 1970.

- Цибулевский И. Е. Ошибочные реакции человека-оператора. М., 1979.

- Цибулевский И. Е. Человек как звено следящей системы. М., 1981.

- Чачко А. Г. Подготовка операторов энергоблоков: Алгоритмический подход. М, 1986.

- Чачко А. Г. Приборный щит без приборов // Наука и жизнь. 1975. № 8. С. 2-13.

- Чачко А. Г. Производство—язык—человек. М., 1977.

- Чачко С. А. Предотвращение ошибок операторов на АЭС. М., 1992.

- Человек и вычислительная техника / Под ред. В. М. Глушкова. К., 1971.

- Чернышев А. П. К вопросу об инженерно-психологическом проектировании полуавтоматических систем управления // Психологический журнал. 1980. № 5. С. 105-117.

- Шадриков В. Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. М., 1982.

15.7. Шапиро С. И. Мышление человека и переработка информации ЭВМ. М., 1980.

- Шер С. Электронные дисплеи. М., 1982.

- Шеридан Т. Б., Феррел У. Р. Системы «человек—машина». М., 1980.

- Шерсшюк И. Н. Речевой вывод информации в системе управления мощным энергоблоком // Системы отображения информации. К., 1972. С. 125-129.

- Шнейдерман Б. Психология программирования. М., 1984.

- Экспериментально-психологические исследования в авиации и космонавтике / Сост. Г. Т. Береговой, Н. Д. Завалова, Б. Ф. Ломов, В. А. Пономаренко. М., 1978.

- Эмери О., Акоф Р. О целеустремленных системах / Пер. с англ. М., 1974.

- Эргономика: Учебник / Под ред. А. А. Крылова, Г. В. Суходольского. Л., 1988.

- Эргономика: Труды ВНИИТЭ. М., 1988-1991.