A340 - 200 Airbus Industrie Пассажирский самолет для авиалиний большой протяженности

|  | В ходе выполнения программы разработки самолета А340 консорциум "Эрбас Индастри" сначала вел проектирование варианта А340-300 с дальностью полета 12400 км, который по размерам был полностью идентичен двухдвигательному самолету А330-300. Но анализ перспектив развития мирового рынка показал, что ожидается повышенный спрос на широкофюзеляжные самолеты с дальностью полета до 14000 км. В связи с этим консорциум приступил к созданию модификации А340-200, которая отличалась уменьшенной на 4,26 м длиной фюзеляжа. Пассажировместимость самолета была уменьшена, но дальность полета увеличена почти до 13800км. Первый полет самолет А340-200 выполнил 1 апреля 1992 г. (на пять месяцев позднее самолета А340-300). В Европе сертификация обоих самолетов была завершена в конце декабря 1992 г., а конце мая 1993 г. они были сертифицированы в США по нормам FAR. В начале февраля 1993г. первый самолет А340-200 получила немецкая авиакомпания "Люфтганза". 16-18 июня 1993 г. самолет А340-200, названный "Уорлд Рейнджер", выполнил кругосветный перелет по маршруту Париж - Окленд (Новая Зеландия) - Париж с одной посадкой в Окленде. Весь перелет продолжался 48 ч 22 мин; на отрезке Париж - Окленд протяженностью 19100 км время полета составило 21 ч 32 мин, что было признано новым рекордом для данного маршрута. Этот рекорд был побит весной 1997 г. американским самолетом Боинг 777-200 IGW. Оборудование Самолет оснащен цифровым комплексом авионики EFIS, аналогичным комплексу самолета А320. Двигатели ТТРДД CFM Интернешнл CFM56-5С2 (4х14160 кгс), CFM56-5С3 (4х14755 кгс) и CFM56-5С4 (4х15435 кгс) Уровень шума EPN дБ: при взлете - 95, сбоку от ВПП - 94,7, при заходе на посадку - 97,2 Состояние Выпускается серийно с 1992 г. Размеры размах крыла (м) 60,3 длина самолета (м) 59,39 высота (м) 16,74 площадь крыла (кв.м) 363,1 угол стреловидности крыла по линии 1/4 хорд (градусы) 30o диаметр фюзеляжа (м) 5,64 Число мест экипаж 2 пассажиров в кабине трех классов 263 пассажиров в кабине двух классов 303 Размеры пассажирской кабины максимальная ширина (м) 5,28 максимальная высота (м) 2,54 Массы и нагрузки взлетная (т) 257 пустого снаряженного (т) 123 самолета без топлива (т) 170 платная нагрузка (т) 45,9 посадочная (т) 182 запас топлива (т) 140000 дополн.сведения В грузовых отсеках возможна перевозка 26 грузовых контейнеров LD3. Летные данные крейсерская скорость (км/ч) 925 дальность полета с (кол-во пассажиров) и багажом (с резервами топлива) 263 составляет 13800 км. с пассажирами 263 и грузом 21,3 составляет 10180 км. эксплуатационный потолок (м) 12000 потребная длина ВПП (условия МСА, на уровне моря) (м) 2790 |
| --- | --- |