МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

АВИАЦИОННЫЕ

ПРАВИЛА

ЧАСТЬ 25

НОРМЫ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ САМОЛЕТОВ ТРАНСПОРТНОЙ КАТЕГОРИИ

1994

Авиационные Правила (АП-25) одобрены Решением Совета Межгосударственного авиационного комитета по нормам и правилам (воздушные суда. производство, аэродромы).

АП-25 утверждены Советом по авиации и использованию воздушного пространства и рекомендованы к введению в действие в государствах — участниках Минского Соглашения (1991 г.).

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

в государствах

РЕСПУБЛИКА	АЗЕРБАЙДЖАН

РЕСПУБЛИКА	АРМЕНИЯ

РЕСПУБЛИКА	БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКА	ГРУЗИЯ .

РЕСПУБЛИКА	КАЗАХСТАН

РЕСПУБЛИКА	КЫРГЫЗСТАН

РЕСПУБЛИКА	МОЛДОВА

РЕСПУБЛИКА	ТАДЖИКИСТАН

РЕСПУБЛИКА	УЗБЕКИСТАН.

РОССИЙСКАЯ	ФЕДЕРАЦИЯ

ТУРКМЕНИСТАН

УКРАИНА

Летно-исследовательский институт им. М- М. Громова, 1994 г.

ЛИСТ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИИ

к Нормам летной годности гражданских самолетов (АП-25) 1994 г.

| № п/п | Обозначение изменения | Дата вступления в силу | № п/п | Обозначение изменения | Дата вступления в силу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Раздел А—ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ								12

25.1. Назначение										12

25.2. [3арезервировано]									12

Раздел А-0 - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ .ПЕТНОП ГОДНОСТИ САМОЛЕТА

ПРИ ОТКАЗАМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 							13

ПРИЛОЖЕНИЕ П25А-0. НЕЛОКАЛИЗОВАННЫЕ РАЗРУШЕНИЯ РОТОРОВ

ДВИГАТЕЛЕЙ 											17

Раздел В-ПОЛЕТ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ									18

25.11. Доказательство соответствия								18

25.23. Ограничения по загрузке									18

25.25. Ограничения веса									18

25.27. Пределы центровок									18

25.29. Вес пустого самолета и соответствующая центровка 					18

25.31. Съемный балласт 									19

25.33. Пределы числа оборотов и шага воздушного винта 					19

ХАРАКТЕРИСТИКИ 										19

25.101. Общие положения									19

25. 103. Скорость сваливания 									20

25.105. Взлет 											20

25.107. Скорости взлета 									20

25.109. Дистанция прерванного взлета 								21

25.111. Траектория взлета 									22

25.113. Потребная дистанция взлета и длина разбега 						22

25.115. Траектория начального набора высоты 							22

25.117. Набор высоты. Общие положения .							23

25.119. Набор высоты в посадочной конфигурации со всеми работающими двигателями 		23

25.121. Набор высоты с одним неработающим двигателем 					23

25.123. Траектория полета по маршруту 							23

25.125. Посадка 										24

Дополнения к подразделу "ХАРАКТЕРИСТИКИ"						24

25.126. Потребные посадочные дистанции 							24

25.130 Скорости посадки и ухода на второй круг 						25

25.132. Минимальная высота ухода на второй круг 						25

УПРАВЛЯЕМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ 							25

25.143. Общие положения 									25

25.145. Продольное управление 								26

25.147. Путевая и поперечная управляемость 							27

25.149. Минимальная эволютивная скорость 							28

БАЛАНСИРОВКА 										29

25.161. Балансировка										29

УСТОЙЧИВОСТЬ 										30

25.171. Общие положения 									30

25.173. Продольная статическая устойчивость 							30

25.175. Порядок демонстрации продольной статической устойчивости				30

25.177. Статическая боковая устойчивость 							31

25.181. Динамическая устойчивость								32

СВАЛИВАНИЕ										32

25.201. Демонстрация сваливания 								32

25.203. Характеристики сваливания								33

25.207. Предупреждение о приближении  сваливания 						33

ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЯЕМОСТИ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ И ВОДЕ		33

25.231. Продольная устойчивость и управляемость 						33

25.233. Путевая устойчивость и управляемость 							33

25.235. Руление										34

25.237. Скорость ветра										34

25.239.Брызгообразование, управляемость и устойчивость самолета на воде 			34

РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 							34

25.251. Вибрация и бафтинг 									34

25.253. Скоростные характеристики								35

25.255.Характеристики самолета при разбалансировке						35

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛУ В		36

25.134. Потребный на полет запас топлива 							36

25.136. Экстренное снижение									37

Раздел С—ПРОЧНОСТЬ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ									37

25 301. Нагрузки										37

25.302. Взаимодействие систем и конструкции							37

25.303. Коэффициент безопасности 								37

25 305. Прочность и деформация								37

25.307. Доказательства прочности								38

ПОЛЕТНЫЕ НАГРУЗКИ 									38

25.321. Общие положения 									38

РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МАНЕВРОВ И ПРИ ПОЛЕТЕ В НЕСПОКОЙНОМ ВОЗДУХЕ 								38

25.331. Общие положения 									38

25 333. Границы допустимых скоростей и перегрузок						40

25.335. Расчетные воздушные скорости 								40

25.337. Эксплуатационные маневренные перегрузки 						41

25.341. Перегрузки при полете в неспокойном воздухе 						42

25.343. Расчетные веса топлива и масла								42

25.345. Устройства для увеличения подъемной силы						43

25.349. Случай вращения по крену								43

25.351. Случай скольжения 									44

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ НАГРУЖЕНИЯ 						44

25.361. Крутящий момент двигателя и вспомогательной силовой установки (ВСУ) 		44

25.363 Боковая нагрузка на установку двигатели 						45

25.365. Haгружение герметических кабин							45

25.367. Несимметричные нагрузки при отказе двигателя 						46

25.371. Гироскопические нагрузки 								46

25.373. Устройства для управления скоростью полета 						46

НАГРУЗКИ НА ПОВЕРХНОСТИ И СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 				47

25.391. Нагрузки на поверхности управления 							47

25.393. Нагрузки, параллельные оси шарниров							47

25.395. Система управления 									47

25.397. Нагрузки на систему управлении 							47

25.399. Двойное управление									48

25.405. Вспомогательная система управления 							48

25.407. Влияние нагрузки от триммеров								48

25.409. Вспомогательные поверхности управления 						48

25.415. Нагрузки от действия ветра на земле 							49

25.427. Несимметричные нагрузки 								49

25.445. Разнесенное вертикальное оперение 							51

25.457. Закрылки, предкрылки									51

25.459. Специальные устройства 								51

НАЗЕМНЫЕ НАГРУЗКИ 									51

25.471. Общие положения 									51

25.473 Условия погружения на земле и основные предположения 				51

МОС 25.473(В)(2). Приведенная вертикальная, составляющая скорости самолета

при посадочном ударе										52

25.477. Расположение шасси									53

25.479. Условия горизонтальной посадки							53

25.481. Условия посадки с опущенным хвостом							53

25.483. Условия посадки на одно колесо								54

25.485. Условия действия боковой нагрузки							54

25.487. Обратный удар при посадке								54

25.489. Управляемое движение по земле								55

25.491. Разбег при взлете									55

МОС 25.491. Нагружение шасси при разбеге							55

25.493. Условия качения с торможением 							55

23.495. Разворот										56

25.497. Занос хвостового колеса 								56

25.499. Рыскание носового колеса								56

25.503. Разворот вокруг основной стойки шасси (при рулении и буксировке)			56

25.507. Реверсивное торможение 								57

25.509. Нагрузки при буксировке								57

25511. Нагрузки на земле: несимметричные нагрузки на многоколесные стоики шасси 		58

25.515. Шимми 										59

25.519. Статические условия погружения на земле						59

НАГРУЗКИ ПРИ ПОСАДКЕ НА ВОДУ 							59

25.521. Общие положения 									59

МОС: 25.521											60

25.523. Расчетные веса и положении центра тяжести						61

25.525. Приложение нагрузок									61

25.527. Перегрузки для лодки или основного поплавка 						62

25.529. Условия посадки для лодки и основного поплавка 					62

25.531. Нагружение крыла при взлете								63

25 533. Давление на днище лодки и основного поплавка 						63

25.535 Нагрузи на вспомогательные поплавки							64

25.537. Нагрузки на крыло от погружения в воду и нагрузки на жабры				65

СЛУЧАИ АВАРИЙНОЙ ПОСАДКИ								65

25.561. Общие положения									65

25.562. Динамические условия аварийной посадки						65

25.563. Приспособления для вынужденной посадки на воду					66

ОЦЕНКА УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ 							66

25.571. Анализ допустимости повреждений и усталостной прочности, конструкции . 		66

ЗАЩИТА ОТ МОЛНИИ									68

25.581. Защита от молнии									68

ПРИЛОЖЕНИЕ П35.581									68

Раздел D—ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ									69

25.601. Общие положения									69

25.603. Материалы 										69

25.605. Технология производства								69

25.607. Крепежные детали 									70

25.609. Зашита элементов конструкции								70

25.611. Обеспечение доступа									70

25.613.Прочностные характеристики материалов и их расчетные значения 			70

25.619. Специальные коэффициенты безопасности						70

25.621. Коэффициенты безопасности для отливок						70

25.622. Коэффициенты безопасности для конструкций из композиционных материалов		71

25.623. Коэффициенты безопасности в опорах							72

25.625. Коэффициент безопасности для стыковых узлов (фиттингов)				72

25.629. Требования к аэроупругой устойчивости 						72

25.631. Повреждение от удара птицы								75

ПОВЕРХНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 								75

25.651. Испытание на прочность								75

25.655. Установка										75

25.657. Узлы подвески										76

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ									76

25.671. Общие положения 									76

25.672. Системы улучшения устойчивости, автоматические системы и бустерное управление	76

25.675. Упоры 											77

25.677. Системы триммировавия								77

25.679. Устройства, предотвращающие повреждение системы от действия ветра 			77

25.681, Статические испытания на эксплуатационную нагрузку 					77

25.683. Испытания на функционирование 							77

25.685. Элементы системы управления 								78

25.689. Тросовые системы									78

25.693. Соединения 										78

25.б97. Управление механизацией крыла и воздушными тормозами 				78

25.699. Указатель положения механизации крыла и воздушных тормозов 				79

25.701. Взаимосвязь между закрылками и предкрылкам/и 					79

25.703. Система аварийной сигнализации при взлете 						79

ШАССИ 											79

25.721. Общие положения 									79

25.723. Испытания амортизации 								80

25.725. Испытание на эксплуатационный сброс 							80

25.727. Испытания на сброс при поглощении максимальной энергии				81

25.729. Механизм уборки и выпуска шасси 							81

35.730. Механизм разворота колес 								82

25.731. Колеса 										82

25.733. Пневматики										82

25.735. Тормоза 										83

25.737. Лыжи 											84

КОРПУС И ПОПЛАВКИ ГИДРОСАМОЛЕТА 								84

25.751. Плавучесть основных поплавков гидросамолета 						84

25.753. Конструкция основного поплавка							84

25.755. Корпус летающей лодки								84

РАЗМЕЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА, ПАССАЖИРОВ И ГРУЗА 						84

25.771. Кабина экипажа 									84

25.772. Двери кабины экипажа 									84

25.773. Обзор из кабины экипажа								84

25.775. Лобовые стекла и окна 									85

25.777. Органы управления в кабине								85

25.779. Перемещение и действие органов управления, расположенных в кабине экипажа		86

25.781. Форма рукояток органов управления в кабине 						87

25.783. Двери 											87

25.785. Кресла, спальные места, поясные привязанные ремни и привязные системы 		88

25.787. Отсеки для размещения грузов, багажа и др.						89

25.789. Фиксация отдельных масс в пассажирской кабине экипажа и буфетах 			90

26.791. Информационное табло и трафареты для пассажиров					90

25.793. Поверхность пола 									90

АВАРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									90

25.801. Аварийное приводнение								90

25.803. Аварийная эвакуация									91

25807. Аварийные выходы									91

25.809. Устройство аварийных выходов								93

25.810. Вспомогательные средства и маршруты для аварийного покидания			93

25.811. Маркировка аварийных выходов								94

25.812. Аварийное освещение 									95

25.813. Подход к аварийным выходам								97

25.815. Ширила продольного прохода								98

25.817. .Максимальное количество кресел в ряду 						99

25.819. Служебные помещения нижней палубы (в том числе (буфеты)				99

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ 									99

25.831. Вентиляция										99

25.832. Концентрация озона в кабине 								101

25.833. Системы отопления на жидком топливе							101

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ										101

25.841. Герметические кабины 									101

25.843. Испытания герметических кабин							102

ПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 										102

25.851. Огнетушители 										102

25.853. Внутренняя отделка кабин								103

25.854. Пожарная защита туалетов								103

25.855. Грузовые и багажные отсеки								103

25.857. Классификация грузовых я багажных отсеков 						104

25.858. Система обнаружения пожара в грузовом отсеки						105

25.859. Пожарная защита обогревателей, работающих на топливе					105

25.863. Пожарная защита в зонах с воспламеняющимися жидкостями				106

25.865. Пожарная защита органов управления, узлов крепления двигателей и других конструкций, обеспечивающих полет										106

23.867. Защита от пожара других частей самолета						106

25.869. Пожарная защита систем 								107

РАЗНОЕ											107

25.871. Средства нивелировки 									107

25.875. Усиление конструкции в зоне вращения воздушных винтов				107

ДОПОЛНЕНИЕ Д250 к ЛП-25 (временное)							108

Раздел Е-СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .										111

25.901. Силовая установки									111

25.903. Двигатели.										111

25.904. Автоматическая система управления взлетной тягой (АСУВТ)				112

25.905. Воздушные винты 									112

25.907. Вибрация воздушного винта.								112

25.925. Клиренс воздушного винта								113

25.929. Противообледенительная защита воздушного винта					113

25.933. Системы реверсирования 								113

25.934. Испытания системы реверса тяги турбореактивного двигателя 				113

25.937. Системы ограничения сопротивления турбовинтовых двигательных установок 		114

25.939. Рабочие характеристики двигателя 							114

25.941. Совместимость воздухозаборника, двигателя и выхлопного устройства			114

25.943. Отрицательная перегрузка 								114

25.945. Система форсирования тяги или мощности 						114

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 										115

25.951. Общие изложения									115

25.952. Анализ и испытания топливной системы 							115

25953 Независимость подачи топлива в двигатели						115

25.954. Защита топливных систем от ударов молний						115

35.955. Подача топлива в двигатели 								115

25.957. Межбаковая перекачка топлива								116

25.959. Невырабатываемый остаток топлива в баках 						116

25.961. Работа топливной системы при высокой температуре					116

25.963. Топливные баки: общие положения 							117

25.965. Испытания топливных баков								117

25967. Установка топливных баков								118

25.969. Расширительное пространство топливного бака						118

25.971. Отстойник топливного бака								118

25.973. Заправочная горловина топливного бака							118

25.975. Дренаж топливных баков и карбюраторов 						118

25 977. Заборник топлива из бака								119

25.979. Система эаправки топливом под давлением 						119

25.981. Температура топливного бака								120

АГРЕГАТЫ И ЭЛЕМБНТЫ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 							120

25.991. Топливные насосы 									120

25.993. Трубопроводы и арматура топливной системы 						120

25.994. Компоненты топливной системы 							120

25.995. Топливные краны 									120

25.997. Топливные фильтры									120

25.999. Сливные устройства топливной системы 						121

25.1001. Система аварийного слива топлива 							121

МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА 										122

25.1011. Общие положения									122

25.1013. Масляные баки									122

25.1015. Испытания масляных баков 								122

25.1017. Трубопроводы и арматура масляной системы 						122

25.1019. Масляные фильтры									122

25.1021. Сливные устройства масляной системы 						123

25.1023. Масляные теплообменники 								123

25.1025- Масляные краны (клапаны) 								123

25.1027. Система флюгирования воздушного винта 						123

ОХЛАЖДЕНИЕ											124

25.1041. Общие положения 									124

25.1043. Испытания средств охлаждения 							124

53.1045. Методика испытания по оценке охлаждения 						124

СИСТЕМА ПОДВОДА ВОЗДУХА 									125

25.1091. Подвод воздуха 									125

25.1093. Защита системы подвода воздуха от обледенения 					125

25.1101. Конструкция подогревателя  воздуха, поступающего в карбюратор 			126

25.1103. Каналы системы подвода воздуха и системы воздушных трубопроводов 			126

25.1105. Защитные системы систем подводя воздуха 						126

25.1107. Промежуточные и выходные теллообменники 						127

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА										127

25.1121. Общие положения 									127

25.1123. Выхлопные трубы									127

25.1125. Теплообменники на выхлопных газах							127

25.1127. Турбонагнетатель с приводом от выхлопных газов					128

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И агрегаты СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ						128

25.1141.Органы управления силовой установки. Общие положения 				128

25.1142. Органы управления вспомогательным двигателем					128

25.1143. Органы управления двигателями							128

25.1145. Выключатели зажигания								129

25.1147. Органы управления составом смеси.							129

25.1149. Органы yправления частотой вращения и шагом винта 					129

25.1153. Органы управления флюгированием воздушных винтов					129

25.1155. Реверс тяги и установка шага винта ниже полетного режима				129

25.1157. Органы управления  температурой воздуха карбюратора 				129

25.1159. Органы управления нагнетателями							129

25.1161. Органы управления системой аварийного слива топлива					129

25.1163. Агрегаты силовой установки 								130

25.1165. Системы зажигания двигателя								130

25.1167. Коро6ки- приводов агрегатов 								130

ПОЖАРНАЯ ЗАШИТА СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ 							130

25.1181. Установленные пожароопасные зоны: входящие полости 				130

25.1182. Зоны гондол за пожарными перегородками  и конструкции крепления гондол

двигателей, содержащие трубопроводы с воспламеняющейся жидкостью 				131

25.1183.Компоненты, содержащие воспламеняющиеся жидкости					131

25.1185. Воспламеняющиеся жидкости 								131

25.1187. Дренаж и вентиляция пожароопасных зон 						131

25.1189. Перекрывные устройства 								132

25.1191. Пожарные перегородки 								132

25.1192. Перегородка отсека агрегатов двигателя 						132

25.1193. Капоты и обшивка мотогондолы							132

25,1195. Системы пожаротушения								133

25.1197. Огнегасящие вещества									133

25.1199. Баллоны с огнегасящим веществом							133

25.1201. Материалы системы пожаротушения							134

25.1203. Система обнаружения пожара								134

25.1207. Соответствие требованиям								134

Раздел F—ОБОРУДОВАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 										135

25.1301. Назначение и установка 								135

25.1303. Пилотажно-навигационные приборы 							135

25.1305. Приборы контроля силовой установки							135

25.1307. Разное оборудование 									136

25.1309. Оборудование, системы и установки 							137

ПРИБОРЫ: УСТАНОВКА 										138

25.1321. Расположение и видимость приборов							138

25.1322. Лампы аварийной и предупредительной сигнализации и уведомляющие лампы		138

25.1323. Система индикации воздушной скорости 						138

25.1325. Системы статического давления 							139

25.1326. Системы индикация обогрева приемника воздушных давлении 				140

25 1327 Указатель магнитного курса 								140

25.1329. Система автопилота 									140

25.1331. Приборы, использующие питание							140

25.1333. Приборные системы									141

25.1335. Системы командно-пилотажного прибора 						141

25.1337. Приборы контроля работы силовой установки 						141

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 							142

25.1351. Общие положения 									142

25.1353. Электрическое оборудование и его установка						143

25.1335. Система распределения 								144

25.1357. Защита электрических цепей								144

25.1363. Испытания электрической системы							144

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 								144

25.1381. Освещение приборов 									144

25.1383. Посадочные фары 									144

25.1385. Установка системы аэронавигационных огней 						145

25.1387. Двугранные углы системы аэронавигационных огней 					145

26.1389. Распределение и сила света аэронавигационных огней 					145

25.1391. Минимальные значения силы света передних и заднего аэронавигационных огней в горизонтальной плоскости									146

25.1393. Минимальные значение силы света передних и заднего аэронавигационных

огней любой вертикальной плоскости								146

25.1395. Максимальная сила света передних  и задних аэронавигационных огней в зонах перекрытия

25.1397. Требования к цветности аэронавигационных огней					147

25.1399. Стояночный огонь									147

25.1401. Система огней для предупреждения столкновения 					147

25.1403. Освещение для обнаружения обледенения на частях самолета 				148

СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 								148

25.1411. Общие положения									148

25.1415. Оборудование, используемое при аварийной посадке на воду 				149

25.1419. Защита oт обледенения 								149

25.1421. Мегафоны 										150

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ									150

25.1423. Система оповещения пассажиров							150

25.1431. Электродное оборудование								150

25.1433. Вакуумные системы 									150

25.1435. Гидравлические системы 								150

25.1438. Система наддува и пневмосистемы 							151

25.1439. Защитное дыхательное оборудование 							151

35.1441. Кислородное оборудование и кислородное питание 					152

25-1443. Минимальный массовый расход дополнительного кислорода 				152

25-1445. Требования к системе распределения кислорода 					153

251447. Требования к кислородно-раздаточным приборам 					153

25.1449. Средства для определения подачи кислорода 						154

25.1450. Химические генераторы кислорода							154

25.1453. Защита кислородного оборудования от разрушения 					154

25.1455. Слив жидкостей, подверженных замерзанию 						154

25.1457. Бортовые диктофоны 									154

25.1459. Бортовые самописцы									155

25.1461. Оборудование, содержащее роторы с большой кинетической энергией 			156

ДОПОЛНЕНИЕ Д25F										156

Раздел G—ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

25.1501. Общие положения 									190

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ								190

25.1503. Ограничения скорости. Общие положения 						190

25.1505. Максимальная эксплуатационная скорость						190

25.1507. Маневренная скорость 									190

25.1511. Максимальная допустимая скорость в полете с отклоненными закрылками и/или предкрылками

25.1513. Минимальная эволютивная скорость							190

25.1515. Максимальная старость полета при выпуске к уборке шасси 				190

25.1519. Вес, центровка и распределение веса 							191

25.1521. Ограничения по силовой установки							191

25.1522. Ограничения по вспомогательной силовой установке					191

25.1523. Минимальный летный экипаж 								191

25.1525. Типы эксплуатационных режимов							191

25.1527. Максимальная эксплуатационная высота 						191

25.1529. Инструкции по сохранению летной годности						192

25.1531. Эксплуатационные полетные перегрузки 						192

25.1533. Дополнительные эксплуатационные ограничении 					192

ТРАФАРЕТЫ И НАДПИСИ 									192

25.1541. Общие положения 									192

25.1543. Обозначения на приборе. Общие положения 						192

25.1545. Указания по ограничению скорости 							192

25.1547. Указатель магнитного курса 								192

25.1549. Приборы контроля силовой установки и вспомогательной силовой установки 		192

25.1551. Индикация количества масла 								193

25.1553. Топливомеры										193

25.1555. Обозначения органов управления 							193

25.1557. Прочие маркировки и трафареты 							193

25.1561. Спасательное оборудование 								193

25.1563. Трафареты допустимых скоростей							194

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОП ЭКСПЛУАТАЦИИ САЛЮЛЕТА 						194

25.1581. Общие положения									194

25.1583. Эксплуатационные ограничения 							194

25.1585. Действия при эксплуатации самолета 							195

25.1587.Свединия: о летных характеристиках самолета 						195

ПРИЛОЖЕНИЕ А										196

ПРИЛОЖЕНИЕ В										201

ПРИЛОЖЕНИЕ С										203

ПРИЛОЖЕНИЕ D										206

ПРИЛОЖЕНИЕ Е										207

ПРИЛОЖЕНИЕ F 										209

ПРИЛОЖЕНИЕ G										227

ПРИЛОЖЕНИЕ Н										229

ПРИЛОЖЕНИЕ I 										231

ПРИЛОЖЕНИИ J										233

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В FAR-25. И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ СЕРТИФИКАЦИИ (АП-25)				234

Раздел А—ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25.1. Назначение

(a) Настоящая часть устанавливает нормы летной годности для выдачи сертификатов типа и изменении к этим сертификатам на самолеты транспортной категории.

(b) Каждое лицо, подающее заявку на получение такого сертификата или на внесение в него изменений, должно доказать соответствие применяемым требованиям данной части.

25.2. [Зарезервировано]

Раздел А-0-ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ САМОЛЕТА ПРИ ОТКАЗАХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

1. Настоящий раздел содержит детализированные требования, пояснительный материал, а также определения и терминологию, относящиеся к общим требованиям к летной годности самолета при отказах функциональных систем. Этот раздел дополняет и конкретизирует требования 25.1309 (b) и относится ко всем функциональным системам и оборудованию самолета, за исключением элементов конструкции (таких, как крыло, оперение, поверхности управления, фюзеляж, узлы креплении двигателя, силовые элементы шасси и узлы крепления), которые специально рассмотрены в разделах С и D.

2. Определения.

2.1. Отказное состояние (функциональный отказ, вид отказа системы). Под отказным состоянием (функциональным отказом, видом отказа системы) понимается неработоспособное состояние системы н целом, характеризуемое конкретным нарушением ее функций независимо от причин, вызывающих это состояние. Отказное состояние (вид отказа системы) определяется на уровне каждой системы через последствия, оказываемые на функционирование этой системы, Оно характеризуется влиянием на другие системы и на самолет в целом.

2.2. Внешние воздействия (явления). События, источник происхождения которых не связан с конструкцией самолета, такие, как атмосферные условия (например, порыв ветра. температурная инверсия, обледенение и удар молнии), состояние ВПП. пожар в кабине или багажном отсеке. Сюда не относятся диверсионные акты-

2.3. Ошибка. Событие, заключающееся в неправильных действиях экипажа или персонала по техническому обслуживанию.

2.4. Продолженный безопасный полет и посадка—способность продолжить управляемый полет и выполнить посадку в подходящем аэропорту, возможно с использованием аварийных процедур, но без необходимости применения пилотом исключительного летного мастерства или чрезмерных усилий. При этом во время полета или при посадке могут иметь место некоторые повреждения самолета, связанные с отказным состоянием.

По частоте возникновения события (отказные состояния, внешние воздействия, ошибки н др.) делятся на следующие категории:

2.5. Вероятные. Могут произойти один или несколько раз в течение срока службы каждого самолета данного типа. Вероятные события подразделяются на частые и умеренно вероятные.

2.6. Редкие (невероятные). Редкие события подразделяются на две категории:

(a) Маловероятные. Вряд ли произойдут на каждом самолете в течение его срока службы, но могут произойти несколько раз, если рассматривать большое количество самолетов данного типа.

(b) Крайне маловероятные. Вряд ли возникнут за весь срок эксплуатации всех самолетов данного типа. но тем не менее их нужно рассматривать как возможные.

2.7. Практически невероятные. Настолько невероятные, что нет необходимости считать возможным их возникновение.

2.8. Численные значения. При необходимости количественной оценки вероятностей возникновения событии могут использоваться указанные ниже величины:

Вероятные			—более 10;

Частые			—более 10-3;

умеренно вероятные	—в диапазоне 10-3—10-5.

Редкие (невероятные)	—в диапазоне 10—10-9;

Маловероятные		—в диапазоне 10—10-7;

крайне маловероятные	—в диапазоне 10-7—10-9.

Практически невероятные 	—менее 10-9.

Вероятности должны устанавливаться как средний; риск на час полета, продолжительность которого равна среднему времени полета по типовому профилю. В тех случаях, когда отказ критичен для определенного этапа полета, вероятность его возникновения на этом этапе полета может быть также осреднена на час полета по типовому профилю.

2.9. Особая ситуация (эффект) —ситуация, возникающая в полете в результате воздействие неблагоприятных факторов или их сочетании и приводящая к снижению безопасности полета. Особые ситуации (эффекты) классифицируются с использованием следующих критериев:

(a) Ухудшение летных характеристик, характеристик устойчивости и управляемости, прочности н работы систем.

(b) Увеличение рабочей (психофизиологической) нагрузки на экипаж сверх нормально требуемого уровня.

(c) Дискомфорт, травмирование или гибель находящихся на борту люден.

2.9.1. Катастрофическая ситуация (катастрофический эффект)—особая ситуация, для которой принимается, что при ее возникновении предотвращение гибели людей оказывается практически невозможным.

2.9.2. Аварийная ситуация (аварийный эффект) —особая ситуация, характеризующаяся:

(i) значительным ухудшением характеристик и/или достижением (превышением) предельных ограничений или

(ii) физическим утомлением или такой рабочей нагрузкой экипажа, что уже нельзя полагаться на то, что он выполнит свои задачи точно или полностью.

29.3. Сложная ситуация (существенный эффект) — особая ситуация, характеризующаяся:

(i) заметным ухудшением характеристик и/или выходом одного или нескольких параметров за эксплуатационные ограничения, но без достижения предельных ограничений, или

(ii) уменьшением способности экипажа справиться с неблагоприятными условиями (возникшей ситуацией) как из-за увеличения рабочей нагрузки, так ii из-за условии, понижающих эффективность действий экипажа.

2.9.4. Усложнение условии полета (незначительный эффект):

(i) незначительное ухудшение характеристик или

(ii) незначительное увеличение рабочей нагрузки на экипаж, например изменение плана полета.

2.10. Ожидаемые условия эксплуатации. Условия, которые известны из практики или возникновение которых можно с достаточным основанием предвидеть в течение срока службы самолета с учетом его назначения. Эти условия включают в себя параметры состояния и факторы воздействия на самолет внешней среды, эксплуатационные факторы, влияющие на безопасность полета. Ожидаемые условия эксплуатации не включают в себя:

(a) Экстремальные условия, встречи с которыми можно надежно избежать путем введения эксплуатационных ограничений и правил.

(b) Экстремальные условия, которые возникают настолько редко, что требование выполнять Нормы летной годности в этих условиях привело бы к обеспечению более высокого уровня летной годности, чем это необходимо и практически обоснованно,

2.11. Предельные ограничения—ограничения режимов полета, выход за которые недопустим ни при каких обстоятельствах.

2.12. Эксплуатационные ограничения—условия, режимы и значения параметров, преднамеренный выход за пределы которых недопустим в процессе эксплуатации самолета.

2.13. Рекомендуемые режимы полета - режимы внутри области, определяемой эксплуатационными ограничениями, устанавливаемые в Руководстве по летной эксплуатации для выполнения полетов.

2.14. Функциональная система самолета—совокупность взаимосвязанных элементов, узлов (блоков) и агрегатов, предназначенная для выполнения заданных общих функций.

Перечень функциональных систем и их состав устанавливаются разработчиком самолета.

В качестве причин отказного состояния (вида отказа системы) рассматриваются отказы и совокупности отказов се элементов, а также отказы систем, функционально связанных с данной системой.

3. Вероятности возникновения особых ситуаций.

3.1. Зарезервирован.

3.2. Зарезервирован.

3.3. Эксплуатация с отказными состояниям.

Самолет должен быть спроектирован и построен таким образом, чтобы о ожидаемых условиях эксплуатации при действиях экипажа в соответствии с РЛЭ:

3.3.1. Каждое отказное состояние (функциональный отказ, вид отказа системы), приводящее к возникновению катастрофической ситуации (катастрофического эффекта), оценивалось как практически невероятное, а суммарная вероятность возникновения катастрофической ситуации (катастрофического эффекта), вызванной отказными состояниями (функциональными отказами, видами отказов систем), для самолета в целом не превышала 10-7 на час полета.

3.3.2. Суммарная вероятность возникновения аварийной ситуации (аварийного эффекта), вызванной отказными состояниями (функциональными отказами, видами отказов систем), для самолета в целом не превышала 10 " на час полета, при этом рекомендуется, чтобы любое отказное состояние (функциональный отказ, вид отказа системы), приводящее к аварийной ситуации (аварийному эффекту), оценивалось как событие не более частое, чем крайне маловероятное.

3.3.3. Суммарная вероятность возникновения сложной ситуации (существенного эффекта), вызванной отказными состояниями (функциональными отказами, видами отказов систем), для самолета в целом не превышала 10-4 на час полета; при этом рекомендуется, чтобы любое отказное состояние (функциональный отказ, вид отказа системы), приводящее к сложной ситуации (существенному эффекту), оценивалось как событие не более частое, чем маловероятное.

3.3.3.1. Все усложнения условий полета и отказные состояния (функциональные отказы, виды отказов систем), приводящие к их возникновению, подлежат анализу с целью отработки соответствующих рекомендаций по действиям экипажа в полете.

Примечание. Желательно, чтобы любое отказное состояние (функциональный отказ, вид отказа системы), приводящее к усложнению условии полета (незначительному эффекту), не могло быть отнесено к частым событиям.

3.3.4. Зарезервирован.

3.3.5. При анализе особой ситуации (эффекта), вызванной отказным состоянием (функциональным отказом, видом отказа системы), необходимо учитывать факторы, которые могут усугубить последствия (степень опасности) начального отказного состояния (функционального отказа, вида отказа системы), включая связанные с отказом условия на самолете, которые могут влиять на способность экипажа справиться с прямыми последствиями (например, наличие дыма перегрузка, прерывание связи, изменение давления в кабине и т. п.).

3.3.6. Действия экипажа. При анализе последствий определенного отказного состояния (функционального отказа, вида отказа системы), включая необходимые действия экипажа, должны учитываться вероятность отказа (отказов), сложность действий экипажа, а также периодичность соответствующей тренировки экипажа. Большое количество отказных состояний (видов отказов систем), требующих неинстинктивных действий экипажа, может оказать влияние на правильность действий экипажа по парированию отказов.

3.4. Операции с отказными состояниями и внешними воздействиями (явлениями). При анализе последствии отказных состояний (функциональных отказов, видов отказов систем) оценка должна учитывать критичные (определяющие) внешние воздействия (явления) и их вероятность.

Эксплуатационные ограничения должны устанавливаться с учётом вероятности внешних воздействий (явлений) и отказных состоянии (функциональных отказов, видов отказов систем), характеристик самолета, точности пилотирования, а также погрешностей бортовых систем н оборудования.

4. Приемлемые методы.

4.1. Зарезервирован.

4.2. Соответствие требованиям настоящею раздела и параграфа 25.1309 (b)"—(d) должно доказываться путем анализа и расчета вероятностей возможных видов отказов функциональных систем и оценки влияния этих отказов на безопасность полета самолета. Такая оценка должна проводиться для каждой системы и во взаимосвязи с другими системами и (при необходимости) подкрепляться наземными и (или) летными испытаниями, испытаниями на пилотажном стенде или другими видами стендовых испытаний, расчетами или моделированием.

(a) Анализ должен включать в себя возможные виды Отказов (в том числе сочетания видов отказов в различных системах), оценку вероятностен видов отказов, последствия для самолета н находящихся на борту людей с учетом этапа полета, условий эксплуатации н внезапности для экипажа возникновения отказного состояния, требуемые действия по парированию, возможность обнаружения отказа, процедуры контроля состояния и обслуживания самолета.

(b) При анализе конкретных систем может быть учтен опыт эксплуатации аналогичных систем.

(c)-В анализе должен учитываться разброс характеристик системы (систем). При этом может быть использовано статистическое распределение указанных характеристик.

4.3. Зарезервирован.

4.4. Зарезервирован.

4.5. Зарезервирован.

4.6. Зарезервирован.

4.7. Отказное состояние (функциональный отказ, вид отказа системы) может быть отнесено к событиям практически невероятным, если выполняется одно из следующих условий:

(a) Указанное состояние возникает в результате двух н более последовательных отказов различных элементов рассматриваемой системы или взаимодействующих с ней систем с вероятностью менее 10~9 на час полета по типовому профилю.

(b) Указанное состояние является следствием конкретного механического отказа (разрушения. заклинивания, рассоединения) одного из элементов системы, и разработчик обоснует практическую невероятность такого отказа, используя для доказательства:

—анализ схемы и реальной конструкции;

—статистическую опенку безотказности подобных конструкций за длительный период эксплуатации (при наличии необходимых данных);

—результаты испытаний по установлению назначенного ресурса соответствующим элементам согласно требованиям соответствующих глав настоящих Правил или по установлению других ограничений контролируемых параметров допустимого предотказнаго состояния;

—анализ принципов контроля качества изготовления и применяемых конструкционных материалов в серийном производстве, а также стабильности технологических процессов;

—анализ предусмотренных эксплуатационной документацией средств, методов и периодичности технического обслуживания.

Примечание. В тех случаях, когда рассматривается конкретный короткий этап (участок) полета, его продолжительность может учитываться при оценке вероятности единичных и множественных отказов.

4.7.1. Для доказательства соответствия самолета требованиям 3.3.2 должно быть дополнительно выполнено одно из следующих условий:

—отказное состояние (функциональный отказ, вид отказа системы) возникает в результате сочетания двух и более независимых последовательных отказов;

—отказное состояние может быть отнесено к практически невероятным в соответствии с пунктом 4.7 (b).

4.8. В случае, если отказное состояние (функциональный отказ, вид отказа системы) приводит к возникновению аварийной ситуации (аварийного эффекта) н не отнесено к категории практически невероятных. Руководство по летной эксплуатации должно содержать рекомендации, позволяющие экипажу принять все возможные меры для предотвращения перехода аварийной ситуации в катастрофическую.

Желательно, чтобы указанные рекомендации были проверены в летных испытаниях. В тех случаях, когда летная проверка связана с повреждениями самолета, с особо высокой степенью риска или заведомо нецелесообразна, разработанные рекомендации должны подтверждаться результатами анализа опыта эксплуатации других самолетов, близких по конструкции к сертифицируемому, а также результатами соответствующих лабораторных, стендовых испытаний, моделировании и расчетов.

4.9. В случае, если отказное состояние (функциональный отказ, вид отказа системы) приводит к возникновению сложной ситуации (существенного эффекта) и не отнесено к категории практически невероятных, Руководство по летной эксплуатации должно содержать указания экипажу по завершению полета в этом случае. Указания РЛЭ по действиям в сложных ситуациях должны быть проверены в летных испытаниях и не должны требовать от экипажа чрезмерных усилий и необычных приемов пилотирования. В отдельных случаях, когда конструкция самолета н его систем не обеспечивает возможности имитации какого-либо вида отказа в летных испытаниях, допускается проверка соответствующих указаний РЛЭ в испытаниях на пилотажном стенде, аттестованном для проведения таких испытаний, или пересчет результатов, испытаний на неблагоприятные условия.

4.10. В случае, если отказное состояние (функциональный отказ, вид отказа системы) приводит к усложнению условии полета. Руководство по летной эксплуатации должно содержать указания экипажу по продолжению полета, методам эксплуатации систем и парированию неисправностей в полете. Если при этом отказное состояние (вид отказа системы) влияет на пилотирование, то рекомендации РЛЭ должны быть проверены летными испытаниями или испытаниями на пилотажном стенде.

ПРИЛОЖЕНИЕ П25А - 0. НЕЛОКАЛИЗОВАННЫЕ РАЗРУШЕНИЯ РОТОРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ

Настоящее приложение дополняет и конкретизирует требования параграфа 25.903 (d) в части защиты конструкции самолета и его функциональных систем от нелокализованных разрушений роторов двигателей, а также содержит приемлемые методы определения соответствия.

1. Газотурбинные двигательные установки. В тех случаях, когда возможность удержания обломков роторов маршевых двигателей и В ГТД внутри корпуса не может быть подтверждена, приведенный ниже материал дает основу для установления соответствия 25.903 (d).

Примечание. ВГТД .рассматривается только в том случае, если предусмотрена штатная эксплуатация этого двигателя в течение всего полета или на любом из его этапов.

2. Рассмотрение конструкции самолета.

2.1. Должны быть приняты все практически возможные конструктивные меры для того, чтобы на основе инженерных решений минимизировать риск катастрофического повреждения нелокализованными обломками ротора двигателя конструкции самолета и его систем, включая следующие:

(a) другой двигатель (двигатели) (последствия от возможного последующего разброса обломков из другого двигателя не рассматриваются);

(b) герметическую кабину и силовую конструкцию планера, включая шасси, подвеску двигателей и органы управления;

(c) кабину экипажа;

(d) топливную систему (рассматривается только возможность потери значительного количества топлива, а также попадания топлива в кабину или пожароопасные отсеки);

(e) пожарные перегородки и экраны, а также системы пожарной сигнализации и пожаротушения;

(f) системы и оборудование, необходимые для завершения полета.

2.2. Конструктивные меры по сведению к минимуму возможности возникновения катастрофического повреждений вследствие нелокализованного разрушения двигателя могут включать в себя:

(a) размещение критических элементов или систем вне уязвимых зон;

(b) резервирование и раздельное размещение резервированных элементов систем внутри конструкции планера;

(c) защиту элементов систем прочными конструктивными элементами планера, кожухами или отражающими экранами;

(d) использование средств выключения и перекрывных кранов, их размещение таким образом, чтобы предотвратить попадание горючих жидкостей в пожароопасные места в случае повреждения системы и/или минимизировать количество вытекающей жидкости;

(e) применение противопожарных перегородок и других конструктивных мер. направленных на исключение соприкосновения горючих жидкостей с источниками возможного воспламенения.

2.3- Если заявляется защита прочными элементами конструкции планера, отражающими экранами или защитной обшивкой, эффективность защиты должна быть продемонстрирована с помощью испытаний и/или анализа, базирующегося на данных испытаний.

2.4. Если приняты все практически возможные меры (см. пункт 2.2) и анализ безопасности. выполненный с использованием модели разрушения двигателя, показывает, что риск катастрофического повреждения по-прежнему существует для некоторых элементов или систем самолета, то должна быть определена величина риска катастрофических повреждений.

Вероятности возникновения катастрофических повреждений не должны превышать следующих величии:

(a) крупный обломок диска—1/20;

(b) более мелкий обломок диска — 1/40.

2.5. Указанные в пункте 2.4 вероятности возникновения катастрофических повреждений, обусловленных выбросом обломков роторов двигателей, для каждого вида обломков являются средними значениями, полученными для всех дисков на всех двигателях самолета при полете по типовому профилю. Вероятность катастрофического повреждения самолета отдельными дисками может быть превышена на отдельных этапах полета, если при этом вероятность возникновения катастрофического повреждения, осредненная по всему полету, ни для какого диска по каждому виду обломков не превышает значений, указанных в пункте 2.4, более чем в два раза.

Раздел В— ПОЛЕТ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25.11. Доказательство соответствия

(a) Следует обеспечить соответствие каждому требованию данного раздел? при всех возможных комбинациях веса и центровки самолета в пределах вариантов загрузки самолета, для которых запрашивается сертификат типа. Соответствие требованиям должно устанавливаться:

(1) посредством испытаний, проводимых на самолете, на который требуется получить сертификат типа, или по расчетам, основанным на результатах испытаний и равным им по точности;

(2) посредством исследования каждой возможной комбинацин веса и центровки, если это соответствие не может быть логически выведено из обследованных комбинации.

(b) [Зарезервировано].

(c) Управляемость, устойчивость, балансировка и характеристики сваливания самолета должны быть показаны для всего диапазона высот вплоть до максимальной высоты, возможной в условиях эксплуатации.

(d) Параметры, критические для проводимых испытаний, такие, как вес, загрузка (центровка и моменты инерции), воздушная скорость, тяга двигателей и ветер, должны в летных испытаниях выдерживаться в пределах приемлемых допусков.

(e) Если соответствие требованиям к летным характеристикам самолета зависит от системы улучшения устойчивости самолета или от любого другого автоматического устройства или устройства с силовым приводом, то должно быть доказано соответствие параграфам 25.671 и 25.672.

(f) Для показа соответствия требованиям 25.105 (d), 25.125, 25.233 и 25.237 скорость ветра следует замерять на высоте 10 м над поверхностью земли или скорректировать на разницу между высотой, на которой замеряется скорость ветра, и высотой 10 м.

25.23. Ограничения по загрузке

(a) Должны быть установлены диапазоны весов и центровок, при которых возможна безопасная эксплуатация самолета. Если комбинация веса и центровки допустима лишь в определенных пределах распределения нагрузки (например, по размаху крыла), которая может быть случайно превышена, то должны быть установлены эти пределы и соответствующие комбинации веса и центровки.

(b) Пределы распределения нагрузки не могут превышать:

(1) выбранных пределов;

(2) пределов, при которых испытывалась конструкция, или

(3) пределов, при которых показано соответствие каждому применимому летному требованию, изложенному в данном разделе.

25.25. Ограничения веса

(a) Максимальные веса. Максимальные веса. соответствующие условиям эксплуатации самолета (стоянка, руление на земле или воде, взлет, крейсерский полет и посадка), условиям окружающей среды (высота и температура) и условиям загрузки (вес без топлива, положение центра тяжести и распределение веса), должны устанавливаться таким образом, чтобы они не превышали:

(1) наибольшего веса, выбранного Заявителем для данных условий;

(2) наибольшего веса, при котором показано соответствие всем применимым требованиям по прочности конструкции и требованиям настоящего раздела;

(3) наибольшего веса, при котором показано соответствие сертификационным требованиям правил АП-36.

(b) Минимальный вес. Минимальный вес (наименьший вес, при котором показано соответствие каждому применимому требованию, изложенному в данном разделе) должен устанавливаться таким образом, чтобы он не был меньше:

(1) минимальною веса, выбранного Заявителем;

(2) минимального расчетного веса (наименьшего веса, при котором показано соответствие требованиям прочности конструкции, указанным в разделе С АП-25) или

(3) минимального веса, при котором показано соответствие каждому применимому требованию настоящего раздела.

25.27. Пределы центровок

Должны устанавливаться предельно передняя и предельно задняя центровки для всех эксплуатационных условий. Предельные центровки не должны выходить за следующие пределы:

(a) пределы, выбранные Заявителем;

(b) пределы, при которых испытана конструкция;

(c) пределы, при которых показано соответствие всем применимым летным требованиям настоящего раздела.

25.29. Вес пустого самолета и соответствующая центровка

(a) Вес пустого самолета и соответствующая ему центровка должны определяться путем взвешивания самолета с учетом:

(1) закрепленного балласта;

(2) невырабатываемого остатка топлива, определяемого в соответствии с параграфом 25.959;

(3) полного веса рабочих жидкостей, включая:

(i) масло;

(ii) гидравлическую жидкость и

(iii) другие жидкости, необходимые для нормальной работы систем самолета, кроме питьевой воды. воды. предварительно заливаемой в туалет, и воды, предназначенной для впрыска в двигатель.

(b) Условия, при которых производится взвешивание пустого самолета, должны быть четко определены и легко воспроизводимы.

25.31. Съемный балласт

Съемный балласт разрешается использовать для демонстрации соответствия самолета летным требованиям, указанным в данном разделе.

25.33. Пределы числа оборотов и шага воздушного винта

(а) Должны быть установлены такие предельные значения числа оборотов н шага воздушного винта, которые могут обеспечивать:

- безопасность полета в условиях нормальной эксплуатации самолета и

(2) соответствие требованиям к летным характеристикам, изложенным в параграфах 25.101 —25.125.

(b) У регулятора постоянных оборотов должен быть предусмотрен ограничитель числа оборотов воздушного винта. Он должен ограничивать максимально возможное регулируемое число оборотов в минуту.

(c) Средства, используемые для ограничения положения мало] и шага воздушного винта, должны устанавливаться таким образом, чтобы число оборотов двигателя не превышало большей из двух цифр—103% от максимально допустимого числа оборотов двигателя или 99% от утвержденного максимального заброса оборотов при:

(1) лопастях винта на пределе малого шага и неработающем регуляторе оборотов;

(2) неподвижном самолете в стандартных атмосферных условиях и отсутствии ветра II

(3) двигателях, работающих на пределе максимального взлетного крутящего момента для турбовинтовых самолетов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

25.101. Общие положения

(a) Если нет других указаний, самолеты должны удовлетворять соответствующим требованиям к летным характеристикам, которые изложены в настоящем разделе, для фактических атмосферных условий и спокойного воздуха.

(b) В том случае, когда на характеристики влияет мощность или тяга двигателя, характеристики определяются при следующих относительных влажностях:

(1) для самолетов с газотурбинными двигателями— (i) 80%—при стандартных и более низких температурах;

(ii) 34%—при температурах на 10°С выше стандартных и при более высоких температурах.

В диапазоне между указанными температурами относительная влажность изменяется линейно.

(c) Характеристики должны соответствовать располагаемой тяге в конкретных атмосферных условиях, конкретных режимах полета и при относительной влажности, указанной в пункте (b) данного параграфа. Располагаемая тяга должна соответствовать мощности или тяге двигателя, не превышающим утвержденной мощности или тяги, за вычетом:

(1) потерь в силовой установке;

(2) мощности или эквивалентной тяги, потребляемой агрегатами силовой установки и системами в соответствии с конкретными атмосферным]; условиями ч конкретными режимами полета.

(d) Если нет других указаний, Заявитель должен выбрать конфигурации, применяемые при взлете, полете по маршруту, заходе на посадку и посадке.

(e) Конфигурации самолета могут меняться в зависимости от веса, высоты и температуры. Эти изменения должны отвечать требованиям, изложенным в пункте (f) данного параграфа.

(f) Если нет других указании, в процессе определения дистанций прерванного взлета, траекторий начального набора высоты, взлетных и посадочных дистанции изменение конфигурации, скорости, мощности и тяги следует производить в соответствии с процедурами, установленными Заявителем для эксплуатации.

(g) Должен быть установлен порядок действий при уходе на второй круг в зависимости от условий, изложенных в параграфах 25.119 и 25.121 (d).

(h) Процедуры, установленные в соответствии с пунктами (f) и (g) данного параграфа, должны:

(1) быть такими, чтобы их могли соответствующим образом выполнить члены экипажа средней квалификации;

(2) предусматривать использование безопасных и надежных методов и устройств;

(3) учитывать реально возможные задержки по времени при выполнении этих процедур.

25.103. Скорость сваливания

(a) Скорость Vs является земной индикаторной скоростью сваливания или минимальной скоростью установившегося полета, выраженной в км/ч, при которой самолет управляем при:

(1) нулевой тяге на скорости сваливания или (если результирующая тяга не оказывает существенного влияния на скорость сваливания) при работе двигателей на режиме малого газа;

(2) рычагах управления шагом воздушного винта (если имеются) в положении, соответствующем требованиям пункта (а) (1) данного параграфа, положения остальных элементов самолета (таких, как закрылки и шасси) соответствуют условиям при испытаниях на определение скорости Vs;

(3) весе самолета, равном весу, при котором скорость Vs используется в качестве критерия для определения соответствия требуемым нормам характеристик;

(4) наиболее неблагоприятной допустимой центровке.

(b) Скорость сваливания Vs должна быть минимальной скоростью, получаемой следующим образом:

(1) Сбалансировать самолет на режиме прямолинейного полета на скорости не менее 1,2 Vs и не более Vs.  На скорости, превышающей скорость сваливания настолько, чтобы обеспечить выдерживание режима установившегося полета, рычаг управления рулем высоты должен перемещаться с такой скоростью, чтобы падение скорости самолета не превышало 1,85 км/ч за секунду.

(2) Должны удовлетворяться требования к характеристикам полета, изложенным в параграфе 25.203.

25.105. Взлет

(a) Скорости взлета, указанные в параграфе 25.107, дистанция прерванного взлета, указанная в параграфе 25.109, траектория взлета, указанная в параграфе 25.111, дистанция взлета я длина разбега, указанные в параграфе 25.113. должны определяться при следующих условиях:

(1) для всех весов, высот и температур окружающего воздуха в пределах эксплуатационных ограничений, выбранных Заявителем, и

(2) при выбранной взлетной конфигурации самолета.

(b) Все взлетные характеристики, указанные в настоящем разделе, должны быть такими, чтобы при их определении не требовались исключительные квалификация и быстрота реакции экипажа.

(c) Взлетные характеристики должны основываться на данных, полученных:

(1) на гладкой, сухой, твердой взлетно-посадочной полосе—для сухопутных самолетов и самолетов-амфибий;

(2) на гладкой водной поверхности—для гидросамолетов и самолетов-амфибий и

(3) на гладком сухом снегу —для самолетов с лыжным шасси.

(d) Взлетные характеристики должны включать в себя следующие эксплуатационные поправки в пределах установленных эксплуатационных ограничений для данного самолета:

(!) не более 50% от номинальных составляющих ветра вдоль взлетной траектории в направлении, противоположном направлению взлета, и не менее 150% от номинальных составляющих ветра вдоль взлетной траектории в направлении взлета;

(2) эффективный уклон взлетно-посадочной полосы.

25.107. Скорости взлета

(a) Скорость V1 должна устанавливаться относительно скорости • VEF следующим образом:

(1) Скорость VEF —земная индикаторная скорость, на которой предполагается отказ критического двигателя. Скорость VEF должна выбираться Заявителем, но она не должна быть ниже скорости Vмсо которая определяется в соответствии с 25.149 (е).

(2) Скорость V1, выраженная в единицах земной индикаторной скорости, является скоростью принятия решения на взлете, которая выбирается Заявителем; однако скорость не должна быть меньше, чем скорость VEF плюс скорость, которая достигается при неработающем критическом двигателе d период между моментом отказа критического двигателя и моментом, когда пилот распознает отказ двигателя и реагирует на него, что определяется введением пилотом в действие первого средства торможения в ходе испытаний по прерванному взлету.

(b) Скорость  выраженная в виде земной индикаторной скорости, не должна быть менее:

(1) 1,2 Vs для:

(i) турбовинтовых самолетов с двумя или тремя двигателями и (ii) турбореактивных самолетов, которые не имеют средств для значительного уменьшения скорости сваливания при одном неработающем двигателе.

(2) 1,15 Vs, для:

(i) турбовинтовых самолетов, имеющих более трех двигателей, и (ii) турбореактивных самолетов, которые имеют средства для значительного уменьшения скорости сваливания при одном неработающем двигателе.

(3) 1.1Vмс установленной в соответствии с 25.149.

(c) Скорость V2, выраженная в виде земной индикаторной скорости, должна выбираться Заявителем так, чтобы обеспечить угол набора высоты, требуемый в параграфе 25.121 (b), но эта скорость не должна быть менее:

(1) скорости  и

(2) скорости VR плюс прирост скорости, получаемый [в соответствии с параграфом 25.111 (с) (2)] до достижения высоты 10,7 м над поверхностью взлета;

(3)1,08 при взлетной конфигурации.

(d) Vмu является земной индикаторной скоростью, на которой и выше которой самолет может безопасно оторваться от земли и продолжить взлет. Скорости Vмu должны выбираться Заявителем для 'всего диапазона тяговооруженности, на который запрашивается сертификат. Эти скорости могут быть установлены на основе данных без влияния земли, если эти данные подтверждаются реальными взлетами.

(e) Скорость VR. выраженная в виде земной индикаторной скорости, должна выбираться в соответствии с условиями пунктов (е) (1) — (е) (4) данного параграфа:

(1) скорость VR не может быть менее:

(i) V1

(ii) 1.05 VMC;

(iii) скорости [определяемой в соответствии с параграфом 25.111 (с) (2)], которая позволяет получить скорость V2 .до достижения высоты.10,7 м над поверхностью взлета, или

(iv) скорости, которая при подъеме носового колеса от ВПП с максимальной практически возможной угловой скоростью может привести к скорости VLOF по величине не менее чем 1.1 VMU, при всех работающих двигателях и не менее чем 1,05 VMU, определенной при тяговодруженности. соответствующей условию с одним неработающим двигателем.

(2) При доказательстве соответствия требованиям взлета как при одном пеработающем двигателе, так н при работе всех двигателей для любого сочетания условий (таких, 1к вес, конфигурация самолета и др.) должно использоваться единственное значение скорости VR. полученное в соответствии с данным параграфов.

(3) Должно быть доказано, что при одном неработающем двигателе взлетная дистанция при скорости подъема носового колеся на 9,2 км/ч ниже скорости VR  установленный в соответствии с подпунктами (е) (1) п (е) (2) данного пункта, не превышает соответствующей взлетной дистанции при идиом неработающем двигателе н при установленной скорости VR. Дистанции взлета должны определяться в соответствии с параграфом 25.113 (а) (I).

(4) Практически возможные изменения в эксплуатации установленных для эксплуатации самолета процедур взлета (таких, как Чрезмерный подъем носового колеса и нарушение балансировки) не должны приводить к характеристикам самолета, представляющим опасность, или к заметному увеличению дистанций, установленных в соответствии с параграфом 25.113 (а).

(f) Скорость VLOF является земной индикаторной скоростью, на которой самолет отрывается от земли.

25.109. Дистанция прерванного взлета

(a) Дистанция прерванного взлета является большей из следующих дистанций:

(1) Суммы дистанций, необходимых для:

(i) разгона самолета от точки старта с места до скорости VEF со всеми работающими двигателями;

(ii) разгона самолета от скорости VEF до скорости V1 и продолжения разгона в течение 2 с после достижения скорости V1, допуская, что критический двигатель отказывает на скорости VEF, и

(iii) полной остановки самолета от точки, достигнутой в конце периода разгона, данного в пункте (а) (1) (ii) настоящего параграфа, предполагая, что пилот не применяет какие-либо средства торможения самолета до тех пор, пока не достигнута эта точка, что критический двигатель остается неработающим.

(2) Суммы дистанций, необходимых для:

(i) разгона самолета от точки старта с места до скорости V1 и продолжения разгона на протяжении 2 с после достижения скорости V1 со всеми работающими двигатеми и

(ii) полной остановки самолета от точки, достигнутой в конце участка разгона, указанного в пункте (а) (2) (i) настоящего параграфа, предполагая, что пилот не применяет какие-либо средства торможения самолета до тех пор, пока не достигнута эта точка, и все двигатели работают.

(b) При определении дистанции прерванного взлета могут быть использованы средства, личные от тормозов колес шасси, если они:

(1) безопасны н надежны;

(2) используются таким образом, что можно ожидать устойчивые результаты в обычныx условиях эксплуатации, и

(3) не требуют исключительного мастерства для управления самолетом.

(c) На всем протяжении дистанции прерванного взлета шасси самолета должно быть пущено.

(d) Если в дистанцию прерванного взлета входит концевая полоса безопасности с характеристиками поверхности, значительно отличающимися от характеристик ровной ВПП твердым покрытием, то взлетные данные должны включать в себя поправочные эксплуатационные коэффициенты для дистанции прерванного взлета.

В поправочных коэффициентах должны учитываться характеристики конкретной концевой полосы безопасности и изменение этих характеристик в зависимости от сезонных изменений погоды (таких, как температура, дождь, снег и лед) в пределах установленных эксплуатационных ограничений.

25.111. Траектория взлета

(a) Траектория взлета простирается от точки старта до точки, в которой самолет находится на высоте 450 м над поверхностью взлета или в которой заканчивается переход от взлетной к маршрутной конфигурации и одновременно достигается скорость, на которой демонстрируется соответствие параграфу 25.121 (с), в зависимости от того, какая точка выше. Кроме того:

(1) определение траектории взлета должно основываться на методах, изложенных в параграфе 25.101 (f);

(2) самолет должен разгоняться на земле до скорости VEF, на которой критический двигатель выключается и остается в таком положении до конца взлета;

(3) после достижения скорости VEF самолет должен разгоняться до скорости V1.

(b) При разгоне до скорости V2 скорость подъема носового колеса не может быть меньше VR. Уборка шасси может начаться только после отрыва самолета от земли.

(c) При определении траектории взлета в соответствии с пунктами (а) и (b) настоящего параграфа:

(1) наклон воздушного участка траектории взлета должен быть положительным во всех точках;

(2) самолет должен разогнаться до скорости V до достижения высоты 10,7 м над поверхностью взлета и должен продолжать полет на скорости, практически наиболее близкой, но не меньшей, чем скорость Vy, до достижения самолетом высоты 120 м над поверхностью взлета;

(3) во всех точках траектории взлета начиная от точки, в которой самолет достигает высоты 120 м над поверхностью взлета, располагаемый полный градиент набора высоты должен быть не менее:

(i) 1,2%—для самолетов с двумя двигателями;

(ii) 1,5%—для самолетов с тремя двигателями и

(iii) 1,7%—для самолетов с четырьмя двигателями;

(4) до достижения высоты 120 м над поверхностью взлета конфигурация самолета не должна изменяться, кроме уборки шасси и флюгирования воздушного винта, и нельзя производить изменений мощности или тяги, требующих действия пилота.

(d) Траектория взлета должна определяться посредством выполнения непрерывного демонстрационного взлета или методом суммирования участков траектории взлета. Если траектория взлета определяется методом суммирования ее участков, то:

(1) участки траектории взлета должны быть четко определены и должны быть связаны с определенными изменениями конфигурации самолета, мощности или тяги и скорости;

(2) вес самолета, конфигурация и мощность или тяга на каждом участке траектории взлета должны быть постоянными и должны соответствовать наиболее критическому условию на данном участке траектории;

(3) траектория полета должна определяться на основе летных характеристик самолета без учета влияния земли;

(4) данные траектории взлета следует проверять путем неоднократных демонстрационных взлетов до точки, в которой самолет выходит за пределы влияния земли и его скорость стабилизируется, чтобы убедиться в том. что эта траектория не будет проходить ниже относительно непрерывной траектории.

Самолет считается вышедшим из зоны влияния земли при достижении высоты, равной размаху его крыла.

25.113. Потребная дистанция взлета и длина разбега

(а) Потребная дистанция взлета должна быть не менее:

(1) расстояния по горизонтали вдоль траектории взлета от точки старта до точки, в которой самолет находится на высоте 10,7 м над поверхностью взлета, определяемого в соответствии с 25.111, или

(2) 115% расстояния по горизонтали вдоль траектории взлета пря всех работающих двигателях от точки старта до точки, в которой высота над поверхностью взлета составляет 10,7 м. определяемого по методу, указанному в 25.111.

(b) Если дистанция взлета включает в себя зону, свободную от препятствий, то потребной длиной разбега является большая из следующих величин:

(1) расстояния по горизонтали вдоль траектории взлета от точки старта до точки, равноотстоящей от точки, в которой достигается скорость VLOF, и точки, в которой самолет находится на высоте 10,7 м над поверхностью взлета, определяемого в соответствии с 25.111, или

(2) 115% расстояния по горизонтали вдоль траектории взлета со всеми работающими двигателями от точки старта до точки, равноотстоящей от точки, в которой достигается скоростьVLOF, и точки, в которой самолет находится на высоте 10,7м над поверхностью взлета, определяемого по методу, указанному в 25.111.

25.115. Траектория начального набора высоты

(а) Траектория начального набора высоты начинается на высоте 10,7 м над поверхностью взлета в конце дистанции взлета, определяемой в соответствии с 25.113 (а).

(h) Данные чистой траектории начального набора высоты должны определяться таким образом, чтобы онн представляли собой полную траекторию набора высоты (определенную в соответствии с параграфом 25.111 и пунктом (а) данного параграфа), уменьшенную в каждой точке на градиент набора высоты, равный:

(1) 0,8%—для самолетов с двумя двигателями;

(2) 0,9% —для самолетов с тремя двигателями и

(3) 1,0%—для самолетов с четырьмя двигателями.

(c) Указанное уменьшение градиента набора высоты может выражаться как эквивалентное уменьшение ускорения на топ части траектории взлета, на которой самолет разгоняется в горизонтальном полете.

25.117. Набор высоты. Общие положения

Соответствие требованиям параграфов 25.119 и 25.121 должно быть показано при любом весе, любой высоте и температуре окружающего воздуха в пределах эксплуатационных ограничений, установленных для самолета, н при наиболее неблагоприятной центровке при каждой конфигурации.

25.119. Набор высоты в посадочной конфигурации со всеми работающими двигателями

В посадочной конфигурации установившийся градиент набора высоты должен быть не меньше 3.2% при следующих условиях:

(a) Двигатели работают на режиме, обеспечивающем мощность или тягу, достигаемую через 8 с после начала перекладки рычагов управления двигателями из положения минимального малого полетного газа во взлетное положение.

(b) Скорость набора высоты не больше 1,3 Vs.

25.121. Набор высоты с одним неработающим двигателем

(а) Взлет: шасси выпущено.

При критической взлетной конфигурации, имеющей место на траектории полета (между точкой, в которой самолет достигает скорости VLOF, и точкой, в которой шасси полностью убирается), и при конфигурации, указанной в 25.111, но без влияния земли установившийся градиент набора высоты должен быть положительным для самолетов с двумя двигателями и не менее 0,3% для самолетов с тремя двигателями или 0,5% для самолетов с четырьмя двигателями при VLOF  при следующих условиях:

(1) критический двигатель не работает, остальные двигатели работают на режиме располагаемой мощности или тяги, при котором в соответствии с 25.111 начинается уборка шасси, если не имеют место более критические условия работы двигателей, возникающие позже на полетной траектории, но до момента достижения точки, в которой происходит полная уборка шасси;

(2) вес равен весу самолета в начале уборки шасси, определяемом в соответствии с 25.111.

(b) Взлет: шасси убрано.

При взлетной конфигурации, имеющей место в точке полетной траектории, в которой полностью убрано шасси, и при конфигурации, указанной в 25.111, но без влияния земли установившийся градиент набора высоты не может быть менее 2,4% для самолетов с двумя двигателями, 2,7% для самолетов с тремя двигателями и 3,0% для самолетов с четырьмя двигателями при V2 и следующих условиях:

(1) критический двигатель не работает, остальные двигатели работают на режиме располагаемой взлетной мощности или тяги к моменту полной уборки шасси, определяемому в соответствии с 25.111, если не имеют место более критические условия работы двигателей, возникающие позже на полетной траектории, но до точки достижения самолетом высоты 120 м над поверхностью взлета;

(2) вес равен весу самолета в момент полной уборки шасси, определяемый в соответствии с 25.111.

(c) Конечный этап взлета.

При маршрутной конфигурации в конце траектории взлета, определяемой в соответствии с 25.111, полный градиент набора высоты не может быть меньше 1,2% для самолетов с двумя двигателями, 1,5% для самолетов с тремя двигателями и 1,7% для самолетов с четырьмя двигателями при скорости не менее 1,25 Vg и следующих условиях:

(1) критический двигатель не работает, остальные двигатели работают на режиме располагаемой максимальной продолжительной мощности или тяги;

(2) вес равен весу самолета на конечном участке траектории взлета, определяемой в 25.111.

(d) Заход на посадку. В конфигурации захода на посадку со всеми работающими двигателями, при которой скорость V^ не превышает 110% Vs для соответствующей посадочной конфигурации, полный градиент набора высоты не может быть меньше 2,1% для самолетов с двумя двигателями, 2,4% для самолетов с тремя двигателями и 2,7% для самолетов с четырьмя двигателями и при следующих условиях:

(1) критический двигатель не работает, остальные двигатели работают на режиме располагаемой взлетной мощности или тяги;

(2) вес соответствует максимальному посадочному весу;

(3) скорость набора высоты соответствует установленной РЛЭ для ухода на второй круг, но не превышает 1,5Vs.

25.123. Траектория полета по маршруту

(а) В маршрутной конфигурации траектории полета, указанные в пунктах (b) и (с) данного параграфа, должны определяться для любого веса, любой высоты и температуры окружающего воздуха в пределах эксплуатационных ограничений, установленных для данного самолета.

В расчете можно учитывать изменение веса по траектории полета за счет расхода топлива и масла работающими двигателями. Траектории полета должны определяться на любой выбранной скорости и следующих условиях:

(1) наиболее неблагоприятная центровка;

(2) критические двигатели не работают;

(3) вес остальные двигатели работают на режиме располагаемой максимальной продолжительной мощности или тяги

(b) Данные чистой траектopии полета с одним неработающим двигателем должны представлять собой полные характеристики набора высоты, уменьшенные на градиент набора высоты, равный 1,1% для самолетов с двумя двигателями, 1,4% для самолетов с тремя, двигателями и 1.6% Для самолетов с четырьмя двигателями.

(c) Для самолетов с тремя или четырьмя двигателями данные чистой траектории полета при двух неработающих двигателях должны представлять собой полные характеристики набора высоты, уменьшенные на градиент набора высоты, равный 0.3% для самолетов с тремя двигателями и 0,5% для самолетов с четырьмя двигателями.

(А) На рекомендованной РЛЭ высоте горизонтального полета чистый градиент набора высоты, указанный в (b) u (с), должен, быть положительным.

25.125. Посадка

(a) Расстояние по горизонтали, необходимое для выполнения посадки и полной остановки самолета (или для снижения скорости приблизительно до 5 км/ч при посадке на воду), от точки на высоте 15 м над посадочной поверхностью должно определяться (для стандартных температур, всех весов, высот и ветра, о пределах эксплуатационных ограничений, устанавливаемых Заявителем для данного самолета) следующим образом:

(1) самолет должен быть в посадочной конфигурации;

(2) заход на посадку на установившемся режиме должен выдерживаться вплоть до высоты 15 м при земной индикаторной скорости не менее 1,3Vs;

(3) изменения конфигураций самолета, мощности или тяги и скорости должны производиться в соответствии с установленными процедурами пилотирования в эксплуатации',

(4) посадка должна выполняться без чрезмерных вертикальных перегрузок, тенденции к «козлению», капотированию, неуправляемому развороту на земле или на воде;

(5) для выполнения посадки не должно требоваться исключительное мастерство или быстрота реакции пилота.

(b) Для сухопутных самолетов и самолетов-амфибий посадочная дистанция на земле должна определяться на гладкой (ровной) и сухой взлетно-посадочной полосе с твердым покрытием. Кроме того, предусматривается, что:

(1) давления в тормозных системах не могут превышать тех величин, которые были установлены фирмой—изготовителем тормозов;

(2) применение тормозов не должно приводить к чрезмерному износу тормозов или пневматиков;

(3) средства, отличные от тормозов колес шасси, могут быть использованы, если они:

(i) безопасны и надежны;

(И) используются таким образом, чтобы обеспечить устойчивые результаты в эксплуатации, и

(Hi) не требуют исключительного мастерства для управления самолетом.

(c) Для гидросамолетов и самолетов-амфибий посадочная дистанция на воде должна определяться на гладкой водной поверхности.

(d) Для самолетов с лыжными шасси посадочная дистанция на снегу должна определяться на гладкой (ровной), сухой снежной поверхности.

(e) Данные посадочной дистанции должны включать в себя поправочные коэффициенты для учета не более 50% от составляющих номинального ветра вдоль посадочной траектории в направлении, противоположном направлению посадки, и не менее 150% от составляющих номинального ветра вдоль посадочной траектории в направлении посадки.

(f) Если применяется какое-либо устройство, зависящее от работы двигателя, и если ввиду отказа последнего посадочная дистанция значительно увеличивается, то посадочная дистанция должна определяться при неработающем данном двигателе, если применение компенсирующих устройств не обеспечит посадочной дистанции, не превышающей дистанции при всех работающих двигателях.

Дополнения к. подразделу	"ХАРАКТЕРИСТИКИ"

25.126. Потребные посадочные дистанции

(A) Потребная посадочная дистанция для	сухих В/7/7 должна быть не менее:

(1) посадочной дистанции (25.125) при выполнении посадки со всеми, нормально работающими двигателями, умноженной на коэффициент:

(i) 1,67—для основных аэродромов;

(ii) 1,43—для запасных аэродромов;

(2) посадочной дистанции при выполнении посадки с одним отказавшим двигателем.

(B) Потребная посадочная дистанция для покрытых атмосферными осадками ВПП должна быть не менее:

(1) посадочной дистанции (25.125) при посадке со всеми работающими двигателями и при рассматриваемых состояниях поверхности ВПП, умноженной на коэффициент 1,43',

(2) потребной посадочной дистанции, определенной по (А) (для основных аэродромов).

(C) Потребная посадочная дистанция для влажных ВПП о том случае, когда в летных испытаниях определение посадочных дистанций на влажных ВПП не производилось, должна представлять собой потребную посадочную дистанцию для сухих ВПП (А), умноженную на коэффициент 1.15

25.130. Скорости посадки и ухода на второй круг

(A) Рекомендуемая в РЛЭ скорость захода на посадку VREF для всех конфигураций самолета, установленных для захода на посадку, должна быть не менее:

(1)1.3 Vs1

(2) 1.05 VMCL;

(3) 1.17

(4) 1,05 Vmcl-2 при отказе двух двигателей на самолетах с четырьмя и более двигателями.

(B) Скорость самолета в момент начала уборки механизации при уходе на второй круг должна быть не менее 1,2Vs1., где Vs1 . относится к измененной конфигурации.

25.132. Минимальная высота ухода на второй круг

Минимальная высота ухода на второй круг устанавливается Изготовителем для захода на посадку как со всеми работающими двигателями, так и с одним неработающим и демонстрируется при уходе на второй круг при наиболее неблагоприятных сочетаниях эксплуатационных скоростей захода на посадку, центровок и вертикальных скоростей снижения в пределах ограничений, установленных в РЛЭ.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

25.143. Общие положения

(а) Самолет должен безопасно управляться и выполнять необходимые маневры при:

(1) взлете;

(2) наборе высоты;

(3) горизонтальном полете;

(4) снижении;

(5) посадке.

(b) Должен обеспечиваться плавный переход от одного режима полета к другому режиму, 11 при этом не должны требоваться исключительно высокая квалификация, быстрота реакции или физическая сила пилота и не должна возникать опасность превышения эксплуатационных ограничений самолета, указанных в РЛЭ, во всех возможных эксплуатационных условиях и режимах, включая:

(1) случай внезапного отказа критического двигателя;

(2) для самолетов с тремя или большим числом двигателей случай внезапного отказа второго критического двигателя, когда самолет находится в конфигурации для полета по маршруту, захода на посадку или посадки и является сбалансированным с неработающим критическим двигателем, и

(3) изменения конфигурации, в том числе выпуск и уборку тормозных устройств.

(c) Если во время испытаний, проводимых в соответствии с пунктами (а) и (b) данного параграфа, требуется приложение большой физической силы пилота, то пределы «физической силы пилота» не должны превышать значений, указанных и таблице:

| Сила, прикладываемая пилотом к штурвалу или педалям, кг | Тангаж | Крен | Рыскание |
| --- | --- | --- | --- |
| Кратковременное усилие | 35,0 | 27,0 | 70.0 |
| Продолжительное усилие | 4,5 | 2,20 | 9,0 |

(d) При демонстрации ограничений кратковременно прилагаемых усилий, указанных в пункте (с) данного параграфа, самолет должен пилотироваться и соответствии с утвержденными процедурами или общепринятой практикой эксплуатации (включая балансировку на предыдущем режиме установившегося полета, за исключением взлета, где самолет должен балансироваться в соответствии с утвержденными процедурами эксплуатации).

(e) Для удовлетворения требованиям ограничений продолжительно действующих усилии, указанных в пункте (с) настоящего параграфа, самолет должен быть по возможности точно сбалансирован.

(А) Во всех конфигурациях самолета при выполнении маневров в диапазоне эксплуатационных скоростей, центровок и перегрузок (или углов атаки) усилия при управлении должны быть в приемлемых пределах, а градиент усилий по нормальной перегрузке должен быть отрицательным. Усилия не должны быть слишком большими, затрудняющими выполнение маневра, или слишком малыми, затрудняющими нужное дозирование маневра. Изменение градиента усилий по перегрузке не должно вызывать сложностей при управлении. а местные градиенты не должны быть слишком малыми, чтобы исключалась опасность случайного выхода на опасные режимы.

25.145. Продольное управление

(a) На всех скоростях в диапазоне от балансировочной скорости, предписанной в параграфе 25.103 (b) (1), до скорости Vs должна иметься возможность опустить нос самолета, чтобы обеспечить быстрый разгон до упомянутой выбранной балансировочной скорости при следующих условиях:

(1) самолет сбалансирован на скорости, предписанной в 25.103 (b) (1);

(2) шасси выпущено;

(3) закрылки находятся в убранном (i) и выпущенном (ii) положениях;

(4) двигатели работают на режиме полетного малого газа (i) и максимальной продолжительной тяги (ii).

(b) При выпущенном шасси во время демонстрации каждого из следующих маневров не должно требоваться изменение положения рычагов управления балансировкой и не должно требоваться создание усилий свыше 23 кг (которое является максимальным кратковременно прилагаемым усилием, легко развиваемым одной рукой):

(1) при убранном газе, убранных закрылках и при балансировке самолета на скорости 1,4Vs1, выпустить с' максимальной быстротой закрылки, выдерживая воздушную

скорость приблизительно на 40% выше скорости сваливания, имеющей место в любой момент на протяжении всего маневра;

(2) повторить маневр. указанный в подпункте (1), только следует сначала выпустить закрылки, а затем с максимальной быстротой убрать их;

(3) повторить маневр, указанный в подпункте 12), но на режиме взлетной тяги-,

(4) с убранными газом и закрылками и при балансировке самолета на скорости 1,4 Vs1 , быстро перевести двигатели на взлетный режим, выдерживая- такую же воздушную скорость;

(5) повторить описанный в подпункте (4) маневр, но с выпущенными закрылками;

(6) с убранным газом, выпущенными закрылками и при балансировке самолета на скорости 1,4 Vs1 достичь и выдерживать воздушную скорость в диапазоне от 1,1 до 1,7 Vs1

или VFE в зависимости от того, какая из них меньше.

(с) Пилот, не обладающий исключительно высоким мастерством пилотирования, должен иметь возможность не допустить потери высоты в процессе полной уборки средств механизации из любого положения в установившемся прямолинейном горизонтальном полете со скоростью 1,1 Vs1 для самолетов с винтовыми двигателями или 1,2 Vs1 для самолетов с ТРД при:

(1) одновременном переводе двигателей на режим, не превышающий взлетный, с учетом критических условии работы двигателей;

(2) выпущенном шасси и

(3) критических сочетаниях посадочных весов и высот. Если предусмотрены фиксированные положения рычага управления средствами механизации, то должна быть продемонстрирована уборка из любого положения начиная от максимального посадочного отклонения до первого фиксированного положения, из промежуточных фиксированных положений и от последнего фиксированного положения до полной уборки. Кроме того, первое фиксированное положение рычага управления после посадочного отклонения должно соответствовать конфигурации средств механизации при переходе от посадочной конфигурации к режиму ухода на второй круг. Каждое фиксированное положение рычага управления должно требовать отдельного и определенного перемещения рычага управления для прохода через фиксированное положение и должно быть таким, чтобы исключалось непроизвольное перемещение рычага управления через фиксированное положение.

(A) На режимах полета и при конфигурациях самолета, рекомендованных РЛЭ, в диапазоне перегрузок, от =0,7 до , установленной РЛЭ, и при балансировке по усилиям в установившемся прямолинейном полете производные dРв/d. и d/d должны быть отрицательными и по абсолютной величине dРв/d рекомендуется не менее. 10 кгс, а d/d —не менее 5 см. Усилия на штурвале, потребные для создания максимальной эксплуатационной перегрузки , до срабатывания сигнализации о приближении к сваливанию в конфигурации, рекомендуемой РЛЭ для полета по маршруту, при балансировке самолета по усилиям в исходном режиме прямолинейного полета рекомендуются по абсолютной величине не менее 25 кгс.

(B) На режимах полета и при конфигурациях самолета, рекомендованных РЛЭ, при балансировке самолета по усилиям в исходном режиме прямолинейного полета производственные dРв/d и d/dдолжны быть отрицательными до перегрузки =0,5. При дальнейшем уменьшении перегрузки до =0 или достижения п установленной РЛЭ: если п<0. либо до перегрузки, соответствующей полному отклонению штурвала от себя, допускается изменение знака производных dРв/d  и d/d. В этих случаях уменьшение усилий на штурвале не должно превышать 30 % от их максимальной величины. На минимальной достигнутой перегрузке усилия в продольном управлении должны превышать усилия трения в системе продольного управления не менее чем в три раза.

(C) Перекрестные связи не должны вносить (по оценке пилота) особенностей, затрудняющих пилотирование.

(D) Запас эффективности продольного управления при подъеме носового колеса и отрыве самолета, а также при посадке, в том числе в момент касания с = 1, должен быть не менее 10%.

25.147. Путевая и поперечная управляемость

(a) Путевая управляемость. Общие положения. Должна иметься возможность при нулевом крене совершать разворот в сторону работающего двигателя и безопасно выполнять достаточно резкое изменение курса до 15° в направлении критического неработающего двигателя. Это должно быть показано па скорости 1,41^, для изменений курса до 15°

(за исключением того, что нет необходимости превышать изменение курса, при котором усилие на педалях руля направления превышает 68 кг) при следующих условиях:

(1) критический двигатель не работает, а его винт находится в положении, создающем минимальное сопротивление;

(2) двигатели работают на режиме, потребном для горизонтального полета, со скоростью 1,41Vs1, но не выше максимального продолжительного режима;

(3) центровка наиболее неблагоприятная;

(4) шасси убрано;

(5) закрылки находятся в положении для захода на посадку;

(6) самолет имеет максимальный посадочный вес.

(b) Путевая управляемость; самолеты с четырьмя и более двигателями. Самолеты с четырьмя пли более двигателями должны отвечать требованиям пункта (а) данного параграфа и кроме того:

(1) два критических двигателя lie должны работать, а их винты должны находиться в положении, создающем минимальное сопротивление;

(2) (зарезервирован];

(3) закрылки должны находиться в наиболее благоприятном положении для набора высоты.

(c) Поперечная управляемость. Общие положения.

Самолет должен допускать выполнение виражей с креном 20° в сторону неработающего двигателя и в противоположную сторону из режима установившегося полета при скорости 1,41 Vs1, и следующих условиях:

(1) критический двигатель не работает, а его винт находится в положении, создающем минимальное сопротивление;

(2) остальные двигатели работают на максимальном продолжительном режиме;

(3) центровка наиболее неблагоприятная;

(4) шасси: (i) убрано и (ii) выпущено;

(5) закрылки находятся в наиболее благоприятном положении для набора высоты;

(6) самолет имеет максимальный взлетный вес.

(d) Поперечная управляемость; самолеты с четырьмя или более двигателями. Самолеты с четырьмя пли более двигателями должны выполнять виражи с креном 20° в сторону неработающих двигателей и в противоположную сторону из режима установившегося полета при скорости 1.4Vs1 максимальном продолжительном режиме работы двигателей и конфигурации самолета, указанной в пункте (b) данного параграфа.

(e) Поперечная управляемость; все двигатели работают.

При работе всех двигателей реакция самолета по крепу должна быть достаточной для выполнения обычных маневров (таких, как вывод из кренов, вызванных порывами ветра) ii для начала маневра отворота. Запас поперечного управления при боковом скольжении (вплоть до углов скольжения, которые могут потребоваться в обычных эксплуатационных условиях) должен допускать ограниченное маневрирование и парирование порывов ветра. Поперечная управляемость должна быть достаточной при всех скоростях вплоть до VFC/MFC для создания наибольшей угловой скорости крепа, обеспечивающей безопасность полета, не требуя чрезмерных усилий или перемещений рычагов управления.

(А) Эффективность поперечного вправления должна обеспечивать вывод самолета из установившегося разворота с креном 30° и ввод в разворот противоположного направления с креном 30 (при отклонении только штурвала управления по крену не более чем на 90°) за время не более 7 с на режимах:

(1) взлета (на скорости V2):

(2) захода на посадку (на скорости VREF);

(3) на крейсерских режимах и режимах набора высоты и снижения. В диапазоне скоростей Vмo—VD (Mмо - MD)допускается уменьшение эффективности поперечного управления.

(B) Уменьшение угловой скорости крена в процессе накренения самолета на режимах, указанных в (f), при неизменных положениях рычагов управления не должно быть большим, по оценке пилота, и не должно быть чрезмерного заброса по углу рыскания.

(C) Характеристики переходных процессов при отказе критического двигателя и невмешательстве пилота в управление в течение 5 с после отказа должны быть такими, чтобы исключался выход самолета за эксплуатационные ограничения по углу атаки (перегрузке) и углу скольжения; рекомендуется, чтобы угол крена при этом не превышал 30°.

Указанное требование должно выполняться (при исходной балансировке самолета по усилиям в полете со всеми работающими двигателями} на режимах:

(!) установившегося набора высоты во взлетной конфигурации на взлетном режиме работы двигателей и рекомендованной РЛЭ скорости для полета со всеми работающими двигателями:

(2) установившегося набора высоты в конфигурации 'полета по маршруту на режиме работы двигателей и о диапазоне скоростей, рекомендованных РЛЭ;

(3) захода на посадку в посадочной конфигурации на режиме работы двигателей, потребном для снижения с градиентом 5% «о скоростях захода на посадку VREF  рекомендованных РЛЭ;

(4) ухода на второй круг в конфигурации, предусмотренной для ухода на режиме работы двигателей и на скоростях, рекомендованных РЛЭ.

25.149. Минимальная эволютавная скорость

(a) При установлении минимальных эволютивных скоростей, требуемых настоящим параграфом, метод, используемый для имитации отказа критического двигателя, должен отображать наиболее критический вид отказа силовой установки в отношении управляемости. ожидаемый в эксплуатации.

(b) Скорость Vмс является земной индикаторной скоростью, при которой в случае

внезапного отказа критического двигателя возможно сохранять управление самолетом с этим все еще неработающим двигателем и выдерживать режим прямолинейного полета при угле крена не более 5°.

(c) Скорость Vмс не должна превышать 1,21 Vs при следующих условиях:

(1) двигатели работают на режиме располагаемой максимальной взлетной тяги;

(2) центровка наиболее неблагоприятная;

(3) самолет сбалансирован для взлета;

(4) самолет имеет максимальный взлетный вес на уровне моря (или любой меньший

вес, необходимый для демонстрации скорости Vмс) ;

(5) конфигурация самолета соответствует наиболее критической взлетной конфигурации, которая имеет место на траектории полета после отрыва самолета от земли, за исключением того, что шасси убрано;

(6) самолет находится в воздухе и влияние земли не учитывается и

(7) если применимо, воздушный винт неработающего двигателя:

(i) авторотирует;

(ii) находится в наиболее вероятном положении для	данной конструкции	системы явления воздушным винтом или

(iii) зафлюгирован, если самолет оборудован устройством автоматического флюгирования, приемлемым для показа соответствии требованиям к набору высоты, изложенным 5.121.

(d) Усилия па педалях, потребные для сохранения управляемости на скорости Vмс, не должны превышать 68 кг, а также не должна возникать необходимость в уменьшении тяги мощности работающих двигателей.

При восстановлении режима полета самолет не должен принимать какие бы то ни были запасные положения в пространстве пли не должны требоваться исключительно высокая квалификация, быстрота реакции или физическая сила пилота дли предотвращения изменения курса более чем на 20°.

(e) VмсG (минимальная эволютивная скорость разбега) является земной индикаторной скростью в .ходе разбега, при которой в случае внезапного отказа критического двигателя южно сохранять управление самолетом, используя только руль направлении (без пемзования управления передним колесом шасси), при ограничении усилия величиной 68 кг. и сохранять поперечное управление в такой степени, чтобы удерживать крыло в )ком к горизонтальному положении для обеспечения безопасного продолжения взлета )tom средней квалификации. При определении скорости VмсG допуская, что линия пути полета. разгоняющегося со всеми работающими двигателями, проходит вдоль осевой линии ВПП, линия пути самолета от точки отказа критического двигателя до точки, в которой завершается возвращение на направление, параллельное осевой линии, не должна отклоняться в любой точке больше чем на 10 м от осевой линии. Скорость VмсG, должна устанавливаться в следующих условиях:

(1) конфигурация самолета соответствует взлетной конфигурации или (по выбору Заявителя) наиболее критической взлетной конфигурации;

(2) мощность или тяга соответствует максимальной располагаемой взлетной мощности тяге работающих двигателей;

(3) центровка — наиболее неблагоприятная;

(4) самолет сбалансирован для взлета;

(5) вес соответствует наиболее неблагоприятному весу в диапазоне взлетных весов;

(6) определенное таким образом значение VмсG, должно соответствовать условиям та при боковом ветре 3 м/с под углом 90° к оси летной полосы с неблагоприятной стороны

(f) VмсL (минимальная эволютивная скорость при заходе на посадку со всеми работающими двигателями) является земной индикаторной скоростью, при которой в случае внезапного отказа критического двигателя возможно сохранять управление самолетом с  еще неработающим двигателем и выдерживать режим прямолинейного полета при угле крена не более 5°. Скорость VмсG должна устанавливаться в следующих условиях:

(1) конфигурация самолета соответствует наиболее критической конфигурации для да на посадку со всеми работающими двигателями;

(2) центровка — наиболее неблагоприятная;

(3) самолет сбалансирован для захода на посадку со всеми работающими двигателями;

(4) вес соответствует максимальному посадочному весу на уровне моря (или любому меньшему весу, необходимому для показа скорости VмсG)

(5) мощность или тяга соответствует максимальной располагаемой взлетной мощности или тяги работающих двигателей.

(g) Для самолетов с тремя и более двигателями скорость VмсG-2 (минимальная эволютивная скорость при заходе на посадку с одним неработающим критическим двигателем) является земной индикаторной скоростью, при которой в случае внезапного отказа второго критического двигателя возможно сохранять управление самолетом с этими все еще неработающими двигателями и выдерживать режим прямолинейного полета при угле крена не более 5°. Скорость VмсG-2 должна устанавливаться в следующих условиях:

(1) конфигурация самолета соответствует наиболее критической конфигурации для захода на посадку с неработающим критическим двигателем;

(2) центровка—наиболее неблагоприятная;

(3) самолет сбалансирован для захода на посадку с неработающим критическим двигателем;

(4) вес соответствует максимальному посадочному весу па уровне моря (или любому меньшему весу, необходимому для показа VмсG-2)

(5) мощность или тяга работающих двигателей—потребная для поддержания угла наклона траектории захода на посадку 3 при одном неработающем критическом двигателе;

(6) мощность или тяга работающих двигателей быстро изменяется сразу после того, как второй критический двигатель становится неработающим, от мощности или тяги, предписанной в пункте (g) (5) настоящего параграфа, до:

(i) минимальной располагаемой мощности или тяги и (ii) максимальной располагаемой взлетной мощности или тяги.

(h) Усилия на педалях управления, требуемые для сохранения управляемости при скоростях VмсL и VмсL-2 превышать 68 кг, а также не должно быть необходимости в снижении мощности или тяги работающих двигателей. Кроме того, самолет не должен принимать какие бы то ни было опасные положения в пространстве или не должны требоваться исключительно высокая квалификация, быстрота реакции или физическая сила пилота для предотвращения отклонения от траектории полета при заходе на посадку, которое угрожало бы безопасности продолженного захода па посадку, если:

(1) критический двигатель внезапно отказывает и

(2) для определения скорости VмсL-2 мощность или тяга работающих двигателей изменяется в соответствии с пунктом (g) (6) настоящего параграфа.

БАЛАНСИРОВКА

25.161. Балансировка

(a) Общие положения. После балансировки самолет должен отвечать требованиям к балансировке, указанным в настоящем параграфе, без дальнейшего приложения усилий или перемещений основных рычагов управления или соответствующих рычагов управления балансировкой, осуществляемых пилотом или автоматическими устройствами.

(b) Поперечная и путевая балансировка. Должна обеспечиваться поперечная и путевая балансировка самолета при наиболее неблагоприятном поперечном положении центра тяжести в пределах приемлемых эксплуатационных ограничений при нормальных условиях эксплуатации (включая полет на любой скорости в диапазоне от 1,4 Vs1, до Vмo /Ммo).

(c) Продольная балансировка. Должна обеспечиваться продольная балансировка самолета в следующих условиях:

(1) при наборе высоты на режиме максимальной продолжительной тяги со скоростью не выше 1,41VS1, с убранным шасси и закрылками в убранном (i) и во взлетном

(ii) положениях;

(2) при снижении с убранным газом на скорости не выше 1,4VS1, с выпущенным шасси н закрылками в убранном (i) и в выпущенном (ii) положениях, при наиболее неблагоприятной центровке, утвержденной для посадки с максимальным посадочным весом, а также при наиболее неблагоприятной центровке, утвержденной для посадки независимо от веса самолета;

(3) во время горизонтального полота при любой скорости в диапазоне от 1,41 VS1, до Vмо/Ммо с убранными шасси и закрылками и в диапазоне от 1,4 VS1, до VLE при выпущенном шасси.

(d) Продольная, путевая и поперечная балансировки. Должны обеспечиваться продольная, путевая и поперечная балансировки (при поперечной балансировке угол крена не должен быть больше 5°) на скорости, равной 1,41/у, при полете с набором высоты

в следующих условиях:

(1) критический двигатель не работает;

(2) остальные двигатели работают на режиме максимальной продолжительной тяги;

(3) шасси и закрылки убраны.

(e) Самолеты с четырьмя и более двигателями. Должна обеспечиваться балансировка самолетов с четырьмя и более двигателями в прямолинейном полете:

(1) при скорости набора высоты, конфигурации самолета и тяге двигателей, указанных в 25.123 (а) для определения скороподъемности;

(2) при наиболее неблагоприятной центровке:

(3) с весом, при котором вертикальная скорость набора высоты с двумя неработающими двигателями равна не менее 0.045 на высоте 1500 м.

УСТОЙЧИВОСТЬ

25.171. Общие положения

Самолет должен обладать продольной, путевой и поперечной устойчивостью в соответствии с требованиями, изложенными в параграфах 25.173—25.177. Кроме того, достаточная устойчивость и усилия на рычагах управления (статическая устойчивость) требуются и в любых условиях, обычно встречающихся в эксплуатации, если летные испытания покажут, что это необходимо для безопасного полета.

25.173. Продольная статическая устойчивость

В условиях, указанных в параграфе 25.175, характеристики усилий на рычаге управления рулем высоты (учитывая трение) должны быть следующими:

(a) Для достижения и выдерживания скоростей ниже заданной балансировочной скорости требуются тянущие усилия на рычаге, а для достижения и выдерживания скоростей выше заданной балансировочной скорости требуются толкающие усилия на рычаге управления. Это должно демонстрироваться на любой достижимой скорости, за исключением скоростей, которые превышают предельные скорости выпуска шасси или закрылков или VFC/MFC зависимости от того, какая из этих скоростей подходит или меньше минимальной скорости установившегося полета без сваливания.

(b) Скорость полета должна восстанавливаться в пределах 10% исходной балансировочной скорости в условиях набора высоты, захода на посадку и посадки, указанных в пунктах (а), (с) и (d) параграфа 25.175, и в пределах 7,5% исходной балансировочной скорости в условиях крейсерского полета, указанных в пункте (b) параграфа 25.175, при плавном снятии усилий с рычага управления начиная с любой скорости в диапазоне, указанном в пункте (а) настоящего параграфа.

(c) Средний градиент наклона кривой зависимости усилия на рычаге управления от скорости, соответствующего устойчивости, не должен быть менее 0,5 кг на каждые 10 км/ч.

(d) В диапазоне свободного восстановления скорости, указанном в пункте (b) настоящего параграфа, самолет может без усилий на рычагах управления стабилизироваться на скоростях выше или ниже заданных балансировочных скоростей при условии, если от пилота не требуется особого внимания для восстановления и выдерживания заданных балансировочной скорости и высоты,

(А) Для самолетов, оборудованных специальными средствами управления, обеспечивающими стабильный характер балансировочных кривых P= f(V, M) и достаточный, по оценке пилота, положительный градиент усилий на штурвале в диапазоне  >V>Vs и Vмо<V<VD, затрудняющий непреднамеренное превышение ограничений  и Vмо,  допускается при положительной оценке пилота нулевой градиент усилии, на штурвале в диапазоне скоростей от  до Vмо.

25.175. Порядок демонстрации продольной статической устойчивости

Порядок демонстрации продольной статической устойчивости должен быть следующим:

(a) Набор высоты. Кривая зависимости усилия на рычаге управления от скорости должна иметь наклон, соответствующий устойчивости на всех скоростях в диапазоне от 85 до 115% скорости, на которой:

(1) самолет сбалансирован при:

(i) убранных закрылках,

(ii) убранном шасси,

(iii) максимальном взлетном лесе.

(iv) максимальной мощности или тяге, выбранной Заявителем для газотурбинных двигателей в качестве эксплуатационного ограничения при наборе высоты;

(2) самолет сбалансирован на скорости, обеспечивающей оптимальную скороподъемность. но при условии, что эта скорость не меньше 1,41Vs1.

(b) Крейсерский полет. Порядок демонстрации статической продольной устойчивости в крейсерском полете должен быть следующим:

(1) при убранном шасси на большой скорости кривая зависимости усилия на рычаге управления от скорости должна иметь наклон, соответствующий устойчивости па всех скоростях в пределах большего из диапазонов: либо 15% балансировочной скорости плюс диапазон свободного восстановления скорости, либо 90 км/ч плюс диапазон свободного восстановления скорости выше и ниже балансировочной скорости (однако при этом диапазон не должен .включать в себя скорости ниже 1,41 Vs1, выше VFC/MFC скорости, которые требуют усилия на рычаге управления более 23.0 кг) при:

(i) убранных закрылках,

(ii) наиболее неблагоприятной центровке (см. 25.27),

(iii) наиболее критическом весе в диапазоне между максимальным взлетным и максимальным посадочным весами,

(iv) максимальной крейсерской тяге для газотурбинных двигателей, выбранной Заявителем в качестве эксплуатационного ограничения (см. 25.1521), при условии, что тяга нe должна превышать потребную для полета на скорости Vмо/Ммо,

(v) самолет сбалансирован для горизонтального полета при режиме работы двигателей. указанном в подпункте (iv);

(2) при убранном шасси на малой скорости кривая зависимости усилия на рычаге управления от скорости должна иметь наклон, соответствующий устойчивости на всех скоростях в пределах большего из диапазонов: либо 15% балансировочной скорости плюс диапазон свободного восстановления скорости, либо 90 км/ч плюс диапазон свободного восстановления скорости выше и ниже балансировочной скорости (однако при этом диапазон не должен включать в себя скорости ниже 1,41 Vs1, выше минимальной скорости приемлемого диапазона скоростей, указанного в пункте (b) (1), или скорости, требующей усилия на рычаге управления более 23,0 кг) при:

(i) положении закрылков, центровке и весе, указанных в пункте (b) (1) данного параграфа,

(ii) тяге двигателей, потребной для горизонтального полета на скорости, равной (Vmo+1.4 Vs1)/2,

(iii) балансировке самолета для горизонтального полета на режиме двигателей, указанном в подпункте (b) (2) (ii);

(3) при выпущенном шасси кривая зависимостей усилий на рычаге управления от скорости должна иметь наклон, соответствующий устойчивости на всех скоростях в пределах большего из диапазонов: либо 15% балансировочной скорости плюс диапазон свободного восстановления скорости, либо 90 км/ч плюс диапазон свободного восстановления скорости выше и ниже балансировочной скорости (однако при этом диапазон не должен включать в себя скорости ниже 1,41 Vs1,, выше VLE или скорости, требующей усилия на рычаге управления более 23,0 кг) при:

(i) положении закрылков, центровке и весе, указанных в пункте (b) (1);

(ii) максимальной крейсерской тяге для газотурбинных двигателей, выбранной Заявителем в качестве эксплуатационного ограничения при условии, что тяга не должна превышать потребную для горизонтального полета на скорости V^^, и

(iii) балансировке самолета для горизонтального полета на режиме работы двигателей, указанном в подпункте (b) (3) (ii).

(c) Заход на посадку. Кривая зависимости усилий на рычаге управления от скорости должна иметь наклон, соответствующий устойчивости на всех скоростях в диапазоне между 1,1Vs1 и 1,8Vs1, в следующих условиях:

(1) закрылки находятся в положении для захода на посадку;

(2) шасси убрано;

(3) самолет имеет максимальный посадочный вес;

(4) самолет сбалансирован на скорости 1,4 V^ при тяге двигателей, достаточной для выдерживания горизонтального полета на этой скорости.

(d) Посадка. Кривая зависимости усилий на рычаге управления от скорости должна иметь наклон, соответствующий устойчивости, а усилие на ручке не должно превышать 36 кг при любой скорости в диапазоне от 1,1 Vsо  до 1,8 Vsо  в следующих условиях:

(1) закрылки находятся в посадочном положении;

(2) шасси выпущено;

(3) самолет имеет максимальный посадочный вес;

(4) газ убран на всех двигателях;

(5) самолет сбалансирован на скорости 1.4 Vsо при убранном газе.

25.177. Статическая боковая устойчивость

(a) [Зарезервирован].

(b) [3арезервировано].

(c) При прямолинейном установившемся боковом скольжении перемещения рычагов управления элеронами и рулем направления и усилия на них должны быть строго пропорциональными углу бокового скольжения и соответствующими устойчивости, а коэффициент пропорциональности должен находиться в пределах, необходимых для безопасной эксплуатации во всем диапазоне углов бокового скольжения, присущих эксплуатации самолета. При больших углах, вплоть до угла,. при котором используется полное отклонение педалей руля направления или достигается усилие на педалях 80 кг, не должно быть изменения знака усилий на педалях руля направления, а для увеличения углов бокового скольжения должно требоваться увеличение отклонения педалей руля направления. Соответствие этому пункту должно быть продемонстрировано для всех положений шасси и закрылков и симметричных условий тяги при скоростях от 1,2 Vs1, до соответственно VFE, VLE или VFC/МFC.

(d) Градиенты усилий на педалях руля направления должны удовлетворять требованиям пункта (с) при скоростях между Vмо/Ммо и VFC/МFC. В этом диапазоне скоростей допускается поперечная статическая неустойчивость, если неустойчивое движение развивается плавно, легко распознается и парируется пилотом. (Отклонение элеронов, обратное по знаку отклонению руля направления).

(А) При полете с одним неработающим критическим двигателем указанные в пункте (с) требования должны выполняться в пределах углов скольжения (или крена), полученных при симметричной тяге в диапазоне скоростей, рекомендованных для полета с одним отказавшим двигателем.

25.181. Динамическая устойчивость

(a) Любые короткопериодические колебания, за исключением связанных боковых колебаний, возникающие в диапазоне от 1,2Vs до максимальной допустимой скорости полета, соответствующих данной конфигурации самолета, должны интенсивно демпфироваться .при основных рычагах управления:

(1) освобожденных "

(2) зафиксированных.

(b) Любые связанные боковые колебания (типа «голландский шаг»), возникающие в диапазоне от 1,2Vs до максимальной допустимой скорости полета, соответствующих данной конфигурации самолета, должны надежно демпфироваться при освобожденных рычагах управления и должны парироваться обычными действиями основными рычагами управления без необходимости применения исключительного мастерства пилота.

СВАЛИВАНИЕ

25.201. Демонстрация сваливания

(a) Сваливание должно демонстрироваться в прямолинейном полете самолета и на виражах с креном 30 при:

(1) убранном газе двигателей и

(2) тяге двигателей, потребной дли выдерживания горизонтального полета со скоростью 1,6Vs1 (где Vs1, соответствует скорости сваливания, когда закрылки находятся в положении для захода на посадку, шасси убрано и самолет имеет максимальный посадочный вес).

(b) Для всех условий, изложенных в пункте (а) настоящего параграфа, должны удовлетворяться соответствующие требования параграфа 25.203 при:

(1) закрылках и шасси в любой вероятной комбинации положений;

(2) весах в пределах, заявленных для получения сертификата, и

(3) наиболее неблагоприятной центровке для вывода самолета из сваливания.

(c) Демонстрация удовлетворения требованиям параграфа 25.203 должна выполняться следующим образом:

(1) при сбалансированном самолете для прямолинейного полета на скорости, указанной в параграфе 25.103 (b) (1), уменьшать скорость полета, отклоняя рычаг управления рулем высоты до тех пор, пока скорость не установится на уровне, несколько превышающем скорость сваливания. После этого отклонять руль высоты таким образом, чтобы уменьшение скорости не превышало 1,85 км/ч за секунду вплоть до (i) наступления сваливания или (ii) до тех пор, пока рычаг управления не отклонится до упора;

(2) вывод из сваливания должен выполняться сразу же после наступления сваливания обычно принятым методом.

(d) Возникновение сваливания определяется следующим образом:

(1) самолет считается находящимся в сваливании, когда присущие данному самолету характеристики ощутимо предупреждают пилота о возникновении сваливания. Типичными признаками сваливания, проявляющимися отдельно или в комбинации, являются:

(1) опускание носа самолета, которое невозможно легко парировать обычными методами пилотирования;

(ii) появление крена, который невозможно легко парировать обычными методами пилотирования;

(iii) рычаг продольного управления отклоняется на себя до упора, и при этом не происходит дальнейшего увеличения угла тангажа при его удерживании на упоре в течение короткого отрезка времени перед началом вывода из режима;

(iv) па самолете возникает интенсивное безошибочно распознаваемое, характерное аэродинамическое предупреждение, сила и жесткость которого эффективно удерживают пилота от дальнейшего уменьшения скорости;

(v) достижение точки включения устройства, предотвращающего сваливание, которое резко и эффективно предотвращает дальнейшее уменьшение скорости. В этом случае характеристики самолета должны быть продемонстрированы приемлемыми на угле атаки, на 10% превышающем угол атаки включения устройства, предотвращающего сваливание.

Дополнительно к пункту (а) параграфа 35.201 принимаются следующие требования:

(3) при работе двигателя на номинальном режиме только для самолетов с ТВД;

(4) при одном неработающем критическом двигателе и работе остальных двигателей на режиме, предписанном РЛЭ для высоты полета с одним откатившим двигателем. только в прямолинейном полете с углом крена не более 5" на работающие двигатели.

25.203, Характеристики сваливания

(a) До момента наступления сваливания должна обеспечиваться возможность создавать и устранять крен и рыскание прямым действием рычагами управления. При этом ненормальное кабрирование не допускается. Усилия на рычагах продольного управления должны оставаться отрицательными как перед сваливанием, так и в самом сваливании. Кроме того, должна иметься возможность быстро предотвратить наступление сваливания или вывести самолет из сваливания, нормально действуя рычагами управления.

(b) При сваливании из прямолинейного полета без крена угол крена, возникающий между моментом начала сваливания и завершением вывода самолета из сваливания, не должен превышать приблизительно 20°.

(c) При сваливаниях из виража движение самолета после сваливания не должно быть таким резким, чтобы затруднить пилоту средней квалификации быстрый вывод самолета из сваливания и восстановление управляемости самолета.

(А) При сваливании из прямолинейного полета с несимметричной тягой движение самолета после сваливания не должно быть таким резким, чтобы затруднить пилоту средней квалификации быстрый вывод самолета из сваливания и восстановление управляемости самолета.

(В) На углах атаки вплоть до  не допускается нарушение работоспособности силовых установок, которое требует выключения хотя бы одного из двигателей (помпаж и т. п.).

25.207. Предупреждение о приближении сваливании

(a) Во время прямолинейного или криволинейного полета с закрылками и шасси, находящимися в любом обычном положении, пилот должен получать ясное и хорошо различимое предупреждение о приближении сваливания с достаточным запасом для предотвращения неожиданного сваливания.

(b) Такое предупреждение может выражаться характерными изменениями аэродинамических качеств данного самолета или с помощью устройства, которое будет давать четкое предупреждение на всех ожидаемых режимах полета. Однако для этой цели неприемлем визуальный индикатор, который требует внимания со стороны членов экипажа, нахоящихся в кабине. Если используется устройство предупреждения о сваливании, следует обеспечить предупреждение при каждой конфигурации самолета, указанной в пункте (а) настоящего параграфа, при скорости, указанной в пункте (с) настоящего параграфа.

Примечание. Если в качестве предупреждения используется только звуковая (или в комбинации с визуальной) ^сигнализация. то усилия на штурвале, потребные для вывода самолета на  и крейсерском полете, должны быть не менее 15 кг при балансировке самолета по усилиям на исходном режиме.

(с) Предупреждение о приближении сваливания должно начинаться на скорости, которая на 7% выше скорости сваливания [т. е. скорости, на которой происходит сваливание самолета, или минимальной продемонстрированной скорости, в зависимости от того, какая из них является приемлемой в соответствии с параграфом 25.201 (d)].

Если предупреждение о сваливании обладает достаточной ясностью, продолжнтельностью, четкостью и другими подобными качествами, то указанные запасы могут быть уменьшены.

Дополнительно к пункту (с) параграфа 25.207 принимается следующее требование:

Предупреждение о сваливании при выполнении маневра с n > 1 должно начинаться на угле атаки, по крайней мере на 3° меньшем угла атаки сваливания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЯЕМОСТИ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ И ВОДЕ

25.231. Продольная устойчивость и управляемость

(a) Сухопутные самолеты не должны иметь неконтролируемой тенденции к капотированию во всех ожидаемых условиях эксплуатации, а также при «козленни» на посадке или взлете. Кроме того:

(1) тормоза колес должны работать плавно и не должны вызывать тенденции к капотированию;

(2) при наличии хвостового колеса должна обеспечиваться возможность во время разбега по бетону выдерживания любого положения вплоть до горизонтального уровня линии тяги при скорости, равной 80% от Vsi

(b) Для гидросамолетов и самолетов-амфибий необходимо определить наиболее неблагоприятное состояние водной поверхности, при котором обеспечивается безопасность во время взлета, руления и посадки.

25.233. Путевая устойчивость и управляемость

(a) Самолет не должен иметь тенденцию к неуправляемому развороту на земле при боковом ветре под углом 90° со скоростью до большей из двух величин: 37 км/ч или 0.2Vso, однако не требуется, чтобы скорость ветра превышала 45 км/ч при любой скорости движения самолета по земле, возможной в эксплуатации. Это может быть продемонстрировано при установлении боковой (под углом 90°) составляющей скорости ветра в соответствии с требованиями параграфа 25.237.

(b) Сухопутные самолеты должны удовлетворительно управляться без использования исключительного мастерства пилотирования и быстроты реакции пилота в процессе выполнения посадок с убранным газом при нормальной посадочной скорости, без применения тормозов или изменения режима работы двигателей для поддержания прямолинейной траектории пробега. Это может быть продемонстрировано при посадках с убранным газом, производимых одновременно с проведением других видов испытаний.

(c) Самолет должен иметь достаточную путевую управляемость при рулении. Это может быть продемонстрировано во время выруливания для взлета одновременно с выполнением других видов испытаний.

(А)'Требования пунктов (а) (b), (с) данного параграфа должны обеспечиваться при всех состояния» поверхности ВПП, разрешенных для эксплуатации. При этом указанные в пункте (а) величины бокового ветра должны быть продемонстрированы на сухой ВПП. Для других разрешенных для эксплуатации, состояний поверхности ВПП демонстрируемые величины бокового ветра должны соответствовать установленным Заявителем ограничениям.

25.235. Руление

Амортизирующий механизм не должен вызывать повреждения конструкции при рулении самолета по самой неровной поверхности, которая может встретиться в условиях нормальной эксплуатации.

25. 237. Скорость ветра

(а) Для сухопутных самолетов и самолетов-амфибий боковая (под углом 90°) составляющая скорости ветра, продемонстрированная для безопасного взлета и посадки, должна устанавливаться для сухих ВПП и быть не меньше большей из двух величин: 37 км/ч или 0,2Vso. однако не требуется, чтобы она превышала 46 км/ч.

(b) Для гидросамолетов и самолетов-амфибий применяются следующие положения:

(1) боковая (под углом 90°) составляющая скорости ветра, до которой обеспечивается безопасность взлета и посадки при всех состояниях водной поверхности, которые возможны в нормальных условиях эксплуатации, должна быть установлена и должна быть не меньше большей из двух величин: 37 км/ч или 0,21 Vso, однако не требуется, чтобы она превышала 46 км/ч;

(2) скорость ветра, при которой обеспечивается безопасность руления в любом направлении при всех состояниях водной поверхности, которые возможны в нормальных условиях эксплуатации, должна быть установлена и должна быть не меньше большей из двух величин: 37 км/ч пли 0.21 Vso, однако не требуется, чтобы она превышала 4б км/ч.

25.239. Брызгообразование, управляемость и устойчивость самолета на воде

(a) Для гидросамолетов и самолетов-амфибий при излете, рулении, посадке в условиях. указанных в пункте (b) настоящего параграфа, не должно быть:

(1) брызгообразовання, которое могло бы ухудшить обзор нилоту, вызвать повреждение конструкции или попадание внутрь самолета чрезмерного количества воды;

(2) опасной неуправляемой тенденции к подныриванию, «козлению» или раскачиванию или

(3) зарывания в воду опорных поплавков или жабер, концов крыла, лопастей воздушного винта или других частей, которые не рассчитаны на выдерживание возникающих при этом гидравлических нагрузок.

(b) Соответствие требованиям пункта (а) настоящего параграфа должно быть доказано:

(1) при состояниях водной поверхности от спокойного до самого неблагоприятного. определенных в соответствии с параграфом 25.231;

(2) при скоростях ветра и бокового ветра, течениях, волнах и качке, которые возможны при эксплуатации на воде;

(3) при скоростях, которые возможны при эксплуатации на воде;

(4) при внезапном отказе критического двигателя в любой момент при контакте с водной поверхностью;

(5) при всех весах и центровках, соответствующих предусмотренным условиям эксплуатации и загрузки, нa которые запрашивается сертификат

(c) При состояниях водном поверхности, указанных в пункте (b) настоящего параграфа, и при соответствующем ветре гидросамолет ил:] самолет-амфибия должны быть в состоянии дрейфовать в течение 5 мин с неработающими двигателями и (если это необходимо) с использованием якоря.

РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

25.251. Вибрация и бафтинг

(a) Конструкция самолета должна выдерживать любые вибрации и бафтинг, которые, возможно, могут возникнуть в условиях эксплуатации. Это должно быть доказано путем расчетов, резонансных испытаний или других испытаний по требованию административного органа.

(b) В полете должно быть продемонстрировано, что все части самолета не испытывают чрезмерных вибраций при всех соответствующих скоростях полета и на всех режимах работы двигателей хоти бы до минимальной величины скорости V ^ указанной в параграфе

25-335. Продемонстрированные при этом максимальные скорости должны быть использованы для определения эксплуатационных ограничений для самолета в соответствии с параграфом 25.1505. Кроме того, должно быть продемонстрировано при помощи расчетов- или испытаний. что самолет не испытывает вибраций, которые могли бы угрожать безопасности полета в условиях, которые указаны в параграфе 25.629 (d).

(c) За исключением случаев, предусмотренных пунктом (с1) настоящего параграфа, в нормальном полете, включая изменения конфигурации в крейсерском полете, на самолете не должен возникать бафтинг, который был бы достаточно сильным для того, чтобы затруднять управление самолетом, вызывая чрезмерное утомление членов экипажа или повреждение конструкции. .Допускается бафтинг в указанных пределах, который сигнализирует о приближении сваливания.

(d) При крейсерской конфигурации в прямолинейном полете с любой скоростью до Vмо/Ммо не допускается ощутимый бафтинг, за исключением бафтинга, который сигнализирует о приближении сваливания.

(e) На самолете, у которого МD>0,6 или максимальная крейсерская высота больше 7620 м, должны быть определены положительные маневренные перегрузки, при которых возникает ощутимый бафтинг или срабатывает сигнализация о приближении сваливания при крейсерской конфигурации самолета в диапазонах скорости или числа М, веса и высоты, подлежащих сертификации. Огибающие перегрузки, скорости, высоты и веса должны обеспечить достаточный диапазон скоростей и перегрузок для нормальной эксплуатации. Вероятные непреднамеренные превышения ограничении огибающих начала бафтинга [см. 25.207 (с)] не должны приводить к опасным последствиям.

(А) На крейсерских режимах полета, а также на режимах набора высоты и снижения по маршруту приращение перегрузки при выходе на границу бафтинга или на угол  (что наступает раньше) не должно быть менее 0,3.

25.253. Скоростные характеристики

(а) Возрастание скорости и восстановление режима полета. Должно быть доказано соответствие следующим требованиям к характеристикам возрастания скорости и восстановления режима полета:

(1) эксплуатационные условия и характеристики, которые могут вызвать непреднамеренное увеличение скорости (включая завалы по тангажу и крену), должны быть воспроизведены на самолете, сбалансированном на любой возможной крейсерской скорости вплоть до Vмо/Ммо. Эти условия и характеристики включают в себя завалы от порывов ветра, непреднамеренного перемещения органов управления, малого градиента усилий на рычаге управления относительно величины трения в системе управления, перемещения пассажиров в кабине, выравнивания из режима набора высоты, а также снижения с высоты, ограничивающей скорость по числу М, до высоты с ограничением по скорости;

(2) учитывая время реакции пилота с момента эффективного естественного или искусственного предупреждения о скорости, должно быть продемонстрировано, что самолет может быть приведен к нормальному пространственному положению, а его скорость снижена до Vмо/Ммо без:

(i) чрезмерных Усилии или исключительного мастерства пилота;

(ii) превышения величин VD/MD, VDF/MDF или ограничений по прочности конструкции;

(iii) возникновении бафтинга, который мог бы привести к снижению возможностей для пилота считывать показания приборов или управлять самолетом для восстановления режима полета;

(3) если самолет сбалансирован на любой скорости до Vмо/Ммо, то не должна быть обратной реакции на управляющее воздействий относительно любой оси при любой скорости до VDF/MDF. Любая тенденция к изменению тангажа, крена или рыскания должна быть мягкой и легко парируемой обычными методами пилотирования. Если самолет сбалансирован при Vмо/Ммо не требуется, чтобы наклон кривой зависимости продольного усилия на рычаге управления от скорости был соответствующим устойчивости при скоростях выше VFC/MFC, ни на всех скоростях вплоть до VDF/MDF должно быть толкающее усилие на рычаге управления и не должно быть резкого или чрезмерного уменьшения усилия на рычаге управления при достижении VDF/MDF

(b) Максимальная скорость для характеристик устойчивости, VFC/MFC. Скорость VFC/MFC, является максимальной скоростью, при которой должны выполняться требования параграфов 25. М7 (е), 25.175 (h) (1), 25.177, 25.181 при убранных закрылках и шасси. Эта скорость должна быть не менее величины, лежащей посередине между скоростями Vмо/Ммо и VDF/MDF, за исключением того, что на высотах, где число М является ограничивающим фактором, величина MFC необязательно должна превышать число М, при котором возникает эффективное предупреждение о достижении скорости.

25.255. Характеристики самолета при разбалансировке

(a) От начального состояния, когда самолет сбалансирован при крейсерских скоростях полета, вплоть до Vмо/Ммо самолет должен иметь удовлетворительную устойчивость и управляемость при маневрах с разбалансировкой в направлениях на кабрирование и на пикирование, которая является большей из:

(1) трехсекундного движении системы продольной балансировки при ее нормальном темпе для конкретных условий полета без аэродинамической нагрузки (или эквивалентной разбалансировки для самолетов, которые не имеют привода в системе балансировки) или до ограничительного упора в системе балансировки, включая упоры, требуемые параграфом 25.655 (b) для управляемых стабилизаторов, или

(2) максимальной разбалансировки, которую может создать автопилот при поддержании горизонтального полета на большой крейсерской скорости.

(b) В условиях разбалансировки, оговоренных в пункте (а) настоящего параграфа, когда нормальная перегрузка изменяется от +1 до положительных и отрицательных значений, оговоренных в пункте (с) настоящего параграфа:

(1) кривая изменения усилий на рычаге продольного управления по перегрузке должна иметь отрицательный наклон при любой скорости полета вплоть до VFC/MFC  включая VFC/MFC, и

(2) при скоростях полета между VFC/MFC и VDF/MDF не должно быть перемены знака усилия на рычаге продольного управления.

(c) За исключением оговоренных в пунктах (d) и (е) настоящего параграфа случаев, соответствие положениям пункта (а) настоящего параграфа должно быть показано в полете в диапазоне перегрузок:

(1) от —1 до +2,5 или

(2) от 0 до 2,0 и при экстраполяции приемлемым методом до —1 и +2,5,

(d) Если для показа соответствия используется метод, изложенный в пункте (с) (2) настоящего параграфа, и в ходе летных испытании возникают предельно допустимые условия в отношении перемены знака усилия на рычаге продольного управления, то должны быть выполнены летные испытания о диапазоне от нормальной перегрузки, при которой обнаружено возникновение предельно допустимого условия, до применимого предела, указанного н пункте (с) (1) настоящего параграфа.

(e) В ходе летных испытаний, предусмотренных пунктом (;i) настоящего параграфа, не требуется превышать предельные маневренные перегрузки, предписанные в параграфах 25.333 (b) и 25.337, и маневренные перегрузки, связанные с вероятными непреднамеренными отклонениями за границы огибающих начала бафтнига, указанные в параграфе 25.251 (е), а также предельные перегрузки, достигаемой при полном отклонении рычага продольного управления, Кроме того, скорости входа в режим для демонстраций в летных испытаниях при значениях нормальной перегрузки менее единицы должны быть ограничена до величины, необходимой для выполнения вывода без превышения VDF/MDF.

(f) В условиям разбалансировки, указанных в пункте (а) настоящего параграфа, для вывода самолета при превышении скорости вплоть до VDF/MDF должна иметься возможность создания перегрузки по крайней мере 1,5 без превышения усилия на рычаге продольного управления 56 кг, используя или только основное продольное управление, или основное продольное управление и систему балансировки. Если продольная балансировка используется для содействия созданию требуемой перегрузки, то при скорости VDF/MDF должно быть показано, что продольная балансировка может приводиться в действие в направлении на кабрирование с основной поверхностью управления, нагруженной до наименьшей из следующих воздействующих на поверхность управления сил в направлении на кабрирование:

(1) максимальных воздействующих на поверхность управления сил, ожидаемых в эксплуатации, указанных в параграфах 25.301 н 25.397;

(2) воздействующей на поверхность .управления силы. необходимой для создания перегрузки 1,5;

(3) воздействующей на поверхность управления силы, которая соответствует тряске или другим явлениям такой интенсивности и является сильным сдерживающим средством для дальнейшего приложения усилия на ручке основного продольного управления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛУ В

Дополнительно к пунктам раздела В, указанным ниже, принимаются следующие требования:

25.115 (А)

Наклон, чистой траектории взлета в каждой ее точке не должен быть отрицательным. В РЛЭ должно быть учтено, что чистая траектория взлета должна проходить не менее чем на 10,7 м выше препятствий.

25.123 (В)

В РЛЭ должны содержаться указания, что установленная в соответствии с параграфом 25.! 23 (d) высота полета с одним неработающим двигателем должна по крайней мере на 400 м превышать максимальную высоту уровня местности в каждой точке выбранного для эксплуатации маршрута.

25.134. Потребный на полет запас топлива

Потребный на полет запас топлива (773 Т) включает в себя основной и. резервный запасы топлива.

(А) Потребляемый запас топлива должен обеспечивать возможность продолжения полета и посадки либо на аэродроме взлета, либо на аэродроме назначения, либо на ближайшем запасном аэродроме в случае возникновения в любой точке маршрута отказов функциональных систем самолета, непосредственно приводящих к ухудшению характеристик расхода топлива или вынужденному изменению плана полета.

Примечание. Для самолетов, имеющих более двух двигателей, требования пункта должны выполняться и случае последовательного отказа двух двигателей независимо от расчетной вероятности его возникновения.

(В) Основной запас топлива (ОЗТ)—масса топлива, расходуемая при запуске и прогреве двигателя, рулении, взлете, полете по маршруту, заходе на посадку и посадке, определяется при принятых прогнозируемых условиях (температурах наружного воздуха и скоростях остра по трассе), а также при выдерживании расчетных режимов и профиля полета.

В РЛЭ должны быть приведены характеристики расхода топлива, необходимые для определения основного запаса топлива в пределах ожидаемых условий эксплуатации данного типа самолета.

(В) Резервный запас топлива состоит из компенсационного и аэронавигационного запасов топлива.

(1) Аэронавигационный запас топлива (АЗТ)—масса топлива, необходимая для ухода на второй круг и выполнения полета на запасной аэродром с расчетной точки полета по маршруту в прогнозируемых метеоусловиях, на рекомендованной РЛЭ высоте со скоростью, соответствующей минимальному километровому расходу топлива: выполнения полета на режиме ожидания над запасным аэродромом в течение 30 мин; осуществления захода на посадку до высоты принятия решения.

В качестве расчетной точки, с которой выполняется полет на запасной аэродром, устанавливается высота принятия решения при заходе на посадку на аэродром назначения.

(2) Компенсационный запас топлива (КЗТ)—масса топлива, необходимая для компенсации погрешностей, связанных с точностью самолетовождения и топливоизмерительных систем, с разбросом индивидуальных характеристик эксплуатируемых самолетов и двигателей. с возможными отклонениями метеорологических условий от прогнозируемых, а также дополнительное количество топлива, необходимое для компенсации методических погрешностей расчета потребного на полет запаса топлива. Масса устанавливаемого компенсационного запаса топлива должна быть не менее 3% от массы основного запаса топлива. В РЛЭ должны, быть приведены материалы, позволяющие определять величину КЗТ.

25.136. Экстренное снижение

Характеристики самолетов, максимальная крейсерская высота которых выше 4200 м, должны обеспечивать возможность экстренного снижения до высоты 4200 м за время до 4 мин без превышения установленных РЛЭ эксплуатационных ограничений.

Примечание, Время экстренного снижения определяется как интервал между моментом начала действий экипажа для подготовки к экстренному снижению и моментом достижения самолетом высоты 4200 м.

Раздел С—ПРОЧНОСТЬ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25.301. Нагрузки

(a) Требования к прочности определены через эксплуатационные нагрузки (максимальные нагрузки» возможные в эксплуатации) и расчетные нагрузки (эксплуатационные нагрузки, умноженные на предписанные коэффициенты безопасности). Если нет специальных оговорок, то под заданными нормированными нагрузками подразумеваются эксплуатационные нагрузки.

(b) Если нет специальных оговорок, то нагрузки, возникающие в воздухе, на земле или на воде, должны быть уравновешены инерционными силами всех частей самолета. Распределение этих нагрузок может быть приближенным, взятым с запасом, или должно точно отражать фактические условия. Методы, применяемые для определения интенсивности н распределения нагрузок, должны быть подтверждены измерениями нагрузок в полете, если не показано, что применяемые методы определения этих нагрузок надежны (см. МОС 25.301).

(c) Если деформации конструкции под нагрузкой значительно изменяют распределение внешних или внутренних нагрузок, это перераспределение следует принимать во внимание.

25.302. Взаимодействие систем и конструкции

Для самолетов, оборудованных системами, которые непосредственно или в результате отказа или неисправности влияют на характеристики прочности, должно, быть принято во внимание влияние этих систем и их отказов при доказательстве соответствия с требованиями разделов С и D (см. МОС 25.302).

25.303. Коэффициент безопасности

За исключением специально оговоренных случаев, коэффициент безопасности принимается равным 1,5. На его умножаются заданные эксплуатационные нагрузки, которые рассматриваются как внешние нагрузки на конструкцию. Если условия нагружения определены через расчетные нагрузки, то умножать на коэффициент безопасности не следует, за исключением специально оговоренных случаев.

25.305. Прочность и деформация

(a) Конструкция должна выдерживать эксплуатационные нагрузки без появления опасных остаточных деформаций. При всех нагрузках, вплоть до эксплуатационных, деформации конструкции не должны влиять на безопасность эксплуатации.

(b) Конструкция должна выдерживать расчетные нагрузки без разрушения в течение не менее трех секунд. Однако, когда прочность конструкции подтверждена динамическими испытаниями, имитирующими реальные условия нагружения, требование о трех секундах не применяется.

Статические испытания, проводимые до расчетной нагрузки, должны включать в себя предельные отклонения и предельные деформации от действия нагружения. Если применяются аналитические методы подтверждения соответствия требованиям прочности под действием расчетной нагрузки, следует показать, что:

(1) влияние деформации незначительно;

(2) возникающие деформации полностью учитываются при расчете или

(3) применяемые методы и допущения достаточны для учета влияния этих деформаций.

(c) В тех случаях, когда жесткость конструкции такова, что большая скорость приложения нагрузок, которая имеет место в эксплуатации, может вызвать кратковременные напряжения выше соответствующих этим нагрузкам статических напряжении, влияние этой скорости приложения нагрузок должно быть учтено.

(d) Следует учитывать динамические характеристики самолета в условиях непрерывной вертикальной и боковой турбулентности, а также действие дискретных порывов. Если не установлены более целесообразные критерии, то для определения динамических характеристик должны использоваться критерии расчета нагрузок из Приложения G к настоящим Нормам,

(e) Самолет должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать вибрации н бафтинг. которые могут возникнуть при всех возможных в эксплуатации условиях на скоростях вплоть до VD/MD в том числе из режимах сваливания при возможных непреднамеренных выходах за границы области начала бафтинга. Соответствие этому требованию должно быть показано с помощью расчетов, летных испытаний или других испытаний, которые будут признаны необходимыми Компетентным органом.

(f) Самолет должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать действующие на конструкцию вибрации, если они являются следствием таких повреждений, отказов или нарушений функционирования системы управления самолета, для которых не показана их практическая невероятность. Возникающие при этом нагрузки должны рассматриваться в качестве эксплуатационных н должны быть исследованы на всех скоростях полета

вплоть до Vc/Mc

25.307. Доказательства прочности

(a) Соответствие требованиям прочности и деформации, приведенным в настоящем разделе, должно быть показано для каждого расчетного случая нагружения. Подтверждение прочности конструкции одними расчетами допускается лишь в том случае, если данная конструкция соответствует тем конструкциям, для которых, как показал опыт примененный метод расчета является надежным.

В остальных случаях должны проводиться подтверждающие статические испытания. Эти испытания должны проводиться до расчетных значений нагрузок, если с Компетентным органом не будет согласовано, что в каждом конкретном случае можно испытаниями до меньших нагрузок получить эквивалентное подтверждение достаточной прочности.

(b) [Зарезервирован].

(c) [Зарезервирован].

(d) Если для подтверждения соответствия требованиям параграфа 25.305 (b) используются статические или динамические испытания конструкции самолета, результаты этих испытаний должны быть откорректированы введением соответствующих коэффициентов, кроме тех случаев, когда испытываемая конструкция или часть ее таковы, что общая прочность конструкции обеспечивается значительным количеством элементов н разрушение одного из них приводит к перераспределению нагрузки на другие элементы.

ПОЛЕТНЫЕ НАГРУЗКИ

25.321. Общие положения

(a) Полетная перегрузка представляет собой отношение компонента аэродинамической силы (действующей перпендикулярно продольной ос-н самолета) к весу самолета. За положительную перегрузку принимается перегрузка, при которой аэродинамическая сила направлена вверх но отношению к самолету.

(b) Полетные нагрузки, определенные с учетом сжимаемости воздуха при всех скоростях, должны быть рассмотрены:

(1) во всем диапазоне расчетных высот полета, выбранных Заявителем;

(2) при всех зачениях весов: от расчетного минимального веса до расчетного максимального веса, соответствующих каждому отдельному полетному случаю нагружения;

(3) при всех требуемых сочетаниях высоты н веса при любом практически возможном распределении нагрузки в пределах эксплуатационных ограничений, предписанных в РЛЭ.

РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МАНЕВРОВ И ПРИ ПОЛЕТЕ В НЕСПОКОЙНОМ ВОЗДУХЕ

25.331. Общие положения

(a) Методика. Расчет симметричного полета должен включать в себя по крайней мере условия, указанные в пунктах (b) — (d) данного параграфа. При этом применяется следующая методика:

(1) Должно Выть рассмотрено достаточно большое количество точек на графиках «V—n» при маневренных перегрузках и при перегрузках при полете в неспокойном воздухе, с тем чтобы была уверенность, что получена максимальная нагрузка на каждую часть конструкции самолета. Можно использовать общую огибающую графиков "V—n».

(2) Основные силы, действующие на самолет, должны быть уравновешены точным или приближенным методом. При этом инерционные силы от линейных ускорений должны быть уравновешены тягой и всеми аэродинамическими нагрузками, тогда как инерционные силы от угловых ускорений должны быть уравновешены тягой и моментами от всех аэродинамических нагрузок, включая моменты, обусловленные нагрузками на такие части конструкции, как хвостовое оперение и мотогондолы Должны быть рассмотрены критические величины тяги в диапазоне от 0 до максимальной продолжительной тяги.

(3) В случаях, когда рассматривается резкое отклонение органов управления, расчетная скорость отклонения поверхности управления не должна быть меньше скорости, которую может создать пилот при помощи системы управления.

(4) При определении углов отклонения руля высоты и при распределении нагрузок по хорде горизонтального оперения (в условиях выполнения маневров, указанных в пунктах (b) и (с) данного параграфа), при разворотах и резких переходах на кабрирование следует учитывать влияние соответствующих угловых скоростей тангажа. Следует учитывать условия полета в режимах балансировки н разбалансировки, определенные в параграфе 25.255.

(b) Условия установившегося маневра. В предположении, что самолет уравновешен с нулевым угловым ускорением относительно поперечной оси, рассматриваются условия маневра от позиции / до 7 на огибающей маневра в параграфе 25.333 (b).

(c) Условия неустановившегося маневра. Должны быть рассмотрены следующие случаи при наличии угловых ускорений:

(1) Максимальное отклонение рули высоты на скорости VA. Самолет рассматривается на режиме установившегося горизонтального полета [см. 25.333 (b)] при резком отклонении ручки на себя с целью создания предельного положительного ускорения тангажа (кабрирование), но без превышении ограничений усилий пилота, указанных в параграфе 25.397 (b). При определении нагрузки на хвостовое оперение должны быть приняты во внимание динамические характеристики h.i и (по выбору Заявителя) возмущенное движение самолета как твердого тела. Не требуется рассматривать перегрузки, возникающие за счет нормального ускорения в центре тяжести, которые превышают максимальную положительную перегрузку при маневрировании п.

(2) Контролируемый маневр между скоростями VA и VD. Должно быть рассмотрено выполнение контролируемого маневра при отклонении поверхностей управления тангажом, в ходе которого не будет превышена предельная маневренная перегрузка.

Самолет первоначально находится в полете в уравновешенном состоянии с перегрузкой n1=1 при любой скорости в диапазоне от VA и VD. Необходимо исследовать контролируемые продольные маневры до значений перегрузки (n11 и n111)? при этом перегрузки достигают максимальной величины в переходном режиме.

n1=; n111=1-;  но |n111|

Здесь ; и  [см. 25.337(а)].

Принимается, что маневры выполняются следующим образом: штурвал (ручка) резко отклоняется в одном направлении, затем в другом до положения, значительно далее ые-ходного положения, прежде чем возвратиться к. нему. В качестве приближенной может принята следующая математическая зависимость:

(=(мsin((t),

где ( — угол отклонения штурвала (ручки); ( — круговая частота незатухающих собственных короткопериидических колебаний самолета как жесткого тела. но не менее чем 2л/T.

Здесь Т=4VA/V, где VA —скорость маневрирования: V—рассматриваемая скорость, при этом обе скорости выражаются в одинаковых единицах.'

Как правило, достаточно проанализировать три четверти периода отклонения, если принять, что возвращение штурвала (ручки) производится более плавно. Указанная выше скорость отклонения штурвала (ручки) при сохранении максимального нормального ускорения, достигаемого при маневре, может регулироваться с учетом ограничений, которые могут накладываться величиной прилагаемых пилотом максимальных усилий, указанных в 25.397, крайними положениями системы^управления и любым другим косвенным путем, определяемым ограничениями в выходных характеристиках системы управления, как, например, моментом сваливания или максимальной скоростью, задаваемой для бустерной системы управления.

(d) Полет в неспокойном воздухе. Должны быть рассмотрены условия полета в неспокойном воздухе от точки В' до точки 3' параграфа 25.333 (с), при этом:

(1) Дополнительная аэродинамическая нагрузка от нормированного порыва добавляется к исходной уравновешивающей нагрузке на хвостовое оперение-

(2) При определении дополнительной нагрузки на хвостовое оперение от порыва необходимо учитывать действие скоса потока за крылом и изменение угла атаки самолета от этого порыва.

Если отсутствует более точный расчет, дополнительную нагрузку на оперение от порыва следует определять по формуле

Pн.в.=0,06,

где	 Pн.в —дополнительная нагрузка на горизонтальное оперение, кгс;

Ude —эффективная скорость порыва, м/с [см. 25.341 {а)},

V—индикаторная скорость самолета, м/с;

— производная коэффициента нормальной силы горизонтального оперения по углу атаки, 1/рад:

S — площадь горизонтального оперения, м2;

(1 — d(/d(.) —коэффициент скоса потока.

25.333. Границы допустимых скоростей и перегрузок

(a) Общие положения. Соответствие требованиям прочности настоящего раздела должно быть доказано при всех комбинациях воздушной скорости и перегрузки на и внутри огибающей условий полета при выполнении маневров и полета в неспокойном воздухе (диаграмма V—п), указанных в пунктах (b) и (с) данного раздела. Эти огибающие могут быть также использованы при определении эксплуатационных ограничений по прочности в соответствии с 25.1501.

Если проверка прочности самолета на воздействие порыва неспокойного воздуха производится ни нагрузки, определенные с учетом влияния динамичности погружения [см. 25.305 (d)}. случаи погружения по параграфам 25.331 (d), 25.341. 25.349 (b). 25.351 (b) и 25.427 (b) (I) могут не рассматриваться.

(b) Огибающая перегрузок при маневре.

(с) Огибающая перегрузок при полете в неспокойном воздухе.

25.335. Расчетные воздушные скорости

Принятые расчетные скорости полета являются индикаторными скоростями (EAS). Величины скоростей Vso и VS1 должны определяться надежным образом.

(a) Расчетная крейсерская скорость Vc. Для скорости Vc принимаются следующие условия:

(1) Минимальная величина Vc должна быть значительно больше VB, чтобы учесть непредвиденное увеличение скорости, которое может произойти в результате сильной турбулентности атмосферы.

(2) При отсутствии надежных данных, определяющих величину V,., она не может

быть меньше, чем  VB + 81 км/ч, но не должна превышать максимальную скорость в горизонтальном полете при максимальной продолжительной мощности на соответствующей высоте.

(3) На высотах, где скорость VD ограничена числом М, скорость Vc,- также может быть ограничена выбранным числом М.

(b) Расчетная скорость пикирования VD. Расчетная скорость пикирования должна быть выбрана такой, чтобы Vc/Mc было не больше 0,8 VD/MD или такой, чтобы минимальный запас скорости между Vc/MC. и VD/MD был равен наибольшим из величин, определяемых в (I) и (2).

(1) Предполагается, что самолет должен быть выведен из установившегося режима полета на скорости Vc/Mc и в течение 20 с лететь по траектории с наклоном на 7,5° ниже первоначальной, а затем переведен на кабрирование с перегрузкой 1,5 (с приращением 0,5). Возрастание скорости при выполнении этого маневра разрешается определять расчетным путем, если используются надежные или взятые с запасом аэродинамические данные. Предполагается, что до начала ввода в кабрирование режим работы двигателей выдерживается в соответствии с параграфом 25.175 (b) (iv); в момент начала кабрировапия можно допустить уменьшение мощности и применение аэродинамических тормозных устройств, управляемых пилотом.

(2) Минимальный запас скорости должен быть достаточным на случай изменения атмосферных условий (таких, как горизонтальные порывы, попадания в струйные течения и холодные фронты), а также для учета погрешностей приборов и производственных отклонений в конструкции планера самолета. Эти факторы разрешается рассматривать на основе вероятности. Однако на высоте, на которой величина М," ограничена явлениями сжимаемости, этот запас скорости по числу М должен быть меньше 0,05.

(c) Расчетная маневренная скорость VA. Для скорости VA принимаются следующие условия:

(1) Скорость VA не может быть меньше, чем , где

(i) п—максимальная эксплуатационная маневренная перегрузка при скорости 1^..;

(ii) VS1—скорость срыва при убранных закрылках.

(2) Скорости VA и VS должны быть определены при соответствующем расчетном весе и на рассматриваемой высоте.

(3) Скорость VA не может быть больше, чем VC, или чем скорость, при которой кривая, соответствующая сn max, пересекает линию эксплуатационной маневренной перегрузки (принимается меньшая величина).

(d) Расчетная скорость при максимальной интенсивности порыва VB. Для определения скорости VB принимаются следующие условия:

(1) Скорость VB не может быть меньше, чем скорость, определяемая па диаграмме V—n [25.333 (с)] точкой пересечения линии, соответствующей максимальной подъемной силе при сn max, с линией максимального порыва, или по формуле  (принимается меньшая величина), где

(i) ng —положительная перегрузка при полете в неспокойном воздухе при скорости Vc (в соответствии с 25.341) и при рассматриваемом весе и

(ii) VS1, —скорость срыва при убранных закрылках и при рассматриваемом весе самолета.

- Скорость VB не может быть больше скорости Vc

(e) Расчетная скорость полета при выпущенных закрылках, предкрылках или подобных им устройствах для увеличения подъемной силы VF. Для определения скорости VF,- принимаются следующие условия:

(1) Расчетная скорость полета для каждого положения закрылков [устанавливаемая в соответствии с 25.697 (а)] должна быть значительно больше эксплуатационной скорости. рекомендуемой для соответствующего режима полета (включая уход на второй круг), чтобы иметь возможность изменять скорость полета и углы отклонения закрылков.

(2) Если применяется автоматическое управление закрылками или устройство для ограничения нагрузок, можно принимать величины скоростей и соответствующие углы отклонения закрылков, заданные или обеспечиваемые этим устройством.

(3) Скорость VF,. не может быть меньше, чем:

(i) l.6 VS1, при взлетном положении закрылков и при максимальном взлетном весе самолета;

(ii) 1,8 VS1, при закрылкях, отклоненных для захода на посадку и при максимальном посадочном весе;

(Ш) 1,8- VS0  при закрылках в посадочном положении и при максимальном посадочном весе.

(f) Расчетные скорости для тормозных устройств VDD. Выбранная расчетная скорость для каждого тормозного устройства должна быть значительно выше скорости, рекомендованной для эксплуатации устройства, чтобы учесть возможные изменения в регулировании скорости. Для тормозных устройств, предназначенных для применения при снижении с большой скоростью, значение VDD не должно быть меньше VD. Когда применяются автоматические средства выдвижения тормозных устройств или ограничения нагрузки на них, скорости и соответствующие положения тормозного устойства, запрограммированные или допускаемые автоматическими средствами, должны включаться в расчет.

25.337. Эксплуатационные маневренные перегрузки

(a) За исключением случаев полета при максимальном (статическом) коэффициенте подъемной силы, предполагается, что самолет выполняет симметричные маневры, при которых действуют эксплуатационные маневренные перегрузки, указанные в данном разделе. Следует учитывать угловую скорость тангажа, соответствующую маневрам при выходе из пикирования и при установившемся вираже.

(b) Максимальная эксплуатационная маневренная перегрузка  для любой скорости вплоть до VD должна быть не меньше, чем

2.1+,

но при условии, что величина , должна быть не меньше 2,5 и не больше 3,8, где G—максимальный расчетный взлетный вес, кгс.

(c) Минимальная эксплуатационная маневренная перегрузка  ( для любой скорости вплоть до VD должна быгь не меньше, чем —1,0.

(d) Меньшие, чем указанные в данном разделе, значения маневренных перегрузок могут быть приняты в расчет лишь в том случае, если конструктивные особенности самолета делают невозможным превышение этих величин в полете.

25.341. Перегрузки при полете в неспокойном воздухе

(a) Предполагается, что в горизонтальном полете самолет подвергается воздействию симметричных вертикальных порывов. Возникающие в результате этого перегрузки должны соответствовать условиям, которые определяются следующим образом:

(1) При скорости полета VD иа высотах от уровня моря до 6096 м индикаторная скорость положительных (восходящих) и отрицательных (нисходящих) порывов Ude, принимается равной 20.1 м/с. Скорость порывов может уменьшаться линейно от 20,1 м/с на высоте 6096 м до 11,6 м/с на высоте 15240 м.

(2) При скорости полета VC на высотах от уровня моря до 6096 м индикаторная скорость положительных (восходящих) и отрицательных (нисходящих) порывов принимается равной 15,2 м/с. Скорость порывов может уменьшаться от 15,2 м/с на высоте 6096 м до 7,6 м/с на высоте 15240 м.

(3) При скорости полета Уд на высотах от уровня моря до 6096 м индикаторная скорость восходящих и нисходящих порывов принимается равной 7,6 м/с. Скорость порывов может уменьшаться линейно от 7,6 м/с на высоте 6096 м до 3,8 м/с на высоте 15 240 м.

(b) Предполагается, что:

(1) Форма порыва

где s—расстояние, пройденное в порыве (глубина проникновения в порыв), м;

b—средняя геометрическая хорда крыла, м;

Ude—эффективная индикаторная скорость порыва в соответствии с пунктом (а), м/с.

(2) Перегрузки от порывов изменяются по линейному закону от точки В' до точки G', как указано на огибающей от порывов в параграфе 25.333 (с).

(c) При отсутствии более точного метода расчета перегрузки при полете в неспокойном воздухе должны определяться по следующей формуле:

,

где 	 - коэффициент ослабления порыва;

- массовый параметр самолета;

Ude — эффективная скорость порыва в соответствии с пунктом (а), м/с;

( — плотность воздуха, (кгс с2)/м4;

G/S — удельная нагрузка на крыло, кгс/м2;

b — средняя геометрическая хорда, м;

g — ускорение свободного падения, м/с2;

V—индикаторная скорость самолета, м/с;

—производная коэффициента нормальной подъемной силы самолета по углу атаки

(1/радиан) при одновременном действии нагрузок от порывои при полете в неспокойном воздухе на крыло н горизонтальное оперение при точном расчете. Можно пользоваться производной коэффициента подъемной силы крыла по углу атаки, если нагрузка от порыва при полете в неспокойном воздухе действует только на крыло, а нагрузка от порыва, действующая на горизонтальное оперение, рассматривается как отдельный расчетный случай.

25.343. Расчетные веса топлива н масла

(а) Должны быть рассмотрены все комбинации нагрузок, включая вес топлива и масла. от нулевого до выбранного максимального. Разрешается устанавливать минимальный остаток топлива не больше чем на 45 мин полета в условиях эксплуатации, Указанных в параграфе 25.1001 (е) и (I).

(to) Если минимальный остаток топлива установлен, то проверка соответствия требованиям настоящего раздела производится при полетном весе, соответствующем этому остатку топлива. Кроме того:

(1) Расчет конструкции должен быть произведен без топлива и масла в крыле при максимальных эксплуатационных нагрузках, соответствующих:

(i) маневренной перегрузке, равной +2,25;

(ii) интенсивности порывов, равной 85% от значений, заданных в параграфе 25.341.

(2) При определении усталостных характеристик конструкции необходимо принять во внимание любое увеличение напряжений, возникающих при расчетных условиях, указанных в пункте (b) (1) данного параграфа.

(3) Требования относительно флаттера, деформаций и вибраций также должны обеспечиваться при нулевом запасе топлива.

25.345. Устройства для увеличения подъемной силы

(a) Если во время взлета, захода на посадку или при посадке используются закрылки, предкрылки или подобные им устройства для увеличения подъемной силы. то для расчета принимается, что на скоростях вплоть до VF , указанной в 25.335 (е). на самолет с закрылками, предкрылками, установленными в соответствующее положение, действуют нагрузки:

(1) при маневре до положительной эксплуатационной перегрузки 2,0 и перегрузки О [позиции 5, 6,7 в 25.333 (b)]:

(2) от восходящих и нисходящих порывов со скоростью 7,6 м/с, направленных нормально к траектории горизонтального полета;

(3) при контролируемом маневре в соответствии с 25.331 (с) (2) со следующими исходными перегрузками:n1=1.0; n11=2.0 и n111=0.

(b) Самолет должен быть рассчитан при условиях, указанных в пункте (а) данного параграфа, но с перегрузкой, не превышающей 1,0, н с учетом:

(1) влияния спутной струи за воздушным винтом, соответствующей номинальной мощности при расчетной скорости с выпущенными закрылками VF и при взлетной мощности при скорости, не меньшей, чем 1,4 критической скорости срыва, при определенном положении закрылков и соответствующем максимальном весе;

(2) влияния встречного порыва с индикаторной скоростью 7,6 м/с.

(c) Если закрылки или другие подобные устройства для увеличения подъемной силы применяются при полете по маршруту, принимается, что при закрылках, находящихся в соответствующем положении на любой скорости вплоть до расчетной скорости полета с выпущенными закрылками, самолет подвергается симметричным нагрузкам:

(1) от маневра с максимальной эксплуатационной перегрузкой, указанной в 25.337 (b);

(2) от восходящих и нисходящих порывов, указанных в 23.341, которые действуют нормально к траектории горизонтального полета.

(d) Самолет должен быть рассчитан па нагрузки при установившемся маневре при максимальном взлетном весе с перегрузкой 1,5 и с закрылками и другими аналогичными устройствами для увеличения подъемной силы в посадочной конфигурации.

25.349. Случай вращения по крену

Самолет должен быть рассчитан на нагрузки при крене, указанные в пунктах (а) и (b) данного параграфа. Неуравновешенные аэродинамические моменты относительно центра тяжести должны уравновешиваться точным расчетом или расчетом в запас с учетом всех основных масс, создающих противодействующие инерционные силы.

(a) Маневр. Рассматриваются условия выполнения маневра при скоростях полета и углах отклонения элеронои (кроме тех случаев, когда отклонения могут быть ограничены усилием пилота или мощностью бустера) в сочетании с нулевой перегрузкой и с перегрузкой, равной 2/3 максимальной эксплуатационной маневренной перегрузки, принятой при расчете самолета.

При определении потребных углов отклонения элеронов следует учитывать влияние упругости крыла в соответствии с 25.301 (b):

(1) Должны быть исследованы случаи с установившейся скоростью крена. Кроме того. должны быть рассмотрены случаи максимального углового ускорения для самолетов, имеющих двигатели или другие сосредоточенные грузы вне фюзеляжа. При вращении с угловым ускорением можно принять, что скорость крена равна нулю, если нет более точных данных об изменении маневра по времени, однако угловое ускорение более 3 рад/с^ не принимается.

(2) При скорости VA предполагается резкое отклонение элеронов до упора.

(3) При скорости Vc. угол отклонения элеронов должен быть таким, чтобы обеспечить угловую скорость крена, которая была бы не меньше указанной в пункте (а) (2) данного параграфа.

(4) При скорости VD угол отклонения элеронов должен быть таким, чтобы обеспечить угловую скорость крена, которая была бы нс меньше, чем 1,3 величины, указанной в пункте (а) (2) данного параграфа.

(b) Несимметричные порывы. Случай несимметричного порыва может быть получен путем изменения условий симметричного полета [точки В' или С', как указано в 25.333 (с)] в зависимости от того, где критические нагрузки больше. При этом принимается, что на одну половину крыла действует 100% аэродинамической нагрузки, а на другую—80%.

Такое же сочетание аэродинамических нагрузок принимается, если проверка прочности самолета производится на нагрузки, определенные с учетом влияния динамичности погружения при воздействии однократного порыва (см. Приложение G).

(А) Маневр с выпущенной взлетно-посадочной механизацией. Рассматривается случай резкого отклонения элеронов на угол, лимитируемый конструктивным ограничением, максимальной мощностью бустера или максимальным усилием пилота, при скорости VF в сочетании с перегрузкой п — 1,5. Должны быть исследованы случаи установившегося и неустановившегося вращения в соответствии с подпунктом (а) (1) настоящего параграфа.

25.351. Случай скольжения

Самолет должен быть рассчитан на нагрузки, указанные в пунктах (а) и (b) данного параграфа. Неуравновешенные аэродинамические моменты относительно центра тяжести должны уравновешиваться точным расчетом или расчетом в запас с учетом всех основных масс, создающих противодействующие инерционные силы.

(а) Маневр. При всех скоростях от VMC. до VD должны рассматриваться следующие

маневры.

(1) Предполагается, что у самолета, находящегося в режиме установившегося полета с нулевым скольжением, педаль резко отклоняется до упора либо на величину, соответст-

вующую максимальному располагаемому усилию бустера или суммарному усилию на педалях 136 кг. на скоростях от VMC до VA  и 91 кг на скоростях от Vc/Mc до VD/MD  с линейным изменением усилия между VA, и Vc/Mc.

(2) При отклонении педали, определяемом в подпункте (а) (1) настоящего параграфа, принимается, что самолет достигает максимального угла скольжения.

(3) При максимальном угле скольжения, определяемом в подпункте (а) (3) настоящего параграфа, принимается, что педали резко возвращаются в нейтральное положение.

(b) Боковые порывы. Предполагается, что в установившемся полете самолет встречает порывы, направленные перпендикулярно плоскости симметрии. При этом следует рассмотреть порывы и скорости самолета, соответствующие точкам от В' до J' в 25.333 (с) [как определено в 25.341 и 25.345 (а) (2) или 25.345 (с) (2)]. Форма порыва указана в 25.341. При отсутствии специальных расчетов реакции самолета на действие порыва нагрузка на вертикальное хвостовое оперение от порыва определяется по формуле

кгс .

Коэффициент (( следует определять по формуле

((=1+e,

где a=,	b=;

;	;	;

Sв.o — площадь вертикального оперения, м2;

Vист.—истинная скорость полета, м/с;

((—плотность воздуха на высоте полета, (кгс c2)!м4,

m — масса самолета, (кгс • с2)/м;

/—размах крыла, м;

Jy — массовый момент инерции самолета относительно вертикальной оси, кгс м с2:

—производная коэффициента момента, рыскания самолета по углу скольжения;

— производная коэффициента момента рыскания самолета по безразмерной угловой скорости рыскания; если в боковом канале управления установлен линейный демпфер рыскания, реагирующий только на ш значение m", следует брать с добавкой от действия демпфера рыскания;

—производная коэффициента боковой силы вертикального оперения по углу скольжения. которую следует определять по результатам испытаний в аэродинамических трубах жестких моделей полного самолета и самолета без вертикального оперения при числе М, соответствующем рассматриваемой скорости полета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ НАГРУЖЕНИЯ

25.361. Крутящий момент двигателя и вспомогательной силовой установки (ВСУ)

(а) Подмоторная рама каждого двигателя, ВСУ и поддерживающая их конструкция должны быть рассчитаны на следующие воздействия:

(1)максимальный крутящий момент двигателя и ВСУ, соответствующий взлетной мощности и скорости воздушного винта, действующий одновременно с 75% максимальной ксплуатационной нагрузки в позиции 1 параграфа 25.333 (b);

(2) максимальный крутящий момент двигателя, соответствующий максимальной-продолжительной мощности и скорости воздушною винта, действующий одновременно с мак-има.чьной эксплуатационной нагрузкой в позиции. 1 параграфа 25.333 (b), и

(3) для турбовинтовых двигателей (в дополнение к условиям подпунктов (а) (I) и 2) настоящего параграфа) максимальный крутящий момент двигателя, соответствующий злетнои мощности н скорости воздушного винта, умноженной на коэффициент, учнтываю-uni отказ системы управления воздушным винтом, включая быстрое флюгироваиие винта, ействуюшнй одновременно с перегрузкой 1,0 в горизонтальном полете. При отсутствии зчного метода'расчета следует использовать коэффициент 1,6.

(b) Для турбинных двигателей и ВСУ подмоторные рамы и конструкции, поддерживаю-ке их, должны быть сконструированы таким образом, чтобы выдерживать воздействие:

(1) максимальной нагрузки от крутящего момента двигателя, рассматриваемой в ка-'стве эксплуатационной, вызванной:

(i) внезапной остановкой двигателя или ВСУ из-за неисправности, которая может юявиться но временной потере мощности или способности создавать тягу и которая моет оызвать останов в результате вибрации;

(ii) максимальным ускорением двигателя или ВСУ;

(2) максимальной нагрузки от крутящего момента двигателя, рассматриваемой вка-стве расчетной, вызванной остановкой двигателя или ВСУ из-за разрушения конструк-и, включая разрушение лопатки вентилятора;

(3J услония нагружения, определенные в (b) {2), принимаются также для конструк-и крыла и фюзеляжа, на которой расположена снловзя установка. При определении рас-гных нагрузок, действующих на крыло и фюзеляж в этих условиях нзгружения, прини-етсй коэффициент безопасности 1,25.

(c) Нагрузка от максимального крутящего момента двигателя, указанная в пункте (а) :тояшего параграфа, получается умножением среднего крутящего момента при заданной •е и скорости па коэффициент:

(1) 1.25—для турбовинтовых двигателей;

(2) 1,33—для поршневых двигателей с пятью и более цилиндрами и

(3) 2; 3 и 4—соответственно для двигателей с четырьмя, тремя и двумя иилинд-ди.

(А) При применении параграфа 25.361 (а) к турбореактивным двигателям максималь-i крутящий момент должен быть равен максимальному моменту, возникающему при ссимальном угловом ускорении вращающихся частей двигателя.

25.363. Боковая нагрузка на установку двигателя

(a) Установка каждого двигатели и поддерживающая конструкция должны быть рас-ганы на эксплуатационную перегрузку, действующую в боковом направлении и равную крайней мере эксплуатационной перегрузке при полете со скольжением, но не ме-

1,33.

(b) Боковая нагрузка, указанная в пункте (а) настоящего параграфа, может считаться авнсящей от других условий полета.

(A) При расположении двигателя на крыле боковую нагрузку при направлении ее дей-•я от оси самолета следует брать не меньше, чем

PZ

GД - вес двигателя:

(x - максимальные значения угловой скорости крена, полученные в соответствии с условиями, заданными в 25.349:

r—расстояние в плане от центра тяжести двигателя до продольной оси самолета.

(B) Следует также рассмотреть совместное действие указанной выше боковой нагруз-нагрузки от веса двигателя.

25.365. Нагружение герметических кабин

Если на самолете имеется один герметический отсек	или более, необходимо иметь в виду следующее:

(a) Конструкция самолета должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать полетные нагрузки в сочетании с нагрузками от перепада давлений от нуля до максимальной величины, допускаемой установкой редукционного клапана.

(b) Следует учитывать распределение наружного давления в полете, концентрации напряжений н влияние усталости.

(c) Если разрешается производить посадку при наличии наддува в кабинах, нагрузки при посадке должны рассматриваться в сочетании с нагрузками от перепада давлений от нуля до максимальной величины, допускаемой при посадке.

(с1) Конструкция самолета должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать нагруз-хн от максимального перепада давлений, допускаемого установкой редукционного клапана н умноженного на коэффициент 1,33, при этом остальные нагрузки не учитываются.

(e) Каждая конструкция, а также ее составные компоненты или части, находящиеся внутри пли снаружи герметического отсека, повреждение которых может повлиять на продолжение безопасного полета или посадку, должны быть рассчитаны так, чтобы на любой высоте полета выдерживать воздействие внезапного сброса давления через отверстия в любом отсеке вследствие любого из следующих условий;

(1) проникновения в кабину части конструкции двигателя после разрушения двигателя;

(2) появления отверстия в любом герметическом отсеке площадью вплоть до /Ур;

однако, если нет достаточных оснований полагать, что отверстия будут ограничены малыми отсеками, небольшие отсеки могут быть объединены с прилегающими герметическими отсеками и вместе рассматриваться как один отсек. Площадь отверстия //о должна вычисляться по следующей формуле:

Н0=РАS

где Н0—максимальная площадь отверстия, но не более 1,86 м2.

Р =

где .AS—максимальная площадь поперечного сечения герметической оболочки, перпендикулярного продольной оси, м2;

(3) появления максимального отверстия, образующегося из-за поломок самолета или оборудования, для которых не показано, что они практически невероятны.

(f) В соответствии с пунктом (е) данного параграфа характеристики безопасного повреждения конструкции могут быть рассмотрены при определении вероятности разрушения конструкции или ее разгерметизации и увеличения размеров отверстий в расчетах на усталость при условии, что также учитывается возможность неправильной эксплуатации герметизирующих устройств и небрежного открытия дверей. Более того, результирующие нагрузки от перепада давления должны рациональным или надежным способом сочетаться с нагрузками, соответствующими горизонтальному полету, и с любыми нагрузками, возникающими в условиях аварийной разгерметизации. Эти нагрузки можно рассматривать как расчетные; однако любые деформации, связанные с этими условиями, не должны препятствовать продолжению безопасного полета и осуществлению посадки. Следует также учитывать изменение давления при работе вентиляции между отдельными отсеками кабины.

(g) Полы и перегородки в герметическом отсеке для пассажиров должны быть сконструированы таким образом, чтобы выдерживать условия, определенные в пункте (е) данного параграфа. Необходимо принять разумные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму возможность поломки тех частей самолета, которые могут ранить пассажиров и членов экипажа, находящихся на своих местах.

25.367. Несимметричные нагрузки при отказе двигателя

(a) Самолет должен быть рассчитан на несимметричные нагрузки, возникающие при отказе критическою двигателя. Если не будет показано, что одновременная или последовательная остановка всех двигателей с одной стороны от плоскости симметрии самолета является маловероятной, то необходимо рассмотреть также и такой отказ. Расчетные условия в этом случае согласовываются с Компетентным органом.

Самолеты должны, быть рассчитаны на следующие условия (для турбовинтовых самолетов в сочетании с однократным отказом системы ограничения сопротивления воздушного винти—флюгирования) с учетом вероятных корректирующих действий пилота на органы управления полетом:

(1) В диапазоне скоростей от VMC  до VD нагрузки, вызванные отказом двигателя из-за прекращения подачи топлива, следует рассматривать как эксплуатационные.

(2) В диапазоне скоростей от VMC  до VС нагркзки, вызванные отсоединением компрессора двигателя от турбины или потерей турбинных лопаток, следует рассматривать как эксплуатационные нагрузки, однако указанный в 25.303 коэффициент безопасности может быть уменьшен до 1,25.

(3) Характер уменьшения тяги и увеличения сопротивления по времени в результате указанных случаев отказа двигателя следует подтвердить испытаниями или другими данными. применимыми к рассматриваемой комбинации двигатель—воздушный винт.

(4) Характер изменения по времени и величину вероятного корректирующего действия пилота следует определять в запас, учитывая характеристики рассматриваемой комбинации двигатель—воздушный винт—самолет.

(b) Можно считать, что корректирующее действие пилота прикладывается r момент достижения максимального угли скольжения, но не раньше, чем через 2 с после отказа двигателя. Величину корректирующего действия можно определять в соответствии с предельными усилиями пилота, которые приведены в 25.397 (b), за исключением того, что можно брать меньшие усилия, если расчетом или испытаниями доказана достаточность этих усилии для выправления рыскания и крена, возникающие в указанных условиях отказа двигателя.

25.371. Гироскопические нагрузки

Конструкция, к которой крепится двигатель, должна быть рассчитана на гироскопические нагрузки, возникающие в случаях, указанных в 25.331, 25.349 и 25-351 на режиме максимальной продолжительной мощности.

25.373. Устройства для управления скоростью полета

Если устройства для управления скоростью полета (такие, как интериепторы и тормозные щитки) применяются в крейсерском полете, то:

(a) самолет должен быть рассчитан на случай симметричных маневров и порывов, которые приведены в параграфах 25.333, 25.337 и 25.341. и на нагрузки от маневров со скольжением и от боковых порывов, которые приведены в параграфе 25.351. при каждой конфигурации и при максимальной скорости полета, связанной с этой конфигурацией, и

(b) если в этих устройствах предусматривается автоматическое управление или ограничение нагрузки, самолет должен быть рассчитан на случаи маневров и порывов, которые указаны в пункте (а) настоящего параграфа, при таких скоростях полета и соответствующих положениях этих устройств, которые допускаются их механизмом.

(А) Если время полета с отклоненными устройствами не превышает 10% полной продолжительности полета, величины перегрузок и порывов могут быть уменьшены на 10%.

НАГРУЗКИ НА ПОВЕРХНОСТИ И СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ

25.391. Нагрузки на поверхности управления

Поверхности управления должны быть рассчитаны на эксплуатационные нагрузки, возникающие в случаях полета, приведенных в параграфах 25.331, 25.349 и 25.351, и в случаях действия ветра у земли, указанных в параграфе 25.415, с учетом следующих требовании:

(a) К нагрузкам, параллельным оси шарниров,—как указано в параграфе 25.393.

(b) К нагрузкам от усилий пилота—как указано а параграфе 25.397.

(c) К действиям, нагрузок от тричяерон — как указано в- параграфе 25.407.

(d) К несимметричным нагрузкам—как указано в параграфе 25.397.

(e) К нагрузкам па разнесенное вертикальное оперение—как указано в параграфе 25.445.

25.393. Нагрузки, параллельные оси шарниров

(a) Поверхности управления и кронштейны крепления шарниров должны быть рассчитаны на инерционные нагрузки, действующие параллельно оси шарниров.

(b) При отсутствии более точных данных инерционные нагрузки можно принять равными К G, где

(1) К=24—для вертикальных поверхностей;

(2) К=12—для горизонтальных поверхностей и

(3) G - вес отклоняющейся поверхности.

25.395. Система управления

(a) Системы продольного, поперечного и курсового управления и управления торможением и их крепления должны быть рассчитаны на нагрузки, равные 125% шарнирных моментов отклоняющихся поверхностей управления, определенные при условиях, приведенных в параграфе 25.39L

(b) Эксплуатационные нагрузки на систему управления, за исключением нагрузок, возникающих на земле от ветра, не должны превышать нагрузок, которые могут быть созданы пилотом (или пилотами) и автоматическими или силовыми устройствами.

25.397. Нагрузки на систему управления

(a) Общие требования. Предполагается, что максимальные усилия, которые приведены в пункте (с) данного параграфа, прикладываются пилотом к соответствующим ручкам управления и педалям так, как это бывает в нормальной эксплуатации^ эти усилия уравновешиваются соответствующими нагрузками, приложенными к поверхности управления.

(b) Нагрузки от усилии пилота. Аэродинамические нагрузки на отклоняющуюся поверхность управления и соответствующие им углы отклонения этих поверхностей не должны превышать нагрузок и углов, которые возникают в полете в результате приложения пилотом усилия в пределах, указанных в пункте (с) данного параграфа.

(c) Эксплуатационные усилия и моменты, прикладываемые пилотом. Эксплуатационные усилия и моменты, прикладываемые пилотом, должны быть следующими:

| Органы управления | Максимальные усилия или моменты, кгс |
| --- | --- |
| Элероны: ручка управления шгурвал* Руль высоты: ручка управления штурвал (симметрично) штурвал (несимметрично)*** Рупь направления | 45 360D кгс м** 113 136 78 136 |

* Часть проводки упранлеаня элементами, для которой этот случай является расчетным, должна быть также рассмотрен на действие одной тангенциальной силы, в 1.25 раза больше силы, вызынающен момент, определенный согласно данной таблице

** D—пара-метр штурвала, М.

*** Несимметричная сила пршкладываб-тся к одному из обычных мест захвата на периметре штурвала управления.

(A) Пpu наличии в системе управления развязывающих пружинных тяг (РПТ), имеющих гарантированный запас упругого хода, расчетное усилие в проводке управления от РПТ принимается как наибольшее из следующих усилий:

— усилия РПТ при ее обжатии, соответствующем перемещению проводки из одного крайнего положения в другое с коэффициентом безопасности 1,5;

—усилия начальной затяжки PUT с коэффициентом безопасности 2,0.

(B) Детали управления рулел1 направления должны быть дополнительно рассчитаны на нагрузки от одного пилота, приложенные одновременно по 136 кгс на каждую педаль.

(C) Одновременное действие элеронами и рулями (стабилизатором). В этом случае детали управления должны быть проверены, на одновременное действие нагрузок при управлении:

—рулем высоты (управляемым стабилизатором) и рулем направления;

—рулем высоты (управляемым стабилизатором) и элеронами:

—рулем направления и элеронами.

Величину этих нагрузок следует принять равной 75% эксплуатационных нагрузок случаев изолированного погружения [см. 26.397 (с)}.

(D) Дублированные участки проводки управления. Прочность каждой ветви дублированной проводки управления проверяется на 65% нагрузок, указанных в 25.397 (с).

25.399. Двойное управление

(a) Каждая система даоиного управления должна быть рассчитана на нагрузки от пилотов. действующих в противоположном направлении; при этом усилие каждого пилота должно быть не менее 0.75 величин усилий, указанных в 25.395,

(b) Система управления должна быть рассчитана на нагрузки от пилотов, действующих в одном направлении. В этом случае усилие пилота должно составлять не менее чем 0,75 от величины, указанной в параграфе 25.395.

25.405. Вспомогательная система управления

Вспомогательные органы управления, которые включают в себя управление тормозами колес, ннтерцепторами и триммерамн, должны быть рассчитаны на вероятные максимальные усилия, которые пилот может приложить к этим органам управления. Можно воспользоваться следующими данными:

Максимальные величины усилий от пилота

| Органы управления | Максимальные усилия |
| --- | --- |
| Различные рукоятки, штурвалы или рычаги* Кручение Возвратно-поступательное движение | (l + 0,39R)/3 22,7 кгс (R—радиус, см), не менее 32,5 кгс и не более 68 кгс (применительно к любому углу в пределах 200 в плоскости вращения органа удравлеяня) 153,3 кгс • см Выбирается Заявителем |

* Относиться к системам управления закрылками, триммерами, стабилизатором, интерцепторами и шасси.

25.407. Влияние нагрузки от триммеров

Влияние триммеров при расчете поверхностей управления следует учитывать только в том случае, когда нагрузки на поверхности ограничены максимальным усилием пилота. В этих случаях считается, что триммеры отклонены так, что они облегчают управление самолетом. Эти отклонения должны соответствовать максимальной степени разбалансировки, ожидаемой при скорости, которая соответствует рассматриваемому случаю.

(a) Для руля высоты они должны соответствовать балансировке самолета в любой точке на положительном участке огибающей V—n, как указано в параграфе 25.333 (b), за исключением тех случаев, когда триммер дошел до упора.

(b) Для элеронов и руля направления они должны соответствовать балансировке самолета для самых тяжелых случаев несимметричной тяги и несимметричной нагрузки; следует учитывать также соответствующие монтажные допуски.

25.409. Вспомогательные поверхности управления

(a) Триммеры должны быть рассчитаны на нагрузки, возникающие при всех возможных комбинациях углов установки триммеров, положений главных органов управления и скорости полета самолета. При этом нагрузки не должны выходить за пределы, установленные для всего самолета в целом, когда нагрузка на триммер уравновешивается усилиями пилота, вплоть до величин, приведенных в параграфе 25.397 (b) [см. МОС 25.409 (а)].

(b) Аэродинамические компенсаторы должны быть рассчитаны на углы отклонения, соответствующие условиям нагружения основных поверхностей управления.

(c) Сервокомпенсаторы должны быть рассчитаны на все углы отклонения, соответствующие условиям нагружения основных поверхностей управления от действия максимального усилия пилота на маневре. При этом следует учитывать возможную реакцию триммеров.

25.415. Нагрузки от действия ветра на земле

(а) Необходимо обеспечить прочность всей системы управления на нагрузки, возникающие от вегра при стоянке и буксировке:

(1) Часть проводки управления, расположенная между упорами у поверхностей управления и органами в кабине, должна быть рассчитана на нагрузки, соответствующие эксплуатационным шарнирным моментам ,Ищ пункта (а) (2) данного параграфа. Эти нагрузки не должны превышать:

(i) нагрузок, которые определяются максимальными усилиями пилота, указанными в 25.397 (с) для каждого пилота в отдельности, или

(ii) 0.75 этих максимальных нагрузок для каждого пилота при одновременном действии обоих пилотов.

(2) Упоры проводки управления, расположенные около поверхностен управления, части систем управления, если таковые имеются между упорами, и кабанчики поверхностей управления должны быть рассчитаны на эксплуатационные шарнирные моменты MШ, определяемые по формуле

МШ=kbSq

Где	 МШ —шарнирный момент, кгс'м;

b—средняя хорда поверхности управления эа осью вращения, м;

S — площадь поверхности управления за осью вращения, м:

q — скоростной напор при рас четной с ко рости не ниже 2(G/S)1/2 + 4,45 м/с, но при условии, что расчетная скорость не должна превышать 26,8 м/с (G/S—удельная нагрузка на крыло при максимальном весе самолета), кгс/м2;

k—эксплуатационное знамение коэффициента шарнирного момента от действия ветра

на земле, приведенное в пункте (b) настоящего параграфа.

(b) Эксплуатационное значение коэффициента шарнирного момента k при действии ветра на земле определяется так:

| Поверхность | .k | Положенше органов управленля |
| --- | --- | --- |
| (а) Элероны | 0,75 | Колонка управления зяфиксшровада в среднем положении |
| (b) Элероны | ±0.50« | Элероны отклонены яа .максимальный угол |
| (с) Руль высоты | ±0,75« | (с) Руль высоты отклонен вверх на максимальный угол |
| (d) Руль высоты | ±0,75' | (d) Руль высоты отклонен вниз на максимальный угол |
| (е) Руль направления | 0,75 | (е) Руль направления в нейтральном положенм |
| (f) Руль направления | 0.75 | (f) Руль направления отклонен на максимальный угол |

* Положительное значение k указывает нa момент, стремящийся опустить поверхность, а отрицательное значение k — на момент, стремящийся поднять поверхность.

(A) Стопоры и участки проводки управления между поверхностями управления и стопорами должны быть рассчитаны на эксплуатационный шарнирный момент, определенный выше в пункте (а) (2) при скорости ветра 40 м/с.

(B) Дополнительно должен быть рассмотрен динамический эффект действия ветра, когда орган управления движется от нейтрального положения и ^ударяется об ограничитель крайнего положения. Разрешается учитывать противодействующее усилие пилота, если в РЛЭ есть указание о необходимости такого действия (см. МОС 25.415),

25.427. Несимметричные нагрузки

(a) Горизонтальное хвостовое оперение и элементы конструкции, к которым оно крепится, должны быть рассчитаны на несимметричные нагрузки, возникающие при ско.чьже-нии и обдувке винтами в сочетании с нормированными условиями полета.

(b) При отсутствии более точных данных применяются следующие требования:

(1) для самолетов с обычным расположением воздушных винтов, крыльев, хвостового оперения и с обычной формой фюзеляжа:

(i) можно считать, что 100% максимальной нагрузки случая симметричного полета действует на поверхность управления по одну сторону оси симметрии и

(ii) 80% этой нагрузки—по другую сторону.

Сочетание аэродинамической нагрузки, указанное в (i) и (ii). принимается также, если проверка прочности самолета производится на нагрузки, определенные с учетом влияния динамичности погружения при воздействии однократного порыва (см. Приложение G).

(А) Необходимо рассмотреть совместное погружение горизонтального и однокилевого вертикального оперения во всех случаях, предусмотренных для изолированного симметричного погружения горизонтального оперения в параграфах 25.331 (b), (с), (d). 25.345 (а) и для изолированного погружения вертикального оперения—в параграфе 25.351.

(2) в каждом указанном случае внешние нагрузки должны быть уравновешены инерционными силами и моментами рациональным или надежным способом.

(h) Положения центра тяжести. Положения центра тяжести в диапазоне, указанном в технических требованиях, должны выбираться так, чтобы были получены максимальные расчетные нагрузки в каждом элементе шасси. Должны быть рассмотрены продольные, вертикальные и поперечные изменения положения центра тяжести самолета. Поперечные смешения центра тяжести от продольной оси самолета, в результате которых нагрузки на основное шасси составляют не более 103% от критической нагрузки для условий симметричного нагружения, разрешается выбирать без учета этих поперечных смещений центра тяжести на нагружение элементов основного шасси или на конструкцию самолета при условии, что:

(1) поперечные смещения положения центра тяжести обусловлены случайным размещением пассажиров или груза в фюзеляже или случайной несимметричной загрузкой или расходом топлива и

(2) предусмотрены соответствующие указания по загрузке случайно размещающихся грузов в соответствии с 25.1583 (с) (1), с тем чтобы поперечные смещения центра тяжести не выходили из указанных пределов.

(с) Данные о размерах шасси. Основные размеры шасси указаны на рис. I Приложения А.

(А) Содержащиеся в этом подразделе требования предполагают эксплуатацию самолета на аэродромах с искусственным покрытием. (1) Погружение горизонтального оперения.

(i) При установившемся маневре в вертикальной плоскости нагрузки определяются при перегрузке

nсовм=1+0,75(n-1)

где  	п — перегрузка рассматриваемого случая при изолированном погружении;

nсовм — перегрузка при совместном погружении.

(ii) Нагрузки при неустановившемся маневре определяются из расчетов, аналогичных расчетам в изолированных случаях погружения [см. 25.331 (с) (2)], но при этом должны быть приняты следующие значения перегрузок n1, n11, n111:

— при убранной взяет но-посадочной механизации

n1=1; n11 = 1+0.75(nман; n111 = 1-0.75(nман , но |n111|

— при выпущенной взлетно-посадочной механизации

n1 =1; n1 = 1.75; n1 = 0.25.

(iii) Маневр на скорости VA [см. 25.331 (с) (I)} совместно со случаями погружения вертикального оперения не рассматривается.

(iv) Нагрузки при полете в неспокойном воздухе определяются для значений Ude, равных 75% их значений при изолированном погружении [см. 25.331 (d), 25.342 (а) (2)].

(2) Погружение вертикального оперения.

(i) Нагрузки на вертикальное оперение при маневре определяются из расчетов, аналогичных расчетам в изолированном случае погружения [см. 25.351 (а)], но при этом вели-чини отклонения педали принимается равной 75°1о ее отклонения в изолированном случае.

(ii) Нагрузки при полете в неспокойном воздухе определяются для значений U^e, равных 75% их значений про изолированном нагружении [см. 25.351 (b)].

(Iii) Нагрузки ни вертикальное оперение в совместна случаях погружения допускается принимать равными 75% нагрузок, действующих при изолированном нагружении, а углы скольжения самолета и отклонения руля направления—75% соответствующих углов для изолированного погружения.

(3) При совместном нагружении горизонтального и вертикального оперений нагрузку на горизонтальное оперение следует считать действующей несимметрично в соответствии с углом скольжения, определенным в рассматриваемом случае совместного погружения. Несимметрию в распределении нагрузки между двумя половинами горизонтального оперения следует определять на основе эксперимента в аэродинамических трубах при указанном угле скольжения (75% узла скольжения соответствующего изолированного случая погружения вертикального оперения).

(В) При расположении, горизонтального оперения на вертикальном следует дополнительно рассмотреть совместное погружение вертикального оперения нагрузками, приходящимися на него в изолированных случаях погружения (25.351), и горизонтального оперения несимметричной нагрузкой. Нагрузка на горизонтальное оперение q этом случае равна уравновешивающей нагрузке горизонтального полета. Несимметрию в распределении нагрузки между половинами горизонтального оперения следует определять на основе испытаний в аэродинамических трубах при полном угле скольжения соответствующего случая погружения вертикального оперения.

25.445. Разнесенное вертикальное оперение

(а) Если на горизонтальном хвостовом оперении установлено разнесенное вертикальное оперение, поверхности оперения должны быть рассчитаны на одновременное действие максимальной нагрузки на горизонтальное оперение и соответствующих нагрузок на верти' кальное оперение, вызванных эффектом концевых шайб. Эти последние нагрузки не требу--. ется суммировать с другими нагрузками на вертикальное оперение.

(b) При распределении между килями суммарной нагрузки на вертикальное оперение, определенной согласно 25.351, следует принимать, что 65% нагрузки приходится на один. (левый или правый) киль и 35% нагрузки— на другой. Кроме того. с целью учета несимметричного погружения, если часть разнесенного вертикального оперения находится выше, а часть—ниже горизонтального, расчетная удельная нагрузка на вертикальное оперение (нагрузка на единицу площади) распределяется следующим образом:

(1) 100%—на площадь вертикального оперения, расположенную выше или ниже горизонтального оперения;

(2) 80%—на площадь, расположенную ниже (или выше) горизонтального оперения. (А) Применяя условия рыскания, указанные е 25.351, к вертикальным поверхностям, рассмотренным в пункте (b) настоящего параграфа, необходимо учитывать влияние концевых шайб на разнесенное оперение.

25.457. Закрылки, предкрылки

Закрылки, предкрылки, их механизмы управления и элементы конструкшп:. к которым они крепятся, должны быть рассчитаны на расчетные нагрузки, возникающие з условиях, указанных и 25.345, в сочетании с нагрузками, возникающими при nepesieiiieHifii закрылков из одного положения в другое при соответствующих скоростях полета.

25.459. Специальные устройства

Нагрузки на специальные устройства, имеющие аэродинамические поверхности (предкрылки, интерцепторы и т. д.), должны определяться по результатам испытаний.

НАЗЕМНЫЕ НАГРУЗКИ

25.471. Общие положения

(а) Нагрузки и равновесие. Для эксплуатационных наземных нагрузок:

(1) эксплуатационные наземные нагрузки, полученные в соответствии с .настоящим подразделом, следует считать внешними силами, приложенными к конструкции самолета, и

Если к самолету предъявляется требование эксплуатации на грунтовых аэродромах, дополнительные условия для определения нагрузок должны быть согласованы с Компетентным органом.

25.473. Условия погружения на земле и основные предположения

(a) Для случаев посадки, указанных в параграфах 25.479—25.485, принимаются	следующие требования:

(1) Выбранные эксплуатационные нагрузки на самолет пс могут быть меньше значений, которые будут определены:

(i) в посадочном положении самолета и при условии объединения действия лобовых нагрузок с определенными условиям!! посадки. Следует также рассмотреть при тех же условиях случай погружения самолета при коэффициенте трения пневматика о землю, равном нулю:

(ii) при эксплуатационной скорости снижения, задаваемой в 25.47-3 (В), и расчетном посадочном весе (условия, определяющие эксплуатационную энергию при расчетном посадочном веме);

(iii) при эксплуатационной скорости снижения, равной 0,8 скорости, задаваемой в 25.473 (В), и расчетном взлетном весе (условия, определяющие эксплуатационную энергию при расчетном взлетном весе).

(A) При максимальной скорости снижения, равной 1,225 величины,. задаваемой в 25.473 (В), и расчетном посадочном весе (условия, определяющие максимальную энергию при расчетном посадочном весе).

(2) Может быть принято, что подъемная сила самолета, не превышающая вес самолета, действует в течение всего времени посадочного удара ii проходит через центр тяжести самолета.

(b) Предписанные скорости снижения могут быть изменены,, если будет доказано, что конструктивные особенности самолета делают невозможным достижение таких скоростей.

(c) Характеристики амортизации шасси, принятые в расчетах посадки при условиях, заданных в 25.473 (а), должны быть подтверждены согласно 25.723 (а).

(B) Для определения эксплуатационной скорости снижения самолета при расчетном посадочном весе устанавливаются следую1цие условия:

(1) Приведенная вертикальная составляющая скорости самолета во время посадочного удара должна определяться как

V   м/с

Здесь VL --посадочная скорость самолета в момент касания земли основными стойками шасси, принимаемая не менее 1,25 VL1 [см. 25.479 (а) (1)}. м/с;

VV — вертикальная составляющая скорости в момент касания самолетом земли,

равная 1,5 м/с.

(2) Допускается уточнение полученной в (В) (!) величины приведенной вертикальной скорости на основании специальных расчетов [см. МОС 25.473 (В) (И)}.

(3) Величину  во всех случаях, указанных в (В), менее 3.05 м/с принимать не следует.

Примечание. Для самолетов, у которых величина приведенной вертикальной скорости по формуле 25.473 (В) (!) превышает минимальное значение, указанное в 25.473 (В) (3), разрешается принимать =3,05 м/-с. Однако в этом случае должны быть определены дополнительные ограничения по применению самолета на различных аэродромах в зависимости от характеристик неровностей ВПП.

(C) Для случаев поглощения максимальной энергии [см. 25.473 (А)} при определении расчетных нагрузок допускается принимать пониженный вплоть до 1,0 коэффициент безопасности. Если этот коэффициент принимается меньшим, чем 1,3, должно быть показано объективными данными, что при действии расчетных нагрузок не будут иметь место разрушения конструкции самолета и шасси или такое снижение их прочности, которое может привести к опасным последствиям.

(D) Исключая самолети, для которых влияние упругости конструкции может не приниматься во внимание, должна быть рассмотрена прочность самолета с учетом динамического действия нагрузок на посадке при условиях, указанных в 25.473 (а), и положении самолета, среднем между оказанными в 25.479 и 25.481.

МОС 25.473 (В) (2). Приведенная вертикальная составляющая скорости самолета при посадочном ударе

(a) Приведенная вертикальная скорость  вычисляется по формуле, заданной в 25.473 (В) (I). Берется наибольшая величина , которая получится при значениях посадочной скорости , заданных в пункте (b) (рассматривается диапазон VL). При вычислении  вертикальная составляющая посадочной скорости VL берется соответствующей. величине скорости Vv, и определяется по методике, изложенной в пункте (b).

(b) Величина вертикальной составляющей скорости в момент касания самолетом зем--;я может быть определена как

Vv=0.5( t2-2(

где

t – корень упавнения

VL — скорость самолета в момент касания земли основными стоиками шасси; рассматриваются различные значения скорости VL  в диапазоне от 1,1 до 1,4 величины VL1, [VL1, см. 25.479 (а) (I)}, м/с;

S — плои^адь крыла самолета, м2:

k—аэродинамическое качество самолета;

— производная коэффициента подъемной силы. самолета по углу атаки. 1/рад;

( — массовая плотность воздуха на уровне земли, (кгс • c2)/м4;

g—ускорение свободного падения, м/с2.

Величины k и  должны определяться с учетом механизации крыла и при таком угле атаки, при котором коэффициент подъемной силы самолета Су принимает указанное выше значение. Величину скорости Vv более 1,5 м/с принимать не следует.

(c) Для самолетов, у которых влияние земли существенно сказывается на значениях аэродинамических коэффициентов, величина Vv должна быть уточнена на основании специальных расчетов.

25.477. Расположение шасси

Параграфы 25.479—25.485 применяются к самолетам с общепринятым расположением основных и носового шасси или основных и хвостового шасси при обычной эксплуатации.

В 25.485 (b) включены дополнительные условия погружения многостоечного шасси самолета с центральной в плоскости симметрии самолета основной стойкой шасси.

25.479. Условия горизонтальной посадки

(а) При горизонтальном положении самолета предполагается, что в момент контакта с землей составляющая скорости, параллельная земле, лежит в пределах от VL1 до 1,25 VL2.

и что самолет подвержен воздействию нагрузок при условиях, указанных в 25.473 (а).. В этом случае:

(1) VL1  равна VL2, (истинной воздушной скорости) пр,и соответствующем посадочном весе и при стандартных условиях на уровне моря и

(2) VL2 равна VSO (истинной воздушной скорости) при соответствующих посадочном весе н высотах в жаркий день с температурой на 23 °С выше стандартной.

(b) Необходимо исследовать влияние увеличения посадочных скоростей, если допускаются посадки при скорости попутного ветра    более 5 м/с.

(c) Рассматриваются следующие комбинации вертикальной н лобовой составляющих, приложенных к оси колеса:

(1) Для условий максимальной нагрузки от раскрутки колес лобовые составляющие, вызывающие у колеса угловое ускорение, соответствующее заданной посадочной скорости, должны рассматриваться совместно с вертикальной реакцией земли на колесо, которая соответствует моменту возникновения максимальных лобовых нагрузок. Коэффициент трения пневматика о землю может быть установлен с учетом влияния скорости торможения и давления в иневматиках; этот коэффициент трения не должен быть больше чем 0,8 при поглощении эксплуатационной энергии и 0.5 при поглощении максимальной энергии.

(2) Для условий максимальной вертикальной нагрузки на колесо лобовая составляющая, направленная назад и составляющая не менее 25% от максимальной вертикальной реакции земли, должна рассматриваться совместно с максимальной реакцией земли; заданной в 25.473, Должны быть также рассмотрены условия нагружения при коэффициенте трения пневматика о землю, равном нулю; при этом действует только максимальная вертикальная нагрузка.

(3) Для условий максимальной нагрузки вследствие упругой отдачи направленные вперед горизонтальные нагрузки, возникающие в результате быстрого уменьшения лобовых нагрузок при раскрутке, должны рассматриваться совместно с вертикальными реакциями земли о момент максимального значения этой горизонтальной нагрузки.

(А) Должна быть принята во внимание наихудшая комбинация нагрузок, которая вероятна при посадке с боковым сносом. При отсутствии более рационального анализа этого случая должно быть исследовано следующее:

(1) Вертикальная нагрузка, равная 75% от максимальной реакции земли при условиях 35.473 (а) (1) («'), рассматривается в комбинации с лобовой и боковой нагрузками, равными соответственно 40 и 25% от этой вертикальной нагрузки.

(2) Обжатия амортизационной стойки и пневматика принимаются равными 75% от обжатий, соответствующих максимальной реакции земли при условиях 25.473 (а) (I) (и). Этот случай нагружения не следует рассматривать в комбинации со спущенным пнеема-тиком.

(d) Для горизонтальной посадки самолета с хвостовым колесом следует рассмотреть случаи, приведенные в пунктах (а) — (с) данного параграфа, при горизонтальном положении продольной оси самолета (ряс. 2 Приложения А).

(e) Для горизонтальной посадки самолета с носовым колесом, показанной на рис. 2 Приложения А, должны быть рассмотрены случаи, указанные в пунктах (а) — (с) данного параграфа. Принимаются следующие положения самолета:

(1) Колеса основного шасси касаются земли, а носовое колесо находится в непосредственной близости от земли.

(2) Колеса носового и основного шасси касаются земли одновременно, если такое положение достижимо при нормированных скоростях снижения и поступательного движения. Для этого положения:

(i) носовую и основную стойки шасси можно рассматривать раздельно при условиях пунктов (с) (1) и (3) данного параграфа;

(И) принимается, что момент тангажа в случае, указанном в пункте (с) (2) данного параграфа, можно уравновесить нагрузками, приложенными на носовой стойке.

25.481. Условия посадки с опущенным хвостом

(а) При посадке с опущенным хвостом принимается, что самолет касается земли с составляющей поступательной скорости, параллельной земле и лежащей в пределах от VL1 до VL2, и подвергается воздействию нагрузок, прн условиях, указанных в 25.473 (а). В этом случае:

(1) VL2 равна VSO (истинной воздушной скорости) при соответствующем посадочном весе и при стандартных условиях на уроине моря;

(2) VL2 равна VSO (истинной воздушной скорости) при соответствующем посадочном весе и высотах в жаркий день с температурой на 23 °С выше стандартной. Рассматриваются указанные в 25.479 (с) (1), (2) и (3) комбинации вертикальной и лобовой составляющих, приложенных к оси основного колеса.

(b) Для случая посадки самолета с хвостовым колесом принимается, что основные и хвостовое колеса касаются земли одновременно (рис. 3 Приложения А). Рассматриваются следующие случаи действия на хвостовое колесо реакции земли:

(1) вертикальной и

(2) направленной вверх и назад через ось колеса под углом 45° к поверхности земли.

(c) Для случая посадки с опущенным хвостом самолет с носовым колесом рассматривается в положении либо с углом атаки, соответствующим срыву потока, либо с максимальным углом, который допускает клирспс до земли любой части самолета, кроме главных колес (см. рис. 3 Приложения А). В расчет принимается меньший угол.

(А) Удар в хвостовую предохранительную опору (для самолетов с носовым колесом). Эксплуатационная нагрузка должна определяться из диаграммы обжатия амортизации как максимальное усилие на опору при поглощении эксплуатационной энергии, равной 0,015 • G, кгс • м. где G — посадочный вес самолета. Амортизация предохранительной опоры принимается полностью обжатой.

25.483. Условия посадки на одно колесо

Предполагается, что самолет находится в горизонтальном положении и что колесо основного шасси по одну сторону от оси самолета касается земли (рис. 4 Приложения А). В этом положении самолета:

(a) Реакции земли для шасси с этой стороны должны быть такими же, как определено в 25.479 (с) (2) и (А), колесо носовой стойки находится в непосредственной близости от земли,

(b) Неуравновешенные внешние нагрузки должны уравновешиваться инерцией самолета рациональным или надежным способом.

25.485. Условия действия боковой нагрузки

(a) Предполагается, что самолет находится в горизонтальном положении и земли коснулись только основные колеса шасси (рис. 5 Приложения А).

(b) Боковая нагрузка на одно колесо, равная 0,8 вертикальной реакции (на одну сторону) и направленная внутрь к оси самолета, и боковая нагрузка на другое колесо, равная 0,6 вертикальной реакции (на другую сторону) и направленная наружу от оси .самолета. должны быть приложены одновременно с 1/2 максимальной вертикальной реакции земли, определенной при условиях горизонтальной посадки для случая поглощения эксплуатационной энергии. При многостоечном шасси самолета для основной стойки, расположенной в плоскости симметрии самолета, боковая нагрузка равна 0,7 указанной вертикальной реакции.

Эти нагрузки считаются приложенными в точке соприкосновения с землей и уравновешиваются инерцией самолета. Лобовые силы считаются равными нулю.

(А) Предполагается, что самолет находится в положении, среднем между указанными в 25.479 и 25.48]. Нормальная к земле сила на каждую основную стойку должна приниматься равной 0.5 максимальной вертикальной реакции земли, определенной при условиях, указанных в 25.473 (а). Величины боковых сил следует распределять, как это указаной в (b),—для случая поглощения эксплуатационной энергии, и как 0,5 и 0.4 вертикаль-ной силы соответственно внутрь к оси самолета и наружу — для случая максимальной энергии, При многостоечном шасси самолета для основной стойки, расположенной в плоскости симметрии самолета, для случаев поглощения эксплуатационной и максимальной энергии боковая нагрузка принимается равной 0,7 и 0,45 вертикальной соответственно. Лобовые силы принимаются равными нулю. Эти нагрузки считаются приложенными б точке соприкосновения с землей и уравновешиваются инерцией самолета.

Для многостоечного шасси допускается рассматривать раздельное по времени погружение основных стоек шасси, разнесенных вдоль продольной оси самолета.

(В) Боковой удар в носовую стойку. Считается, что самолет находится в горизонтальном положении, а амортизация носовой стойки обжата в соответствии с приложенной нагрузкой.

(1} Величину реакции земли при поглощении эксплуатационной и максимальной энергии, следует принять такой же, как и в 25.479 (с) (2). Реакция земли должна быть приложена в точке касания колеса с землей U наклонена вверх и вбок так, чтобы боковой компонент был равен 0.33 ее значения в случае поглощения эксплуатационной энергии и 0,25 в случае поглощения максимальной энергии.

(2) Для ориентирующегося или управляемого носового колеса может быть принято, что часть момента боковой силы относительно оси ориентировки носового колеса, равная значению, задаваемому в (В) (3), воспринимается на оси ориентировки, а остальная часть момента воспринимается парой сил на оси колеса. Если момент боковой силы относительно оси ориентировки носового колеса получается меньше значения, задаваемого в (В) (3), то должны быть приняты величины момента и силы по (В) (3).

(3) Если механизм управления или демпфер шимми стойки шасси снабжены предох ранитель ныл клапаном, ограничивающим усилие бустера (демпфера), то эксплуатацией-ный момент от боковой составляющей нагрузки, уравновешиваемый бустером (демпфером), принимается не более суммы 1,15 максимального момента, создаваемого бустером (демпфером) при работающем клапане, и момента сил трения в системе разворота колеса. Остальная часть момента от боковой нагрузки воспринимается парой сил на оси колеса.

25.487. Обратный удар при посадке

(a) Шасси и конструкция его крепления должны быть исследованы на действие нагрузок, имеющих место во время отскока самолета от посадочной полосы.

(b) При полностью разжатом шасси и при отсутствии контакта с землей на неподрессоренные (подвижные) части стоек шасси воздействует перегрузка 20,0. Эта перегрузка должна действовать в направлении движения неподрессоренных (подвижных) частей стоек шасси, когда они достигнут их граничного положения при выдвижении относительно подрессоренных (неподвижных) частей шасси.

25.489. Управляемое движение по земле

Шасси и конструкция самолета должны быть проверены на случаи, указанные в 25.497—25.509, для самолета с расчетным стояночным весом (максимальный вес для условий наземного управления). Подъемная сила крыла не учитывается. Предполагается, что амортизаторы и пневматики обжаты до стояночного положения.

25.491. Разбег при взлете

Принимается, что шасси и конструкция самолета подвергаются воздействию нагрузок не ниже тех, которые определены при условиях, указанных в 25.235 и в МОС 25.491.

МОС 25.491. Погружение шасси при разбеге

Если отсутствуют более точные данные, эксплуатационные нагрузки при разбеге могут быть определены следующим образом:

(А) При разбеге самолет считается находящимся о положении, соответствующем стоянке на земле.

(R) Погружение основных стоек шасси.

(() На каждую основную стойку одновременно действуют следующие нагрузки:

(I) нормальная земле сила

Рy=пР,

где	 Р — стояночная нагрузка на стойку при расчетном взлетном весе;

п -- эксплуатационная перегрузка при разбеге, принимаемая равной 2,0 для одиночного или спаренных колес и равной 1,7 для. тележек или тандемно расположенных колес;

(ii) параллельная земле сила. приложенная к осям колес и направленная против полета

Px=-0.3Py.

Следует также рассмотреть одновременное действие силы Р.,, приведенной в (i), u силы Px=-0.21Py. Величина силы Р, , направленной по полету, может быть уточнена на основании анализа кинематической схемы шасси с учетом опыта эксплуатации шасси подобных схем.

(2) При положении самолета, соответствующем положениям, отмеченным a 25.479 (е) (1) — 25.481 (с), для случая совместного действия вертикальной, боковой u лобовой нагрузок лобовая u боковая силы, равные каждая 20% реакции земли, должны сочетаться с. этой вертикальной реакцией земли, действующей на каждую основную стойку u определяемой как 150% половины расчетного взлетного веса самолета. (С) Погружение носовой стойки шасси. (I) На носовую стойку одновременно действуют следующие нагрузки:

(1} нормальная к земле сила

Py=2P+Th/b, но не менее Py=P+2TДВh2/b;

(ii) параллельная земле сила, приложенная к осям колес и направленная против полета

Px=-0.3Py

Следует также рассмотреть одновременное действие силы Ру, приведенной выше, u силы Рx=0,21 • Р . Величина силы Рx, направленной по полету, может быть уточнена на основании анализа кинематической схемы шасси с учетом опыта эксплуатации шасси подобных схем. Здесь приняты следующие обозначения: Р—стояночная нагрузка на носовую стойку при расчетном взлетном весе; ТДВ, — максимальная тяга всех двигателей; ТДВ — суммарная сила торможения всех колес основных стоек, Т=Мmax/R, гдеМmax — суммарный максимальный возможный тормозной момент колес основных стоек, в случае отсутствия более точных данных должен приниматься не менее 2МТ.Э— удвоенного эксплуатационного тормозного момента для режима послепосадочного пробега: R—-соответствующий радиус обжатого колеса: b — расстояние по горизонтали между осями основного и носового колес;

h—расстояние по вертикали от центра тяжести самолета до земли при стоянке: h,—расстояние по вертикали от оси двигателей до земли при стоянке.

25.493. Условия качения с торможением

(а) Самолет с хвостовым колесом рассматривается в горизонтальном положении, причем вся нагрузка действует на колеса основного шасси (рис. 6 Приложения А). Вертикальная перегрузка равна 1,2 для расчетного посадочного веса и 1,0 для расчетного стояночного веса. Лобовая сила, равная вертикальной реакции, умноженной на коэффициент трения 0,8, действует одновременно с вертикальной реакцией и приложена в точке соприкосновения колеса с землей.

(b) Для самолета с носовым колесом эксплуатационная вертикальная перегрузка равна 1,2 при расчетном посадочном весе и 1,0 при расчетном стояночном весе. Лобовая сила, равная вертикальной реакции, умноженной на коэффициент трения 0,8, действует одновременно с вертикальной реакцией и приложена только к тормозным колесам в точках соприкосновения их с землей. Следует рассмотреть следующие два положения (см. рис. 6 Приложения А):

(1) Самолет находится в горизонтальном положении, колеса касаются земли и нагрузки распределены между основными и носовой стойками шасси. Угловое ускорение относително поперечной оси принимается равным нулю.

(2) Самолет находится в горизонтальном положении, земли касаются только колеса основного шасси; опрокидывающий момент уравновешивается силами инерции от углового ускорения.

(c) В расчете может быть принята лобовая сила меньшей величины, чем указано в пунктах (а) и (b) данного параграфа, если будет доказано, что в любом вероятном случае нагружения нельзя получить лобовую силу, равную 0,8 вертикальной реакции.

(А) Если не предусмотрены меры, исключающие посадку с касанием земли заторможенными колесами., должно быть рассмотрено погружение стоек шасси вертикальной реакцией, равной 0,75 от силы, полученной в соответствии с 25.479 (с) (2) для эксплуатационной энергии, и лобовой силой, равной вертикальной реакции, умноженной на коэффициент трения 0.8 и приложенной только к тормозным колесам в точках соприкосновения их с землей.

25.495. Разворот

Принимается, что самолет в статическом положении (рис. 7 Приложения А) выполняет установившийся разворот при помощи управляемой носовой стойки или применения достаточной дифференциальной тяги двигателей так, что эксплуатационные перегрузки, приложенные в центре тяжести, составляют 1,0 по вертикали и 0,5 вбок. Боковая реакция земли на каждом колесе должна составлять 0,5 вертикальной реакции.

25.497. Занос хвостового колеса

(a) Принимается, что вертикальная реакция земли, равная статической нагрузке на хвостовое колесо, сочетается с равным по величине боковым компонентом.

(b) Если используется шарнирное соединение с вертикальной осью, то принимается, что хвостовое колесо развернуто на 90° к продольной оси самолета от результирующей наземной нагрузки, проходящей переа ось колеса.

(c) Если используется стопор, механизм управления или демпфер шимми, то также принимается, что хвостовое колесо развернуто боковой нагрузкой, действующей в точке контакта с землей.

25.499. Рыскание носового колеса

(a) Вертикальная перегрузка r центре тяжести самолета принимается равной 1,0, а боковая составляющая в точке соприкосновения носового колеса с землей равна 0,8 вертикальной реакции земли в этой точке.

(b) Предполагается, что самолет находится в положении статического равновесия и на него действуют нагрузки, возникающие при одностороннем торможении колес основного шасси.. Носовое шасси, узлы его крепления и конструкция фюзеляжа перед центром тяжести должны быть рассчитаны на следующие нагрузки:

(1) вертикальную перегрузку в центре тяжести самолета, равную 1,0:

(2) направленную вперед нагрузку в центре тяжести самолета, равную 0,8 от вертикальной нагрузки, действующей на стойку основного шасси;

(3) боковые и вертикальные нагрузки на носовую стойку шасси в точке соприкосновения с землей определяются из условия статического равновесия;

(4) боковая перегрузка в центре тяжести самолета равна нулю.

(c) Если нагрузки, указанные в пункте (b) данного параграфа, вызовут боковую нагрузку на носовую стойку шасси, которая будет больше 0,8 вертикальной нагрузки, то за предельное значение расчетной нагрузки на носовую стоику шасси разрешается брать величину, равную 0.8 от вертикальной нагрузки, причем неуравновешенные моменты рыскания в этих случаях погашаются инерционными силами самолета.

(d) Для других частей самолета, кроме носового шасси, конструкции его крепления и конструкции передней части фюзеляжа, условия нагружения соответствуют пункту (b) данного параграфа, за исключением следующего:

(1) если эффективная лобовая сила, равная 0,8 вертикальной реакции, не может' быть достигнута ни при одном из возможных условий нагружения, то разрешается принимать меньшую лобовую силу;

(2) нагрузка в центре тяжести самолета, направленная вперед, не должна превышать максимальной лобовой силы на одну сточку основного шасси, определенной в соответствии с 25.493 (b).

(А) Принимается, что при расчетном взлетном весе и любом положении носового колеса в процессе управления 1,33 полного крутящего управляющего момента действует в комбинации с 1,33 максимальной статической реакции на носовом колесе.

25.503. Разворот вокруг основной стойки шасси (при рулении и буксировке)

(a) Предполагается, что самолет, затормозив колеса основной стоики, расположенной с одной стороны, разворачивается вокруг этой стойки основного шасси. Эксплуатационная вертикальная перегрузка должна быть равна 1.0, а коэффициент трения равен 0,8.

(b) Самолет находится в статическом равновесии, нагрузки приложены в точках соприкосновения с землей в соответствии с рис.8 Приложения А. (На рис. 8 крутящий момент действует как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки).

(А) Кроме того. для основной стойки шасси должно быть рассмотрено одновременное действие стояночной нагрузки, соответствующей посадочному весу (G), u крутящего момента. равного

± (90,0-0,002G3/2), кгс.м.

Однако в этом случае крутящий момент более 10000 кгс • м не принимается.

25.507. Реверсивное торможение

(a) Самолет стоит на трех точках. Горизонтальные реакции, параллельные земле и направленные вперед, должны быть приложены в точке соприкосновения тормозного колеса с землей. Максимальные нагрузки должны составлять 0,55 от вертикальной нагрузки на каждое колесо или равняться нагрузке, развиваемой 1.2 максимального статического тормозного момента. Из этих двух значений берется меньшая величина.

(b) На самолетах с носовым колесом опрокидывающий  момент  уравновешивается инерционными силами вращения.

(c) На самолетах с хвостовым колесом равнодействующая реакций земли должна проходить через центр тяжести самолета.

25.509. Нагрузки при буксировке

(а) Нагрузки при буксировке, указанные в пункте (d) данного параграфа, должны рассматриваться раздельно. Эти нагрузки должны быть приложены к буксировочным узлам и должны действовать параллельно земле. Кроме того:

(1) Следует считать, что вертикальная перегрузка в центре тяжести самолета равна 1,0.

(2) Амортизационные стойки шасси и пневматики должны находиться в статическом положении.

(3) Усилие буксировки Fбукс.равняется:

(i) 0,3 GT для GT  меньше, чем 13620 кгс;

(ii) (6 GT,+240 000)/70 при GT, от 13620 до 45400 кгс и

(iii) 0,15 GT, при GT, свыше 45400 кгс.

Здесь GT, - расчетный стояночный вес.

(b) Если узлы для буксировки расположены не на шасси, а вблизи плоскости симметрии самолета, то к ним прикладываются лобовые и боковые составляющие буксировочного усилия, определенного для вспомогательного (носового или хвостового) шасси. Если буксировочные узлы расположены снаружи от основных стоек шасси, к ним прикладываются лобовые и боковые составляющие буксировочного усилия, определенного для основного шасси. Если нельзя достичь расчетного угла поворота, следует ввести в расчет конструктивно возможный угол.

(c) Буксировочные нагрузки, указанные в пункте (d) данного параграфа, должны уравновешиваться следующим образом;

(1) Боковой компонент буксировочной нагрузки, которая прикладывается к основному шасси, должен быть уравновешен боковой силой на основное шасси, действующей по линии статического обжатия колес, к которым нагрузка приложена.

(2) Буксировочная нагрузка на вспомогательное (носовое или хвостовое) шасси и лобовой компонент буксировочной нагрузки основного шасси должны быть уравновешены следующим образом:

(i) реакция, максимальная величина которой равна вертикальной реакции, должна быть приложена к оси колеса, к которому приложена нагрузка. Для достижения равновесия должна быть приложена достаточная сила инерции самолета;

(ii) нагрузки должны уравновешиваться силами инерции самолета.

(d) Величины буксировочных нагрузок должны быть следующими:

| Буксировочный узел | Положение | Нагрузка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Величина | № п/п | Направление |
| Основное шасси |  | 0,75 Fбукс на каждую стойку основного шасси | 1 | Вперед, параллельно плоскости симметрии самолета |
|  |  |  | 2 | Вперед, под углом 30 0 к плоскости симметрии самолета |
|  |  |  | 3 | Назад, параллельно плоскости симметрии самолета |
|  |  |  | 4 | Назад, под углом 30 0 к плоскости симметрии самолета |
| Вспомогательное (носовое или хвостовое) шасси | В плоскости симметрии самолета | 1,0 Fбукс | 5 6 | Вперед Назад |
|  | Повернуто на 30 0 от плоскости симметрии | 1,0 Fбукс *) | 7 8 | Вперед, в плоскости колеса Назад, в плоскости колеса |
|  | Повернуто на предельный угол от плоскости симметрии | 0,5 Fбукс *) | 9 10 | Вперед, в плоскости колеса Назад, в плоскости колеса |

*) Для промежуточных значений углов поворота вспомогательного шасси применяется линейная интерполяция величины буксировочного усилия.

(А) На буксирное приспособление, находящееся в рабочем положении для буксировки за носовую стоику, действует боковая сила, прикладываемая в горизонтальной плоскости под прямым углом к продольной оси приспособления в точке его соединения с буксировщиком. Этот случай следует рассматривать только при буксировке жесткой тягой. Величина боковой силы принимается равной  ±0,05 Fбукс - Однако:

— если механизм управления или демпфер шимми снабжены предохранительным клапаном, боковая сила принимается равной не более усилия, которое на длине буксирного приспособления создает момент относительно оси ориентировки стойки, определяемый в 25.485

(В) (3);

—если буксировка самолета производится только при работе системы управления носовой стойкой в режиме свободного ориентирования и об этом имеется соответствующая зались в РЛЭ, величина боковой силы выбирается из потребного момента для разворота носовой стойки на земле. Для проверки прочности конструкции шасси и самолета от действия боковой силы следует рассматривать два варианта нагружения:

—действует боковая сила и стояночная нагрузка на стойку;

—одновременно с боковой силой и стояночной нагрузкой на стойку действует задаваемая в (d) буксировочная нагрузка.

(В) В конструкции буксирного приспособления должны быть предусмотрены предохранительные устройства. Величины разрушающих нагрузок для предохранительных устройств следует принимать не более эксплуатационных нагрузок., определяемых, в пунктах (d) и (А). При буксирном приспособлении с жесткой тягой предохранительные устройства должны работать как при растяжении, так и при сжатии.

25.511. Нагрузки на земле: несимметричные нагрузки на многоколесные стоики шасси

(a) Общие требования. Предполагается, что многоколёсные шасси подвергаются на земле действию эксплуатационных нагрузок, указанных а части (с) и в пунктах (b) — (f) данного параграфа- Кроме того:

(1) тандемно расположенные стойки шасси рассматриваются как многоколесный блок (стойка) и

(2) при определении общей нагрузки на стойку шасси, учитывая условия (b) — (f) данного параграфа, можно не принимать во внимание эксцентриситет равнодействующей, названный несимметричным распределением нагрузок на колеса.

(b) Распределение нагрузок между колесами при заряженных пневматиках. Распределение нагрузок между колесами шасси должно быть определено для всех случаев посадки, рулення и управляемого движения по земле, принимая во внимание следующие факторы:

(1) Число колес и их расположение. Для тележечных стоек шасси при определении максимальных расчетных нагрузок для передних и задних пар колес следует учитывать влияние качания тележки во время удара при посадке.

(2) Любые различия диаметров пневматиков, вызванные производственными допуска-1и, разношенностью и износом пневматиков. Может быть принято, что максимальная разница в диаметрах пневматиков равна 2/3 наихудшей комбинации изменений диаметров, которая возможна при учете производственных допусков, разношенности и износа пневматиков.

(3) Неравномерность зарядного давления в пневматиках. Принимается, что максимальное изменение составляет ± 5% от номинального зарядного давления в пневматике.

(4) Плоская или выпуклая ВПП. уклоны которой можно считать примерно равными 1.5% по отношению к горизонтали. Влияние уклона должно быть рассмотрено как при расположении носовой стойки на уклоне, так и без этого условия.

(5) Положение самолета.

(6) Любые конструктивные отклонения.

(c) Спущенные пневматики. Влияние спущенных пневматиков на прочность конструкции следует принять во внимание во всех случаях нагружения, указанных в пунктах (d)— (f) данного параграфа, учитывая реальное расположение элементов шасси. Кроме того:

(1) следует учитывать падение давления в любом пневматике многоколесной стойки

•иасси и падение давления в любых двух наиболее нагруженных пневматиках, если стойка шасси имеет четыре колеса или более;

(2) реакции земли прикладываются к колесам с заряженными пневматиками, за исключением того, когда многоколесные блоки шасси имеют больше одной амортстойки.

В этом случае можно пользоваться рациональным распределением реакций земли между заряженными и спущенными пневматиками, принимая во внимание разницу в ходах амортизаторов, возникающую из-за спущенного пневматика.

(d) Случаи посадки. При одном или двух спущенных пневматиках предполагается, что нагрузка, прикладываемая к каждому блоку (стойке) шасси, составляет соответственно 60 и 50% от эксплуатационной нагрузки, прикладываемой к каждой стойке шасси в рассматриваемом случае посадки. Однако для случая посадки со сносом, который указан в 25.485 (а) и (b), следует прикладывать 100% вертикальной нагрузки.

(e) Случай руления и управляемое движение по земле. При одном и двух спущенных пиевматиках:

(1) приложенная в центре тяжести боковая или лобовая перегрузка или обе одновременно должны иметь наибольшие критические значения вплоть до 50 и 40% от величин боковой и лобовой перегрузок, соответствующих наиболее тяжелым случаям нагружения при рулении и управляемом движении по земле;

(2) для случая качения с заторможенными колесами, указанного в 25.493 (а) и (b) (2). лобовые нагрузки на каждый заряженный пневматик должны быть не меньше нагрузок, действующих на каждый заряженный пневматик при симметричном распределении нагрузок, когда нет спущенных пневматнков;

(3) вертикальная перегрузка в центре тяжести самолета должна составлять соответственно 60 и 50% от перегрузка при всех заряженных пневматиках, но не должна быть меньше единицы;

(4) случай разворота вокруг одной стойки шасси не рассматривается.

(f) Случаи буксировки. При одном и двух спущенных пневматиках нагрузка при буксировке F,букс должна составить соответственно 60 и 50% от нормированной нагрузки.

25.515. Шимми

Во всем диапазоне возможных весов и скоростей движения самолета по ВПП при взлете и посадке должно бить обеспечено отсутствие шимми колес шасси. Отсутствие шимми должно быть подтверждено расчетами и испытаниями стоек шасси на копре с подвижной опорой. Испытания разрешается не проводить, если расчетами или специальными измерениями в процессе летных испытаний будет доказана безопасность от шимми.

25.519. Статические условия погружения на земле

(A) Расчаливание и стопорение самолета. В диапазоне весов от веса пустого самолета до максимального его веса, установленного Изготовителем, главные узлы, за которые осуществляется расчаливание и стопорение, поддерживающая их. конструкция, система управления и поверхности управления должны быть рассчитаны на эксплуатационные условия нагружения, возникающие в системе расчаливания и стопорения в результате воздействия на самолет ветра со скоростью 40 м/с с любого направления в горизонтальной плоскости.

(B) Поднятие самолета на домкратах. Конструкция самолета должна быть рассчитана на следующие эксплуатационные условия нагружения, когда самолет, поднятый на домкратах. рассматривается при наиболее неблагоприятных комбинациях веса и центровки.

(1) Поддомкрачивание под стойки шасси при максимально возможном весе перед выруливанием для взлета:

—вертикальная нагрузка 1.35F,

—равнодействующая продольной и боковой нагрузок 0.33 F.

(2) Поддомкрачивание под конструкцию самолета при максимальном заявленном весе и крайней центровке:

—- вертикальная нагрузка 2.0F,

—равнодействующая продольной и боковой нагрузок 0,33F. Здесь F—вертикальная статическая реакция в каждой точке поддомкрачивания.

Вес самолета и положение центра тяжести в каждом способе поддомкрачивания должны быть занесены в соответствующее Руководство.

(С) При поднятии самолета или его агрегатов стропами рассматривается действие перегрузки, равной 2,67.

НАГРУЗКИ ПРИ ПОСАДКЕ НА ВОДУ

25.521. Общие положения

(a) Гидросамолеты должны быть рассчитаны на гидродинамические нагрузки, возникающие при взлете и посадке, при любых возможных положениях самолета относительно водной поверхности, которые могут иметь место в нормальных условиях эксплуатации, а также при соответствующих значениях поступательной и вертикальной скорости снижения при наиболее неблагоприятном состоянии водной поверхности.

(b) Если не проведен точный расчет гидродинамических нагрузок, следует пользоваться требованиями 25.523—25.537.

(c) Требования, изложенные в 25.523—25.537, распространяются на гидросамолеты и самолеты-амфибии обычной схемы высокорасположенным  крылом.

(А) Конструкция должна выдерживать эксплуатационные  нагрузки без остаточных деформаций, способных снизить аэродинамические либо гидродинамические характеристики или нарушить механическое функционирование любых элементов конструкции гидросамолета. Днища лодки, основных и вспомогательных поплавков не должны иметь остаточных деформации, превышающих 0,5% наименьшего размера клетки днища.

Внешние нагрузки, определяемые в 25.523 — 25.537, задаются для основной конструкции жесткого самолета. Нагрузки на отдельные агрегаты, учет влияния динамичности погружения и характеристики мореходности определяются в МОС 25.521.

МОС 25.521

(А) Оценка мореходности гидросамолета (самолета-амфибии).

Высота волны при 3% обеспеченности, преодолеваемой гидросамолетом, определяется условием непревышения нагрузок, задаваемых 25.527.

Высота ветровой волны:

hB=0,055(LД[0,3+(1,33(H-1)1/2]

Высота волны зыби:

hB=0,275(LД[0,3+(1,33(H-1)1/2]

Здесь hB—высота волны при 3% обеспеченности, м;

LД —длина днища лодки, м;

H=

Vso—скорость сваливания с закрылками, отклоненными в посадочное положение, м/с;

п - перегрузка для случая посадки на редан, задаваемая 25.527 (а);

С6=1—2(/180—для плоскокилеватых, лекальных и туннельных днищ (см. рис. 1 Приложения В);

С6=1—(2(—(к)/90—для полу туннельных днищ (см. рис. 1 Приложения В);

С7—принимается в соответствии с данными приведенной ниже таблицы. Для промежуточных

значений веса используется линейная интерполяция;

| G, кгс | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | 60000 | 100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С7 | 0,028 | 0,021 | 0,018 | 0,011 | 0,013 | 0,012 |

С8=(0,3(106В6max)/G2+0,75,  более единицы;

Bmax - максимальная ширина днища лодки, м.

Если величина коэффициента Н для принятой эксплуатационной перегрузки получается равной или меньше 0,875, высота ветровой волны принимается 0,04 - LД, а высота волны зыби 0,02•LД. Увеличение допустимой высоты волны обеспечивается принятием более высоких эксплуатационных перегрузок (за счет увеличения коэффициента С\ в формулах 25.527).

(В) Нагружение деталей гидросамолета (самолета-амфибии).

(a) Нагружение водяного руля. Суммарная эксплуатационная нагрузка, действующая перпендикулярно срединной поверхности руля, определяется следующим образом:

P=13(V2S, кгс,

где V—скорость, при которой допускается применение водяного руля, м/с;

S — площадь водяного руля, м2.

При этом принимаются два положения центра давления от передней кромки—15 и 30%. Распределение суммарной нагрузки по длине руля —пропорционально хордам.

(b) Нагружение брызгоотражателей, створок и обтекателей шасси. Брызгоотражатели, створки и обтекатели шасси проверяются на действие нагрузок от брызгообразования, которые определяются при испытаниях модели гидросамолета (самолета-амфибии) и уточняются в процессе летных испытании.

(c) Нагружение буксирных приспособлений. Эксплуатационные нагрузки на утки, гаки и другие узлы крепления, устанавливаемые на гидросамолете (самолете-амфибии), а также на стропы, при его буксировке определяются следующим образом:

P=0,2(G.

Здесь и далее в (В) G—максимальный взлетный вес.

Эта нагрузка действует в вертикальной плоскости от 10o вверх до 20o вниз, а в горизонтальной плоскости в любом направлении: однако значение ее боковой составляющей более 0,1G не принимается.

(d) Нагружение узлов крепления на стоянке. При стоянке гидросамолета (самолета-амфибии) на якоре или приколе удерживающая сила, на которую рассчитываются самолетные узлы крепления, принимается равной

Р = 0,7 • G.

Коэффициент безопасности принимается равным 2,0. Стропы и несамолетные узлы крепления рассчитываются на данную нагрузку с коэффициентом безопасности 3,0.

(e) Нагружение узлов главного перекатного шасси. Рассматриваются следующие случаи нагружения:

(1) Остановка на спуске колодками. К оси колес каждой стойки перекатного шасси. прикладываются одновременно действующие нагрузки:

— вверх по оси у        Рy = G ;

— в направлении оси х  Рx= ± 0,4 • G.

(2) Разворот на стоянке. К оси колес каждой стойки перекатного шасси прикладываются одновременно действующие нагрузки:

PY=0,07(G;

PZ=±0.35(G.

(f) Нагружение узлов хвостовой тележки. Рассматриваются следующие случаи нагрyжения:

(1) К оси колес хвостовой тележки прикладываются одновременно действующие нагрузки:

PX= ± 0,8 • РХВ;

PY=2(PХВ;

(2)	К. оси колес хвостовой тележки прикладываются одновременно действующие нагрузки:

PZ= 1,4(РХВ,

PZ=+0,7(PХВ,

где РХВ берется не меньше РХВ.СТ - нагрузки на хвостовую тележку при стоянке гидросамолета (самолета-амфибии). Если гидросамолет (самолет-амфибия) должен эксплуатироваться на неподготовленных гидробазах, все нагрузки на перекатные приспособления сле-1ет увеличить на 40%.

(С) Динамическое погружение гидросамолета (самолета-амфибии).

(a) Прочность гидросамолета (самолета-амфибии) должна быть проверена на динамическое действие гидродинамических нагрузок при взлетах и посадках на взволнованную водою поверхность.

(b) Расчеты выполняются для нескольких значений длин волн, которые в сочетании с рассматриваемой скоростью движения выбираются так, чтобы частоты воздействия их на инструкцию совпадали с частотами первых (низших) пяти-шести тонов собственных упругих колебаний конструкции гидросамолета (самолета-амфибии).

Длины волн рассматриваются в диапазоне, определяемом из отношения длины волны ее высоте lB/hb=8…30, если иное не оговаривается дополнительно.

Должны быть рассмотрены различные скорости движения: от начала глиссирования до 0,95Vотр при взлете и от первого касания до конца глиссирования при посадке. При взлете принимается максимальный взлетный вес, а при посадке—расчетный посадочный вес гидросамолета (самолета-амфибии).

Рассматривается как встреча гидросамолета (самолета-амфибии) с единичной предельной по высоте волной hB max, так и движение по трем-четырем повторяющимся волнам постоянной длины и высоты: для повторяющихся волн значение высоты волны принимается вплоть до 0.75(hb max (здесь в hb max —максимальная заявленная высота ветровой волны при 3% обеспеченности). Продолжительность расчета для единичной волны—до момента времени t>2(lB/V, для повторяющихся волн—до t>6(lB/V.

Если под гидросамолетом (самолетом-амфибией) подвешены контейнеры с оборудованием. баки или другие объекты, дополнительно должны быть выбраны такие значения длин ин. при которых частота встречи с гребнями волн совпадает с частотами упругих колебаний этих объектов на пилонах. При этом, если частоты собственных колебаний конструкции Свешиваемых объектов близки к частотам упругих колебаний самолета или к частотам колебаний этих объектов на пилонах, дополнительно должны быть учтены упругие колебаний самих объектов.

Расчеты выполняются по этапам:

—определяются нагрузки на лодку (поплавки) без учета упругости конструкции планера:

—рассматриваются упругие колебания гидросамолета (самолета-амфибии) с подвеши-1емыми объектами при приложении сил от лодки (поплавков), определенных на первом этапе..

Коэффициент безопасности принимается для одиночной волны }.5, а для повторяющихся волн - 1,3.

(c) Результаты расчетов динамического погружения подтверждаются специальными  экспериментальными исследованиями на упругих динамически подобных моделях гидросамолета (самолета-амфибии).

25.523. Расчетные веса и положения центра тяжести

(а) Расчетные веса. Гидродинамические нагрузки должны быть определены для всех четных весов вплоть до расчетного посадочного веса, да исключением случая взлета, просмотренного 25.531, когда в качестве расчетного принимается расчетный взлетный вес с воды (максимальный вес при рулении и разбеге по воде).

(b) Положения центра тяжести. Расчетные положения центра тяжести в пределах, требуемых свидетельством о летной годности, должны быть такими, чтобы на каждую часть конструкции гидросамолета были получены наибольшие возможные нагрузки.

(А) Расчетные взлетные веса самолетов-амфибий при эксплуатации на воде устанавливаются независимо от соответствующих весов при эксплуатации с суши.

25.525. Приложение нагрузок

(a) Если иное не предусмотрено, на самолет в целом действуют нагрузки, соответствующие перегрузкам, приведенным в 25.527.

(b) При приложении нагрузок, соответствующих перегрузкам, задаваемым в 25.527, допускается их условное распределение по длине днища (чтобы избежать чрезмерных перерезывающих сил и изгибающих моментов в зоне приложения нагрузки) при значениях давлений, не меньших давлений, приведенных в 25.533 (с).

(c) Для двухпоплавкового (двухлодочного) гидросамолета каждый поплавок следует рассматривать как лодку фиктивного гидросамолета с весом, равным половине веса двухпоплавкового самолета.

(d) За исключением случая взлета, предусмотренного 25.531, подъемная сила крыла при ударе о воду принимается равной 2/3 веса гидросамолета и прикладывается в центре тяжести.

25.527. Перегрузки для лодки или основного поплавка

(а) Перегрузка при ударе о воду определяется следующим образом:

- для случая посадки на редан

n=

- для посадки на нос и на корму

n=

(b) Условные обозначения:

(1) п—перегрузка при ударе о воду (т. е. величина гидродинамической силы, деленная на вес самолета);

(2) С1—эмпирический коэффициент, упитывающий условия эксплуатации и равный 0,00269 (этот коэффициент не должен быть меньше величины, необходимой для получения минимальной перегрузки при посадке на редан, равной 2,33);

(3) Vso—скорость сваливания с закрылками, отклоненными в посадочное положение, км/ч;

(4) (—угол килеватости по скуле сечения, в котором приложена гидродинамическая нагрузка (см. рис. 1 Приложения В);

(5) G—расчетный посадочный вес гидросамолета, кгс;

(6) k1—эмпирический коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по длине лодки (рис. 2 Приложения В);

(7) rX—отношение расстояния, измеренного по продольной оси лодки от центра тяжести гидросамолета до сечения, в котором приложена гидродинамическая нагрузка, к радиусу инерции гидросамолета относительно поперечной оси.

За продольную ось лодки принимается прямая линия, лежащая в плоскости симметрий и касательная к килю у главного редана.

(c) Для двухпоплавкового гидросамолета вследствие влияния упругости крепления поплавков к гидросамолету коэффициент k1  может быть уменьшен для носовой и хвостовой частей до 0,8 от величины, приведенной на рис. 2 Приложения В. Это уменьшение относится только к узлам крепления поплавков и конструкции самолета (а не к самим поплавкам) .

25.529. Условия посадки для лодки и основного поплавка

(a) Симметричная посадка на редан, на нос и корму. Для симметричной посадки на редан, на нос и корму эксплуатационная перегрузка при ударе о воду определяется в соответствии с 25.527.

Рассматриваются следующие случаи, погружения:

(1) Для симметричной посадки на редан суммарная гидродинамическая сила прикладывается перпендикулярно килевой линии в центре тяжести площади погружения, при. этом нагрузка распределяется по носовой части днища вперед от редана; угол килеватости берется в сечении, приходящем через центр тяжести гидросамолета.

(2) Для симметричной посадки на нос суммарная гидродинамическая сила прикладывается перпендикулярно килю на расстоянии, равном 1/5 длины лодки от носа до редана.

(3) Для симметричной посадки на корму суммарная гидродинамическая сила прикладывается перпендикулярно килю па расстоянии, равном 0,85 длины задней части лодки от редана до кормы.

(b) Несимметричная посадка для летающих лодок и однопоплавковых гидросамолетов. Должны быть рассмотрены случаи несимметричной посадки на редан, на нос и на корму.

(1) Нагрузка в каждом случае состоит из составляющих, действующих вверх и вбок, равных 0,75 и 0,25 • tg( суммарной нагрузки в соответствующих случаях симметричной посадки.

(2) Точка приложения и направление вертикальной составляющей сохраняются теми же, что и в случае симметричной посадки; боковая составляющая прикладывается в том же сечении, что и вертикальная компонента, перпендикулярно плоскости симметрии и посередине между линиями киля и скулы.

(c) Несимметричная посадка двухпоплавкового самолета. Несимметричную нагрузку образуют приложенные к редану каждого поплавка вертикальная составляющая, равная 0,75, и боковая составляющая, равная 0,25-tg( от симметричной нагрузки, предусмотренной параграфом 25.527. Боковая нагрузка направлена внутрь перпендикулярно плоскости симметрии поплавка в том же поперечном сечении, что и вертикальная компонента, и прикладывается на середине расстояния от киля до скулы.

25.531. Нагружение крыла при взлете

- Для крыла и его крепления к лодке или основному поплавку:

(a) Подъемная сила крыла принимается равной нулю.

(b) Направленная вниз инерционная нагрузка соответствует эксплуатационной перегрузке

n=

Здесь СТЩ—эмпирический коэффициент, равный 0,000895;

VS1 —скорость сваливания при расчетном взлетном весе с закрылками, отклоненными во взлетноe

положение, км/ч;

(—угол килеватости днища у главного редана;

G—расчетный взлетный вес с воды, кгс.

25.533. Давление на днище лодки и основного поплавка

(a) Общие требования. В данном разделе рассматриваются требования к расчету конструкции лодки и основных поплавков, включая шпангоуты, перегородки, стрингеры и обшивку днища.

(b) Местные давления. Для расчета обшивки днища, стрингеров и их крепления к каркасу принимается следующее распределение давлений:

Авиационные правила

(1) для плоскокилеватого днища давление у скулы принимается равным 0,75 давления у киля, распределение давления по ширине днища принимается по линейному закону (рис. 3 Приложения В). Давление у киля определяется следующим образом:

pk=C2

Здесь pk—давление, кгс/м2;

С2= 0,437;

k2—коэффициент распределения давления по длине лодки (поплавка) (см. рис. 2 Приложения В);

VS1 —скорость сваливания при расчетном взлетном весе с воды с закрылками, отклоненными во

взлетное положение, км/ч;

(k—угол килеватости у киля (см. рис. 1 Приложения В);

(2) для лекального днища распределение давления по ширине днища до начала лекальной части принимается таким же, как для плоскокилеватого днища. Давление между скулой и началом лекальной части изменяется по линейному закону (см. рис. 3 Приложения В). Давление у скулы определяется следующим образом:

pk=C3

Здесь pck—давление по образу скулы, кгс/м2;

С3= 0,328;

k2—коэффициент распределения давления по длине лодки (поплавка) (см. рис. 2 Приложения В);

VS1 —скорость сваливания при расчетном взлетном весе с воды с закрылками, отклоненными во

взлетное положение, км/ч;

(k—угол килеватости у киля (см. рис. 1 Приложения В);

(3) Для более сложных форм сечения днища распределение давления в поперечном сечении принимается на основании специальных расчетных либо экспериментальных исследований.

(4) Площадь, на которую действуют эти давления, не должна быть меньше квадрата размерами 400 Х 400 мм. На участке днища длиной не менее удвоенной максимальной ширины днища вперед от главного редана давление для расчетов местной прочности должно быть увеличено до величины 4,25(V2S1, кгс/м2.

(5) Прочность клетки днища проверяется также на местное разрежение, которое в любой точке днища от носа до главного редана принимается равным р=10000 кгс/м2, непосредственно за главным реданом р= 10000 кгс/м2, на втором редане р = 2500 кгс/м2. Распределение разрежения между первым и вторым реданами принимается по линейному закону.

(с) Распределенные давления. Для расчета шпангоутов, киля и бортов принимается следующее распределение давлений:

(1) симметричное распределение

p=C4

Здесь p—давление, кгс/м2;

С4= 0,192;

k2—коэффициент распределения давления по длине лодки (поплавка) (см. рис. 2 Приложения В);

VS0 —скорость сваливания c закрылками, отклоненными в посадочное положения,     без учета

обдувки, км/ч;

(—угол килеватости соответствующего сечения днища по скуле;

(2) При несимметричном распределения давления на днище действуют давления, указанные в пункте (1) данного параграфа, с другой стороны—половина этих давлений (см. рис. 3 Приложения В).

(3) Эти давления прикладываются одновременно ко всему днищу лодки или поплавка и передаются на боковые стенки корпуса лодки или поплавка.

25.535. Нагрузки на вспомогательные поплавки

(a) Общие требования. Вспомогательные поплавки, узлы их крепления и опорные конструкции должны быть рассчитаны на случаи, предусмотренные данным разделом. При условиях, указанных в пунктах (b) — (е), задаваемые гидродинамические нагрузки могут быть распределены по лнишу поплавка таким образом, чтобы местные давления не превосходили значений давлений на днище поплавков, указанных в пункте (g) настоящего параграфа.

(b) Нагруженне редана. Суммарная гидродинамическая сила прикладывается в плоскости симметрии поплавка перпендикулярно касательной к килю в точке, находящейся на 3/4 расстояния от носа до редана. Величина гидродинамической силы не должна превьь шать трехкратного водоизмещения полностью погруженного поплавка и определяется следующим образом:

L = С5

Здесь L—эксплуатационная гидродинамическая сила. кгс;

С5=0.00119;

VSO - скорость сваливания с закрылками, отклоненными в посадочное положение, без учета обдувки

винтами, км/ч;

G—расчетный посадочный вес, кгс;

(S—угол килеватости поплавка в сечении, находящемся на	1/4 расстояния от редана до носа, но не менее 15°;

rZ—отношение расстояния от центра тяжести гидросамолета до плоскости симметрии поплавка к радиусу инерции гидросамолета относительно продольной оси.

(c) Нагружение носа. Суммарная гидродинамическая сила прикладывается в плоскости симметрии поплавка перпендикулярно касательной к килю в точке, находящейся на 1/4 расстояния от носа до редана. Величина гидродинамической силы определяется в соответствии с пунктом (b) настоящего параграфа.

(d) Несимметричное нагружение редана. Гидродинамическая нагрузка состоит из компоненты. раиной 0,75. и боковой составляющей, равной 0,25(tg(S нагрузки, заданной в пункте (b) данного параграфа. Боковая нагрузка направлена перпендикулярно плоскости симметрии поплавка в направлении к лодке и от нее и приложена посередине между линиями киля и скулы поплавка.

(e) Несимметричное нагружение носа. Гидродинамическая нагрузка состоит из компоненты, равной 0,75 нагрузки, заданной в пункте (с) данного параграфа, и боковой составляющей, равной 0,25•tg( этой же нагрузки. Боковая нагрузка направлена перпендикулярно плоскости симметрии поплавка к лодке и от нее и приложена посередине между линиями киля и скулы поплавка.

(f) Случай полностью погруженного поплавка. Суммарная гидродинамическая сила прикладывается в центре тяжести площади сечения поплавка, расположенного на 1/3 расстояния от носа до кормы поплавка. Составляющие эксплуатационной нагрузки определяются следующим образом:

Вертикальная сила	равна (gDп

Лобовая сила		равна сX((/2)D(kVSO)2

Боковая сила		равна сZ((/2)D(kVSO)2

Здесь  (—плотность воды, (кгс-с2)м4;

Dn—водоизмещение поплавка, м3;

сX—коэффициент лобового сопротивления (сX=0,0036);

сZ—коэффициент бокового сопротивления (сZ= 0,0029):

k=0,8; однако, если будет показано, что в условиях нормальной эксплуатации поплавки не могут погрузиться в воду при скорости, равной 0,8(VSO может быть принято меньшее значение коэффициента k;

g—ускорение силы тяжести, м/с2.

(g) Давление на днище поплавка. Давления на днище определяются в соответствии с 25.533 при k2=1,0 на всей длине поплавка. Угол килеватости, используемый при определении давлений на днище поплавка, указан в пункте (b) данного параграфа.

25.537. Нагрузки на крыло от погружения в воду и нагрузки на жабры

Нагрузки на крыло и жабры должны основываться на данных, полученных по результатам испытаний.

СЛУЧАИ АВАРИЙНОЙ ПОСАДКИ

25.561. Общие положения

(а) Конструкция самолета должна быть такой, чтобы даже при повреждении самолета в случае аварийной посадки на землю или па воду обеспечить безопасность всех пассажиров и членов экипажа.

(b) Конструкция самолета должна быть такой, чтобы у пассажиров и членов экипажа имелась реальная возможность избежать серьезных ранений при аварийной посадке с незначительными разрушениями, когда:

(1) правильно используются кресла, привязные ремни и другие средства обеспечения безопасности;

(2) шасси убрано (когда это возможно) и

(3) на пассажиров и членов экипажа действуют раздельно относительно окружающей конструкции расчетные инерционные силы, соответствующие ускорениям:

(i) вверх 3,0 g;

(ii) вперед 9 g:

(iii) в сторону 3,0 g для планера и 4,0 g на кресла и их крепления;

(iv) вниз 6,0 g;

(v) назад 1,5 g.

(c) Если каждый отдельный элемент конструкции самолета может при отрыве в случае аварийной посадки нанести ранение пассажирам и членам экипажа, то прочность крепления этих элементов должна быть обеспечена при действии всех перегрузок, определенных в пункте (b) (3).

(d) Кресла и отдельные массы (и их опорная конструкция) под действием любых перегрузок (до указанных в пункте (b) (3) настоящего параграфа) не должны деформироваться, чтобы это создавало помехи последующей быстрой эвакуации пассажиров и экипажа.

25.562. Динамические условия аварийной посадки

(а) Кресло и привязная система на самолете должны быть рассчитаны, как предписано в данном параграфе, на обеспечение защиты каждого человека в условиях аварийной посадки, когда:

(1) правильно используются кресла, поясные и плечевые привязные ремни, предусмотренные в конструкции, и

(2) человек подвергается воздействию нагрузок, возникающих в условиях, предписанных в данном параграфе.

(b) Каждая типовая конструкция кресла, одобренная для использования членом экипажа или пассажиром во время взлета или посадки, должна успешно пройти динамические испытания или должна быть оценена посредством расчетного анализа на основе динамических испытании кресла подобного типа в соответствии с каждым из следующих условий аварийной посадки. При проведении этих испытаний человека должен имитировать «сидящий» в нормальном вертикальном положении антропоморфический испытательный манекен весом 77 кгс.

(1) Изменение направленной вниз вертикальной скорости ((V} не менее 10,7 м/с при наклоне продольной оси самолета на 30° вниз относительно горизонтальной плоскости без крена. Пиковая перегрузка на полу должна достигаться не позднее чем через 0,08 с после удара н составлять, как минимум, 14g.

(2) Изменение направленной вперед продольной скорости ((V} не менее 13,4 м/с при горизонтальном положении продольной оси самолета без крена и при угле рыскания 10° вправо или влево, в зависимости от того, что наиболее вероятно вызовет соскальзывание с плеча человека системы фиксации верхней части туловища (если таковая установлена). Пиковая перегрузка на полу должна достигаться не позднее чем через 0,09 с после удара и составлять, как минимум, 16g. Если для крепления конструкций кресла к испытательному стенду используются напольные рельсы или напольные узлы крепления, то эти рельсы или узлы крепления должны быть повернуты относительно смежного комплекта рельсов или узлов крепления не менее чем на 10° в вертикальной плоскости (т. е, должна быть нарушена их параллельность), при этом один из них должен быть «накренена на 10°.

(c) В процессе динамических испытаний, проводимых в соответствии с пунктом (b) настоящего параграфа, измеренные параметры не должны превышать следующих показателей;

(1) Если для фиксации членов экипажа используются плечевые привязные ремни, то растягивающие нагрузки в одинарных ремнях не должны превышать 794 кгс. Если для фиксации верхней части туловища используются двойные ремни, то суммарная растягивающая нагрузка на ремни не должна превышать 907кгс.

(2) Максимальная сжимающая нагрузка, измеренная между тазом и поясничной частью позвоночника антропоморфического манекена, не должна превышать 680 кгс.

(3) Ремни фиксации верхней части туловища (если установлены) в процессе удара должны оставаться на плечах манекена.

(4) Поясной привязной ремень в процессе удара должен оставаться на тазе манекена.

(5) Каждый человек должен быть защищен от серьезной травмы головы в условиях, предписанных в пункте (b) настоящего параграфа. Если возможен контакт головы с креслами или другой конструкцией, то должна быть обеспечена такая защита, чтобы удар головы не превысил 1000 единиц критерия травмироаания головы (HIC—Head Injury Criterion). Величина критерия травмирования головы определяется по формуле

HIC=

где  t — время начала интегрирования;

t—время окончания интегрирования;

a(t)—суммарное ускорение в зависимости от времени в процессе удара головы, t— выражается в секундах на—в единицах ускорения свободного падения (g).

(6) Если контакт с креслами или другим элементом конструкции может привести к травмам ног. то должна быть обеспечена защита от осевых сжимающих нагрузок, превышающих 1020 кгс на каждое бедро.

(7) Кресло должно оставаться закрепленным ко всем точкам крепления, хотя его конструкция может быть деформирована:

(8) При испытаниях, установленных в	пунктах (b) (1) и (b) (2) настоящего параграфа, кресла не должны деформироваться в	такой степени, чтобы создавать помехи быстрой эвакуации людей из самолета.

25.563. Приспособления для вынужденной посадки на воду

Прочность элементов конструкции в условиях вынужденной посадки на воду рассматривается в 25.801 (е).

ОЦЕНКА УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ

25.571. Анализ допустимости повреждений и усталостной прочности конструкции.

(a) Общие положения. Анализ прочности конструкции деталей и качества их изготовления должен показать, что аварийное или катастрофическое разрушение из-за усталости, коррозии или случайного повреждения не произойдет. Этот анализ в соответствии с требованиями пунктов (b) и (е) настоящего параграфа, а также для случая, предусмотренного в пункте (с) настоящего параграфа, должен быть проведен (см. МОС 25.571) для каждой части конструкции самолета, разрушение или понреждение которой может привести к аварийному или катастрофическому разрушению самолета (для таких агрегатов, как, например, крыло, оперение, поверхности управления и их системы, фюзеляж, крепления двигателей, шасси и основные узлы крепления этих агрегатов). При проведении анализа должны быть использованы соответствующие запасы (коэффициенты надежности).

Для турбореактивных и турбовинтовых самолетов требуется, кроме того, выполнить анализ частей конструкции, повреждение которых может привести к аварийному или катастрофическому разрушению, в соответствии с требованиями пункта (d) настоящего параграфа.

(1) Каждый анализ, проводимый в соответствии с требованиями настоящего параграфа, должен основываться на:

(i) типовом спектре нагрузок, температуры и влажности, ожидаемых в эксплуатации;

(ii) перечне основных силовых элементов и отдельных узлов конструкции (и их критических мест), разрушение которых может привести к аварийному или катастрофическому разрушению самолета;

(iii) результатах испытаний, как правило, натурных, и расчетах основных элемен-тон конструкции ,и отдельных узлов, указанных в пункте (а) (1) (ii) настоящего параграфа.

(2) При проведении анализа, требуемого настоящим параграфом, можно использовать результагы испытаний и опыт эксплуатации самолетов аналогичной конструкции, принимая во внимание различие условий и методов эксплуатации.

(3) На основе результатов анализа, требуемого настоящим параграфом, должны быть прелусмптрряы пс\ютры и/или другие мероприятия, необходимые для предотвращения аварийного или катастрофического разрушения; они должны быть включены в эксплуатационно-техническую документацию, разрабатываемую в соответствии с указаниями 25.1529.

(4) Разработанная в соответствии с пунктом (а) (3) документация должна периодически уточняться на основе учета и анализа результатов исследований, испытаний и накапливаемого опыта эксплуатации самолетов данного типа. Должна быть определена процедура, обеспечивающая надежность и своевременность такого учета. В качестве такой процедуры могут быть использованы указания, приведенные в разделе 1 МОС 25.571, либо иная процедура, обеспечивающая эквивалентную безопасность.

(b) Анализ допустимости повреждений (безопасного разрушения). Анализ должен включать в себя определение перечня возможных мест и видов повреждений, связанных с усталостью, коррозией или случайным повреждением. Указанный перечень должен быть обоснован результатами расчетов, испытаний и опытом эксплуатации. При анализе следует учн-тыоать многоочаговое повреждение, вызванное усталостью, если конструкция такова, что можно ожидать повреждения такого типа. Анализ должен включать в себя также расчет величин статических и переменных нагрузок и их повторяемости, подтвержденный результатами испытаний и данными эксплуатации. При определении степени повреждения для анализа остаточной прочности в любой момент эксплуатации должны учитываться возможности обнаружения и характеристики последующего роста повреждения под действием переменных нагрузок. Анализ остаточной прочности должен показать, что неповрежденная часть конструкции способна выдержать нагрузки (рассматриваемые как статические расчетные нагрузки), соответствующие следующим условиям:

(1) предельным эксплуатационным условиям симметричных маневров, указанным в 25.337 (при Vc) и в 25.345;

(2) предельным эксплуатационным условиям при порывах ветра, указанным в 25.305 (d), 25.341 и 25.351 (b) (при скоростях до Vc ) и в 25.345;

(3) предельным эксплуатационным условиям при крсис, указанным в 25.349, и предельным условиям при несимметричных нагрузках, указанным в 25.367 и 25.427 (при скоростях до Vc);

(4) предельным эксплуатационным условиям при полете со скольжением, указанным в 25.351 (а) (при скоростях до Vc);

(5) для герметических кабин—следующим условиям:

(i) нормальному эксплуатационному перепаду давления в сочетании с ожидаемым внешним аэродинамическим давлением, действующим одновременно с полетными нагрузками, указанными в пунктах (b) (1)—(b) (4) настоящего параграфа, если оно оказывает значительное влияние;

(ii) ожидаемому внешнему аэродинамическому давлению в полете с перегрузкой 1 g в сочетании с перепадом давления кабины, в 1,1 раза превышающим нормальный эксплуатационный перепад давления, без каких-либо других нагрузок;

(6) для шасси и частей конструкции планера, находящихся под непосредственным воздействием сил удара,—предельным эксплуатационным условиям нагружения при посадке, указанным в 25.473, 25.491 и 25.493.

Должны быть рассмотрены также другие сочетания, нагрузок, если они являются расчетными для определенных элементов конструкции.

Если после повреждения конструкции или ее частичного разрушения появляются существенные изменения жесткости или геометрии,или того и другого вместе, должен быть проведен дополнительный анализ влияния этих изменений на допустимость повреждений с учетом требований 25.629 (d).

(c) Оценка безопасного ресурса по условиям усталости. Выполнение указаний, изложенных в пункте (b) настоящего параграфа, в части установления сроков осмотров в соответствии с пунктом (а) (3) не требуется, если Заявитель докажет, что требования допустимости повреждений (безопасного разрушения) для данной конструкции практически невыполнимы.

Для такой конструкции должно быть показано соответствующим анализом на основании результатов испытаний и расчетов, что она способна выдерживать переменные нагрузки, ожидаемые в пределах безопасного ресурса, без возникновения повреждении, снижающих остаточную прочность и жесткость более, чем это допускается указаниями 25.571 (b).

(d) Усталостная прочность при акустических нагрузках. Расчетом, подтаержденным результатами испытаний или опытом эксплуатации самолетов аналогичной конструкции и с аналогичными условиями по акустическим нагрузкам, должно быть показано, что:

(1) появление усталостных трещин от акустических нагрузок в любои детали конструкции самолета, подверженной акустическому воздействию, не является вероятным;

(2) аварийное или катастрофическое разрушение из-за трещин от акустических нагрузок, считая, что нагрузки, указанные в пункте (b) настоящего параграфа, приложены ко всем зонам, где возникают эти трещины, не является вероятным.

(е) Оценка допустимого повреждения (дискретный источник). Конструкция самолета должна быть такой, чтобы было надежно обеспечено завершение полета, во время которого возможно повреждение в результате:

(1) столкновения с птицей весом 1,8 кгс, когда скорость самолета (относительно птицы по траектории полета самолета) равна Vc а уровне моря или 0,85 Vc на высоте 2440 м;

(2) удара оторвавшейся лопаткой вентилятора;

(3) разлета обломков двигателя или

(4) разлета обломков агрегатов с роторами, обладающими большой кинетической энергией.

Поврежденная конструкция должна выдерживать статические нагрузки (рассматриваемые как расчетные), которые, как ожидается, возникают в полете. Рассматривать динамический эффект от этих статических нагрузок не требуется. Должны рассматриваться корректирующие действия пилота, заключающиеся в ограничении маневрирования, избежании попадания в турбулентность и уменьшении скорости. Если после повреждения конструкции или ее частичного разрушения появляются существенные изменения жесткости или геометрии, или того и другого вместе, должен быть проведен дополнительный анализ влияния этих изменений на допустимость повреждения с учетом требований 25.629 (ri).

ЗАЩИТА ОТ МОЛНИИ

25.581. Защита от молнии

(a) Самолет должен быть защищен от аварийных и катастрофических воздействий молнии и статического электричества.

(b) Для металлических деталей соответствие требованиям пункта (а) настоящего параграфа должно быть подтверждено:

(1) правильной маталлизацией деталей с планером или

(2) таким проектированием деталей, чтобы удар молнии не подвергал опасности самолет.

(c) Для неметаллических деталей соответствие требованиям пункта (а) настоящего параграфа должно быть подтверждено:

(1) таким проектированием деталей, которое сводит до минимума влияние удара молнии, или

(2) использованием приемлемых средств отвода результирующего электрического тока так, чтобы не подвергать опасности самолет.

(А) Испытания и расчеты на воздействие молнии следует производить из условий воздействия на самолет электрических разрядов, приведенных в Приложении к данному параграфу.

Металлические элементы конструкции самолета, по которым возможно протекание токов молнии, должны быть соединены в общую электрическую массу. Проводники, соединяющие эти элементы конструкции, при изготовлении их из меди должны иметь поперечное сечение не менее 6 мм2, а при изготовлении из другого материала—иметь эквивалентную проводимость. Сопротивление в местах соединений между элементами конструкции должно быть не более 600 мкОм для неподвижных и не более 2000 мкОм—для подвижных соединений. В самолетной документации должна быть представлена схема размещения этих проводников или таблица сопротивлений металлизации с указанием контрольных точек и величин максимальных допустимых сопротивлений между контрольными точками. При прохождении тока молнии по корпусу самолета не должно быть отказов или ложных срабатываний функциональных систем и устройств, которые могут привести к аварийной или катастрофической ситуации.

Ни самолете должны быть предусмотрены меры (электростатические разрядники, покрытия, перемычки и пр.). обеспечивающие отекание электростатического заряда при полетах в облаках слоистых форм и в осадках без нарушения нормальной работы радиоэлектронного оборудования.

При конструировании и размещении антенн, воздействие молнии на которые может привести к аварийной или катастрофической ситуации, должны быть приняты необходимые меры по их защите.

При приземлении общая масса самолета должна автоматически соединиться с ВПП, при этом сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 101 Ом.

На самолетах должно быть предусмотрено устройство с сопротивлением не более 0,5 Ом для подсоединения к наземному контуру заземления при стоянке самолета.

приложение П25.581

Разработку элементов конструкции и оборудования, стойких к воздействию молнии, а также их испытания следует проводить из условий воздействия на самолет импульса тока, представленного на рис. 1. Порядок применения составляющих А. В, С, D определяется для каждого конкретного случая, при атом могут использоваться как отдельные составляющие, так и сочетания двух или более составляющих.

I. Составляющая А (импульс тока первого обратного разряда) имеет амплитуду

200 ± 10% кА, интеграл действия (J Pdl) — 3 • 10s ± 20% А'2-с и время воздействия до 500 мкс.

Эта составляющая может быть как униполярной, так и колебательной формы. В обоснованных случаях испытания проводятся при максимальной скорости нарастания тока 10" А/с.

2. Составляющая В (промежуточный ток) имеет среднюю амплитуду 2± 10% кА при длительности до 5 мс и переносимом заряде 10 ± 10% Кл. Эта составляющая должна быть униполярной: прямоугольной, экспоненциальной или линейно спадающей.

3. Составляющая С (постоянный ток) имеет амплитуду от 200 до 800 А при длительности от 0,25 до 1 с и переносимом заряде 200 ± 20% Кл. Эта составляющая должна быть униполярной: прямоугольной, экспоненциальной или линейно спадающей.

4. Составляющая D (ток повторного разряда) имеет амплитуду 100 ± 10% кА и интеграл действия 0,25- W ± 20% Л2-с. Эта составляющая может быть как униполярной, так и колебательной формы с временем воздействия до 500 мкс.

Время (не в масштабе)

Рис.1. Формы и параметры импульса тока монии

Составляющая А

амплитуда тока						200 ± 10% кА

интеграл действия					(2 • 10е) ± 20% Aг • с

время действия						 500 икс

Составляющая В

максимальный переносимый заряд			 10 ± 10% Кл

средняя амплитуда тока 				 2 ± 10% кА

Составляющая С

переносимый заряд					200 ± 20 % Кл

амплитуда тока	200					800 А

Составляющая D

амплитуда тока						100 ± 10% кА

интеграл действия					(0.25 • 106) ± 20% А2 с

время действия						500 мкс

Раздел D - ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25.601. Общие положения

Конструкция самолета не должна иметь таких особенностей и частей, которые, как показал опыт, создают аварийные условия или являются ненадежными- Пригодность таких вызывающих сомнение частей и деталей должна определяться путем соответствующих испытаний.

25.603. Материалы

Пригодность и долговечность материалов, используемых для изготовления деталей, поломка которых может отрицательно повлиять на безопасность, должны:

(a) определяться по опыту 'или путем испытаний;

(b) соответствовать утвержденным техусловиям (ТУ отраслей промышленности, военным ТУ или техническим стандартам), гарантирующим прочность и другие свойства, принятые в расчетных данных, и

(c) оцениваться с учетом влияния окружающих условий, ожидаемых в эксплуатации. таких, как температура и влажность.

25.605. Технология производства

(a) Применяемая технология производства должна обеспечивать постоянство необходимого качества изготовления конструкции. Если производственные процессы (такие, как склеивание, точечная сварка, термообработка) требуют строгого контроля для достижения цели, то эти процессы должны выполняться в соответствии с утвержденными технологическими условиями.

(b) Каждый новый технологический процесс изготовления самолета должен быть обоснован исследованиями, определяемыми специальной программой испытаний.

25.607. Крепежные детали

(a) Все снимаемые болты, винты, гайки, шпильки и другие снимаемые крепежные детали должны иметь два независимых контрящих устройства, если выпадение этих крепежных деталей может:

(1) помешать продолжению полета и посадке в пределах расчетных ограничений самолета и при обычной квалификации и силе пилота или

(2) привести к снижению управляемости по тангажу, рысканию или крену или снижению чувствительности по сравнению с той, которая требуется в разделе В настоящих Норм.

(b) Крепежные детали, перечисленные в пункте (а) настоящего параграфа, и их контрящие устройства не должны ухудшаться от воздействия окружающих условий в месте их установки.

(с) Самоконтрящиеся гайки не разрешается использовать на болтах, подверженных вращению во время эксплуатации, если помимо самоконтрящего устройства lie будет применено контрящее устройство нсфрикционного типа.

25.609. Защита элементов конструкции

Каждый элемент конструкции должен быть:

(a) соответствующим образом защищен от снижения или потери прочности в процессе эксплуатации по любой причине, включая:

(1) атмосферные воздействия;

(2) коррозию и

(3) истирание;

(b) обеспечен достаточными средствами вентиляции и дренажирования, если это необходимо для защиты.

25.611. Обеспечение доступа

Должны быть обеспечены проверка и осмотр (включая осмотр основных элементов конструкции и систем управления), замена составных частей, обычно требующих замены, регулировка и смазка, необходимые для сохранения летной годности. Условия и технология осмотра каждого изделия должны соответствовать интервалу этого осмотра. Средства не-разрушающсго контроля элементов конструкции могут применяться в случае недостаточности результатов проведения непосредственного визуального осмотра, если доказана эффективность такого контроля и его технология изложена в руководстве по технической эксплуатации в соответствии с требованиями 25.1529.

25.613. Прочностные характеристики материалов и их расчетные значения

(a) Прочностные характеристики материалов должны определяться на основании достаточного количества испытании, с тем чтобы расчетные значения можно было устанавливать на основе статистики.

(b) Расчетные значения следует выбирать таким образом, чтобы уменьшить вероятность разрушений конструкции из-за непостоянства свойств материалов. За исключением требований, приведенных в пункте (с) настоящего параграфа, соответствие данному параграфу должно быть показано на основе выбора расчетных значений, которые обеспечивают прочность материала со следующей вероятностью:

(1) 99% с 95-процентным доверительным интервалом, когда приложенные нагрузки передаются через единичный элемент агрегата, разрушение которого приводит к потере конструктивной целостности агрегата;

(2) 90% с 95-процентным доверительным интервалом для статически неопределимой конструкции, в которой разрушение любого отдельного элемента приводит к тому, что приложенные нагрузки безопасно распределяются по другим несущим элементам.

(c) Влияние температуры на допустимые напряжения, применяемые при расчете ответственных элементов или узлов конструкции, должно учитываться, если значительный тепловой эффект имеет место при нормальных эксплуатационных условиях.

(d) Прочность, проектирование и технология конструкции должны свести к минимуму вероятность опасного усталостного разрушения, особенно в местах концентрации напряжений.

(e) Более высокие расчетные значения могут быть использованы, если производится «дополнительный отбор» материала, при котором образец каждого отдельного полуфабриката подвергается испытаниям перед его использованием, чтобы убедиться, что его фактическая прочность равна или выше расчетной.

25.619. Специальные коэффициенты безопасности

Коэффициент безопасности, предписанный в 25.303. следует умножать на соответствующие максимальные коэффициенты безопасности, предписанные в 25.621—25.625, для каждой детали конструкции, прочность которой:

(a) Ненадежна.

(b) Может ухудшиться в процессе эксплуатации до обычной замены.

(c) Может значительно изменяться вследствие несовершенства технологических процессов или методов контроля,

25.621. Коэффициенты безопасности для отливок

(a) Общие положении. Коэффициенты безопасности, испытания и проверки, указанные в пунктах (b) — (d) настоящего параграфа, должны применяться в дополнение к тем, которые необходимы для проведения контроля качества отливок. Проверки должны проводиться в соответствии с утвержденными техусловнями. Пункты (с) и (<i) настоящего параграфа относятся к любым конструкционным отливкам, за исключением отливок, которые испытываются под давлением как детали гидросистемы или другой жидкостной системы и не воспринимают нагрузки, действующие на конструкцию самолета.

(b) Напряжения в опорах и опорные поверхности. Коэффициенты безопасности для отливок, указанные в пунктах (с) и (d) настоящего параграфа:

(1) не должны превышать 1,25 для напряжений в опорах независимо от применяемого метода контроля и

(2) не должны применяться к опорным поверхностям летали, коэффициент .безопасности которой превышает ее коэффициент безопасности для отливок.

(c) Критические отливки. Нижеследующие условия относятся ко всем отливкам, разрушение которых может воспрепятствовать продолжению безопасного полета и посадке самолета или привести к серьезным ранениям экипажа и пассажиров:

(1) Для каждой критической отливки:

(i) принимается дополнительный коэффициент безопасности не менее 1,25 и (и) 100% отливок подвергаются контролю визуальным, радиографическим, магнитным или проникающим методами или другими утвержденными эквивалентными методами неразрушающего контроля.

(ii) Если критические отливки имеют дополнительный коэффициент безопасности менее 1,50, необходимо подвергать статическим испытаниям три образца отливок на соответствие:

(i) требованиям к прочности 25.305 при разрушающей нагрузке, соответствующей дополнительному коэффициенту безопасности для отливок 1,25, и

(ii) требованиям к деформации 25.305 при нагрузке в 1,15 раза больше эксплуатационной.

(3) Примерами таких отливок являются узлы крепления конструкции, детали систем управления полетом, шарниры, подвески поверхностей управления и крепления весовых компенсаторов, опоры и узлы крепления кресел, спа.-ьных мест, привязных ремней, топливных и масляных баков, клапаны герметизации кабин.

(d) Некритические отливки. Нижеследующее относится ко всем отливкам, кроме указанных в пункте (с) настоящего параграфа:

(1) Кроме случаев, предусмотренных в подпунктах (2) и (3) настоящего пункта, коэффициенты безопасности для отливок и соответствующие проверки должны отвечать требованиям следующей таблицы:

| Коэффициенгг безопасности для отливок | Методы контроля |
| --- | --- |
| 2.0 и более Менее 2,0, но более 1,5 От 1,25 до 1,50 | 100%-я внзуальн-ая проверка 100%-я визуальная проверка, контроль метолом маг-Нгофлокса или проникающих частиц или равноценными методами без разрушения о&разца 100%-я визуальная проверка, контроль методом маг-ноф.токса или проник аюшкх частиц, рентгенографической дефектоскопией или друпимд ут&ержденашми методами без разрушения образца |

(2) Если введена утвержденная процедура контроля качества, то исоизуальиыми методами можно проверять меньший процент отливок, чем указано в пункте (d) (1) настоящего параграфа.

(3) Для отливок, изготовляемых по техусловиям, которые гарангируют механические свойства материала отливки и предусматривают показ этих свойств испытаниями образцов, выборочно вырезанных из отливок:

(i) можно брать коэффициент безопасности для отливок, равный 1.0;

(ii) эти отливки следует проверять r соответствии с требованиями для коэффициентом от 1,25 до 1,50 пункта (d) (1) настоящего параграфа и испытывать н соответствии с пунктом (с) (2) настоящего параграфа.

25.622. Коэффициенты безопасности для конструкций из композиционных материалов

Для силовых частей, узлов, деталей и элементов конструкции самолета, выполненных из композиционных материалов, вводится дополнительный коэффициент безопасности .

Если 100% конструкций из композиционных материалов пооперационно и после окончательной сборки подвергаются визуальному, акустическому и ультразвуковому контролю, величина дополнительного коэффициента безопасности определяется в зависимости от разброса несущих свойств данных конструкций.

|  | 0,08 | 0,10 | 0.15 | 0,20 | 0.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | 1,03 | 1,25 | 1,57 | 1.97 |

Примечание. Для промежуточных значений  применяется линейная интерполяция между соседними значениями.

Коэффициент вариации , характеризующий разброс несущих свойств конструкций из композиционных материалов, определяется по результатам статических испытаний ряда одинаковых конструкций рассматриваемого типа или конструкции, аналогичных рассматриваемой, изготовленных по той же технологии и имеющих одинаковую с рассматриваемой конструкцией форму разрушения. При наличии ограниченного количества испытаний коэффициент вариации  получается путем умножения ыборочного коэффициента, полученного статистической обработкой результатов испытаний, на коэффициент , определяемый в зависимости от количества испытанных конструкций (п):

| п | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 | 1,44 | 1,37 | 1.33 | 1.26 | 1,22 | 1,14 | 1,1 | 1,0 |

При отсутствии данных о разбросе несущих свойств конструкции допускается использование статистических данных по разрушающим напряжениям, полученных на образцах (конструктивных элементах, панелях). При этом форма разрушения образцов должна соответствовать форме разрушения конструкции. Коэффициент вариации у» определяется через коэффициент вариации разрушающих напряжений образов f, с учетом количества испытанных образов (см. выше) по следующей формуле:

=.

Если применяемые виды контроля отличны от указанных выше, величина дополнительного коэффициента безопасности устанавливается по результатам специального анализа.

25.623. Коэффициенты безопасности в опорах

(a) За исключением деталей, указанных в пункте (b) данного параграфа, каждая деталь, установленная с зазором (при свободной посадке) и подвергающаяся сотрясениям или вибрации, должна иметь коэффициент безопасности для опор, достаточно большой для обеспечения предусмотренного относительного перемещения деталей.

(b) Для некоторых детален может не применяться коэффициент безопасности для опор, если для этих деталей указан какой-либо специальный коэффициент, превышающий коэффициент безопасности для опор.

25.625. Коэффициенты безопасности для стыковых узлов (фиттингов)

Для всех стыковых узлов (детали, используемые для соединения одного элемента конструкции с другим) должны соблюдаться следующие условия:

(a) Для всех стыковых узлов (сриттингов), прочность которых не доказана испытаниями па эксплуатационную и расчетную нагрузки, при которых фактические напряжения воспроизводятся в стыковом узле и окружающей конструкции, коэффициент безопасности не менее 1,15 должен относиться:

(1) ко всем частям стыкового узла;

(2) к деталям крепления и

(3) к местам соединения частей узла.

(b) Можно не применять коэффициент безопасности для стыкового узла:

(1) для соединений, осуществленных по утвержденной методике и основанных на данных всесторонних испытаний (например, сплошные соединения металлической обшивки, сварные соединения и соединения деревянных частей в замок), или

(2) в отношении опорной поверхности, для которой используется больший специальный коэффициент.

(c) Для всех стыковых узлов, выполненных заодно с деталью, фиттингом (стыковым узлом), считается часть всего узла до тою места, где его сечение становится типичным для данного элемента конструкции.

(d) Для всех кресел, спальных мест и привязных ремней применяются коэффициенты безопасности стыковых узлов, приведенные в 25.785 (f) (3).

25.629. Требования к аэроупругой устойчивости

(a) Общие положения.

Под оценками аэроупругой устойчивости, которые требуются в данном параграфе, понимаются исследования флаттера, дивергенции, реверса органов управления, динамика аэроупругого взаимодействия самолета с системой управления, а также любой чрезмерной потери устойчивости и управления из-за деформаций конструкции. При исследовании явлений аэроупругой устойчивости должны учитываться степени свободы, связанные с воздушными винтами или другими вращающимися элементами, которые создают значительные динамические силы. Соответствие этому параграфу должно быть показано с помощью расчетов, испытаний в аэродинамических трубах, наземных частотных и жесткостных испытаний, летными испытаниями или другими способами, которые Компетентный орган сочтет необходимыми.

(b) Область аэроупругой устойчивости.

Самолет должен быть спроектирован таким образом, чтобы для всех его конфигурации и при всех расчетных условиях как при исходном варианте конструкции, так и при возможном изменении определяющих явление параметров ие возникало аэроупругой неустойчивости внутри области, задаваемой следующим образом:

(1) Для нормальных условий, без повреждений, отказов или ухудшений функционирования—все комбинации скорости и высоты, граница которых получается увеличением на 20°/о индикаторной скорости (как при постоянном числе Маха, так и при постоянной высоте) в каждой точке зависимости VD/MD от высоты. При этом надлежащие запасы устойчивости должны существовать на всех скоростях вплоть до VD/MD и не должно быть .большого или резкого падения устойчивости при приближении к VD/MD. Если MD меньше 1,0 па всех расчетных высотах, то увеличение скорости можно ограничить числом Маха, равным 1,0.

(2) Для случаев, перечисленных ниже в 25.629 (d),— всe комбинации допустимых высот и скоростей вплоть до скорости, которая принимается как большая из скоростей, получаемых:

(i) зависимостью VD/МD, определенной в соответствии с 25-335 (b), или

(ii) зависимостью скоростей от высоты, получающейся добавлением к Vс 15% индикаторной скорости при постоянной высоте на высотах от уровня моря до пересечения линии 1,151Vс; с продолжением линий постоянного крейсерского числа Маха (Мс), затем линейным изменением индикаторной скорости до величины Мс + 0,05 на наименьшей высоте пересечения Мс и Vс. потом на больших высотах вплоть до максимальной высоты полета граница определяется прибавлением 0,05 к Мс  при постоянной высоте.

(А) Во всех областях, включая область наземных режимов, должна быть обеспечена устойчивость самолета при взаимодействии конструкции планера с системой управления в диапазоне частот упругих колебаний планера.

Для обеспечения данной устойчивости амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ) разомкнутого контура самолет — система управления должна удовлетворять следующему условию: при изменении аргумента (фазы) в пределах от —60 до +60° модуль (амплитуда) АФЧХ не должен превышать 0.5. (Положение критической точки частотного критерия устойчивости принято в правой полуплоскости, рис. I). При этом, если в результате проведенных расчетных и наземных исследований установлено, что при нахождении АФЧл в правой полуплоскости ее модул» превышает 0.3, выполнение указанного выше условия должно быть обязательно подтверждено результатами летных испытаний.

Рис. 1

(c) Балансировочные грузы.

Если используются сосредоточенные балансировочные грузы, то должны быть доказаны их эффективность и прочность, включая конструкцию, к которой они крепятся.

(d) Разрушения, отказы и ухудшение характеристик. При доказательстве соответствия данному параграфу должны быть рассмотрены следующие повреждения, отказы и ухудшения работоспособности:

(1) любые критические заправки топливом, которые могут быть в результате неправильной заливки, если не показана их практическая невероятность;

(2) любые единичные разрушения в любой системе демпфирования флаттерных колебаний;

(3) максимально возможный слой льда, ожидаемый в результате непреднамеренного попадания в обледенение, если самолет не предназначен для эксплуатации в условиях обледенения;

(4) повреждение любого отдельного элемента конструкции подвески каждой двигательной установки, независимо установленного вала воздушного винта, большой вспомогательной силовой установки или большого закрепленного на самолете обтекаемого тела (такого, как внешний топливный бак);

(5) для самолетов с двигательными установками, имеющими воздушные винты или большие вращающиеся массы, способные создавать существенные динамические силы, любое отдельное повреждение конструкции двигательной установки, которое могло бы уменьшить жесткость вращающегося вала (на опорах):

(6) отсутствие аэродинамических или гироскопических сил в результате наихудшей комбинации флюгнрования винтов или других вращающихся устройств, способных создавать значительные динамические силы. В дополнение к этому должен быть рассмотрен случай одного зафлюгпрованного винта или вращающегося устройства одновременно с повреждениями, заданными в пунктах (d) (4) и (d) (5) этого параграфа;

(7) вращение с самым большим возможным превышением ограничений по числу оборотов любого одного винта или вращающегося устройства, способного создавать значительные динамические силы;

(8) любые случаи разрушений или повреждений, требуемые или выбранные для анализа в соответствии с 25.571. Единичные повреждения конструкции, заданные в пунктах (d) (4) и (d) (5), нет необходимости рассматривать при доказательстве соответствия с данным параграфом, если:

(i) элементы конструкции не могут быть разрушены при повреждении дискретным источником при условиях, заданных в 25.571 (е), и

(ii) анализ безопасной повреждаемости в соответствии с 25.571 (b) показывает, что максимальный размер повреждения, принимаемый для оценки остаточной прочности, недостаточен для полного разрушений элемента конструкции;

(9) любое повреждение, разрушение или отказ, рассматриваемые в 25.631, 25.671, 25.672 и 25.1309;

(10) любое другое разрушение, повреждение, отказ или ухудшение характеристик, для которых не показана их практическая невероятность.

(e) Летные испытания на флаттер, дивергенцию и реверс.

Летные испытания на флаттер, дивергенцию и реверс на скоростях вплоть до VDF/MDF.

должны быть проведены для нового типа самолета, а также для модификаций типа, если для последних не показано, что изменения незначительно влияют на аэроупругую устойчивость. В этих испытаниях должно быть показано, что име.юсь необходимое для возбуждения критических форм. флаттера и достаточное по уровню и темпу внешнее воздействие и что самолет имеет необходимые запасы демпфирования на всех скоростях вплоть до VDF/MDF  и что нет большего и быстрого падения демпфирования при приближении к VDF/MDF.  Если для доказательства соответствия пункту (d) этого параграфа используется моделирование разрушения, отказа или ухудшения характеристик d полете, то в тех случаях, когда показано путем сравнения результатов летных испытаний с расчетами и данными других испытаний, что у самолета нет аэроупругой неустойчивости на всех скоростях полета внутри границы, заданной в пункте (b) (2) этого параграфа, максимальная скорость при таких летных испытаниях может быть не выше VFC/MFC

25.631. Повреждение от удара птицы

Самолет должен быть спроектирован тик, чтобы была обеспечена возможность продол-женин безопасного полета и- посадки после столкновения с птицей весом 1,8 кгс, когда ско-рость самолета (относительно птицы по траектории полета самолета) равна Vc на уровне моря или 0,85 VC на высоте 2440 м, в зависимости от того, какая из них является более

критической. Допускается показать это расчетом, если он основан на результатах испытаний аналогичных конструкций (см. МОС 25.631).

ПОВЕРХНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

25.651. Испытание на прочность

(a) Поверхности управления должны испытываться на выдерживание эксплуатационных нагрузок. При этом также испытываются кабанчики или фиттинги, к которым крепятся элементы системы управления.

(b) Соответствие требованиям к специальным коэффициентам для узлов подвески поверхностей управления, изложенным в 25.619—25.625 и в 25.657, должно быть доказано путем расчета или отдельными испытаниями под нагрузкой.

25.655. Установка

(a) Установка управляемых поверхностей хвостового оперения должна быть выполнена таким образом, чтобы исключалась интерференция между двумя любыми поверхностями, когда одна поверхность находится в крайнем положении, а другая отклоняется во всем допустимом диапазоне.          '

(b) В случае применения управляемого стабилизатора для него должны быть предусмотрены упоры, ограничивающие максимальное отклонение стабилизатора, которое требуется для балансировки самолета в соответствии с требованиями 25.161.

25.657. Узлы подвески

(a) В узлах подвески поверхностей управления, включая узлы с шариковыми, роликовыми и самосмазывающимися подшипниками, утвержденные напряжения подшипников не должны превышаться. В нестандартных узлах напряжения должны устанавливаться на основе практики или испытаний, а в случае отсутствия надежного анализа следует использовать коэффициент безопасности не менее 6,67 к пределу прочности на смятие наиболее мягкого материала, из которого изготовлен подшипник.

(b) Узлы подвески должны иметь достаточную прочность и жесткость при нагрузках, действующих параллельно оси узла.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

25.671. Общие положения

(а) Все рычаги и системы управления должны работать легко, плавно и четко, обеспечивая правильное выполнение заданных функций.

(b) Каждый элемент системы управления самолетом должен быть так сконструирован или иметь четкую и постоянную маркировку, чтобы свести к минимуму вероятность неверной сборки, которая может привести к неправильному функционированию данной

системы.

(c) Путем расчета, испытаний или того н другого должно быть показано, что самолет способен продолжать безопасный полет и выполнять посадку после любого из ниже -следующих отказов или заклинивания в системе управления полетом и поверхностях управления" (включая системы балансировки, механизацию, воздушные тормоза и механизмы загрузки рычагов управления) в нормальном диапазоне режимов полета, не требуя от пилота исключительного умения или значительных усилий. Вероятные неисправности не должны оказывать значительного влияния на работу системы управлении, 'и должна быть обеспечена возможность их легкого парирования пилотом.

(1) Любой одиночный отказ, исключая заклинивание (например, разъединение или отказ механических элементов или отказы конструкции элементов гидросистемы, таких, как силовые приводы, корпуса золотникового устройства и клапаны).

(2) Любая комбинация отказов, если не показано, что она практически невероятна, исключая заклинивание (например, двойные отказы электрической н гидравлической систем или любой одиночный отказ в сочетании с вероятным отказом гидравлической или электрический системы).

(3) Любое заклинивание при положении рычагов управления, обычно имеющем место в процессе взлета, набора высоты, крейсерского полета, нормальных разворотов, снижения и посадки, если не показано, что заклинивание практически невероятно или его можно ослабить. Самопроизвольное отклонение системы управления в худшее положение и заклинивание следует учитывать, если подобное самопроизвольное отклонение к последующее заклинивание нс являются практически невероятными.

(d) Самолет должен иметь такую конструкцию, чтобы он был управляем в случае отказа всех двигателей. Соответствие этому требованию можно показать расчетом, если будет показано, что принятая методика надежна.

25.672. Системы улучшения устойчивости, автоматические системы и бустерное управление

Если функционирование систем улучшения устойчивости или других автоматических систем и бустерного управления необходимо для показа соответствия требованиям к летным характеристикам настоящей части, то такие системы должны удовлетворять требованиям 25.671 и следующим:

(a) должна быть предусмотрена отчетливо различимая пилотом при ожидаемых условиях эксплуатации, но не требующая его внимания сигнализация любого отказа в системе улучшения устойчивости или в любой другой автоматической системе или в бустерной системе, который может повлечь за собой опасные условия, если пилот не может сам обнаружить отказ. Системы сигнализации не должны приводить в действие системы управления.

(b) Конструкция системы улучшения устойчивости или любой другой автоматической системы или бустерной системы должна обеспечивать возможность вмешательства пилота в управление в начальной стадии отказов типа указанных в 25.671 (с), не требуя от него исключительного умения или значительных усилий, либо путем отключения системы или ее поврежденной части, либо путем пересиливання отказа движением рычагов управления в нормальном направлении.

(c) Следует показать, что после любого одиночного отказа системы улучшения устойчивости или любой другой автоматической системы или бустерной системы:

(1) самолет безопасно управляется, если отказ или неисправность происходят на любой скорости или высоте в пределах установленных эксплуатационных ограничений, которые являются критичными для рассматриваемого отказа;

(2) требования к управляемости и маневренности удовлетворяются в пределах экс-. плуатационных режимов (например, скорости, высоты, нормальных перегрузок и конфигураций самолета), которые оговорены в РЛЭ самолета, и

(3) характеристики балансировки, устойчивости и сваливания не ухудшаются более те.\ пределов, которые гарантируют безопасное продолжение полета и посадку.

25.675. Упоры

(a) Все системы управления должны быть снабжены упорами, которые надежно ограничивают диапазон отклонения всех подвижных аэродинамических поверхностей, управляемых данной системой.

(b) Расположение упоров не должно допускать отрицательного влияния износа, слабины или регулировки натяжных устройств на характеристики управляемости самолета в случае изменения предела перемещения поверхностей управления.

(с) Упоры должны быть в состоянии выдерживать любые нагрузки, соответствующие расчетным условиям для системы управления.

25.677. Системы трнммирования

(a) Конструкция рычагов управления системы триммирования должна исключать возможность непреднамеренного или резкого срабатывания. Рычаги управления должны действовать в плоскости и в соответствии с направлением движения самолета.

(b) Рядом с рычагами управления системы триммирования должны находиться устройства, указывающие направление перемещения рычагов управления относительно направления движения самолета. Кроме того, должны быть предусмотрены хорошо видимые указатели положения балансировочных устройств.

(c) Конструкция систем триммирования не должна допускать самопроизвольного ухода из заданного положения.

Управление триммерами должно быть необратимым, если триммер не имеет соответствующей весовой балансировки и не исключается возможность возникновения флаттера.

(d) Если на самолете применяется необратимая система управления триммерами, проводка от триммера до крепления устройства, обеспечивающего необратимость, к конструкции самолета должна быть жесткой.

25.679. Устройства, предотвращающие повреждение системы от действия ветра

(a) Должно быть предусмотрено устройство для предотвращения повреждения поверхностей управления (включая триммеры) и системы управления от воздействия порывов ветра при нахождении самолета на земле или на воде.

Если данное устройство, будучи включенным, не позволяет пилоту нормально- отклонять поверхности управления, оно должно:

(1) автоматически выключаться при нормальной работе пилота рычагами управления самолетом или

(2) ограничивать управление самолетом таким образом, чтобы пилот получал безошибочное предупреждение перед взлетом о том, что поверхности управления застопорены.

(b) Должны быть приняты меры, предотвращающие возможность случайного включения стопора в полете.

25.681. Статические испытания на эксплуатационную нагрузку

(a) Соответствие требованиям настоящих Норм, изложенным в данной части, должно быть доказано испытаниями:

(1) при которых направление приложения нагрузок должно воспроизводить наиболее неблагоприятные условия нагружения системы управления и

(2) которым должны быть подвергнуты все узлы, ролики и кронштейны, используемые для крепления системы к основной конструкции.

(b) Соответствие специальным коэффициентам для соединений системы управления, имеющих угловое перемещение, должно быть доказано расчетами и отдельными статическими испытаниями.

25.683. Испытания на функционирование

Путем испытаний на функционирование должно быть показано, что, когда части системы управления, на которые действуют нагрузки от усилий пилота, нагружаются до 80% эксплуатационной нагрузки, предусмотренной для данной системы, а части с силовым приводом нагружаются до максимальной нагрузки, ожидаемой при нормальной эксплуатации, система должна быть свободной от:

(a) заеданий;

(b) чрезмерного трения и

(c) отклонений органов управления - свыше нормы.

(A) При эксплуатационной нагрузке для случая (случаев) погружения, выбранного Изготовителем и отраженного в программе испытаний самолета, производится проверка отсутствия заеданий в системах управления при их функционировании. Кроме того, должна быть проведена проверка возможности открытия и закрытия, выпуска и уборки створок, шасси, люков, дверей и т. п. после снятия эксплуатационной нагрузки.

(B) Работоспособность механических частей систем управления в условиях эксплуатации, заявленных Изготовителем, должна быть показана в ходе испытаний на многократное функционирование, если погруженность этих частей является существенной и приводит к отказам препятствующим их нормальному функционированию, а применяемые расчетные методы недостаточны, для подтверждения соответствия требованиям 25.671 (с) (2) и (с) (3).

25.685. Элементы системы управления

(a) Все детали системы управления должны быть сконструированы и установлены таким образом, чтобы исключилось заклинивание, трение и соприкосновение с грузами, пассажирами, незакрепленными предметами или замерзание влаги в местах, где это может вызвать отказ системы управления.

(b) В кабине экипажа должны быть предусмотрены меры, предотвращающие попадание посторонних предметов в такие места, где они могут вызвать заклинивание в системе управления.

(c) Должны быть предусмотрены меры, предотвращающие удары тросов или тяг о другие части самолета.

(d) Требования 25.689 и 25.693 относятся к тросовым системам ii соединениям.

(A) Должны, предусматриваться меры по контролю глубины завинчивания тандеров тросов и регулируемых тяг при сборке.

(B) Должны бить предусмотрены конструктивные меры, предотвращающие разъединение элементов в системе в процессе эксплуатации; в том числе не должны применяться осевые шпильки, которые подвергаются воздействию нагрузок или перемещаются, законтренные только шплинтами.

25.689. Тросовые системы

(a) Все тросы, узлы крепления тросов, тандеры. заплеткн тросов и ролики должны быть утвержденного типа, кроме того:

(1) тросы диаметром менее 3,175 мм (1/8 дюйма) не должны применяться в основных системах управления элеронами, рулями высоты и направления;

(2) тросовые системы должны быть спроектированы таким образом, чтобы исключалась возможность опасного изменения в натяжении тросов во всем рабочем диапазоне их перемещений при эксплуатационных условиях и изменениях температуры.

(b) Тип и размер ролика должны соответствовать применяемому тросу. Ролики и звездочки должны быть снабжены установленными вблизи предохранительными устройствами. -которые предотвращают смещение и соскакивание тросов и цепей. Каждый ролик должен находиться в плоскости троса, чтобы исключить трение троса о бортик ролика.

(с) Направляющие тросов должны устанавливаться таким образом, чтобы они не изменяли направления троса более чем на 3°.

(d) (Зарезервирован).

(е) Тандеры должны устанавливаться на участках троса, не имеющих угловых перемещений во всем диапазоне хода троса.

(f) Должна быть обеспечена возможность визуального осмотра направляющих тросов, роликов, наконечников и тандеров.

25.693. Соединения

Узлы соединения жестких тяг системы управления, имеющие угловые перемещения» за исключением соединений с шариковыми и роликовыми подшипниками, должны иметь специальный коэффициент безопасности не менее 3,33 по отношению к пределу прочности на смятие самого мягкого материала, из которого изготовляется подшипник. Этот коэффициент может быть уменьшен до 2.0 для соединений тросовой системы управления. Для шариковых и роликовых подшипников не допускается превышение утвержденных но минальных характеристик.

25.697. Управление механизацией крыла и воздушными тормозами

(a) Рычаги управления механизацией крыла должны быть сконструированы таким образом. чтобы пилоты имели возможность устанавливать средства механизации в любое положение—взлетное, крейсерское, для захода на посадку и посадочное в соответствии с 25.101 (c1). Механизация крыла и воздушные тормоза должны сохранять выбранные положения, за исключением случаев, когда они перемещаются автоматом или устройством ограничения нагрузок, не отвлекая в дальнейшем внимания пилотов.

(b) Конструкция и расположение рычагов управления механизацией крыла и воздушными тормозами должны быть такими, чтобы исключалась возможность их непреднамеренного перемещения. В устройствах управления механизацией крыла и воздушными тормозами, предназначенных для работы только на земле, должны быть предусмотрены меры, исключающие их непреднамеренное срабатывание в полете, если такое срабатывание может быть опасным.

(c) Скорость перемещения поверхностей при работе рычагов управления и характеристики автомата или устройства ограничения нагрузок должны быть такими, чтобы. были обеспечены удовлетворительные летные характеристики при установившихся или изменяющихся скоростях полета, мощности двигателей и пространственном положении самолета.

(с1) Конструкция системы управления механизацией крыла должна обеспечивать уборку поверхностей из полностью выпущенного положения во время установившегося полета при максимальной продолжительной мощности двигателя на любой скорости менее чем VF + 16,5 км/ч.

25.699. Указатель положения механизации крыла и воздушных тормозов

(a) Должна быть предусмотрена индикация, указывающая пилотам положение всех средств механизации крыла и воздушных тормозов, имеющих в кабине отдельные рычаги управления. Кроме того, должна быть предусмотрена индикация несимметричных отклонений или другой неисправности в системах механизации крыла и воздушных тормозов, если такая индикация необходима для того, чтобы пилоты могли предотвратить или парировать опасные условия в полете и на земле, которые могут повлиять. на .летные характеристики.

(b) Должны быть предусмотрены средства, указывающие пилотам положение механизации крыла при взлете, полете по маршруту, заходе на посадку и посадке.

(c) Если возможно отклонение механизации крыла и воздушных тормозов на угол больше посадочного, этот диапазон должен быть четко отмечен на рычагах управления-"

25.701. Взаимосвязь между закрылками и предкрылками.

(а) Если самолет не обладает безопасными характеристиками с закрылками и предкрылками. убранными с одной стороны и выпущенными с другой, то движение закрылков и предкрылков на разных сторонах от плоскости симметрии должно быть синхронизировано механической связью или обеспечено другими апробированными эквивалентными средствами.

(b) При наличии системы синхронизации между закрылками или предкрылками конструкция этой системы должна быть рассчитана на возможность приложения несимметричных нагрузок, в том числе нагрузок, возникающих при полете с отказавшими двигателями по одну сторону от плоскости симметрии и при работе остальных двигателей на режиме взлетной мощности.

(c) У самолетов, закрылки или предкрылки которых не подвергаются воздействию спутной струи, конструкция должна быть рассчитана на такие случаи нагружения, когда па закрылки или предкрылки, расположенные с одной стороны, действует максимальная нагрузка (при описанных выше симметричных условиях нагружения), а па закрылки или предкрылки, расположенные с другой стороны, действует нагрузка, составляющая не более 80% максимальной.

(d) Связь между закрылками или предкрылками должна быть рассчитана на нагрузки, которые имеют место, когда поверхности закрылков или предкрылков с одной стороны от плоскости симметрии заклинило и они неподвижны, а по другую сторону — свободны для движения и к ним прилагается полная мощность приводящей системы.

25.703. Система аварийной сигнализации при взлете

Должна устанавливаться система аварийной сигнализации при взлете, которая должна отвечать следующим требованиям:

(a) система должна обеспечивать пилотам звуковую сигнализацию, которая автоматически включается в -ходе начального участка взлета, если самолет находится в любой из следующих конфигураций, при которых не может быть безопасный взлет:

(1) закрылки или предкрылки находятся вне одобренного диапазона положении для взлета;

(2) интерцепторы (за исключением интерцепторов поперечного управления, отвечающих требованиям 25.671), воздушные тормоза или устройства продольной балансировки находятся в положениях, не отвечающих выполнению безопасного взлета.

(b) Сигнализация, отвечающая требованиям пункта (а) настоящего параграфа, должна продолжаться до тех пор, пока:

(1) конфигурация не будет изменена до допустимой для безопасного взлета:

(2) экипажем не будут приняты меры для прекращения взлета;

(3) самолет не увеличит угол атаки для разбега;

(4) сигнализация не будет отключена пилотом.

(c) Условия включения сигнализации должны четко зависеть от принятых для сертификации диапазонов взлетного веса, высоты аэродромов и температур.

ШАССИ

25.721. Общие положения

(а) Основные опоры шасси должны быть спроектированы так, чтобы в случае их разрушения из-за превышения расчетных нагрузок на взлете (разбеге) и посадке (пробеге) (предполагается, что нагрузки действуют в направлении вверх и назад) характер разрушения был таким, чтобы не -возникала:

- у самолетов с числом пассажирских кресел не более девяти, не считая кресел пилотов,—утечка из любой топливной системы в фюзеляже в количестве, достаточном для появления опасности пожара; и

- у самолетов с числом пассажирских 10 или более, не считая кресел пилотов,— утечка из любой части топливной системы в количестве, достаточном для появления опасности пожара.

(b) Самолеты с числом пассажирских кресел 10 или более, не считая кресел пилотов, должны быть спроектированы так, чтобы самолет в контролируемом состоянии мог осуществить поездку на ВПП при невыпуске одной или большего числа опор; при этом не должно происходить такого повреждения конструкции, которое могло бы вызвать утечку топлива в количестве, достаточном для появления опасности пожара.

(c) Соответствие требованиям настоящего параграфа может быть доказано анализом (расчетом, исследованием) или испытаниями, или тем и другим.

25.723. Испытания амортизации

(a) Должно быть показано, что характеристики амортизации шасси, выбранные для расчета нагрузок согласно 25.473 соответственно для взлетного и посадочного весов, являются рациональными или надежными. Это должно быть показано испытаниями на поглощение энергии, однако при увеличении ранее утвержденных взлетного и посадочного весов можно использовать расчет на основе ранее проведенных испытаний шасси с подобными характеристиками поглощения энергии.

(b) Шасси не должно быть повреждено при испытаниях, когда демонстрируется способность шасси поглощать максимальную энергию. При этих испытаниях воспроизводится скорость снижения, равная 1,225 значения, указанного в 25.473 (В), при расчетном посадочном весе, принимая, что в течение посадочного удара подъемная сила не превышает веса самолета.

(А) Если испытания проводятся на изолированной установке, а упругость агрегатов самолета, к которым крепятся шасси, оказывает существенное влияние на величины нагрузок, доля энергии, приходящаяся собственно на шасси, может быть уточнена на основании специальных расчетов, при этом в испытаниях должны быть получены данные, подтверждающие принятые в расчет характеристики амортизации.

25.725. Испытание на эксплуатационный сброс .

(a) Если соответствие 25.723 (а) доказывается путем испытаний на свободное падение, необходимо, чтобы эти испытания проводились на целом самолете или на агрегатах, состоящих из колеса, пневматика и амортизатора, собранных соответствующим образом. Высота при свободном падении должна выбираться из условия выполнения требований к вертикальной скорости касания земли при посадочном ударе, приведенных в 25.473 (а) (1) (ii) для расчетного посадочного веса самолета и в 25.473 (а) (1) (ii) для расчетного взлетного веса.

(b) Если подъемная сила самолета воспроизводится пневмоцилиндрами или другими средствами, то вес, используемый при сбросе, должен быть равен G. Если влияние подъемной силы самолета при испытаниях на свободное падение представляется эквивалентно уменьшенным весом, шасси должно сбрасываться с эффективным весом, равным

Ge=G[h+(1-L)d]/(h+d),

где 	Ge—эффективный вес, используемый при испытаниях на сброс, кг;

h—высота свободного падения, м;

d—обжатие пневматика при ударе (при утвержденном зарядном давлении в пневматике) плюс вертикальная составляющая перемещения осп колеса относительно сбрасываемой массы, м:

G = Gм, кгс—для основной стойки шасси равен статической нагрузке на эту стойку при горизонтальном положении самолета (носовое колесо, если такое имеется, не касается земли),

G =  Gт кгс—для хвостовой стойки шасси равен статической нагрузке на хвостовую стойку в положении самолета с опущенным хвостом:

G = GN кгс—для носовой стойки шасси равен вертикальной составляющей статической реакции, которая будет действовать на носовое колесо, принимая, что в центре тяжести действует вертикальная сила, направленная вниз и равная весу самолета, и горизонтальная, направленная вперед и равная 0,25 этого веса;

L—отношение принятой подъемной силы самолета к весу самолета, которое не должно превышать 1,0.

(c) Положение стоики шасси при испытаниях на сброс и приложение в ходе испытаний присущих случаю лобовых нагрузок должны воспроизводить условия посадки самолета, в известной степени совпадающие с теми, при которых выявляется рациональная или точная величина эксплуатационной перегрузки,

(d) Значение d, используемое при вычислении Ge в пункте (b) данного параграфа, не должно превышать значения, полученного при испытаниях на сброс.

(e) Эксплуатационная инерционная перегрузка п должна определяться из испытаний на свободное падение согласно пункту (b) данного параграфа по следующей формуле;

n=

где  — перегрузка, выявленная во время испытания на сброс (т. е. ускорение dV/dt в единицах g, зарегистрированное при испытаниях на сброс), плюс 1,0;

Gе, G и L — те же, что и при расчетах условий испытаний на сброс.

(f) Величина л, определенная в пункте (е) данного параграфа, должна подтверждать эксплуатационную нагрузку, принятую на основании расчетов посадки при условиях, изложенных в 25.473, 25.479 и 25.481.

(А) Значения веса G, указанные в пункте (b), могут быть уточнены по результатам расчетов поглощения энергии посадочного удара для целого самолета при условиях, приведенных в 25.473, 25.479 и 25.481.

25.727. Испытания на сброс при поглощении максимальной энергии

(a) Если соответствие условиям поглощения максимальной энергии демонстрируется посредством испытаний на свободное падение, высота свободного падения должна обеспечить вертикальную скорость касания земли колесами стойки шасси не меньше, чем указано в 25.723 (b).

(b) Если подъемная сила самолета воспроизводится пневмоцилиндрами или другими механическими средствами, то используемый для сброса вес должен быть равен G. Если при испытаниях на свободное падение влияние подъемной силы самолета воспроизводится с помощью эквивалентного уменьшения веса, стойка шасси должна сбрасываться с эффективным весом, равным

Ge=Gh/(h+d),

где обозначения те же, что и в 25.725 (b).

25.729. Механизм уборки и выпуска шасси

(а) Общие требования. К самолетам с убирающимися шасси предъявляются следующие требования:

(1) Механизм уборки шасси, створки отсека шасси и элементы конструкции их крепления должны быть спроектированы под следующие нагрузки:

(i) нагрузки, возникающие в полете при убранном шасси;

(ii) сочетание нагрузок от трения, инерции, тормозного момента, аэродинамических и гироскопических нагрузок, которые возникают при вращении колес с окружной скоростью, равной 1,3Vs (закрылки находятся во взлетном положении при расчетном взлетном весе), во время уборки и выпуска на любой воздушной скорости вплоть до максимальной скорости уборки и выпуска шасси, но не менее 1,6Vs1, (закрылки находятся в положении для захода на посадку при расчетном посадочном весе);

(iii) перегрузки вплоть до величин, указанных в 25.345 (а) для выпущенных закрылков.

(2) При отсутствии других средств торможения самолета в полете на данной скорости шасси, механизм уборки и элементы конструкции самолета (включая створки шасси) должны выдерживать полетные нагрузки, которые возникают в конфигурации с выпущенным шасси при максимальной скорости полета в данной конфигурации, но не менее 0,67 Vc.

(3) Створки шасси, механизм управления створками шасси и элементы конструкции, к которым они крепятся, должны быть спроектированы на маневры рыскания, предписанные для самолета, в дополнение к условиям по воздушной скорости- и перегрузке, указанным в подпунктах (1) и (2) данного пункта (а).

(b) Замок шасси. Должны быть предусмотрены надежные средства для удержания шасси в выпущенном положении в полете и на земле, и также в убранном положении в полете.

(с) Аварийный выпуск. Должны быть предусмотрены средства аварийного выпуска шасси в случае:

(1) любого умеренно вероятного отказа в основной системе уборки, или

(2) отказа любого одного гидравлического, электрического или другого эквивалентного им источника питания.

(d) Испытания на работоспособность. Работоспособность механизма уборки и выпуска должна быть доказана путем испытаний на работоспособность (функционирование).

(e) Указатель положения и сигнальное устройство.

Если применяются убирающиеся шасси, то должен быть установлен указатель положения шасси (так же, как и необходимые выключатели для привода индикатора) или другие средства, информирующие пилота о том, что шасси находятся в выпущенном (или убранном) положении. Эти средства должны быть выполнены следующим образом:

(1) Если используются выключатели, то они должны быть размещены и соединены с механическими системами шасси таким образом, чтобы предотвратить ошибочную индикацию «выпущены и встали на замки», если шасси находятся в неполностью выпущенном положении, или «убраны и встали на замки», если шасси находятся в неполностью убранном положении. Эти выключатели могут быть расположены там, где они приводятся в действие непосредственно запирающим замком или другим приспособлением шасси.

(2) Если делается попытка выполнить посадку с не запертыми в выпушенном положении шасси, то должна быть обеспечена звуковая сигнализация для экипажа, действующая непрерывно или периодически повторяющаяся.

(3) Эта сигнализация должна сработать тогда, когда остается достаточно времени для того, чтобы запереть шасси r выпушенном положении или уйти на второй круг.

(4) Не должно быть какого-либо ручного выключателя сигнализации, требуемой пунктом (е) (2) данного параграфа, легко доступного экипажу, который мог бы быть задействован инстинктивно, случайно или привычным рефлекторным действием.

(5) Система, используемая для создания звукового сигнала, должна быть сконструирована таким образом, чтобы исключить возможность ложной или несвоевременной сигнализации.

(6) Отказы систем, используемых для подавления звуковой сигнализации о положении шасси, препятствующие срабатыванию звуковой сигнализации, должны быть практически невероятными.

(f) Защита оборудования, установленного в нишах шасси. Оборудование, необходимое для безопасной эксплуатации самолета, установленное на шасси и расположенное в нишах шасси, должно быть защищено от повреждения вследствие:

(1) взрыва пневматика, если не показано, что пневматик не может взорваться от перегрева, и

(2) отслоения протектора шины, если не показано, что отслоение протектора шины не может вызвать повреждения оборудования.

(А) Система уборки шасси должна иметь блокировку, исключающую возможность уборки шасси на земле.

(B) Должно быть обеспечено электропитание устройства, указанного о пункте (е) (2) настоящего параграфа, от бортового аварийного источника питания. :   (С) Сигнализация о необходимости выпуска шасси должна срабатывать при заходе да посадку в случае, если шасси не выпущено и не зафиксировано на предусмотренном РЛЭ этапе захода на посадку, в том числе и при особых ситуациях, не относящихся к практически невероятным.

Сигнализация должна осуществляться, как минимум, по двум каналам, использующим разные параметры независимых систем.

25.730. Механизм разворота колес

(A) Механизм разворота колес должен обеспечивать управление самолетом при движении по земле и надежную фиксацию колес при убранном шасси в положении, не препятствующем свободному выходу стойки из ниши шасси.

(B) Работоспособность механизма разворота колеса должна быть подтверждена испытаниями на функционирование.

25.731. Колеса

(a) Основные и носовые колеса должны быть утверждённого типа.

(b) Допустимая максимальная стояночная нагрузка для каждого колеса должна быть не менее соответствующей статической реакции земли при:

(1) расчетном взлетном весе самолета и

(2) критическом положении центра тяжести.

(c) Допустимая максимальная эксплуатационная нагрузка для каждого колеса должна быть равна (или превышать) максимальной эксплуатационной радиальной нагрузке, определенной в соответствии с требованиями настоящей части Норм к наземным нагрузкам.

(А) Все тормозные колеса должны быть оборудованы сигнализаторами превышения предельных температур. Колеса с бескамерными шинами должны иметь устройства, предохраняющие шины от температурного разрушения.

25.733. Пневматики

(a)) Если на оси шасси установлено одно колесо с пиевматиком, то это колесо должно быть снабжено подходящим пневматнком с утвержденной Компетентным органом надлежащей номинальной скоростью, которая не превышается при критических условиях, и с утвержденной Компетентным органом номинальной нагрузкой, которая не должна превышаться при:

(1) нагрузках на пневматик основного колеса, соответствующих наиболее критическому сочетаний веса самолета (вплоть до максимального веса) и положения центра тяжести, и

(2) нагрузках на пнеаматик носового колеса, соответствующих величинам реакции земли согласно пунктам (b) настоящего параграфа, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах (b) (2) и (b) (3) настоящего параграфа.

(b) Для пневматиков носового колеса рассматриваются следующие реакции земли:

(1) статическая реакция земли на пневматик, соответствующая наиболее критическому сочетанию веса самолета (вплоть до максимального стояночного веса) и положения центра тяжести при перегрузке 1,0 вниз, действующей в центре тяжести. Эта нагрузка не может превышать номинальной нагрузки для данного пневматика;

(2) реакция земли на пневматик, соответствующая наиболее критическому сочетанию веса самолета (вплоть до максимального посадочного веса) и положения центра тяжести в комбинации с перегрузками 1.0 вниз и 0,31 вперед, действующими в центре тяжести. В этом случае величины реакции земли должны быть распределены между передним и основными колесами по принципам статики с учетом реакции торможения на земле, равной 0,31 величины вертикальной нагрузки па каждое колеси с тормозами, обеспечивающими эту реакцию земли. Эта нагрузка на носовой нневматик не может превышать номинальной нагрузки для пневматика больше чем в 1,5 раза;

(3) реакция земли на пневматик, соответствующая наиболее критическому сочетанию веса самолета (вплоть до максимального стояночного веса) и положения центра тяжести в комбинации с перегрузками 1,0 вниз и 0,2 вперед, действующими в центре тяжести. В этом случае величины реакции земли должны быть распределены между передним и основными колесами по принципам статики с учетом реакции торможения на земле, равной 0,2 величины вертикальной нагрузки на каждое колесо с тормозами, обеспечивающими эту реакцию земли. Эта нагрузка на носовой пневматик не может превышать номинальной нагрузки для пневматика больше чем в 1,5 раза.

(c) Если на оси шасси установлено больше одного колеса с пневматикам, например спарки или спарки с тандемным расположением, то каждое колесо должно быть снабжено подходящим пневматиком с утвержденной Компетентным органом надлежащей номинальной скоростью, которая не превышается при критических условиях, и с утвержденной Компетентным органом номинальной нагрузкой, которая не превышается:

(1) увеличенной в 1,07 раза нагрузкой на пневматик каждого основного колеса, соответствующей наиболее критическому сочетанию веса самолета (вплоть до максимального веса) и положения центра тяжести, и

(2) нагрузками, указанными в пунктах (а) '(2). (b) (1), (b) (2) и (b) (3) настоящего параграфа для пневматика каждого носового колеса.

(d) Все шины на убирающемся шасси при максимальном их размере, ожидаемом в эксплуатации, должны иметь зазор с окружающей конструкцией и системами, достаточный для исключения непреднамеренного контакта между шинами и любым элементом конструкции или систем.

25.735. Тормоза

(a) Тормоза должны быть утвержденного типа.

(b) Система тормозов и связанные с ней системы должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы в случае отказа любого электрического, пневматического, гидравлического или механического соединительного или передающего элемента (за исключением педалей или ручки управления) или отказа любого одного гидравлического или какого-либо другого источника питания системы управления тормозами можно было затормозить самолет до полной остановки в условиях, указанных в 25.125, со средним замедлением во время посадочного пробега по крайней мере 50% от значения, которое получено при определении посадочной дистанции, описанном в упомянутом параграфе. Компоненты тормозного агрегата, такие, как тормозной барабан, колодки и цилиндры (или их эквиваленты), относятся к соединительным или передающим элементам, если не доказано, что при их повреждении утечка рабочей жидкости не снижает эффективности торможения ниже уровня, указанного в данном параграфе.

(c) Управление тормозами не должно требовать чрезмерных усилий.

(d) На самолете должен быть предусмотрен стояночный тормоз, который после включения пилотом будет без дальнейших действий предотвращать возможность качения самолета по не имеющей уклона ВПП с искусственным покрытием при работе критического двигателя на взлетном режиме.

(e) Если на самолете установлены противоюзовые устройства, то они и взаимодействующие с ними системы должны быть спроектированы так, чтобы исключалась опасная потеря способности торможения пли путевой управляемости самолета при вероятной единичной неисправности этих устройств и систем.

(f) Величина кинетической энергии, поглощаемой тормозной установкой каждого основного колеса, должна быть не менее потребной величины поглощения кинетической энергии, определенной любым из следующих методов:

(1) Требования к поглощению кинетической энергии торможения должны основываться на рациональном использовании последовательности процессов, которые возможны при посадках с максимальным посадочным весом во время эксплуатации самолета. При этих исследованиях необходимо использовать обычные значения скорости самолета, при которой производится торможение, коэффициента трения шин о покрытие ВПП, аэродинамического сопротивления, сопротивления воздушного винта или реверса тяги силовой установки, а если это более критический случай, необходимо рассматривать отказ одного двигателя или пинта.

(2) Вместо точного расчета потребную величину кинетической энергии для поглощения тормозной установкой каждого основного колеса можно получить из следующей формулы, которая предполагает равное распределение работы тормозов между основными колесами:

КЕ == 0,00395•G V2/N,

где 	КЕ—кинетическая энергия на колесо, кгс-м;

G—расчетный посадочный вес, кгс;

V—скорость самолета, км/ч; величина V должна быть не меньше, чем Vso (скорость сваливания при неработающих двигателях на уровне моря при расчетном посадочном весе и посадочной конфигурации);

N—количество основных колес с тормоза Данная формула должна быть соответственно изменена в случае неравного распределения работы тормозов.

(g) Минимальная скорость срыва для каждого тормозного колеса основного шасси (т. е- начальная скорость при динамометрических испытаниях) не должна быть больше скорости, используемой при определении кинетической энергии в соответствии с пунктом (Е) данного параграфа, допуская, что при испытаниях тормозов принимается заданная скорость торможения и, следовательно, для такого же количества кинетической энергии степень поглощения энергии (способность тормоза поглощать энергию) изменяется обратно пропорционально начальной скорости.

(A) Конструкция тормозов должна обеспечивать их работоспособность при попадании в них воды, грязи и смазки или иметь, надежную защиту от их попадания.

(B) В случае если источники энергопитания резервных систем торможения являются ограниченными, должно обеспечиваться количество полных торможений, достаточное для остановки самолета при пробеге и сруливании его с ВПП по методике, рекомендованной РЛЭ.

(C) Пользование резервными системами не должно приводить к разрушению шины. если не показано, что разрушение шин не приводит к аварийной ситуации во всем эксплуатационном диапазоне скоростей самолета на рулении, посадке и прерванном взлете.

(D) Управление тормозами колес должно быть простым, удобным и не препятствовать выполнению других операций по управлению самолетом.

(Е) Должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность посадки самолета с заторможенными колесами. или должно быть показано, что посадка с заторможенными колесами не приводит" к ситуации хуже сложной.

(F) Наличие противоюзового устройства в основной тормозной системе обязательно. если не доказано, что при торможении не происходит разрушения шин и ухудшения характеристик управляемости самолета при движении по земле в ожидаемых условиях эксплуатации.

25.737. Лыжи

Лыжи должны быть утвержденного типа. Максимальная эксплуатационная нагрузка каждой лыжи должна быть равна (или превышать) максимальной эксплуатационной нагрузке, определяемой в соответствии с требованиями к нагрузке на земле, приведенными в этой части.

КОРПУС И ПОПЛАВКИ ГИДРОСАМОЛЕТА

25.751. Плавучесть основных поплавков гидросамолета

(a) Плавучесть каждого основного поплавка должна быть на 80% выше плавучести, необходимой для выдерживания максимального веса гидросамолета или самолета-амфибии в пресной воде, и

(b) каждый основной поплавок должен иметь не менее пяти герметичных отсеков приблизительно одинакового объема.

25.753. Конструкция основного поплавка

Основные поплавки должны быть утвержденного типа и соответствовать требованиям, изложенным в 25.521.

25.755. Корпус летающей лодки

(a) Корпус летающей лодки должен иметь герметичные отсеки, для того чтобы в случае затопления двух соседних отсеков плавучесть корпуса и вспомогательных поплавков (а также пневматиков колес, если таковые имеются) обеспечивала бы запас положительной устойчивости, достаточный для того, чтобы свести к минимуму вероятность опрокидывания самолета в неспокойной пресной воде.

(b) Для обеспечения связи между отсеками перегородки должны иметь герметичные двери.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА, ПАССАЖИРОВ И ГРУЗА

25.771. Кабина экипажа

(a) Кабина экипажа и ее оборудование должны обеспечивать членам минимального летного экипажа (установленного в соответствии с 25.1523) выполнение обязанностей без чрезмерной концентрации внимания или усталости.

(b) Основные органы управления, перечисленные в 25.779 (а), за исключением тросов И тяг управления, должны быть расположены относительно воздушных винтов так, чтобы ни один член минимального летного экипажа (установленного в соответствии с 25.1523) или часть органов управления не располагались между плоскостью вращения винта внутреннего двигателя и поверхностью, образованной линией, проходящей через центр втулки винта и составляющей угол 5° впереди или позади плоскости вращения воздушного винта.

(c) Если предусматривается наличие второго пилота, самолет должен быть управляем с одинаковой безопасностью с мест обоих пилотов.

(d) Конструкция кабины экипажа не должна быть такой, чтобы при полете в дождь или снег в кабину не проникала влага, которая будет отвлекать внимание экипажа или оказывать вредное действие на конструкцию кабины.

(А) Шуми вибрация в кабине экипажа не должны мешать выполнению членами экипажа своих функций по пилотированию самолета, предусмотренных РЛЭ.

25.772. Двери кабины экипажа

На самолете, имеющем максимальное количество пассажирских мест более 20 и запираемую дверь между кабиной экипажа и пассажирской кабиной:

(а) размещение аварийных выходов должно быть таким, чтобы ни членам экипажа, ни пассажирам не требовалось бы использовать эту дверь для подхода к предназначенным для них аварийным выходам, и

(b) должны быть предусмотрены средства, позволяющие членам летного экипажа непосредственно входить в пассажирскую кабину из кабины экипажа, если дверь кабины экипажа заклинена.

25.773. Обзор из кабины экипажа

(а) При отсутствии осадков. При отсутствии осадков должно выполняться следующее:

(1) Кабина экипажа должна располагаться таким обрядом, чтобы обеспечивался достаточно широкий, беспрепятственный и неискаженный обзор, позволяющий безопасно выполнять все маневры в пределах эксплуатационных ограничений, включая руление, взлет, заход на посадку и посадку.

(2) В кабине экипажа не должно быть яркого света и бликов, которые мешали бы нормальной работе экипажа, состоящего из минимального количества членов (установленного в соответствии с 25.1523). Это должно быть продемонстрировано во время дневных и ночных испытательных полетов "при отсутствии осадков.

(b) При наличии осадков.

При наличии осадков должно выполняться следующее:

(1) На самолете должны быть предусмотрены устройства, которые обеспечивали бы чистоту участка лобового стекла при наличии осадков, для того чтобы оба пилота имели" достаточно широкий обзор по траектории полета при нормальном положении самолета. Эти устройства должны функционировать, не требуя постоянного внимания экипажа в следующих условиях:

(i) при сильном дожде на скоростях до 1,6Vc, и убранных устройствах увеличения подъемной силы и воздушных тормозах и

(ii) в условиях обледенения, указанных в 25.1419, если запрашивается свидетельство на самолет, условия эксплуатации которого требуют наличия противообледенительных устройств.

(2) У первого пилота должны быть:

(i) форточка, которая может открываться в условиях, указанных в пункте (b) (1) настоящего параграфа, при отсутствии избыточного давления в кабине экипажа, обеспечивает обзор, указанный в настоящем параграфе, и имеет достаточную защиту от факторов, ухудшающих обзор пилота, или

(ii) другое средство сохранения беспрепятственного обзора в условиях, указанных в пункте (b) (1) настоящего параграфа, с учетом повреждения от сильного града.

(c) Внутреннее запотевание лобового остекления и окон.

На самолете должны быть предусмотрены средства, предотвращающие запотевание внутренних сторон панелей лобового стекла и окон на площади, достаточной для сохранения обзора, удовлетворяющие требованиям пункта (а) настоящего параграфа при всех внутренних ii внешних окружающих условиях, включая условия выпадения осадков, в которых предполагается эксплуатировать самолет.

(d) На рабочем месте каждого пилота должны быть установлены неподвижные указатели или другие отметки, по которым пилоты смогут занять в своих креслах положение, обеспечивающее каждому оптимальное сочетание обзора из кабины и наблюдения за приборами. При использовании подсвечиваемых указателей или отметок они должны соответствовать требованиям 25.1381.

25.775. Лобовые стекла и окна

(a) Внутренние стекла должны быть изготовлены из материала, не бьющегося на осколки.

(b) Лобовые стекла, находящиеся перед рабочими местами, пилотов, и элементы конструкции, несущие эти стекла, должны выдерживать удар птицы весом до 1,8 кгc без проникновения в кабину ее остатков при скорости самолета (относительно птицы по траектории полета самолета), равной Vс-на уровне моря, выбранной в соответствии с 25.335 (а).

(c) Если расчеты и испытания не подтверждают, что вероятность возникновения критического условия, при котором стекло разбивается на осколки, мала, на самолете должны быть предусмотрены устройства, снижающие до минимума опасность ранения пилотов

-осколками стекла, разбитию в результате столкновения с птицей.

Эти требования должны относиться ко всем прозрачным стеклам кабины экипажа, которые:

(1) находятся в лобовой части самолета;

(2) наклонены на угол 15° (илн более) к продольной оси самолета и

(3) у которых любая часть стекла располагается в зоне, где осколки разбитого стекла могут создать опасность для пилотов.

(d) Конструкция лобовых стекол и окон на самолетах с гсрмокабинами должна основываться на факторах, связанных с высотной эксплуатацией самолета, включая воздействие продолжительных и циклических нагрузок вследствие перепада давления, характеристики, свойственные применяемому материалу, и влияние температуры и перепадов

-температуры. Лобовые стекла и окна должны быть способны выдерживать нагрузки от максимального перепада давления в кабине в сочетании с воздействием критического аэродинамического давления и температуры после любого одиночного разрушения установки или связанных с ней систем.

После одиночного разрушения, которое замечено экипажем (в соответствии с 25.1523), допускается уменьшение перепада давления в кабине в соответствии с установленными эксплуатационными ограничениями от максимума до величины, позволяющей безопасно продолжать полет при давлении в кабине, соответствующем давлению на высоте не более 4570 м.

(e) Панели лобовых стекол перед рабочими местами пилотов должны быть расположены таким образом, чтобы в случае потери видимости через любую одну панель остальные одна или несколько панелей оставались доступными для пользования пилотом с его рабочего места, чтобы обеспечивалось безопасное продолжение полета и посадка.

25.777. Органы управления в кабине

(a) Каждый орган управления в кабине должен быть размещен таким образом, чтобы обеспечить удобное управление им и предотвратить возможность путаницы и его непреднамеренное перемещение.

(b) Направление перемещения органов управления должно соответствовать требованиям параграфа 25.779. Насколько это практически возможно, направление и перемещение других органов управления должны соответствовать тому действию, Которое они оказывают на самолет или управляемую часть. Органы управления различных типов, приводимые в действие вращательным движением, должны перемещаться по часовой стрелке из выключенного положения до полностью включенного положения (кроме гидравлических, кислородных и воздушных кранов).

(c) Органы управления должны быть установлены и расположены относительно сидений пилотов таким образом, чтобы обеспечивалось полное н беспрепятственное перемещение каждого органа управления без какого-либо отрицательного влияния на это перемещение конструкции кабины и одежды членов минимального летного экипажа (установленного в соответствии с 25.1523), когда член данного экипажа ростом от 157,5 до 190,5 см сидит на своем рабочем месте привязанный поясным ремнем и плечевым ремнем (если таковой предусмотрен).

(d) Одинаковые органы управления для каждого двигателя должны быть расположены таким образом, чтобы исключить ошибку определения, к какому двигателю относится данный рычаг управления.

(e) Органы управления закрылками и органы управления другими дополнительными устройствами, обеспечивающими изменение подъемной силы, должны быть расположены в передней части центрального пульта позади рычагов управления двигателями, в центре или справа от оси центрального пульта на расстоянии не менее 254 мм назад от органа управления шасси.

(f) Орган управления шасси должен быть расположен впереди рычагов управления двигателями и должен управляться любым пилотом, который сидит на своем рабочем месте привязанный поясным ремнем и плечевым ремнем (если таковой предусмотрен).

(g) Форма рукояток органов управления должна соответствовать требованиям 25.781. Кроме того, рукоятки должны иметь одинаковый цвет, который должен контрастировать с цветом других рукояток управления и цветом той части кабины, на фоне которой находятся эти рукоятки.

(h) Если в состав минимального летного экипажа (установленного согласно 25.1S23) входит бортинженер, на самолете должно быть предусмотрено рабочее место бортинженера, установленное и расположенное таким образом, чтобы члены экипажа могли эффективно выполнять свои функции, не мешая друг другу.

25.779. Перемещение и действие органов управления, расположенных в кабине экипажа

Органы управления, расположенные в кабине, должны быть сконструированы таким образом, чтобы их перемещение и действие соответствовали нижеследующим требованиям:

(а) Аэродинамические органы.

(1) Основные органы управления.

| Органы управления | Перемещение и действие |
| --- | --- |
| элеронами. рулем высоты рулем направления | направо (по часовой стрелке) — правое крыло вниз назад — кабрирование правая педаль вперед—правый разворот |

(2) Дополнительные органы управления

| . Органы управления | Перемещение и действие |
| --- | --- |
| закрылками (иля дополнительньными устройствами.и для изменения подъемной силы) триммерамн (или эквивалентными устройствами) | вперед—уборка закрылков назад—выпуск закрылков вращательное движение —для аналогичного вращения самолета вокруг оси, параллельной оон вращения органа управления |

(b) Органы управления силовои установкой и дополнительные органы управления

(1) Органы управления силовой установкой.

| Органы управления | Перемещение и действие |
| --- | --- |
| Двигателями Воздушными винтами смесью температурой воздуха карбюратора нагнетателем | вперед—увеличение прямой тяги назад—увеличение обратной тяги вперед—увеличение числа оборотов вперед или вверх—обогащение смеси вперед или вверх—охлаждение воздуха вперед или вверх—малый наддув; для турбонагнетателей—вперед, вверх или по часовой стрелке — увеличйнне давления |

(2) Дополнительные органы управления.

| Органы управления | Перемещение и действие |
| --- | --- |
| шасси | вниз — выпуск |

25.781. Форма рукояток органов управления в кабине

Рукоятки органов управления в кабине должны соответствовать общим формам (но необязательно точным размерам или специфическим пропорциям), указанным на рисунке.

25.783. Двери

(a) В каждой кабине должна быть по крайней мере одна легкодоступная наружная дверь.

(b) Должны быть предусмотрены средства для запирания каждой наружной двери и предотвращения ее открытия в полете (либо случайно людьми, либо в результате механического отказа или разрушения одного элемента конструкции как во время, так и после закрытия). Каждая наружная дверь должна открываться как изнутри, так и снаружи, даже при возможном скоплении людей у двери изнутри самолета. Могут быть использованы двери, открывающиеся внутрь, если предусмотрены средства, предотвращающие скопление у двери такого количества людей, которое может помешать ее открытию.

Средства открытия дверей должны быть простыми и очевидными для использования, а также расположены и маркированы так, чтобы их можно было бы легко найти и привести в действие, даже в темноте. Могут быть использованы вспомогательные запирающие устройства.

(c) Каждая наружная дверь должна быть в приемлемой степени свободна от заклинивания в результате деформации фюзеляжа при небольшой аварии.

(d) Каждая наружная дверь должна быть расположена там, где люди, пользующиеся ею. не подвергались бы опасности от воздушных винтов при соблюдении соответствующих правил эксплуатации.

(e) Должны быть предусмотрены приспособления для прямого визуального осмотра запирающего механизма, чтобы проверить, полностью ли закрыты и заперты двери, при открытии которых первоначальное движение направлено не внутрь (в том числе двери для пассажиров и служебные двери, двери для экипажа и грузовые люки), Эти приспособления должны быть различимы в условиях эксплуатационного освещения соответствующими членами экипажа, использующими ручной электрофонарь или эквивалентный источник освещения.

Кроме того, должны быть предусмотрены средства визуальной сигнализации, предупреждающие соответствующих членов летного экипажа о том, что любая наружная дверь не полностью закрыта и заперта. Эти средства должны быть спроектированы так, чтобы любой отказ или сочетание отказов, которые привели бы к ложной сигнализации закрытого и запертого положения двери, были бы невероятны для дверей, при открытии которых первоначальное движение направлено не внутрь.

(f) Наружные двери должны иметь приспособления для предотвращения начала наддува самолета до небезопасного уровня, если дверь не полностью закрыта и заперта. Кроме того, анализом безопасности должно быть показано, что случайное открытие является практически невероятным.

(g) Грузовые люки и служебные двери, не пригодные для использования в качестве аварийных выходов, должны соответствовать требованиям пунктов (е) и (f) настоящего параграфа и должны быть предохранены от открытия в полете в результате механического отказа или разрушения одного элемента конструкции.

(h) Каждая входная дверь для пассажиров на борту фюзеляжа должна классифицироваться как аварийный выход для пассажиров типа А, I или II и должна соответствовать требованиям параграфов 25.807—25.813, которые относятся к соответствующему типу аварийного выхода для пассажиров.

(i) Если на входной двери для пассажиров, которая классифицируется как аварийный выход для пассажиров, установлен эксплуатационный трап, то он должен быть спроектирован так, чтобы эффективность аварийного покидания самолета пассажирами не снижалась бы при следующих условиях:

(1) после воздействия на дверь, встроенный трап и приводной механизм ицерционных нагрузок, установленных в 25.561 (b) (3), действующих раздельно относительно окружающей конструкции;

(2) при нахождении самолета на земле в нормальном положении и в каждом из положений, соответствующих поломке одной или более стоек шасси.

(J) Все двери туалетов должны быть спроектированы так, чтобы исключалась возможность блокирования кого-либо в туалете; если установлен запирающий механизм, то должна быть обеспечена возможность его открытия снаружи без помощи специальных инструментов.

25.785. Кресла, спальные места, поясные привязные ремни и привязные системы

(a) Для каждого человека, достигшего двухлетнего возраста, должно быть предусмотрено кресло (или спальное место для неспособного передвигаться человека).

(b) Каждое кресло, спальное место, поясной привязной ремень, привязная система и примыкающие части самолета на каждом месте, предназначенном для размещения людей во время взлета и посадки, должны быть спроектированы так, чтобы человек, правильно использующий эти средства, не получил бы серьезной травмы при аварийной посадке в результате действия инерционных сил, установленных в 25,561 и 25.562.

(c) Каждое кресло unit спальное место должно быть одобренного типа.

(d) Каждый сидящий н кресле, которое установлено под углом более 18" к вертикальной плоскости, проходящей через продольную ось самолета, должен быть защищен от травмирования головы поясным привязным ремнем и энергопоглощающей опорой, поддерживающей руки, плечи, голову и позвоночник, или поясным и плечевыми привязными ремнями, предотвращающими контакт головы с любым травмоопасным предметом.

Каждый сидящий в любом другом кресле должен быть защищен от травмпрования головы поясным привязным ремнем и (в зависимости от типа, расположения и угла установки каждого кресла) одним или несколькими следующими способами;

(1) плечевыми привязными ремнями, предотвращающими контакт .головы с любым травмоопасным предметом;

(2) удалением любого травмоопасного предмета в пределах радиуса перемещения головы;

(3) энергопоглощающей опорой, поддерживающей руки, плечи, голову и позвоночник.

(e) Каждое спальное место должно быть спроектировано так, чтобы его передняя часть имела обитый торцевой борт, брезентовую перегородку или эквивалентные средства, способные выдержать статическую силу реакции от человека, на которого воздействует направленная вперед инерционная сила, установленная в 25.561. Спальные места не должны иметь углов и выступающих элементов, которые в аварийных условиях могут травмировать человека, занимающего спальное место.

(f) Каждое кресло или спальное место и его опорная конструкция и каждый поясной привязной ремень или привязная система и их крепление должны быть рассчитаны на человека массой 77 кгс с учетом максимальных коэффициентов перегрузки, сил инерции и реакции между человеком, креслом, поясным ремнем и привязной системой для каждого соответствующего условия нагружения в полете и на земле (в том числе для условий аварийной посадки, предписанных в 25.561). Кроме того:

(1) при расчете на прочность и испытаниях кресел, спальных мест и их опорных конструкций можно допустить, что критические нагрузки по направлениям вперед, вбок, вниз, вверх и назад (как определено по предписанным условиям нагружения в полете, на земле и при аварийной посадке) действуют раздельно, или использовать выбранные сочетания нагрузок, если доказана требуемая прочность по каждому из установленных направлении. К привязным ремням спальных мест не требуется прикладывать перегрузку, направленную вперед;

(2) каждое кресло пилота должно быть рассчитано на силы реакции, возникающие в результате приложения пилотом усилий, предписанных в 25.395;

(3) при определении прочности крепления каждого кресла к конструкции и каждого привязного ремня или привязной системы к креслу пли конструкции силы инерции, установленные в 25.561, должны быть умножены на коэффициент безопасности 1,33 (вместо коэффициента безопасности для узлов крепления, предписанного в 25.625).

(g) Каждое кресло на рабочем месте в кабине экипажа должно иметь комбинированную привязную систему, состоящую из поясного н плечевых ремней с одноточечным приводом расстегивания, которая позволяет члену экипажа в этой кабине, сидящему с застегнутой привязной системой, выполнять все требуемые в полете функции. Должны быть предусмотрены средства для закрепления каждой комбинированной привязной системы в неиспользуемом положении для предотвращения зацепления при управлении самолетом и быстром его покидании в аварийной ситуации.

(h) Каждое кресло, находящееся в пассажирской кабине и рассчитанное на использование во время взлета и посадки бортпроводником, требуемое правилами эксплуатации, должно быть:

(1) расположено около аварийного выхода, находящегося на уровне пола, за исключением того, что приемлемо другое расположение, если оно улучшает аварийную эвакуацию пассажиров. Кресло бортпроводника должно находиться рядом с каждым аварийным выходом типа А. Другие кресла бортпроводников должны быть (по возможности) равномерно распределены по требуемым аварийным выходам на уровне пола;

(2) расположено (по возможности) без неблагоприятной близости к	требуемому

аварийному выходу на уровне пола так, чтобы обеспечивался прямой обзор	зоны кабины, за которую бортпроводник ответствен;

(3) установлено так, чтобы не мешало пользоваться проходом для пассажиров или выходом, когда не занято;

(4) расположено так, чтобы свести к минимуму вероятность травмирования людей от удара предметами, сместившимися из зон обслуживания, отсеков для хранения, или служебным оборудованием;

(5) установлено по направлению или против направления полета и оснащено энергопоглошающей опорой, которая рассчитана на поддержание рук, плеч, головы и позвоночника:

(6) оснащено комбинированной привязанной системой, состоящей из поясного и плечевых ремней с одноточечным приводом расстегивания. Должны быть предусмотрены средства для закрепления каждой .привязной системы в неиспользуемом положении для предотвращения зацепления при быстром покидании самолета в аварийной ситуации.

(i) Каждый поясной привязной ремень должен быть оснащен запирающим устройством с металлическими контактирующими элементами.

(j) Если спинки кресел не обеспечивают устойчивую опору для рук, то вдоль каждого прохода должна быть рукоятка или поручень, позволяющие людям сохранять равновесие во время передвижения по проходу при умеренной болтанке.

(k) Каждый выступающий предмет, который может травмировать людей, сидящих или передвигающихся в самолете в условиях нормального полета, должен иметь мягкую обивку.

(I) Должно быть показано, что каждое переднее кресло инспектора, требуемое правилами эксплуатации, пригодно для использования при выполнении необходимой инспекции на маршруте.

25.787. Отсеки для размещения грузов, багажа и др.

(a) Каждый отсек для размещения груза, багажа, предметов ручной клади и оборудования (такого, как спасательные плоты) и любой другой грузовой отсек должны быть рассчитаны на максимальную массу содержимого, указанную на их трафаретах, и критическое распределение нагрузки при соответствующих максимальных перегрузках, относящихся к установленным условиям нагружения в полете и на земле и условиям аварийной посадки параграфа 25.561 (b), за исключением того, что к отсекам, расположенным ниже или впереди всех люден на самолете, не требуется прикладывать силы, установленные для аварийной посадки.

На самолетах с количеством пассажирских мест 10 или более, за исключением кресел пилотов, каждый отсек для размещения должен быть полностью закрыт, кроме отсеков под креслами и над головой, служащих для удобства пассажиров.

(b) Должны быть предусмотрены средства для предотвращения возникновения опасности сдвига содержимого отсеков при действии нагрузок, установленных d пуик-Т5 (а) настоящего параграфа.

Если в отсеках для размещения в пассажирской кабине и кабине экипажа в качестве этого средства использована запираемая дверь, то в ее конструкции должны быть учтены износ и снижение качества, ожидаемые в условиях эксплуатации.

(c) Если в грузовом отсеке установлены лампы, то каждая лампа должна быть размещена так, чтобы исключалась возможность контакта между колбой лампы и грузом.

25.789. Фиксация отдельных масс в пассажирской кабине, кабине экипажа и буфетах

(а) Должны быть предусмотрены средства для предотвращения возникновения опасности от сдвига каждой отдельной массы (которая является частью конструкции типа самолета) в пассажирской кабине, кабине экипажа или буфете под действием соответствующих максимальных перегрузок, относящихся к установленным условиям нагружения в полете, на земле и при аварийной посадке 25.561 (b).

(b) Каждая система фиксации телефона внутренней связи должна быть спроектирована так, чтобы при воздействии перегрузок, установленных в 25.561 (b) (3), телефон оставался бы в зафиксированном положении.

25.791. Информационные табло и трафареты для пассажиров

(a) Если курение запрещено, то должен быть, как минимум, один трафарет, уведомляющий об этом, удобочитаемый каждым человеком, сидящим в кабине. Если курение разрешено и если кабина экипажа отделена от пассажирской кабины, то должно быть, как минимум, одно табло, уведомляющее о том, когда курение запрещено. Табло, уведомляющие о том. когда курение запрещено, должны включаться н выключаться членом летного экипажа и после включения должны быть удобочитаемыми каждым человеком, сидящим в кабине, при всех вероятных условиях освещения кабины.

(b) Табло, уведомляющие о том, когда должны быть застегнуты ремни на креслах, и установленные в соответствии с правилами эксплуатации, должны включаться и выключаться членом летного экипажа и после включения должны быть удобочитаемыми каждым человеком, сидящим в кабине, при всех вероятных условиях освещения кабины.

(c) На крышке каждого контейнера для горючих использованных материалов или рядом с ней должен быть размещен трафарет, указывающий, что использование этого контейнера для выбрасывания сигарет и т. п. запрещено.

(d) В туалетах должны быть трафареты «Не курить» или «В туалете не курить», расположенные на видном месте с обеих сторон входной двери, на ней или рядом с ней.

(e) Вместо букв разрешается использовать условные обозначения, ясно выражающие смысл надписи на табло или трафарете.

25.793. Поверхность пола

Поверхность пола всех помещений, которые в эксплуатации могут становиться мокрыми. должна обладать противоскользящими свойствами.

АВАРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

25.801. Аварийное приводнение

(a) Ecли запрашивается сертификация на обеспечение аварийного приводнения, то самолет должен соответствовать требованиям настоящего параграфа и параграфов 25.807 (е), 25.1411 и 25.1415 (a).

(b) Должны быть приняты все практически осуществимые конструктивные меры, совместимые с общими характеристиками самолета, для сведения к минимуму вероятности того. что при аварийной посадке на воду поведение самолета вызовет непосредственное травмирование людей или не позволит им покинуть самолет.

(c) Вероятное поведение самолета при посадке на воду должно быть исследовано посредством испытаний модели или сравнения с самолетами подобных конструкций, характеристики приводнения которых известны. Должны быть учтены воздухозаборники, закрылки, выступающие элементы и любые другие факторы, которые, вероятно, повлияют на гидродинамические характеристики самолета.

(d) Должно быть показано, что при допустимо возможном состоянии водной поверхности время нахождения самолета на плаву и его сбалансированное положение позволят людям покинуть самолет и занять места в спасательных плотах, рассмотренных в 25.1415. Если соответствие этому требованию показано расчетами плавучести и остойчивости то должны быть сделаны соответствующие допущения на вероятные повреждения конструкции и течи. Если на самолете имеются топливные баки (с возможностью слива топлива), которые, вероятно, могут выдержать приводнение без возникновения течи, то объем сливаемого топлива может рассматриваться как объем для обеспечения плавучести.

(е) Если влияние разрушении наружных дверей и иллюминаторов не учтено при исследовании вероятного поведения самолета при посадке на воду (как предписано в пунктах (с) и (d) настоящего параграфа), то наружные двери и иллюминаторы должны быть рассчитаны на восприятие вероятных максимальных местных давлений.

25.803. Аварийная эвакуация

(a) Каждая зона размещения экипажа и пассажиров должна быть оснащена аварийными средствами, обеспечивающими быструю эвакуацию при аварийной посадке как с выпущенным, так и убранным шасси с учетом возможности пожара на самолете.

(b) (Зарезервирован).

(c) Для самолетов с количеством пассажирских мест более 44 должно быть показано. что максимальное количество людей, на которое запрашивается сертификация, в том числе столько членов экипажа, сколько требуется правилами эксплуатации, может быть эвакуировано из самолета на землю в пределах 90 с при имитации аварийных условий. Соответствие этому требованию должно быть показано путем реальной демонстрации с использованием критериев испытаний, изложенных в Приложении J к настоящей части, если только Компетентный орган не установит, что сочетание анализа и испытаний обеспечит данные, эквивалентные тем, которые можно получить путем реальной демонстрации.

25.807. Аварийные выходы

(а) Тип. Применительно к настоящей части определены следующие типы выходов:

(1) Тип I. Выход этого типа является выходом, расположенным на уровне пола, с прямоугольным проемом шириной не менее 610 мм и высотой не менее 1220 мм с радиусами закругления углов не более 1/3 ширины проема.

(2) Тип II. Выход этого типа имеет прямоугольный проем шириной не менее 510 мм и высотой не менее 1120 мм с радиусами закругления углов не более 1/3 ширины проема. Выходы типа II должны располагаться на уровне пола, если только они не находятся над крылом. В последнем случае они могут иметь порог внутри самолета высотой не более 250 мм, а снаружи самолета — не более 430 мм.

(3) Тип III. Выход этого типа имеет прямоугольный проем шириной не менее 510 мм и высотой не менее 915 мм с радиусами закругления углов не более 1/3 ширины проема и высотой порога внутри самолета не более 510 мм. Если выход находится над крылом, высота порога снаружи самолета не должна превышать 685 мм.

(4) Тип IV. Выход этого типа имеет прямоугольный проем шириной не менее 485 мм и высотой не менее 660 мм с радиусами закругления углов не более 1/3 ширины выхода. Выход типа IV должен располагаться над крылом и иметь высоту порога внутри самолета не более 735 мм и снаружи самолета не более 915 мм.

(5) Подфюзеляжный выход. Выход этого типа является выходом из пассажирской кабины через герметичную перегородку и обшивку нижней части фюзеляжа. Размеры и физическая конфигурация выхода этого типа должны обеспечивать, как минимум, такую же скорость покидания, как и выход типа I (при нахождении самолета на земле в нормальном положении с выпущенным шасси).

(6) Выход в хвостовой части фюзеляжа. Выход этого типа является задним выходок из пассажирской кабины через герметичную перегородку и открываемый конус фюзеляжа за герметичной перегородкой. Средства открытия хвостового конуса должны быть простыми и очевидными для использования и должны требовать одного действия.

(7) Тип А. Выход этого типа является выходом на уровне пола с прямоугольным проемом шириной не менее 1070 мм и высотой не менее 1830 мм с радиусами закругления углов не более 1/6 ширины выхода.

(b) Высота порога. Применительно к настоящему параграфу высота порога снаружи самолета означает фактическое расстояние между нижней кромкой требуемого проема и пригодной для использования опорой для ног, выступающей из фюзеляжа и достаточно большой, чтобы ее можно было эффективно использовать, не отыскивая взглядом или па ощупь.

(c) Выходы больших размеров. Могут быть использованы проемы больших размеров, чем установленные в настоящем параграфе, независимо от того, прямоугольной они формы или нет, если установленный прямоугольный проем может быть вписан в этот проем и основание вписанного прямоугольного проема соответствует требованиям по установленным высотам порога внутри и снаружи самолета.

(d) Аварийные выходы для пассажиров. За исключением представленного в пунктах (d) (3)—(d) (7) настоящего параграфа, минимальное количество и типы аварийных выходов для пассажиров определяются следующим;

(1) при количестве пассажирских мест от 1 до 179:

| Количество пассажирских мест (исключая места членов экипажа) | Количество аварийных выходов на каждом борту фюзеляжа |
| --- | --- |
|  | Тип I | Тип II | Тип III | Тип IV |
| 1—9 | — | — | — | 1 |
| 10—19 | — | — | 1 | — |
| 20—39 | — | 1 | 1 | — |
| 40—79 | 1 | — | 1 | — |
| 80—109 | 1 | — | 2 | — |
| 110—139 | 2 | — | 1 | — |
| 140—179 | 2 | — | 2 | — |

При количестве пассажирских мест более 179 требуются дополнительные выходы в соответствии со следующей таблицей:

| Дополнительные аварийные выходы (на каждом борту фюзеляжа) | Допустимое увеличение количества пассажирских мест |
| --- | --- |
| Тип А Тип I Тип 11 Тип III | 110 45 40 35 |

(2) При количестве пассажирских мест более 299 каждый аварийный выход на борту фюзеляжа должен быть выходом типа А или I. На каждую пару выходов типа А разрешается иметь 110 пассажирских мест, а на каждую пару выходов типа I—45 мест.

(3) Если для пассажиров предусмотрен подфюзеляжный выход или выход в хвостовой части фюзеляжа п этот выход обеспечивает, как минимум, такую же скорость покидания, как и выход типа III при нахождении самолета в наиболее неблагоприятном для открытия выхода положении, обусловленном поломкой одной или более стоек шасси, может быть допущено увеличение количества пассажирских мест сверх пределов, установленных в пунктах (d) (1) или (d) (2) настоящего параграфа, в соответствии со следующим:

(i) для подфюзеляжного выхода —12 дополнительных пассажирских мест:

(ii) для выхода в хвостовой части фюзеляжа с проемом в герметичной' перегородке на уровне пола шириной не менее 510 мм и высотой не менее 1525 мм с радиусами закругления углов не более 1/3 ширины выхода, оснащенного одобренным вспомогательным средством в соответствии с 25.810 (d),—25 дополнительных пассажирских мест;

(iii) для выхода в хвостовой части фюзеляжа с проемом в герметичной перегородке, который, как минимум, эквивалентен аварийному выходу типа III по размерам и высотам порога внутри и снаружи и верхняя кромка которого находится на высоте не менее 1420 мм от пола пассажирской кабины,— 15 дополнительных пассажирских

мест.

(4) На самолетах, на которых высота расположения крыла не позволяет использовать надкрыльевые выходы, вместо каждого выхода типа IV, требуемого подпунктом (1) настоящего пункта, должен быть установлен выход, имеющий, как минимум, размеры выхода типа III.

(5) Может быть одобрена альтернативная конфигурация аварийных выходов вместо установленных в подпунктах (d) (1) или (d) (2) настоящего параграфа, если будет показано, что при этом обеспечена предельная возможность эвакуации, как и при установленной конфигурации аварийных выходов.

(6) Следующие выходы также должны удовлетворять соответствующим требованиям к аварийным выходам, изложенным в 25.809—25.813:

(i) каждый аварийный выход в пассажирской кабине сверх минимального количества требуемых аварийных выходов;

(ii) любая другая дверь или выход на уровне пола, которые доступны из пассажирской кабины и имеют такие же размеры, как и выход типа II, или больше, но ширину менее 1170 мм;

(iii) любой другой подфюзеляжный выход или выход в хвостовой части фюзеляжа для пассажиров.

(7) На самолете, на котором требуется иметь более одного аварийного выхода на каждом борту фюзеляжа, ни один из аварийных выходов для пассажиров не должен находиться на расстоянии более 18,3 м от любого смежного аварийного выхода для пассажиров на том же борту той же палубы фюзеляжа при измерении параллельно-продольной оси самолета между ближайшими кромками выходов.

(е) Аварийные выходы для пассажиров при вынужденной посадке на воду. Независимо от того, запрашивается или нет сертификация на обеспечение вынужденной посадки на воду, должны быть предусмотрены аварийные выходы при аварийном приводнении в соответствии со следующими требованиями:

(1) на самолетах с количеством пассажирских мест 9 или менее, за исключением кресел пилотов,—один выход на каждом борту самолета выше ватерлинии, соответствующий по размерам, как минимум, выходу типа IV;

(2) на самолетах с количеством пассажирских мест 10 или более, за исключением кресел пилотов,— один выход на каждом борту самолета выше ватерлинии, соответствующий по размерам, как минимум, выходу типа III, на каждый блок (или часть блока) из 35 пассажирских мест, но не менее двух таких выходов в пассажирской кабине (по одному на каждом борту самолета).

Отношение количества пассажирских мест к количеству выходов может быть увеличено, если показано, что за счет использования выходов большего размера или других средств обеспечена возможность улучшения условий эвакуации при аварийном приводнении;

(3) если нецелесообразно располагать бортовые выходы выше ватерлинии, то они должны быть заменены равным количеством легкодоступных верхних люков размерами не менее размеров выхода .типа III. кроме самолетов с количеством пассажирских мест 35 или менее, за исключением кресел пилотов, на которых два требуемых бортовых выхода типа III могут быть заменены одним верхним люком.

(I) Аварийные выходы для летного экипажа. На самолетах, на которых расположение аварийных выходов для пассажиров относительно зоны размещения летного экипажа не обеспечивает удобные и легкодоступные средства для эвакуации, и на всех самолетах с количеством пассажирских мест более 20 аварийные выходы для летного экипажа должны быть расположены в зоне размещения летного экипажа. Такие выходы должны быть достаточных размеров и располагаться так, чтобы обеспечивалась быстрая эвакуация экипажа. На каждом борту самолета должно быть предусмотрено по одному выходу или должен быть предусмотрен верхний люк. Каждый выход должен представлять собой беспрепятственный прямоугольный проем размерами не менее 485 х 510 мм, если достаточная приемлемость выхода не может быть продемонстрирована типичным членом экипажа.

25.809. Устройство аварийных выходов

(a) Каждый аварийный выход, в том числе аварийный выход летного экипажа, должен быть подвижной дверью нлн крышкой люка в наружных стенках фюзеляжа, обеспечивающей беспрепятственный выход наружу.

(b) Каждый аварийный выход должен открываться изнутри и снаружи, за исключением аварийных выходов в виде сдвижных форточек в зоне размещения летного экипажа, которые необязательно должны открываться снаружи, если другие одобренные выходы обеспечивают удобный и легкий доступ в зону размещения летного экипажа.

Должна быть обеспечена возможность открытия каждого аварийного выхода при отсутствии деформации фюзеляжа:

(1) при нахождении самолета на земле в нормальном положении и в каждом из положений, соответствующих поломке одной или более стоек шасси, и

(2) в пределах 10 с от момента приведения в действие средств открытия до момента полного открытия выхода.

(c) Средства открытия аварийных выходов должны быть простыми и очевидными для использования и не должны требовать приложения чрезмерно больших усилий.

На аварийных выходах летного экипажа могут быть использованы внутренние средства открытия, требующие выполнения последовательных действий (таких, как действия с двумя ручками или замками или освобождение предохранительных стопоров), если можно установить приемлемым образом, что эти устройства просты и очевидны для использования членами экипажа, подготовленными к их применению.

(d) Если основной системой управления более чем одним выходом в аварийной ситуации является единый силовой привод или единая силовая система, то в случае отказа основной системы каждый выход должен удовлетворять требованиям пункта (b) настоящего параграфа. Приемлемо управление выходом вручную (после отказа основной системы).

(e) Соответствие каждого аварийного выхода требованиям пунктов (b) и (с) настоящего параграфа должно быть показано испытаниями или сочетанием анализа и испытаний.

(f) Должны быть предусмотрены средства для запирания каждого аварийного выхода и предотвращения его открытия в полете либо случайно людьми, либо в результате механического отказа. Кроме того, должны быть предусмотрены средства для прямого визуального осмотра запирающего механизма членами экипажа, чтобы проверить, что каждый аварийный выход, при открытии которого первоначальное движение направлено наружу, полностью закрыт.

(g) Должно быть обеспечено сведение к минимуму вероятности заклинивания аварийных выходов в результате деформации фюзеляжа при аварийной посадке самолета.

(h) Если требуется правилами эксплуатации, на любом тяжелом турбореактивном самолете, перевозящем пассажиров, каждый подфюзеляжный выход и выход в хвостовой части фюзеляжа должны быть:

(1) спроектированы и изготовлены так, чтобы они не могли быть открыты во время полета, и

(2) маркированы трафаретом, удобочитаемым с расстояния 760 мм и размещенным в заметном месте около средств открытия выхода, который уведомляет, что выход спроектирован и изготовлен так, что не может быть открыт в полете.

(А) В каждой двери или. крышке аварийного выхода для пассажиров должен быть иллюминатор или эквивалентное устройство, которые должны обеспечивать осмотр перед открытием аварийного выхода поверхности земли, где должны	находиться нижние концы установленных в рабочее положение вспомогательных средств для спуска людей на землю, при нормальном положении самолета.

25.810. Вспомогательные средства и маршруты для аварийного покидания

(a) Каждый ненадкрыльевой выход сухопутного самолета на высоте более 1830 мм над землей при нахождении самолета на земле с выпущенным шасси и каждый нечадкрыльевои выход типа А должны быть оснащены одобренными средствами, помогающими людям спускаться на землю.

(1) Вспомогательными средствами для каждого аварийного выхода для пассажиров должны быть самоподдерживающийся аварийный трап или эквивалентное средство, при этом для выхода типа А они должны выдерживать два параллельных потока одновременно эвакуирующихся людей. Кроме того, вспомогательные средства должны быть рассчитаны на выполнение следующих требований:

(i) должны автоматически вводится в действие, причем ввод в действие должен начинаться в интервале времени от момента приведения в -действие средств открытия выхода изнутри самолета до момента полного открытия выхода. Однако каждый аварийный выход для пассажиров, который является также входной пассажирской или служебной дверью. должен быть оснащен средствами, предотвращающими ввод в действие вспомогательных средств при открытии выхода изнутри или снаружи для нормального использования в неаварийных условиях-,

(ii) должны автоматически принимать рабочее положение в пределах 10 с после начала ввода в действие;

.(iii) должны иметь такую длину после полного ввода в действие, чтобы нижний конец самостоятельно опирался на землю и чтобы обеспечивалась безопасная эвакуация людей на землю при поломке одной или более стоек шасси;

(iv) должны обладать способностью вводиться в действие и после полного ввода в действие оставаться пригодными (с помощью только одного человека) для безопасной эвакуации людей на землю при ветре 13 м/с, направленном под наиболее критическим углом;

(v) для каждой установки системы (смонтированной на макете или самолете) должно быть выполнено пять безотказных последовательных экспериментов по вводу в действие н наполнению (для каждого выхода), причем, как минимум, три эксперимента в каждой такой серии из пяти экспериментов должны быть выполнены с использованием одного типового образца устройства. Типовые устройства должны быть введены в действие и наполнены основными средствами системы после воздействия инерционных сил, установленных в 25.561 (b). Если в процессе требуемых испытаний откажет или не будет нормально функционировать любая часть системы, то должна быть устранена надежным способом причина отказа или неисправности и затем снова выполнена серия из пяти безотказных последовательных экспериментов по вводу в действие и наполнению.

(2) Вспомогательными средствами для аварийных выходов летного экипажа могут быть канат или любые другие средства, продемонстрировавшие пригодность этому назначению. Если вспомогательным средством является канат или одобренное устройство, эквивалентное канату, то они должны:

(i) крепиться к конструкции фюзеляжа на верхней части проема аварийного выхода или над ней или для аварийных выходов в виде форточек пилотов в другом одобренном месте, если сложенное устройство или его крепление снижают обзор пилотам в полете;

(ii) выдерживать (вместе с креплением) статическую нагрузку 180 кгс-

(b) Для каждого выхода типа А, расположенного над крылом и имеющего порог, требуются вспомогательные средства для спуска из кабины на крыло, если не может быть показано, что выход без вспомогательных средств обеспечивает скорость покидания, по крайней мере такую же. как и выход этого типа. расположенный не над крылом. Если требуются вспомогательные средства, то они должны автоматически вводиться в действие, автоматически принимать рабочее положение одновременно с открытием выхода и самостоятельно поддерживаться в пределах 10 с.

(c) От каждого надкрыльевого аварийного выхода должны быть установлены пути покиданная с нескользким покрытием (за исключением поверхностей закрылков, пригодных для соскальзывания). Если не предусмотрены средства упорядочения потока эвакуирующихся, то:

(1) путь покидания должен иметь ширину не менее 1070 мм для аварийных выходов типа А и не менее 610 мм для всех других аварийных выходов, и

(2) поверхность пути покидаиия должна иметь отражательную способность не менее 80% и должна быть обозначена маркировкой с отношением контрастностей поверхности и маркировки не менее 5 : I.

(d) Если место на конструкции самолета, на котором заканчивается путь покидания, требуемый в пункте (с) настоящею параграфа, располагается на высоте более 1830 мм над землей при нахождении самолета на земле с выпущенным шасси, то для людей, использующих путь покидания, должны быть обеспечены средства, помогающие им спускаться на землю. Если путь покидания проходит по закрылку, то высота расположения его задней кромки должна быть измерена при взлетном или посадочном положении, в зависимости от того, при каком положении высота над землей больше.

Вспомогательные средства должны быть пригодны для использования и самостоятельно поддерживаться при поломке одной или более стоек шасси и при ветре 13 м/с, направленном под наиболее критическим углом. Вспомогательные средства,' предусмотренные для каждого пути покидания, ведущего от аварийного выхода типа А, должны выдерживать два параллельных потока одновременно эвакуирующихся людей. Вспомогательные средства для других выходов, отличающихся от выходов типа А, должны выдерживать столько параллельных потоков одновременно эвакуирующихся людей, сколько этого требуют пути покидания.

25.811. Маркировка аварийных выходов

(a) Каждый аварийный выход для пассажиров, средства подхода к нему и средства его открытия должны иметь хорошо заметную маркировку.

(b) Обозначение и расположение каждого аварийного выхода для пассажиров должны обеспечивать его распознавание на расстоянии, равном ширине кабины.

(c) Должны быть предусмотрены средства, помогающие людям найти выходы в условиях густого дыма.

(d) Расположение каждого аварийного выхода для пассажиров должно быть обозначено табло, видным людям при приближении по основному продольному проходу для пассажиров (или проходам). Должны быть:

(1) табло расположения аварийного выхода для пассажиров над проходом (или проходами) около каждого аварийного выхода для пассажиров или в другом месте наверху, если это более практично из-за малой высоты кабины, но .одно табло может служить для более чем одного выхода, если каждый выход может быть хорошо виден от табло;

(2) маркировочное табло аварийного выхода для пассажиров рядом' с каждым аварийным выходом для пассажиров, но одно табло может служить для двух таких выходов, если они оба могут быть хорошо видны от табло, и

(3) табло на каждой переборке или перегородке, препятствующей обзору вперед и назад вдоль пассажирской кабины, для указания аварийных выходов, находящихся за переборкой или перегородкой и закрытых ими, но если это невозможно, то табло может быть расположено в другом подходящем месте.

(e) Расположение рукоятки управления и инструкции по открытию выходов изнутри самолета должны быть показаны следующим образом:

(1) каждый аварийный выход для пассажиров должен иметь маркировку на выходе или около него. которая удобочитаема с расстояния 760 мм;

(2) рукоятка управления каждого аварийного выхода для пассажиров типов I и А должна быть.

(i) самосветящейся с начальной яркостью не менее 0.5 кдж/м2 или (ii) размещена на заметном месте н хорошо освещена аварийным освещением, даже в условиях скопления людей около выхода;

(3) рукоятка управления каждого аварийного выхода для пассажиров типа III должна быть самосветящейся с начальной яркостью не менее 0,5 кд/м2. Если рукоятка управления находится под крышкой, то должна быть также предусмотрена самосветящаяся инструкция о порядке снятия крышки с начальной яркостью не менее 0,5 кд/м;

(4) каждый аварийный выход для пассажиров типов А, I и II с запирающим механизмом, открываемым поворотной рукояткой, должен быть маркирован:

(1) красной стрелкой шириной не менее 20 мм с основанием острия вдвое большей ширины, занимающей не менее 70° длины дуги. радиус которой примерно равен 3/4 длины рукоятки;

(ii) так, чтобы осевая линии рукоятки выхода находилась на расстоянии ± 25 мм от острия стрелки, после того как рукоятка будет полностью повернута и откроет запирающий механизм, и

(iii) словом «Открыто», написанным буквами красного цвета высотой 25 мм горизонтально около острия стрелки.

(f) Каждый аварийный выход, который должен открываться снаружи, н средства его открытия должны быть маркированы снаружи самолета. Кроме того, требуется, чтобы:

(1) наружная маркировка каждого аварийного выхода для пассажиров на борту фюзеляжа включала в себя цветную полосу шириной 50 мм, окантовывающую выход;

(2) каждая наружная маркировка, в том числе и полоса, была контрастного цвета для легкого ее отличия от окружающей поверхности фюзеляжа. Контраст должен быть таким, чтобы при отражательной способности более темного цвета 15% или менее отражательная способность более светлого цвета была не менее 45%. «Отражательной способностью» является отношение светового потока, отраженного телом, к световому потоку, воспринимаемому телом. Если отражательная способность более темного цвета превышает 15%, то должна быть обеспечена разница, как минимум, в 30% между этой отражательной способностью и отражательной способностью более светлого цвета;

(3) на других выходах, отличающихся от выходов на бортах фюзеляжа, таких, как подфюзеляжный выход или выход в хвостовой части фюзеляжа, наружные средства открытия, в том числе инструкции, если они предусмотрены, были четко маркированы красной или ярко-желтой краской, если цвет фона такой, что красный цвет не различается. Если средства открытия расположены только на одной стороне фюзеляжа, то на другой стороне должна быть предусмотрена хорошо заметная маркировка с указанием этой особенности.

(g) В надписи на каждом табло, требуемом пунктом (i) настоящего параграфа, может быть использовано слово «Выход» вместо термина "Аварийный выход".

25.812. Аварийное освещение

(a) Должна быть установлена система аварийного освещения, не зависящая от основной системы освещения. Однако источники общего освещения кабины могут быть общими для обеих систем—аварийной и основной, если энергоснабжение системы аварийного освещения не зависит от энергоснабжения основной системы освещения. Система аварийного освещения должна включать в себя:

(1) освещаемые табло расположения н маркировки аварийных выходов, источники общего освещения кабины, внутреннее освещение зон аварийных выходов и расположенную вблизи пола маркировку пути покиданная;

(2) наружное аварийное освещение.

(b) Табло аварийных выходов:

(1) на самолетах с количеством пассажирских мест 10 или более, за исключением кресел пилотов, должны удовлетворять следующим требованиям:

(i) каждое табло расположения аварийного выхода для пассажиров, требуемое в 25.811 (d) (1), и каждое маркировочное табло аварийного выхода для пассажиров. требуемое в 25.811 (d) (2). должны иметь надпись красными буквами высотой не менее 38 мм па освещенном белом фоне и должны иметь площадь не менее 135 см2 без букв. Контраст между освещенным фоном и буквами должен быть не менее 10:1. Отношение высоты буки к толщине линий должно быть не более 7:1, но не менее 6:1. Эти табло должны иметь внутреннее- электрическое освещение с яркостью фона не менее 85 кд/м2 и равномерностью свечения фона не менее 3:1;

(ii) каждое табло указания аварийных выходов для пассажиров, требуемое 25.811 (d) (3), должно иметь надпись буквами красного цвета высотой не менее 35 мм на белом фоне, имеющем площадь не менее 135 см2 без букв. Эти табло должны иметь внутреннее электрическое освещение или быть самосветящимися за счет неэлектрических средств и должны иметь начальную яркость не менее 1,3 кд/м2. Цвета могут быть изменены на противоположные, если табло являются самосветящимися за счет неэлектрнческих средств,

(2) На самолетах с количеством пассажирских мест 9 или менее, за исключением кресел пилотов, табло, требуемые в 25.811 (d) (1), (2) и (3), должны иметь надпись буквами красного цвета высотой не менее 25 мм на белом фоке высотой не менее 50 мм. Эти табло могут иметь внутреннее электрическое освещение или быть самосветящимися за счет неэлектрических средств с начальной яркостью не менее 0,5 кд/м2. Цвета могут быть изменены на противоположные, если табло является самосветящимся за счет неэлектрических средств.

(c) Должно быть обеспечено такое общее освещение пассажирской кабины, чтобы средний уровень освещенности был не менее 0,55 лк при измерении вдоль оси основного (ых) продольного (ых) прохода (ов) для пассажиров и поперечного (ых) прохода (ов) между основными проходами на высоте подлокотников кресел с интервалами 1000 мм и уровень освещенности был не менее 0,1 лк внутри каждого интервала в 1000 мм. Основным (и) проходом (ами) для пассажиров считается (ются) проход (ы) вдоль фюзеляжа от наиболее переднего аварийного выхода для пассажиров или кресла в кабине, в зависимости от того, что расположено наиболее впереди, до наиболее заднего аварийного выхода для пассажиров или кресла в кабине, в зависимости от того, что расположено наиболее позади.

(d) Должно быть обеспечено освещение пола прохода для пассажиров, ведущего к каждому аварийному выходу для пассажиров на уровне пола, между основными проходами и проемами выходов не менее 0,22 лк при измерении по линии, параллельной полу на высоте 150 мм от него и проходящей по центру пути эвакуации пассажиров.

(e) Расположенная вблизи пола маркировка пути аварийного покидания должна обеспечивать руководство для пассажиров при аварийной эвакуации, когда все источники освещения на высоте более 1220 мм от пола прохода и кабине полностью затемнены. В условиях ночной темноты расположенная вблизи пола маркировка пути аварийного покидания должна давать каждому пассажиру возможность:

(1) после оставления пассажирского кресла визуально идентифицировать путь аварийного покидания вдоль пола прохода в кабине до первых выходов или пары выходов впереди и позади кресла и

(2) легко обнаруживать каждый выход от пути аварийного покидания, ориентируясь только на маркировки и визуальные признаки на высоте не более 1220 мм от пола кабины.

(f) За исключением подсистем, которые предусмотрены в соответствии с пунктом (h) настоящего параграфа, служат для не более чем одного вспомогательного средства, не зависят от основной системы аварийного освещения самолета и автоматически приводятся в действие при установке вспомогательного средства в рабочее положение, система аварийного освещения должна быть рассчитана на следующее:

(1) лампы должны управляться вручную с рабочего места летного экипажа и с такого места в пассажирской кабине, которое легкодоступно с обычного кресла бортпроводника;

(2) для летного экипажа должна быть предусмотрена сигнальная лампа, которая загорается, когда питание на самолете включено, а управляющее устройство системы аварийного освещения не взведено;

(3) управляющее устройство в кабине экипажа должно иметь положения «Включено», «Выключено» и «Взведено», для того чтобы после взведения в кабине экипажа или включения либо о кабине экипажа, либо с рабочего места бортпроводника лампы либо загорались, либо продолжали гореть при прерывании нормального электроснабжения на самолете (за исключением прерывания, вызванного поперечным вертикальным разделением фюзеляжа при посадке с аварией). Должны быть предусмотрены средства для предотвращения непреднамеренного переключения управляющего устройства из положении «Взведено» или «Включено».

(g) Должно быть предусмотрено следующее наружное аварийное освещение:

(1) На каждом надкрыльевом аварийном выходе освещенность должна составлять:

(i) не менее 0,32 лк (при измерении перпендикулярно направлению падающего света) на площади 0,186 м2, на которую эвакуирующийся, вероятно, сделает первый шаг вне кабины;

(ii) не менее 0,55 лк (при измерении перпендикулярно направлению падающего света) на минимальной ширине 1070 мм для надкрыльевого аварийного выхода типа А и 610 мм для всех других надкрыльевых аварийных выходов вдоль 30% нескользкой части пути покидания, требуемого в 25.810 (с), наиболее удаленной от выхода, и

(iii) не менее 0,32 лк (при измерении перпендикулярно направлению падающего света) на поверхности земли, на которую эвакуирующийся, используя установленный путь покидания, сделает первый шаг, при нахождении самолета с выпущенным шасси.

(2) На каждом ненадкрыльевом аварийном выходе, для которого, согласно 25.810 (а), не требуются вспомогательные средства для -спуска на землю, освещенность должна быть не менее 0,32 лк (при измерении перпендикулярно направлению падающего света) на поверхности земли, на которую эвакуирующийся, вероятно, сделает первый шаг вне кабины, при нахождении самолета с выпущенным-шасси.

(п) Средства, требуемые в 25.810 (а) (1) и (d), для облегчения спуска людей на землю должны быть освещены так, чтобы установленные в рабочее положение вспомогательные средства были видны из самолета.

(1) Если вспомогательные средства освещаются системой наружного аварийного освещения, то она должна обеспечивать освещенность не менее 0,32 лк (при измерении перпендикулярно направлению падающего света) на находящемся на земле конце вспомогательных средств, установленных в рабочее положение, с помощью которых эвакуирующийся, используя установленный путь покидания, сделает первый шаг на землю, при нахождении самолета в каждом из положений, соответствующих поломке одной или более стоек шасси.

(2) Если подсистема аварийного освещения, освещающая вспомогательные средства, не обслуживает другие вспомогательные средства, не зависит от основной системы аварийного освещения самолета и автоматически приводится в действие при установке' вспомогательных средств в рабочее положение, то осветительные средства:

(i) должны сохранять расчетные характеристики в уложенном состоянии и (ii) должны обеспечивать освещенность не менее 0,32 лк (при измерении перпендикулярно направлению падающего света) на находящемся на земле конце вспомогательных средств, установленных в рабочее положение, с помощью которых эвакуирующийся сделает первый шаг на землю, при нахождении самолета в каждом из положений, соответствующих поломке одной или более стоек шасси.

(i) Энергоснабжение каждого устройства аварийного освещения должно обеспечивать требуемый уровень освещенности, как минимум, в течение 10 мин после аварийной посадки при критических окружающих условиях.

(j) Если для энергоснабжения системы аварийного освещения используются аккумуляторные батареи, то они могут подзаряжаться от основной системы электропитания самолета, если зарядная цепь спроектирована так, что предотвращается возможность случайной разрядки батарей при неисправностях зарядной цени.

(k) Элементы системы аварийного освещения (исключая аккумуляторы, проводку, реле, лампы и переключатели) должны нормально работать после воздействия инерционных сил, указанных в 25.5G1 (b).

(l) Система аварийного освещения должна быть спроектирована так, чтобы после любого единичного поперечного вертикального разделения фюзеляжа при посадке с аварией:

(1) выходило из строя не более 25% всех электрических аварийных ламп, требуемых этим параграфом, в дополнение к тем лампам, которые непосредственно повреждены при разрыве;

(2) оставалось работоспособным каждое электрически освещаемое табло выхода, требуемое в 25.811 (d) (2), кроме непосредственно поврежденных при разрыве, и

(3) оставалась работоспособной, как минимум, одна из требуемых ламп наружного аварийного освещения на каждом борту фюзеляжа, кроме непосредственно поврежденных при разрыве.

25.813. Подход к аварийным выходам

Каждый требуемый аварийный выход должен быть доступен для пассажиров и расположен там, где он будет служить эффективным средством эвакуации. Распределение аварийных выходов должно быть по возможности равномерным, учитывая размещение пассажиров, однако не требуется, чтобы размеры и расположение выходок на обоих бортах кабины были симметричными.

Если предписан только один выход на уровне пола на каждом борту фюзеляжа и самолет не имеет аварийного выхода в хвостовой части фюзеляжа или подфюзеляжного аварийного выхода, то выход на уровне пола должен быть в задней части пассажирской кабины, если только другое расположение не послужит более эффективным средством эвакуации пассажиров.

Если на каждом борту предписано более одного выхода на уровне пола, то по крайней мере по одному выходу на уровне пола с каждого борта фюзеляжа должно быть расположено около каждого конца кабины, за исключением того, что это не относится к грузопассажирским конфигурациям.

Кроме того:

(а) Должны быть предусмотрены проходы, ведущие от ближайшего основного продольного прохода к каждому аварийному выходу типов I, II или А, и между отдельными пассажирскими отсеками. Каждый проход, ведущий к выходу типа А, должен быть беспрепятственным и иметь ширину не менее 915 мм. Проходы между отдельными пассажирскими отсеками и ведущие к аварийным выходам типов I и II должны быть беспрепятственными и иметь ширину не менее 510 мм.

Если не предусмотрено два или более основных продольных проходов, то каждый выход типа А должен быть расположен так, чтобы пассажиры перемещались к этому выходу как спереди, так и сзади. Если предусмотрено два или более основных продольных проходов, то должны быть беспрепятственные поперечные проходы шириной не менее 510 мм между основными продольными проходами. Должны быть:

(1) поперечный проход, ведущий непосредственно к каждому проходу между ближайшим продольным проходом и выходом типа А, и

(2) поперечный проход, ведущий к непосредственной близости к каждому проходу между ближайшим основным продольным проходом и выходом типов I, II или III, за исключением случая, когда два выхода типа III расположены друг за другом в пределах трех рядов пассажирских кресел, для которого может быть использован один поперечный проход, если он ведет к близости между проходами от ближайшего продольного прохода к каждому выходу.

(b) Должно быть предусмотрено достаточное пространство, чтобы член(ны) экипажа мог(ли) оказывать помощь пассажирам при эвакуации, с соблюдением следующих требований:

(1) вспомогательное пространство не должно уменьшать беспрепятственную ширину прохода для пассажиров ниже требуемой для выхода;

(2) для каждого выхода типа А вспомогательное пространство должно быть предусмотрено с обеих сторон выхода независимо от распространения на этот выход требований 25.810 (а);

(3) для любого выхода другого типа, подпадающего под требования 25,810 (а), пространство должно быть предусмотрено, как минимум, с одной стороны прохода для пассажиров.

(c) Для каждого аварийного выхода типа III или типа IV:

(1) Должен быть обеспечен проход от ближайшего продольного прохода к каждому выходу. Кроме того, на самолетах с количеством пассажирских мест 60 или более для каждого аварийного выхода типа III:

(О за исключением, указанным в подпункте (с) (1) (ii), подход должен быть обеспечен посредством беспрепятственного прохода шириной не менее 255 мм для компоновки. в которой ближайшие ряды кресел в проходе со стороны выхода имеют не более двух кресел, пли шириной не менее 510 мм для компоновки, в которой эти ряды имеют три кресла. Ширина прохода должна измеряться при отклонении ближайших к выходу кресел в наиболее неблагоприятное положение. Осевая линия прохода требуемой ширины не должна быть смещена более чем на 125 мм по горизонтали относительно осевой линии выхода:

(ii) вместо одного прохода шириной 255 или 510 мм могут быть обеспечены два прохода только между рядами кресел, которые должны быть шириной не менее 155 мм и вести к свободному пространству непосредственно около каждого выхода. (Смежные выходы не должны иметь общего прохода). Ширина прохода должна измеряться при отклонении ближайших к выходу кресел в наиболее неблагоприятное положение. Свободное пространство, примыкающее к выходу, должно простираться по вертикали от пола до потолка (или нижней поверхности боковых багажных полок) на расстояние от выхода внутрь кабины, не меньшее чем ширина самого узкого пассажирского кресла, установленного на самолете, а по горизонтали—между внешними кромками обоих проходов, Проем выхода должен быть полностью в пределах передней и задней границ свободного пространства.

(2) В дополнение к обеспечению подхода:

(i) на самолетах с количеством пассажирских мест 20 или более проекция проема предусмотренного выхода должна быть беспрепятственной ii должно быть исключено влияние на открытие выхода кресел, спальных мест или других выступающих элементов (в том числе любых спинок кресел в наиболее неблагоприятное положение) на расстоянии от выхода, не меньшем чем ширина самого узкого пассажирского кресла, установленного на самолете;

(ii) на самолетах с количеством пассажирских мест 19 или менее в этой зоне могут быть небольшие препятствия, если имеются компенсирующие факторы для сохранения эффективности выхода.

(3) Для каждого выхода типа III независимо от пассажировместимости самолета должны быть предусмотрены трафареты, которые должны:

(i) быть удобочитаемыми для всех людей, сидящих рядом и лицом к проходу до выхода;

(ii) точно указывать или иллюстрировать правильный способ открытия выхода, в том числе использование захватов для рук, н

(iii) если выход является люком со съемной крышкой, указывать массу крышки и устанавливать соответствующее место размещения крышки после снятия.

(d) Если для подхода к любому требуемому аварийному выходу с любого кресла в пассажирской кабине необходимо пройти через проход между пассажирскими кабинами, то этот проход должен быть беспрепятственным. Однако могут быть использованы шторы, если они допускают свободное движение по проходу.

(e) В любых перегородках между пассажирскими кабинами не может быть установлена дверь.

(f) Если для подхода к любому требуемому аварийному выходу с любого пассажирского кресла необходимо пройти через дверь, отделяющую пассажирскую кабину от других зон, то дверь должна иметь средства для ее фиксации в открытом положении. Средства фиксации должны выдерживать нагрузки при воздействии на дверь расчетных инерционных сил относительно окружающей конструкции, указанных в 25.561 (b).

25.815. Ширина продольного прохода

Ширина продольного прохода в любой точке между креслами должна быть равна (или превосходить) значениям, указанным в следующей таблице

| Количество пассажирских мест | Минимальная ширина прохода для пассажиров, мм |
| --- | --- |
|  | на высоте от пола менее 635 мм | на высоте от пола 635 мм и более |
| 10 или менее * 11—19 20 или более | 305* 305 380 | 380 508 508 |

* Может быть одобрен более узкий проход, но не менее 230 мм, если будут проведены достаточные испытаниями, которые Компетентный орган сочтет необходимыми.

25.817. Максимальное количество кресел в ряду

На самолетах, имеющих только один продольный проход для пассажиров, в любом ,одном ряду с каждой стороны прохода должно быть установлено не более трех кресел.

25.819. Служебные помещения нижней палубы (в том числе буфеты)

На самолеты со служебным помещением, расположенным ниже основной палубы, которое может быть занято людьми в процессе руления или полета, но не во время взлета или посадки, распространяется следующее:

(а) Должны быть предусмотрены, как минимум, два маршрута аварийной эвакуации (по одному на каждом конце каждого служебного помещения нижней палубы или два с достаточным разделением в пределах каждого помещения), которые могут быть использованы каждым человеком в служебном помещении нижней палубы для быстрой эвакуации на верхнюю палубу при обычном н аварийном освещении. Маршруты должны обеспечивать эвакуацию недееспособных людей с посторонней помощью. Использование маршрутов эвакуации не может зависеть от любых, устройств с приводами.

Маршруты должны быть рассчитаны на минимизацию возможности их блокирования, которое может явиться результатом пожара, механического или конструктивного отказа или расположения людей в верхней части или рядом с маршрутами покидания. В случае отказа основной системы энергоснабжения самолета или основной системы освещения помещения должно быть автоматически обеспечено аварийное освещение каждого служебного помещения нижней палубы.

(b) Должны быть предусмотрены средства двусторонней речевой связи между кабиной летного экипажа и каждым служебным помещением нижней палубы.

(c) Должна быть предусмотрена система аварийного звукового предупреждения, слышимая в нормальных и аварийных условиях, позволяющая членам экипажа в кабине экипажа и около каждого требуемого аварийного выхода на уровне пола предупреждать людей в каждом служебном помещении об аварийной ситуации.

(d) Должны быть предусмотрены средства, легко обнаруживаемые людьми в каждом служебном помещении нижней палубы, которые уведомляют, когда ремни кресел должны быть застегнуты.

(e) Если на самолете установлена система оповещения пассажиров, то в каждом служебном помещении нижней палубы должны быть установлены динамики.

(f) Для каждого человека, допущенного в служебное помещение нижней палубы, должно быть предусмотрено кресло, установленное по направлению или против направления полета, которое удовлетворяет требованиям 25.785 (с) и должно выдерживать с сидящим человеком максимальные нагрузки в полете.

(g) Каждая приводная лифтовая система, установленная между служебным помещением нижней палубы и верхней палубой для перевозки людей или оборудования или их вместе, должна удовлетворять следующим требованиям:

(1) Каждый переключатель управления лифтом снаружи лифта, за исключением кнопок аварийной остановки, должен быть спроектирован так, чтобы предотвращалось приведение лифта в действие, если дверь лифта или люк. требуемый подпунктом (g) (3) настоящего пункта, или они оба открыты.

(2) Внутри лифта и на каждом входе в лифт должна быть установлена кнопка аварийной остановки, которая при нажатии немедленно останавливает лифт.

(3) Должен быть предусмотрен люк, который может быть использован для эвакуации людей из лифта и открывается изнутри и снаружи лифта без инструмента при нахождении лифта в любом положении.

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ

25.831. Вентиляция

(a) Каждое помещение для пассажиров и экипажа должно иметь вентиляцию. В помещение экипажа должно поступать достаточное количество свежего воздуха (но не менее 0,28 ^/мин) на каждого члена экипажа, обеспечивая возможность членам экипажа выполнять свои функции, не испытывая неудобства или усталости.

(b) Воздух для вентиляции помещений для экипажа и пассажиров не должен содержать вредных или опасных концентраций газов или паров. Для удовлетворения данных требований должны соблюдаться следующие условия:

(1) Концентрация окиси углерода, превышающая одну часть на 20000 частей воздуха, считается опасной. При испытаниях может использоваться любой приемлемый метод обнаружения окиси углерода.

(2) Концентрация углекислого газа, превышающая 3% по объему '(эквивалент на уровне моря), считается опасной для членов экипажа. Более высокие концентрации углекислого газа допускаются в помещениях экипажа при наличии соответствующего защитного дыхательного оборудования.

(c) Должны быть предусмотрены меры по обеспечению выполнения условий, указанных в пункте (b) данного параграфа, в случае возможного отказа или повреждения системы вентиляции, отопления, наддува или других систем и оборудования.

(d) Если возможно скопление опасного количества дыма в кабине экипажа, дым должен немедленно удаляться, начиная с включения максимального наддува и с последующим понижением избыточного давления в кабине не ниже безопасных пределов.

(e) За исключением случая, изложенного в пункте (I) настоящего параграфа, должны быть предусмотрены средства, позволяющие лицам, находящимся в указанных ниже кабинах и зонах, регулировать температуру и количество воздуха для вентиляции, подаваемого в их кабину или зону, независимо от температуры и количества воздуха, подаваемого в другие кабины и зоны:

(1) в кабине летного экипажа;

(2) в других помещениях и зонах экипажа, кроме летной кабины, если только эти кабины и зоны не вентилируются путем обмена воздухом с другими кабинами и зонами во всех условиях эксплуатации.

(f) He требуется предусматривать средства, позволяющие летному экипажу регулировать температуру и количество воздуха для вентиляции, подаваемого в кабину летного экипажа, независимо от температуры и количества воздуха для вентиляции, подаваемого в другие кабины, если соблюдаются все нижеследующие условия:

(1) общий объем кабин для летного экипажа и пассажиров составляет не более 23 м3;

(2) имеются воздухозаборники и каналы для потока воздуха между кабиной летного экипажа и кабинами пассажиров, рассчитанные на обеспечение разности температур в кабинах в пределах 1,8°С и достаточную вентиляцию для лиц, находящихся в этих двух видах кабин:

(3) регуляторы температуры воздуха и вентиляции доступны для летного экипажа.

(A) При прекращении подачи воздуха от половины источников сжатого воздуха (наддува) в случае отказа последних или при выходе из строя половины подсистем системы кондиционирования количество подаваемого воздуха на каждого пассажира должно быть не менее 0,163 м3/мин.

(B) Наддув кабины должен осуществляться не менее чем от двух источников сжатого воздуха. При этом система кондиционирования воздуха (СКВ) должна состоять не менее чем из двух независимых подсистем. При выходе из строя одной из них или прекращении подачи воздуха от 50% источников сжатого воздуха температура в кабине не должна падать ниже +5°C и не должна превышать значений, .приведенных на графике, в зависимости от времени работы системы после возникновения отказа.

(C) При отказе 50% источников сжатого воздуха должна обеспечиваться подача его от оставшихся источников ко всем потребителям.

(D) Содержание других токсичных примесей не должно превышать следующих ПДК (в мг/м3): паров топлива — 300, паров и аэрозоля минеральных масел — 5, паров и аэрозолей синтетических масел—2, акролеина — 0,2, фенола— 0,3, формальдегида—0,5, бензола - 5, трикрезилфосфат - 0,5, диоктилсебацината - 5, окислов азота - 5.

(Е) При совместном присутствии в воздухе кабины двух или нескольких веществ однонаправленного биологического действия сумма отношений фактических концентраций каждого из них к их предельно допустимым концентрациям не должна бить выше единицы. Не допускается присутствие других вредных веществ, влияющих на работоспособность и здоровье экипажа и пассажиров.

(F) Система кондиционирования должна иметь запорные устройства включения и отключения ее от источников сжатого воздуха. Время аварийного отключения системы кондиционирования от источников сжатого воздуха не должно превышать 10 с.

(G) На всех этапах полета должно обеспечиваться поддержание в кабинах самолета установившейся температуры воздуха в пределах 17—25 °С. Указанные значения температуры воздуха должны достигаться не более чем через 20 мин после взлета при условии наземной подготовки.

(Н) На земле в ожидаемых условиях эксплуатации при пониженных температурах наружного воздуха СКВ должна обеспечивать температуру воздуха в кабинах не ниже +10°С; при повышенных температурах наружного воздуха (более +33 °С) система должна обеспечивать снижение температуры в кабинах на 8 'С по сравнению с наружной.

(I) Температура отдельных поверхностей интерьера, до которых могут дотронуться пассажиры и члены экипажа, не должна превышать +50 °С или быть ниже +5°С.

(J) Температура горячего воздуха, подаваемого на обогрев кабины, на выходе из раздаточных устройств не должна превышать 100 °С (рекомендуемое значение 80 °С), С этой целью в системе должны быть предусмотрены устройства, исключающие подачу более горячего воздуха.

25.832. Концентрация озона в кабине

(a) Должно быть доказано, что концентрация озона в кабине самолета в полете не превышает:

(1) 0,25 частей на миллион в воздушной среде кабины (по объему), приведенных к условиям, эквивалентным уровню моря. в любое время полета на высоте свыше уровня 320 (9750 м);

(2) 0,10 частей на миллион в воздушной среде кабины (по объему), приведенных к условиям, эквивалентным уровню моря, в средневзвешенной концентрации за любые три часа полета на высоте свыше уровня 270 (8250 м).

(b) Применительно к настоящему параграфу «условия, эквивалентные уровню моря» — это температура 25С н давление 760 мм рт. ст.

(c) Соответствие требованиям этого параграфа должно быть показано расчетом или испытаниями, основанными на данных об условиях эксплуатации самолета и ограничениях его характеристик, которые покажут, что:

(1) самолет не может использоваться на высотах, на которых концентрация озона в кабине превосходит пределы, установленные пунктом (а) этого параграфа, или

(2) система кондиционирования воздуха самолета, включающая в себя любое оборудование для регулирования содержания озона, будет поддерживать концентрацию озона в кабине в пределах, указанных в пункте (а) этого параграфа, пли ниже этих пределов.

25.833. Системы отопления на жидком топливе

Обогреватели, работающие на жидком топливе, должны быть утвержденного типа.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

25. 841. Герметические кабины

(а) Герметические кабины и помещения, предназначенные для экипажа ч пассажиров, должны быть оборудованы для обеспечения в кабине на максимальной рабочей высоте самолета при нормальных эксплуатационных условиях давления, эквивалентного высоте не более 2400 ы. Если запрашивается сертификат для полетов на высоте свыше 7600м, в кабинах самолета должно поддерживаться давление, эквивалентное высоте не более 4500 м, в случае любого вероятного отказа или неисправности системы регулирования давления.

(b) Герметические кабины должны иметь по крайней мере следующие клапаны, органы управления и индикаторы для регулирования давления в кабине:

(1) Два предохранительных клапана или функционально равноценные им устройства для автоматического ограничения положительного перепада давления до заданной величины при максимальной подаче воздуха источником давления. Общая пропускная способность предохранительных клапанов должна быть достаточно большой, чтобы отказ любого клапана не вызывал значительного увеличения перепада давления. Перепад давления считается положительным, когда внутреннее давление больше внешнего.

(2) Два предохранительных клапана отрицательного перепада давления (или их эквиваленты), автоматически не допускающих возникновения отрицательного перепада давления, который мог бы повредить конструкции. Однако достаточно одного клапана, если его конструкция обеспечивает надежность и безотказность в работе.

(3) Устройства, при помощи которых можно быстро выравнять давление.

(4) Автоматический или ручной регулятор для регулирования поступления и(или) стравливания воздуха или того и другого для поддержания необходимого внутреннего давления и воздухообмена.

(5) Приборы на рабочих местах пилота или бортинженера, показывающие перепад давления, высоты по давлению в кабине и скорость изменения высоты по давлению в кабине.

(6) Предупреждающую сигнализацию, расположенную на рабочих местах пилота или бортинженера, показывающую превышение безопасных и заданных пределов перепада давления и высоты по давлению в кабине,

Соответствующие предупреждающие надписи на указателе перепада давления в кабине, отвечающие требованиям к пределам перепада давления, и звуковой или визуальный сигнал (в дополнение к указателям высоты в кабине), отвечающий требованиям к сигнализации пределов высоты по давлению в кабине, если этот сигнал предупреждает экипаж о том, что высота по давлению в кабине превышает 3050 м.

(7) Предупреждающая надпись на рабочих местах пилота или бортинженера, если конструкция самолета не рассчитана, на выдерживание, нагрузки, возникающей в результате увеличения перепада давления до максимального значения, установленного для предохранительного клапана в сочетании с посадочными нагрузками.

(8) Расположение датчиков давления, необходимых для удовлетворения требований подпунктов (b) (5) и (b) (6) настоящего параграфа и параграфа 25.1447 (с), и конструкция системы датчиков должны быть такими, чтобы в случае падения давления в любом отсеке для пассажиров и экипажа (в том числе на кухнях верхней и нижней палуб), устройства предупреждения и автоматического представления информации, требуемые на основании упомянутых пунктов, срабатывали без какой-либо задержки, которая могла бы значительно увеличить степень опасности в результате декомпрессии.

(A) Установившаяся скорость изменения давления в кабине не должна превышать 0,18 мм рт. ст.1с.

(B) При любом вероятном отказе или неисправности системы автоматического регулирования давления (САРД) скорость изменения давления не должна превышать 5 мм рт. ст.1с на повышение давления и 10 мм рт. ст.1с на понижение давления.

(C) Система регулирования, давления должна предотвращать в случае аварийной посадки самолета на воду попадание ее внутрь гермокабины через выпускные клапаны, если они расположены ниже ватерлинии.

(D) Конструкция теплозвукоизоляции кабины самолета • должна выполняться таким образом, чтобы максимально сократить скапливание в ней влаги. Должны быть приняты меры для предотвращения накопления влаги и льда в фюзеляже в количестве, влияющем на безопасность полета.

25.843. Испытания герметических кабин

(a) Испытания на прочность.

Вся герметическая кабина, в том числе двери, окна и клапаны, должна быть испытана на выдерживание перепада давления, указанного в 25.365 (d).

(b) Функциональные испытания.

Должны быть проведены следующие испытания на функционирование:

(1) Проверка работы и пропускной способности клапанов положительного и отрицательного перепадов давления и аварийного предохранительного клапана с имитацией условий, возникающих при закрытых клапанах регулятора давления.

(2) Испытание системы наддува для демонстрации ее безотказной работы при всех возможных режимах давления, температуры и влажности до максимальной высоты, на которую запрашивается сертификат.

(3) Летные испытания для доказательства безотказной работы системы наддува, регуляторов давления и расхода воздуха, индикаторов и сигнализаторов при установившемся и ступенчатом наборе высоты и снижении при вертикальных скоростях, соответствующих максимально допустимым в пределах эксплуатационных ограничений, вплоть до максимальной высоты, на которую запрашивается сертификат.

(4) Испытания всех дверей и аварийных выходов для доказательства их исправной работы после проведения летных испытаний, указанных в пункте (b) (3) данного параграфа.

ПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

25.851. Огнетушители

(а) Ручные огнетушители.

(1) В пассажирских кабинах должно быть удобно расположено и равномерно распределено, как минимум, следующее количество ручных огнетушителей:

| Количество пассажирских мест | Число огнетушителей |
| --- | --- |
| 7—30 | 1 |
| 31—60 | 2 |
| 61—200 | 3 |
| 201—300 | 4 |
| 301—100 | 5 |
| 401—500 | 6 |
| 501—600 | 7 |
| 601—700 | 8 |

(2) В кабине экипажа должен быть удобно расположен, как минимум, один ручной огнетушитель.

(3) В каждом грузовом или багажном отсеке класса А или Вив каждом грузовом или багажном отсеке класса Е, доступном для экипажа в полете, должен быть. предусмотрен, как минимум, одни легкодоступный ручной огнетушитель.

(4) В каждом буфете (кухне), расположенном выше или ниже пассажирской кабины, должен быть расположен или легкодоступен для использования в нем, как минимум, одни ручной огнетушитель.

(5) Каждый ручной огнетушитель должен быть одобрен.

(6) Как минимум, один из требуемых ручных огнетушителей, расположенных в пассажирской кабине самолета с количеством пассажирских мест от 31 до 60, и, как минимум, два огнетушителя из расположенных в пассажирской кабине самолета с количеством пассажирских мест 61 и более должны быть заряжены хладоном 12В 1 (дифторхлор-бромметан CClBrF2) или эквивалентным веществом. Тип огнегасящего вещества, используемого в любом другом огнетушителе, предусмотренном в настоящем параграфе, должен соответствовать возможному виду пожара в местах его применения.

(7) Количество огнегасящего вещества, используемого в каждом огнетушителе, требуемом в настоящем параграфе, должно соответствовать виду возможного пожара в местах его применения.

(8) Каждый огнетушитель, предназначенный для использования в отсеке с людьми, должен быть рассчитан на сведение к минимуму опасной концентрации токсичных газов. (b) Встроенные (стационарные) огнетушители. Если применены встроенные огнетушители, то:

(1) каждая система с встроенным огнетушителем должна быть установлена так, чтобы:

(i) огнегасящее вещество, способное проникнуть в отсек с людьми, не представляло опасности для находящихся в нем людей и

(11) разрядка огнетушителя не приводила к повреждению конструкции;

(2) вместимость каждой требуемой встроенной системы пожаротушения должна соответствовать любому возможному виду пожара, который может возникнуть в отсеке, где она применяется, с учетом объема и интенсивности воздухообмена в отсеке.

25.853. Внутренняя отделка кабин

Ко всем отсекам, занимаемым экипажем и пассажирами, относится следующее:

(a) Материалы (в том числе облицовка и декоративные покрытия, наносимые на материалы) должны удовлетворять относящимся к ним критериям испытаний, предписанным в Части I Приложения F настоящих Авиационных Правил или в других одобренных эквивалентных методиках.

(b) Помимо удовлетворения требований пункта (а), подушки кресел (кроме подушек кресел членов летного экипажа) должны удовлетворять требованиям к испытаниям Части II Приложения F настоящих Авиационных Правил или эквивалентным требованиям.

(c) На самолетах вместимостью 20 или более пассажиров панели внутренней отделки потолка н стен (за исключением осветительных плафонов), перегородки и другие наружные поверхности буфетов, больших шкафов и складочных мест (кроме складочных мест под креслами н мест для хранения небольших предметов, таких, как журналы и карты) должны также удовлетворять требованиям к испытаниям Частей IV и V Приложения F настоящих Авиационных Правил или других утвержденных эквивалентных методик, помимо требований к воспламеняемости, предписанных, пунктом (а) настоящего параграфа.

(d) В туалетах курение не разрешается. Если в каком-либо отсеке, занимаемом экипажем или пассажирами, разрешается курить, то все места для сидения должны оборудоваться съемными пепельницами закрытого типа.

(e) Независимо от того, разрешено курение в любой другой части самолета или нет, туалеты должны иметь отдельные съемные пепельницы закрытого типа, расположенные на видном месте на входной стороне двери каждого туалета или около нее, за исключением того, что одна пепельница может служить более чем для одной двери туалета, если пепельницу можно легко увидеть со стороны кабины, для которой туалет предназначен.

(f) Каждый сборник для использованных воспламеняющихся материалов должен плотно закрываться, изготавливаться из материала, не менее стойкого к огню, чем алюминиевый сплав, и должен задерживать распространение пожара, который может возникнуть в нем при нормальном использовании. Способность сборника задерживать распространение пожара при всех вероятных условиях износа, смещений и вентиляции, ожидаемых в эксплуатации, должна быть продемонстрирована испытаниями.

25.854. Пожарная защита туалетов

На самолетах с количеством пассажирских мест 20 или более:

(a) Каждый туалет должен быть оборудован системой дымообнаружения или эквивалентной системой, в которой предусмотрена либо сигнальная лампочка в кабине экипажа, либо сигнальная лампочка (звуковой сигнал) в пассажирском салоне, легко обнаруживаемая бортпроводником.

(b) Каждый туалет должен быть оборудован встроенным огнетушителем на каждом сборнике полотенец, бумаги или отходов, находящихся в туалете. Этот огнетушитель. должен быть рассчитан на автоматическую разрядку в каждый сборник отходов при появлении огня в этом сборнике.

25.855. Грузовые и багажные отсеки

Ко всем грузовым и багажным отсекам, не занимаемым экипажем и пассажирами, относится следующее:

(a) Каждый отсек должен соответствовать требованиям к одному из классов параграфа 25.857.

(b) Грузовые и багажные отсеки классов от В до Е по классификации, приведенной в параграфе 25.857, должны иметь облицовку, и эта облицовка должна быть отдельной от конструкции самолета (но может быть и присоединенной к ней).

(c) Панели потолка и боковых стен отсеков классов С и D должны удовлетворять требованиям к испытаниям, регламентируемым Частью III Приложения F настоящих Авиационных Правил или другими одобренными эквивалентными методиками.

(d) Все другие материалы, используемые в конструкции грузовых и багажных отсеков, должны удовлетворять относящимся к ним критериям испытаний, предписанным Частью I Приложения F настоящих Авиационных Правил или другими одобренными эквивалентными методиками.

(e) Ни в каком отсеке не должны находиться какие-либо органы управления, электропроводка, трубопроводы, оборудование и агрегаты, повреждение или отказ которых могут повлиять на безопасность эксплуатации, если они не защищены таким образом, что:

(1) они не могут быть повреждены при перемещении груза в отсеке, и

(2) их поломка или отказ не создадут опасности пожара.

(f) Должны быть приняты меры, исключающие влияние груза или багажа на работу средств пожарной защиты.

(g) Источники тепла внутри отсека должны быть экранированы и изолированы для предотвращения воспламенения груза или багажа.

(h) Должны быть проведены летные испытания для показа соответствия требованиям 25.857 в части оценки:

(1) доступности отсеков;

(2) проникновения опасных количеств дыма или огнегасящего состава в отсеки, занимаемые экипажем и пассажирами, и

(3) распределения огнегасящего состава в отсеках класса С. (i) Во время этих испытаний должно быть показано, что не может произойти ложное срабатывание сигнализаторов дыма или пожара в каком-либо отсеке в результате пожара в любом другом отсеке во время или после тушения пожара, если только система пожаротушения не обслуживает эти отсеки одновременно.

25.857. Классификация грузовых и багажных отсеков

(а) Класс А. Грузовой или багажный отсек относится к классу А, если:

(1) возникновение в нем пожара легко обнаруживается членом экипажа, находящимся на своем рабочем месте, и

(2) каждая часть отсека легкодоступна во время полета.

(b) Система должна обнаруживать пожар при температуре, значительно более низкой, чем температура, при которой существенно снижается прочность конструкции самолета.

(c) Должны иметься средства контроля функционирования каждой цепи датчика экипажем в полете.

(d) Эффективность системы обнаружения пожара должна быть показана для всех одобренных эксплуатационных конфигурации и условий.

25.859. Пожарная защита обогревателей, работающих на топливе

(a) Пожароопасные зоны обогревателей. Должны быть защищены от пожара в соответствии с относящимися к ним требованиями, изложенных в параграфах 25.1181—25.1191 ii 25.1195—25.1203, следующие пожароопасные зоны обогревателей:

(1) зона, окружающая обогреватель, если в этой зоне имеются любые компоненты систем с воспламеняющимися жидкостями (за исключением топливной системы обогревателя), которые:

(i) могут быть повреждены при неисправности обогревателя или (ii) могут пропустить воспламеняющиеся жидкости или пары в обогреватель (в случае их утечки);

(2) зона, окружающая обогреватель, если топливная система обогревателя имеет арматуру, которая в случае утечки будет пропускать топливо или его пары в эту зону;

(3) часть воздушного вентиляционного пространства, которая окружает камеру сгорания. Однако в воздушных каналах вентиляции кабины пожаротушение не требуется.

(b) Вентиляционные каналы. Каждый вентиляционный канал, проходящий через любую пожароопасную зону, должен быть огненепроницаемым. Кроме того:

(1) воздушный вентиляционный канал, выходящий из каждого обогревателя, должен быть огненепроницасмым на достаточно большом участке, чтобы пожар, возникший в обогревателе, не распространялся за пределы канала, если только не обеспечена изоляция огненепроницаемыми перекрывными устройствами или иными средствами равной эффективности:

(2) каждая часть любого вентиляционного канала, проходящего через любую зону, в которой размещена система с воспламеняющейся жидкостью, должна быть сконструирована или изолирована от этой системы так, чтобы неисправность любого компонента системы не могла привести к попаданию воспламеняющихся жидкостей или их паров в поток воздуха для вентиляции.

(c) Каналы подвода воздуха к камере сгорания обогревателя. Каждый канал подвода к камере сгорания обогревателя должен быть огненепроницаемым на достаточно большом участке для предотвращения повреждения в результате обратной вспышки или распространения пламени в обратном направлении.

Кроме того:

(1) каналы подвода воздуха к камере сгорания обогревателей не должны сообщаться с потоком воздуха для вентиляции, если только пламя при обратной вспышке или обратном горении не может попасть в поток воздуха для вентиляции в любых эксплуатационных условиях, включая противоток или неисправности обогревателя или связанных с ним элементов;

(2) канал подвода воздуха к обогревателю не должен препятствовать быстрому отводу обратной вспышки, которая при таком ограничении может вызвать отказ обогревателя.

(d) Органы управления обогревателем. Общие требования. Должны быть предусмотрены средства предотвращения опасного скопления воды или льда на или в каком-либо элементе управления обогревателем, трубах прокладки системы управления или средствах обеспечения безопасной работы.

(e) Средства обеспечения безопасной работы обогревателя. Для каждого обогревателя должны быть предусмотрены следующие устройства, обеспечивающие безопасность его работы.

(b) Класс В. Грузовой или багажный отсек относится к классу В, если:

(1) во время полета член экипажа имеет возможность эффективно достичь огнегасящим составом из ручного огнетушителя любую часть отсека;

(2) при использовании средств для доступа в отсек предотвращается распространение опасного количества дыма, пламени или огнегасящего вещества в любое помещение, в котором находятся члены экипажа или пассажиры;

(3) имеется отдельная одобренная система, обеспечивающая подачу сигнала о возникновении пожара или наличии дыма на рабочие места пилота или бортинженера.

(c) Класс С. К классу С относятся грузовые или багажные отсеки, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к отсекам класса А или В, но в которых имеются:

(1) отдельная одобренная система сигнализации о наличии дыма или возникновении пожара, выдающая сигнал на рабочее место пилота или бортинженера;

(2) одобренная встроенная (стационарная) система пожаротушения, управляемая с рабочих мест пилота или бортинженера;

(3) средства, исключающие возможность попадания опасного количества дыма, пламени или огнегасящего вещества в любое помещение, в котором находятся члены экипажа или пассажиры;

(4) средства управления вентиляцией и воздухообменом в отсеке, с тем чтобы используемое огнегасящее вещество могло сдерживать развитие любого пожара, способного возникнуть в отсеке.

(5) [Зарезервирован].

(d) Класс D. Грузовой или багажный отсек относится к классу О, если:

(1) пожар, возникающий в нем, не выходит за его пределы и не угрожает безопасности самолета или людей;

(2) предусмотрены средства, исключающие возможность попадания опасного количества дыма, пламени или вредных газов в помещения, в которых находятся экипаж и пассажиры;

(3) вентиляция и воздухообмен регулируются в каждом отсеке так, что любой возможный пожар, возникающий в нем, не может выйти за безопасные пределы;

(4) [зарезервирован];

(5) учтено влияние тепла, выделяющегося внутри отсека, на соседние критические части самолета. Для отсеков, имеющих объем 14 м3 или менее, приемлемым является воздухообмен 42 м3;

(b) объем отсека не превышает 28 м3

(с) Класс Е. Грузовой отсек класса Е имеется на самолетах, которые предназначены только для перевозки груза и в которых;

(1) [зарезервирован];

(2) имеется отдельная одобренная система, сигнализирующая о наличии дыма или о возникновении пожара на рабочее место пилота или бортинженера;

(3) имеются средства для перекрытия потока воздуха вентиляции в отсек или внутри отсека, а органы управления этими средствами размещаются в кабине экипажа в местах, доступных для членов .экипажа;

(4) имеются средства, исключающие возможность попадания опасного количества дыма, пламени или вредных газов в кабину экипажа;

(5) требуемые для экипажа аварийные выходы доступны при любых вариантах загрузки.

25.858. Системы обнаружения пожара в грузовом отсеке

Если запрашивается сертификат на самолет со средствами обнаружения пожара в грузовом отсеке, то каждый грузовой отсек с этими средствами должен соответствовать

следующему:

(а) Система обнаружения пожара должна обеспечивать выдачу летному экипажу визуального сигнала в пределах 1 мин после начала пожара.

(1) Независимо от элементов, осуществляющих нормальное непрерывное регулирование температуры воздуха, расхода воздуха и топлива, должны быть предусмотрены для каждого обогревателя средства автоматического отключения зажигания и подачи топлива к обогревателю в точке, удаленной от обогревателя, срабатывающие, если:

(i) температура теплообменника превышает безопасные пределы;

(ii) температура воздуха для вентиляции превышает безопасные пределы;

(iii) расход воздуха .через камеру сгорания перестает соответствовать требованиям безопасной работы;

(iv) расход воздуха для вентиляции перестает соответствовать требованиям безопасной работы.

(2) Средства, предусмотренные в соответствии с пунктом (е) (1) настоящего параграфа для любого отдельного обогревателя, должны;

(i) быть независимы от элементов, обслуживающих любой другой обогреватель, тепловая мощность которого необходима для обеспечения безопасной эксплуатации, и

(ii) держать обогреватель в выключенном состоянии до тех пор, пока он не будет повторно включен экипажем-

(3) Должна быть предусмотрена сигнализация, предупреждающая экипаж о том, что любой обогреватель, отбор тепла от которого необходим для обеспечения безопасной эксплуатации, отключен автоматическими средствами, указанными в пункте (е) (1) настоящего параграфа.

(f) Воздухозаборники. Каждый воздухозаборник, камеры сгорания и системы воздушной вентиляции должны быть расположены так, чтобы воспламеняющиеся жидкости и пары не могли проникнуть в систему обогревателя при любых эксплуатационных условиях:

(1) в процессе нормальной эксплуатации или

(2) при неисправности какого-либо компонента.

(g) Выхлопная система обогревателя. Выхлопные системы обогревателей должны удовлетворять требованиям параграфов 25.1121 и 25.1123. .Кроме того, в конструкции выхлопной системы обогревателя должны быть предусмотрены меры обеспечения безопасного отвода продуктов сгорания, предотвращающие:

(1) утечки топлива из выхлопной системы в окружающие ее отсеки;

(2) контакт выхлопных газов с окружающим оборудованием или конструкцией;

(3) зажигание воспламеняющихся жидкостей выхлопными газами, если выхлопная система находится в отсеке, в котором проходят трубопроводы с воспламеняющейся жидкостью, и

(4) сопротивление выхлопной системы быстрому выбросу обратной вспышки, которая при несоблюдении этого условия может вызвать повреждение обогревателя.

(h) Топливные системы обогревателя. Топливная система каждого обогревателя должна соответствовать каждому требованию к топливной системе силовой установки, относящемуся к безопасности работы обогревателя. Каждый компонент топливной системы обогревателей, расположенный в зонах прохождения воздушного потока для вентиляции, должен быть защищен кожухом, чтобы в случае утечки топлива из него оно не могло попасть в поток воздуха для вентиляции.

(i) Слив топлива. Должны быть предусмотрены устройства для безопасного слива топлива, которое может скапливаться внутри камеры сгорания или в теплообменнике.

Кроме того:

(1) любая часть системы слива, которая работает при высоких температурах, должна быть защищена так же, как и выхлопные системы обогревателя, и

(2) системы слива должны быть защищены от опасных скоплений льда в любых условиях эксплуатации.

25.863. Пожарная защита в зонах с воспламеняющимися жидкостями

(a) В каждой зоне, где могут появиться воспламеняющиеся жидкости или их пары из-за утечки из жидкостной системы, должны быть предусмотрены средства, сводящие к минимуму вероятность воспламенения этих жидкостей или паров и общую опасность, если воспламенение произошло.

(b) Соответствие требованиям пункта (а) настоящего параграфа должно быть показано путем анализа или испытаний, при этом должны быть рассмотрены следующие факторы:

(1) возможные источники и пути утечки жидкостей и средства обнаружения утечек;

(2) характеристики воспламеняемости жидкостей, в том числе влияние любых горючих или абсорбирующих материалов;

(3) возможные источники зажигания, в том числе неисправности в электросистеме, перегрев оборудования и неправильное срабатывание защитных устройств;

(4) принятые меры по ограничению или тушению пожара, такие, как перекрытие потока жидкости, отключение оборудования, огненепроницаемые кожухи или применение огнегасящих веществ;

(5) способность выдерживать пожар и нагрев тех элементов самолета, которые являются критическими с точки зрения безопасности полета.

(c) Если для предотвращения или противодействия горению жидкости требуются действия летного экипажа (например, отключение оборудования или приведение в действие огнетушителя), то должны быть предусмотрены быстродействующие средства предупреждения экипажа об опасности.

(а) Должна быть определена и указана каждая зона, где возможна утечка воспламеняющихся жидкостей или паров из жидкостной системы.

25.865. Пожарная защита органов управления, узлов крепления двигателей и других конструкций, обеспечивающих полет

Жизненно важные органы управления, узлы крепления двигателей и. другие конструкции, обеспечивающие полет, расположенные в установленных пожароопасных зонах или в смежных зонах, которые могут оказаться под воздействием пожара в пожароопасной зоне, должны быть изготовлены из огненепроницаемого материала или быть защищены так, чтобы они могли выдерживать воздействие пожара.

25.867. Защита от пожара других частей самолета

(a) Поверхности самолета, расположенные за мотогондолами в пределах расстояния в один диаметр гондолы по осевой линии, должны быть по меньшей мере огнестойкими.

(b) Требования пункта (а) настоящего параграфа не распространяются на поверхности самолета, лежащие за мотогондолами, которые не подвергаются непосредственному воздействию высоких температур, пламени или искр, исходящих из установленной пожароопасной зоны или отсека двигателя любой мотогондолы.

25.869. Пожарная защита систем

(а) Компоненты электросистемы:

(1) компоненты электросистемы должны удовлетворять относящимся к ним требованиям параграфов 25.831 (с) и 25.863 по защите от огня и дыма;

(2) электрические кабели, клеммы и оборудование в установленных пожароопасных зонах, используемые при аварийных процедурах, должны быть, по меньшей мере, огнестойкими;

(3) основные еловые кабели (в том числе кабели генераторов) в фюзеляже должны быть спроектированы так, чтобы допускались их приемлемые деформации и растяжение без отказов, и, кроме того, они должны быть:

(i) изолированы от трубопроводов с воспламеняющимися жидкостями, или (ii) заключены в гибкую электрически изолированную оболочку или эквивалентное устройство, помимо нормальной изоляции кабеля;

(4) изоляционное покрытие электропроводов и электрических кабелей, размещенных в любой зоне фюзеляжа, должно быть самозатухающим при испытаниях согласно соответствующим пунктам Части 1 Приложения F настоящих Авиационных Правил.

(b) Все трубопроводы воздушных вакуумных систем и соединения на выходе насоса, которые могут содержать воспламеняющиеся нары или жидкости, должны удовлетворять требованиям 25.1183, если эти трубопроводы и соединения находятся в установленной пожароопасной зоне. Другие компоненты вакуумных систем в установленных пожароопасных зонах должны быть по меньшей мере огнестойкими.

(c) Оборудование и трубопроводы кислородной системы:

(1) не должны размещаться в установленной пожароопасной зоне:

(2) должны быть защищены от тепла, генерируемого в установленной пожароопасной зоне или выходящего из нее, и

(3) должны быть установлены так, чтобы вытекающий наружу кислород не мог вызвать воспламенения скоплений смазки, жидкости или паров, которые могут образоваться при нормальной работе или в результате разрушения или неисправности любой системы.

(А) В стационарной кислородной системе должно быть предусмотрено устройство для стравливания кислорода из баллонов за борт в случае аварийного повышения давления.

РАЗНОЕ

25.871. Средства нивелировки

Должны быть предусмотрены средства для определения горизонтального положения самолета на земле.

25.875. Усиление конструкции в зоне вращения воздушных винтов

(a) Части самолета, находящиеся вблизи концов лопастей воздушных винтов, должны иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы выдержать действие вибрации и ударов частиц льда, срывающихся с лопастей винта.

(b) Окна, которые не могут выдержать самый сильный удар льда, возможный в эксплуатации, не должны располагаться в зоне вращения воздушных винтов.

ДОПОЛНЕНИЕ Д250 К АП-25 (временное)

D25.671 (I). Должны быть приняты меры конструктивного или компоновочного вида, защищающие (при нелокализованном разрушении двигателя) систему управления от нарушения ее работоспособности, не обеспечивающего безопасное продолжение полета и посадку,

D25.671 (2). Надежность системы управления (в том числе ее механической, гидравлической и электрической частей, а также взаимодействующих систем) должна удовлетворять требованиям параграфа 25.1309.

D25.672 (I). При использовании в системах управления цифровых вичислителей должна рассматриваться возможность ошибки в их программном обеспечении, если не показано, что такая ошибка практически невероятна.

D25.672 (2). Электродистанционная система управления, использующая слаботочные сигналы, должна быть защищена от внешних воздействий (например, электромагнитных полей, статических разрядов, ударов молнии).

D25.685 (1). Для элементов подвижных соединений и механизмов, отказ которых может нарушить функционирование системы управления, должны быть определены предельные величины износов и исключена возможность эксплуатации с недопустимым износом.

D25.831 (G). При полете более четырех часов экипажу должен быть обеспечен соответствующий питьевой режим для компенсации влияния снижения относительной влажности воздуха в кабине на работоспособность экипажа.

D5.11.3.3. На самолете должна быть предусмотрена дверь из кабины экипажа в пассажирскую кабину (вестибюль), которая должна:

(а) открываться в сторону пассажирской кабины;

(б) иметь замок, закрываемый из кабины экипажа;

(в) иметь оптический «глазок» для обзора из кабины экипажа пространства перед закрытой дверью;

(г) фиксироваться в открытом положении.

D5. 11. 11. 1. На самолетах, с количеством пассажирских мест более 19 должна быть установлена одобренная система оповещения пассажиров, которая должна:

(а) работать независимо от системы внутренней связи экипажа (за исключением, телефонных трубок, наушников, микрофонов, переключателей и сигнальных устройств, которые могут быть общими для обеих систем);

(б) быть легкодоступной для немедленного использования с каждого из двух рабочих мест пилотов в кабине экипажа;

(в) иметь микрофон на каждом требуемом аварийном выходе на уровне пола для пассажиров, около которого установлено кресло бортпроводника. Микрофон должен быть легкодоступным для сидящего бортпроводника, за исключением возможности использования одного микрофона на более чем одном выходе, если близость расположения аварийных выходов обеспечивает прямую устную связь между сидящими бортпроводниками:

(г) приводиться в действие бортпроводником в пределах 10 с  каждого из рабочих мест в пассажирской кабине, с которых обеспечивается доступ к системе;

(д) обеспечивать передачу ясно слышимых сообщений на каждое пассажирское место, рабочее место бортпроводника, в буфеты (кухни), туалеты и другие помещения, в которых могут находиться люди.

D5.11.11.2. На самолетах с количеством пассажирских мест более 19 должна быть установлена одобренная система внутренней связи экипажа, которая должна:

(а) работать независимо от системы оповещения пассажиров (за исключением телефонных трубок, наушников, микрофонов, переключателей и сигнальных устройств, которые могут быть общими для обеих систем);

(б) обеспечивать двустороннюю связь между кабиной экипажа и

(1) каждой пассажирской кабиной и

(2) каждым служебным помещением, расположенным вне основной палубы самолета;

(в) быть легкодоступной для немедленного использования с каждого из двух рабочих мест пилотов в кабине экипажа:

(г) быть доступной для использования, как минимум, на одном обычном рабочем месте бортпроводника в каждой пассажирской кабине;

(д) приводиться в действие бортпроводником в пределах 10с с тех рабочих мест в каждой пассажирской кабине, с которых обеспечен доступ к системе:

(е) на больших турбореактивных самолетах система должна:

(1) обеспечивать ее использование с достаточного количества рабочих мест бортпроводников таким образом, чтобы все аварийные выходы на уровне пола (или пути входа в кабину через эти выходы при их расположении в пределах буфетов) в каждой пассажирской кабине были бы обозреваемы с одного или более таких оборудованных рабочих мест;

(2) иметь систему звукового или визуального предупреждения для вызова летным экипажем бортпроводников и бортпроводниками летного экипажа. При этом система предупреждения должна обеспечивать четкое распознавание обычного и аварийного вызовов; '

(3) обеспечивать двустороннюю связь на земле между наземным персоналом и, как минимум, двумя членами летного экипажа в кабине экипажа. Средство связи с наземным персоналом должно быть расположено так, чтобы исключалась возможность наблюдения за летным экипажем снаружи самолета:

(ж) если на самолете отсутствуют бортпроводники то должна быть предусмотрена возможность передачи информации из пассажирской кабины в кабину экипажа.

D5.11.11.4. Пассажирский самолет должен быть осна1цен портативным(и) мегафоном(ами) с автономным питанием, который(е) должен(ны) быть легкодоступным(и) с обычного кресла бортпроводника(ов). непосредственно ответственного(ых) за аварийную эвакуацию пассажиров.

На самолетах с количеством пассажирских мест более 60 и мене 99 один такой мегафон должен располагаться, в хвостовой части пассажирской кабины или в другом месте, если при этом будет обеспечиваться его более эффективное использование при аварийной эвакуации.

На самолетах с количеством пассажирских мест более 100 два таких мегафона должны быть расположены в носовой и хвостовой частях пассажирской кабины.

D5.11.11.5. Самолет должен быть оснащен аварийной(ыми) медицине кой(ими) аптечкой(ами) одобренного типа для оказания первой медицинской помощи в полете и в аварийной ситуации на земле в количестве, соответствующем следующему:

| Количество пассажирских мест | Требуемое количество аптечек |
| --- | --- |
| 1 —50 | 1 |
| 51 — 150 | 2 |
| 151 — 250 | 3 |
| 251 и белее | 4 |

Все аптечки должны располагаться в легкодоступных для бортпроводников местах и быть (по возможности) равномерно распределены по пассажирской кабине.

D5. 11.11. 6. При проведении полетов над пустынными, арктическими u тропическими районами на самолете должна быть предусмотрена возможность размещения снаряжения со средствами жизнеобеспечения людей и аварийной сигнализации, соответствующими условиям района, над которым осуществляется полет. Для размещения и крепления этого снаряжения должны быть определены специальные легкодоступные места его расположения в соответствии с назначением.

D5.11.11.7. В кабине экипажа должен быть один аварийный топор.

D5. 11.12.3. При полетах над водными пространствами, на самолете должно быть следующее аварийно-спасательное оборудование:

(а) при продолжительности полета менее	 30 мин от берега — индивидуальные спасательные плавсредства — спасательные жилеты	для взрослых и детей, а также демонстрационные жилеты.

Жилеты пассажиров и членов экипажа не	могут быть демонстрационными:

(б) при продолжительности полета более	30 мин от берега дополнительно к пункту (а):

(1) групповые спасательные плавсредства — надувные спасательные плоты и аварийные запасы к ним со средствами жизнеобеспечения и аварийной сигнализации;

(2) автоматические плавучие радиомаяки.

D5.11.14. Инструкция по безопасности для пассажиров. Для каждой основной компоновки самолета должна быть составлена «Инструкция по безопасности для пассажиров», в которой должны быть указаны:

(а) способы закрытия и открытия замков привязных ремней;

(б) расположение и способы открытия аварийных выходов изнутри самолета:

(в) пути эвакуации людей из самолета при аварийной посадке на сушу и на воду;

(г) способы использования надувных аварийных трапов и других эквивалентных средств эвакуации:

(д) способы использования надувных спасательных жилетов, вспомогательных плавсредств, а при необходимости и других групповых и индивидуальных спасательных плавсредств:

(е) расположение кресел пассажиров или зон их установки и проходов между ними к аварийным выходам:

(ж) расположение и маркировка аварийно-спасательного оборудования;

(з) при необходимости расположение и способы использования кислородных масок.

D25.I442. Количество кислорода на самолете

(a) Самолеты с не герметически и кабиной. Для самолетов с негерметической кабиной количество кислорода и характеристики кислородного оборудования устанавливаются на основании того, что барометрическая высота в кабине равна высоте полета.

(b) Самолеты с герметической кабиной. Для самолетов с герметической кабиной количество кислорода и характеристики кислородного оборудования устанавливаются на основании предположения, что разгерметизация кабины случится на высоте и в пункте полета, которые являются самыми критическими с точки зрения необходимости в кислороде, и что после разгерметизации кабины самолет снизится без превышения его эксплуатационных ограничений до безопасной высоты и продолжит полет в соответствии с РЛЭ на высоте, позволяющей достигнуть места безопасной посадки с учетом остатка топлива.

После разгерметизации кабины барометрическая высота в кабине принимается равной высоте полета, если только не доказано, что отказное состояние, не отнесенное к практически невероятному, не приведет к выравниванию высоты в кабине с высотой полета. Достигаемая при этом максимальная «высота» в кабине, которая не должна превышать 12200 м, может приниматься в качестве основания для сертификации и определения запаса кислорода, который не должен быть менее запаса, предусмотренного пунктами (a), (g) настоящего параграфа.

(c) На самолетах с негерметической кабиной и высотой полета более 3000 м до 3600м включительно кислородом должны обеспечиваться все члены экипажа, принимающие участие в выполнении полета в соответствии с РЛЭ и течение той части полета на указанных высотах, которая продолжается более 30 мин.

(1) На самолетах с негерметической кабиной и высотой полета свыше 3600 м (но не более 6000 м) кислородом должны обеспечиваться все члены экипажа, принимающие участие в выполнении полета в соответствии r РЛЭ, в течение всего полета на этой высоте.

(d) На самолете с герметической кабиной и высотой полета более 3000 м для случая разгерметизации кабины должно быть предусмотрено кислородное питание в соответствии с пунктами (b) и (с) настоящего параграфа, но не менее чем на 2 ч полета. При этом может учитываться запас кислорода, требуемый 25.1439 u D25.1442 (е).

((?) Для уменьшения утомляемости экипажа при продолжительности полета более 4 ч на самолетах с герметической u негерметической кабинами должен быть предусмотрен запас кислорода для профилактического кислородного питания.

Запас кислорода определяется расчетом исходя из того, что производится питание чистым кислородом или смесью в течение 10 мин через каждые два часа полета и перед снижением со средней легочной вентиляцией—10 л/мин. Порядок пользования профилактическим питанием излагается в РЛЭ.

(f) На самолете, с негерметической кабиной u высотой полета более 3000 м u до 4200 м включительно должны обеспечиваться кислородным питанием 10% лиц (от общего количества мест) в течение той части полета на указанных высотах, которая продолжается более 30 мин.

(1) На самолете с негерметической кабиной u высотой полета более 4200 м до 4500 м включительно должны обеспечиваться кислородным питанием 30% лиц в течение всего полета на указанных высотах.

(2) На самолете с негерметической кабиной u высотой полета выше 4500 м (но не более 6000 м) кислородным питанием должны обеспечиваться все лица в течение всего полета на указанных высотах.

(g) При использовании самолета с гермокабиной на высотах свыше 3000 м для лиц, занимающих пассажирскую кабину, должно быть обеспечено следующее кислородное питание:

(1) Если самолет эксплуатируется на высотах менее и в том числе 7600 м и может быть безопасно снижен в любой точке маршрута до высоты 4200 м или ниже в пределах 4 минут, то кислородное питание должно быть обеспечено в течение 30-минутного периода для по меньшей мере 10% лиц, занимающих пассажирскую кабину»

(2) Если самолет эксплуатируется на высотах менее и в том числе 7600 м и не может безопасно снизиться до высоты 4200 м в пределах 4 мин или если самолет эксплуатируется на высотах более 7600 м, то кислородное питание должно быть обеспечено для по меньшей мере 10% лиц, занимающих пассажирскую кабину, в течение всего полета после разгерметизации кабины, при давлении в ней, соответствующем высоте свыше 3000 м до ^ 4200 м включительно; не менее 30% лиц, занимающих пассажирскую кабину, в течение всего полета при высоте в кабине более 4200 м до 4500 м включительно; все лица, занимающие пассажирскую кабину, в течение всего полета после разгерметизации при высоте в кабине более 4500 м, за исключением того, что должен иметься не менее чем 10-минутный запас кислорода для всех лиц, занимающих пассажирскую кабину. При этом может учитываться запас кислорода, требуемый 25.1439 (В) u 25.1447 (с) (4).

(h) Для самолета с герметической кабиной в случае ее разгерметизации до высоты более 7600 м должно быть обеспечено терапевтическое питание (оказание первой помощи) для 2% пассажиров, но не менее одного пассажира в течение всего полета после разгерметизации кабины при высоте более 2400 м. Питание 'должно обеспечиваться минимум от двух точек. При этом может учитываться запас кислорода, требуемый для защиты бортпроводников от дыма [25.1439 (d)].

D25.1447. Все кислородные маски должны быть приспособлены для легкой очистки и дезинфекции.

Раздел Е—СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25.901. Силовая установка

(a) Силовая установка самолета включает в себя каждый компонент, который:

(1) необходим для создания тяги, или

(2) осуществляет управление основными двигательными установками, или

(3) обеспечивает безопасность основных двигательных установок в периоды между обычными осмотрами или ремонтами.

(b) Для каждой силовой установки:

(1) Установка должна удовлетворять:

(i) инструкциям документации по установке двигателя, предусматриваемым параграфом 33.5 Части 33 Авиационных Правил;

(ii) применимым положениям настоящего раздела Е.

(2) Компоненты установки должны быть сконструированы, расположены и установлены таким образом, чтобы обеспечивалась их непрерывная безопасная эксплуатация в периоды между обычными осмотрами или ремонтами.

(3) Установка должна быть доступна для необходимых осмотров и технического обслуживания.

(4) Основные компоненты установки должны иметь металлизацию, электрически соединяющую их с другими частями самолета.

(c) Для каждой силовой установки и вспомогательной силовой установки должно быть доказано, что никакой одиночный отказ или вероятная комбинация отказов не будет угрожать безопасной эксплуатации самолета, при этом последствия отказов структурных элементов можно не рассматривать, если возникновение этих отказов практически невероятно.

(d) Каждая вспомогательная силовая установка должна удовлетворять применимым требованиям настоящего раздела Е.

(А) В требованиях настоящего раздела Е выражения типа ^безопасная эксплуатация». «безопасность самолета», «безопасный полет» и т, п. означают отсутствие в полетах особых ситуаций, не приемлемых согласно разделу А-0 настоящей части Авиационных Правил.

25.903. Двигатели

(а) Сертификат типа двигателя.

(1) Каждый двигатель должен иметь сертификат типа и должен отвечать относящимся к нему требованиям Части 34 Авиационных Правил.

(2) Каждый газотурбинный двигатель должен:

(i) либо соответствовать параграфу 33.77 Части 33 Авиационных Правил,

(ii) либо иметь опыт эксплуатации на подобных по размещению установках, свидетельствующий, что попадание посторонних предметов не приводило к каким-либо опасным состояниям.

(b) Изоляция двигателя. Двигательные установки должны располагаться н изолироваться друг от друга для сохранения работоспособности по крайней мере при одной конфигурации систем силовой установки таким образом, чтобы отказ любого двигателя или любой системы, влияющей на работу двигателя, не мог:

(1) препятствовать непрерывной безопасной работе остальных двигателей или

(2) требовать немедленных действий со стороны любого члена экипажа для обеспечения непрерывной безопасной работы остальных двигателей.

(c) Управление вращением двигателя. Должны быть предусмотрены средства индивидуальной остановки вращения ротора любого двигателя в полете, за исключением того, что для газотурбинных двигательных установок эти средства необходимо предусматривать только в том случае, если продолжающееся вращение может угрожать безопасности самолета. Каждый компонент системы остановки и повторного запуска, который находится в пожароопасной зоне и который может оказаться под воздействием пламени, должен быть, по меньшей мере, огнестойким. Если для остановки вращения используются гидравлические системы флюгирования воздушного винта, та магистрали этих систем должны быть по меньшей мере огнестойкими при эксплуатационных условиях их нагружения, которые могут ожидаться во время флюгировапия.

(d) Газотурбинные двигательные установки. Для газотурбинных двигательных установок:

(1) При проектировании должны быть приняты меры по сведению к минимуму опасности для самолета в случае нелокализованного разрушения ротора двигателя или появления факельного пламени внутри двигателя, прожигающего его корпус.

(2) Системы силовой установки, связанные с устройствами, системами и приборами управления двигателя, должны быть спроектированы так, чтобы было гарантировано, что те эксплуатационные ограничения двигателя, нарушение которых неблагоприятно влияет на прочность ротора турбины, не будут превышены в эксплуатации.

(e) Способность к повторному запуску.

(1) Должны быть предусмотрены средства повторного запуска любого двигателя в полете.

(2) Должна быть заявлена область значений высоты и скорости полета самолета для повторного запуска двигателя в полете, и каждый двигатель должен обладать способностью к повторному запуску в пределах этой области.

(3) Для самолетов с газотурбинными двигателями, если минимальная частота авторотации двигателей после выключения всех двигателей в полете недостаточна для обеспечения необходимой электрической энергии для зажигания камеры сгорания, должен быть предусмотрен независимый от приводимой двигателем электрогенераторной системы источник такой энергии для обеспечения зажигания в полете с целью повторного запуска.

(f) Вспомогательный двигатель. Каждый вспомогательный двигатель должен быть одобренного типа или удовлетворять требованиям к категории его заданного использования на рассматриваемом самолете.

25.904. Автоматическая система управления взлетной тягой (АСУВТ)

Каждый разработчик, претендующий на получение разрешения для установки системы управления двигателями, которая автоматически увеличивает мощность или тягу работающего (их) двигателя (ей) при отказе любого двигателя на взлете, должен выполнить требования Приложения I к настоящей части Авиационных Правил.

25.905. Воздушные винты

(a) Каждый воздушный винт должен иметь сертификат типа.

(b) Мощность двигателя и частота вращения вала винта не должны превышать ограничений, с которыми винт сертифицирован.

(c) Каждый компонент системы изменения шага воздушного винта должен удовлетворять требованиям параграфа 35.42 Части 35 Авиационных Правил.

(b) Изоляция двигателя. Двигательные установки должны располагаться и изолироваться друг от друга для сохранения работоспособности по крайней мере при одной конфигурации систем силовой установки таким образом, чтобы отказ любого двигателя или любой системы, влияющей на работу двигателя, не мог:

(1) препятствовать непрерывной безопасной работе остальных двигателей или

(2) требовать немедленных действий со стороны любого члена экипажа для обеспечения непрерывной безопасной работы остальных двигателей.

(c) Управление вращением двигателя. Должны быть предусмотрены средства индивидуальной остановки вращения ротора любого двигателя в полете, за исключением того, что для газотурбинных двигательных установок эти средства необходимо предусматривать только в том случае, если продолжающееся вращение может угрожать безопасности самолета. Каждый компонент системы остановки и повторного запуска, который находится в пожароопасной зоне и который может оказаться под воздействием пламени, должен быть по меньшей мере огнестойким. Если для остановки вращения используются гидравлические системы флюгирования воздушного винта, то магистрали этих систем должны быть по меньшей мере огнестойкими при эксплуатационных условиях их нагруження, которые могут ожидаться во время флюгирования.

(d) Газотурбинные двигательные установки. Для газотурбинных двигательных установок:

(1) При проектировании должны быть приняты меры по сведению к минимуму опасности для самолета в случае нелокализованного разрушения ротора двигателя или появления факельного пламени внутри двигателя, прожигающего его корпус.

(2) Системы силовой установки, связанные с устройствами, системами и приборами управления двигателя, должны быть спроектированы так, чтобы было гарантировано, что те эксплуатационные ограничения двигателя, нарушение которых неблагоприятно влияет на прочность ротора турбины, не будут превышены в эксплуатации.

(e) Способность к повторному запуску.

(1) Должны быть предусмотрены средства повторного запуска любого двигателя в полете.

(2) Должна быть заявлена область значений высоты и скорости полета самолета для повторного запуска двигателя в полете, и каждый двигатель должен обладать способностью к повторному запуску в пределах этой области.

(3) Для самолетов с газотурбинными двигателями, если минимальная частота авторотации двигателей после выключения всех двигателей в полете недостаточна для обеспечения необходимой электрической энергии для зажигания камеры сгорания, должен быть предусмотрен независимый от приводимой двигателем электрогенераторной системы источник такой энергии для обеспечения зажигания в полете с целью повторного запуска.

(f) Вспомогательный двигатель. Каждый вспомогательный двигатель должен быть одобренного типа или удовлетворять требованиям к категории его заданного использования на рассматриваемом самолете.

25.907. Вибрация воздушного винта

(a) Величины вибрационных напряжений в деталях воздушного винта, несущих основную нагрузку, при нормальных условиях эксплуатации должны быть определены с помощью непосредственных измерении или путем сравнения с подобными установками, для которых такие измерения уже были сделаны.

(b) Вибрационные напряжения, определенные таким образом, не должны превышать величин, безопасность которых была доказана для длительной эксплуатации.

25.925. Клиренс воздушного винта

При максимальном весе самолета, наиболее неблагоприятной центровке и наиболее неблагоприятной установке шага винта клиренсы (минимальные расстояния) винтов до земли. водной поверхности и элементов конструкции самолета не должны быть меньше указанных ниже. если для уменьшения клиренсов не приводится достаточных обоснований:

(a) Клиренс до земли. Между каждым 'винтом и землей должен обеспечиваться зазор, равный не менее 180 мм для самолетов с носовым колесом или 230 мм для самолетов с хвостовым колесом при стояночном обжатии шасси и взлетном или рулежном положении самолета, в зависимости от того, какое из этих положений является более критическим. Кроме того. между винтом н землей должен быть положительный зазор, когда самолет находится во взлетном положении, а шина(ы) критического для данного случая колеса полностью спущена (ы) и соответствующая амортизационная стойка обжата до упора.

(b) Клиренс до водной поверхности. Зазор между винтом и водной поверхностью должен быть не менее 460 мм, если соответствие требованиям параграфа 25.239 (а) не допускает меньшего значения.

(c) Расстояние до элементов конструкции. Должны быть обеспечены:

(1) радиальный зазор не менее 26 мм между концами лопастей н элементами самолетной конструкции плюс дополнительный радиальный зазор, необходимый для предотвращения возникновения опасной вибрации;

(2) продольный зазор не менее 13 мм между лопастями или обтекателем винта и неподвижными элементами конструкции самолета и

(3) положительный зазор между другими вращающимися частями винта или обтекателем втулки и неподвижными элементами конструкции самолета.

25.929. Противообледенительная защита воздушного винта

(a) Самолеты, предназначенные для эксплуатации в условиях обледенения, должны иметь средства, предотвращающие или устраняющие образование льда на воздушных винтах или их принадлежностях, которое угрожало бы безопасной эксплуатации самолета в условиях, указанных в Приложении С.

(b) Если для удаления льда на винтах используется горючая жидкость, применяются требования параграфов 25.1181—25.1185 и 25.1189.

25.9ЗЗ. Системы реверсирования

(a) Для систем реверсирования тяги турбореактивных двигателей:

(1) Каждая система, предназначенная для использования только на земле, должна быть спроектирована так, чтобы при любом реверсировании тяги в полете двигатель не развивал бы -тягу, большую, чем на режиме полетного малого газа. Дополнительно (анализом или испытанием или тем и другим вместе) должно быть показано, что:

(i) каждое работоспособное реверсивное устройство (реверсер) может быть возвращено в положение прямой тяги и .

(ii) самолет способен продолжить безопасный полет и совершить посадку при любом возможном положении реверсера.

(2) Каждая система, предназначенная для работы в полете, должна быть спроектирована так, чтобы при нормальной работе системы или вследствие ее любого отказа (или обоснованно вероятной совокупности отказов) при всех ожидаемых условиях эксплуатации самолета, в том числе при работе на земле, не возникали опасные условия. Последствия отказов структурных элементов не требуется рассматривать в случае практической невероятности этих отказов.

(3) Каждая система должна иметь средства, которые в случае неисправностей в ней предупреждали бы развитие двигателем тяги, большей, чем на режиме малого газа, кроме случая, когда разрешается любая более высокая прямая тяга, если показано, что сохраняется допустимое путевое управление одними аэродинамическими средствами при наиболее критических условиях реверсирования, ожидаемых в эксплуатации.

(b) Для систем реверсирования воздушных винтов:

(1) Каждая система, предназначенная для работы только на земле, должна быть спроектирована так. чтобы никакой одиночный отказ (или обоснованно вероятная совокупность отказов) или неисправность системы не приводили бы к нежелательному реверсу тяги при всех условиях, ожидаемых в эксплуатации. Последствия отказов структурных элементов не требуется рассматривать в случае практической невероятности этих отказов.

(2) Соответствие настоящему пункту может быть показано анализом отказов или испытаниями, или тем п другим вместе. Анализ может включать в себя анализ, выполненный для показа соответствия требованиям параграфа 35.21 Части 35 Авиационных Правил для воздушных винтов и связанных с ними компонентов силовой установки.

25.934. Испытания системы реверса тяги турбореактивного двигателя

Реверсеры тяги, устанавливаемые на турбореактивные двигатели, должны удовлетворять требованиям параграфа 33.97 Части 33 Авиационных Правил.

25.937. Системы ограничения сопротивления турбовинтовых двигательных установок

Для самолетов с турбовинтовыми силовыми установками системы ограничения сопротивления винта должны быть сконструированы так, чтобы никакой одиночный отказ пли неисправность любой системы в нормальной эксплуатации или при эксплуатации в особых ситуациях не приводили бы к значительному увеличению сопротивления винта свыше расчетной величины в соответствии с параграфом 25.367. Последствия отказов структурных элементов системы ограничения сопротивления не требуется рассматривать в случае практической невероятности этих отказов.

25.939. Рабочие характеристики двигателя

(а) Рабочие характеристики двигателя должны быть исследованы в полете, чтобы определить. что в процессе его нормальной эксплуатации и эксплуатации в особых ситуациях в пределах эксплуатационных ограничений самолета и двигателя отсутствуют в опасной степени неблагоприятные явления в двигателе (такие, как срыв потока, помпаж и срыв горения, детонация, недопустимые значения параметров).

(b) [Зарезервирован].

(c) Воздухозаборное устройство газотурбинной двигательной установки не должно в процессе нормальной работы вызывать опасные вибрации двигателя или опасные вибрационные нагрузки в его деталях вследствие искажения воздушного потока.

25.941. Совместимость воздухозаборника, двигателя и выхлопного устройства

Для самолетов, на которых используются регулируемые воздухозаборники или выхлопные системы, или то и другое:

(a) Должна быть продемонстрирована правильная работа системы, состоящей из воздухозаборника, двигателя (в том числе устройств форсирования тяги, если они имеются) и выхлопного устройства при всех эксплуатационных условиях, на которые запрашивается одобрение, в том числе при всех частотах вращения двигателя, установках режимов и конфигурациях воздухозаборника и выхлопного устройства.

(b) Динамические воздействия работы указанных устройств (с учетом вероятных отказов) на аэродинамическое управление самолетом не должны приводить к таким условиям, которые бы потребовали от пилота особого мастерства, реакции или силы для предотвращения превышения эксплуатационных ограничений самолета.

(c) При демонстрации соответствия пункту (b) настоящего параграфа потребные усилия пилота не должны превышать пределов, установленных в пункте 25.143 (с), при условиях, указанных в пунктах (d) н (с) параграфа 25.143.

25.943. Отрицательная перегрузка

Никакие опасные нарушения в работе основного двигателя, вспомогательного двигателя, одобренного для использования в полете, или любого компонента или системы, связанных с этими двигателями, не должны возникать при полете самолета с отрицательными перегрузками в пределах области режимов полета, предписанной в параграфе 25.333. Это должно быть показано для наибольшей длительности ожидаемых перегрузок.

25.945. Система форсирования тяги или мощности

(a) Общие требования. Каждая система впрыска жидкости должна обеспечивать подачу жидкости с расходом и давлением, установленными для нормальной работы двигателя во всех ожидаемых условиях эксплуатации. Если жидкость способна замерзать, то ее замерзание не должно приводить к повреждению конструкции самолета или ухудшать его летные характеристики.

(b) Баки с жидкостью. Каждый бак для жидкости системы форсирования должен удовлетворять следующим требованиям:

(1) Каждый бак должен выдерживать без повреждения вибрационные, инерционные, гидравлические и конструкционные нагрузки, которые могут иметь место в эксплуатации.

(2) Баки, установленные на самолете, должны выдерживать без повреждения и утечек внутреннее давление, в 1,5 раза превышающее максимальное рабочее давление.

(3) Дренаж, если он предусмотрен, должен быть эффективным при всех нормальных условиях полета.

Конструкция и размещение дренажных устройств должны отвечать применимым требованиям 25.975 (а).

(A) Каждый бак должен иметь расширительное пространство в соответствии с требованиями 25.969.

(B) Трубопроводы системы форсирования должны отвечать применимым требованиям 25.993.

(4) (Зарезервирован).

(c) Сливные устройства системы форсирования должны быть спроектированы и установлены в соответствии с требованиями, изложенными в параграфе 25.1455, если:

(1) жидкость, используемая в системе форсирования, подвержена замерзанию;

(2) жидкость может сливаться в полете или во время наземных операций.

(d) Емкость баков для жидкости системы форсирования каждого двигателя должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить полет самолета во всех случаях, в которых разрешено использование системы форсирования. Расчет суммарного расхода жидкости должен основываться на максимальном одобренном мгновенном расходе для заданной мощности двигателя с учетом влияния температуры на характеристики двигателя, а также всех других факторов, которые способны повлиять на потребное количество жидкости.

(e) Настоящий параграф не относится к системам впрыска топлива.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

25.951. Общие положения

(a) Каждая топливая система должна быть сконструирована и выполнена таким образом, чтобы обеспечивалась подача топлива с расходом и давлением, установленными для нормальной работы основного и вспомогательного двигателей во всех ожидаемых условиях эксплуатации, в том числе при всех маневрах, на которые запрашивается сертификат и в течение которых разрешена работа основных и вспомогательных двигателей.

(b) Каждая топливная система должна быть выполнена так, чтобы воздух, попадающий в систему, не мог привести:

(1) к потере мощности более чем на 20 с для поршневых двигателей;

(2) к срыву горения в газотурбинном двигателе.

(c) Каждая топливная система самолета с газотурбинными двигателями должна быть способна длительно работать во всем диапазоне расходов и давлений топлива, содержащего максимально возможное в ожидаемых условиях эксплуатации количество растворенной и свободной воды и охлажденного до наиболее критической температуры для обледенения, которые могут встретиться в эксплуатации.

(d) Каждая топливная система самолета с газотурбинным двигателем должна отвечать применимым требованиям Части 34 Авиационных Правил по выбросу топлива из дренажных систем.

25.952. Анализ и испытания топливной системы

(a) Нормальная работа топливной системы во всех ожидаемых условиях эксплуатации должна быть показана посредством анализа и таких испытаний, которые будут признаны Администрацией необходимыми. Испытания, если требуется, должны выполняться на топливной системе самолета или на испытательном стенде, который воспроизводит рабочие характеристики испытываемого участка топливной системы.

(b) Вероятный отказ любого теплообменника, использующего топливо в качестве одной из рабочих жидкостей, не должен создавать опасных последствий.

25.953. Независимость подачи топлива в двигатели

Каждая топливная система должна удовлетворять требованиям параграфа 25.903 (b) посредством:

(a) подачи топлива к каждому двигателю по системе, не зависимой от любого участка системы, обеспечивающего подачу топлива к другому двигателю, или

(b) любого другого приемлемого метода.

25.954. Защита топливных систем от ударов молний

Топливная система должна быть сконструирована и размещена так, чтобы предотвращалось воспламенение паров топлива в системе в результате:

(a) прямого удара молнии в те зоны самолета, которые характеризуются большой вероятностью попадания в них разряда молнии;

(b) скользящих разрядов молний в зоны, где вероятность скользящих разрядов велика;

(c) коронного разряда и протекания тока молний в зоне топливных дренажных выходов.

25.955. Подача топлива в двигатели

(a) Каждая топливная система должна обеспечивать подачу топлива с расходом не менее 100% расхода, необходимого для двигателя при каждом ожидаемом эксплуатационном режиме и маневре. Должно быть показано следующее:

(1) топливо должно подаваться в каждый двигатель под давлением и с температурой с пределах, указанных в сертификате типа двигателя;

(2) при испытаниях количество топлива в рассматриваемом баке не должно превышать величины, установленной в виде невырабатываемого остатка топлива для этого бака в соответствии с требованиями параграфа 25.959, плюс количество топлива, необходимого для демонстрации соответствия требованиям данного параграфа;

(3) каждый основной топливный насос должен обеспечивать каждый режим и пространственное положение самолета, для которых демонстрируется соответствие данному параграфу, а соответствующий аварийный насос должен быть в состоянии заменить основной насос, используемый таким образом;

(4) при наличии расходомера топливо должно свободно проходить через расходомер, если он заблокирован, либо через каналы перепуска.

(b) Если двигатель может питаться топливом более чем из одного бака, топливная система должна:

(1) обеспечивать для каждого поршневого двигателя восстановление полного давления топлива, поступающего в этот двигатель, не более чем через 20 с после переключения на любой другой топливный бак, содержащий используемое топливо, если становится очевидным, что нарушение работы двигателя вызвано недостаточным количеством топлива в баке, из которого двигатель до этого питался, и

(2) для каждого газотурбинного двигателя дополнительно к соответствующему ручному переключению иметь устройство, предотвращающее перебои подачи топлива к этому двигателю без участия экипажа в случае, если топливо в любом баке, питающем этот двигатель, выработано в процессе нормальной работы, а в любом другом баке, из которого обычно подается топливо только к этому двигателю, содержится используемый запас топлива

(А) Подача топлива должна: .

(1) быть продемонстрирована при наихудших условиях подачи топлива на самолете в отношении высоты полета, пространственного положения самолета и других условий:

—при неработающих баковых насосах подкачки;

— при подаче топлива в два двигателя из одного бака с открытым краном кольцевания.

25.957. Межбаковая перекачка топлива '

Если в полете имеется возможность перекачки топлива из одного бака в другой, то система дренажа баков и система перекачки топлива не должны допускать повреждения конструкции баков в случае их переполнения.

25.959. Невырабатываемый остаток топлива в баках

Для каждого топливного бака с относящимися к нему компонентами топливной системы невырабатываемый остаток топлива должен устанавливаться не целее того количества, при котором наблюдается первый признак нарушения работы двигателя при наиболее неблагоприятных условиях подачи топлива на всех предполагаемых эксплуатационных режимах и полетных маневрах, при которых производится забор топлива из данного бака. Pie требуется рассматривать отказы компонентов топливной системы.

25.961. Работа топливной системы при высокой температуре

(a) Топливная система самолета должна функционировать удовлетворительно в жарких климатических условиях. Это должно быть продемонстрировано тем, что в топливной системе на участке от бака до каждого двигателя имеется такое давление при всех заданных условиях работы, что предотвращается парообразование, или это должно быть показано в наборе высоты с уровня аэродрома, выбранного разработчиком, до максимальной высоты, установленной эксплуатационными ограничениями параграфа 25.1527.

Если выбраны испытания с набором высоты, то не должно, быть признаков появления паровых пробок или других нарушений работы системы при проведении испытаний с набором высоты в следующих условиях:

(1) У самолетов с поршневыми двигателями все двигатели должны работать на режиме максимальной продолжительной мощности, за исключением того, что на высотах от высоты на 300 м ниже критической до критической включительно должна применяться взлетная мощность.

Время работы на взлетном режиме не должно быть меньше допустимой длительности взлетного режима.

(2) У самолетов с газотурбинными двигателями двигатели должны работать на взлетном режиме в течение времени, выбранного для демонстрации траектории набора высоты при взлете, и на режиме максимальной продолжительной мощности на остальном участке набора высоты.

(3) Масса самолета должна складываться из массы самолета с полными топливными баками и минимальным числом членов экипажа и массы балласта, необходимого для выдерживания центра тяжести в допустимых пределах.

(4) Скорость набора высоты не должна превышать:

(!) для самолетов с поршневыми двигателями—максимальной воздушной скорости, установленной для набора высоты от взлета до максимальной рабочей высоты при следующей конфигурации самолета:

(A) шасси убрано;

(B) закрылки в наиболее благоприятном положении;

(C) створки капотов (или другие средства регулирования охлаждения двигателей) в положении, обеспечивающем надлежащее охлаждение в условиях жаркого дня;

(D) двигатели работают в пределах ограничений максимальной продолжительной мощности;

(Е) масса соответствует максимальной взлетной массе;

(ii) для самолетов с газотурбинными двигателями—максимальной воздушной скорости, установленной для набора высоты от взлета до максимальной рабочей высоты.

(5) Температура топлива перед взлетом должна быть не менее 45 С. Кроме того, топливо должно иметь давление насыщенного пара. максимально возможное для тех его марок, на которых может эксплуатироваться самолет.

(b) Испытания, указанные в пункте (а) настоящего параграфа, могут проводиться в полете или на земле в условиях, близко имитирующих условия полета. Если летные испытания проводятся при холодной погоде, которая может помешать правильному проведению испытаний, то поверхности топливных баков, трубопроводы и другие элементы топливной системы, подверженные воздействию холодного воздуха, должны быть изолированы. чтобы имитировать, насколько это возможно, полет в жаркую погоду.

25.963. Топливные баки: общие положения

(a) Каждый топливный бак должен выдерживать без повреждений и потери нормированной герметичности вибрации, инерционные силы, массу топлива и нагрузку от конструкции, которым он может подвергаться на самолете при эксплуатации.

(b) Оболочки мягких топливных баков должны быть одобренного типа или должно быть продемонстрировано, что они соответствуют данному назначению.

(c) Топливные баки-отсеки (баки-кессоны) должны иметь средства для внутреннего осмотра и ремонта.

(d) Топливные баки, размещенные в фюзеляже, не должны разрушаться и терять герметичность при действии инерционных сил, указанных в параграфе. 25.561 для случая аварийной посадки. Кроме того, эти баки должны защищаться таким образом, чтобы трение баков о землю было невозможным.

(e) Критики люков топливных баков должны отвечать следующим критериям во избежание вытекания опасных количеств топлива:

(1) должно быть показано анализом или испытаниями, что все крышки, расположенные в зоне, в которой, судя по опыту эксплуатации или анализу, возможен удар, минимально подвержены пробиванию или деформации кусками шин, обломками двигателей, обладающими малой энергией, или другими подобными обломками;

(2) все крышки люков должны быть огнестойкими.

(f) Для топливных баков с наддувом должны быть обеспечены безопасные средства. препятствующие образованию чрезмерного перепада между давлениями внутри бака и снаружи.

25.965. Испытания топливных баков

(a) При проведении испытаний топливных баков должно быть продемонстрировано, что установленные на самолете баки могут выдерживать без повреждения или течи наиболее критические давления в условиях, указанных в подпунктах (1) и (2) настоящего пункта (а). Кроме этого, посредством анализа или испытаний должна быть продемонстрирована способность поверхностей баков, подвергающихся воздействию наиболее критических давлении из возникающих в условиях, указанных в подпунктах (3) и (4), выдерживать следующие давления:

(1) внутреннее давление 0.25 кгс/см2;

(2) 125% максимального давления воздуха, создаваемого в баке скоростным напором;

(3) гидравлические давления, возникающие при максимальных предельных перегрузках и маневрах самолета с полными баками;

(4) гидравлические давления, возникающие при наиболее неблагоприятном сочетании крена самолета и запаса топлива.

(b) Каждый металлический бак с большими неподдерживаемыми или неусиленными плоскими поверхностями, повреждение или деформация которого могут вызвать течь топлива, должен выдерживать следующие испытания или эквивалентные им без появления течи или чрезмерной деформации стенок бака:

(1) Каждый полностью собранный бак вместе с узлами крепления должен быть подвергнут вибрационным испытаниям в компоновке, имитирующей действительную установку на самолете.

(2) За исключением случая, изложенного в подпункте 4 настоящего пункта, бак в сборе, наполненный на 2/3 водой или любой другой подходящей для испытаний жидкостью, должен быть подвергнут вибрационным испытаниям в течение 25 ч с амплитудой колебаний не менее 0,8 мм, если не указывается другая достаточно обоснованная амплитуда.

(3) Частота вибрационных колебаний при испытаниях должна быть следующей:

(i) если в нормальном рабочем диапазоне частот вращения роторов двигателя отсутствует критическая частота вибрации бака, то частота вибрации при испытаниях должна быть равна 2000 колебаний в минуту (33,3 Гц);

(ii) если d нормальном рабочем диапазоне частот вращения двигателя имеется только одна критическая частота колебаний бака, то испытания должны проводиться с Этой частотой;

(iii) если в нормальном рабочем диапазоне частот вращения роторов двигателя Критической окажется более чем одна частота, то испытания должны проводиться с наиболее критической частотой.

(4) При выполнении испытаний в соответствии с подпунктами (3) (ii) и (iii) настоящего пункта (b) должна быть изменена продолжительность испытаний для получения такого же числа циклов колебаний, как и в течение 25 ч испытаний при частоте, указанной в подпункте (3) (i) настоящего пункта (b).

(5) При испытаниях бак в сборе должен качаться в течение 25 ч с частотой 16— 20 полных периодов в минуту на угол 15° в обе стороны от горизонтального положения (в сумме 30°) относительно наиболее критической оси.

Если критическим является движение относительно более чем одной оси, то бак должен качаться относительно каждой критической оси в течение 12,5 ч.

(с) Неметаллические баки должны выдержать испытания, указанные в пункте (b) (5) настоящего параграфа, с топливом при температуре 45С, за исключением тех случаев, когда имеется достаточный опыт эксплуатации подобного бака при его аналогичной установке. Во время этих испытаний бак данного типа должен быть установлен на опоры, имитирующие его установку в самолете.

(d) Для топливных баков с наддувом должно быть показано путем расчета или испытаний, что топливные баки могут выдерживать максимальное давление, которое может иметь место па земле или в полете.

25.967. Установка топливных баков

(a) Крепление каждого топливного бака не должно допускать концентрации нагрузок от массы топлива на неподкрепленные поверхности баков. Кроме того, должны учитываться следующие положения:

(1) Для предотвращения трения между баком и поддерживающей его конструкцией должны устанавливаться прокладки.

(2) Прокладки должны изготавливаться из неабсорбирующих материалов либо из материалов, обработанных соответствующим образом, предохраняющим от поглощения жидкостей.

(3) При использовании мягких баков их оболочки должны крепиться таким образом, чтобы они не подвергались воздействию гидравлических нагрузок.

(4) Каждая внутренняя поверхность отсека установки бака должна быть гладкой и свободной от выступов, наличие которых может привести к повреждению оболочки, за исключением тех случаев, когда:

- приняты меры для защиты оболочки в таких точках или

(ii)	сама конструкция оболочки обеспечивает такую защиту.

(b) Полости, смежные с поверхностями бака, должны вентилироваться, чтобы не допустить скопления паров в случае небольшой утечки. Если бак находится в герметизированном отсеке, то вентиляция может осуществляться с помощью дренажных отверстий необходимого размера для предотвращения избыточного давления при изменении высоты полета.

(c) Размещение каждого бака должно удовлетворять требованиям пункта 25.1185 (а).

(d) Никакая часть обшивки гондолы двигателя, лежащая непосредственно за основным выходом воздуха из отсека двигателя, не должна служить в качестве стенки бака-отсека.

(e) Каждый топливный бак должен быть изолирован от кабин персонала и пассажиров конструктивными средствами, не допускающими проникновения паров и топлива.

25.969. Расширительное пространство топливного бака

Каждый топливный бак должен иметь расширительное пространство объемом не менее 2% от емкости бака. Должна быть исключена возможность непреднамеренного заполнения этого пространства при нормальном стояночном положении. Для систем заправки топлива под давлением соответствие с этим требованием можно продемонстрировать наличием устройств, применяемых для установления соответствия с 25.979 (b).

25.971. Отстойник топливного бака

(a) Каждый топливный бак должен иметь отстойник, рабочая емкость которого при стояночном положении должна быть не менее 0,1% от емкости бака или 0,3 л в зависимости от того, какая из этих величин больше, если только установленные эксплуатационные ограничения не гарантируют, что при эксплуатации скопление конденсата не превысит емкость отстойника.

(b) Конструкция каждого топливного бака должна обеспечивать отвод опасного количества конденсата из любой части бака в отстойник при стояночном положении самолета.

(c) Каждый отстойник топливного бака должен иметь доступное сливное устройство, которое:

(1) обеспечивает слив отстоя на земле;

(2) не допускает попадания сливаемого топлива на другие части самолета и

(3) имеет ручное или автоматическое устройство для надежной фиксации в закрытом положении.

25.973. Заправочная горловина топливного бака

Конструкция каждой заправочной горловины топливного бака должна не допускать попадания топлива в любые другие части самолета помимо самих баков. Кроме того:

(a) [Зарезервирован].

(b) Каждая утопленная заправочная горловина топливного бака, в которой может скопиться значительное количество топлива, должна иметь сливное устройство, не допускающее попадания сливаемого топлива на другие части самолета.

(c) Крышка каждой заправочной горловины должна обеспечивать плотное закрытие горловины, не допускающее просачивания топлива.

(d) Каждая точка заправки должна иметь средства металлизации для электрического соединения с наземным заправочным оборудованием.

25.975. Дренаж топливных баков и карбюраторов

(а) Дренаж топливных баков.

Каждый топливный бак должен сообщаться с атмосферой через верхнюю часть расширительного пространства, с тем чтобы обеспечивался эффективный дренаж при любых нормальных режимах полета. Кроме того:

(1) Расположение каждого дренажного отверстия должно исключать возможность его загрязнения или закупоривания льдом.

(2) Конструкция дренажа не должна допускать сифонирования топлива в нормальных условиях эксплуатации.

(3) Пропускная способность дренажной системы и уровень давления в ней должны быть достаточными для выдерживания приемлемых перепадов давления внутри и снаружи бака при:

(i) нормальных режимах полета;

(ii) максимальной скорости набора высоты и снижения и

(iii) заправке и сливе топлива.

(4) Воздушные полости баков с сообщающимися между собой топливными выходными каналами также должны сообщаться между собой.

(5) В дренажной системе не должно быть мест, где может скапливаться влага при положении самолета на земле или в горизонтальном полете, в противном случае должна быть предусмотрена возможность слива.

(6) Дренажные и сливные устройства не должны заканчиваться в точках:

(i) где выход топлива из дренажного отверстия может создать опасность пожара или

(ii) откуда пары топлива могут проникнуть в кабины персонала и пассажиров.

(b) Дренаж карбюратора.

Каждый карбюратор со штуцером для отвода паров должен иметь трубопровод для отвода паров обратно в один из топливных баков. Кроме того:

(1) Каждая дренажная система должна быть выполнена так, чтобы не происходило закупорки дренажа льдом.

(2) Если имеется более одного топливного бака и необходимо расходовать топливо из баков в определенной последовательности, то каждая линия возврата паров должна соединяться с баком, топливо из которого расходуется при взлете и посадке.

25.977. Заборник топлива из бака

(a) Заборник топлива из бака или вход в баковый насос должен иметь защитную сетку-фильтр. Эта сетка-фильтр должна:

(1) для самолетов с поршневыми двигателями иметь 3—6 ячеек на 1 см и

(2) предотвращать прохождение частиц, которые могут ограничить расход топлива или повредить любой элемент топливной системы самолета с газотурбинными двигателями.

(b) [Зарезервирован].

(c) Площадь проходного сечения каждого фильтра на заборнике или на входе бакового насоса должна не менее чем в пять раз превышать площадь проходного сечения трубопровода подачи топлива из бака в двигатель.

(d) Диаметр каждого фильтра должен быть не меньше диаметра заборника топливного бака.

(e) К каждому фильтру (фильтрующему элементу) должен быть обеспечен доступ для проверки и очистки.

25.979. Система заправки топливом под давлением

К системам заправки баков топливом под давлением относится следующее:

(a) Каждое соединение трубопроводов системы подачи топлива должно иметь средства, предотвращающие утечки опасных количеств топлива из системы в случае отказа впускного клапана.

(b) Должны быть предусмотрены средства автоматического закрытия, предотвращающие заполнение каждого бака топливом в количестве, большем, чем установлено для данного бака. Эти средства должны:

(1) допускать проверку правильности закрытия перед каждой заправкой бака топливом, и

(2) у каждого места заправки обеспечивать индикацию отказа средств закрытия с целью прекращения подачи топлива при максимальном количестве заправляемого топлива, установленного для данного бака.

(c) Должны быть предусмотрены средства для предотвращения повреждения топливной системы в случае отказа средств автоматического закрытия, предписанных в пункте (b) настоящего параграфа.

(d) Система заправки самолета топливом под давлением (за исключением топливных баков и их дренажа) должна выдерживать нагрузку, которая вдвое больше нагрузки, создаваемой при максимальных давлениях, в том числе при пульсациях, которые могут иметь место во время заправки. Должно быть определено максимальное давление пульсации для любой комбинации случайного или преднамеренного закрытия топливных кранов.

(e) Самолетная система слива топлива (за исключением топливных баков и их дренажа) должна выдерживать нагрузку, которая вдвое больше нагрузки, создаваемой при максимально допустимом давлении слива (положительном или отрицательном) в самолетном топливном соединительном штуцере.

25.981. Температура топливного бака

(a) Должна быть определена наибольшая температура; которая на величину установленного запаса ниже минимальной ожидаемой температуры самовоспламенения топлива в баках самолета.

(b) Температура в любой точке внутри каждого топливного бака, где возможно воспламенение топлива, не должна превышать температуры, определенной в соответствии с пунктом (а) данного параграфа. Это должно быть продемонстрировано при всех возможных режимах работы, отказах и неисправностях любого элемента, способных привести к повышению температуры внутри бака.

АГРЕГАТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

25.991. Топливные насосы

(a) Основные насосы. Каждый топливный насос, необходимый для правильной работы двигателя или для удовлетворения требований к топливной системе, изложенных в данном разделе (за исключением требований пункта (b) настоящего параграфа), считается основным насосом. Для каждого основного насоса объемного типа должна быть предусмотрена возможность перепуска избыточного количества топлива. Исключение делается для насосов непосредственного впрыска топлива, одобряемых как часть двигателя. К насосам непосредственного впрыска относятся насосы, обеспечивающие впрыск топлива непосредственно в двигатель, а не в карбюратор.

(b) Аварийные насосы. В топливной системе должны быть предусмотрены аварийные насосы или дополнительный основной насос для питания каждого двигателя топливом после выхода из строя любого основного насоса (кроме насоса "непосредственного впрыска топлива, который одобряется как часть двигателя).

25.993. Трубопроводы и арматура топливной системы

(a) Каждый топливный трубопровод должен быть установлен и закреплен так, чтобы он не испытывал чрезмерной Вибрации и выдерживал нагрузки от давления топлива и воздействия полетных перегрузок в ожидаемых условиях эксплуатации.

(b) Во всех трубопроводах топливной системы, соединенных с частями самолета, между которыми возможно относительное перемещение, должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие необходимую гибкость (подвижность).

(c) В каждом гибком соединении трубопроводов топливной системы, которые могут находиться под давлением и подвергаться воздействию осевых нагрузок, должны применяться гибкие шланги или другие компенсирующие элементы.

(d) Гибкий шланг должен быть одобренного типа или должно быть показано, что он пригоден для данного применения.

(e) Гибкие шланги, на которые неблагоприятно воздействуют высокие температуры, не должны устанавливаться в местах, где во время работы двигателя или после его выключения имеют место высокие температуры.

(f) Конструкция и установка всякого трубопровода топливной системы внутри фюзеляжа должны допускать приемлемую деформацию и удлинение без течей.

25.994. Компоненты топливной системы

Компоненты топливной системы в гондоле двигателя или в фюзеляже должны быть защищены от повреждения, результатом которого могло бы быть вытекание такого количества топлива, чтобы создалась угроза пожара при посадке с убранным шасси на взлетно-посадочную полосу с твердым, покрытием.

25.995. Топливные краны

В дополнение к требованиям 25.1189 к перекрывным устройствам каждый топливный кран должен:

(a) [зарезервирован];

(b) быть закреплен таким образом, чтобы нагрузки, возникающие при работе крана или в полетах с перегрузками, не передавались на подсоединенные к крану трубопроводы,

25.997. Топливные фильтры

Между заборником топлива из бака и входом либо в приводимый двигателем насос объемного типа, либо в топлпворегулирующую аппаратуру, в зависимости от того, что ближе к баку, должен устанавливаться сетчатый пли другой топливный фильтр. Такой топливный фильтр должен:

(a) быть доступным для слива отстоя или очистки н иметь быстросъемную сетку или элемент;

(b) иметь отстойник со сливом, за исключением случая, когда слив не нужен, если сетчатый или другой фильтр легко снимается для этой цели;

(c) быть установлен таким образом, чтобы его масса не нагружала присоединенные трубопроводы или входной и выходной штуцеры самого фильтра, если не предусмотрены достаточные запасы прочности трубопроводов и штуцеров при всех случаях нагружения;

(d) иметь пропускную способность (с учетом эксплуатационных ограничений, установленных для двигателя), обеспечивающую нормальную работу топливной системы двигателя на топливе, загрязненном до степени (в отношении размера частиц и их концентрации в топливе), превосходящей установленную для двигателя Частью 33 Авиационных Правил.

25.999. Сливные устройства топливной системы

(a) Слив из топливной системы должен осуществляться через точки слива фильтров и отстойников топливных баков.

(b) Каждое сливное устройство, требуемое пунктом (а) настоящего  параграфа, должно:

(1) исключать возможность попадания сливаемого топлива на любые части самолета;

(2) иметь ручные или автоматические устройства для надежной фиксации в закрытом положении и

(3) иметь сливной кран (клапан):

(i) к которому обеспечен удобный подход и который можно легко открыть и закрыть и

(ii) который благодаря своему расположению или защите не допускает утечки топлива в случае посадки с невыпущенным шасси.

25.1001. Система аварийного слива топлива

(a) Каждый самолет должен иметь систему аварийного слива топлива, если не доказано, что этот самолет удовлетворяет требованиям параграфов 25.119 и 25.121 (d) к набору высоты при максимальной взлетной массе минус фактическая или расчетная масса топлива, необходимого для 15-минутного полета, включающего в себя взлет, заход на посадку и посадку в аэропорту вылета; при этом конфигурация самолета, скорость, мощность и тяга должны быть такими же, как при выполнении соответствующих требований настоящих Норм к характеристикам взлета, захода на посадку и набора высоты в посадочной конфигурации.

(b) Если требуется система аварийного слива топлива, то она должна обеспечивать за 15 мин начиная с массы, указанной в пункте (а) настоящего параграфа, слив достаточного количества топлива, чтобы самолет мог удовлетворять требованиям параграфов 25.119 и 25.121 (d) к набору высоты, имея в виду, что топливо сливается в условиях, которые, за исключением массы, установлены как наименее благоприятные при летных испытаниях, предусмотренных пунктом (с) настоящего параграфа.

(c) Аварийный слив топлива должен быть продемонстрирован начиная с максимальной взлетной массы при убранных закрылках и шасси на следующих режимах:

(1) планирования с убранным газом при скорости 1,4 ;

(2) набора высоты с наивыгоднейшей скоростью набора высоты при неработающем критическом двигателе и при максимальной продолжительной мощности остальных двигателей;

(3) горизонтального полета при скорости 1,4 , если результаты испытаний в условиях, указанных в подпунктах (1) и (2) настоящего пункта, показывают, что это условие может быть критическим.

(d) В процессе летных испытаний, предусмотренных пунктом (с) настоящего параграфа, должно быть показано, что:

(1) система аварийного слива топлива и ее работа безопасны в пожарном отношении;

(2) сливаемое топливо не попадает на какие-либо части самолета;

(3) топливо или его пары не проникают в какую-либо часть самолета и

(4) процесс слива не оказывает отрицательного влияния на управляемость самолета.

(e) На самолетах с поршневыми двигателями должны быть предусмотрены средства, предотвращающие аварийный слив топлива из баков, используемых для взлета и посадки, ниже уровня, обеспечивающего 45 мин полета при 75% максимальной продолжительной мощности. Однако если есть вспомогательное управление, не зависимое от основного управления аварийным сливом, то конструкция системы может предусматривать аварийный слив остального топлива при помощи вспомогательного управления.

(f) На самолетах с газотурбинными двигателями должны, быть предусмотрены средства, предотвращающие аварийный слив топлива из баков, используемых для взлета и посадки ниже уровня, обеспечивающего набор высоты от уровня моря до 3000 м и вслед за этим 45 мин крейсерского полета при скорости наибольшей дальности. Однако если есть вспомогательное управление, не зависимое от основного управления аварийным сливом, то конструкция системы может предусматривать аварийный слив оставшегося топлива при помощи вспомогательного управления.

(п) Конструкция клапана (крана) аварийного слива топлива должна позволить членам экипажа осуществлять его закрытие на любом этапе аварийного слива.

(h) Если не продемонстрировано, что использование закрылков, предкрылков и других' средств механизации для изменения воздушного потока, обтекающего крыло, или за ним не оказывает отрицательного влияния на аварийный слив топлива, то у органа управления сливом должен быть установлен трафарет, запрещающий аварийный слив топлива при выпущенных элементах механизации.

fi) Конструкция системы аварийного слива топлива должна быть такой, чтобы в результате любой обоснованно вероятной одиночной неисправности в системе не возникали опасные условия из-за несимметричного слива или невозможности слива топлива-

МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА

25.1011. Общие положения

(a) Каждый двигатель должен иметь независимую масляную систему, обеспечивающую питание его необходимым количеством масла с температурой, не превышающей допустимую для непрерывной эксплуатации самолета-

(b) Используемая емкость маслобака должна быть не меньше произведения продолжительности полета самолета в критических условиях эксплуатации на утвержденный максимальный расход масла двигателем в тех же условиях плюс дополнительное количество масла для обеспечения циркуляции масла в системе. Для самолетов с поршневыми двигателями вместо соответствующего определения дальности полета для расчета необходимого запаса масла можно использовать следующее соотношение запаса топлива и запаса масла по объему:

(1) 30:1, если самолеты не имеют резервной или перекачивающей масляной системы;

(2) 40:1—для самолетов с резервной или перекачивающей масляной системой.

(с) Соотношения запаса топлива и запаса масла выше, чем указанные в пунктах (b) (1) и (2) настоящего параграфа, могут быть использованы только в том случае, если они подтверждены данными по фактическому расходу масла двигателем.

25.1013. .Масляные баки

(a) Установка. Каждый масляный бак должен быть установлен в соответствии с требованиями параграфа 25.967.

(b) Расширительное пространство масляного бака. Расширительное пространство должно удовлетворять следующим требованиям.

(1) каждый масляный бак поршневого двигателя должен иметь расширительное пространство не меньше чем большая из двух величин: 10% емкости бака или 1,9 л. Каждый масляный бак газотурбинного двигателя должен иметь расширительное пространство не менее чем 10% емкости бака;

(2) каждый резервный масляный бак, который не имеет прямого сообщения с любым двигателем, должен иметь расширительное пространство объемом не менее 2% от емкости бака;

(3) каждый масляный бак должен иметь средства для предотвращения непреднамеренного заполнения его расширительного пространства при заправке в нормальном стояночном положении самолета.

(c) Заправочная горловина. Каждая утопленная заправочная горловина, в которой может скапливаться значительное количество масла, должна иметь сливное устройство, не допускающее попадания сливаемого масла на любые части самолета. Кроме того; крышка каждой заправочной горловины должна быть выполнена из маслонепроницаемого материала.

(d) Суфлирование маслобака. Суфлирование маслобака должно отвечать следующим требованиям:

(1) каждый масляный бак должен суфлироваться из верхней точки расширительного пространства, с тем чтобы эффективное Суфлирование обеспечивалось при любых нормальных условиях полета;

(2) суфлирующие устройства масляного бака должны быть выполнены таким образом, чтобы полностью исключались места, где мог бы накапливаться конденсат водяных паров, который может замерзнуть и закупорить суфлирующий трубопровод.

(e) Заборное устройство. В каждом маслобаке должны быть предусмотрены средства, препятствующие попаданию в сам бак или в его заборное устройство предметов, которые могли бы помешать прокачке масла через систему. Заборное устройство не должно быть огорожено никакими экранами или перегородками, снижающими прокачку масла через двигатель ниже допустимого значения в рабочем диапазоне температур.

На выходе из каждого масляного бака газотурбинного двигателя должен быть предусмотрен перекрывной кран (клапан), если внешняя часть масляной системы (в том числе узлы крепления масляного бака) не выполнена огненепроницаемой.

(1) Оболочки мягких масляных баков. Каждая оболочка мягкого масляного бака должна быть одобренного типа или должна быть продемонстрирована ее пригодность для данного применения.

25.1015. Испытания масляных баков

Каждый масляный бак должен быть сконструирован и установлен так, чтобы:

(a) Он мог выдерживать без повреждения все вибрационные, инерционные и гидравлические нагрузки, которым он может подвергаться в ожидаемых условиях эксплуатации.

(b) Он удовлетворял требованиям параграфа 25.965 (а), за исключением следующих:

(1) Давление при испытании:

(i) для баков с наддувом, используемых с газотурбинными двигателями, должно быть не менее 0,35 кгс/см2 плюс максимальное рабочее давление в баке вместо давления, указанного в 25.965 (а), и

(ii) для всех других баков может быть не менее 0,35 кгс/см2 вместо давления, указанного в 25.965 (а).

(2) В качестве жидкости при испытаниях должно использоваться масло с температурой 120°С вместо жидкости, указанной в параграфе 25.965 (с).

25.1017. Трубопроводы и арматура масляной системы

(a) Каждый масляный трубопровод должен удовлетворять требованиям параграфа 25.993, а трубопроводы и арматура, расположенные в пожароопасной зоне,—требованиям параграфа 25.1183.  -,

(b) Трубопроводы суфлирования двигателя должны быть выполнены так, чтобы:

(1) конденсат водяных паров, который может замерзнуть и перекрыть магистраль, не накапливался в какой-либо точке трубопровода;

(2) выбросы системы суфлирования не создавали опасности возникновения пожара в случае вспенивания масла и не вызывали попадания выбрасываемого масла на остекление кабины пилота;

(3) выброс из системы суфлирования не производился в систему подвода воздуха к двигателю.

25.1019. Масляные фильтры

(a) Каждая газотурбинная двигательная установка должна включать в себя полнопоточный сетчатый или другого типа масляный фильтр, отвечающий следующим требованиям:

(1) Каждый сетчатый или другого типа масляный фильтр, который имеет перепускной канал, должен быть выполнен и установлен так, чтобы при полной закупорке сетки или фильтра другого типа. обеспечивалась бы нормальная прокачка масла через остальную часть системы.

(2) Сетчатый или другого типа масляный фильтр должен иметь пропускную способность (с учетом эксплуатационных ограничений, установленных для двигателя), обеспечивающую нормальную работу масляной системы двигателя при загрязнении масла до степени (в отношении размера и концентрации частиц), превосходящей установленную для двигателя в соответствии с Частью 33 Авиационных Правил.

(3) Сетчатый или другого типа масляный фильтр, если он не установлен на заборном устройстве масляного бака, должен включать в себя индикатор, который будет индицировать загрязнение фильтра, прежде чем оно изменит пропускную способность фильтра до величины, установленной в соответствии с пунктом (а) (2) этого параграфа.

(4) Перепускной канал сетчатого или другого типа фильтра должен быть выполнен и установлен так, чтобы сброс собранных загрязнений был сведен к минимуму путем соответствующего размещения канала, гарантирующего, что накопившиеся загрязнения не попадут в поток масла, проходящий через этот канал.

(5) Сетчатый или другого типа масляный фильтр, который не имеет перепускного канала, за исключением фильтра, установленного на заборном устройстве масляного бака, должен иметь средства подключения его к системе сигнализации, требуемой- согласно 25.1305 (с) (7).

(b) Каждый сетчатый или другого типа масляный фильтр силовых установок с поршневыми двигателями должен быть выполнен и установлен так, чтобы при полной закупорке сетки или другого фильтрующего элемента обеспечивалась бы нормальная прокачка масла через остальную часть системы.

25.1021. Сливные устройства масляной системы

В масляной системе должны быть предусмотрены сливные устройства, обеспечивающие безопасный слив масла из системы. Они должны быть доступными и иметь ручное или автоматическое устройство надежной фиксации в закрытом положении.

25.1023. Масляные теплообменники

(a) Каждый масляный теплообменник должен без повреждения выдерживать все вибрационные, инерционные и гидравлические нагрузки, которым он будет подвергаться в ожидаемых условиях эксплуатации.

(b) Каждый воздушный канал масляного теплообменника должен быть расположен так, чтобы в случае возникновения пожара проникающее через имеющиеся отверстия в гондоле двигателя пламя не попадало непосредственно на теплообменник.

25.1025. Масляные краны (клапаны)

(a) Каждое устройство перекрытия подачи масла должно отвечать требованиям параграфа 25.1189.

(b) Срабатывание устройств, прекращающих подачу масла, не должно препятствовать флюгированию воздушного винта.

(c) Каждый масляный кран (клапан) должен иметь надежные упоры или соответствующее обеспечение для индикации «включенного» и «выключенного» положений. Кран (клапан) должен быть закреплен таким образом, чтобы нагрузки, возникающие при его работе или в полете с перегрузкой, не передавались на трубопроводы, соединенные с ним.

25.1027. Система флюгирования воздушного винта

(a) Если система флюгирования воздушного винта приводится в действие маслом от маслосистемы двигателя, то на случай прекращения подачи масла в результате неисправности любой части маслосистемы (за исключением самого маслобака) должны быть предусмотрены средства удержания некоторого количества масла в баке.

(b) Количество задержанного масла должно быть достаточным для флюгирования, и это масло должно поступать только к насосу флюгирования.

(c) Должна быть показана способность системы выполнить флюгирование винта, пользуясь задержанным количеством масла. Это может быть осуществлено на земле с использованием вспомогательного источника масла для смазки двигателя в процессе его работы.

(а) Должны быть предусмотрены средства предотвращения воздействия осадка или других посторонних частиц на безопасность эксплуатации системы флюгирования воздушного винта.

ОХЛАЖДЕНИЕ

25.1041. Общие положения

Средства охлаждения и (в необходимых случаях) подогрева основной и вспомогательной силовых установок должны поддерживать температуру компонентов силовой установки, жидкостей в двигателях, компонентов и жидкостей во вспомогательной силовой установке в пределах ограничений по температуре, установленных для этих компонентов и жидкостей для работы в наземных, водных и полетных эксплуатационных условиях, а также .после нормального выключения основного двигателя или того и другого вместе.

25.1043. Испытания средств охлаждения

(a) Общие положения. Соответствие параграфу 25.1041 должно быть показано путем испытании в критических условиях эксплуатации на земле, воде и в полете. При этом должно соблюдаться следующее:

(1) Если испытания проведены в условиях, отличающихся от условий с максимальной и минимальной температурой атмосферного воздуха, то зарегистрированные температуры силовой установки должны быть скорректированы в соответствии с пунктами (с) и (d) настоящего параграфа.

(2) Скорректированные температуры, определенные в соответствии с пунктом (а) (1) настоящего параграфа, не должны превышать установленных пределов.

(3) Для поршневых двигателей топливо, применяемое при испытаниях по оценке охлаждения, должно быть самого низкого сорта, одобренного для этих двигателей, а качество смеси должно быть таким, какое обычно применяется на тех этапах полета, для которых производятся испытания, Испытания должны приводиться в соответствии с требованиями параграфа 25.1045.

(b) Температура окружающей атмосферы. Максимальная температура окружающей атмосферы на уровне моря должна быть принята а соответствии с ожидаемыми условиями эксплуатации самолета, но не ниже 38 °С. Вертикальный температурный градиент принимается равным —6,5°С на каждые 1000 м высоты над уровнем моря до достижения температуры —56,5 °С. Выше этой высоты температура считается постоянной и равной —56,5°С. Однако для установок, предназначенных для эксплуатации в зимних условиях, заявитель может принять максимальную температуру окружающей атмосферы, соответствующую условиям уровня моря, ниже 38 "С.

Минимальная температура окружающей атмосферы должна быть принята в соответствии с ожидаемыми условиями эксплуатации.

(c) Коррекция температуры (за исключением гильз цилиндров). Если не применяется более рациональная коррекция, температуры охлаждающих жидкостей двигателя и компонентов силовой установки (за исключением гильз цилиндров), для которых регламентируются предельные температуры, должны быть скорректированы путем прибавления к измеренным температурам разности между максимальной (минимальной) температурой окружающей атмосферы и температурой окружающего атмосферного воздуха в момент первого достижения максимальной температуры компонента силовой установки или жидкости, зарегистрированной при испытаниях средств охлаждения.

(d) Коррекция температур гильз цилиндров. Если не применяется более рациональная коррекция, то температуры гильз цилиндров должны быть скорректированы путем прибавления к ним 0,7 величины разносги между максимальной (минимальной) температурой окружающей атмосферы и температурой окружающего атмосферного воздуха в момент первого достижения максимальной температуры гильзы цилиндра, зафиксированной при испытании средств охлаждения.

25.1045. Методика испытания по оценке охлаждения

(a) Должно быть показано соответствие требованиям параграфа 25.1041 для этапов взлета, набора высоты, полета по маршруту, снижения и посадки, которые должны соответствовать применимым требованиям по летным характеристикам. Испытания должны производиться при тон конфигурации самолета и в таких эксплуатационных условиях, которые являются критическими для охлаждения на каждом этапе полета. При испытаниях температура считается стабилизированной, если она изменяется менее чем на 1°С в минуту.

(b) В условиях, от которых осуществляется переход к каждому исследуемому этапу полета, температуры должны быть стабилизированы, если условия перехода не являются такими, при которых обычно температуры жидкостей в двигателе и его компонентов уже были стабилизированы. В этом случае до завершения перехода к исследуемому этапу полета должен быть выполнен полет во всем диапазоне условий перехода, чтобы к моменту перехода температуры могли достичь естественных уровней. Испытанию средств охлаждения на взлете должен предшествовать период, в течение которого температуры жидкостей .в двигателе и температуры компонентов силовой .установки стабилизируются при работе двигателей на земном малом газе.

(c) Испытания средств охлаждения на каждом этапе полета должны продолжаться до:

(1) стабилизации температуры компонентов и жидкостей в двигателе, или

(2) окончания этапа полета, или

(3) достижения эксплуатационного ограничения.

(d) Для самолетов с поршневыми двигателями при проверке охлаждения можно допустить, что этап взлета заканчивается при достижении высоты 460 м над поверхностью взлета или при достижении точки при взлете, в которой завершается переход от взлетной к маршрутной конфигурации и достигается скорость, при которой удовлетворяются требования параграфа 25.121 (с), в зависимости от того, какая точка имеет большую высоту. Самолет должен иметь следующую конфигурацию:

(1) шасси убрано;

(2) закрылки в наиболее благоприятном положении;

(3) створки капотов (или другие средства регулирования охлаждения двигателей в положении, обеспечивающем надлежащее охлаждение в условиях жаркого дня;

(4) критический двигатель не работает и его винт остановлен;

(5) остальные двигатели работают на максимальной продолжительной мощности для данной высоты.

(e) На летающих лодках и самолетах-амфибиях должна быть продемонстрирована работа средств охлаждения на режиме руления по ветру в течение 10 мин на скорости, превышающей на 10 км/ч скорость выхода на редан.

СИСТЕМА ПОДВОДА ВОЗДУХА

25.1041. Подвод воздуха

(a) Система подвода воздуха к каждому основному и вспомогательному двигателю должна обеспечивать:

(1) Подвод необходимого количества воздуха для работы основного и вспомогательного двигателя во всех ожидаемых условиях эксплуатации, для которых .требуется сертификация.

(2) Подвод воздуха для надлежащего дозирования и распределения смеси при любом положении заслонок системы всасывания.

(b) Для каждого поршневого двигателя должен быть предусмотрен запасной источник воздуха, не допускающий проникновения дождя, льда или любых других посторонних предметов.

(c) Воздухозаборники не должны открываться в подкапотное пространство, за исключением случаев, когда:

(1) эта часть подкапотного пространства изолирована от отсека агрегатов двигателя огненепроницаемой перегородкой;

(2) для поршневых двигателей предусмотрены устройства защиты от пламени обратной вспышки.

(d) На самолетах с газотурбинными основными двигателями и самолетах с вспомогательными двигателями:

(1) должны быть предусмотрены средства, предотвращающие попадание в воздухозаборники основного или вспомогательного двигателя опасного количества топлива при утечках или переливах из сливных и дренажных устройств или других частей систем с воспламеняющимися жидкостями;

(2) самолет должен быть спроектирован так, чтобы предотвратить попадание воды или слякоти с взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек или других эксплуатационных поверхностей аэропорта в каналы воздухозаборников основных или вспомогательных двигателей в опасных количествах; каналы воздухозаборников следует размещать или защищать таким образом, чтобы свести к минимуму засасывание посторонних предметов при взлете, посадке и рулении.

(е) Если система подвода воздуха к двигателю содержит детали или компоненты, которые могут быть повреждены посторонними предметами, попадающими в воздухозаборник, то должно быть доказано испытаниями или (если это приемлемо) анализом, что конструкция системы подвода воздуха может выдержать условия испытаний на засасывание посторонних предметов, предусмотренные параграфом 33.77 Части 33 Авиационных Правил, без повреждения частей или компонентов, которое могло бы создать опасность для самолета.

25.1093. Защита системы подвода воздуха от обледенения

(a) Поршневые двигатели.

Каждая система подвода воздуха в поршневому двигателю должна иметь средства предотвращения и ликвидации обледенения. Если это не может быть выполнено другими средствами, то должно быть продемонстрировано, что в воздухе, в котором отсутствует видимая влага при температуре — 1C.

(1) Каждый самолет с высотными двигателями, оборудованными обычными диффузорными карбюраторами, имеет подогреватель, обеспечивающий повышение температуры на 67 °С при работе двигателя на режиме 60% максимальной продолжительной мощности.

(2) Каждый самолет с высотными двигателями, оборудованный карбюраторами, уменьшающими возможность образования льда, имеет подогреватель, который обеспечивал бы повышение температуры на 55 °С при работе двигателя на режиме 60% максимальной продолжительной мощности.

(b) Газотурбинные двигатели.

(1) Каждый газотурбинный двигатель должен работать во всем диапазоне полетных режимов двигателя (в том числе на режиме малого газа) без накопления льда на компонентах двигателя, воздухозаборной системы или компонентах планера, которое может оказать вредное воздействие на работу двигателя или привести к значительному снижению тяги:

(i) в условиях обледенения, указанных в Приложении С;

(ii) в условиях снегопада и метели в пределах ограннчений, установленных для эксплуатации самолета в таких условиях.

(2) Каждый газотурбинный двигатель должен работать без неблагоприятных последствий в течение 30 мин на режиме малого газа на земле с допустимым отбором воздуха для защиты двигателя от обледенения при критических условиях отбора при температурах в атмосфере от —9 до —1 °С, водности не менее 0,3 г/м3 в форме капель со среднеарифметическим диаметром не менее 20 мкм с последующей кратковременной работой на режиме взлетной тяги или мощности. В период 30-минутной работы на режиме малого газа разрешается периодически переводить двигатель на режим средней мощности или тяги, используя процедуру, которая должна быть одобрена Администрацией.

(c) Поршневые двигатели с наддувом. На каждом двигателе, имеющем нагнетатель для сжатия воздуха перед подачей его в карбюратор, повышение температуры воздуха в результате наддува на любой высоте может быть использовано для удовлетворения требований пункта (а) настоящего параграфа, если используемый приток тепла будет осуществляться автоматически, при соответствующих высоте и условиях эксплуатации за счет наддува.

25.1101. Конструкция подогревателя воздуха, поступающего в карбюратор

Конструкция каждого подогревателя воздуха, поступающего в карбюратор, должна обеспечивать:

(a) Обдув подогревателя при работе двигателя в условиях низких температур	окружающего во.чдуха.

(b) Осмотр частей выхлопного патрубка, окружающих подогреватель.

(c) Осмотр критических деталей самого подогревателя.

25.11ОЗ. Каналы системы подвода воздуха и системы воздушных трубопроводов

(a) Каждый канал системы подвода воздуха перед первой ступенью нагнетателя или компрессора основного двигателя и компрессора вспомогательного двигателя должен иметь сливное устройство, исключающее опасное скопление топлива и влаги при стояночном поло-жении самолета. Слив нельзя выводить туда, где это может создать опасность пожара.

(b) Каждый канал системы подвода воздуха должен:

(1) быть достаточно прочным, чтобы исключить возможность разрушения системы при помпаже двигателя, нагнетателя и обычных обратных вспышках;

(2) быть огнестойким, если он проходит в любой пожароопасной зоне, для которой требуется наличие системы пожаротушения, однако каналы подвода воздуха к вспомогательным двигателям должны быть огненепроницаемыми в пределах пожароопасной зоны вспомогательной силовой установки.

(c) Каждый канал, соединенный с частями конструкции, между которыми возможны относительные перемещения, должен иметь гибкие соединения.

(d) Разрушение трубопроводов отбора воздуха от газотурбинного основного двигателя и вспомогательного двигателя в любой точке между источником отбора воздуха и самолетным агрегатом, который обслуживается этим воздухом, не должно создавать опасность.

(e) Каждый канал системы подвода воздуха во вспомогательный двигатель должен быть огненепроницаемым на достаточном отрезке длины перед отсеком вспомогательной силовой установки, чтобы обратный поток горячего газа не смог прожечь каналы вспомогательной силовой установки и попасть в любой другой отсек или зону самолета, где может возникнуть опасность в результате попадания горячих газов. Материалы, используемые для изготовления остальной части канала системы подачи воздуха и ресивера вспомогательной силовой установки, должны выдерживать ожидаемый максимальный нагрев.

(t) Каждый канал системы подвода воздуха во вспомогательный двигатель должен быть изготовлен из материалов, не способных поглощать или задерживать опасные количества воспламеняющихся жидкостей, которые могут воспламениться в случае помпажа или обратного выброса потока.

25.1105. Защитные сетки систем подвода воздуха

Если в системе подвода воздуха применяются защитные сетки, то должны соблюдаться следующие условия:

(a) Каждая сетка должна располагаться перед карбюраторами.

(b) Никакая сетка не должна размещаться в той части системы, которая является единственным каналом, по которому проходит воздух к двигателю, если только обледенение сеток не устраняется подводом горячего воздуха.

(c) Очистка сетки от льда только с помощью спирта является недостаточной.

(d) Должно быть исключено попадание топлива на сетки.

25.1107. Промежуточные и выходные теплообменники

Каждый промежуточный и выходной теплообменник должен выдерживать вибрационные и инерционные нагрузки, а также нагрузки от давления воздуха, которые будут воздействовать на него в эксплуатации.

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

25.1121. Общие положения

Силовая и вспомогательная силовая установки должны удовлетворять следующим требованиям:

(a) Каждая выхлопная система должна обеспечивать безопасный отвод выхлопных газов без риска возникновения пожара или загрязнения воздуха в любой кабине персонала и пассажиров окисью углерода. При испытаниях для подтверждения .отсутствия окиси углерода может 'быть использован любой из приемлемых методов их обнаружения.

(b) Каждая часть выхлопной системы, поверхность которой достаточно горяча, чтобы зажечь воспламеняющиеся жидкости или пары, должна быть установлена или экранирована таким образом, чтобы утечки из любой системы, содержащей воспламеняющиеся жидкости или пары, не привели бы к пожару вследствие попадания жидкостей или паров на любую часть выхлопной системы, в том числе на экраны для нее.

(c) Каждый компонент установок, на который могут воздействовать горячие выхлопные газы или который может подвергаться воздействию высоких температур благодаря близкому расположению элементов выхлопной системы, должен быть выполнен из огиене-проницаемого материала. Все компоненты выхлопной системы должны быть отделены огне-непроницаемыми экранами от примыкающих элементов самолета, которые расположены с внешней стороны отсеков основного и вспомогательного двигателей.

(d) Выхлопные газы должны отводиться таким образом, чтобы исключить опасность пожара в точках слива или дренажа систем, содержащих воспламеняющиеся жидкости.

(e) Выхлопные газы должны отводиться таким образом, чтобы пламя выхлопа не мешало существенно обзору пилота в ночное время.

(f) Каждый компонент выхлопной системы должен вентилироваться, чтобы не допустить местного перегрева.

(g) Должна быть предусмотрена вентиляция каждого кожуха выхлопной системы или его изоляция, чтобы исключить при нормальной эксплуатации его нагрев до температур, достаточных для воспламенения любых воспламеняющихся жидкостей или паров, появляющихся с внешней стороны кожуха.

25.1123. Выхлопные трубы

Силовая и вспомогательная силовая установки должны удовлетворять следующим требованиям:

(a) Выхлопные трубы должны быть жаро- и коррозийностойкими и иметь средства для предотвращения повреждений от тепловых расширений.

(b) Выхлопные трубы должны быть закреплены так, чтобы они выдерживали все вибрационные и инерционные нагрузки, которым они могут подвергаться в эксплуатации.

(c) Выхлопные трубы, соединяющиеся с элементами, между которыми возможны относительные перемещения, должны иметь гибкие соединения.

25.1125. Теплообменники на выхлопных газах

К самолетам с поршневыми двигателями относятся следующие требования:

(а) Каждый теплообменник на выхлопных газах должен быть сконструирован и установлен так, чтобы он мог выдерживать все вибрационные, инерционные и другие нагрузки, которым он будет подвергаться в эксплуатации. Кроме того:

(1) каждый теплообменник должен быть пригодным к длительной эксплуатации пря высоких температурах и стойким к коррозии от воздействия выхлопных газов;

(2) должны быть предусмотрены средства для осмотра критических деталей каждого теплообменника;

(3) должны быть предусмотрены меры по охлаждению каждого теплообменника в местах возможного контакта с выхлопными газами;

(4) никакой теплообменник на выхлопных газах или шумоглушитель не должен иметь застойных зон или мест задержки жидкости, которые увеличивают возможность зажигания воспламеняющихся жидкостей или паров и которые могут появиться в результате отказа или неправильной работы элементов, содержащих воспламеняющиеся жидкости.

(h) Re/in для подогрева вентилирующего кабины персонала и пассажиров воздуха используется теплообменник на выхлопных газах, то

(1) должен быть предусмотрен вторичный теплообменник между основным теплообменником на выхлопных газах и системой вентиляции или

(2) должны быть использованы другие средства, предотвращающие опасное" загрязнение воздуха в системе вентиляции.

25.1127. Турбонагнетатель с приводом от выхлопных газов

(а) Каждый турбонагнетатель, приводимый в действие выхлопными газами, должен быть одобренного типа или должно быть продемонстрировано, что он пригоден для данного применения. Он должен устанавливаться и закрепляться таким образом, чтобы была обеспечена его безопасная работа между нормальными осмотрами и ремонтами. Кроме того, между выхлопными трубопроводами и турбиной должны предусматриваться гибкие и компенсирующие расширение соединения.

(h) Должно быть предусмотрено обеспечение смазки турбины и охлаждения ее частей, подвергающихся воздействию критических температур.

(с) В случае нарушения работы основной системы управления турбонагнетателем частота вращения турбины не должна превышать максимальной допустимой величины. За исключением рабочих элементов дроссельной заслонки, элементы, предусмотренные для удовлетворения этому требованию, должны быть не зависимы от основных органов управления турбонагнетателя.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АГРЕГАТЫ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ

25.1141. Органы управления силовой установки. Общие положения

Конструкция, установка и размещение каждого органа управления силовой установки должны соответствовать требованиям параграфов 25.777—25.781, а их маркировка—25.1555. Кроме того, каждый орган управления силовой установки должен удовлетворять следующим требованиям:

(a) Каждый орган управления должен располагаться таким образом, чтобы он не мог быть непреднамеренно перемещен людьми, входящими, выходящими или совершающими обычные движения в кабине.

(b) Каждый орган управления с гибкой проводкой должен быть одобренного типа или должна быть продемонстрирована его пригодность для данного применения.

(c) Каждый орган управления должен иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы выдерживать эксплуатационные нагрузки без разрушения и чрезмерных деформаций.

(d) Каждый орган управления должен сохранять любое заданное положение без постоянного внимания со стороны членов летного экипажа и без смещения под действием нагрузок в системе управления или вибраций.

(e) Расположенная в установленной пожароопасной зоне часть каждого органа управления силовой установкой, от которой требуется работоспособность в процессе пожара, должна быть по меньшей мере огнестойкой.

(f) Органы управления кранами (клапанами) силовой установки, находящиеся в кабине экипажа, должны иметь:

(1) для кранов (клапанов) с ручным управлением—надежные ограничители, а в случае топливных кранов—подходящие средства индикации открытого и закрытого положений и

(2) для кранов (клапанов) с сервоприводом—средства, показывающие членам экипажа, когда кран (клапан):

(i) находится r полностью открытом или полностью закрытом положении или (ii) перемещается между полностью открытым и полностью закрытым положениями.

25.1142. Органы управления вспомогательным двигателем

В кабине экипажа должны быть предусмотрены средства для запуска, останова и аварийного выключения каждого установленного на самолете вспомогательного двигателя.

25.1143. Органы управления двигателями

(а) Каждый двигатель должен управляться отдельным органом управления мощностью или тягой.

(1)) Органы управления мощностью и тягой должны быть расположены так, чтобы обеспечивалась возможность:

(1) раздельного управления каждым двигателем и

(2) одновременного управления всеми двигателями.

(c) Каждый орган управления мощностью и тягой должен обеспечивать уверенное и без запаздывания управление двигателем.

(d) Для каждой системы впрыска жидкости (не являющейся топливом) и ее органов управления, не предусмотренных и не одобренных как часть двигателя, разработчик самолета должен доказать, что расход впрыскиваемой жидкости регулируется надлежащим образом.

(e) Если орган управления мощностью или тягой выполняет также функцию отключения подачи топлива, то этот орган управления должен иметь средства предотвращения непреднамеренного перемещения органа управления в положение отключения подачи топлива. Эти средства должны:

(1) иметь надежный замок или стопор в положении малого газа и

(2) требовать отдельного и четко определенного действия для перевода органа управления в положение отключения.

25.1145. Выключатели зажигания

(a) Выключатели зажигания должны управлять работой каждой цепи зажигания на каждом двигателе.

(b) Должны быть предусмотрены средства быстрого выключения всей системы зажигания путем сведения всех переключателей в одну группу или введения общего выключателя.

(c) Каждая группа выключателей зажигания (за исключением выключателей зажигания для газотурбинных двигателей, для которых не требуется непрерывное зажигание) и каждый общий выключатель должны иметь защитные устройства, исключающие их случайное срабатывание.

25.1147. Органы управления составом смеси

(а) При наличии органов управления составом смеси каждый двигатель должен иметь отдельный орган управления. Органы управления должны быть сгруппированы и размещены так, чтобы обеспечить:

(1) раздельное управление каждым двигателем и

(2) одновременное управление всеми двигателями.

(b) Каждое промежуточное положение органов управления составом смеси, которое соответствует нормальному режиму работы, должно четко определяться на ощупь н визуально.

(c) Органы управления составом смеси должны располагаться в местах, доступных для обоих пилотов, Однако если имеется отдельное рабочее место бортинженера с пультом управления, то необходимость доступа к органам управления составом смеси устанавливается только для бортинженера.

25.1149. Органы управления частотой вращения и шагом винта

(a) Каждый воздушный винт должен быть снабжен отдельным органом управления частотой вращения и шагом винтя.

(b) Органы управления должны группироваться и размещаться таким образом, чтобы обеспечивать:

(1) раздельное управление каждым винтом и

(2) одновременное управление всеми винтами.

(c) Органы управления должны обеспечивать синхронизацию всех винтов.

(d) Органы управления частотой вращения и шагом винтов должны располагаться справа и по меньшей мере па 25 мм ниже рычагов управления двигателями.

25.1153. Органы управления флюгированием воздушных винтов

(a) Каждый винт должен иметь отдельный орган управления для ввода винта во флюгерное положение. Орган управления флюгированием винта должен иметь устройства, предотвращающие его непроизвольное срабатывание-

(b) Если флюгнрованне осуществляется перемещением рычага управления шагом или частотой вращения винта, то должны быть предусмотрены устройства, не допускающие непреднамеренного перемещения этого рычага в положение флюгирования при нормальной работе.

25.1155. Реверс тяги и установка шага винта ниже полетного режима

Каждый орган управления реверсом тяги и установкой шага винта ниже минимального полетного режима должен иметь устройства, предотвращающие его непреднамеренное перемещение. Эти устройства должны включать в себя надежный замок или упор в положении полетного малого газа, предотвращающий включение реверса на режимах прямой тяги выше полетного малого газа, и должны требовать от экипажа отдельного и особого действия для перемещения органа управления из полетного режима (из режима прямой тяги для самолетов с турбореактивными двигателями).

25.1157. Органы управления температурой воздуха карбюратора

Орган управления температурой воздуха, поступающего в карбюратор, должен быть отдельным для каждого двигателя.

25.1159. Органы управления нагнетателями

.Каждый орган управления нагнетателем должен располагаться в месте, доступном для пилотов, а при наличии отдельного рабочего места бортинженера с пультом управления— в месте, доступном для бортинженера.

25.1161. Органы управления системой аварийного слива топлива

Каждый орган управления системой аварийного слива топлива должен иметь защитное устройство, препятствующее непреднамеренному включению системы. Орган управления системой аварийного слива не должен располагаться вблизи любого органа включения orne-тущителеГ: или другого органа управления средствами тушения пожара.

(a) Каждый устанавливаемый на двигателе агрегат должен:

(1) быть одобрен для установки па данный двигатель;

(2) использовать для крепления устройства, предусмотренные на этом двигателе;

(3) быть герметизирован для предотвращения загрязнения маслосистемы двигателя и системы этого агрегата.

(b) Электрическое оборудование, в котором может возникать электрический разряд или искрение, должно быть установлено так, чтобы свести к минимуму вероятность контакта с любыми воспламеняющимися жидкостями или парами, которые могут появиться в зоне установки этого оборудования.

(c) Если продолжающееся вращение нагнетателя наддува кабины или другого агрегата с приводом от двигателя создает опасность в случае его неисправности, то должны предусматриваться средства прекращения вращения этого агрегата без нарушения нормальной работы двигателя.

25.1163. Агрегаты силовой установки

(a) Каждый устанавливаемый на двигателе агрегат должен:

(1) быть одобрен для установки на данный двигатель;

(2) использовать для крепления устройства, предусмотренные на этом двигателе;

(3) быть герметизирован для предотвращения загрязнения маслосистемы двигателя н системы этого агрегата.

(b) Электрическое оборудование, в котором может возникать электрический разряд или искрение, должно быть установлено так, чтобы свести к минимуму вероятность контакта с любыми воспламеняющимися жидкостями или парами, которые могут появиться в зоне установки этого оборудования.

(c) Если продолжающееся вращение нагнетателя наддува кабины или другого агрегата с приводом от двигателя создает опасность d случае его неисправности, то должны предусматриваться средства прекращения вращения этого агрегата без нарушения нормальной работы двигателя.

25.1165. Системы зажигания двигателя

(a) Каждая аккумуляторная система зажигания должна дополняться генератором, который автоматически включается в цепь в качестве запасного источника электроэнергии, обеспечивающего дальнейшую работу двигателя в случае разрядки любого аккумулятора.

(b) Емкость аккумуляторных батареи и мощность генераторов должны быть достаточными для одновременной работы системы зажигания двигателя и удовлетворения наибольших потребностей любых компонентов электрической системы самолета, которые питаются от того же источника-

(c) Конструкция системы зажигания двигателя должна обеспечивать ее нормальную работу в следующих условиях:

(1) при неработающем генераторе;

(2) при полной разрядке аккумулятора и работе генератора на нормальных эксплуатационных частотах вращения и

(3) при полной разрядке аккумулятора и работе генератора на частоте вращения малого газа (при наличии только одной батареи).

(d) Провода замыкания магнето на массу (для раздельных цепей зажигания), проложенные в пожароопасной зоне двигателя, должны монтироваться, размещаться или быть защищены таким образом, чтобы свести к минимуму возможность одновременного отказа двух или большего количества проводов в результате механического повреждения, электрических дефектов или других причин.

(e) Замыкающие на массу провода любого двигателя не должны прокладываться через пожароопасную зону другого двигателя, если все части этих проводов в пределах данной зоны не являются огненепроницаемыми.

(f) Каждая система зажигания должна быть независимой от всех других электрических цепей, которые не используются для обеспечения работы, управления или контроля работы этой системы.

(g) Должны быть предусмотрены средства сигнализации, предупреждающие соответствующих членов экипажа в случае, когда неисправности любой части электрической системы вызывают непрерывный разряд аккумуляторной батареи, питающей систему зажигания двигателя.

(h) Каждая система зажигания двигателя на самолете с газотурбинными двигателями должна рассматриваться как жизненно важный потребитель электроэнергии-

25.1167. Коробки приводов агрегатов

На самолетах, оборудованных коробкой приводов агрегатов, которая не сертифицирована как часть двигателя:

(а) Двигатель с коробкой приводов и присоединенными трансмиссией н валами должен быть подвергнут соответствующим испытаниям согласно параграфу 33.49 или 33.87 Части 33 Авиационных Правил.

(h) Коробка приводов агрегатов должна удовлетворять соответствующим требованиям параграфов 33.25 и 33.53 или 33.91 Части 33 Авиационных Правил.

(с) Должны быть оценены возможные несоосностные и нагрузки от крутящих моментов коробки приводов, трансмиссии и системы валов, которые ожидаются в нормальных условиях эксплуатации.

ПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ

25.1181. Установленные пожароопасные зоны: входящие полости

(a) Установленными пожароопасными зонами являются:

(1) отсек поршневого двигателя;

(2) отсек агрегатов поршневого двигателя;

(3) любой общий отсек силовой установки (за исключением отсека с поршневым двигателем), в котором отсутствует разделение между отсеком газогенератора и отсеком агрегатов двигателя;

(4) любой отсек вспомогательного двигателя;

(5) любая установка с подогревателем, работающим на топливе, и его оборудованием, указанным в параграфе 25.859;

(6) отсеки компрессора и агрегатов газотурбинных двигателей и

(7) отсеки камер сгорания, турбин и выхлопных труб газотурбинных двигательных установок, если в этих отсеках имеются элементы и трубопроводы с воспламеняющимися жидкостями или газами.

(b) Каждая установленная пожароопасная зона должна отвечать требованиям параграфов 25.867 и 25.1185—25.1203 и не иметь элементов конструкции (кроме элементов, сертифицированных как часть двигателя) из магниевых сплавов или других материалов, горение которых не может бьпь прекращено бортовой системой пожаротушения.

25.1182. Зоны гондол за пожарными перегородками и конструкции крепления гондол двигателей, содержащие трубопроводы с воспламеняющейся жидкостью

(a) Любая зона гондолы непосредственно за пожарной перегородкой н любая часть конструкции крепления гондолы двигателя, содержащие трубопроводы с воспламеняющейся жидкостью, должны удовлетворять каждому требованию параграфов 25.1103 (b), 25.1165(d) и (е), 25.1183, 25.1185 (с). 25.1187, 25.1189 и 25.1195—25.1203, которое относится к установленным пожароопасным зонам. Однако нет необходимости установки систем обнаружения пожара или пожаротушения в отсеках крепления гондол двигателей.

(b) Для каждой зоны, указанной в пункте (а) настоящего параграфа, в которой установлено убирающееся шасси, соответствие требованиям этого пункта достаточно продемонстрировать только при убранном шасси.

25.1183. Компоненты, содержащие воспламеняющиеся жидкости

(а) За исключением случаев, указанных в пункте (b) настоящего параграфа, все трубопроводы, арматура и другие компоненты, содержащие воспламеняющуюся жидкость, в любой зоне, подверженной воздействию пожара на двигателе, а также все компоненты конструкции, по которым передается воспламеняющаяся жидкость или которые содержат такую жидкость, в установленной пожароопасной зоне должны быть огнестойкими, за исключением того, что в установленной пожароопасной зоне баки с воспламеняющимися жидкостями и элементы их крепления должны быть огненепроницаемыми либо заключены в огненепроницаемый кожух, если повреждение огнем любой детали, которая не отвечает критерию огненепропицаемости. способно вызвать утечки или просачивание воспламеняющейся жидкости. Компоненты должны быть экранированы или расположены так, чтобы гарантировать невозможность воспламенения вытекающей воспламеняющейся жидкости. Нет необходимости выполнять огненепроницаемым либо заключать в огненепроницаемый кожух интегральный маслосборник поршневого двигателя вместимостью до 24 л.

(b) Положения пункта (а) настоящего параграфа не распространяются на:

(1) магистрали, соединения и компоненты, уже одобренные как составная часть сертифицированного типа двигателя, и

(2) дренажные и сливные магистрали и их соединения, повреждение которых не приведет к опасности возникновения пожара или не будет способствовать ее повышению.

25.1185. Воспламеняющиеся жидкости

(a) Кроме интегральных маслосборников, к которым отнесены требования параграфа 25.1013 (а), в установленных пожароопасных зонах не должны размещаться никакие баки или емкости, которые являются частью систем, содержащих воспламеняющиеся жидкости или газы, если жидкости, конструкция системы, материал баков, перекрывные устройства, все соединения трубопроводов и органы управления не обеспечивают такую же степень безопасности, как и при расположении бака или емкости за пределами пожароопасной зоны.

(b) Между каждым баком или емкостью и каждой пожарной перегородкой или кожухом, изолирующим установленную пожароопасную зону, должен быть предусмотрен воздушный зазор не менее 13 мм.

(c) Абсорбирующие материалы, расположенные вблизи содержащих воспламеняющиеся жидкости компонентов систем, которые могут давать утечки, должны быть изолированы или обработаны таким образом, чтобы было исключено накопление опасного количества жидкости.

25.1187. Дренаж и вентиляция пожароопасных зон

(a) Должен быть предусмотрен эффективный дренаж каждой установленной пожароопасной зоны, чтобы свести к минимуму опасность возникновения пожара в случае отказа или неправильной работы любых компонентов, содержащих воспламеняющиеся жидкости.

Средства дренажа должны быть:

(1) эффективными в условиях, которые будут чаще- всего встречаться, когда дренаж необходим, и

(2) расположены так, чтобы вытекающая из дренажа жидкость не создавала дополнительной опасности возникновения пожара.

(b) Каждая установленная пожароопасная зона должна вентилироваться, чтобы предотвратить накопление воспламеняющихся паров.

(c) Вентиляционные отверстия не должны располагаться в местах, где это создало бы возможность проникновения воспламеняющихся жидкостей, паров или пламени из других зон.

(d) Каждое вентиляционное устройство должно быть расположено так, чтобы выходящие пары не создавали дополнительной опасности возникновения пожара.

(e) Если запас и расход огнегасящего вещества не рассчитаны на максимальный расход воздуха через пожароопасную зону, то должны быть предусмотрены устройства, позволяющие экипажу отключать источники принудительной вентиляции любой пожароопасной зоны.

25.1189. Перекрывные устройства

(а) Каждая двигательная установка и каждая пожароопасная зона, определенная по 25.1181 (а) (4) и (5), должна иметь устройства, перекрывающие или каким-либо другим способом не допускающие попадания внутрь любой установленной пожароопасной зоны опасных количеств топлива, масла, противообледеннтелыюй жидкости и других воспламеняющихся жидкостей, протекающих внутри нее или через нее. Перекрывные устройства не требуются:

(1) если магистрали, соединения и компоненты образуют единое целое с двигателем и

(2) для маслосистем установок с газотурбинными двигателями, в которых все компоненты системы в установленной пожароопасной зоне, в том числе маслобаки, являются огненепроницаемыми или расположены таким образом, что не будут подвержены воздействию пожара на двигателе.

(b) Закрытие любого топливного перекрывного устройства на любом двигателе не должно прекращать поступление топлива к другим двигателям.

(c) Срабатывание любого перекрывного устройства не должно препятствовать в дальнейшем аварийному использованию другого оборудования, например системы флюгирования воздушного пинта.

(d) Вес прекрывные устройства для воспламеняющихся жидкостей и органы их управления должны быть огненепроницаемыми или должны быть расположены и защищены так, чтобы любой пожар в пожароопасной зоне не повлиял на их работу.

(с) После срабатывания перекрывных устройств в любую установленную пожароопасную зону не должно проникать опасное количество воспламеняющейся жидкости.

(f) Должны быть предусмотрены средства защиты от непреднамеренного срабатывания перекрывных устройств и обеспечена возможность для членов экипажа повторного открытия перекрывных устройств в полете после их закрытия.

(g) Каждое перекрывное устройство между баком и двигателем следует располагать так, чтобы на его работу не могло повлиять разрушение конструкции крепления силовой установки или двигателя.

(h) Каждое перекрывное устройство должно иметь средства для сброса накопленного избыточного давления, если только в системе не предусмотрены другие средства сброса давления.

25.1191. Пожарные перегородки

(a) Каждый основной н вспомогательный двигатель, подогреватель на топливе, другое оборудование с внутренним сгоранием, предназначенное для использования в полете, а также отсеки камеры сгорания, турбины и выхлопной трубы газотурбинных двигателей должны быть изолированы от остальной конструкции самолета пожарными перегородками, кожухами или другими эквивалентными устройствами.

(b) Каждая пожарная перегородка и кожух должны быть:

(1) огненепроницаемыми;

(2) сконструированы таким образом, чтобы исключалось проникновение из отсека в остальные части самолета опасного количества воздуха, жидкости или пламени;

(3) сконструированы так, чтобы все отверстия были уплотнены прилегающими огненепроницаемыми окантовками, втулками или переходниками, и

(4) защищены от коррозии.

25.1192. Перегородка отсека агрегатов двигателя

В установке с поршневым двигателем отсек двигателя и все части выхлопной системы должны быть изолированы от отсека агрегатов двигателя перегородкой, которая должна отвечать требованиям к пожарным перегородкам параграфа 25.1191.

25.1193. Капоты и обшивка мотогондолы

(а) Каждый капот должен быть сконструирован и закреплен так, чтобы он мог выдерживать все вибрационные, инерционные и аэродинамические нагрузки, которым он может подвергаться в эксплуатации.

(b) Капоты должны соответствовать требованиям параграфа 25.1187 к дренажу и вентиляции.

(c) На самолетах, оборудованных перегородками, изолирующими отсек поршневого двигателя или отсек газогенератора газотурбинного двигателя от отсека агрегатов двигателя, каждая часть капота отсека агрегатов двигателя, на которую может воздействовать пламя в случае возникновения пожара в отсеке двигателя или газогенератора, должна:

(1) быть огненепроницаемой и

(2) отвечать требованиям параграфа 25.1191.

(d) Каждая часть капота, подверженная воздействию высоких температур из-за ее близости к элементам выхлопной системы или попадания выхлопных газов, должна быть огненепроницаемой.

(e) Каждый самолет должен:

(1) быть сконструирован и изготовлен так, чтобы r случае возникновения пожара в любой пожароопасной зоне пламя не могло проникнуть через отверстия или в- результате прогорания внешней обшивки в любую другую зону или полость, где пожар может создать дополнительную опасность;

(2) соответствовать требованиям подпункта (е) (1) настоящего параграфа при убранном шасси (если они применимы) и

(3) иметь огненепроницаемую обшивку в зонах, подверженных воздействию пламени в случае возникновения пожара в отсеках поршневого двигателя, газогенератора или агрегатов газотурбинного двигателя.

25.1195. Системы пожаротушения

(a) Каждая установленная пожароопасная зона должна обслуживаться системой пожаротушения, за исключением отсеков камер сгорания, турбин и выхлопных труб газотурбинных двигательных установок, в которых проходят магистрали или находятся компоненты. содержащие воспламеняющиеся жидкости или газы, и для которых продемонстрирована возможность предотвращения неконтролируемого развития пожара, возникшего в них.

(b) Система пожаротушения, количество, скорость разрядки и распределение огнегасящего вещества в защищаемой зоне должны быть достаточными для тушения пожара. Должно быть показано испытаниями в условиях реального или имитируемого полета, что при критических условиях обдува воздушным потоком в полете подача огнегасящего вещества в каждую установленную пожароопасную зону, определенную по пункту (а) настоящего параграфа, будет обеспечивать такую концентрацию состава, которая сможет погасить пламя в этой зоне и до минимума уменьшить вероятность повторного воспламенения. Для вспомогательных двигателей, обогревателей на топливе и другого оборудования с внутренним сгоранием допускается применение индивидуальных систем с одной очередью подачи огнегасящего вещества. Для каждой из других установленных пожароопасных зон должны предусматриваться две очереди подачи, каждая из которых создает достаточную концентрацию огнегасящего вещества.

(c) Система пожаротушения гондолы должна быть способна одновременно защищать каждую зону гондолы, для которой предусмотрена защита.

25.1197. Огнегасящие вещества

(a) Огнегасящие вещества должны:

(1) обеспечивать тушение пламени, возникающего при любом горении жидкостей или других горючих материалов в зоне, защищенной системой пожаротушения, и

(2) обладать термическом стабильностью в диапазоне температур, ожидаемых в отсеке, в котором они хранятся.

(b) В случае применения токсичного огнегасящего вещества должны быть предусмотрены меры, предотвращающие проникновение жидкости или паров в опасных концентрациях в кабины с людьми (в результате утечки при нормальной эксплуатации самолета или в результате разряда системы пожаротушения на земле или в полете) даже при наличии неисправности в системе пожаротушения. Соответствие этому требованию. Должно быть продемонстрировано путем испытаний, за исключением стационарной системы пожаротушения отсека фюзеляжа, работающей на двуокиси углерода, при наличии которой:

- в любой отсек фюзеляжа подается при установленных процедурах пожаротушения не более 2,3 кг двуокиси углерода или

- для каждого члена летного экипажа, исполняющего обязанности в кабине пилотов, предусмотрено защитное дыхательное оборудование.

25.1199. Баллоны с огнегасящим веществом

(я) Каждый баллон с огнегасящим веществом должен иметь предохранительное устройство, стравливающее давление, с тем чтобы предотвратить разрушение баллона от превышения допустимого избыточного внутреннего давления.

(b) Выходное отверстие каждой линии стравливания от предохранительного устройства должно быть расположено так. чтобы выброс огнегасящего вещества не мог повредить самолет. Кроме того, линия должна быть расположена или защищена так, чтобы предотвращалось ее закупоривание льдом или другими посторонними предметами.

(c) Для каждого баллона должны иметься средства индикации его разряда или снижения давления в нем ниже установленного минимума, необходимого для нормальной работы.

(с1) Температура каждого баллона должна поддерживаться при ожидаемых условиях эксплуатации такой, чтобы давление в баллоне:

(1) не падало ниже величины, необходимой для обеспечения соответствующей скорости разрядки огнетушителя, или

(2) не превышало величины, вызывающей преждевременную разрядку. (е) Если для разрядки баллона используется пиротехнический патрон, то все баллоны должны быть установлены так, чтобы температурные условия не вызывали опасного ухудшения качества пиротехнического патрона.

25.1201. Материалы системы пожаротушения

(a) Материалы, из которых изготавливается любая система пожаротушения, не должны вступать в химическую реакцию с любым огнегасящим веществом, чтобы не создавать этим опасность.

(b) Каждый компонент системы, расположенный в установленной пожароопасной зоне, должен быть огненепроницаемым.

25.1203. Система обнаружения пожара

(a) В каждой установленной пожароопасной зоне и в отсеках камеры сгорания, турбины, выхлопной трубы газотурбинных двигателей должны быть установлены одобренные быстродействующие сигнализаторы пожара или перегрева.

Количество и размещение сигнализаторов должны обеспечивать быстрое обнаружение пожара или перегрева.

(b) Каждая система обнаружения пожара должна быть сконструирована и смонтирована так, чтобы:

(1) она выдерживала вибрационные, инерционные и другие нагрузки, которые будут воздействовать на нее в эксплуатации;

(2) имелись средства предупреждения экипажа в случае отсединения датчика или обрыва связанной с ним проводки в одной точке в пределах установленной пожароопасной зоны, если после отключения (обрыва) система не в состоянии удовлетворительно выполнять свои функции, и

(3) имелись средства предупреждения экипажа в случае короткого замыкания датчика или связанной с ним проводки в пределах установленной пожароопасной зоны, если после короткого замыкания система не в состоянии удовлетворительно выполнять свои функции.

(с) На работу сигнализаторов пожара или перегрева не должны влиять масло, вода, другие жидкости или пары, которые могут присутствовать.

(а) Должны иметься средства, позволяющие экипажу проверить в полете функционирование каждой электрической цепи сигнализатора пожара или перегрева.

(e) Проводка и другие элементы системы сигнализации пожара или перегрева в пожароопасной зоне должны быть, по меньшей мере, огнестойкими.

(f) Элементы системы обнаружения пожара или перегрева не должны проходить через другую пожароопасную зону, если:

(1) их защита не исключает подачу ложных сигналов в случае пожара в зонах, через которые они проходят, или

(2) каждая такая зона не защищается одновременно одной и той же системой сигнализации и пожаротушения.

(g) Каждая система обнаружения пожара должна быть сконструирована так, чтобы в самолетной комплектации не превышалось время срабатывания сигнализации, определенное соответствующими техническими условиями или стандартами на систему.

25.1207. Соответствие требованиям

Если это не определено иначе, соответствие требованиям параграфов 25.1181—25.1203 должно быть показано полноразмерными огневыми испытаниями либо одним или несколькими из следующих способов:

(a) испытаниями силовых установок подобных конфигураций;

(b) испытаниями компонентов;

(c) опытом эксплуатации самолетов с силовыми установками подобных конфигураций;

(d) анализом.

Раздел F— ОБОРУДОВАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25.1301. Назначение и установка

Каждое изделие установленного оборудования должно:

(a) Иметь тип и конструкцию, соответствующие функциональному назначению.

(b) Иметь маркировку и надписи, указывающие назначение или эксплуатационные ограничения или любую приемлемую комбинацию этих факторов.

(c) Устанавливаться в соответствии с указанными ограничениями для оборудования.

(d) Нормально работать после установки.

(А) Соответствовать требованиям, предъявляемым для подтверждения его пригодности к установке на самолет.

25.1303. Пилотажно-навигационные приборы

(a) Следующие пилотажно-навигационные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы их мог видеть со своего места каждый из пилотов:

(1) Указатель температуры наружного воздуха или указатель температуры воздуха, обеспечивающий индикацию, которую можно перевести в температуру наружного воздуха.

(2) Часы с секундной стрелкой или с цифровой индикацией, показывающие время в часах, минутах и секундах.

(3) Указатель курса (нестабилизированный магнитный компас).

(b) Следующие пилотажно-навигационные приборы должны быть установлены на приборных досках каждого пилота:

(1) Указатель воздушной скорости. Если ограничения воздушной скорости изменяются с высотой, то указатель должен иметь индикацию максимально допустимой воздушной скорости, показывающую изменение в зависимости от высоты.

(2) Высотомер (чувствительный).

(3) Вариометр (указатель вертикальной скорости).

(4) Указатель поворота гироскопического типа, скомбинированный с встроенным указателем скольжения (указатель поворота и крена). Исключение составляют большие самолеты с третьей системой приборов индикации пространственного положения, используемой при пространственных положениях в полете в диапазоне 360° .тангажар и крена и установленной в соответствии с существующими нормами. На этих самолетах требуется только указатель скольжения.

(5) Указатель крена и тангажа (гиростабилизированный).

(6) Указатель курса (гиростабилизированный, магнитный или немагнитный).

(c) Следующие пилотажно-навигацнонные приборы должны быть установлены, как указано ниже:

(1) Сигнализатор воздушной скорости требуется для самолетов с газотурбинными двигателями и самолетов, у которых /больше 0,8/. Сигнализатор скорости должен обеспечивать пилотов эффективной звуковой сигнализацией (которая значительно отличалась бы от звуковой сигнализации, применяемой для других целей) всякий раз, когда скорость полета на 11 км превысит  или будет больше +0,01. Верхний предел технологического допуска дли сигнализатора не должен превышать указанную сигнализируемую скорость.

(2) Указатель числа М требуется на приборных досках каждого пилота для самолетов, имеющих ограничения по сжимаемости, и в том случае, если эти ограничения не индицируются пилоту другим способом системой индикации воздушной скорости, требуемой пунктом (b) (1) настоящего параграфа.

25.I305. Приборы контроля силовой установки

Должны быть установлены следующие приборы контроля силовой установки:

(a) Для всех самолетов.

(1) Средства сигнализации минимального давления топлива для каждого двигателя или центральное сигнальное устройство для всех двигателей при обеспечении изоляции средств раздельной сигнализации от центрального сигнального устройства.

(2) Индикатор количества топлива для каждого бака.

(3) Индикатор количества масла для каждого маслобака.

(4) Индикатор давления масла для каждой независимой масляной системы каждого двигателя с подачей масла под давлением.

(5) Средства сигнализации минимального давления масла для каждого двигателя или центральное сигнальное устройство для всех двигателей при обеспечении изоляции средств раздельной сигнализации от центрального сигнального устройства.

(6) Индикатор температуры масла для каждого двигателя.

(7) Индикаторы пожарной сигнализации, требуемые в соответствии с параграфом 25.1203.

(8) Индикатор количества жидкости для форсирования двигателя соответствующий методу применения этой жидкости в эксплуатации) для каждого бака.

(b) Для самолетов с поршневыми двигателями. В дополнение к приборам контроля силовой установки, требуемым в пункте (а) настоящего параграфа, должны быть установлены следующие приборы контроля силовой установки:

(1) Индикатор температуры воздуха в карбюраторе каждого двигателя (при установленных эксплуатационных ограничениях для этой температуры).

(2) Индикатор температуры головок цилиндров для каждого двигателя с воздушным охлаждением.

(3) Индикатор давления наддува для каждого двигателя.

(4) Индикатор давления топлива для каждого двигателя (для показа давления, под которым топливо подается к двигателю).

(5) Индикатор мгновенного расхода топлива или качества топливной смеси для каждого двигателя, не оборудованного автоматическим высотным корректором состава смеси.

(6) Индикатор частоты вращения ротора для каждого двигателя. )

(7) Устройство, указывающее экипажу (в полете) изменение выходной мощности каждого двигателя:

(i) оборудованного системой автоматического флюгирования воздушного винта, управляемой от системы измерения выходной мощности;

(ii) имеющего суммарный рабочий объем цилиндров, равный 33 дм3 или более.

(8) Средства для каждого реверсивного воздушного винта, показывающие пилоту, что воздушный винт находится в режиме реверса.

(c) Для самолетов с газотурбинными двигателями. В дополнение к приборам контроля силовой установки, требуемым в пункте (а) настоящего параграфа, должны быть установлены следующие приборы контроля силовой установки:

(1) Индикатор температура газа для каждого двигателя

(2) Индикатор мгновенного расхода топлива для каждого двигателя.

(3) Индикатор частот вращения роторов, имеющих установленные предельные частоты вращения, для каждого двигателя.

(4) Средства индикации летному экипажу информации о работе стартера каждого двигателя, который может быть включен длительно, но конструкция которого не рассчитана ни на непрерывную работу, ни на предотвращение опасности в случае его неисправности.

(5) Индикатор работы системы защиты силовой установки от обледенения для каждого двигателя.

(6) Индикатор состояния топливного сетчатого или другого типа фильтра, требуемого параграфом 25.997, указывающий о наличии загрязненности фильтра до того, как его пропускная способность достигнет уровня, установленного в соответствии с 25.997 (d).

(7) Средства сигнализации состояния масляного сетчатого или другого типа фильтра, требуемого параграфом 25.1019, если он не имеет перепускного клапана, для предупреждения пилота о наличии загрязненности фильтра до того, как его пропускная способность достигнет уровня, установленного в соответствии с 25.1019 (а) (2).

(8) Индикатор, показывающий нормальное функционирование любого обогревателя, применяемого для предотвращения забивания льдом компонентов топливной системы.

(d) Для самолетов с турбореактивными двигателями. В дополнение к приборам контроля силовой установки, требуемым в пунктах (а) и (с) настоящего параграфа, должны быть установлены следующие приборы контроля силовой установки:

(1) Индикатор, показывающий пилоту тягу или непосредственно связанный с тягой параметр. Индикация должна основываться на прямом измерении тяги или параметров, непосредственно связанных с тягой. Индикатор должен показывать изменение тяги, вызываемое неисправностью, повреждением или износом двигателя.

(2) Средства индикации положения, которые должны показывать экипажу, что устройство реверсирования тяги находится в положении реверсирования тяги, для каждого двигателя, оборудованного таким устройством.

(3) Индикатор уровня вибрации каждого двигателя.

(e) Для самолетов с турбовинтовыми двигателями. В дополнение к приборам контроля силовой установки, требуемым в пунктах (а) и (с) настоящего параграфа, должны быть установлены следующие приборы контроля силовой установки:

(1) Индикатор крутящего, момента каждого двигателя.

(2) Средства индикации положения лопастей каждого воздушного винта, которые должны показывать летному экипажу, что угол установки лопастей пинта стал меньше угла на полетном малом шаге.

(f) На самолетах, оборудованных системами впрыска жидкости (не топлива). Для форсирования тяги или мощности должны быть предусмотрены одобренные средства индикации членам летного экипажа информации об исправной работе такой системы.

25.1307. Разное оборудование

Должно быть установлено следующее оборудованние 'различного назначения:

(a) [Зарезервирован].

(b) Два или более независимых источника электрической энергии:

(c) Устройства электрозащиты, которые требуются в настоящих Нормах.

(d) Две системы двусторонней радиосвязи, органы управления каждой из которых должны быть доступны с обоих мест пилотов и конструкция и установка которых таковы, что отказ одной из систем не препятствует работе другой системы. Использование общей антенной системы допустимо, если будет показала достаточная ее надежность.

(e) Две радионавигационные системы, органы управления каждой из которых должны быть доступны с обоих мест пилотов и конструкция и установка которых таковы, что отказ одной из систем не препятствует работе Другой системы. Использование общей антенной системы допустимо, если доказана "достаточная ее надежность.

25.1309. Оборудование, системы и установки

(a) Оборудование, системы и установки, назначение которых соответствует требованиям настоящих Норм, должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечить надежное выполнение ими намеченных функции •во всех ожидаемых условиях эксплуатации.

(b) Системы самолета и связанные с ними элементы, рассматриваемые отдельно и в сочетании с другими системами, должны быть спроектированы таким образом, чтобы:

(1) возникновение любых отказных состоянии, которые могли бы воспрепятствовать безопасному продолжению полета или посадке самолета, было бы практически' невероятным, и

(2) возникновение любых других отказных состояний, которые могли бы уменьшить способность самолета или возможность экипажа справляться с неблагоприятными условиями эксплуатации, было бы редким (невероятным).

(c) Должна быть предусмотрена предупреждающая сигнализация, которая информировала бы экипаж об опасных условиях работы систем и позволяла ему предпринять соответствующие меры для исправления положения. Системы, органы управления и соответствующие устройства контроля и сигнализации должны иметь такую конструкцию, чтобы свести к минимуму ошибки экипажа, способные привести к дополнительным опасностям.

(d) Соответствие требованиям пункта (b) настоящего параграфа должно быть показано анализом, а там, где это необходимо,—соответствующими наземными и летными испытаниями или испытаниями на моделирующей установке. При анализе должны быть рассмотрены:

(1) возможные виды отказа, в том числе неправильные срабатывания и повреждения от внешних источников;

(2) вероятность множественных отказов и скрытых отказов;

(3) результирующее воздействие на самолет и лиц, находящихся на его борту, с учетом режима полета и эксплуатационных условий, и

(4) предупреждения экипажу, необходимые действия по исправлению положения и возможность обнаружения отказов.

(e) Каждая установка, функционирования которой требует настоящий раздел Норм и которая потребляет энергию, является «важным» приемником в системе энергоснабжения. Источники энергии и система должны быть в состоянии обеспечить питанием следующие приемники в различных вероятных комбинациях в течение вероятного времени их работы:

(1) Приемники, подключенные к нормально функционирующей системе энергоснабжения.

(2) «Важные» приемники после отказа любого первичного двигателя, преобразователя энергии или аккумулирующего энергию устройства.

(3) «Важные» приемники после отказа:

(i) одного любого двигателя на самолетах с двумя двигателями и (ii) двух любых двигателей на самолетах с тремя или большим числом двигателей.

(4) «Важные» приемники, для которых данный раздел Норм требует запасного источника энергии после любого отказа или неисправности в любой одной системе энергоснабжения, системе распределения или другом приемнике.

(f) При установлении соответствия требованиям пункта (е) (2) и (3) настоящего параграфа допускается контролируемое отключение приемников, при котором обеспечивается безопасность на разрешенных режимах полета. Если функционирование приемника не требуется для обеспечения управляемого полета, он может не рассматриваться для случая двух неработающих двигателей на самолетах с тремя или большим числом двигателей.

(g) При установлении соответствия требованиям пунктов (а) и (b) настоящего параграфа, касающимся конструкции и монтажа электросистемы и оборудования, должны рассматриваться критические условия окружающей среды. Для оборудования систем генерирования, распределения и приемников электроэнергии, требуемых или применяемых в соответствии с настоящим разделом Норм (за исключением того оборудования, на которое распространяются стандартные технические условия (TSO) или другие требования а соответствии с 25.1301 (А), предусматривающие испытания на воздействие окружающей среды), способность непрерывно работать в ожидаемых окружающих условиях может, быть продемонстрирована посредством испытании на воздействие окружающих условий, анализом конструкции или ссылкой на сравнимый имеющийся опыт эксплуатации оборудования на другом самолете.

(А) По своему назначению приемники электрической энергии подразделяются на три категории:

Приемники первой категории, работа которых необходима для обеспечения безопасного завершения полета и посадки. При отказе основных источников электроэнергии электропитание этих приемников должно обеспечиваться от аварийных источников.

Приемники второй категории, работа которых необходима для безопасного продолжения запланированного полета и посадки по заданию на полет.

Приемники третьей категории, прекращение электропитания которых не влияет на обеспечение выполнения безопасного полета от взлета до посадки.

Приемники электроэнергии первой и второй категорий являются "важными" приемниками.

ПРИБОРЫ: УСТАНОВКА

25.1321. Расположение и видимость приборов

(а) Все пилотажно-навигационные приборы и приборы контроля работы силовой установки. предназначенные для каждого пилота, должны быть отчетливо видимы им с его рабочего места с минимальным практическим отклонением от нормального положения и от линии визирования, когда пилот смотрит вперед вдоль траектории полета. г

(b) Пилотажные приборы, указанные в параграфе 25.1303, должны быть сгруппированы на приборной доске и расположены в центре, насколько это практически возможно, в вертикальной плоскости в зоне переднего обзора пилота. Кроме того:

(1) верхнее центральное положение должен занимать прибор, который наиболее эффективно показывает пространственное положение самолета;

. (2) слева, в непосредственной близости от центрального верхнего прибора, должен располагаться прибор, который наиболее эффективно показывает воздушную скорость:

(3) справа, в непосредственной близости от центрального верхнего прибора, должен располагаться прибор, указывающий вертикальную скорость подъема или спуска.

Прибор, который наиболее эффективно показывает высоту, должен располагаться под указателем вертикальной скорости.

Для удовлетворения требования заказчика (эксплуатанта) допускается изменение взаимного расположения приборов, указанных в 25.1321 (b) (3);

(4) положение непосредственно под центральным прибором должен занимать прибор, наиболее эффективно показывающий направление полета.

(c) Все необходимые приборы контроля работы силовой установки должны быть достаточно тесно сгруппированы на приборной доске. Кроме того:

(1) одинаковые приборы контроля работы силовой установки, относящиеся к двигателям, должны располагаться таким образом, чтобы не было путаницы в том, какой._ прибор контролирует работу данного двигателя;

(2) приборы контроля работы силовой установки, необходимые для безопасной эксплуатации самолета, должны -быть отчетливо видимы соответствующими членами экипажа.

(d) Вибрационные характеристики приборной доски должны быть такими, чтобы не ухудшать серьезным образом точность показаний приборов или не повреждать их.

Часть 25

(е) Если имеется визуальный индикатор неисправности прибора, он должен быть эффективным при всех возможных условиях освещенности кабины экипажа.

25.1322. Лампы аварийной и предупредительной сигнализации и уведомляющие лампы

Если в кабине экипажа установлены лампы аварийной и предупреждающей сигнализации или уведомляющие лампы, они должны иметь цвет, указанный ниже. если администрация не утвердит другого цвета:

(a) красный—для ламп аварийной сигнализации (лампы, сигнализирующие об опасности, которая может потребовать немедленных действии);

(b) желтый—для ламп предупредительной сигнализации (лампы, сигнализирующие о том, что через некоторое время, возможно, потребуются действия);

(c) зеленый—для ламп исправной работы и

(d) любой другой цвет, в том числе белый,—для ламп, не предусмотренных в пунктах (а) — (с) настоящего параграфа, при условии, что цвет будет значительно отличаться от цветов, предписанных н пунктах (а) — (с) настоящего параграфа, во избежание возможной путаницы.

25.1323. Система индикации воздушной скорости

Каждая система индикации воздушной скорости должна удовлетворять следующим требованиям:

(a) Каждый прибор, показывающий воздушную скорость, должен быть утвержденного типа и должен быть тарирован для отображения истинной воздушной скорости полета (на уровне моря при стандартной атмосфере) с минимально возможной инструментальной ошибкой при воздействии соответствующего полного и статического давления.

(b) Каждая система должна быть тарирована для определения погрешности системы '(т. е. зависимости между приборной воздушной скоростью и земной индикаторной скоростью) в полете и во время разбега самолета при взлете. Тарирование скорости разбега должно определяться:

(1) в диапазоне скоростей от 0,8 минимального значения V до максимального значения V2; с учетом утвержденного для самолета диапазона высот и весов;

(2) при соответствии положения закрылков и мощности, развиваемой двигателями, значениям, установленным при определении траектории взлета в соответствии с требованиями 25.111, предусматривающими отказ критического двигателя при минимальной величине скорости Vi.

(c) Погрешность в измерении воздушной скорости системой, за исключением инструментальной ошибки индикатора воздушной скорости, не должна превышать 3% или 9 км/ч в зависимости от того, какая величина больше) по всему диапазону скоростей:

(1) от до , при убранных закрылках н

(2) от 1,3 до  при закрылках, находящихся в посадочном положении.

(d) Каждая система должна быть устроена таким образом, чтобы исключалась возможность отказа или грубой ошибки вследствие попадания влаги, грязи или других веществ.

(e) Каждая система должна быть снабжена обогреваемым приемником воздушного давления или эквивалентными средствами, предотвращающими неправильное функционирование в результате обледенения.

(f) В тех случаях, когда требуются дублированные указатели скорости, соответствующие им приемники воздушного давления должны размещаться на достаточном расстоянии друг от друга, для того чтобы избежать повреждения обоих приемников при столкновении с птицей.

25.1325. Системы статического давления

(а) Каждый прибор, снабженный штуцером статического давления, должен быть соединен с наружной атмосферой с помощью соответствующей системы трубопроводов.

(b) Каждый приемник статического давления должен быть сконструирован и расположен так, чтобы на работу системы статического давления как можно меньшее влияние оказывали изменения воздушного потока или влага и другие инородные вещества, а также чтобы не изменялось соотношение между давлением воздуха в системе статического давления и действительным статическим давлением окружающей атмосферы в условиях максимального постоянного или повторно-кратковременного обледенения самолета, указанных в Приложении С настоящих Норм.

(c) Конструкция и установка системы статического давления должны быть таковы, чтобы:

(1) обеспечивалось полное удаление влаги; не допускались истирание трубопроводов и чрезмерная деформация или пережатие в местах изгибов; чтобы применяемые материалы были прочными (в соответствии со своим назначением) и были защищены от коррозии, и

(2) обеспечивалась герметичность системы, за исключением выводов в атмосферу. В процессе контрольных испытаний должна быть доказана целостность системы статического давления следующим образом:

(i) на негерметизированном самолете создастся вакуум в системе статического давления до достижения перепада давления, равного приблизительно 25 мм рт. ст., или до показания на высотомере высоты на 305 м больше, чем высота места, где находится самолет во время проведения испытаний. Без дополнительной откачки в течение одной минуты потеря указанной высоты по показанию высотомера не должна превышать 30,5 м;

(ii) на герметизированном самолете создастся вакуум в системе статического давления, пока перепад давления не станет эквивалентным максимальному перепаду давления в кабине самолета, для которого выдается свидетельство о летной годности. Без дополнительной откачки в течение одной минуты уменьшение высоты на указателе не должно превышать 2% эквивалентной высоты максимального перепада давления в кабине или не должно превышать 30,5 м, в зависимости от того, какое показание окажется большим.

(d) Каждый барометрический высотомер должен быть утвержденного типа и должен быть тарирован для показания барометрической высоты в условиях стандартной атмосферы с практически минимальной инструментальной ошибкой при подаче соответствующего статического давления.

(e) Конструкция ii установка статической системы должны быть таковы, чтобы ошибка в барометрической высоте по прибору на уровне моря и в условиях стандартной атмосферы, за исключением инструментальной ошибки, не приводила к погрешности, превышающей ± 9 м на каждые 185 км/ч скорости при соответствующей конфигурации самолета в диапазоне скоростей от 1,3Vso (закрылки выпущены) до 1,8Vs1, (закрылки убраны). Однако нет необходимости в том, чтобы погрешность была менее ± 9 м.

(f) Если система высотомера снабжена устройством, обеспечивающим коррекцию показаний высотомера, то конструкция и установка- этого устройства должны быть таковы, чтобы в случае отказа его можно было отключить (при условии, если нет другой вспомогательной системы высотомера). Каждое корректирующее устройство должно быть снабжено средством, указывающим членам экипажа на возникновение возможных отказов, в том числе отказа питания. Это средство должно быть эффективным в любых возможных условиях освещения кабины экипажа.

(g) За исключением случая, указанного в пункте (h) настоящего параграфа, в системе статического давления с основным и запасным источниками статического давления должны быть предусмотрены средства включения того или другого источника так, чтобы:

(1) при включении одного источника другой отключался и

(2) оба источника не могли быть отключены одновременно. (h) На негерметизированные самолеты пункт (g) (1) настоящего параграфа не распространяется, если можно показать, что тарироваиие системы статического давления при включении одного из источников статического давления не нарушается из-за другого источника статического давления, включенного или отключенного.

25.1326. Системы индикации обогрева приемника воздушных давлений

Если на самолете устанавливается система обогрева приемника воздушных давлений, то должна быть предусмотрена система индикации, показывающая .летному экипажу, когда эта система обогрева lie работает. Такая система индикации должна удовлетворять следующим требованиям:

(a) Предусмотренная индикация должна иметь световой сигнал желтого цвета, отчетливо видимый члену летного экипажа.

(b) Предусмотренная индикация должна иметь такую конструкцию, чтобы сигнализировать летному экипажу о наличии любого из следующих условий:

(1) система обогрева приемника воздушных давлений отключена;

(2) система обогрева приемника воздушных давлений включена, но один из элементов системы обогрева не действует.

25.1327. Указатель магнитного курса

(a) Каждый магнитный компас должен устанавливаться таким образом, чтобы на точность его показаний не оказывали влияния вибрация самолета или магнитные поля.

(b) После устранения девиации магнитного компаса остаточная девиация в горизонтальном полете не должна превышать 10° на любом курсе.

25.1329. Система автопилота

(a) Конструкция системы автопилота должна быть утвержденного типа и должна позволять пилотам быстро и надежно отключать автопилот, чтобы он нс влиял на систему управления самолетом.

(b) При отсутствии автоматической синхронизации автопилота в системе управления самолетом должно быть предусмотрено средство, которое четко показывало бы пилоту согласование рулевой машинки автопилота с приводимой ею в действие системой управления.

(c) Органы ручного управления системой автопилота должны быть легкодоступны пилотам.

(d) Органы быстрого (аварийного) отключения автопилота должны устанавливаться на обоих штурвалах управления на стороне, противоположной рычагам управления двигателями.

(e) Органы управления, воздействующие на пространственное положение самолета, должны перемещаться в той же плоскости и в том же направлении, как указано в параграфах 25.777 (b) и 25.779 (а). Направление движения должно быть отчетливо показано на каждом органе управления или рядом с ним.

(f) Система автопилота должна быть спроектирована и отрегулирована таким образом, чтобы в доступных пилоту пределах диапазона работы системы она не могла бы создать опасных нагрузок, воздействующих на самолет, или привести к опасным отклонениям траектории полета при любых условиях полета, соответствующих использованию автопилота как в процессе нормальной эксплуатации, так и в случае неисправности; при этом предполагается, что корректирующее воздействие (парирующее действие) начинается в пределах приемлемого периода времени.

(g) В тех случаях, когда в автопилоте объединяются сигналы, поступающие от вспомогательных органов управления, или когда автопилот вырабатывает сигналы для функционирования другого оборудования, должны предусматриваться надежные средства блокировки и определения последовательности включения с целью предотвращения неправильной работы. Должна быть предусмотрена защита от неблагоприятного воздействия взаимодействующих компонентов, возникающего при неисправной работе.

(h) Если систему автопилота можно состыковать с бортовым навигационным оборудованием, должны быть предусмотрены средства индикации летному экипажу текущего режима работы. Положение переключателя задатчика режимов не может быть принято в качестве средства индикации.

25.1331. Приборы, использующие питание

(a) Каждый прибор, указанный в 25.1303 (b) и использующий питание, должен	удовлетворять следующим требованиям:

(1) каждый прибор должен иметь визуальное средство индикации, встроенное в прибор и показывающее, когда питание, необходимое для поддержания надлежащих технических характеристик прибора, не подается к нему. Питание должно замеряться на входе в прибор или вблизи входа. Для электрических приборов питание считается нормальным, когда напряжение находится в установленных пределах;

(2) при отказе одного источника питания каждый прибор должен получать питание от другого источника. Это может обеспечиваться автоматическими или ручными средствами;

(3) если прибор, показывающий навигационные параметры, получает информацию от источников, находящихся вне этого прибора, и если потеря этой информации может привести к ненадежному отражению данных, то в приборе должно быть визуальное средство, срабатывающее при потере информации и предупреждающее экипаж о том, что не следует полагаться на представленные данные.

(b) Слово «прибор», применяемое здесь, включает в себя те устройства, которые физически содержатся в одном блоке, а также такие устройства, которые состоят из одного или более физически раздельных блоков или компонентов, соединенных между собой (например, дистанционный гироскопический указатель курса, который включает в себя магнитный чувствительный элемент, гидроагрегат, усилитель и указатель, соединенные вместе).

25.1333. Приборные системы

Для систем, которые обеспечивают работу требуемых согласно параграфу 25.1303 (b) приборов, установленных на рабочем месте каждого пилота:

(a) Должны быть предусмотрены средства подсоединения требуемых приборов, находящихся на пульте первого пилота, к рабочим системам, не зависимым от рабочих систем пультов других членов экипажа или другого оборудования.

(b) Оборудование, системы и установки должны быть спроектированы таким образом, чтобы один источник индикации информации, существенно важной для безопасности полета и обеспечиваемой приборами, в том ч'исле о пространственном положении, курсе, скорости и высоте, оставался в распоряжении пилотов без дополнительных действий членов экипажа после любого единичного отказа или сочетания отказов, в отношении которых нет доказательства их практической невероятности.

(c) Дополнительные приборы, системы или оборудование нельзя подключать к рабочим системам требуемых приборов, если не приняты меры, обеспечивающие длительное нормальное функционирование требуемых приборов в случае любого неправильного срабатывания дополнительных приборов, систем или оборудования, в отношении которых нет доказательств их практической невероятности.

25.1335. Системы командного пилотажного прибора

Если на самолете установлена система командного пилотажного прибора, то должны быть предусмотрены средства, показывающие летному экипажу текущий режим работы. Положение селекторного переключателя не может быть принято в качестве средства индикации.

25.1337. Приборы контроля работы силовой установки

(а) Приборы и трубопроводы приборов.

(1) Все трубопроводы приборов силовой установки и вспомогательной силовой установки должны удовлетворять требованиям, указанным в параграфах 25.993 и 25.1183.

(2) Все трубопроводы, несущие воспламеняющиеся жидкости под давлением, должны:

(i) иметь ограничительные жиклеры или другие предохранительные устройства, расположенные у источников давления и служащие для предотвращения выброса большого количества жидкости в случае повреждения трубопроводов, и

(ii) быть расположены и установлены таким образом, чтобы выброс жидкости не создавал опасной ситуации.

(3) Все приборы силовой установки и вспомогательной силовой установки, работающие на воспламеняющихся жидкостях, должны быть расположены и установлены таким образом, чтобы выброс жидкости не создавал опасной ситуации.

(b) Индикатор количества топлива (топливомер). Должны предусматриваться средства. показывающие экипажу самолета количество располагаемого топлива в каждом баке но время полета (в литрах и.-ni других эквивалентных единицах). Кроме того:

(1) каждый индикатор количества топливо должен быть откалиброван таким образом, чтобы он показывал нуль в горизонтальном полете, когда количество топлива, остающегося в баке, равно невырабатываемому остатку, определяемому согласно параграфу 25.959;

(2) баки с заборчиками топлива и воздушными пространствами, соединенными между собой. должны рассматриваться как один бак и не нуждаются в отдельных индикаторах;

(3) каждый выступающий визуальный уровнемер, используемый как индикатор количества топлива, должен быть защищен от повреждения.

(c) Система измерения расхода топлива. Когда на самолете устанавливается система измерения расхода топлива, каждый датчик должен включать в себя средства для перепуска топлива d случае неисправности, приводящей к резкому ограничению расхода топлива.

(d) Индикатор количества масла. Для отсчета количества масла в каждом баке должны предусматриваться масломерная линейка или другое эквивалентное, ей средство. Если на самолете устанавливается маслоперекачивающая система или система резервного маслопитания, должны предусматриваться средства, которые показывали бы членам экипажа во время полета количество масла, находящегося в каждом баке.

(e) Индикатор положения лопастей воздушных винтов турбовинтовых двигателей. Индикаторы, требуемые для указания положения лопастей воздушных винтов турбовинтовых двигателей, должны обеспечивать начало индикации до того, как лопасть воздушного винта повернется более чем на 8° ниже упора полетного малого шага. Датчик индикации должен быть непосредственно связан с положением лопасти.

(f) Индикатор давления топлива. Должны быть предусмотрены устройства для измерения давления топлива в каждой системе, питающей поршневые двигатели, в точке, расположенной за топливным насосом, кроме насосов непосредственного впрыска топлива. Кроме того:

(1) если необходимо поддержать надлежащее давление подачи топлива, следует предусмотреть соединительный трубопровод для передачи статического давления воздуха на входе в карбюратор к соответствующему штуцеру разгрузочного клапана топливного насоса;

(2) в том случае, если соединительный трубопровод согласно пункту (Q (1) настоящего параграфа требуется, уравнительные трубопроводы прибора должны быть независимо связаны с карбюратором для передачи давления на его входе, с тем чтобы избежать неверных отсчетов давления топлива.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

25.1351. Общие положения

(а) Мощность электрической системы. Требуемая мощность системы генерирования, количество и типы источников электроэнергии должны:

(1) определяться исходя из анализа электрических нагрузок и

(2) соответствовать требованиям параграфа 25.1309.

(b) Система генерирования. Система генерирования включает в себя источники электроэнергии основные силовые шины, передающие провода и кабели, а также связанные с ними устройства управления, регулирования и защиты. Система генерирования должна быть спроектирована таким образом, чтобы:

(1) источники электроэнергии надлежащим образом работали как независимо от других источников, так и в комбинации с ними.

Раздельная (автономная) работа канала каждой первичной системы электроснабжения и связанного с ним. канала вторичной системы не должна зависеть от работы других источников или каналов систем электроснабжения:

(2) отказ или неисправность любого источника электроэнергии не могли создавать угрозу или ухудшение способности остальных источников питать «важные» приемники (первой и второй категорий);

(3) напряжение и частота (в системах переменного тока) на выводах всех приемников могли поддерживаться в установленных для данного приемника расчетных пределах при любых возможных условиях эксплуатации;

(4) переходные процессы в системе, обусловленные переключениями, отключением неисправностей или другими причинами, не приводили к отключению "важных" приемников (первой и второй категорий) и не вызывали появления дыма или опасности пожара;

(5) предусматривались средства, доступные соответствующим членам экипажа в полете для индивидуального и группового отключения любого источника электроэнергии от системы;

(6) были предусмотрены средства, показывающие соответствующим членам экипажа параметры системы генерирования, важные для безопасной работы системы, такие, как напряжение и сила тока каждого генератора.

(c) Внешнее электропитание. Если предусмотрено подключение к самолету внешних источников электроэнергии и если эти внешние источники могут быть подключены к оборудованию, отличному от оборудования, используемого для запуска двигателей, должны быть предусмотрены также средства, гарантирующие невозможность питания системы электроснабжения самолета от внешних источников с обратной полярностью или с обратным порядком чередования фаз.

Должны быть предусмотрены также средства, гарантирующие невозможность питания системы электроснабжения при перепутывании фазы и нейтрали, обрыве фидера наземного источника, недопустимом отклонении частоты или перенапряжении.

(а) Полет при отсутствии нормального электропитания. Должны выполняться следующие требования:

(1) Для питания приемников электроэнергии, необходимых для завершения полета и выполнения безопасной посадки, должны устанавливаться аварийные (альтернативные) источники электропитания, не зависимые от нормальной системы генерирования и обеспечивающие в течение требуемого времени электропитание этих приемников.

(2) В число приемников электроэнергии, на которые должно подаваться электропитание от аварийных источников, должны входить;

(i) приемники электроэнергии, функционирование которых немедленно необходимо для обеспечения безопасности и которые должны продолжать работать бел вмешательства экипажа после отказа нормальной системы генерирования;

{ii) приемники электроэнергии, необходимые для продолжения управляемого полета,  и

(iii) -приемники электроэнергии, требуемые для снижения, захода на посадку и посадки.

(3) Должно быть показано, что:

(i) отказы, которые могут приводить к потере нормального электропитания и переходу на аварийное (альтернативное) электропитание, должны быть событиями крайне маловероятными;

(ii) отказы, которые могут приводить к потере нормального и аварийного (альтернативного) электропитания, в том числе к. загоранию распределительных устройств, пультов управления или жгутов проводов, должны быть событиями практически невероятными.

(A) После совершения аварийной посадки (приводнения) система электроснабжения должна обеспечивать электроэнергией те приемники электроэнергии, которые должны работать после посадки (приводнения), если они не имеют собственных автономных источников питания.

(B) Если о режиме напуска вспомогательной силовой установки (ВСУ) в полете качество электроэнергии выходит за пределы, установленные для аварийной работы, то в период запуска ВСУ должно быть обеспечено, электропитание системы запуска ВСУ и приемников электроэнергии первой категории от раздельно работающих источников электроэнергии.

25.1353. Электрическое оборудование и его установка

(a) Электрическое оборудование, органы управления и бортовая сеть должны устанавливаться таким образом, чтобы работа любого отдельно взятого блока или системы бликов не оказывала неблагоприятного влияния на одновременно работающие "любые другие электрические блоки или системы, важные для безопасной эксплуатации самолета.

Возникновение отказов или неисправностей а каких-либо приемниках электроэнергии не должно приводить к прекращению электропитания других приемников первой и второй категорий.

(b) Провода и кабели должны группироваться, прокладываться и располагаться на определенном расстоянии друг от друга таким образом, чтобы повреждение важных цепей было бы сведено к минимуму в случае отказов в нагруженных силовых проводах.

Провода и кабели должны быть сконструированы и установлены следующим образом:

(1) Применяемые электрические провода или кабели должны быть совместимыми с аппаратами защиты сети, указанными в 25.1357, таким образом, чтобы при коротких замыканиях не возникала опасность пожара или появления дыма.

(2) Электрические провода, кабели, соединители и соединительные болты должны иметь нестирающуюся маркировку.

(3) Электрические провода или кабели должны быть смонтированы таким образом, чтобы риск механических повреждений и/или повреждений, вызванных жидкостями, парами или источниками тепла, был минимальным.

(c) Аккумуляторные батареи должны иметь такую конструкцию и должны устанавливаться таким образом, чтобы обеспечивалось требуемое качество электропитания приемников первой категории при аварийной работе системы электроснабжения и выполнялись следующие требования:

(1) В течение любого вероятного режима заряда или разряда батареи в ее аккумуляторах должны поддерживаться безопасные температура и давление. При подзарядке аккумуляторной батареи (после предшествующего полного разряда) не должно происходить неуправляемого повышения температуры в аккумуляторах батареи в следующих условиях:

(i) при максимальном значении регулируемого напряжения или мощности;

(ii) в полете наибольшей продолжительности и

(iii) при наиболее неблагоприятных условиях охлаждения, которые могут встретиться в эксплуатации.

(2) Соответствие требованиям пункта (с) (1) должно быть доказано путем испытаний, если опыт эксплуатации аналогичных батарей и при аналогичной их установке не показал, что поддержание безопасных температур и давлении в аккумуляторах не представляет трудностей.

(3) В самолете не должны скапливаться в опасных количествах взрывоопасные unit ядовитые газы, выделяемые аккумуляторной батареей в процессе нормальной работы или в результате любой возможной неисправности в системе заряда или в установке батареи.

(4) Вызывающие коррозию жидкости или газы, которые могут выделяться из аккумуляторной батареи, не должны повреждать окружающие конструкции самолета или рядом расположенное сажное оборудование.

(5) Каждая никель-кадмиевая аккумуляторная батарея, предназначенная для запуска двигателя или вспомогательной силовой установки, должна иметь средства, предотвращающие любое опасное воздействие на конструкцию или важные системы, которое может быть вызвано максимальным тепловыделением при коротком замыкании аккумуляторной батареи или ее отдельных аккумуляторов.

(6) Установки никель-кадмиевых аккумуляторных батарей, которые не снабжены зарядными устройствами ограниченной мощности, должны иметь:

(i) систему для автоматического управления скоростью заряда аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить перегрев аккумуляторной батареи, или

(ii) систему определения температуры аккумуляторной батареи и сигнализации превышения температуры со средством отключения аккумуляторной батареи от источника заряда в случае превышения температуры, или

(iii) систему определения и сигнализации отказа аккумуляторной батареи со средством отключения аккумуляторной батареи от источника заряда в случае отказа аккумуляторной батареи.

(А) Все электрооборудование, требующееся во время работы управления или регулировки, должно быть выполнено и/или смонтировано так, чтобы исключалась опасность поражения электрическим током.

25.1335. Система распределения

(a) Система распределения включает в себя распределительные шины, связанные с ними питающие провода, а также управляющие и защитные устройства.

(b) [Зарезервирован].

(c) Если в соответствии с требованиями настоящего раздела для питания отдельных видов оборудования или систем требуется наличие двух независимых источников электроэнергии, то в случае отказа одного из источников для такого вида оборудования или систем другой источник электроэнергии (и связанный с ним фидер) должен включаться автоматически или вручную для обеспечения работы данного оборудования или системы.

25.1357. Защита электрических цепей

(a) Для сведения к минимуму неблагоприятных последствий для системы электроснабжения и опасности для самолета в случае повреждений электропроводки или серьезных неисправностей электросистемы или связанного с ней оборудования должна применяться аппаратура защиты сети.

Все провода системы распределения, соединенные с шинами распределительных устройств, должны быть защищены автоматами защиты или плавкими предохранителями от коротких замыканий и от недопустимых перегрузок, если они могут иметь место в этих проводах. Допускается не устанавливать аппараты защиты в проводах длиной до одного метра внутри распределительных устройств при условии, что они не проходят через контакты коммутационных аппаратов, электрических соединителей или другие монтажные элементы.

(b) Защитные и управляющие устройства в системе генерирования должны обесточивать и отключать неисправные источники электроэнергии и оборудование, служащее для передачи энергии, от связанных с ними шин со скоростью, обеспечивающей защиту от опасного перенапряжения и других неисправностей.

(c) Все устройства защиты сети с повторным включением должны быть сконструированы таким образом, чтобы при возникновении перегрузки или неисправности цепи они разрывали цепь независимо от положения органа управления.

(d) Если повторное включение автомата защиты сети или замена плавкого предохранителя являются важными для безопасности полета, то этот автомат защиты сети или предохранитель должны располагаться и обозначаться таким образом, чтобы он мог быть легко повторно включен или заменен в полете.

(e) Все цепи питания важных приемников (первой и второй категорий) должны иметь индивидуальную защиту. Однако индивидуальная защита каждой цепи в системе таких приемников не требуется, если приемники являются функционально зависимыми элементами системы (например, цепи каждого огня из бортовых аэронавигационных огней— БАНО).

Функционально зависимыми элементами считаются такие элементы, отказ одного из которых приводит к прекращению (нарушению) функционирования всей их системы.

(f) В случае применения плавких предохранителей для использования в полете на борту самолета должны находиться запасные плавкие предохранители в количестве, составляющем по меньшей мере 50% от общего числа плавких предохранителей каждой номинальной величины, требующихся для полной защиты цепи.

25.1363. Испытания электрической системы

(a) Лабораторные испытания электрической системы проводятся в следующих условиях:

(1) испытания должны проводиться на макете системы электроснабжения, имеющем то же генерирующее оборудование, что и самолет, при безотказной работе оборудования и при имитации отказов;

(2) оборудование стенда должно имитировать электрические характеристики распределительной сети и нагрузки, создаваемые приемниками электроэнергии, до такой степени, которая необходима для получения достоверных результатов испытаний;

(3) лабораторные приводы генераторов должны имитировать реальные самолетные приводы в части, касающейся их реакции на нагрузку генератора и в том числе на нагрузку, вызванную отказами.

(b) В тех случаях, когда невозможно достаточно точно воспроизвести условия полета в лабораторных или наземных испытаниях на самолете, должны проводиться летные испытания.

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

25.1381. Освещение приборов

(a) Приборное освещение должно:

(1) обеспечивать освещение, достаточное для того, чтобы все приборы, переключатели и другие устройства, необходимые для безопасной эксплуатации, были легкочитаемыми, если нет достаточного освещения от другого источника, и

(2) быть установлено таким образом, чтобы:

(i) прямые лучи света не попадали в глаза пилота, (ii) пилот не видел нежелательных бликов освещения.

(b) Должны быть предусмотрены средства регулирования яркости освещения, если не показано, что нерегулируемое приборное освещение удовлетворяет всем ожидаемым полетным условиям.

25.1383. Посадочные фары

(a) Каждая посадочная фара должна быть утвержденного типа и установлена таким образом, чтобы:

(1) пилоту не попадали в глаза нежелательные блики;

(2) пилот не испытывал неблагоприятного воздействия световых ореолов;

(3) обеспечивалось достаточное освещение для ночной посадки.

(b) Каждая фара должна иметь отдельный выключатель, за исключением случая, когда один выключатель используется для нескольких фар, установленных в одном месте.

(с) Должны быть предусмотрены средства индикации пилоту о выпущенном положении посадочных фар.

(А) Количество посадочных (посадочно-рулежных) фар должно быть не менее двух. Количество рулежных фар не регламентируется.

25.1385. Установка системы аэронавигационных огнем

(a) Общие положения. Каждый элемент системы аэронавигационных огней должен соответствовать установленным требованиям настоящего параграфа, а каждая система в целом должна отвечать требованиям параграфов 25.1387—25.1397.

(b) Передние аэронавигационные огни. Передние аэронавигационные огни должны состоять из красного и зеленого огня и размещаться в поперечной плоскости как можно дальше друг от друга и в передней части самолета так. чтобы, в случае, когда самолет находится в нормальном полетном положении, красный огонь был с левой стороны, а зеленый—с правой стороны самолета. Каждый огонь должен быть утвержденного типа.

(c) Задний аэронавигационный огонь. Задний аэронавигационный огонь должен быть белого цвета и устанавливаться как можно дальше на хвосте или на каждой законцовке крыла и быть утвержденного типа.

(d) Обтекатели огней и цветные фильтры. Применяемые для огней обтекатели и цветные фильтры должны быть по меньшей мере огнестойкими и не изменять цвет или форму или заметно уменьшать коэффициент пропускания света з процессе нормальной эксплуатации.

25.1387. Двугранные углы системы аэронавигационных огней

(a) Кроме случая, предусмотренного в пункте |е) настоящего параграфа, все передние и задние аэронавигационные огни после их установки на самолет должны излучать непрерывный свет в пределах двугранных углов, указанных в настоящем параграфе.

(b) Двугранный угол «L» (левый) образуется двумя пересекающимися вертикальными плоскостями, одна из которых параллельна продольной оси самолета, а другая составляет угол в 110° влево от первой, если смотреть вперед вдоль продольной оси самолета.

(c) Двугранный угол «R» (правый) образуется двумя пересекающимися вертикальными плоскостями, одна из которых параллельна продольной оси самолета, а другая составляет угол в 110° вправо от первой, если смотреть вперед вдоль продольной оси самолета.

(d) Двугранный угол «А» (задний) образуется двумя пересекающимися вертикальными плоскостями, составляющими соответственно углы 70° справа и слева от вертикальной плоскости, проходящей через продольную ось, если смотреть назад вдоль продольной оси самолета.

(e) Если задний аэронавигационный огонь, установленный по возможности в самой задней точке самолета согласно 25.1385 (с), не может излучать непрерывный свет в пределах двугранного угла «А» (определение которого дается в пункте (d) настоящего параграфа), то общий угол затенения или углы затенения не должны превышать 0,04 стерадиана в пределах этого двугранного угла, если этот угол сходится в пределах конуса, вершина которого проходит через хвостовой аэронавигационные огонь, а направляющие образуют угол 30° с вертикальной линией, проходящей через задний аэронавигационный огонь.

25.1389. Распределение и сила света аэронавигационных огней

(a) Общие положения. Сила света, указанная в настоящем параграфе, должна обеспечиваться новым оборудованием с установленными на огни обетекателями и цветными фильтрами. Сила света огней должна определяться в установившемся режиме работы источника света при средней световой отдаче источника света, соответствующей нормальному рабочему напряжению бортсети самолета. Распределение и сила света аэронавигационных огней должны соответствовать пункту (b) настоящего параграфа.

(b) Передние и задний аэронавигационные огни. Распределение и сила света передних и заднего аэронавигационных огней должны быть выражены в виде значений минимальной силы света в горизонтальной плоскости, минимальной силы света о любой вертикальной плоскости и максимальной силы света в зонах перекрытия в пределах двугранных углов «L», «R» и «Л», при этом должно обеспечиваться соответствие следующим требованиям:

(1) Сила света в горизонтальной плоскости- Сила света в горизонтальной плоскости (плоскость, включающая в себя продольную ось самолета и перпендикулярная плоскости Симметрии самолета) должна быть равна (или может превышать) значениям сил света, приведенным в параграфе 25.1391.

(2) Сила света r любой вертикальной плоскости. Сила света в любой вертикальной плоскости (вертикальная плоскость—плоскость, перпендикулярная к горизонтальной) должна быть равна (или превышать) значениям, приведенным в параграфе .25.1393. где I— минимальная сила света, указанная в параграфе 25.1391, для соответствующих углов в горизонтальной плоскости.

(3) Сила света в зонах перекрытия смежных сигналов. Сила света в любых зонах перекрытия смежных световых сигналов не должна превышать значений, приведенных в параграфе 25.1395, за исключением случая, когда более высокая сила света в зонах перекрытия может использоваться при силе света основного светового пучка, значительно большей, чем минимальное значение, приведенное в параграфах 25.1391 и 25.1393, .если сила света в зоне перекрытия по отношению к силе света основного светового пучка такова, что она не оказывает неблагоприятного влияния на различимость светового сигнала.

Если максимальная сила света передних аэронавигационных огней превосходит 100 кд, тогда максимальная сила света в зоне перекрытия может превышать значения, указанные в параграфе 25.1395, если сила света огней в зоне перекрытия А не больше чем на 10% превосходит максимальные силы света аэронавигационных огней, а в зоне перекрытия В — не больше чем на 2,5% максимальной силы света аэронавигационных огней.

25.1391. Минимальные значения силы света передних и заднего аэронавигационных огней в горизонтальной плоскости

Сила света каждого аэронавигационного огня должна быть равна (или превышать) значениям, приведенным ниже:

| Двугранный угол {•включающий в себя огонь) | Угол вправо н влево от продольной оси, измеряемый вперед, град | Сила овета, КД |
| --- | --- | --- |
| «L» и «R» (передние красный и зеленый) "А" (задник белый) | От 0 до 10 От 10 до 20 От 20 до 110 От 110 до 180 | 40 30 5 20 |

25.1393. Минимальные значения силы света передних и заднего аэронавигационных огней в любой вертикальной плоскости

Сила света каждого аэронавигационного огня должна быть равна (или превосходить) значениям, приведенным в данной таблице:

| Угол над или под горизонтальной плоскостью. град | Сила света |
| --- | --- |
| 0 От 0 до 5 От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 От 20 до 30 От 30 до 40 От 40 до 90 | 1,00 I 0.90 I 0,80 I 0.70 I 0.50 I 0.30 I 0.10 I 0.05 I |

25.1395. Максимальная сила света передних и заднего аэронавигационных огней в зонах перекрытия

Сила света аэронавигационных огней не должна превышать значении, приведенных в нижеследующем таблице, за исключением случая, указанного в параграфе 25.1389 (b) (3).

| Перекрваемые зоны | Максимальная яркость, яд |
| --- | --- |
|  | лона Л | зона В |
| Зеленый свет в двугранном угле «L» | 10 | 1 |
| Красный свет в двугранном угле «R» | 10 | 1 |
| Зеленый свет в двугранной угле «А» | 5 | 1 |
| Красный свет в двугранном угле «А» | 5 | 1 |
| Белый задвии свет в двугранн-шл угле «L» | 5 | 1 |
| Белый задний свет в двугранном угле «R» | 5 | 1 |

Примечания:

(а) Зона А включает в себя все направления в смежном двугранном угле, которые проходят через источник света и пересекают' общую граничную плоскость под углом более 10°, но менее 20°.

(b) Зона В включает в себя все направления в смежном двугранном угле, которые приходят через источник света и пересекают общую граничную плоскость под углом более 20°.

25.1397. Требования к цветности аэронавигационных огней

Цветность аэронавигационных огней должна соответствовать следующим координатам цветности, рекомендованным Международной комиссией по освещению:

(a) Авиационный красный огонь:

у — не более чем 0,335;

z — не более чем 0,002.

(b) Авиационный зеленый огонь:

х — не более чем 0.440 — 0,320 у;

х—не более чем у—0,170;

у— не менее чем 0,390— 0,170л.

(c) Авиационный белый огонь:

х не менее чем 0,300 и нe более чем 0,540;

у не менее меньшей из следующих величин: х—0,40 или уц—0,010; не меньше любого выражения;

у не более чем х + 0,020 или 0,636 — 0.400 х, где у—координата по оси у излучателя Планка для рассматриваемой величины х.

25.1399. Стояночный огонь

(a) Все стояночные (якорные) огни, требуемые для гидросамолетов или самолетов-амфибий, должны устанавливаться таким образом, чтобы они:

(1) обеспечивали дальность видимости белого огня не менее двух морских миль ночью в ясную погоду;

(2) создавали практически круговое свечение огня, когда самолет пришвартован или дрейфует на воде.

(b) Допускается использование наружных подвесных огней.

25.1401. Система огней для предупреждения столкновения

(а) Общие положения. На самолете устанавливается система огней для предотвращения столкновения.

(1) Система должна состоять из одного или более огней предупреждения столкновения установленного типа, которые должны располагаться таким образом, чтобы излучаемый ими свет не мешал обзору членам экипажа и не. уменьшал видимости аэронавигационных огней.

(2) Система должна соответствовать требованиям пунктов (b) — (f) настоящего параграфа.

(b) Зона действия. Система должна содержать достаточное количество огней, чтобы охватить наиболее жизненно важные зоны вокруг самолета с учетом его конфигурации и летных характеристик. Зона действия огней в каждом направлении должна составлять угол не менее ГУ выше и ниже горизонтальной плоскости самолета. Допускается затенение огней элементами конструкции самолета в телесном угле или углах не более 0,03 стерадиана в пределах телесного угла 0,15 стерадиана, центрованного вокруг продольной оси самолета и обращенного назад.

(c) Проблесковые характеристики. Количество источников света, ширина светового луча. скорость вращения п другие характеристики система должны обеспечивать эффективную частоту вспышек не менее 40 и не более 100 циклов в минуту. Эффективная частота вспышек—это частота, с которой система огней предотвращения столкновения наблюдается на расстоянии и относится к зоне действия каждого огня, в том числе к зонам перекрытия. возможным в системе огней, состоящей из более чем одного источника света;

частота проблесков может превышать 100, но не должна быть выше 180 циклов в минуту.

(d) Цвет. Каждый огонь предотвращения столкновения должен: быть авиационным красным или авиационным белым и соответствовать требованиям параграфа 25.1397.

(e) Сила света. Минимальная сила света во всех вертикальных плоскостях, измеренная с красным фильтром (если такой применяется) и выраженная в единицах «эффективной» силы света, должна соответствовать требованиям пункта (f) настоящего параграфа. Расчет эффективной силы света должен производиться в соответствии с выражением

где 	Ic—эффективная сила света, кд;

I(t)—мгновенное значение силы; взета и функции времени;

t2-t1—интервал времени между вспышками, с.

Обычно максимальное значение эффектной силы взлета достигается тогда, когда значения t2 и t1 выбраны таким образом, что эффективная сила взлета была равна мгновенной при t2 и t1.

(f) Минимальная сила света для огней предупреждения столкновения. Эффективная сила света каждого огня для предупреждения столкновения должна быть равна (или превышать) значениям, приведенным в таблице:

| Угол над или под горизонтальной плоскостью, град | Эффективная сила света, кд |
| --- | --- |
| 0-5 | 400 |
| 5—10 | 240 |
| 10—20 | 80 |
| 20—30 | 40 |
| 30-7 | 20 |

(А) Если используется пониженный режим работы, то значение эффективной силы света огней должно быть не менее 40 кд. В случае использования пониженного режима ра5о-ты огней предотвращения столкновений в полете должна быть обеспечена сигнализация этого режима.

2S.1403. Освещение для обнаружения обледенения на частях самолета

Если а ночных полетах используются средства освещения льда на частях самолета, то они не должны создавать бликов или отражений, которые могли би помешать членам экипажа выполнять свои обязанности.

СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

25.1411. Общие положения

(a) Требования по доступности.

(1) Требуемое спасательное оборудование, используемое экипажем в аварийной ситуации, должно быть легкодоступным.

(2) Если согласно настоящей главе требуется система оповещения пассажиров, то:

(i) на каждом требуемом аварийном выходе для пассажиров на уровне пола, рядом с которым имеется кресло бортпроводника, должен быть предусмотрен микрофон системы оповещения пассажиров, легкодоступный для сидящего бортпроводника, за исключением того, что

(ii) один микрофон может служить для более чем одного выхода, если близость этих выходов допускает непосредственное устное общение между сидящими бортпроводниками.

(b) Обеспечение размещения. Предусмотренные места для размещения требуемого спасательного оборудования должны:

(1) располагаться так, чтобы к оборудованию обеспечивался прямой доступ, а его размещение было очевидным;

(2) защищать спасательное оборудование от случайного повреждения.

(c) Средство для спуска из аварийного выхода. Средства для спуска людей на землю из аварийного выхода, требуемые в 25.810 (а), должны быть размещены на выходах, для которых они предназначены.

(d) Спасательные плоты.

(1) Места расположения спасательных плотов, предписанных в 25.1415, должны обеспечивать размещение плотов в количестве, достаточном для максимального количества людей, для которых запрашивается сертификация на обеспечение аварийной посадки на воду.

(2) Спасательные плоты должны быть размещены около выходов, через которые они могут быть спущены при аварийном приводнении.

(3) Спасательные плоты, которые вводятся в действие автоматически или дистанционно снаружи самолета, должны быть присоединены к самолету посредством привязного фала, предписанного в 25.1415.

(4) Места размещения каждого портативного спасательного плота должны обеспечивать быстрое отсоединение и снятие плота для его использования через другие, непредписанные выходы.

(e) Радиомаяк с большой дальностью действия. Места размещения радиомаяка дальнего действия, требуемого в 25.1415, должны быть около выходов, пригодных для использования при аварийном приводнении.

(f) Места размещения спасательных жилетов. Места размещения спасательных жилетов, требуемых в 25.1415. должны обеспечивать размещение по одному жилету на каждого человека в соответствии с запрашиваемой сертификацией на обеспечение аварийного приводнения. Каждый спасательный жилет должен быть в пределах легкой досягаемости для каждого сидящего человека.

(g) Места размещения страховочного каната. Если запрашивается сертификация на обеспечение аварийного приводнения согласно параграфу 25.сЮ1, то должны быть предусмотрены места для размещения страховочных канатов.

Эти места должны:

(1) обеспечивать закрепление одного страховочного каната с каждой стороны фюзеляжа w

(2) быть расположены так, чтобы обеспечивалась возможность неиспользования канатов людьми для удержания на крыле после приводнения.

25.1415. Оборудование, используемое, при. аварийной посадке на воду

(a) Оборудование для аварийного приводнения, используемое на самолетах, подлежащих сертификации на обеспечение аварийного приводнения согласно 25,801, и требуемое правилами эксплуатации, должно соответствовать требованиям настоящего параграфа.

(b) Каждый спасательный илот н каждый спасательный жилет должны быть одобрены. Кроме того:

(1) если не предусмотрено избыточное количество спасательных плотов достаточной вместимости, то плавучесть и вместимость плотов (за пределами номинальной вместимости) должны обеспечивать размещение всех людей с самолета в случае потери одного спасательного плота наибольшей номинальной вместимости;

(2) каждый плот должен иметь буксировочный/привязной фал, предназначенный для удержания плота около самолета, но отделяющий его при полном затоплении самолета.

(c) К каждому плоту должны быть присоединены одобренные средства выживания.

(d) Должен быть предусмотрен аварийный радиомаяк, удовлетворяющий соответствующим требованиям, для использования на одном из плотов.

(е) На самолетах, не сертифицируемых на обеспечение аварийного приводнения по 25.801 н не имеющих одобренных спасательных жилетов для каждого человека, должны быть предусмотрены одобренные вспомогательные плавсредства. Эти средства должны находиться в пределах легкой досягаемости для каждого сидящего человека и быть легкосъемными.

25.1419. Защита от обледенения

Если запрашивается сертификат самолета со средствами защиты от обледенения, то такой самолет должен безопасно эксплуатироваться в условиях максимального длительного и максимального кратковременного обледенения, указанных в Приложении С. Для установления возможности эксплуатации самолета в условиях, указанных в Приложении С, необходимо:

(a) выполнить анализ, показывающий, что защита от обледенения различных частей самолета, достаточна с учетом различных эксплуатационных конфигураций самолета;

(b) подтвердить анализ защиты от обледенения, выявить особенности обледенения и продемонстрировать эффективность системы защиты от обледенения и ее элементов в летных испытаниях самолета или его частей при различных эксплуатационных конфигурациях в контролируемых естественных условиях обледенения.

При необходимости также могут быть проведены один или несколько видов следующих испытаний:

(1) лабораторные испытания элементов или моделей элементов в "сухом" воздухе или в искусственных условиях обледенения, или при сочетании обоих условий;

(2) испытания моделей самолета или его отдельных частей с имитаторами льда в аэродинамической трубе;

(3) летные испытания противообледенительной системы в целом или ее отдельных элементов в «сухом» воздухе;

(4) летные испытания самолета или его частей в контролируемых искусственных условиях обледенения;

(5) летные испытания самолета с имитаторами льда:

(c) предусмотреть предупредительную сигнализацию в виде желтой лампы или эквивалентного средства для оповещения летного экипажа о том, что система удаления или предотвращения образования льда не функционирует нормально;

(d) принять, что для самолетов с газотурбинными двигателями положения настоящего параграфа по защите от обледенения применимы главным образом к планеру самолета. К силовым установкам могут быть предъявлены некоторые дополнительные требования раздела Е настоящих Норм;

(A) показать, что при попадании самолета в условия обледенения с неработающей противообледенительной системой планера будет обеспечена возможность завершения поле-га в соответствии с РЛЭ без возникновения аварийной ситуации;

(B) оборудовать самолет средствами сигнализации об обледенении:

(C) обеспечить для членов экипажа днем и ночью возможность прямого или косвенного контроля наличия льда на поверхностях и частях самолета, критических с точки зрения нарастания льда;

(D) если сертифицируется самолет, не предназначенный для полетов в условиях обледенения, то должен быть выполнен анализ его условий эксплуатации и оборудования, показывающий невозможность непреднамеренного попадания в зону обледенения.

Если не исключается непреднамеренное попадание самолета в обледенение, то необходимо показать возможность выхода из зоны обледенения (условия по Приложению С) и безопасного завершения полета. Для этого производятся:

(1) при необходимости один или несколько видов испытаний, указанных в пунктах (2). (4). (5) параграфа 25.1419 (b):

(2) летные испытания самолета в контролируемых естественных условиях обледенения:

(3) оборудование самолета средствами сигнализации об обледенении, если не показана возможность их отсутствия при обеспечении выхода из зоны обледенения.

25.1421. Мегафоны

Если предусмотрен мегафон, то должны быть средства, способные удержать его при воздействии расчетных инерционных сил, установленных в 25.561 (b) (3).

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

25.1423. Система оповещения пассажиров

Система оповещения пассажиров, требуемая настоящими Нормами, должна получать питание в полете или после остановки самолета на земле при остановке или отказе всех двигателей и вспомогательных силовых установок или при отсоединении или отказе всех источников энергоснабжения, приводимых в действие функционирующими двигателями (вспомогательными силовыми установками) в течение:

(a) периода времени не менее 10 мин, из которых не менее 5 мин отводятся на сообщения летного экипажа и бортпроводников, с учетом того, что все остальные приемники электроэнергии продолжают получать электропитание от этого же источника в условиях, когда все другие источники энергоснабжения неработоспособны;

(b) дополнительного периода времени, отводимого или требуемого для функционирования любых других приемников электроэнергии, которые питаются от этого же источника и которые важны для безопасности полета или необходимы в аварийных условиях. В течение этого периода времени система оповещения пассажиров должна быть готова к использованию.

25.1431. Электронное оборудование

(a) При установлении соответствия требованиям параграфа 25.1309 (а) и (b) к радиотехническому it электронному оборудованию и их установкам должны быть рассмотрены критические внешние условия.

(b) Радиотехническое и электронное оборудование должно обеспечиваться электроэнергией в соответствии с положениями параграфа 25.1355 (с).

(с) Радиотехническое ч электронное оборудование, органы управления и проводка должны быть установлены таким образом, чтобы работа любого агрегата или системы агрегатов не повлияла неблагоприятным образом на одновременно протекающую работу любого другого радиотехнического или электронного агрегата или системы агрегатов, требуемых настоящими Нормами.

25.1433. Вакуумные системы

В дополнение к обычным средствам сброса давления должны предусматриваться средства, обеспечивающие автоматическое снижение давления в выходных трубопроводах вакуумного насоса, если температура выходящего воздуха достигает небезопасной величины.

25.1435. Гидравлические системы

(a) Конструкция.

(1) Каждый элемент гидравлической системы должен быть спроектирован так, чтобы выдерживать нагрузки от расчетного рабочего давления в комбинации с максимальными эксплуатационными нагрузками на конструкцию, которые должны восприниматься без деформации, препятствующей его функционированию.

(2) Каждый элемент гидравлической системы должен выдерживать без разрушения нагрузки от расчетного рабочего давления, умноженного на коэффициент 1,5, в комбинации с предельными нагрузками на конструкцию, одновременное воздействие которых умеренно вероятно.

Расчетное рабочее давление—максимальное давление при нормальной работе, за исключением переходных процессов.

(b) Испытания.

(1) Собранная гидравлическая система должна быть испытана статическим давлением для подтверждения ее способности выдерживать давление, превышающее в 1,5 раза расчетное рабочее давление, без деформации любой части системы, которая могла бы препятствовать выполнению системой своих функций. Зазор между элементами конструкции и элементами гидравлической системы должен быть достаточным, и не должно быть вредной остаточной деформации. Для проведения этих испытаний предохранительный клапан может быть отключен, чтобы создать необходимое давление.

(2) Соответствие гидравлических систем требованиям 25.1309 должно быть показано испытаниями на функционирование, на ресурс, а также анализом. Все гидравлические системы или их подсистемы должны быть испытаны на самолете или на стендах для определения соответствия требуемым характеристикам и сопоставления с другими системами самолета. Испытания на функционирование должны включать в себя имитацию условий отказа гидравлической системы. Испытания на ресурс должны имитировать повторяющиеся полетные циклы, которые могут быть в эксплуатации. Элементы системы, отказавшие в испытаниях, должны быть доработаны для исключения конструктивного недостатка и, если веобходнмо, испытаны вновь в достаточном объеме. Имитация условий работы и внешних нагрузок для элементов и соответствующих участков гидравлической системы должна быть достаточной для оценки влияния внешних факторов. При оценке соответствия требованиям параграфа 25.1309 необходимо учитывать следующее:

(!) статические и динамические нагрузки, действующие в полете и на земле, нагрузки от рабочего тела, от пилота, инерционные и температурные нагрузки и их комбинации;

(ii) перемещение элементов системы, вибрацию, давление рабочего тела при переходных процессах и усталость;

(iii) абразивный износ, коррозию и эрозию;

(iv) совместимость жидкостей и материалов;

(v) утечки и износ.

(c) Противопожарная защита. Каждая гидравлическая система, в которой используется воспламеняющаяся рабочая жидкость, должна удовлетворять применимым к ней требований параграфов 25.863, 25.1183, 25.1185 и 25.1189.

(А) Гидравлическая система не должна вызывать взрыва на самолете. (В) Элементы гидравлической системы должны быть выполнены, установлены или/и защищены таким образом, чтобы в случае утечки:

(i) токсичная гидрожидкость или ее пары в концентрации, превышающей указанную в 25.831, не могли проникнуть в кабины экипажа и пассажиров;

(ii) попадание нетоксичной жидкости в кабины экипажа и пассажиров не приводило к. ситуации, худшей, чем усложнение полета.

25.1438. Система наддува и пневмосистемы

(a) Элементы системы наддува должны быть испытаны давлением на разрушение, превышающим в 2,0 раза максимальное нормальное рабочее давление системы, и контрольным давлением, превышающим в 1,5 раза максимальное нормальное рабочее давление.

(b) Элементы пневматической системы должны быть испытаны давлением на разрушение, превышающим в 3,0 раза максимальное нормальное рабочее давление системы, и контрольным давлением, превышающим в 1,5 раза максимальное нормальное рабочее давление.

(c) Испытания, требуемые в пунктах (а) и (b) настоящего параграфа, могут быть заменены анализом (расчетом, исследованием), если Администрация сочтет его эквивалентным требуемому испытанию.

(А) Система наддува и пневматическая система не должны вызывать взрыва на самолете.

(В) Размещение трубопроводов и агрегатов СКВ должно быть таким, чтобы при их возможном разрушении воздействие горячего воздуха с температурой более 200 °С на элементы конструкции и другие системы самолета не приводило к ситуации, худшей, чем сложная.

25.1439. Защитное дыхательное оборудование

(a) Если на самолете имеется грузовой отсек класса А, В или Е, то для соответствующих членов экипажа должно быть предусмотрено защитное дыхательное оборудование. Дополнительное защитное дыхательное оборудование должно устанавливаться во всех отдельных изолированных помещениях на самолете, в том числе на кухнях верхней и нижней палуб, в которых членам экипажа разрешается находиться во время полета, из расчета максимального числа членов экипажа в данной зоне при любой работе в ней.

(b) Защитное дыхательное оборудование, требуемое пунктом (а) настоящего параграфа или любыми эксплуатационными правилами этой главы, должно отвечать следующим требованиям:

(1) Оборудование должно быть рассчитано на защиту членов летного экипажа от воздействия дыма, углекислого газа и других вредных газов во время исполнения своих обязанностей в полете в кабине экипажа и во время борьбы с пожаром в грузовых отсеках.

(2) Защитное дыхательное оборудование должно включать в себя:

(!) маски, закрывающие глаза, нос и рот, или

(ii) маски, закрывающие нос и рот, а также дополнительное средство, защищающее глаза.

(3) Указанное оборудование во время его применения не должно препятствовать пользованию радиооборудованием самолета или ведению связи членов летного экипажа друг с другом, когда они находятся на своих рабочих местах, и осуществлению связи с рабочими местами бортпроводников. Оборудование во время его применения должно позволять одному члену экипажа пользоваться самолетным переговорным устройством по крайней мере с одного места проводника в каждом пассажирском салоне.

(4) Средство, предназначенное для защиты глаз, должно быть такого типа и конструкции, чтобы оно не оказывало сколько-нибудь заметного неблагоприятного влияния на зрение и позволяло бы носить очки для диоптрийной коррекции отдельным членам экипажа.

(5) Оборудование должно обеспечивать подачу защитного кислорода для каждого члена экипажа продолжительностью 15 мин при полете на барометрической высоте 2400 м и при легочной вентиляции, равной 30 л/мин (условия BTPU).

Если используется кислородная система легочного типа, подвод 300 л свободного кислорода, находящегося при температуре 21,0 °С и под давлением 760 мм рт. ст., считается достаточным для 15-минутной продолжительности на указанной высоте н при указанной легочной вентиляции. Когда используется защитное дыхательное оборудование с непрерывной подачей (включающее в себя маску со стандартной дыхательной камерой), расход кислорода 60 л/мин на высоте 2100 м (45 л/мин на уровне моря) и подвод 600 л свободного кислорода, находящегося при температуре 21,0С и под давлением 760 мм рт. ст., считаются достаточными для 15-минутной продолжительности на указанной высоте н при указанной легочной вентиляции.

(6) Защитное дыхательное оборудование должно удовлетворять требованиям пунктов (b) и (с) параграфа 25.1441.

(A) Для перемещения в разгерметизированной кабине или задымленных отсеках должен быть предусмотрен переносной кислородный прибор (блок) легочно-автоматического типа с источником кислорода емкостью не менее 300 л (давление 760 мм рт. ст., температура 21.0 °С). Прибор должен быть оборудован дымозащитной маской, закрывающей все лицо, и размещен в кабине экипажи.

(B) Защитно-дыхательное оборудование с переносными блоками должно быть доступно для незамедлительного использования членами экипажа, ведущими борьбу с пожаром, в соответствии с нижеследующим размещением:

(i) no одному блоку для использования в каждом грузовом отсеке классов А, В. Е, доступном для членов экипажа во время полета:

(ii) по одному блоку около каждого ручного огнетушителя, установленного в помещении буфета на верхней и нижней палубах, когда буфет занимает все пространство отсека на верхней или нижней палубе;

(iii) no одному блоку в каждом пассажирском салоне, размещенному на расстоянии до 0,9 м от каждого ручного огнетушителя. Допускается увеличение расстояния болев 0.9 м при обеспечении эквивалентного уровня безопасности. При этом может учитываться кислородное оборудование в соответствии с 25.1447 (с) (4).

25. 1441. Кислородное оборудование и кислородное питание

(a) Если запрашивается сертификат с оборудованием, снабжающим дополнительным кислородом *, это оборудование должно отвечать требованиям настоящего параграфа, а также параграфов 25.1443—25.1453 и 25.869 (с), (А).

(b) Кислородное оборудование должно быть безопасным по своей конструкции, по принципу работы и по своему воздействию на другие компоненты самолета.

(c) Должны предусматриваться средства, позволяющие экипажу в полете легко определять количество кислорода, остающегося в каждом источнике кислородного питания.

(d) На самолетах, для которых запрашивается сертификат для полетов на высотах более 12200 м, расход кислорода и кислородное оборудование должны быть утверждены.

25.1443. Минимальный массовый расход дополнительного кислорода

(а) Если для членов летного экипажа самолета установлено оборудование, рассчитанное на непрерывную подачу кислорода, минимальный расход дополнительного кислорода, потребляемый каждым членом экипажа, должен быть не меньше того значения, при котором во время вдоха в трахеях будет поддерживаться среднее парциальное давление кислорода, равное 149 мм рт. ст., если исходить из того, что человек вдыхает 15 л/мии (t= 37С, р=p, p=47 мм рт. ст.; условия BTPS), имеет максимальный объем воздуха, обмениваемого за цикл вдоха-выдоха, 700 см3 при постоянных интервалах между вдохами.

(b) Если для членов летного экипажа установлено кислородное оборудование легочно-автоматического типа, минимальный массовый расход кислорода для дыхания, потребляемого каждым членом экипажа, не должен быть меньше того значения, при котором во время входа будет поддерживаться среднее парциальное давление кислорода в трахеях, равное 122 мм рт. ст., до барометрической высоты d кабине 10700 м включительно. При изменении барометрический высоты в кабине от 10 700 до 12200м содержание кислорода должно равняться 95%. В обоих случаях легочная вентиляция составляет 20 л/мин (t==37°С,  р=p, p=47 мм. рт.ст. условия BTPS). Должна быть предусмотрена возможность для членов экипажа пользоваться чистым кислородом, если они этого желают.

(c) Для пассажиров и бортпроводников минимальный массовый расход кислорода для дыхания, потребляемого каждым лицом при различных барометрических высотах в кабине, должен быть не меньше того значения, при котором во время вдоха будет обеспечиваться следующее среднее парциальное давление кислорода в трахеях при пользовании кислородным оборудованием с масками:

(1) При барометрической высоте более 3000 м до 5600 м включительно среднее парциальное давление кислорода в трахеях должно составлять 100 мм рт. ст. при легочной вентиляции, равной 15 л/мин (t=37°С, р=p,Р=47 мм рт. ст.; условия BTPS),

количество воздуха, обмениваемого за цикл вход-выдох, равно 700 см3 при дыхании с равными промежутками времени.

(2) При барометрической высоте в кабине более 5600 м до 12200 м включительно среднее парциальное давление кислорода в трахеях должно составлять 84 мм рт. ст., при легочной вентиляции, равной 30 л/мин (t=37°С, р=p,Р=47 мм рт. ст условия BTPS), количество воздуха, обмениваемого за вдох-выдох, равно 1100 см3 при дыхании с равными промежутками времени.

(d) В тех случаях, когда требуется использовать кислородную аппаратуру для оказания первой помощи, минимальный массовый расход кислорода на одного человека должен быть не менее 4 л/мин (t=37°С, р=p,Р=47 мм рт. ст; условия STPD). Однако могут быть средства, позволяющие снизить этот расход до не менее чем 2 л/мин при любой высоте в кабине. Количество потребного кислорода должно основываться на среднем расходе, равном 3 л/мнн на каждого человека, которому требуется первая помощь.

(e) В случае установки переносного кислородного оборудования для членов экипажа минимальный массовый расход дополнительного кислорода, используемого для дыхания. должен быть таким же, как указано в пункте (а) или (b) настоящего параграфа, в зависимости от типа оборудования.

25.1445. Требования к системе распределения кислорода

(а) Когда кислород должен подаваться как экипажу, так и пассажирам, система распределения должна быть сконструирована таким образом, чтобы она могла обеспечить:

(1) источник снабжения кислородом членов летного экипажа, находящихся на своих рабочих местах, и отдельный источник для пассажиров и других членов экипажа, либо

(2) общий источник снабжения кислородом, имеющий средства, которые обеспечивали бы резервирование минимального количества кислорода, требуемого для членов летного экипажа, находящихся на своих рабочих местах.

(b) Для удовлетворения требований по обеспечению кислородным питанием членов экипажа и пассажиров могут примениться переносные кислородные приборы с непрерывной подачей кислорода, легочного типа с подсосом воздуха, а также приборы легочного типа без подсоса воздуха.

25.1447. Требования к кислородно-раздаточным приборам

При установке кислородно-раздаточных приборов (масок) они должны соответствовать следующим положениям:

(a) Для каждого человека, который находится на борту самолета и которому подается дополнительный кислород, должен предусматриваться индивидуальный раздаточный прибор (маска). Эти приборы должны закрывать нос и рот и должны иметь соответствующие крепления, удерживающие прибор в нужном положении на лице. Маски для питания членов летного экипажа дополнительным кислородом должны позволять работать со связным оборудованием.

(b) Если запрашивается сертификат до высоты 7600 м включительно, должна быть предусмотрена для каждого члена экипажа возможность легкого доступа к кислородному штуцеру и к раздаточному прибору кислородной системы, для того чтобы этот член экипажа мог немедленно воспользоваться ими. Для всех остальных лиц, находящихся на борту самолета, штуцеры и раздаточные приборы должны располагаться так, чтобы обеспечивалась возможность пользоваться кислородом в соответствии с эксплуатационными требованиями настоящих Авиационных Правил.

(c) Если запрашивается сертификат для высот более 7600 м, должно применяться кислородно-раздаточное оборудование, отвечающее следующим требованиям:

(1) Для каждого человека, в каком бы месте он ни сидел на борту самолета, должен иметься присоединенный к штуцеру системы кислородного питания кислородно-раздаточный прибор, которым можно было бы немедленно воспользоваться. Если запрашивается сертификат для полетов на высотах более 9200 м, раздаточные приборы, обеспечивающие требуемый расход кислорода, должны автоматически подаваться каждому лицу, прежде чем высота по давлению в кабине превысит 4500 м, а экипаж должен быть снабжен ручными средствами, делающими немедленно доступными раздаточные приборы в случае отказа автоматической системы. Общее количество раздаточных приборов и штуцеров должно превышать количество мест в самолете не менее чем на 10%. Дополнительные точки кислородного питания должны быть равномерно распределены по всей кабине, насколько это практически возможно.

(2) Каждый член летного экипажа должен обеспечиваться кислородным прибором легочно-автоматнческого типа. Кроме того, каждый член летного экипажа должен обеспечиваться быстронадеваемым кислородно-раздаточным прибором, присоединенным к штуцеру подачи кислорода, доступным для немедленного пользования членом экипажа, когда он находится на своем рабочем месте; этот прибор должен быть спроектирован и установлен так, чтобы:

(i) можно было за 5 с одной рукой, не задевая очков и не задерживая выполнения обязанностей в аварийной ситуации, из положения «наготове» надеть его на лицо, правильно укрепить, загерметизировать, чтобы он подавал кислород по мере необходимости, и

(ii) будучи надет, позволял осуществлять обычные функции по связи.

(3) Не менее двух точек кислородного питания и кислородно-раздаточных приборов типов, предусмотренных требованиями подпункта (1)  настоящего пункта, должно иметься:

(i) в каждой умывальной и

(ii) в каждой туалетной комнате, если туалет и умывальная разделены.

(4) Переносное кислородное оборудование с запасом кислорода на 15 мин питания должно быть доступно для незамедлительного использования каждым бортпроводником.

(A) Конструкция кислородного оборудования и его размещение на самолете должны обеспечивать удобство пользования управляющими и контролирующими органами я полете и доступ к элементам кислородного оборудования при его обслуживании.

(B) На самолетах, оборудованных стационарной аварийной кислородной системой, должны быть предусмотрены демонстрационные маски и места их размещения.

РЛЭ должно содержать указания о необходимости проведения инструктажа пассажиров по пользованию кислородными масками.

25.1449. Средства для определения подачи кислорода

Должны предусматриваться средства, позволяющие членам экипажа определять, подается ли кислород к раздаточным приборам.

25.1450. Химические генераторы кислорода

(a) Применительно к настоящему параграф) химический генератор кислорода определяется как прибор для производства кислорода посредством химической реакции.

(b) Каждый химический генератор кислорода должен быть спроектирован и установлен с учетом следующих требовании:

(1) температура на поверхности, развиваемая генератором во время работы, не должна создавать опасности самолету или лицам, находящимся на борту.

(2) Должны быть предусмотрены средства для стравливания опасного избыточного внутреннего дазления.

(c) Помимо удовлетворения требований пункта (b) настоящего параграфа, каждый переносной химический генератор кислорода, рассчитанный на длительную работу при условии периодической замены отработанного генераторного элемента, должен быть снабжен надписью, указывающей:

(1) расход кислорода;

(2) продолжительность подачи кислорода для сменного генераторного элемента в минутах и

(3) предостережение о том, что сменный генераторный элемент может быть горячим, за исключением случая, когда конструкция элемента такова, что температура его поверхности не может превысить 38 °С.

25.1453. Защита кислородного оборудования от разрушения

Баллоны со сжатым кислородом и трубопроводы, соединяющие кислородные баллоны с перекрывными устройствами, должны быть:

(a) защищены от воздействия небезопасных температур и

(b) размещены на самолете таким образом, чтобы свести к минимуму возможность и опасность их разрушения при аварийной посадке.

25.1455. Слив жидкостей, подверженных замерзанию

Когда жидкости, подверженные замерзанию, отводятся за борт в полете или во время работы на земле, то сливные устройства должны располагаться таким образом, чтобы предотвратить образование опасных количеств льда на самолете в результате работы этих устройств.

25.1457. Бортовые диктофоны

(а) Каждый бортовой диктофон должен устанавливаться таким образом, чтобы он мог осуществлять следующую запись:

(1) двухсторонней переговорной связи с самолетом по радио;

(2) разговора между членами летного экипажа в кабине экипажа;

(3) внутренней связи между членами летного экипажа цо самолетному переговорному устройству (СПУ);

(4) звуковых опознавательных сигналов навигационного оборудования или оборудования для обеспечения захода на посадку, поступающих в наушники или громкоговорители;

(5) переговорной связи, осуществляемой членами летного экипажа через самолетное громкоговорящее устройство при условии наличия такого устройства и при наличии возможности использования четвертого ка'нала в соответствии с требованиями пункта (с) (4) (ii) настоящего параграфа;

(А) регистрации кода времени.

(b) В соответствии с требованиями, изложенными в пункте (а) (2) настоящего параграфа, в кабине пилотов должен быть установлен микрофон, который должен располагаться в месте, наиболее удобном для записи переговоров, ведущихся с рабочих мест первого и второго пилотов, а также переговоров других членов летного экипажа с первым или вторым пилотом. Микрофон должен так размещаться и, если это необходимо, иредуси-лители и фильтры диктофона должны быть так отрегулированы и их количество должно быть таким, чтобы получить практически наиболее высокую степень разборчивости записи, производимой в условиях шума в кабине экипажа, при воспроизведении записи. При оценке разборчивости записи может применяться повторное прослушивание или повторный просмотр записи.

(c) Каждый бортовой диктофон должен быть установлен таким образом, чтобы переговоры или звуковые сигналы, указанные в пункте (а) данного параграфа, записывались на отдельные каналы от следующих источников сигналов:

(1) на первый канал—от каждого микрофона на штанге, в кислородной маске или ручного микрофона, авиагарнитуры или громкоговорителя, используемых на рабочем месте второго пилота;

(2) на второй канал—от каждого микрофона на штанге, в кислородной маске или ручного микрофона, авпагарннтуры или громкоговорителя, используемых на рабочем месте первого пилота;

(3) на третий канал—ненаправленный микрофон.

(4) на четвертый канал —

(i) от каждого микрофона на штанге, в кислородной маске или от ручного микрофона, авиагарнитуры или громкоговорителя, используемых на рабочих местах третьего и четвертого членов экипажа, или

(ii) если места, указанные выше в подпункте (i), не предусмотрены или сигнал, поступающий от источника, установленного в этом месте, записывается на другой канал,—от каждого микрофона, используемого в системе громкоговорящего оповещения пассажиров, при условии, если сигналы от этого источника не записываются на другой канал.

Примечание. Первый канал — дорожка I — расположен ближе всех к основанию записывающей головки:

(5) все звуковые сигналы, принимаемые микрофонами, перечисленными в подпунктах (1), (2) и (4) настоящего пункта (с), должны записываться без прерываний независимо от положения кнопочного переключателя «СПУ—радио». Конструкция должна обеспечивать возможность самопрослушивания для членов летного экипажа только при использовании системы внутренней связи, системы оповещения пассажиров или связных радиопередатчиков.

(d) Каждый бортовой диктофон должен быть установлен таким образом, чтобы:

(1) он получал электропитание от шины, обеспечивающей максимально надежную эксплуатацию диктофона без ущерба для функционирования важных и аварийных приемников электроэнергии;

(2) имелись автоматические средства, одновременно останавливающие запись и исключающие работу всех устройств стирания записи не позднее чем через 10 мин после удара при аварии;

(3) имелись звуковые или визуальные средства для предполетной проверки работы диктофона.

(e) Контейнер диктофона должен размещаться и монтироваться с расчетом минимальной возможности поломки контейнера в результате удара при аварии и последующего повреждения диктофона от пожара. Чтобы удовлетворить этому требованию, контейнер должен находиться по возможности в наиболее удаленном месте в хвостовой части самолета, но не там. где установленные в хвостовой части двигатели могут его поломать во время удара. Однако он не должен находиться вне герм&кабины.

(f) Если бортовой диктофон снабжен устройством для стирания записи, то он должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечить минимальную возможность случайного срабатывания указанного устройства во время удара при аварии.

(g) Каждый контейнер диктофона должен:

(1) быть ярко-оранжевым или ярко-желтым и иметь надписи:

АВАРИЙНЫЙ САМОПИСЕЦ—на русском языке и

VOICE RECORDER — на английском языке:

(2) иметь на наружной поверхности отражательную ленту, облегчающую обнаружение его под водой;

(3) иметь устройство, если таковое требуется правилами эксплуатации, помогающее обнаружить его под водой, установленное на контейнере или рядом с ним таким образом, чтобы обеспечить минимальную вероятность отделения его от контейнера при ударе во время аварии.

(B) Качество воспроизведения речи по каналам, работающим с аппаратурой внутренней связи (АВС, СПУ), при воспроизведении на специальном наземном устройстве должно быть не хуже 95%.

(C) Включение и выключение бортовых диктофонов должно производиться автоматически, а также вручную. Выключение в полете бортовых диктофонов должно быть исключено.

(D) Бортовые диктофоны не должны нарушать работоспособности, контролируемых систем и оборудования самолета при нормальной работе, а при отказах в блоках этих бортовых средств в линиях связи не должны приводить к ситуации, худшей, чем усложнение условий полета.

(Е) Информация, накопленная бортовым диктофоном, должна сохраняться не менее чем за последние два часа работы.

(F) Должно быть обеспечено сохранение информации в условиях воздействия неблагоприятных факторов авиационного происшествия.

25.1459. Бортовые самописцы

(а) Каждый бортовой самописец должен устанавливаться так, чтобы:

(1) в него поступали данные о воздушной скорости, высоте и данные о направлении движения от источников, точность которых отвечает соответствующим требованиям 25.1323, 25.1325, 25.1327;

(2) датчик вертикального ускорения был прочно укреплен и размещен в продольном направлении либо в принятом диапазоне центровок самолета, либо впереди или сзади от пределов центровки на расстоянии, не превышающем 25% средней аэродинамической хорды самолета;

(3) он питался электроэнергией от шины,	обеспечивающей максимальную надежность работы бортового самописца, не нарушая	нормальной работы существенных или аварийных приемников электроэнергии;

(4) имелось устройство для прослушивания или просмотра с целью предполетной проверки самописца на предмет правильности записи данных на носителе информации;

(5) за исключением самописцев, питание к которым подается только от системы генератора, приводимого двигателем, были бы автоматические средства, для того чтобы одновременно остановить запись в самописце, имеющем устройство стирания информации, и прекратить работу всех устройств стирания записи не позднее чем через 10 мин после удара при аварии;

(6) имелось бы средство записи информации, па основании которой можно определить время каждого радиообмена со службами управления воздушным движением 1У13Д).

(b) Каждый иекатапультируемый контейнер самописца должен устанавливаться и монтироваться таким образом, чтобы снизить до минимума вероятность разрушения контейнера в результате удара при аварии и повреждения самописца от пожара. Для соответствия этому требованию контейнер самописца должен размещаться в хвостовой части как можно дальше, однако нет необходимости устанавливать его d задней части герметизированного отсека и, кроме того, его не следует устанавливать в местах, где он может быть поврежден при аварии двигателями, расположенными сзади.

(c) Было установлено соотношение между данными бортового самописца о воздушной скорости, высоте и курсе и соответствующими показаниями (с учетом поправок) приборов первого пилота. Это соотношение должно быть определено для полного диапазона водуш-ных скоростей и высот самолета и для 360° по курсу. Эти соотношения могут быть определены на земле в соответствии с установленными методиками.

(d) Каждый контейнер самописца должен:

(1) быть ярко-оранжевым или ярко-желтым и иметь надписи:

АВАРИЙНЫЙ САМОПИСЕЦ—на русском языке и

FLIGHT RECORDER       —на английском языке;

(2) иметь на наружной поверхности отражательную ленту, облегчающую обнаружение его под водой;

(3) иметь устройство, если таковое требуется правилами эксплуатации, помогающее обнаружить его под водой, установленное на контейнере или рядом с ним таким образом. чтобы обеспечить минимальную вероятность отделения его от контейнера во время удара при аварии.

(e) Все повысили необычные конструктивные или эксплуатационные характеристики самолета должны оцениваться для определения необходимости записи бортовыми самописцами каких-либо параметров помимо или вместо предусмотренных существующими требованиями.

(A) Включение и выключение бортовых самописцев должно производиться автоматически, а также вручную. Выключение в полете этих средств должно быть исключено.

(B) Бортовые самописцы должны обеспечивать регистрацию следующих групп параметров:

—служебных параметров (время, номер самолета, дата полета);

—параметров, характеризующих движение самолета;

— параметров, характеризующих положение органов управления:

—параметров, характеризующих состояние силовой установки;

—параметров, характеризующих состояние систем самолета.

(C) Защищенный накопитель параметрической информации должен обеспечивать накопление и сохранение информации не менее чем за последние 25 ч работы.

(D) Должно быть обеспечено сохранение информации в условиях воздействия неблагоприятных факторов авиационного происшествия.

25.1461. Оборудование, содержащее роторы с большой кинетической энергией

(a) Оборудование, содержащее роторы с большой кинетической энергией, должно удовлетворять пунктам (b), (с) и (d) настоящего параграфа.

(b) Роторы с большой кинетической энергией, имеющиеся в оборудовании, не должны разрушаться в условиях повреждений, вызванных неисправностями, вибрацией, нарушением скоростных и температурных режимов. Кроме того:

(1) вспомогательные корпуса роторов должны быть в состоянии задерживать обломки, образующиеся при разрушении лопаток роторов с большой кинетической энергией;

(2) регулирующие устройства оборудования, системы и приборы должны надежно гарантировать, что в процессе эксплуатации не будет превышено ни одно эксплуатационное ограничение, затрагивающее целостность роторов с большой кинетической энергией.

(c) Должно быть показано испытаниями, что оборудование, содержащее роторы с большой кинетической энергией, способно задерживать любой обломок ротора с большой кинетической энергией, который может появляться при наибольшей скорости, достижимой при недействующих устройствах нормального регулирования скорости.

(d) Оборудование, содержащее роторы с большой кинетической энергией, должно устанавливаться в таких местах, где разрушение ротора не может создать опасность для людей или отрицательно повлиять на продолжительный безопасный полет.

ДОПОЛНЕНИЕ Д25F

Д25F.5.1П. СИСТЕМА СБОРА ПОЛЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ССПИ)

5.10.1.4. Должно быть обеспечено питание бортового самописца и бортового диктофона от аварийного источника электроэнергии.

5.10.1.6. Бортовой самописец и бортовой диктофон должны производить запись таким образом, чтобы была обеспечена синхронизация но времени параметрической и звуковой информации.

Д25F.8.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

8.1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

8.1.1.1. Оборудование бортовое, рассматриваемое в гл. 8 —общее наименование технических устройств, устанавливаемых на самолетах для определения местоположения самолета, обеспечения самолетовождения и УВД, обеспечения внешней и внутренней радиосвязи, обеспечения электроэнергией, решения светотехнических задач, а также для контроля за работой силовой установки.

8.1.1.2. Вид оборудования—оборудование с общим признаком назначения, принципа действия или рабочего процесса.

8.1.1.3. Комплекс—совокупность информационных систем, вычислительно-программирующих средств, систем индикации, сигнализации и управления, предназначенных для совместного выполнения группы задач общего функционального назначения.

8.1.1.4. Система—совокупность взаимосвязанных изделий авиационной техники, предназначенных для выполнения заданных функций.

8.1.1.5. Тракт измерения (управления)—цепочка последовательно связанных элементов в одной или нескольких системах или комплексах, решающая задачи восприятия, измерения н индикации (управления) параметра (параметром).

8.1.1.6. Прибор—устройство, имеющее самостоятельное эксплуатационное значение и обеспечивающее измерение и индикацию параметра (параметров).

8.1.1.7. Индикатор—средство отображения информации о количественном значении параметров.

8.1.1.8. Сигнализатор—прибор, обеспечивающий отображение информации о соответствии или несоответствии параметра, системы или объекта требуемому значению или состоянию в виде визуальных, звуковых и тактильных сигналов.

8.1.1.8. Датчик—измерительное устройство для выработки сигнала о текущем значении измеряемого параметра.

8.1.1.10. Пилотажно-навигационное оборудование (ПНО)—совокупность измерительных. вычислительных и управляющих систем и устройств и систем отображения информации на борту самолета, предназначенных для решения задач пилотирования, навигации и самолетовождения в целом от взлета до посадки и выдачи информации потребителям.

8.1.1.11. Радиотехническое оборудование навигации, посадки и УВД (РТО НП и УВД)— оборудование, обеспечивающее определение местоположения самолета в полете, на маршруте, на взлете и при посадке, а также автоматическую передачу данных наземным службам УВД радиотехническими способами.

8.1.1.12. Радиосвязное оборудование (РСО)—оборудование, обеспечивающее прием и передачу сообщений по радиоканалам, ведение переговоров между членами экипажа, а также оповещение пассажиров.

8.1.1.13. Антенно-фидерные устройства (АФУ)—совокупность устройств, включающая в себя антенну, соединительные элементы н фидеры, обеспечивающая прием и/или излучение электромагнитной энергии бортовым РТО НП и УВД и/или РСО. В состав АФУ могут также входить фильтры, коммутирующие устройства и другие элементы.

8.1.1.14. Электротехническое оборудование (ЭО) — оборудование, обеспечивающее генерирование, преобразование, распределение электроэнергии между приемниками электроэнергии, а также различного рода электротехнические устройства и механизмы, имеющие самостоятельное назначение и не являющиеся элементами других систем.

8.1.1.15. Система электроснабжения (СЭС) — совокупность систем генерирования н распределения электроэнергии.

8.1.1.16. Система генерирования—совокупность источников или преобразователей электроэнергии (генераторов, преобразовательных установок рода тока н величины напряжения, аккумуляторов), устройств стабилизации их напряжений и частот, устройств параллельной работы, защиты, управления и контроля, которые обеспечивают централизованное производство электроэнергии и поддержание ее характеристик в заданных пределах.

8.1.1.17. Первичная система электроснабжения—система электроснабжения, генераторы:

которой приводятся по вращение маршевыми двигателями самолета или вспомогательной силовой установкой (ВСУ).

8.1.1.18. Вторичная система электроснабжения—система электроснабжения, источниками которой являются преобразующие устройства, питаемые от первичной системы.

8.1.1.18. Аварийный источник электроэнергии—источник электроэнергии, не зависящий от работы первичных источников, установленных на маршевых двигателях и ВСУ. Аварийный источник используется в полете при отказавших или/и отключенных первичных источниках для питания ограниченного состава приемников электроэнергии (первой категории). Примерами аварийных источников служат аккумулятор, преобразователь, питаемый от аккумулятора.

8.1.1.20. Система распределения электроэнергии—совокупность устройств, передающих электроэнергию от системы генерирования, элемента присоединения наземного источника к распределительным устройствам и от распределительных устройств к приемникам электроэнергии. обеспечиваюши-м производство необходимых коммутаций, резервирование электропитания приемников и защиту от повреждения системы распределения.

8.1.1.21. Первичная система распределения—часть системы распределения, передающая электроэнергию от системы генерирования к распределительным устройствам.

8.1.1.22. Вторичная система распределения—часть системы распределения, передающая электроэнергию от распределительных устройств к приемникам электроэнергии.

8.1.1.23. Приемники электроэнергии—системы, устройства, отдельные блоки, для работы которых необходима электроэнергия. По характеру требований надежности электроснабжения приемники электроэнергии разделяются на три категории:

а) приемники электроэнергии первой категории, работа которых необходима для обеспечения безопасного завершения полета и посадки;

б) приемники электроэнергии второй категории, работа которых необходима для безопасного продолжения запланированного полета и посадки по заданию на полет;

в) приемники электроэнергии третьей категории, прекращение электропитания которых не влияет на безопасность полета и на выполнение задания на полет.

8.1.1.24. Светотехническое оборудование (СО) —оборудование, обеспечивающее как общее, так н местное освещение пассажирских салонов, кабин экипажа, технических и грузовых отсеков, приборов и пультов управления, обозначение и наружное освещение аварийных выходов, световое обозначение местоположения самолета, а также освещение внешнего пространства при рулении, взлете, посадке и освещение элементов конструкции:

самолета.

8.1.1.25. Средства индикации и сигнализации параметров работы силовой установки (рассматриваемые в гл. 8)—приборы, обеспечивающие измерение и индикацию экипажу параметров работы двигателей, топливной и масляной систем.

8.1.1.26. Основное оборудование—обязательное оборудование, необходимое для обеспечения основных заданных функции в ожидаемых условиях эксплуатации.

8.1.1.27. Резервное  оборудование—обязательное оборудование, необходимое для обеспечения нормального выполнения ограниченного количества функций с приемлемыми точ-ностными характеристиками при отказе отдельных видов основного оборудования или невозможности его использования.

8.1.1.28. Центральный сигнальный огонь (ЦСО)—светосигнальное устройство, предна-значенное для привлечения внимания и информации членов экипажа самолета о включении любого из относящихся к нему аварийных или предупреждающих сигналов.

8.1.1.29. Режим RBS (A, AC) (Radar Beacon System)—режим работы радиолокационного ответчик;] УВД в диапазоне частот и по кодам «запрос—ответ», соответствующим Приложению 10 к Конвенции о международной гражданской авиации.

8.1.1.30. Режим УВД—режим работы радиолокационного ответчика в диапазоне частот и по кодам «запрос—ответ», принятым в системе вторичной радиолокации СНГ.

8.1.1.31. Система экранной индикации—совокупность средств, обеспечивающих формирование по электрическим сигналам датчиков и отображение, на экране (экранах) индикатора (индикаторов) требуемой информации в определенной форме и последовательности.

8.1.3. ОБШИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

8.1.3.5. Бортовое оборудование должно быть сконструировано, изготовлено и установлено на самолете таким образом, чтобы при 'выполнении полетов в ожидаемых условиях эксплуатации (ОУЭ) обеспечивались действующие требования по эшелонированию и точности самолетовождения и пилотирования.

8.1.3.8. При отказах в системе электроснабжения, за исключением практически невероятных, приводящих к потере питания приемников любой шины или канала, возникающая ситуация не должна быть тяжелее сложной.

8.1.3.12. Температура любой части устройств, требующих регулировки во время работы, не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 20°С. Температура наружных поверхностей устройств (за исключением горячих поверхностей кухонного оборудования), установленных в таких местах на самолете, которые могут быть доступны для пассажиров и экипажа, или там. где эти устройства могут соприкасаться с их вещами. не должна превышать + 70°С при температуре окружающего воздуха +20°С.

8.1.3.13. Бортовое оборудование должно быть сконструировано, изготовлено и установлено на самолете таким образом, чтобы при пользовании его органами управления при всех возможных положениях, а также при нарушении необходимой последовательности рабочих операций не могли возникнуть повреждения как данного оборудования, так и другого оборудования, каким-либо образом с ним связанного. Органы управления и регулировки, которые не используются в полете, должны быть недоступны для экипажа.

8.1.3.17. Все функциональные системы, потребляющие, генерирующие, преобразующие или распределяющие электроэнергию или электрические сигналы (включая цепи электропитания, управления, передачи информации и антенно-фидерные устройства), должны быть сконструированы, изготовлены и установлены на самолете таким образом, чтобы при их одновременной работе, возможной в процессе эксплуатации, не создавались такие электромагнитные помехи РТО НП и УВД, РСО или электронным устройствам, которые приводят к нарушению их работоспособности или возникновению особых ситуаций.

Допускается наличие электромагнитных помех, не приводящих к возникновению особой ситуации, худшей, чем усложнение условий полета, если обеспечивается возможность разнесения по времени работы источника и приемника помех.

Примечание. Все элементы функциональных систем должны быть сконструированы и изготовлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним до установки на воздушное судно в части электромагнитной совместимости (ЭМС).

8.1.3.18. Состав и содержание придаваемой к самолету и оборудованию технической документации должны обеспечивать правильную эксплуатацию, обслуживание, хранение и транспортировку оборудования. Оборудование должно иметь iMapmipODKy, обеспечивающую четкую идентификацию изделий.

Д25Р.8.2. ПИЛОТЛЖНО-НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЮ

(Изложены требования, относящиеся к комплексам оборудования с экранной индикацией)

8.2.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

8.2.2.4. На самолете, предназначенном для полетов по Правилам визуальных полетов (ПВП), должно устанавливаться следующее оборудование:

а) у каждого пилота:

—один экранный комплексный пилотажный индикатор (КПИ), на котором должна индицироваться:

—параметрическая информация:

—приборная скорость,

—максимальная эксплуатационная приборная скорость,

—барометрическая высота,

— выставленное пилотом барометрическое давление,

— крен,

—тангаж,

—скольжение (боковая перегрузка). Примечание. Допускается устанавливать отдельный пр-н&ор или икдикатор скольжс1№я;

—сигнальная информация:

—о достижении максимальной эксплуатационной приборной скорости (^махэ),

б) общие для двух пилотов:

—автономный магнитный компас (типа КИ),

—часы с секундомером, со стрелками или цифровым указателем, показывающие часы, минуты и секунды,

—индикатор температуры наружного^оздуха.

Примечание. Допускается - индицировать температуру наружного воздуха на одном из экранных индикаторов (по вызову или непрерывно).

8.2.2.5. На самолете, предназначенном для полетов по Правилам полета по приборам (ППП), в дополнение к 8.2.2.4 у каждого пилота должен устанавливаться один экранный комплексный индикатор навигационной обстановки (КИНО).

8.2.2.5.1. На экране КПИ, кроме перечисленной в 8.2.2.4. должна индицироваться следующая информация:

— параметрическая:

—вертикальная скорость;

— сигнальная:

—о достижении допустимых в эксплуатации углов крена (с указанием или без указания знака крена).

8.2.2.5.2. На экранах КИНО должна индицироваться следующая параметрическая информация:

— курс,

— признак индицируемого курса,

— координаты текущего места самолета.

8.2.2.6. На экранах КПИ и КИНО, кроме перечисленной в 8.2.2.4 и 8.2.2.5, должна индицироваться следующая параметрическая и сигнальная информация:

—текущий угол атаки с индикацией допустимого угла атаки и сигнализацией его достижения на самолете, не имеющем естественных или искусственных признаков, предупреждающих о приближении к сваливанию;

—нормальная перегрузка с индикацией максимальной эксплуатационной перегрузки И сигнализацией ее достижения на самолете, имеющем ограничения по нормальной перегрузке;

—текущее число М с индикацией максимального эксплуатационного числа М (М,пахэ) И сигнализацией его достижения на самолете, имеющем ограничения по числу М;

—барометрическая высота в футах при полете самолета по трассам с футовым измерением высот эшелонов.

Примечание. Допускается индицировать ограничения максимальной эксплуатационной приборной скорости и максимального эксплуатационного чнсла М посредством указателя (индекса) максимально эксплуатационной приборной скорости.

8.2.2.7. На самолете должны устанавливаться средства автоматического управления (САУ). В состав средств входят автопилот (АП) и (при необходимости) системы траск-торного управления (СТУ), а также автомат тяги двигателей (АТД). Для самолетов, имеющих максимальною крейсерскую высоту полета не более 4200 м, требование данного пункта является рекомендательным.

Примечание. Под средствами автоматического управления понимаются как отдельно взятые АП, СТУ и АТД. так и их совокупность, а также системы (устройства, ныполняющие их функции.

8.2.2.8. Параметрическая и сигнальная информация, перечисленная в 8.2.2.4—8.2.2.6, должна индицироваться на протяжении всего полета и вне заиисимостн от режимов работы КПИ и КИНО. Допускается не индицировать число М на взлете, при зяходе на посадку и посадке.

Примечание. Сокращение перечня постоянно индицируемой информации может быть принято, если будет продемонстрирован эквивалентный уровень безопасности.

8.2.2.12. Hci самолете, вмещающем более 30 пассажиров н предназначенном для полетов в условиях ППП, долж'ны быть установлены средства, обеспечивающие выдачу пилотам сигналов о следующих условиях сближения с землей:

—при скорости снижения или скорости сближения с землей, находящейся под самолетом, превышающих установленные ограничения для данного режима;

—при потере высоты или изменении скорости снижения после взлета и при уходе на второй круг, превышающих установленные ограничения для указанных режимов:

—при отклонении ниже глиссады, превышающем установленные ограничения на режиме захода на посадку по радиомаячным посадочным системам;

—при полете самолета ниже допустимой высоты и непосадочной конфигурации.

Значения порогов срабатывания средств сигнализации опасной близости земли должны быть выбраны таким образом, чтобы для вывода самолета в безопасный рекомендуемый РЛЭ режим полета не требовалось применения необычных методов пилотировавания, а также превышения нормальной перегрузки — 1,5 или ограничений, устанавливаемых РЛЭ, если они наступают при меньших значениях нормальной перегрузки.

8.2.2.13. Средства измерения и стабилнзации заданной барометрической высоты должны иметь точностные и надежностные характеристики, обеспечивающие безопасное выполнение полета в действующей системе вертикального эшелонирования и соответствующие общим «Нормативным требованиям к техническим характеристикам средств вертикального эшелонирования», которые приведены в Приложении к данному пункту. Для выполнения указанных выше требований на борту самолета должны быть установлены:

—не менее трех независимых трактов измерения барометрической высоты, из которых не менее двух должны быть обеспечены средствами автоматического контроля в полете;

—средства контроля и сигнализации отклонения от заданной высоты эшелона;

—средства передачи сигнала барометрической высоты в систему УВД:

—средства, обеспечивающие автоматическую (если она требуется по 8.2.2.7) и ручную стабилизацию заданной высоты.

Для самолетов с максимальной крейсерской высотой полета нс более 4200 м, а также самолетов, предназначенных для полетов по ПВП, допускается создание двух независимых трактов измерения высоты, отсутствие автоматического контроля и сигнализации отклонения от заданной высоты эшелона, а также отсутствие автоматической стабилизации заданной высоты полета.

Примечание. Независимыми считаются тракты измерения высоты, использующие различные системы статического давления; наличии общего дл.я двух систем статического давления пнсвмокрана не считается нарушением независимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ к  п. 8.2.2.13

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СРЕДСТВ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ

1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Настоящее Приложение распространяется на средства вертикального эшелонирования (СВЭ):

—системы восприятия статического давления, предназначенные для присоединения барометрических основных и резервного механического высотомеров;

—основные барометрические высотомеры первого и второго пилотов, охваченные автоматическим контролем исправности трактов измерения барометрической высоты;

— резервный механический барометрический высотомер;

—средства контроля и сигнализации отклонения от заданной высоты эшелона;

— средства, обеспечивающие стабилизацию заданной высоты, установленные на воздушных судах с максимальной крейсерской высотой полета более 4200 м, предназначенных для полетов по ППП и эксплуатирующихся в системах эшелонирования с интервалами 300 и 500 м.

2. ТРЕБОВАНИЯ К БОРТОВЫМ СРЕДСТВАМ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ

2.1. Точностныс и надежностные характеристики средств вертикального эшелонирования, установленных на сертифицируемом воздушном судне, должны быть такими, чтобы при полетах по заданным эшелонам выполнялись следующие требования:

1) расчетная вероятность перекрытия (Рz) для случая встречи двух сертифицируемых воздушных судов должна быть не более 3 • Ю"7;

2) суммарная погрешность измерения высоты не должна превышать 75 (110) м при эшелонировании через 300 (500) м.

Примечание. Вертикальное перекрытие—такое сближение воздушных судов, при котором расстояние между горизонтальными плоскостями, проходящими через и.\ центр тяжести, не превышает полусуммы вертикальных размеров.

2.2. Требование 2.1.1 обеспечивается, если точностные и надежностные характеристики СВЭ соответствуют рекомендуемым значениям, представленным в табл. 1. В том случае, когда отдельные характеристики СВЭ превышают приведенные в табл.1 значения, необходимая степень безопасности полетов может быть обеспечена за счет более высоких остальных характеристик, что должно подтверждаться расчетом вероятности Рz.

Таблица1

| № п/п | Параметр | Рекомендуемые значения для эшелонирования через |
| --- | --- | --- |
|  |  | 300 м | 500 м |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Переучитываемая систематическая для данного типа воздушного судна погрешность системы статического давления, используемой для целей эшелонирования иэксплуатационных диапазонах весов и скоростей при полете по эшелонам, не более, м Максимальная учитываемая с помощью поправочной таблицы систематическая для данного типа воздушного судна погрешность системы статического давления резервного высотомера, не более, м Среднее квадратическое отклонение случайной для данного типа воздушного судия погрешности. общей для систем статического давления, используемых для целен эшелонирования, не более, м Среднее квадратическое отклонение случайной для данного типа воздушного судна независимой погрешности систем статического давления, используемых для целей эшелонирования, не более, м Допустимая инструментальная погрешность основных барометрических высотомеров (о том числе индикатора) при полете по эшелонам, не более, м Среднее квадратичсское отклонение случайной для данных типов основных барометрических высотомеров инструментальной погрешности при полете по эшелонам, не более, м Допустимая инструментальная погрешность резервного механического высотомера (в том числе индикатора) при полете по эшелонам, не более, м Среднее квадратическое отклонение случайной для данного типа резервного механического высотомера инструментальной погрешности при полете по эшелонам, не более, м Порог контроля расхождения показаний высотомеров при полете по эшелону, не более, м Порог срабатывания средств контроля за отклонением от заданного эшелона, не более, м Среднее квадратическое отклонение погрешности выдерживания, заданной по указателю высоты, не более, м Дополнительная погрешность выдерживания заданной по указателю высоты при развороте, разгоне и торможении, не более, м Вероятность отказов каждой системы статического давления, используемой для целей эшелонирования, за время полета, не более Вероятность отказов основного высотомера за время полета, не более Вероятность отказов резервного барометрического высотомера за время полета, не более Вероятность отказов средств контроля и сигнализации отклонения от заданной высоты эшелона за время полета, не более | 25 70 13 40 18 90 35 | 40 100 20 50 20 110 50 |
|  |  | 10020 6020 |
|  |  | 15 | 20 |
|  |  | 10 0,00005 0,0005 0,0005 0,001 |

Примечание. Среднеквадратическое отклонение случайных погрешностей находятся по следующим формулам:

a) для п. 3 и 4       б) для п. 6,8 и 11

8.2.2.14. В условиях полета по ППП на самолете должны устанавливаться следующие резервные приборы:

- авиагоризонт резервный,

- механический указатель приборной скорости,

— механический  барометрический высотомер,

— вариометр,

—прибор или индикатор магнитного курса (стабилизированного или вычисленного).

Примечания: 1. В качестве индикатора магнитного курса допускается использовать радиомагнитный индикатор РМИ.

2. Допускается отсутствие сигналиэации отказа курса нa индикаторе типа РМИ.

8.2.2.15. Состав и характеристики резервных приборов должны обеспечивать безопасное завершение полета в соответствии с РЛЭ при полной потере информации на КПИ и КИНО.

Примечания: 1. Допускается отсутствие сигнализации. отказов па механических резервных приборах.

2. Под механическим прибором понимается как полностью механически» прибор, так и электромеханический прибор, у которого сохраняется работоспособность механического канала измерения и индикации

при любом отказе электромеханической части прибора,

8.2.2.16. Резервные приборы должны сохранять работоспособность при отказе основных источников электроснабжения.

8.2.3. СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСА

8.2.3.1. Средства определения курса в условиях полета по ППП должны включать в свой состав, как минимум, два датчика гироскопического (стабилизированного) курса, один датчик магнитного (стабилизирова-нного или вычисленного) курса, прибор или индикатор магнитного курса и автономный магнитный компас (типа КИ). В качестве основных индикаторов магнитного и(или) истинного, и(нли) приведенного (к магнитному или истинному меридиану) курсов должны использоваться комплексные индикаторы навигационной обстановки первого и второго пилотов.

Индикация курса первому и второму пилотам должна осуществляться от различных датчиков гироскопического (стабилизированного) курса, получающих питание от различных независимых подсистем (каналов) электроснабжения.

Примечание. На самолетах, летающих только по местным воздушным линиям, допускается устанавливать один датчик гироскопического (стабилизированного) курса при условии, что в случае его отказа обеспечивается продолжение и завершение полета в ситуации, не худшей, чем усложнение условий полета.

8.2.4. СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  КРЕНА  И ТАНГАЖА   (СИСТЕМА АВИАГОРИЗОНТОВ)

Средства определения крена и тангажа включают в себя совокупность датчиков вертикали, индикаторов и систему контроля, обеспечивающих определение и индикацию пространственного положения самолета и Контроль достоверности информации.

8.2.4.1. Любой единичный отказ в средствах определения крена и тангажа, в том числе единичный отказ в системе электроснабжения, не должен приводить к отказу индикации крено и тангажа более чем на одном экранном индикаторе.

Примечания: 1. Для самолетов, предназначенных для полетов по ПВП, применение резервного авиагоризонта необязательно.

2. В качестве датчиков вертикали могут применяться гировертикали, курсовсртикали, ннерциальные курсовертикали, инерциальные системы.

3. Пункт рассматривать с пунктом (b) 25.1333.

8.2.4.3. Индикация углов крена и тангажа на резервном авиагоризонте должна быть идентична с индикацией крена н тангажа на экранных индикаторах в такой степени, чтобы обеспечивалось сравнение показаний крена и тангажа.

8.2.4.5. Прекращение индикации пространственного положения самолета на любом из КПИ без сигнализации или полная потеря индикации пространственного положения самолета должны рассматриваться как катастрофическая ситуация, при этом должно выполняться требование АП-25.Л-02 п. 3.3 применительно к катастрофическим ситуациям.

Прекращение индикации пространственного положения самолета на обоих КПИ один час полета должно быть событием не более частым, чем маловероятное. 8.2.4.6. Резервный авиагоризонт должен быть подключен к СЭС таким образом, чтобы его электропитание было обеспечено без дополнительных действий со стороны экипа и коммутаций цепей электропитания при отказе всех генераторов, приводимых во вращение маршевыми двигателями.

В качестве резервного авиагоризонта на самолете должен устанавливаться авиагоризонт, сохраняющий работоспособность и функционирующий после пребывания в условиях изменеиия крена и тангажа в диапазоне ± 360 °.

8.2.4.10. При возможных (кроме практически невероятных) отказах в средствах определения крена и тангажа не допускается выдача информации на индикаторы обоих пилотов от одного датчика.

8.2.5. СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПАРАМЕТРОВ

8.2.5.1. Для обеспечения нормальной работы средств определения воздушных парамет-ов на самолете должно устанавливаться не менее трех независимых друг от друга сис-ем восприятия как полного, так и статического давления, состоящих из приемников трубопроводов и отстойников.

8.2.5.4. Первому пилоту должна быть обеспечена возможность ручного и/или автома-ического переключения индикации на КПИ барометрической высоты, приборной скоро-ти и вертикальной скорости на одну из других систем полного и статического давлений. 1ри этом не допускается индикация обоим пилотам этих параметров от одной и той же пстемы статического или полного давления.

8.2.5.9. Система восприятия воздушных давлений с подключенными потребителями, ;роме мест выхода в атмосферу, должна удовлетворять требованиям по герметичности, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Нормы чегерметичности систем полного давления

|  | Начальное значение давления, соответствующее скорости, км/ч |
| --- | --- |
|  | 200 | 700 |
| Спаданне стрелки на 1 мин, соответствующее скорости, км/ч, не более | I | 2 |

8.2.5.10. Коэффициент запаздывания на уровне земли каждой статической системы при подключении всех потребителей должен быть не более 0,4 с при питании датчиков САУ и не более 1,0 с при питании пилотаж ио-навигационных приборов.

8.2.5.13. Трубопроводы полного и статического давлений и все изделия, подключаемые к ним, как основные, так и дополнительные, должны иметь маркировку штуцеров подвода давлений: полного — «Д» и статического — «С».

8.2.6. СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ САМОЛЕТА

8.2.6.3. На протяжении всего полета должна осуществляться индикация координат текущего места самолета и выдача необходимой (согласованной) информации потребителям и/или в систему экранной индикации.

8.2.6.4. Должна обеспечиваться возможность коррекции счисленных координат.

8.2.6.5. Если существует устройство ввода плана полета в средства определения координат, то перед полетом должна обеспечиваться возможность контроля правильности ввода.

8.2.7. СРЕДСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Требования, изложенные в 8.2.7, распространяются как на отдельно взятые средства автоматического управления (АП, систему траекторпого управления—СТУ, автомат тяги двигателя—АТД), так и на их совокупность (САУ).

Примечание. Ви всех случаях, когда в тексте 8.2.7 применена аббревиатура «САУ», это значит, что данное требование относится не только к совокупности средств, объединенных в систему САУ, но также в равной мере к любому отдельно взятому средству, указанному в 8.2.7.

8.2.7.1. Функции, выполняемые средствами автоматического управления, определяются для каждого типа самолета в зависимости от назначения и особенностей его использования. При этом на самолете обязательно выполнение следующих функций:

—стабилизации и управления углами крена и тангажа;

—стабилизации курса;

—стабилизации барометрической высоты полета.

8.2.7.3. Включение САУ, переключение режимов и отключение должны сопровождаться соответствующей сигнализацией, формируемой по информации о срабатывании исполнительных устройств, включающих заданный режим. Эта сигнализация должна быть легко различимой с рабочих мест обоих пилотов.

В случае, если возможно непроизвольное переключение режимов САУ или ее отключение (например, случайным перемещением штурвала), а также при изменениях режимов САУ, осуществляемых автоматически, сигнализация должна быть достаточно эффективной для предотвращения несвоевременного обнаружения пилотами включения режима или отключения САУ.

8.2.7.5. Включение и выключение САУ, а также переключение режимов ее работы не должны приводить к приращению нормальной перегрузки, превышающему по абсолютной величине 0,15 (без учета приращения нормальной перегрузки от управляющих воздействий).

8.2.7.8. Должны быть приняты меры, исключающие неправильное соединение блоков (элементов) САУ, а также неправильное подсоединение к САУ взаимодействующих систем, устройств или датчиков при выполнении технического обслуживания САУ.

8.2.7.11. Органы быстрого отключения АТД должны размещаться на рычагах управления двигателями и обеспечивать возможность отключения АТД рукой, положенной на рычаги управления для их перемещения вручную.

8.2.7.12. При автоматическом управлении полетом самолета с исправной САУ пилотам должна быть обеспечена возможность взятия управления на себя (вмешательства в управление самолетом) путем воздействия на основные рычати управления без каких-либо дополнительных действий по отключению САУ. При этом прикладываемые к ры'чагам управления усилия не должны превышать:

50 кгс — в продольном управлении,

30 кгс — в поперечном управлении,

90 кгс—в путевом управлении.

Суммарное усилие, прикладываемое к рычагам управления двигателями, должно получить положительную оценку экипажа. В РЛЭ самолета должны содержаться указания экипажу для случая указанного вмешательства.

8.2.7.15. На самолете, балансировка которого в течение полета с включенной САУ может измениться в пределах, вызывающих затруднение для пилота при взятии управления на себя, должно быть осуществлено автоматическое триммированис усилии на рычагах управления с индикацией пилотам и/или должна быть обеспечена только индикация усилий, дающая пилоту возможность сбалансировать самолет по усилиям так, чтобы в обоих случаях при отключении АП приращение нормальной перегрузки не превышало по абсолютной величине 0,15.

8.2.7.16. Должно быть обеспечено раздельное ручное отключение АТД от органов управления каждым двигателем.

8.2.7.17. Перемещение рычагов управления двигателями при работе АТД и их динамика должны соответствовать рекомендациям изготовителя двигателей.

8.2.8. СРЕДСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ ПЕРЕГРУЗКИ

8.2.8.1. Прибор или датчик для измерения нормальной перегрузки должен устанавливаться на самолете таким образом, чтобы обеспечивались измерение и индикация нормальной перегрузки с требуемой для данного самолета точностью.

Д25F.8.2. ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(Изложены требования к оборудованию с электромеханической индикацией)

8.2.2.4. На самолете, предназначенном для полетов по ПВП с пассажирами, должно устанавливаться следующее оборудование. Для двух пилотов:

а) у каждого пилота:

— прибор или индикатор приборной скорости с индикацией максимальной эксплуатационной Приборной СКОрОСТИ (Гптэ).

— прибор или индикатор барометрической высоты.

— прибор или индикатор углов крена и тангажа,

— индикатор скольжения;

б) общие для двух пилотов:

— автономный магнитный компас (типа КИ),

— часы с секундомером, стрелками пли цифровым указателем, показывающие часы, минуты и секунды,

— индикатор температуры наружного воздуха. Для одного пилота:

—приборы, перечисленные в пунктах а) и б).

8.2.2.5. На самолете, предназначенном для полетов по ППП, кроме перечисленного в 8.2.2.4, должно устанавливаться следующее оборудование. Для двух пилотов:

а) для каждого пилота:

— прибор или индикатор магнитного и(или) истинного (к магнитному или истинному меридиану) курсов, стабилизированных гироскопическими или эквивалентными, или вычислительными устройствами.

—прибор вертикальной скорости (вариометр),

— прибор угловой скорости разворота:

б) у первого пилота:

—резервный механический барометрический высотомер;

в) общие для двух пилотов:

— резервный авиагоризонт,

— сигнализатор достижения допустимых в эксплуатации углов крена. 8.2.2.6. На самолете, кроме перечисленного в 8.2.2.4 и 8.2.2.5, должно устанавливаться следующее оборудование.

а) У каждого пилота:

— прибор или индикатор текущего числа М с индикацией максимального эксплуатационного числа М (М) на самолете, имеющем ограничения по числу М.

Примечание. Допускается индицировать ограничения максимальной эксплуатационной приборной скорости н максимального эксплуатационного числа М посредством указателя (индекса) максимальной эксплуатационной приборной скорости.

б) Общие для двух пилотов:

— индикатор текущего угла атаки с индикацией допустимого угла атаки на самолете, не имеющем естественных или искусственных признаков, предупреждающих о приближении к сваливанию;

— прибор или индикатор нормальной перегрузки с индикацией максимальной эксплуатационной перегрузки на самолете, имеющем ограничения по нормальной перегрузке;

— индикатор координат места самолета на самолетах, летающих в условиях ППП по трассам протяженностью более 300 км при отсутствии в составе экипажа лица, свободного от пилотирования и выполняющего задачи обеспечения навигации (штурманские функции);

—сигнализатор максимальной эксплуатационной приборной скорости (Кпахэ);

в) прибор(ы) или иидикатор(ы) с футовой шкалой высоты у пилотов в случае полета самолета по трассам с футовыми измерениями высот эшелонов.

8.2.2.7. На самолете должны устанавливаться средства автоматического управления. В состав средств входят АП и (при необходимости) СТУ, АТД. Для самолетов, имеющих максимальную крейсерскую высоту полета не более 4200 м, требование данного пункта является рекомендательным.

Примечание. Под средствами автоматического управления понимаются как отдельно взятые АП, СТУ и АТД, так и их совокупность.

8.2.2.8. Параметры, индицируемые приборами, указанными в 8.2,2-4—8.2.2-6, могут индицироваться как на приборах с раздельной индикацией, так и на приборах (индикаторах) с совмещенной индикацией. При этом должна сохраняться раздельная индикация:

—барометрической высоты у первого пилота и приборной скорости у каждого пилота на механических приборах;

— магнитного курса на автономном магнитном компасе, общем для двух пилотов.

Примечания: 1. Раздельная индикация приборной скорости, а также барометрической высоты на механических приборах необязательна, если для индикации этих параметров в приборе с совмещенной индикацией используется отдельный механический канал.

2. Под механическим прибором понимается как полностью механический прибор, так и электромеханический прибор, у которого сохраняется работоспособность мехая-ичеокого канала измерения и индикации при любом отказе электромеханической части прибора.

8.2.2.9. У одного из пилотов в условиях полета без дополнительных действий со стороны любого члена экипажа должна обеспечиваться индикация углов крена, тангажа и гироскопического (гиромагнитного) курса после возникновения в трактах измерения этих параметров любого единичного отказа, в том числе отказа электропитания. Должно быть обеспечено такое оповещение пилотов при появлении единичных отказов, которое исключает использование недостоверной информации по крену, тангажу и курсу.

8.2.2.11. Указывающие приборы, отображающие углы крена» тангажа и курса, а также барометрическую высоту и приборную скорость, кроме механических приборов (приборы барометрической высоты, приборной скорости и магнитный компас типа КИ). должны иметь сигнализацию отказов тракта измерения параметра, в том числе и электропитания, по сигналам, поступающим в прибор.

Примечание. Допускается отсутствие сигнализации отказа курса на радномагнитиых индикаторах.

8.2.2.12- На самолете, вмещающем более 30 пассажиров и предназначенном для полетов в условиях ППП, должны быть установлены средства, обеспечивающие выдачу пилотам сигналов в следующих условиях сближения с землей:

— при скорости снижения или скорости сближения с землей, находящейся под самолетом, превышающих установленные ограничения для данного режима;

— при потере высоты или изменении скорости снижения после взлета и при уходе на второй круг, превышающих установленные ограничения для указанных режимов;

— при отклонении ниже глиссады, превышающем установленные ограничения на режиме захода на посадку по радиомаячным посадочным системам;

—при полете самолета ниже допустимой высоты в непосадочной конфигурации. . Значение порогов срабатывания средств сигнализации опасной близости земли должно быть выбрано таким, чтобы для вывода самолета в безопасный рекомендуемый РЛЭ режим полета не требовалось применения необычных методов пилотирования, а также превышения нормальной перегрузки nу == 1,5 или ограничений, устанавливаемых .. РЛЭ, если они возникают при меньших значениях нормальной перегрузки..

8.2.2.13. Средства измерения и стабилизации заданной барометрической высоты должны иметь точностные и надежностные характеристики, обеспечивающие безопасное выполнение полета в действующей системе вертикального эшелонирования и соответствующие общим «Нормативным требованиям к техническим характеристикам средств вертикального эшелонирования». Для выполнения указанных выше требований на борту самолета должны быть установлены:

— не менее трех независимых трактов измерения барометрической высоты, из которых не менее двух должны быть обеспечены средствами автоматического контроля в полете;

— средства контроля и сигнализации отклонения от заданной высоты эшелона;

— средства передачи сигнала барометрической высоты в систему УВД;

—средства, обеспечивающие автоматическую (если она требуется) и ручную стабилизацию заданной высоты.

Для самолетов с максимальной крейсерской высотой полета не более 4200 м, а также самолетов, предназначенных для полетов по ПВП, допускается создание двух независимых трактов измерения высоты, отсутствие автоматического контроля и сигнализации отклонения от заданной высоты эшелона, а также отсутствие автоматической стабилизации заданной высоты полета.

Примечание. Независимыми считаются тракты измерения высоты, использующие различные системы статического давления. Наличие оошего для двух систем статического давления пневмокрана не считается нарушением независимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ к п. 8.2.2.13

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СРЕДСТВ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ

I.РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Настоящее Приложение распространяется на средства вертикального эшелонирования:

—системы восприятия статического давления, предназначенные для присоединения барометрических основных и резервного -механического высотомеров;

—основные барометрические высотомеры первого и второго пилотов, охваченные автоматическим контролем исправности трактов измерения барометрической высоты;

—резервный механический барометрический высотомер;

— средства контроля и сигнализации отклонения от заданной высоты эшелона;

—средства, обеспечивающие стабилизацию заданной высоты, установленные на воздушных судах с максимальной крейсерский высотой полета более 4200 м, предназначенных для полетов по ППП и эксплуатирующихся в системах эшелонирования с интервалами 300 и 500 м.

2. ТРЕБОВАНИЯ К БОРТОВЫМ СРЕДСТВАМ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ

2.1. Точностные и надежностные характеристики средств вертикального эшелонирования, установленных на сертифицируемом воздушном судне, должны быть такими, чтобы при полетах по заданным эшелонам выполнялись следующие требования:

1) расчетная вероятность перекрытия (Pz) для случая встречи двух сертифицируемых воздушных судов должна быть не более 3- 10-7;

2) суммарная погрешность измерения высоты не должна превышать 75 (110) м при эшелонировании через 300 (500) м.

Примечание. Вертикальное перекрытие—такое сближение воздушных судов, при котором расстояние нежду горизонтальными плоскостями, проходящими через их центр тяжести, нс превышает полусуммы вертикальных размеров,

2.2. Требование 2.1.1 обеспечивается, если точностные и надежностные характеристики СВЭ соответствуют рекомендуемым значениям, представленным в табл.1. В том случае, когда отдельные характеристики СВЭ превышают приведенные в табл.1 значения, необходимая степень безопасности полетов может быть обеспечена за счет более высоких остальных характеристик, что должно подтверждаться расчетом вероятности (Pz).

Таблица1

| № п/п | Параметр | Рекомендуемые значения для эшелонирования через |
| --- | --- | --- |
|  |  | 300 м | 500 м |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Переучитываемая систематическая для данного типа воздушного судна погрешность системы статического давления, используемой для целей эшелонирования иэксплуатационных диапазонах весов и скоростей при полете по эшелонам, не более, м Максимальная учитываемая с помощью поправочной таблицы систематическая для данного типа воздушного судна погрешность системы статического давления резервного высотомера, не более, м Среднее квадратическое отклонение случайной для данного типа воздушного судия погрешности. общей для систем статического давления, используемых для целен эшелонирования, не более, м Среднее квадратическое отклонение случайной для данного типа воздушного судна независимой погрешности систем статического давления, используемых для целей эшелонирования, не более, м Допустимая инструментальная погрешность основных барометрических высотомеров (о том числе индикатора) при полете по эшелонам, не более, м Среднее квадратичсское отклонение случайной для данных типов основных барометрических высотомеров инструментальной погрешности при полете по эшелонам, не более, м Допустимая инструментальная погрешность резервного механического высотомера (в том числе индикатора) при полете по эшелонам, не более, м Среднее квадратическое отклонение случайной для данного типа резервного механического высотомера инструментальной погрешности при полете по эшелонам, не более, м Порог контроля расхождения показаний высотомеров при полете по эшелону, не более, м Порог срабатывания средств контроля за отклонением от заданного эшелона, не более, м Среднее квадратическое отклонение погрешности выдерживания, заданной по указателю высоты, не более, м Дополнительная погрешность выдерживания заданной по указателю высоты при развороте, разгоне и торможении, не более, м Вероятность отказов каждой системы статического давления, используемой для целей эшелонирования, за время полета, не более Вероятность отказов основного высотомера за время полета, не более Вероятность отказов резервного барометрического высотомера за время полета, не более Вероятность отказов средств контроля и сигнализации отклонения от заданной высоты эшелона за время полета, не более | 25 70 13 40 18 90 35 | 40 100 20 50 20 110 50 |
|  |  | 10020 6020 |
|  |  | 15 | 20 |
|  |  | 10 0,00005 0,0005 0,0005 0,001 |

Примечание. Среднеквадратическое отклонение случайных погрешностей находятся по следующим формулам:

a) для п. 3 и 4       б) для п. 6,8 и 11

8.2.3. СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСА

8.2.3.1. Средства определения курса в условиях полета по ППП должны включать в свой состав, как минимум, два датчика гироскопического (стабилизированного) курса, один датчик магнитного курса, автономный магнитный компас (типа КИ), а также индикаторы магнитного и(и.ли) истинного, и(или) приведенного (к магнитному или истинному меридиану) курсов у каждого пилота. Индикация курса первому и второму пилотам должна осуществляться от различных датчиков гироскопического (стабилизированного) курса, получающих питание от различных независимых подсистем (каналов) электроснабжения.

Примечание. Допускается определение магнитного курса другими способами, например вычислением.

8.2.4. СРЕДСТВА  ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕНА  И ТАНГАЖА (СИСТЕМА АВИАГОРИЗОНТОВ)

8.2.4.1. Любой единичный отказ в системе авиагоризонтов, в том числе единичный отказ в системе электроснабжения, не должен приводить к отказу более чем одного авиагоризонта.

8.2.4.3. Индикация углов крена и тангажа на резервном авиагоризонте должна быть идентична с индикацией основных авиагоризонтов в такой степени, чтобы обеспечивалось сравнение показаний авиагоризонтов.

8.2.4.5. Прекращение индикации пространственного положения самолета на индикаторах основных авиагоризонтов без сигнализации или полная потеря индикации пространственного положения самолета должны рассматриваться как катастрофическая ситуация, при этом должно выполняться требование АП-25.А-02 п. 3.3 применительно к катастрофическим ситуациям.

Прекращение индикации пространственного положения самолета на индикаторах основных авиагоризонтов на один час полета должно быть событием не более частым, чем маловероятное.

8.2.4.6. Резервный авиагоризонт должен быть подключен к СЭС таким образом, чтобы его электропитание было обеспечено без дополнительных действий со стороны экипажа и без коммутаций цепей электропитания при отказе всех генераторов, приводимых во вращение маршевыми двигателями.

В качестве резервного авиагоризонта на самолете должен устанавливаться авиагоризонт, сохраняющий работоспособность и функционирующий после пребывания в условиях изменения угла крена и тангажа в диапазоне ± 360°.

8.2.4.9. На самолете, имеющем ограничения но углу крена, сигнализация о достижении допустимых в эксплуатации углов крена должна быть предупреждающей и позволять пилотам, используя информацию о пространственном положении самолета, не допускать выхода самолета за предельные ограничения по крену.

8.2.5. СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПАРАМЕТРОВ

8.2.5.1. Для обеспечения нормальной работы средств определения воздушных параметров на самолете должно устанавливаться не менее трех независимых друг от друга систем восприятия как полного, так и статического давления, состоящих из приемников, трубопроводов и отстойников.

8.2.5.3. Одна из систем восприятия как полного, так и статического давления должна быть предназначена только для присоединения изделий, используемых первым пилотом.

8.2.5.4. Первому пилоту с его рабочего места должна быть обеспечена возможность переключения его приборов, указывающих барометрическую высоту, приборную скорость и вертикальную скорость, на одну из других систем восприятия статического и полного давлений, кроме системы второго пилота.

8.2.5.6. Приемники должны устанавливаться друг от друга на расстоянии, исключающем их одновременное механическое повреждение в полете (например, от столкновения с птицей).

8.2.5.7. Конструкция приемников и их размещение на самолете должны обеспечивать нормальную работу систем восприятия давлений в условиях возможного обледенения.

8.2.5.8. Экипажу должна быть обеспечена сигнализация об отказе электрических средств обогрева приемников. Невключение обогрева должно	сигнализироваться как отказ.

8.2.5.9. Система восприятия воздушных давлений с подключенными потребителями, кроме мест выхода в атмосферу, должна удовлетворять требованиям по герметичности, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Нормы негерметичности систем полного давления

|  | Начальное значение давления, соответствующее скорости, км/ч |
| --- | --- |
|  | 200 | 700 |
| Спадаине стрелки на 1мин., соответствующее скорости, км/ч, не более | 1 | 2 |

8.2.5.10. Трубопроводы должны быть снабжены устройствами, защищающими от скопления влаги (отстойниками), устанавливаемыми в местах, доступных для осмотра и слива конденсата. Внутренний диаметр трубопроводов систем статического и полного давлений должен быть не менее 6 и 4 мм соответственно. Коэффициент запаздывания на уровне земли каждой статической системы при подключении всех потребителей должен быть не более 0,4 с при питании датчиков САУ и не более 1,0 с—при питании пилотажно-навигационных приборов.

8.2.5.12. Основные приборы измерения и индикации барометрической высоты и приборной скорости у первого пилота должны иметь не зависимые от приборов второго пилота источники указанной информации и электропитания.

8.2.5.13. Трубопроводы полного и статического давлений и все изделия, подключаемые к ним, как основные, так и дополнительные, должны иметь маркировку штуцеров подвода давлений: полного—«Д» и статического—«С».

8.2.5.14. В случае установки футомера его контроль должен осуществляться в соответствии с аналогичными требованиями к высотомерам и в рамках той же системы контроля (8.2.2.13).

8.2.6. СРЕДСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО САМОЛЕТОВОЖДЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ

8.2.6.3. На протяжении всего полета должна осуществляться индикация координат текущего места самолета и выдача необходимой (согласованной) информации в систему автоматического управления и/или в систему командно-пилотажных и плановых индика'-торов.

8.2.6.4. Должна обеспечиваться возможность коррекции счисленных координат ло данным радиотехнических систем навигации.

8.2.7. СРЕДСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

8.2.7.1. Функции, выполняемые средствами автоматического управления, определяются для каждого типа самолета в зависимости от назначения и особенностей его использования. При этом на самолете обязательно выполнение следующих функций:

—стабилизации и управления углами крена и тангажа;

—стабилизации курса;

—стабилизации барометрической высоты полета.

8.2.7.2. Операции управления САУ должны быть простыми, а их осуществление должно быть доступным как первому, так и второму пилоту, а также другим членам экипажа, выполняющим необходимые действия в соответствии с РЛЭ.

8.2.7.3. Включение САУ, переключение режимов и отключение должны сопровождаться соответствующей сигнализацией, формируемой по информации о срабатывании исполнительных устройств, включающих заданный режим. Эта сигнализация должна быть легко различимой с рабочих мест обоих пилотов.

В случае, если возможно непроизвольное переключение режимов САУ или ее отключение (например, случайним переключением штурвала), а также при изменениях режимов САУ, осуществляемых автоматически, сигнализация должна быть достаточно эффективной для предотвращения несвоевременного обнаружения пилотами включения режима или отключения САУ.

8.2.7.5. Включение и выключение САУ, а также переключение режимов ее работы не должны приводить к приращению нормальной перегрузки, превышающему по абсолютной величине 0,15 (без учета приращения нормальной перегрузки от управляющих воздействий).

8.2.7.6. Сигналы исправности взаимодействующего с САУ оборудования должны использоваться для предотвращения работы САУ с неисправным оборудованием.

С этой целью:

а) при снятии сигналов исправности должно быть обеспечено выполнение любого из следующих условий:

— автоматическое переключение САУ на работу с исправным оборудованием с сохранением текущего режима работы САУ.

— автоматическое переключение САУ на другой исправный режим САУ,

— автоматическое отключение САУ.

8.2.7.8. Должны быть приняты меры, исключающие неправильное соединение блоков (элементов) САУ, а также неправильное подсоединение к САУ взаимодействующих систем, устройств или датчиков при выполнении технического обслуживания САУ.

8.2.7.11. Органы быстрого отключения АП должны размещаться на штурвалах первого и второго пилотов на стороне, противоположной рычагам управления двигателями. Органы быстрого отключения АТД должны размещаться на рычагах управления двигателями и обеспечивать возможность отключения АТД рукой, положенной на рычаги управления для их перемещения вручную.

8.2.7.12. При автоматическом управлении полетом самолета с исправной САУ пилотам должна быть обеспечена возможность взятия управления на себя (вмешательства в управление самолетом) путем воздействия на основные рычаги управления без каких-либо дополнительных действий по отключению САУ. При этом прикладываемые к рычагам управ" ления усилия не должны превышать:

50 кгс — в продольном управлении.

30 кгс—в поперечном управлении,

90 кгс—в путевом управлении.

Суммарное усилие, прикладываемое к рычагам управления двигателями, должно получить положительную оценку экипажа. В РЛЭ самолета должны содержаться указания экипажу для случая указанного вмешательства.

8.2.7.15. На самолете, балансировка которого в течение полета с включенной САУ может измениться в пределах, вызывающих затруднение для пилота при взятии управления на себя, должно быть осуществлено автоматическое триммирование усилий на рычагах управления с индикацией пилотам и (или) должна быть обеспечена только индикация усилий, дающая пилоту возможность сбалансировать самолет по усилиям так, чтобы в обоих случаях при отключении АП приращение нормальной перегрузки не превышало по абсолютной величине 0,15.

8.2.7.16. Должно быть обеспечено раздельное ручное отключение АТД от органов управления каждым двигателем.

8.2.7.17. Перемещение рычагов управления двигателями при работе АТД и их динамика должны соответствовать рекомендациям изготовителя двигателей.

8.2.8. ПРИБОР ИЛИ ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ ПЕРЕГРУЗКИ

8.2.8.1. Прибор или датчик для измерения нормальной перегрузки должен устанавливаться на самолете таким образом, чтобы обеспечивались измерение и индикация нормальной перегрузки с требуемой для данного самолета точностью.

Д25F.8.3. РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАВИГАЦИИ, ПОСАДКИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

8.3.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.3.2.1. Радиотехническое оборудование навигации, посадки и УВД должно соответствовать требованиям, предъявляемым для подтверждения его пригодности к установке па воздушное судно [АП-25.1301 (А)], при этом АФУ РТО НП и УВД, являющиеся частью конструкции планера, сертифицируются совместно с самолетом.

8.3.2.2. Для обеспечения безопасного продолжения и завершения полета при отказах основных источников электроэнергии в соответствии с требованиями 25.1351 должно быть обеспечено функционирование, как минимум, одного из комплектов (если их несколько) следующих видов радиотехнического оборудования:

—аппаратуры посадки СП, ILS, маркерного приемника, MLS, оборудования посадки ДМВ диапазона или только маркерного приемника, если аппаратура СП, ILS, MLS, оборудование посадки ДМВ диапазона не являются обязательными для данного типа самолета;

— радиокомпаса.

При этом допускается функционирование только одной из систем посадки, используемой на выбранном аэродроме.

8.3.3. СОСТАВ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НАВИГАЦИИ, ПОСАДКИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

8.3.3.1. Для обеспечения самолетовождения с требуемой точностью на самолете должно быть установлено следующее радиотехническое оборудование навигации посадки и управления воздушным движением:

—радиотехническое оборудование измерения малых высот;

— радиотехническое оборудование посадки;

— радиокомпас;

— радиолокационный ответчик УВД;

— радиолокационное метеонавигационное оборудование.

Примечания: 1. Радиолокационное метеонавигационное оборудование может не устанавливаться на самолетах, если они  предназначены для полетов по ПВП или для полетов по ППП на трассах и маршрутах, на которых отсутствуют прогнозируемые гидрометеообразования.

2. Допускается, чтобы радиотехническое оборудование посадки состояло только из маркерного приемника, если ожидаемыми условиями эксплуатации не предусматривается заход на посадку по маякам СП, ILS, MLS и ДМВ диапазона.

3. Допускается, чтобы радиотехническое оборудование посадки состояло только из угломерного оборудования при наличии маркерного приемника, если ожидаемыми условиями эксплуатации не предусматривается использование дальномерной функции MLS.

8.3.3.2. Если указанного в 8.3.3.1 оборудования по составу и характеристикам недостаточно для выполнения требований к обеспечению необходимой точности навигации и посадки и/или допустимой загрузки экипажа, то состав дополнительного оборудования определяется исходя из ОУЭ.

8.3.4. ТРЕБОВАНИЯ К РАДИОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ НАВИГАЦИИ, ПОСАДКИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

8.3.4.1. Радиотехническое оборудование измерения малых высот

8.3.4.1.1. Радиотехническое оборудование измерения малых высот совместно с другим оборудованием должно обеспечивать:

— измерение истинной высоты полета с необходимой точностью;

—выдачу информации об истинной высоте и отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются,

— выдачу экипажу сигналов предупреждения о снижении самолета до заранее установленной истинной высоты.

8.3.4.1.2. Радиотехническое оборудование измерения малых высот должно обеспечивать выполнение указанных выше функций при всех эксплуатационных значениях крена и тангажа, а также при всех возможных .конфигурациях самолета.

8.3.4.2. Радиотехническое оборудование посадки

8.3.4.2.1. Радиотехническое оборудование посадки СП, ILS

8-3.4.2.1.1. Радиотехническое  оборудование посадки должно обеспечивать при работе с наземными системами посадки СП и ILS:

—определение положения самолета относительно линий курса и глиссады радиомаячных систем с точностями и до высот, соответствующими посадочному минимуму, установленному для данного самолета;

— выдачу информации о положении самолета относительно линий курса и глиссады радиомаячных систем и об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются;

— выдачу информации о пролете маркерных радиомаяков (МРМ) в виде визуальной и звуковой сигнализации, а также возможность выдачи этой информации в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование.

Примечания: 1. На самолетах, ожидаемыми условиями эксплуатации которых не предусматривается заход на посадку по курсоглиссадным маякам СП и ILS, определение и выдача информации о положении самолета относительно линии курса и глиссады не являются обязательными.

2. Конструктивно оборудование, обеспечивающее выдачу информации о пролете маркерных маяков в виде визуальной и звуковой сигнализации, а также возможность выдачи этой информации в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, может как входить в состав другого оборудования, так и использоваться самостоятельно.

8.3.4.2.1.2. Работоспособность   курсового канала радиотехнического оборудования посадки должна обеспечиваться во всех ожидаемых условиях эксплуатации:

— на удалении не менее 45 км при относительной высоте полета над аэродромом 600 м в пределах линейной зоны радиомаяка и отклонении продольной оси самолета в горизонтальной плоскости от направления на радиомаяк до ± 20°;

—на удалении не менее 18 км при относительной высоте полета над аэродромом 300 м и отклонении продольной оси самолета в горизонтальной плоскости от направления на радиомаяк до ± 90°. При этом чувствительность курсового приемника должна быть не хуже. чем наименьшее из значений Uдоп1 и Uдоп2. рассчитанное по формулам:

Uдоп1= 14,3 * 10;				Uдоп2 = 32,1*10,

где Uдоп1—допустимая чувствительность курсового приемника, рассчитанная для удаления 45 км (напряженность поля маяка 40 мкВ/м) при ориентации продольной оси самолета в пределах углов ± 20° от направления на маяк, мкВ;

Uдоп2—допустимая чувствительность курсового приемника, рассчитанная для удаления 18 км (напряженность поля маяка 90 мкВ/м) при ориентации продольной оси самолета в пределах углов ± 90° от направления на маяк, мкВ;

G1 — наименьшее возможное значение коэффициента усиления АФУ относительно полуволнового вибратора в секторе ± 20° относительно направления полета в горизонтальной плоскости, определенное по результатам измерений на данном типе самолета, дБ;

G2—наименьшее возможное значение коэффициента усиления АФУ относительно полуволнового вибратора в секторе ± 90° относительно направления полета в горизонтальной плоскости, определенное по результатам измерений на данном типе самолета, дБ.

8.3.4.2.1.3. Работоспособность глиссадного канала радиотехнического оборудования посадки должна обеспечиваться во всех ожидаемых условиях эксплуатации на удалении не менее 18 км при относительной высоте полета над аэродромом 300 м в пределах ± 8° от оси ВПП относительно глиссадного радиомаяка и отклонении продольной оси самолета в горизонтальной плоскости от направления на радиомаяк до ± 45°. При этом чувствительность глиссадного приемника должна быть не хуже, чем Uдоп, рассчитанная по формуле

Uдоп = 47,3 * 10,

где  Uдоп—допустимая чувствительность глиссадного приемника, рассчитанная для удаления 18 км (напряженность поля маяка 400 мкВ/м) при ориентации продольной оси самолета в пределах углов ± 45° от направления на маяк, мкВ;

G — наименьшее возможное значение коэффициента усиления АФУ относительно полуволнового вибратора в секторе ± 45° относительно направления полета в горизонтальной плоскости,  определенное по результатам измерений на данном типе самолета, дБ.

8.3.4.2.1.4. Качество сигналов отклонения от линии курса и глиссады должно быть таким, чтобы обеспечивалось приемлемое качество пилотирования во всех режимах захода на посадку, принятых для данного самолета.

8.3.4.2.1.5. Сигнализация световая и/или звуковая при пролете маркерных маяков при заходе на посадку по линиям курса и глиссады должна обеспечиваться в зоне: над дальним МРМ — 600 ± 200 м, над ближним (средним) МРМ—300 ± 100 м, при угле наклона глиссады от 2,5 до 3°.

8.3.4.2.2. Радиотехническое оборудование посадки MLS

8.3.4.2.2.1. Радиотехническое оборудование посадки MLS должно обеспечивать при работе с наземными маяками MLS:

— определение положения самолета по азимуту, углу места и дальности относительно соответствующих маяков и определение положения самолета относительно заданной траектории с точностями и до высот, соответствующими посадочному минимуму, установленному для данного самолета;

—выдачу азимутальной, угломестной и дальномерной информации, информации об отклонении от заданной траектории, а также' информации об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются;

—прием разовых команд (запрет перестройки, воздух—земля, взлет—посадка), выдаваемых другими бортовыми системами, необходимых для обеспечения выполнения оборудованием MLS требуемых функций;

— выдачу электрических сигналов об основных и вспомогательных данных, передаваемых маяками MLS, и индикацию основных данных.

Примечание. Устройства индикации могут не входить в состав MLS.

8.3.4.2.2.2. Требование 8.3.4.2.2.1 должно обеспечиваться во всех ожидаемых условиях эксплуатации при минимальном значении допустимой плотности потока мощности в регламентируемой зоне действия системы.

8.3.4.2.2.3. Качество азимутальных, угломестных и дальномерных сигналов и основных данных должно быть таким, чтобы обеспечивалось приемлемое качество пилотирования во всех режимах захода на посадку, принятых для данного типа самолета.

8.3.4.2.3. Радиотехническое оборудование посадки дециметрового диапазона

8.3.4.2.3.1. Радиотехническое оборудование посадки дециметрового диапазона должно обеспечивать при работе с наземными маяками посадки ДМВ диапазона:

- определение положения самолета относительно линии курса и глиссады радиомаячных систем с точностями и до высот, соответствующими посадочному минимуму, установленному для данного самолета;

- определение дальности самолета до ретранслятора дальномера;

— выдачу информации о положении самолета относительно линий курса и глиссады радиомаячных систем и об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются;

— выдачу информации о дальности в виде электрических сигналов для визуальной индикации экипажу и в другое бортовое оборудование.

8.3.4.2.3.2. Работоспособность курсового канала радиотехнического оборудования посадки ДМВ диапазона должна обеспечиваться на удалении от маяка не менее 45 км при относительной высоте полета над аэродромом 600 м.

8.3.4.2.3.3. Работоспособность глиссадного канала радиотехнического оборудования посадки ДМВ диапазона должна обеспечиваться на удалении от маяка не менее 18 км при относительной высоте полета над аэродромом 300 м.

8.3.4.2.3.4. Работоспособность дальномерного канала радиотехнического оборудования посадки ДЛ1В диапазона должна обеспечиваться на удалении от маяка не менее 50 км при относительной высоте полета над аэродромом 600 м.

8.3.4.2.3.5. Качество сигналов отклонения от линий курса и глиссады должно быть таким, чтобы обеспечивалось приемлемое качество пилотирования во всех режимах захода на посадку, принятых для данного типа самолета.

8.3.4.3. Радиокомпасы (АРК)

8.3.4.3.1. Радиокомпас должен обеспечивать совместно с другим оборудованием:

— получение непрерывного отсчета курсового угла радиостанции (КУР) и выдачу информации об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются:

— осуществление полета на радиостанцию и от нее;

— определение пеленга на радиостанцию н от нее;

— выдачу сигналов опознавания наземных радиостанций.

8.3.4.3.2. На удалениях от радиостанции, где напряженность поля сигнала составляет 70 мкВ/м, погрешность по КУР должна быть не более ± 3° на КУР (0 и 180°), ± 5° — на остальных КУР.

8.3.4.3.3. При пролете над приводной радиостанцией зона неустойчивой работы автоматического радиокомпаса (АРК) не должна превышать высоты полета.

Примечание. На самолетах, на которых АРК является резервным средством навигации, допускается увеличение зоны неустойчивой работы АРК до 1,5H.

8.3.4.4. Радиолокационные ответчики УВД

8.3.4.4.1. Радиолокационный ответчик УВД при работе с вторичными наземными радиолокаторами на трассах и в зонах аэродромов должен обеспечивать излучение по запросу наземных радиолокаторов кодированного сигнала, содержащего координатный код и информационный код, включающий в себя, как минимум, следующую информацию: номер самолета, высоту полета, сигнал бедствия. Потребные режимы работы ответчика («УВД» и «RBS») определяются в зависимости от ожидаемых условий эксплуатации самолета.

При установке на самолете адресного ответчика УВД, кроме вышеизложенного, при работе с вторичными адресными радиолокаторами должны обеспечиваться прием запросных сигналов в адресных форматах и выдача содержащейся в них информации бортовым потребителям, а также соответствующие ответы адресным радиолокаторам с передачей информации от бортовых датчиков в адресных форматах сигналов.

8.3.4.4.2. Дальность действия радиолокационного ответчика УВД должна быть не менее

D=0,75[4,12(+)]

где D—дальность, км;

H1 — высота установки антенны наземного радиолокатора, м;

H2—высота полета самолета, м;

0,75 — безразмерный коэффициент;

4,12—масштабный коэффициент радиогоризонта, км/ ,

при работе с вторичными радиолокаторами, регламентируемая зона действия	которых обеспечивает эту дальность.

8.3.4.5. Радиотехническое оборудование ближней навигации (угломерно-дальномерное) дециметрового диапазона

8.3.4.5.1. Радиотехническое  оборудование ближней навигации должно обеспечивать в зоне действия радиомаяков:

—определение азимута и дальности самолета относительно маяка с точностью, необходимой для самолетовождения по установленным воздушным коридорам;

—выдачу информации об азимуте, дальности и об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.4.5.2. Дальность действия радиотехнического оборудования ближней навигации должна быть не менее

D=0,75[4,12(+)],

где         D — дальность, км;

H1—высота установки антенны наземного радиомаяка, м;

H2—высота полета самолета, м;

0,75—безразмерный коэффициент;

4,12—масштабный коэффициент радиогоризонта, км/, на высотах до 9800 м при работе с наземными маяками, регламентируемая зона действия которых обеспечивает эту дальность.

8.3.4.6. Радиотехническое оборудование угломерной системы VOR

8.3.4.6.1. Радиотехническое оборудование угломерной системы VOR должно обеспечивать в зоне действия радионавигационных маяков;

— определение углового положения самолета относительно маяков угломерной системы VOR с точностью, необходимой для пилотирования самолета по установленным воздушным коридорам совместно с другим оборудованием, в направлениях на ' маяк и от маяка;

— выдачу информации об угловом положении самолета и об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.4.6.2. Дальность действия радиотехнического оборудования угломерной системы VOR должна быть не менее

D=0,75[4,12(+)]

где         D — дальность, км;

H1—высота установки антенны наземного радиомаяка, м;

H2—высота полета самолета, м;

0,75—безразмерный коэффициент;

4,12—масштабный коэффициент радиогоризонта, км/, в секторе ± 30° от продольной оси самолета и 0,80 для остальных боковых пеленгов при работе с наземными маяками, регламентируемая зона действия которых обеспечивает эту дальность.

При этом чувствительность приемника VOR должна быть не хуже, чем наименьшее из значений Uдоп1 и Uдоп2, рассчитанное по формулам:

Uдоп1= 31,3 * 10;				Uдоп2 = 78,3*10,

где Uдоп1—допустимая чувствительность приемника VOR, рассчитанная для удаления D (напряженность поля маяка 90 мкВ/м) при ориентации продольной оси самолета в пределах углов ± 30° от направления на маяк, мкВ;

Uдоп2—допустимая чувствительность приемника VOR, рассчитанная для удаления 0,80 (напряженность поля маяка 225 мкВ/м) при ориентации продольной оси самолета за пределами углов ± 30° от направления на маяк, мкВ;

G1 — наименьшее возможное значение коэффициента усиления АФУ относительно полуволнового вибратора в секторе ± 30° относительно продольной оси самолета, определенное по результатам измерении на данном типе самолета,

дБ;

G2 — наименьшее возможное значение коэффициента усиления АФУ относительно полуволнового вибратора в секторе ± 180° относительно продольной оси самолета, определенное по результатам измерений на данном типе самолета, дБ.

8.3.4.7. Радиотехническое оборудование дальномерной системы DМЕ

8.3.4.7.1. Радиотехническое оборудование дальномерной системы DME должно обеспечивать:

—определение дальности самолета относительно маяков системы с точностью, необходимой для пилотирования самолета совместно с другим оборудованием по установленным воздушным коридорам и осуществления посадки;

— выдачу информации о дальности и об отказах для визуальной индикации экипажу на собственный индикатор и/или на пилотажно-навигационные приборы и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.4.7.2. Дальность действия радиотехнического оборудования дальномерной системы DME в навигационном режиме должна быть не менее

D=0,75[4,12(+)],

где   D—дальность, км;

H1 — высота установки антенны наземного радиомаяка, м;

H2—высота полета самолета, м;

0,75 — безразмерный коэффициент;

4,12—масштабный коэффициент радиогоризонта, km/ , на высотах до 9800 м при работе с наземными маяками, регламентируемая зона действия которых обеспечивает эту дальность.

Дальность действия DME в режиме посадки должна обеспечиваться при минимальном значении допустимой плотности потока мощности в регламентированной зоне действия маяка.

8.3.4.8. Доплеровские измерители путевой скорости и угла сноса (ДИСС)

Доплеровские измерители при полете на высотах не менее 10 м над любой поверхностью (в том числе над водной поверхностью при волнении, большем (или равном) двух баллов) и при эволюциях самолета с эксплуатационными значениями углов крена и тангажа совместно с другим оборудованием должны обеспечивать:

—определение путевой скорости и угла сноса самолета с требуемыми точностями и диапазонами их значений;

— выдачу информации о путевой скорости, угле сноса и об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются.

Примечание. Допускаются переходы ДИСС в режим “Память” при углах крена более 30°.

8.3.4.9. Радиолокационное метеонавигационное оборудование

8.3.4.9.1. Радиолокационное метеоиавигационное оборудование совместно с другим оборудованием должно обеспечивать:

— получение и отображение информации об опасных метеообразованиях на экранах устройств отображения информации (индикаторе радиолокационного метеонавигационного оборудования или системы экранной индикации) на расстоянии, достаточном для их обхода на безопасном удалении, а при прерывании отображения (вне зависимости от режима работы оборудования)—сигнализацию о наличии опасных метеообразований в заданной зоне в направлении полета самолета;

— определение углового положения и расстояния до наблюдаемых наземных ориентиров или метеообразований;

— выдачу информации об отказах оборудования для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.4.9.2. Отображаемая информация о метеообразованиях должна давать представление об их взаимном местоположении в плоскости визирования, а информация о земной поверхности должна позволять производить распознавание наземных ориентиров.

8.3.4.9.3. Устройства отображения информации должны быть сконструированы и установлены таким образом и в таком месте, чтобы обеспечивалась возможность использования информации радиолокационного метеонавигационного оборудования первым и вторым пилотами в любых возможных условиях освещенности в кабине экипажа.

8.3.4.10. Радиотехническое оборудование дальней навигации

Радиотехническое оборудование дальней навигации совместно с другим оборудованием должно обеспечивать в зоне действия наземных радиомаяков:

— определение местоположения самолета с точностью, необходимой для самолетовождения по установленным воздушным коридорам;

— выдачу информации о местоположении самолета и об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.4.11. Радиотехническое оборудование спутниковой навигации

Радиотехническое оборудование спутниковой навигации совместно с другим оборудованием должно обеспечивать:

— определение географических координат самолета с точностью, необходимой для самолетовождения по установленным воздушным коридорам;

— выдачу информации о географических координатах и об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.4.12. Радиотехническое оборудование предупреждения и предотвращения столкновений (БСПС)

8.3.4.12.1. Радиотехническое оборудование предупреждения и предотвращения столкновений должно совместно с другим оборудованием обеспечивать:

—с точностью, необходимой для предотвращения столкновений, определение дальности, скорости и разности высот между самолетами, пеленга на другой самолет, оставшегося времени до столкновения и степени опасности сближения;

— выдачу экипажу для визуальной индикации информации о дальности до другого самолета и разности высот между самолетами, его пеленге, степени опасности сближения, о воздушной обстановке в целом и об отказах оборудования;

— выработку и выдачу экипажу для визуальной индикации рекомендаций на выполнение маневров увода самолета от возможного столкновения с приближающимся самолетом.

8.3.5. Антенно-фидерные устройства (АФУ)

Требования 8.3.5 распространяются на все установленные на самолете АФУ радиотехнического оборудования навигации, посадки и управления воздушным движением, а также на обтекатели антенн (в части их свойств, влияющих на характеристики АФУ).

8.3.5.1. Общие требования к антенно-фидерным устройствам

8-3.5.1.1. Конструкция АФУ должна обеспечивать механическую прочность, соответствующую ожидаемым условиям эксплуатации самолета и месту их размещения.

8.3.5.1.2. При размещении антенн на самолете должны быть предусмотрены меры против повреждения выступающих антенн в процессе наземного обслуживания самолета.

8.3.5.1.3. Диэлектрические элементы АФУ и обтекатели антенн, входящие в конструкцию самолета, должны быть сконструированы, изготовлены и установлены на самолете таким образом, чтобы во всех ожидаемых условиях эксплуатации обеспечивалось требуемое качество функционирования связанного с АФУ оборудования и параметры АФУ соответствовали требованиям 8.3.5.

8.3.5.1.4. Переходное сопротивление между фланцами крепления антенн и корпусом самолета должно быть не более 600 мкОм. При наличии дополнительных установочных элементов суммарная величина переходного сопротивления между фланцем антенны и корпусом самолета должна быть не более 2000 мкОм.

8.3.5.1.5. Сопротивление изоляции АФУ при температуре не выше + 35°С и относительной важности не более 80% должно быть не менее 20 МОм, а во всех остальных ожидаемых условиях эксплуатации—не менее 1 МОм (при рабочем .-напряжении АФУ не выше 0.4 кВ).

8.3.5.1.6. Конструкция и размещение на самолете соединений антенны с фидерным трактом и аппаратурой должны обеспечивать возможность расстыковки и подключения измерительной аппаратуры. .

8.3.5.1.7. Конструкция и размещение антенн, включая обтекатели, должны обеспечивать нормальное функционирование подключенной к ним аппаратуры при работе в условиях обледенения.

8.3.5.1.8. При конструировании и размещении антенн должны быть приняты необходимые меры по их защите от статического электричества.

8.3.5.1.9. При конструировании АФУ и их размещении на самолете должны быть приняты необходимые меры по их защите от ударов молнии, исключающие возможность возникновения аварийной пли катастрофической ситуации.

8.3.5.1.10. АФУ должны быть сконструированы и размещены на самолете таким образом, чтобы обеспечивались необходимые развязки между передающими и приемными АФУ, при этом рекомендуется, чтобы:

— развязка между АФУ радиотехнического оборудования посадки, а также угломерной системы VOR и АФУ радиостанций MB диапазона на рабочих частотах была не менее 35 дБ;

—для антенн радиотехнического оборудования измерения малых высот расстояние между центрами приемной и передающей антенн (О) было не менее 1 м при соблюдении условия //, > 1,370, где Н,—высота установки антенны над землей в момент касания шасси ВПП при посадке самолета. Допускается уменьшение D до 0,6 м при обеспечении выполнения требований п. 8.3.4.1.

8.3.5.2. Требования к АФУ радиотехнического оборудования измерения малых высот

8.3.5.2.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 4200—4400 МГц.

8.3.5.2.2. Для обеспечения работы оборудования в соответствии с требованиями 8.3.4.1 АФУ радиотехнического оборудования измерения малых высот должны быть размещены таким образом, чтобы:

—отклонение плоскостей раскрывов антенн от горизонтальной плоскости самолета не превышало 5°;

— в телесном угле раскрыоов антенн с плоским углом при вершине не менее 90° отсутствовали выступающие элементы- конструкции;

—поляризация передающей и приемной антенн каждого комплекта совпадала.

8.3.5.3. Требования к курсовым АФУ радиотехнического оборудования посадки ILS, СП

8.3.5.3.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 108—112МГц.

8.3.5.3.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) на выходе АФУ должен быть не более 5.

8.3.5.3.3. Неравномерность распределения горизонтальной составляющей поля в горизонтальной плоскости в переднем секторе ± 90° относительно продольной оси' самолета должна быть не более 12 дБ.

Примечания: 1. Рекомендуется, чтобы коэффициент усиления АФУ и горизонтальной плоскости в направлении полета по сравнению с максимумом излучения полуволнового вибратора был не менее минус 10 дБ при наличии одного или двух выходов п не менее минус 13 дБ при наличии трех выходов (с учетом затухания в фидерном тракте не более 1 дБ).

2. При работе АФУ, имеющего один выход, с двумя или более приемниками выходом АФУ считается точка подключения фидера к общему входу приемников.

8.3.5.3.4. Поляризация поля должна быть преимущественно горизонтальной. Ослабление вертикальной составляющей поля антенны по отношению к горизонтальной составляющей в направлении вперед вдоль продольной оси самолета должно быть не менее 10 дБ.

8.3.5.3.5. При наличии у антенны двух или трех выходов развязка между выходами АФУ должна быть не менее 6 дБ.

8.3.5.3.6. При использовании курсовой антенны на самолете в качестве антенны угломерной системы VOR она должна также удовлетворять требованиям 8.3.5.10.

8 3.5.4. Требования к глиссадным АФУ радиотехнического оборудования посадки ILS, СП

8.3.5.4.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 328,6—335,4 МГц.

8.3.5.4.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению на выходе АФУ должен быть не более 5.

8.3.5.4.3. Неравномерность распределения горизонтальной составляющей поля в горизонтальной плоскости в переднем секторе ± 45° относительно продольной оси самолета должна быть не более 6 дБ.

Примечания: 1. Рекомендуется, чтобы коэффициент усиления АФУ в горизонтальной плоскости в направлении полета по сравнению с максимумом излучения полуволнового вибратора был не менее минус 12 дБ при наличии одного или двух выходов и не менее минус 15 дБ при наличии трех выходов (с учетом затухания фидерного тракта не более 2 дБ).

2. При работе АФУ, имеющего один выход, с двумя или более приемниками выходом АФУ считается точка подключения фидера к общему входу приемников.

8.3.5.4.4. Поляризация поля должна быть преимущественно горизонтальной. Ослабление вертикальной составляющей поля антенны по отношению к горизонтальной составляющей в направлении вперед вдоль продольной оси самолета должно быть не менее 10 дБ.

8.3.5.4.5. При наличии у антенны двух или трех выходов развязка между выходами АФУ должна быть не менее 6 дБ.

8.3.5.4.6. Антенна должна быть размещена на самолете таким образом, чтобы обеспечивалось безопасное расстояние от самой нижней точки самолета до препятствий или поверхности земли при снижении по глиссаде в процессе захода на посадку во всех ожидаемых условиях эксплуатации.

8.3.5.5. Требования к маркерным АФУ радиотехнического оборудования посадки

8.3.5.5.1. Рабочая частота маркерных АФУ должна составлять 75 ±0,1 МГц.

Поляризация поля — горизонтальная.

8.3.5.5.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению на выходе АФУ должен быть не более 5.

8.3.5.5.3. Маркерная антенна должна быть размещена на самолете таким образом, чтобы обеспечивался обзор нижней полусферы.

8.3 5.6. Требования к АФУ радиокомпасов

8.3.5.6.1. Требования к ненаправленной антенне, входящей в конструкцию самолета.

8.3.5.6.1.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 0,15—1,75 МГц.

8.3.5.6.1.2. Действующая высота ненаправленной антенны должна быть не менее 0,1 н.

8.3.5.6.1.3. Емкость ненаправленной антенны должна быть не менее 24 пф.

8.3.5.6.1.4. Ненаправленная антенна должна быть размещена на самолете таким образом, чтобы обеспечивалась индикация момента пролета приводной радиостанции с требуемой точностью.

8.3.5.6.1.5. Ненаправленная и рамочная антенны должны быть размещены таким образом, чтобы обеспечивалось выполнение требований, изложенных в 8.3.4.3.

8.3.5.6.2. Требования к блоку совмещенных антенн, входящему в комплект поставки АРК.

8.3.5.6.2.1. Диапазон рабочих частот должен составлять 0,15—1,75 МГц.

8.3.5.6.2.2. Для обеспечения работы оборудования в соответствии с требованиями 8.3.4.3 блок совмещенных антенн АРК должен быть размещен таким образом, чтобы:

— обеспечивалась отметка момента пролета приводной радиостанции с требуемой точностью;

— выполнялись требования к размещению блока совмещенных антенн на самолете, изложенные в эксплуатационной документации (ЭД) на радиокомпас.

8.3.5.7. Требования к АФУ радиолокационных ответчиков для режима «УВД»

8.3.5.7.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять:

—в приемном режиме:

837,5 ± 4 МГц, поляризация поля горизонтальная;

1030 ± 3 МГц. поляризация поля вертикальная;

— в передающем режиме:

740 ± 3 МГц, поляризация поля горизонтальная. 8.3.5-7.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению АФУ должен быть:

— в диапазоне 837,5 ± 4 МГц не более 5;

— в диапазоне 1030 ± 3 МГц не более 2;

— в диапазоне 740 ± 3 МГц не более 2,5.

8.3.5.7.3. Зона видимости АФУ, определенная на удалении 75% дальности действия ответчика, не должна иметь провалов в горизонтальной плоскости при эксплуатационных углах, крена и тангажа.

Примечание- Допускаются отдельные случайные пропадания отметки самолета на время одного-двух оборотов антенны наземного радиолокатора при скорости вращения не менее 6 об/мнн.

8.3.5.8. Требования к АФУ радиолокационных ответчиков для режима “RBS”

8.3.5.8.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять:

—   в приемном режиме—1030 ± 3 МГц;

- в передающем режиме — 1090 ± 3 МГц.

Поляризация поля — вертикальная.

8.3.5.8.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению АФУ должен быть не более 2.

8.3.5.8.3. Зона видимости АФУ, определенная на удалении 75% дальности действия ответчика, не должна иметь провалов в горизонтальной плоскости при эксплуатационных углах крена и тангажа.

Примечание. Допускаются отдельные случайные пропадания отметки самолета на время одного-двух оборотов антенны наземного радиолокатора при скорости вращения не менее 6 об/мин.

8.3.5.8.4. Затухание в фидере между антенной и радиолокационным ответчиком должно быть не более 5 дБ.

8.3.5.9. Требования к АФУ радиотехнического оборудования ближней навигации (угломерно-дальномерного) дециметрового диапазона

8.3.5.9.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять:

—в приемном режиме — 873,6—1000,5 МГц;

—в передающем режиме—726—813 МГц.

Поляризация поля— горизонтальная.

8.3.5.9.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению на входе АФУ должен быть:

—в приемном диапазоне не более 5;

— в передающем диапазоне не более 2,5.

8.3.5.9.3. Зона видимости АФУ, определенная на расстоянии 75% дальности прямой видимости от радиомаяка, не должна иметь провалов в горизонтальной плоскости при полете с нулевыми кренами.

Неравномерность распределения горизонтальной составляющей поля в горизонтальной плоскости должна быть не более 12 дБ.

Примечания: 1. При установке на самолете двухантенного АФУ допускаются отдельные интерференционные провалы в боковых направлениях 90 ± 40° и 270 ± 40°, не влияющие на работу оборудования.

2. Если на самолете установлено АФУ, состоящее из нескольких антенн, поочередно подключаемых к аппаратуре с помощью специального коммутирующего устройства, то процесс переключения не должен нарушать нормальной работы оборудования.

8.3.5.9.4. При использовании АФУ радиотехнического оборудования ближней навигации в качестве АФУ радиотехнического оборудования посадки дециметрового диапазона оно должно также удовлетворять требованиям п. 8.3.5.17.

8.3.5.10. Требования к АФУ радиотехнического оборудования угломерной системы VOR

8.3.5.10.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 108—117,975 МГц.

8.3.5.10.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению на выходе АФУ не должен превышать 5.

8.3.5.10.3. Диаграмма направленности АФУ в горизонтальной плоскости должна быть всенаправленной. Неравномерность диаграммы направленности должна быть не более 20 дБ.

Примечания: I. Рекомендуется, чтобы коэффициент усиления АФУ в горизонтальной плоскости в направлении продольной оси самолета по сравнению с максимумом излучения полуволнового вибратора был не менее минус 12 дБ при наличии у АФУ одного выхода (с учетом затухания в фидерном тракте не более 3 дБ).

2. При работе АФУ, имеющего одни выход, с двумя или более приемниками выходом АФУ считается точка подключения фидера к общему входу приемников.

8.3.5.10.4. Поляризация поля должна быть преимущественно горизонтальной. Ослабление вертикальной составляющей поля антенны в направлении продольной оси самолета по отношению к горизонтальной составляющей должно быть не менее 10 дБ.

8.3.5.10.5. При использовании навигационной антенны угломерной системы VOR в качестве курсовой антенны радиотехнического оборудования посадки она должна также удовлетворять требованиям 8.3.5.3.

8.3.5.11. Требования к АФУ радиотехнического оборудования дальномерной системы DME

8.3.5.11.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 962—1215 МГц.

Поляризация поля — вертикальная.

8.3.5.11.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению на входе АФУ должен быть не более 2.

8.3.5.11.3. Зона видимости ЛФУ в навигационном режиме, определенная на расстоянии 75% дальности прямой видимости от радиомаяка, не должна иметь провалов в горизонтальной плоскости при полете с нулевыми кренами.

Зона видимости АФУ в посадочном режиме, определенная вблизи границы регламентированной зоны действия наземного радиомаяка, не должна иметь более одного провала длительностью более 10 с в горизонтальной плоскости при выполнении каждого из виражей с кренами 10°. Выполняются левые и правые виражи.

Примечание. При выполнении виражей наземный радиомаяк должен быть вне зоны выполнения виражей.

8.3.5.11.4. Затухание в фидере между антенной н приемопередатчиком радиотехнического оборудования дальномерной системы ДМЕ должно быть не более 5.

8.3.5.12. Требования к АФУ доплеровских измерителей путевой скорости и угла сноса

8.3.5.12.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 13325 ± 75 МГц.

8.3.5.12.2. Для обеспечения работы доплеровского измерителя путевой скорости и угла сноса в соответствии с требованиями 8.3.4.6 АФУ должно размещаться в нижней части фюзеляжа таким образом, чтобы:

— в рабочей зоне лучей приемной и передающей антенн при любых конфигурациях самолета не находились выступающие элементы конструкции самолета;

—в непосредственной близости от ЛФУ не находились агрегаты с незакрытыми движущимися деталями;

— при наличии диэлектрического обтекателя, входящего в конструкцию самолета, обеспечивалась необходимая развязка между приемной и передающей антеннами.

8.3.5.13. Требования к АФУ радиолокационного метеонавигационного оборудования

8.3.5.13.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 9345 ± 30 МГц и/или 5410±60МГц.

8.3.5.13.2. Для обеспечения работы радиолокационного метеонавигационного оборудования в соответствии с требованиями 8.3.4.9 антенна должна быть размещена таким образом, чтобы обеспечивался обзор в заданном секторе.

8.3.5.14. Требования к АФУ оборудования дальней навигации

8.3.5.14.1. Требования к антенне аппаратуры дальней навигации (АДН), не входящей в комплект поставки АДН.

8.3.5.14.1.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 10—130 кГц.

8.3.5.14.1.2. Поляризация поля — вертикальная.

8.3.5.14.1.3. Действующая высота ненаправленной антенны должна быть не менее 0,3 м, емкость—не менее 100 пФ, паразитная емкость — не более 10 пф. Допускается Ад > 0,1 м при выполнении требований 8.3.4.10..

8.3.5.14.1.4. Антенна должна быть размещена в верхней или нижней части фюзеляжа в плоскости симметрии самолета.

8.3.5.14.2. Требования к блоку антенны, входящему в комплект поставки аппаратуры дальней навигации АДН.

8.3.5.14.2.1. Диапазон рабочих частот должен составлять 10—130 кГц.

8.3.5.14.2.2. Для обеспечения работы оборудования в соответствии с требованиями 8.3.4.10 блок антенны АДН должен быть размещен сверху или снизу фюзеляжа и ориентирован в направлении полета в горизонтальном положении таким образом, чтобы выполнялись требования к размещению, в том числе к выбору места установки блока антенн, изложенные в ЭД на оборудование АДН.

8.3.5.15. Требования к АФУ радиотехнического оборудования посадки MLS

8.3.5.15.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 5031—5090,7 МГц. Поляризация поля—вертикальная»

8.3.5.15.2. Для обеспечения работы оборудования в соответствии с требованиями 8.3-4.2.2 АФУ должны быть размещены на самолете таким образом, чтобы обеспечивались требуемые зоны обзора.

8.3.5.15.3. Коэффициент стоячей волны по напряжению на входе АФУ должен быть не более 2.

8.3.5.16. Требования к АФУ оборудования спутниковой навигации

8.3.5.16.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен, составлять 1602—1616 МГц. 8.3.5-16.2. Для обеспечения работы оборудования спутниковой навигации в соответствии с требованиями 8.3.4.11 антенн;! должна быть размещена таким образом, чтобы

обеспечивался обзор верхней полусферы в заданном секторе.

8.3.5.17. Требования к АФУ радиотехнического оборудования посадки дециметрового диапазона

8.3.5.17.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять:

—   в приемном режиме 905,1—966,9 МГц;

- в передающем режиме 772,0—808,0 МГц.

Поляризация поля—горизонтальная.

8.3.5.17.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению на входе АФУ должен быть:

—в приемном режиме—не более 5;

— в передающем режиме — не более 2,5.

8.3.5.17.3. Неравномерность распределения горизонтальной составляющей поля в горизонтальной плоскости в переднем секторе ± 90""' относительно продольной оси самолета должна быть не более 12 дБ. При этом максимум диаграммы направленности должен находиться в пределах указанного сектора.

Примечание: Если на самолете установлено АФУ, состоящее из нескольких антенн, поочередно подключаемых к аппаратуре с помощью специального коммутирующего устройства, то процесс переключения не должен нарушать нормальной работы оборудования.

8.3.5.17.4. При использовании АФУ радиотехнического оборудования посадки дециметрового диапазона в качестве АФУ радиотехнического оборудования ближней навигации оно должно также удовлетворять требованиям 8.3.5.9.

8.3.5.18. Требования к АФУ оборудования предупреждения и предотвращения столкновений (БСПС)

8.3.5.18.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять:

—в приемном режиме—1090 ± 3 МГц;

—в передающем режиме— 1030 ± 3 МГц. Поляризация поля — вертикальная.

8.3.5.18.2. Для обеспечения работы оборудования в соответствии с требованиями 8.3.4.12.1 АФУ должно быть размещено на самолете согласно рекомендациям нормативно-технической документации (НТД) на оборудование в части формирования необходимых зон обзора.

8.3.5.18.3. Коэффициент стоячей волны по напряжению АФУ должен быть не более 2.

Д25F.8.4. РАДИОСВЯЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (РСО)

8.4.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.4.2.1. Радиосвязное оборудование в зависимости от его состава и ОУЭ сертифицируемого самолета должно обеспечивать выполнение следующих функции:

—двустороннюю связь в пределах прямой радиовидимости с диспетчерской службой каждого аэродрома, на котором предусматривается совершить взлет или посадку и в диспетчерской зоне которого находится самолет;

—двустороннюю связь в любой момент полета по крайней мере с одной наземной авиационной радиостанцией;

—прием в любой момент полета метеорологических сводок или специальных извещении, передаваемых метеослужбами или диспетчерскими службами аэродромов по трассе полета;

—оперативную связь в любой момент полета между всеми членами экипажа;

—оповещение пассажиров в полете;

—обеспечение речевой информации об особой ситуации при установке на самолете аппаратуры речевой информации;

—обеспечение связи после посадки самолета вне аэродрома или подачу сигнала для привода поисково-спасательных средств,

8.4.2.2. Радиосвязное оборудование должно соответствовать требованиям, предъявляемым для подтверждения его пригодности к установке на воздушное судно [АП-25.1301 (А)), при этом АФУ радиостанций MB диапазона, являющиеся частью конструкции планера, а также АФУ радиостанций KB и СВ диапазона сертифицируются совместно с самолетом.

8.4.2.3. Для обеспечения безопасного продолжения и завершения полета при отказах основных источников электроэнергии в соответствии с требованиями 25.1351 должно быть обеспечено функционирование, как минимум:

— аппаратуры внутренней связи;

—аппаратуры речевой информации об особой ситуации;

— одной из двух радиостанций MB диапазона.

8.4.3. СОСТАВ РАДИОСВЯЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

8.4.3.1. Состав радиосвязного оборудования определяется в зависимости от ожидаемых условий эксплуатации самолета.

8.4.3.1.1. На самолетах, совершающих трассовые полеты, во время которых в течение всего полета обеспечивается связь радиостанциями MB диапазона (разрывы в полях MB связи, определенные для 80% эффективного радиогоризонта, не превышают 5 мин), устанавливаются:

—две радиостанции MB диапазона;

—аппаратура внутренней связи;

—авиагарнитуры членов экипажа;

—одна аварийно-спасательная радиостанция MB диапазона или радиомаяк.

8.4.3.1.2. На самолетах, совершающих полеты над труднодоступными и малонаселенными районами и большими водными пространствами, устанавливаются:

—две радиостанции МБ диапазона;

— аппаратура внутренней связи;

—авиагарнитуры членов экипажа;

—две аварийно-спасательные радиостанции MB диапазона или два радиомаяка (или одна радиостанция и один радиомаяк MB диапазона);

—одна аварийно-спасательная радиостанция KB диапазона.

8.4.3.1.3. На самолетах, совершающих трассовые полеты, во время которых связь в МБ диапазоне обеспечивается не полностью, устанавливаются одна радиостанция KB диапазона если разрывы в полях МБ связи, определенные для 80% эффективного радиогоризонта, превышают 5 мин, и две радиостанции KB при разрыве, превышающем I ч, в дополнение к оборудованию, перечисленному в 8.4.3.1.1 и 8.4.3.1.2.

8.4.3.1.4. На самолетах, предназначенных для полетов в полярных широтах, взамен одной из радиостанций КВ диапазона по 8.4.3.1.3 устанавливается одна радиостанция СВ диапазона.

8.4.3.2. Дополнительно к радиосвязному оборудованию, перечисленному в 8.4.3.1, должна устанавливаться аппаратура речевой информации об особой ситуации, если это необходимо для данного типа самолета.

8.4.4. ТРЕБОВАНИЯ К РАДИОСВЯЗНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 8.4.4.1. Радиостанции MB диапазона

8.4.4.1.1. Радиостанции MB диапазона должны обеспечивать в пределах дальности действия оперативную связь непосредственно между экипажем и диспетчерскими службами УВД в телефонном режиме.

8.4.4.1.2. Качество двусторонней связи бортовых радиостанций с наземной радиостанцией на стоянке, при движении по аэродрому н при полете в зоне аэродрома должно быть не хуже четырех баллов по пятибалльной шкале.

8.4.4.1.3. Дальность двусторонней радиосвязи на курсовых углах 0 ± 30° и 180 ± 30° при горизонтальном положении самолета должна быть не менее 80% эффективного радиогоризонта на высоте крейсерского полета при качестве связи не хуже трех баллов по пятибалльной шкале.

Примечание. Значение эффективного радиогоризонта вычисляется по формуле

D=4,12(+),

где D—эффективный радиогоризонт при стандартном коэффициенте рефракции, км;

Н1 — высота подъема антенны наземной радиостанции, м:

H2 — высота полета самолета, м;

4.12—масштабный коэффициент радиогоризонта, км/.

8.4.4.1.4. Дальность двусторонней радиосвязи при любых курсовых углах, кроме указанных в 8.4.4.1.3, при горизонтальном положении самолета должна быть не менее 65% аффективного радиогоризонта на высоте крейсерского полета при качестве связи не хуже трех баллов по пятибалльной шкале.

8.4.4.1.5. Дальность двусторонней радиосвязи в нормальном режиме набора высоты и снижения, а также при максимальных кренах крейсерского полета должна быть не менее 60% эффективного радиогоризонта на высоте крейсерского полета при качестве связи не хуже трех баллов по пятибалльной шкале.

Примечание. Для самолетов с крейсерской высотой полета более чем 6000 м допускается выполнение требований 8.4.4.1.3—8.4.4.1.5 по дальности радиосвязи на любой высоте полета, но не менее чем 6000 м.

8.4.4 2. Радиостанции KB диапазона

8.4.4.2.1. Радиостанции KB диапазона должны обеспечивать связь экипажа самолета со службой (пунктами) управления воздушным движением в случаях, когда связь через радиостанции MB диапазона не может быть осуществлена.

8.4.4.2.2. Дальность радиосвязи должна быть не менее 60% максимальной дальности полета самолета при качестве связи не хуже трех баллов по пятибалльной шкале.

Примечание. Надежность связи обеспечивается комплексом   организационно-технических   мероприятий (прогнозирование  частот связи, использование разнесенных наземных центров связи и т. д.).

8.4.4.3. Радиостанции СВ диапазона

Радиостанции СВ диапазона должны обеспечивать в полярных широтах связь экипажей со службой УВД в случаях, когда связь через радиостанции MB и KB диапазонов не может быть осуществлена.

8.4.4.4. Аппаратура внутренней связи авиационная (АВСА)

8.4.4.4.1. АВСА совместно с авиагарнитурами, микротелефонными трубками и громкоговорителями должна обеспечивать внутреннюю телефонную связь между всеми членами экипажа, в том числе и с бортпроводниками (если в составе экипажа имеются бортпроводники), выход на внешнюю двустороннюю связь через бортовые радиостанции, прием сигналов специального назначения, подключение аппаратуры записи переговоров, оповещение пассажиров в салоне на любых режимах полета с рабочих мест пилотов и бортпроводников, в том числе при руления и стоянке самолета.

8.4.4.4.2. Качество внутренней связи между всеми членами экипажа на земле и на всех этапах полета должно быть не хуже четырех баллов по пятибалльной шкале.

8.4.4.4.3. Качество оповещения пассажиров на всех этапах полета, в том числе при рулении и на стоянке самолета, должно быть не хуже четырех баллов по пятибалльной шкале.

8.4.4.5. Авиагарнитуры членов экипажа

8,4.4.5.1. Авиагарнитуры членов экипажа должны обеспечивать совместно с АВСА и радиостанциями внутреннюю и внешнюю связь в условиях окружающего акустического шума.

8.4.4.6. Аварийно-спасательные радиостанции и радиомаяки

8.4.4.6.1. Аварийно-спасательные радиостанции и радиомаяки MB диапазона должны обеспечивать передачу сигналов для привода поисково-спасательных средств к месту аварии. Аварийно-спасательные радиостанции MB диапазона должны также обеспечивать радиосвязь членов экипажа потерпевшего аварию самолета и поисково-спасательных средств.

8.4.4.6.2. Аварийно-спасательные радиостанции KB диапазона должны обеспечивать передачу сигналов бедствия и связь членов экипажа потерпевшего аварию самолета с наземными пунктами н поисково-спасательными средствами.

8.4.4.6.3. Аварийно-спасательные радиостанции и радиомаяки должны быть леткосъемными и размещены в местах, удобных для быстрого снятия при аварийной эвакуации.

8.4.4.7. Аппаратура речевой информации об особой ситуации

8.4.4.7.1. Аппаратура речевой информации об особой ситуации должна обеспечивать автоматическое речевое оповещение экипажа путем передачи стандартного сообщения из числа предварительно записанных на носителе информации.

8.4.4.7.2. Разборчивость речевой информации должна быть не хуже четырех баллов по пятибалльной шкале на всех этапах полета (на фоне других сообщений внутренней или внешней связи допускается ухудшение разборчивости при условии выполнения требований, предъявляемых к звуковой сигнализации в 8.9.4).

8.4.3. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА (АФУ)

Настоящие требования распространяются на все установленные на самолете АФУ радиосвязного оборудования, а также на обтекатели антенн (в части их свойств, влияющих на характеристики АФУ).

8.4.5.1. Общие требования к антенно-фидерным устройствам

8.4.5.1.1. Конструкция АФУ должна обеспечивать механическую прочность, соответствующую ожидаемым условиям эксплуатации самолета н месту их размещения.

8.4.5.1.2. При размещении антенн на самолете должны быть предусмотрены меры против повреждения выступающих антенн в процессе наземного обслуживания самолета.

8.4.5.1.3. Диэлектрические элементы АФУ и обтекатели антенн, входящие в конструкцию самолета, должны быть сконструированы, изготовлены и установлены на самолете таким образом, чтобы во всех ожидаемых условиях эксплуатации обеспечивалось требуемое качество функционирования связанного с АФУ оборудования и параметры АФУ соответствовали требованиям раздела 8.4.5.

8.4.5.1.4. Переходное сопротивление между фланцами крепления антенн и корпусом самолета должно быть не более 600 мкОм. При наличии дополнительных установочных элементов суммарная величина переходного сопротивления между фланцами антенны и корпусом самолета должна быть не более 2 000 мкОм.

8.4.5.1.5. Сопротивление изоляции АФУ при температуре не выше + 35 °С и относительной влажности не более 80% должно быть не менее 20 МОм, а ио всех остальных ожидаемых условиях эксплуатации не менее 1 МОм при рабочем напряжении не более 0,4 кВ и не менее 2 МОм на каждый полный или неполный киловольт при рабочем напряжении АФУ более 0,4 кВ.

Примечание, Допускается снижение сопротивления изоляции до 1 МОм, если обеспечивается соответствие оборудования  ттребования.4 8.4.

8.4.5.1.6. Конструкция и размещение на самолете соединений антенны с фидерным трактом и аппаратурой должны обеспечивать возможность расстыковки и подключения измерительной аппаратуры.

8.4.5.1.7. Конструкция и размещение антенн, включая обтекатели, должны обеспечивать нормальное функционирование подключенной к ним аппаратуры при работе в условиях обледенения.

8.4.5.1.8. При конструировании и размещении антенн должны быть приняты необходимые меры по их защите от статического электричества.

8.4.5.1.9. При конструировании и размещения антенн должны быть предусмотрены необходимые меры по их защите от ударов молнии.

8.4.5.1.10. АФУ должны быть сконструированы и размещены на самолете таким образом, чтобы между ними обеспечивались необходимые развязки. Рекомендуется, чтобы развязки на рабочих частотах составляли:

—  не менее 35 дБ между АФУ радиостанций МБ диапазона;

— не менее 35 дБ между АФУ радиостанций MB диапазона и курсовым АФУ радиотехнического оборудования посадки (АФУ радиотехнического оборудования угломерной системы VOR).

8.4.5.2. Требования к АФУ радиостанций MB диапазона

8.4.5.2.1. Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) на входе АФУ должен быть не более 3.

8.4.5.2.2. КПД фидера питания, соединяющего антенну с радиостанцией, должен быть не менее 0,5.

Примечание. В случае, если дальность и качество связи обеспечиваются, КПД фидера питания нe нормируется.

8.4.5.2.3. Неравномерность распределения вертикальной составляющей поля в горизонтальной плоскости не должна превышать 12 дБ.

Примечание. Допускается увеличение неравномерности на курсовых углах 90 ± 60° я 270 ± 60° в секторах, имеющих ширину не более 10° на уровне минус 14 дБ от максимума диаграммы •направленности, если при этом выполняются требования 8.4.4.1.4.

8.4.5.3. Требования к АФУ радиостанций КВ и СВ диапазонов

8.4.5.3.1. Антенны и антенные согласующие устройства (АСУ) должны обеспечивать настройку радиостанций во всем рабочем диапазоне частот в полете и на земле.

8.4.5.3.2. АСУ должны размещаться в непосредственной близости от антенны. Длина антенного ввода должна быть:

—не более 1 м для антенн емкостного типа;

—не более 0,25 м для антенн индуктивного типа.

Примечание. Антенным вводом стегается находящаяся под металлической обшивкой самолета часть проводника, соединяющего АФУ и возбудитель антенны.

8.4.5.3.3. Антенный ввод должен быть надежно изолирован и закреплен, чтобы исключить возможность прикосновения к металлическим частям конструкции и нарушения изоляции ввода в процессе полета.

8.4.5.3.4. Конструкция элементов передающих АФУ должна обеспечивать работу установленного на самолете передатчика без коронирования и электрических пробоев.

8.4.5.3.5. Должно быть показано, что требования, приведенные в 8.4 для KB и СВ связи, выполняются при замене экземпляра радиостанции и/или элементов АФУ с учетом рекомендаций, изложенных в ЭД на самолет.

Д25А.8.7. КОМПОНОВКА КАБИНЫ ЭКИПАЖА

(Изложены требования, относящиеся к комплексам оборудования с экранной индикацией)

8.7.1.3. ...Для каждого члена экипажа должно быть предусмотрено наличие рабочего места. Рабочие места пилотов должны располагаться в передней части кабины, причем место командира самолета—слева. На самолетах, в состав экипажа которых кроме пилотов входит бортинженер, его рабочее место должно размещаться или у правого борта, или между рабочими местами пилотов.

Размещение членов экипажа спиной к направлению полета не допускается.

Примечание: Если РЛЭ предусматривает деятельность бортинженера нa его рабочем месте как у правого борта, так и между рабочими местами пилотов, то ему должны быть обеспечены:

— удобство работы .па обоих местах;

—удобство перемещения с одного рабочего места на другое без необходимости отстегивать привязные ремни.

8.7.1.5. Все надписи в кабине должны располагаться у тех элементов (рукояток, тумблеров и др.), к которым они относятся, и быть хорошо видимы и различимы днем и ночью в зависимости от ОУЭ- Текстовые сокращения надписей не должны допускать неоднозначности толкования их смысла.

8.7.2.2. Наиболее часто используемые органы управления, в том числе органы управления, используемые во время наиболее сложных этапов полета (например, для пилотов—при заходе на посадку и посадке), а также в сложной и аварийной ситуациях, должны располагаться в наилучших, с точки зрения досягаемости и обзора, зонах рабочей области каждого члена экипажа. При этом расположение органов управления должно быть выбрано так. чтобы на этапах взлета, захода на посадку, посадки и ухода на второй круг для выполнения действий по РЛЭ пилотам не требовалась смена рук на штурвалах.

Органы управления, установленные на рукоятках штурвала правого пилота, должны располагаться «зеркально» по отношению к их расположению на рукоятках штурвала левого пилота.

8.7.2.5. Расположение органов управления, форма и размеры их рукояток должны обеспечивать быстрое их опознавание и безошибочные действия во всех режимах полета и в особых ситуациях.

8.7.2.10. Направление перемещения основных органов управления должно соответствовать следующим требованиям:

г) стабилизатор—переключатель вперед (вверх)—пикирование;

е) рычаг управления реверсом двигателя—назад (на себя)—увеличение обратной тяги (мощности)

8.7.2.11. Органы управления режимами работы экранных индикаторов, их перемещениями, регулировкой яркости и контрастности должны размещаться в кабине в удобном месте на пультах управления и/или на индикаторах.

8.7.3.1. Угол наклона приборных досок членов экипажа должен обеспечивать достаточное удобство пользования приборами и сигнализаторами, установленными на них.

8.7.3.3. Места для установки приборов и сигнализаторов на рабочих местах членов экипажа должны быть выбраны с учетом степени важности выдаваемой ими информации. При этом могут использоваться:

- группировка по степени относительной важности (значимости) для безопасности полета (например, размещение основных пилотажно-навигационных приборов в верхней и средней зонах приборной доски пилота);

—группировка по функциональному назначению, т. е. по принадлежности к одной функциональной системе (например, размещение рядом приборов, контролирующих работу силовой установки);

— группировка по времени использования, т. е. использования в полете или на земле, на отдельных этапах полета, в определенной временной последовательности и т. д.

8.7.3.4. Приборы и сигнализаторы, установленные на приборных досках членов экипажа, должны быть хорошо видимы ими со своих рабочих мест в условиях дневного и ночного полетов. При этом допускается незначительное эпизодическое изменение членом экипажа своей основной рабочей позы. Показания приборов должны восприниматься членами экипажа без искажений с достаточной степенью точности.

Информация визуальных средств сигнализации должна восприниматься соответствующим членом экипажа без искажений и исключать ошибочные представления о состоянии данной функциональной системы или контролируемого параметра. Должны быть обеспечены нормальная видимость и удобство контроля показании приборов силовой установки с рабочих мест членов экипажа, которым РЛЭ предписан контроль ее работы.

8.7.3.5.1. Экранные индикаторы, используемые для контроля пилотажно-навигационных параметров, должны размещаться на приборных досках первого и второго пилотов следующим образом:

—индикатор обстановки в вертикальной плоскости (ИБО)—в верхней части приборной доски напротив пилота по оси его кресла либо со смещением центра индикатора не более ± 30 мм от оси;

—индикатор обстановки в горизонтальной плоскости (ИГО)—на одном горизонтальном уровне с ИВО. справа от него на приборной доске первого пилота и слева—на приборной доске второго пилота или под индикатором обстановки в вертикальной плоскости на одной вертикальной оси с ним.

При этом на всех режимах полёта при средней центровке для балансировочных положений штурвала должно быть исключено затенение индексов и шкал указателей ИВО. Затенение индексов и шкал указателей ИГО не должно затруднять пилотирование самолета.

8.7.3.5.2. Экран индикатора на лобовом стекле (ИЛС) должен располагаться в центральном поле зрения пилота таким образом, чтобы центр экрана находился в вертикальной плоскости, проходящей через линию визирования, а индицируемые параметры проектировались на фоне внекабинного пространства.

8.7.3.5.3. Шкалы и индексы указателей пилотажно-навигационных параметров должны располагаться на лицевой части ИВО функциональными группами, взаимное расположение которых на всех этапах полета должно быть следующим:

—в центральной части экрана должна размещаться информация о положении самолета в пространстве (например, углы крена и тангажа), командах директорного управления и отклонениях от заданной траектории;

—в левой части экрана должны размещаться скоростные параметры (например, приборная скорость, число М, путевая скорость);

—в правой части экрана должны размещаться высотные параметры (например, вертикальная скорость, барометрическая и геометрическая высота), допускается размещать указатель геометрической высоты в центральной части индикатора.

Индицируемые параметры ИГО должны размещаться следующим образом:

—в верхней части экрана—курсовые параметры (например, курс—текущее и заданное значения, угол сноса, путевой угол);

—в центральной части экрана—линия заданного пути.

Другая информация, отображаемая на ИВО и ИГО, должна размещаться таким образом, чтобы было обеспечено уверенное восприятие всей информации на всех этапах полета.

8.7.3.5.4. Резервные индикаторы основных пилотажно-навигационных параметров должны располагаться в месте, обеспечивающем пилотам возможность безопасного завершения полета в соответствии с РЛЭ при невозможности использования ИБО и ИГО.

8.7.3.6.1. Экранные индикаторы, используемые для контроля параметров силовой установки, самолетных систем, управляющих поверхностей, положения элементов механизации самолета и в качестве универсального сигнального табло в системе сигнализации, должны размещаться на средней приборной доске. При этом членам экипажа должно быть обеспечено удобство считывания информации с индикаторов.

8.7.3.6.2. Взаимное расположение шкал, индексов и других указателей параметров двигателей на экране индикатора должно удовлетворять следующим требованиям:

— при использовании круговых шкал указатели одинаковых параметров двигателей должны размещаться в одном горизонтальном ряду, в порядке расположения двигателей на самолете—слева направо, а указатели разных параметров одного двигателя—в одном вертикальном ряду в порядке значимости контролируемых параметров — сверху вниз;

—при использовании вертикальных шкал указатели параметров двигателей должны размещаться в горизонтальных рядах, число которых определяется количеством индицируемых параметров.

8.7.3.7. Резервные индикаторы основных параметров двигателей (например, тахометры, термометры выходящих газов) должны размещаться но возможности рядом с основным экранным индикатором параметров силовой установки и обеспечивать удобство их использования членами экипажа.

8.7.3.9. Компоновка светосигнальных средств на рабочих местах членов экипажа должна быть выполнена с учетом степени важности выдаваемой ими информации.

8.7.3.10. Каждая группа или блок светосигнальных табло должны быть сформированы по одному из следующих принципов:

—принадлежности к одному функциональному комплексу (например, двигателю);

—одновременного использования (например, при заходе на посадку);

—резерва времени (аварийные, предупреждающие).

8.7.3.11. Аварийные светосигнальные устройства должны быть размещены так, чтобы они были видны из основного рабочего положения члена экипажа. Предупреждающие светосигнальные устройства, а также ЦСО должны быть размещены в зоне удобного обзора с рабочих мест соответствующих членов экипажа, при этом допускается изменение положения головы.

8.7.3.12. ЦСО и аварийные светосигнальные устройства должны быть размещены идентично на приборных досках первого и второго пилотов. Допускается центральные сигнальные огни размешать в верхней части средней приборной доски.

8.7.3.13. Резервные аварийные светосигнализаторы должны размещаться в местах, видимых не менее чем двумя членами экипажа.

Д25F.8.7. КОМПОНОВКА КАБИНЫ ЭКИПАЖА

(Изложены требования к оборудованию с электромеханической индикацией)

8.7.1.4. Рабочее место пилота должно иметь средства, обеспечивающие контроль нахождения его глаз в условном положении на линии визирования.

8.7.1.5. Все надписи в кабине должны располагаться у тех элементов (рукояток, тумблеров и др.), к которым они относятся, и быть хорошо видимы и различимы днем и ночью в зависимости от ОУЭ. Текстовые сокращения надписей не должны допускать неоднозначности толкования их смысла.

8.7.2.2. Наиболее часто используемые органы управления, в том числе органы управления, используемые во время наиболее сложных этапов полета (например, для пилотов— при заходе на посадку н посадке), а также в сложной и аварийной ситуациях, должны располагаться в наилучших, с точки зрения досягаемости и обзора, зонах рабочей области каждого члена экипажа. При этом расположение органов управления должно быть выбрано так, чтобы на этапах взлета, захода на посадку, посадки и ухода на второй круг для выполнения действии по РЛЭ пилотам не требовалась смена рук на штурвалах.

Для случаев, когда кресла пилотов размещаются рядом, органы управления, установленные на рукоятках штурвала первого пилота, должны располагаться «зеркально» по отношению к их расположению на рукоятках штурвала левого пилота.

8.7.2.5. Расположение органов управления, форма и размеры их рукояток должны обеспечивать быстрое их опознавание и безошибочные действия во всех режимах полета и особых ситуациях.

8.7.2.10. ...Направление перемещения... [далее по тексту, исключив подпункты а), б), в), д), ж) и з)].

8.7.3.3. Места для установки приборов и сигнализаторов на рабочих местах членов экипажа должны быть выбраны с учетом степени важности выдаваемой ими информации. При этом могут использоваться:

—группировка по степени относительной важности (значимости) для безопасности полета (например, размещение основных пилотажно-навигационных приборов в верхней и средней зонах приборной доски пилота);

—группировка по функциональному назначению, т. е. по принадлежности к одной функциональной системе (например, размещение рядом приборов, контролирующих работу силовой установки);

— группировка по времени использования, т. е. использования в полете или на земле, на отдельных этапах полета, в определенной временной последовательности и т. д.

8.7.3.5.4. Резервный авиагоризонт должен размещаться в правой верхней части приборной доски левого пилота вблизи основного прибора, показывающего пространственное положение самолета, либо в верхней части средней приборной доске! пилотов и должен быть виден правому пилоту.

8.7.3.6. Основные приборы контроля силовой установки должны размещаться на средней приборной доске пилотов компактной группой. При этом взаимное размещение их в группе должно соответствовать расположению двигателей на самолете:

—приборы, контролирующие одинаковые параметры работы разных  двигателей, должны размещаться в одном горизонтальном ряду в порядке расположения двигателей на самолете—слева направо;

—приборы, контролирующие разные параметры работы одного двигателя, должны размещаться в одном вертикальном ряду в порядке значимости контролируемых параметров— сверху вниз.

Примечание. При использовании комбинированных приборов они должны размещаться таким образом. чтобы исключить возможные ошибки определения, к какому двигателю относится данный индикатор или параметр.

8.7.3.11. Аварийные светосигнальные устройства должны быть размещены так, чтобы они были видны из основного рабочего положения члена экипажа. Предупреждающие светосигнальные устройства, а также центральный сигнальный огонь (ЦСО) должны быть размещены в зоне удобного обзора с рабочих мест соответствующих членов экипажа, при этом допускается изменение положения головы.

8.7.3.12. ЦСО и аварийные светосигнальные устройства должны быть размещены идентично на приборных досках первого и второго пилотов. Допускается центральные сигнальные огни размещать в верхней части средней приборной доски.

Д25F.8.8. СРЕДСТВА ИНДИКАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ С ГАЗОТУРБИННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

8.8.3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ СРЕДСТВ ИНДИКАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ

8.8.3.1. Для контроля работы силовой установки с ГТД в дополнение к 25.1305 должны быть установлены:

8.8.3.1.7. Средства сигнализации превышения допустимого уровня вибрации , каждого двигателя.

8.8.3.1.9. Средства сигнализации превышения допустимого значения частоты вращения роторов.

8.8.3.1.10. Средства сигнализации превышения допустимого значения температуры газа.

8.8.3.1.11. Средства сигнализации резервного остатка топлива.

8.8.3.1.14. Средства сигнализации минимального остатка масла в масляном баке.

8.8.3.1.16. Средства сигнализации появления стружки в масле каждого двигателя, если это необходимо для обеспечения эксплуатации двигателя в полете в пределах ограничении, оговоренных в Руководстве но эксплуатации (РЭ) на двигатель.

8.8.3.1.20. Средства сигнализации работы подкачивающих и перекачивающих насосов, кранов перекрестного питания и перекрывных (пожарных) устройств.

8.8.3.1.22. Средства сигнализации помпажа каждого двигателя, если это необходимо для обеспечения эксплуатации двигателя в полете и на земле в пределах ограничений, оговоренных в РЭ на двигатель.

8.8.3.3. На самолетах с турбовинтовыми двигателями в дополнение к 25.1305 и 8.8.3.1 должны быть установлены:

г) средства сигнализации флюгирования воздушного винта каждого двигателя, оборудованного системой автоматического флюгирования.

8.8.4. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ СРЕДСТВ ИНДИКАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ВСУ

8.8.4.1. Состав средств индикации и сигнализации параметров работы ВСУ должен соответствовать применимым к ВСУ требованиям разделов 25.1305 и 8.8.3.1.

8.8.5. На самолете должны быть установлены средства индикации и сигнализации параметров работы силовой установки ч ВСУ дополнительно к указанным в 25.1305 и 8.8.3, если они необходимы для обеспечения эксплуатации двигателя в пределах летных ограничений, оговоренных в РЭ на конкретный двигатель, самолет.

8.8.6. При отключении или отказе основных источников электроснабжения должны быть обеспечены электроснабжением от аварийных источников следующие средства индикации и сигнализации параметров работы силовой установки и ВСУ.

8.8.6.1. Средства индикации и сигнализации, необходимые для запуска ВСУ в полете, а также следующие средства сигнализации параметров работы силовой установки:

— пожара и перегрева в пожароопасных отсеках силовой установки;

— неисправностей двигателя, требующих уменьшения режима;

—резервного остатка топлива;

— положения реверсивных устройств.

8.8.6.5. Другие средства индикации и сигнализации параметров работы силовой установки, если на конкретный двигатель и самолет предусмотрены специальные ограничения .для этого случая.

Д25F.8.9. ОБОРУДОВАНИЕ ВНУТРИКАБИННОИ СИГНАЛИЗАЦИИ

(Изложены требования, относящиеся к комплексам оборудования с экранной индикацией)

8.9.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.9.1.1. Требования распространяются на средства сигнализации, установленные на самолете и предназначенные для оповещения членов экипажа с помощью следующих видов средств сигнализации—визуальных, звуковых и тактильных—о возникшей на самолете ситуации.

Визуальные средства сигнализации предназначены для выдачи сигналов с помощью экранных индикаторов, светосигнальных устройств, переключателей со световой сигнализацией (ламп-кнопок), бленкеров, флажков (планок) или шторок электромеханических индикаторов.

Звуковые средства сигнализации предназначены для выдачи тональных звуковых сигналов (например, с помощью сирены, звонка, зуммера) или речевых сообщений.

Тактильные средства сигнализации предназначены для передачи необходимой информации членам экипажа путем воздействия на механорецепторы кожи и мышечно-суставные рецепторы.

8.9.1.2. Средства внутрикабиной сигнализации, установленные на самолете, обеспечивают выдачу информации (сигналов) трех категорий: аварийной, предупреждающей и уведомляющей. Определение категорий сигнализации производится исходя из информации о событиях, связанных с возможностью возникновения особых ситуаций и степенью их опасности, а также величины времени реакции t, которым располагает экипаж с момента появления сигнальной информации о возникшей ситуации до момента, когда еще можно предотвратить или прекратить ее опасное развитие.

8.9.1.2.1. К категории аварийной сигнальной информации относится информация о событиях, связанных с возможностью возникновения особых ситуаций, требующих немедленных действий со стороны экипажа. В качестве аварийных принимаются сигналы, характеризующие приближение или достижение эксплуатационных ограничений по параметрам движения самолета (например, а, n и др.), и сигналы, для которых tp 15 с.

8.9.1.2.2. К категории предупреждающей сигнальной информации относится информация, требующая немедленного привлечения внимания, но не требующая быстрых действий экипажа. Для предупреждающих сигналов принимается, что располагаемое время tр 15 с.

8.9.1.2.3. К категории уведомляющей сигнальной информации относится информация, указывающая на нормальную работу систем, выполнение алгоритма 'работы членов экипажа и др. По величине располагаемого времени tp уведомляющая информация не регламентируется.

8.92. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.9.2.1. Система сигнализации должна выполнять следующие функции:

8.9.2.1.1. Своевременно привлекать внимание члена экипажа к возникшему состоянию (происшедшему событию). Для этого при необходимости используются следующие сигналы сильного привлекающего действия:

—звуковые сигналы различной тональности, тембра и длительности, например типа «зуммер»,

—тактильные сигналы,

—сигналы светосигнальных устройств, работающих в проблесковом режиме.

8.9.2.1.2. Раскрывать смысл случившегося, т. е. сигнальная информация должна быть определенной. Для этого используются:

—тексты на экранных индикаторах,

—надписи и символы на экранных индикаторах и светосигнальных устройствах,

—тексты речевых сообщений,

—тональность, тембр и длительность звуковых сигналов,

—сигнальные элементы индикаторов,

— тактильные сигналы,

— надписи переключателей со световой сигнализацией.

8.9.2.1.3. Способствовать организации действий, необходимых в данной ситуации. Для этого используются:

—тексты на экранных индикаторах,

—надписи и символы светосигнальных устройств.

—тактильные сигналы,

— тексты речевых сообщений,

—выдача сигналов на экранных индикаторах в зависимости	от категории сигнальной информации по приоритету.

8.9.2.2. Правильное восприятие информации, выдаваемой средствами сигнализации, должно обеспечиваться на всех этапах и режимах полета в условиях воздействия окружающей среды (шум и вибрация d кабине экипажа, переговоры по внутренней и внешней связи, условия освещения ч т. п.).

8.9.2.3. Способ представления сигнальной информации, обеспечиваемый сочетанием различных средств ее выдачи и режимами их работы, должен учитывать категорию сигнальной информации и соответствовать возникшему на борту состоянию.

8.9.2.4. Объем сигнальной информации, выдаваемой каждому члену экипажа на всех этапах и режимах полета как в нормальной, так и в особых ситуациях, должен быть таким, чтобы обеспечивалось своевременное восприятие происшедшего события и принятие решения о необходимых действиях, а также исключалась излишняя перегрузка внимания каждого члена экипажа.

Рекомендуется использовать интегральную сигнальную информацию, особенно на режимах взлета и посадки, а также для контроля силовой установки и функциональных систем.

Для привлечения внимания и выдачи информации о конкретной ситуации или отказе по одному параметру рекомендуется использовать одновременно не более трех сигнальных устройств. При этом визуальных сигналов сильного привлекающего действия должно быть не более одного.

8.9.2.5. Визуальная сигнальная информация должна являться основным видом выдачи сигнальной информации членам экипажа самолета.

Звуковые и тактильные сигналы, а также речевые сообщения должны использоваться совместно с визуальными сигнализаторами.

8.9.2.6. Аварийная сигнальная информация должна включать в себя сигнал сильного привлекающего действия. При этом должно использоваться не менее двух видов сигнальных средств, воздействующих на разные рецепторы членов экипажа.

8.9.2.7. Аварийная сигнальная информация должна восприниматься не менее чем двумя членами экипажа. При этом аварийные светосигнальные устройства должны устанавливаться на рабочих местах не менее двух членов экипажа.

8.9.2.8. Аварийная сигнальная информация и (по возможности) предупреждающая сигнальная информация должны представляться в обработанном виде, освобождая экипаж от выполнения логических операций.

8.9.2.8.1. Должны использоваться сигналы, характеризующие неготовность самолета к взлету при таких состояниях систем и агрегатов самолета, которые могут привести на взлете к ситуации, более тяжелой, чем усложнение условий полета.

Должна использоваться сигнализация о неготовности самолета к посадке, которая информирует экипаж, как минимум, о непосадочной конфигурации самолета.

8.9.2.9. Средства сигнализации и управление ими должны быть построены таким образом, чтобы исключить возможность таких ошибок со стороны членов экипажа, которые могут привести к невыдаче сигналов или невозможности их восприятия в случае срабатывания,

Регулировка громкости звуковых сигналов не допускается.

8.9.2.10. Экипажу должна быть обеспечена возможность проведения контроля исправности всех входящих в систему средств сигнализации.

8.9.2.11. Должна быть обеспечена возможность прекращения выдачи сигналов сильного привлекающего действия с сохранением визуальной сигнальной информации о возникшей ситуации в случае, когда сигнальная информация опознана и воспринята, а причина ее появления не может быть устранена. При этом должен быть обеспечен автоматический возврат схемы в исходное положение для получения другого управляющего сигнала.

8.9.2.12. Сигнальная информация, выдаваемая с помощью различных средств сигнализации, должна быть согласована между собой подбором текста надписей и речевых сообщении, а также со значениями индицируемых параметров (не должна им противоречить).

8.9.2.13. Надписи и символы на светосигнальных устройствах и экранных индикаторах и тексты речевых сообщений, выдаваемые аппаратурой речевого оповещения (АРО), должны удовлетворять следующим требованиям:

—содержание речевой информации должно обеспечивать однозначное восприятие экипажем характера возникшего состояния или события;

—должно быть обеспечено максимально возможное совпадение формулировок н порядка построения фразы речевого сообщения и соответствующей надписи светосигнального устройства;

—рекомендации по действиям экипажа в сложившейся ситуации должны начинаться с указания объекта действия (например, «Креном управляй», «Шасси выпусти» и т. п.).

8.9.3. ТРЕБОВАНИЯ К ВИЗУАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ СИГНАЛИЗАЦИИ

8.9.3.2. Красный цвет световой сигнализации должен использоваться только для аварийной сигнальной информации.

Желтый цвет должен использоваться для предупреждающей сигнальной информации;

зеленый, голубой (синий) и белый—для уведомляющей сигнальной информации.

Зеленый цвет рекомендуется использовать для информации о нормальной работе систем или агрегатов.

Голубой (синий) цвет рекомендуется использовать для:

—информации, служащей для напоминания экипажу о временном включении и работе систем;

—отображения на экранах индикаторов текстов инструкций о действиях экипажа по парированию отказов или в критических режимах полета в соответствие с РЛЭ. Белый цвет рекомендуется использовать для:

—обозначения агрегатов и систем на пультах управления и экранов индикаторов— обозначения шкал на циферблатах и экранах индикаторов;

—информации о выполненных экипажем действиях.

8.9.3.3. Световая сигнальная информация должна быть легко различима н не должна оказывать слепящего действия на членов экипажа.

8.9.3.4. Должен обеспечиваться централизованный перевод яркости светосигнальных средств из режима «день» в режим «ночь» и обратно, осуществляемый автоматически и/или вручную, с возможностью подрегулировки в каждом из указанных режимов.

При этом должны быть приняты меры к исключению возможности непроизвольного перевода яркости световых сигналов в режим «ночь».

Для аварийных световых сигналов регулировка яркости не рекомендуется.

Допускается регулировка яркости светосигнальной информации по зонам рабочего места члена экипажа.

8.9.3.5. Аварийные световые сигналы, сигналы ЦСО. районирующих табло, а также признак появления сигналов на экранах индикаторов должны выдаваться в проблесковом режиме. Проблесковый режим работы световых сигналов должен осуществляться с частотой от 2 до 5 Гц.

8.9.3.6. Сигнальные надписи следует выполнять цветными буквами на темном фоне.

8.9.3.7. Если Нормами летной годности требуется сигнализация отказов на лицевой части электромеханических приборов и индикаторов, то она должна обеспечиваться с помощью выпадающих сигнальных флажков (планок) или шторок, перекрывающих в этом случае часть лицевой части индикатора.

8.9.3.8. Отказ тракта измерения индикации параметра или выдача недостоверной информации должны отображаться на экранах индикаторов способом, однозначно и наглядно характеризующим происшедшее событие. Для этого рекомендуется использовать специальную символику, снятие с экранов индикаторов элементов отображения информации.

8.9.4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗВУКОВЫМ СРЕДСТВАМ СИГНАЛИЗАЦИИ

8.9.4.1. Звуковые сигналы должны выдаваться в виде тональных звуковых сигналов или речевых сообщений в диапазоне звуковых частот 200—4000 Гц.

Рекомендуется, чтобы тональный звуковой сигнал состоял не менее чем из двух разнесенных частот указанного диапазона.

8.9.4.и. Общее число тональных звуковых сигналов в кабине должно быть таким, чтобы была обеспечена возможность безошибочного восприятия характера происшедшего события или возникшего состояния.

8.9.4.3. При одновременной выдаче двух тональных звуковых сигналов должна обеспечиваться возможность их восприятия как двух раздельных сигналов, для чего при выборе частот (сочетания частот) тональных звуковых сигналов внутри указанного в 8.9.4.1 диапазона должно быть предусмотрено их разнесение, а также соответствующее кодирование сигналов.

8.9.4.4. Одновременная выдача речевого и тонального звуковых сигналов для сигнализации об одном событии или ситуации не допускается.

8.9.4.5. Сообщения, выдаваемые АРО, должны передаваться женским голосом и повторяться не менее чем два раза для аварийных сигналов. При этом должна быть обеспечена возможность отключения, а также возможность повторного прослушивания сообщения при наличии сигнала от датчика.

8.9.4.6. При использовании АРО для выдачи сигнальных сообщений текст их не должен превышать 13 слов. При этом рекомендуется, чтобы информация начиналась сообщением о том, что произошло на борту, а затем следовала рекомендация по действиям экипажа.

8.9.5. ТРЕБОВАНИЯ К ТАКТИЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ СИГНАЛИЗАЦИИ

8.9.5.1. Тактильный сигнализатор (в случае применения его на самолете) должен использоваться для предупреждения экипажа о выходе на эксплуатационные ограничения по режиму полета. При этом тактильный сигнализатор, устанавливаемый на штурвале или колонке, должен использоваться в качестве аварийного сигнала только для сигнализации о выходе на допустимый угол атаки (aдоп) и/или положительную максимальную эксплуатационную перегрузку (n y max э).

8.9.5.2. Тактильные сигналы должны восприниматься обоими пилотами. Рекомендуется, чтобы тактильный сигнализатор обеспечивал сигнализацию требуемого направления движения штурвала управления.

8.9.5.3. Тактильная сигнализация не должна вызывать болезненных ощущений.

Д25F.8.9. ОБОРУДОВАНИЕ ВНУТРИКАБИННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

(Изложены требования к оборудованию с электромеханической индикацией)

8.9.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.9.1.1. Требования настоящего раздела распространяются на средства сигнализации, установленные на самолете и предназначенные для оповещения членов экипажа с помощью следующих видов средств сигнализации—визуальных, звуковых и тактильных— о возникшей на самолете ситуации.

Визуальные средства сигнализации предназначены для выдачи сигналов с помощью светосигнальных устройств, переключателей со световой сигнализацией (ламп-кнопок), бленкеров, флажков (планок) или шторок электромеханических индикаторов.

Звуковые средства сигнализации предназначены для выдачи тональных звуковых сигналов (например, с помощью сирены, звонка, зуммера) или речевых сообщений.

Тактильные средства сигнализации предназначены для передачи необходимой информации членам экипажа путем воздействия на механорецепторы кожи и мышечно-суставные рецепторы.

8.9.1.2, Средства внутрикабинной сигнализации, установленные на самолете, обеспечивают выдачу информации (сигналов) трех категорий: аварийной, предупреждающей и уведомляющей. Определение категорий сигнализации производится исходя из информации о событиях, связанных с возможностью возникновения особых ситуаций и степенью их опасности, а также величины времени реакции tp, которым располагает экипаж с момента появления сигнальной информации о возникшей ситуации до момента, когда еще можно предотвратить или прекратить ее опасное развитие.

8.9.1.2.1. К категории аварийной сигнальной информации относится информация о событиях, связанных с возможностью возникновения особых ситуаций, требующих немедленных действий со стороны экипажа. В качестве аварийных принимаются сигналы, характеризующие приближение или достижение эксплуатационных ограничений по параметрам движения самолета (например, адоп, n у max э и др.), и сигналы, для которых tp < 15 с.

8.9.1.2.2. К категории предупреждающей сигнальной информации относится информация, требующая немедленного привлечения внимания, но не требующая быстрых действий экипажа. Для предупреждающих сигналов принимается, что располагаемое время tp > 15 с.

8.9.1.2.3. К категории уведомляющей сигнальной информации относится информация, указывающая на нормальную работу систем, выполнение алгоритма работы членов экипажа и др. По величине располагаемого времени tp уведомляющая информация не регламентируется.

8.9.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.9.2.1. Система сигнализации должна выполнять следующие функции:

8.9.2.1.1. Своевременно привлекать внимание члена экипажа к возникшему состоянию (происшедшему событию). Для этого при необходимости используются следующие сигналы сильного привлекающего действия:

—звуковые сигналы различной тональности, тембра и длительности, например типа <:зуммер»,

—тактильные сигналы,

—сигналы светосигнальных устройств, работающих в проблесковом режиме.

8.9.2.1.2. Раскрывать смысл случившегося, т. е. сигнальная информация должна быть определенной. Для этого используются:

— надписи и сигналы светосигнальных устройств,

—тексты речевых сообщений,

—тональность, тембр и длительность звуковых сигналов.

— сигнальные элементы индикаторов,

—тактильные сигналы,

— надписи переключателей со световой сигнализацией.

8.9.2.1.3. Способствовать организации действий, необходимых в данной ситуации. Для этого используются:

—надписи и символы светосигнальных устройств,

—тактильные сигналы,

—тексты речевых сообщений.

8.9.2.2. Правильное восприятие информации, выдаваемой средствами сигнализации, должно обеспечиваться на всех этапах и режимах полета в условиях воздействия окружающей среды (шум и вибрация в кабине экипажа, переговоры по внутренней и внешней связи, условия освещения и т. п.).

8.9.2.3. Способ представления сигнальной информации, обеспечиваемый сочетанием различных средств ее выдачи и режимами их работы, должен учитывать категорию сигнальной информации и соответствовать возникшему на борту состоянию.

8.9.2.4. Объем сигнальной информации, выдаваемой каждому члену экипажа на всех этапах и режимах полета как в нормальной, так и в особых ситуациях, должен быть таким, чтобы обеспечивалось своевременное восприятие происшедшего события и принятие решения о необходимых действиях, а также исключалась излишняя перегрузка внимания каждого члена экипажа.

Рекомендуется использовать интегральные сигнализаторы н районирующие табло, особенно на режимах взлета и посадки, а также для контроля силовой установки н функциональных систем.

Для привлечения внимания и выдачи информации о конкретной ситуации или отказе по одному параметру должно использоваться одновременно не более трех сигнальных устройств.

8.9.2.5. Визуальная сигнальная информация должна являться основным видом выдачи сигнальной информации членам экипажа самолета.

Звуковые и тактильные сигналы, а также речевые сообщения должны использоваться совместно с визуальными сигнализаторами.

8.9.2.6. Аварийная сигнальная информация должна включать в себя сигнал сильного привлекающего действия. При этом должно использоваться не менее двух видов сигнальных средств, воздействующих на разные рецепторы членов экипажа.

8.9.2.7. Аварийная сигнальная информация должна восприниматься не менее чем двумя членами экипажа. При этом аварийные светосигнальные устройства должны устанавливаться на рабочих местах не менее двух членов экипажа.

8.9.2.8. Аварийная сигнальная информация и (по возможности) предупреждающая сигнальная информация должны представляться в обработанном виде, освобождая экипаж от выполнения логических операций.

8.9.2.8.1. Должны использоваться сигналы, характеризующие неготовность самолета к взлету при таких состояниях систем и агрегатов самолета, которые могут привести на взлете к ситуации, более тяжелой, чем усложнение условий полета.

Должна использоваться сигнализация о неготовности самолета к посадке, которая информирует экипаж, как минимум, о непосадочной конфигурации самолета.

8.9.2.9. Средства сигнализации и управления ими должны быть построены таким образом, чтобы исключить возможность таких ошибок со стороны членов экипажа, которые могут привести к невыдаче сигналов или невозможности их восприятия в случае срабатывания.

Регулировка громкости звуковых сигналов не допускается.

8.9.2.10. Экипажу должна быть обеспечена возможность проведения контроля исправности всех входящих в систему средств сигнализации.

8.9.2.11. Должна быть обеспечена возможность прекращения выдачи сигналов сильного привлекающего действия с сохранением визуальной сигнальной информации о возникшей ситуации в случае, когда сигнальная информация опознана и воспринята, а причина ее появления не может быть устранена. При этом должен быть обеспечен автоматический возврат схемы в исходное положение для получения другого управляющего сигнала.

8.9.2.12. Сигнальная информация, выдаваемая с помощью различных средств сигнализации, должна быть согласована между собой подбором текста надписей и речевых сообщений, а также с показаниями соответствующих приборов (не должна им противоречить).

8.9.2.13. Надписи и символы на светосигнальных устройствах и тексты речевых сообщений, выдаваемые аппаратурой речевого оповещения, должны удовлетворять следующим требованиям:

- содержание речевой информации должно обеспечивать однозначное восприятие экипажем характера возникшего состояния или события;

- должно быть обеспечено максимально возможное совпадение формулировок и порядка построения фразы речевого сообщения и соответствующей надписи светосигнального устройства;

—  рекомендации по действиям экипажа в сложившейся ситуации должны начинаться с указания действия (например, «Управляй креном», «Выпусти шасси» и т. п.).

8.9.3. ТРЕБОВАНИЯ К ВИЗУАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ СИГНАЛИЗАЦИИ

8.9.3.3. Световая сигнальная информация должна быть легко различима и не должна оказывать слепящего действия на членов экипажа.

8.9.3.4. Должен обеспечиваться централизованный перевод яркости светосигнальных средств из режима »день» в режим «ночь» и обратно, осуществляемый автоматически и/ или вручную.

При этом должны быть приняты меры к исключению возможности непроизвольного перевода яркости световых сигналов в режим «ночь».

Для аварийных световых сигналов регулировка яркости не рекомендуется.

Допускается регулировка яркости светосигнальной информации по зонам рабочего места члена экипажа.

8.9.3.5. Аварийные световые сигналы, а также сигналы ЦСО и районирующих табло должны выдаваться в проблесковом режиме. Проблесковый режим работы световых сигналов должен осуществляться с частотой от 2 до 5 Гц.

8.9.3.6. Сигнальные надписи следует выполнять цветными буквами на темном фоне.

8.9.3.7. Если Нормами летной годности требуется сигнализация отказов на лицевой части электромеханических приборов и индикаторов, то она должна обеспечиваться с помощью выпадающих сигнальных флажков (планок) или шторок, перекрывающих в этом случае часть лицевой части индикатора.

8.9.4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗВУКОВЫМ СРЕДСТВАМ СИГНАЛИЗАЦИИ

8.9.4.1. Звуковые сигналы должны выдаваться в виде тональных звуковых сигналов или речевых сообщений в диапазоне звуковых частот 200—4000 Гц.

Рекомендуется, чтобы тональный звуковой сигнал состоял не менее чем из двух разнесенных частот указанного диапазона.

8.9.4.2. Общее число тональных звуковых сигналов в кабине должно быть таким, чтобы была обеспечена возможность безошибочного восприятия характера происшедшего события или возникшего состояния.

8.9.4.3. При одновременной выдаче двух тональных звуковых сигналов должна обеспечиваться возможность их восприятия как двух раздельных сигналов, для чего при выборе частот (сочетания частот) тональных звуковых сигналов внутри указанного в 8.9.4.1 диапазона должно быть предусмотрено их разнесение, а также соответствующее кодирование сигналов.

8.9.4.4. Одновременная выдача речевого и тонального звуковых сигналов для сигнализации об одном событии или ситуации не допускается.

8.9.4.5. Сообщения, выдаваемые АРО, должны передаваться женским голосом и повторяться не менее двух раз. При этом должна быть обеспечена возможность отключения, а также возможность повторного прослушивания сообщения при наличии сигнала от датчика.

8.9.4.6. При использовании АРО для выдачи сигнальных сообщений текст их не должен превышать 13 слов. При этом рекомендуется, чтобы информация начиналась сообщением о том, что произошло на борту, а затем следовала рекомендация по действиям экипажа.

8.9.5. ТРЕБОВАНИЯ К ТАКТИЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ СИГНАЛИЗАЦИИ

8.9.5.1. Тактильный сигнализатор (в случае применения его на самолете) должен использоваться для предупреждения экипажа о выходе на эксплуатационные ограничения по режиму полета. При этом тактильный сигнализатор, устанавливаемый на штурвале или колонке, должен использоваться в качестве аварийного сигнала только для сигнализации о выходе на допустимый угол атаки (aдоп) и/или положительную максимальную эксплуатационную перегрузку (n y max э).

8.9.5.2. Тактильные сигналы должны восприниматься обоими пилотами. Рекомендуется, чтобы тактильный сигнализатор обеспечивал сигнализацию требуемого направления движения штурвала управления.

8.9.5.3. Тактильная сигнализация не должна вызывать болезненных ощущений.

Раздел G—ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

25.1501. Общие положения

(a) Должны быть установлены see эксплуатационные ограничения, указанные в параграфах 25.1503—25.1533, и другие ограничения и информация, необходимые для безопасной эксплуатации.

(b) Эксплуатационные ограничения и другая информация, необходимые для безопасной эксплуатации, должны доводиться до членов экипажа так, как это предписано в параграфах 25.1541 —25.1587.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

25.1503. Ограничения скорости. Общие положения

В тех случаях, когда ограничения скорости являются функцией веса, распределения веса, высоты или числа М, следует установить ограничения, соответствующие всем критическим комбинациям этих параметров.

25.1505. Максимальная эксплуатационная скорость

Максимально допустимая эксплуатационная скорость (/—скорость или число М, в зависимости от того, какая из этих величин является критической на данной высоте)—это скорость, которую не разрешается преднамеренно превышать на любом режиме полета (набор высоты, крейсерский полет или снижение), за исключением случаев, когда разрешается более высокая скорость при летных испытаниях или во время тренировочных полетов. Максимально допустимая эксплуатационная скорость / не должна превышать расчетной крейсерской скорости Vс и быть значительно ниже VD/МD или чтобы свести к минимуму вероятность непреднамеренного превышения этих скоростей в полете. Запас скорости между / и VD/МD или VDF не должен быть меньше установленного в соответствии с 25.335 (b) или оказавшегося необходимым по результатам летных испытаний, проводимых в соответствии с 25.253.

25.1507. Маневренная скорость

Маневренная скорость не должна превышать расчетную маневренную скорость VA, определенную в 25.335 (с).

25.1511. Максимальная допустимая скорость в полете с отклоненными закрылками и/или предкрылками

Установленная максимальная допустимая скорость в полете с отклоненными закрылками и/или предкрылками VFE  не должна превышать расчетной скорости полета с выпущенными закрылками VF, выбранной в соответствии с требованиями 25.335 (е) и 25.345 для соответствующих углов отклонения закрылков и режимов работы двигателей.

25.1513. Минимальная эволютивная скорость

Минимальная эволютивная скорость V, определенная в 25.149, должна устанавливаться как эксплуатационное ограничение.

25.1515. Максимальная скорость полета при выпуске и уборке шасси

(a) Установленная максимальная скорость полета при выпуске и уборке шасси VLO

не должна превышать скорости, при которой можно безопасно выпустить и убрать шасси в соответствии с 25.729 или характеристиками самолета. Если скорость полета при выпуске шасси отличается от скорости при уборке, указанные две скорости должны обозначаться соответственно  и

(b) Установленная скорость полета с выпущенными шасси VLE не должна превышать

скорости, при которой обеспечивается безопасность полета с шасси, зафиксированным в полностью выпущенном положении, и скорости, определяемой в 25.729.

25.1519. Вес, центровка и распределение веса

Ограничения по весу самолета, центровке и распределению веса, определяемые в параграфах 25.23—25.27, должны устанавливаться в качестве эксплуатационных ограничении.

25.1521. Ограничения по силовой установке

(a) Общие положения. Ограничения по силовой установке, предписанные в настоящем параграфе, должны устанавливаться таким образом, чтобы они не превышали соответствующих пределов, предусмотренных в сертификатах типа двигателей или винтов, и величин, на которых базируется соответствие любым другим требованиям настоящих Норм.

(b) Установки поршневых двигателей. Должны быть установлены следующие эксплуатационные ограничения, относящиеся к установкам поршневых двигателей:

(1) Мощность (л.е.) или крутящий момент (обороты в минуту), давление наддува и продолжительность работы на критической барометрической высоте и на барометрической высоте уровня моря для:

(i) максимальной продолжительной мощности (относящейся к работе без наддува или к работе в каждом режиме нагнетателя, в зависимости от того, что принято) и

(ii) взлетной мощности (относящейся к работе без наддува или к работе в каждом режиме нагнетателя, в зависимости от того, что применимо).

(2) Сорт или марка топлива.

(3) Температуры головок цилиндров и масла.

(4) Любой другой параметр, для которого установлено ограничение как часть сертификата типа двигателя, за исключением того, что не требуется устанавливать ограничение для параметра, который не может быть превышен при нормальной работе данной конструкции установки или в силу другого установленного ограничения.

(c) Установки газотурбинных двигателей. Должны быть установлены следующие эксплуатационные ограничения, относящиеся к установкам газотурбинных двигателей:

(1) Мощность (л. с.), крутящий момент или тяга (обороты в минуту), температура газа и продолжительность для:

(i) максимальной продолжительной мощности или тяги (относящейся к форсированному режиму, в зависимости от того, что применимо):

(ii) взлетной мощности или тяги (относящейся к форсированному или нефорсированному режиму, в зависимости от того, что применимо).

(2) Обозначение или марка топлива.

(3) Любой другой параметр, для которого установлено,ограничение как часть сертификата типа двигателя, за исключением того, что не требуется устанавливать ограничение для параметра, который не может быть превышен при нормальной работе данной конструкции установки или в силу другого установленного ограничения.

(d) Температура наружного воздуха. Опра.ничение температуры наружного воздуха (в том числе ограничения для зимней эксплуатации, если это применимо) должно устанавливаться как максимальная температура атмосферного воздуха, определенная в соответствии с 25.1043 (b).

25.1522. Ограничения по вспомогательной силовой установке

Если на самолете имеется вспомогательная силовая установка, то ограничения, относящееся к этой вспомогательной силовой установке, включая категории эксплуатации, должны указываться как эксплуатационные ограничения самолета.

25.1523. Минимальный летный экипаж

Минимальное количество членов экипажа должно определяться из расчета, чтобы это количество обеспечивало безопасность полета с учетом:

(a) рабочей нагрузки каждого члена экипажа;

(b) обеспечения доступа к органам управления и легкости их управления соответствующими членами экипажа;

(c) типов эксплуатационных режимов, указанных в 25.1525. Критерии для определения соответствия требованиям настоящего параграфа изложены в Приложении D.

25.1525. Типы эксплуатационных режимов

Типы режимов, накладывающие ограничения на эксплуатацию самолета, должны определяться категорией, на которую выдается свидетельство о летной годности, и установленным на самолете оборудованием.

25.1527. Максимальная эксплуатационная высота

Должна быть установлена максимальная высота, вплоть до которой разрешается эксплуатация самолета, исходя из ограничений, накладываемых летными характеристиками, характеристиками устойчивости и управляемости, прочностными характеристиками, характеристиками силовой установки и оборудования. ,

25.1529. Инструкции по сохранению летной годности

Податель заявки должен подготовить приемлемые инструкции по сохранению летной годности в соответствии с требованиями Приложения Н к данной части Авиационных Правил.

25.1531. Эксплуатационные полетные перегрузки

Должны устанавливаться ограничения по перегрузке, не превышающие соответствующих значений перегрузки, определяемых по графику, приведенному в параграфе 25.333 (b).

25.1533. Дополнительные эксплуатационные ограничения

(а) Дополнительные эксплуатационные ограничения должны устанавливаться следующим образом:

(1) Максимальные взлетные веса должны устанавливаться как веса, при которых доказывается соответствие требованиям, изложенным в настоящих Нормах (включая указанные в 25.121 (а)—(с) требования к начальному набору высоты при взлете в зависимости от высоты и температуры окружающего воздуха).

(2) Максимальные посадочные веса должны устанавливаться как веса, при которых [оказано соответствие применимым требованиям настоящих Норм (включая требования 25.119 и 25.121 (d) к набору высоты при уходе на второй круг в зависимости от высоты и гемпературы наружного воздуха).

(3) Минимальные взлетные дистанции должны устанавливаться как дистанции, при юторых доказывается соответствие требованиям настоящих Норм (включая требования 25.109 11 25.113 для весов, высот, температур, составляющих скорости ветра и углов накло-ка ВПП).

(b) Предельные значения переменных факторов (таких, как высота, температура, ве-гер и угол наклона ВПП) являются значениями, при которых демонстрируется соответст-зне требованиям настоящих Норм.

ТРАФАРЕТЫ И НАДПИСИ

25.1541. Общие положения

(a) На самолете должны находиться:

(1) необходимые обозначения и трафареты;

(2) любая дополнительная информация, обозначения на приборах и трафареты, необходимые для безопасной эксплуатации самолета необычной конструкции или с необычными эксплуатационными и пилотажными характеристиками.

(b) Все обозначения и трафареты, предписанные пунктом (а) настоящего параграфа:

(1) должны располагаться на видных местах;

(2) быть такими, чтобы их было трудно стереть, исказить или сделать неясными;

(3) в сочетании с конструктивным исполнением составных частей самолета (в первую очередь штуцеров, трубопроводов, электрокоммуникаций и их разъемов) должны сводить к минимуму вероятность неправильного демонтажа, монтажа ulii.iu регулировки указанных элементов конструкции при их техническом обслуживании и ремонте.

25.1543. Обозначения на приборах. Общие положения

Для всех приборов:

(a) Если обозначение наносится на защитное стекло прибора, необходимо обеспечить правильное положение стекла относительно шкалы.

(b) Все дуги и линии должны быть достаточно широкими и должны располагаться так, чтобы пилот мог их ясно видеть.

25.1545. Указания по ограничению скорости

Указания по ограничению скорости, в соответствии с 25.1583 (а), должны располагаться таким образом, чтобы они легко могли считываться и осмысливаться членами летного экипажа.

25.1547. Указатель магнитного курса

(a) Трафарет должен наноситься на магнитный компас или в непосредственной близости от него и отвечать требованиям настоящего параграфа.

(b) Маркировка всех приборов должна быть ясно видной соответствующему члену экипажа.

(c) Надпись должна четко указывать, что списание девиации производилось с включенными или выключенными радиоприемниками.

(d) График девиации должен быть составлен с интервалом не более чем через 45° магнитного курса.

25.1549. Приборы контроля силовой установки и вспомогательной силовой установки

На всех требуемых приборах контроля силовой установки и вспомогательной силовой установки в зависимости от типа прибора:

(a) Каждый максимальный и, если необходимо, минимальный пределы безопасной работы должны обозначаться красным лучем или красной линией.

(b) Все диапазоны нормальной 'работы должны обозначаться зеленой дугой или зеленой линией, не выходящими эа пределы максимального и'минимального ограничений безопасной эксплуатации.

(c) Все диапазоны взлетных и критических режимов должны обозначаться желтой дугой или желтой линией.

(d) Вес диапазоны частоты вращения ротора двигателя, вспомогательной силовой установки или воздушного винта, которые ограничиваются из-за возникающих сильных вибрационных напряжений, должны обозначаться красными дугами или красными линиями.

25.1551. Индикация количества масла

Все средства индикации количества масла должны быть обозначены так, чтобы показывать количество масла разборчиво и точно.

25.1553. Топливомеры

Если невырабатываемый остаток топлива в любом из баков превышает 4,0 л или 5% объема бака, в зависимости от того, какая величина больше, на указатель должна быть нанесена красная дуга, простирающаяся от зафиксированного при тарировании нулевого деления до наименьшего деления, полученного при положении самолета, соответствующем горизонтальному полету.

25.1555. Обозначения органов управления

(a) Все органы управления, находящиеся в кабине экипажа, за исключением основных рычагов управления самолетом и других органов, назначение которых очевидно, должны быть четко обозначены относительно их назначения и способов пользования ими.

(b) Все органы управления аэродинамическими поверхностями должны обозначаться в соответствии с требованиями 25.677 и 25.599.

(c) Органы управления топливной системой силовой установки:

(1) Все органы управления кранами переключения топливных баков должны иметь обозначения, показывающие положения, соответствующие каждому баку, и положения для кольцевания питания топливом.

(2) Если безопасность эксплуатации требует расхода топлива из баков в определенной последовательности, то порядок выработки этих баков должен обозначаться непосредственно на кране переключения баков или рядом с ним.

(3) Каждый орган управления краном каждого двигателя должен иметь обозначение, показывающее, какой из двигателей управляется данным краном.

(d) Органы управления агрегатами и органы аварийного управления:

(1) Все системы аварийного управления (включающие в себя управление аварийным сливом топлива и управление перекрывным краном рабочей жидкости) должны быть окрашены в красный цвет.

(2) При наличии убирающегося шасси каждый визуальный индикатор, требуемый положениями 25.729 (е), должен быть выполнен таким образом, чтобы пилот в любое время мог убедиться в том, что шасси зафиксировано замками в одном из своих крайних положений.

25.1557. Прочие маркировки и трафареты

(а) Багажные и грузовые отсеки и места размещения балласта. Каждый багажный и грузовой отсек и каждое место размещения балласта должны иметь трафарет, устанавливающий любые ограничения по содержимому, в том числе ограничения по массе, которые необходимы согласно требованиям по загрузке. Однако пространства под креслами, предназначенные для размещения предметов ручной клади массой не более 9,1 кг, необязательно должны иметь трафареты с ограничением по запрузке.

(b) Заправочные горловины жидкостей силовой установки.

(1) На крышке топливной горловины или рядом с ней должны быть следующие обозначения:

(i) слово «fuel» или «топливо»;

(ii) на самолетах с поршневыми двигателями — минимальное октановое число топлива;

(iii) на самолетах с газотурбинными двигателями—обозначения допустимых марок топлива;

(iv) для систем заправки топливом под давлением—максимально допустимое давление подачи топлива при заправке и максимально допустимое давление слива топлива.

(2) На крышке маслозаправочной горловины или рядом должно быть слово «oil» или «масло».

(3) Заправочные горловины жидкостей для увеличения мощности должны иметь маркировку на крышке горловины или рядом с ней с указанием требуемой жидкости.

(c) Трафареты аварийных выходов. Каждый трафарет аварийного выхода должен соответствовать требованиям 25.811.

(d) Двери. Каждая дверь, предназначенная для подхода к любому аварийному выходу, должна иметь соответствующий трафарет, уведомляющий о том, что дверь должна быть зафиксирована в открытом положении в процессе взлета и посадки.

25.1561. Спасательное оборудование

(a) Каждый орган управления спасательным оборудованием, приводимый в действие экипажем в аварийной ситуации, такой, как привод автоматического ввода в действие спасательного плота, должен быть четко маркирован с указанием способа приведения его в действие.

(b) Каждое место размещения любых огнетушителей, сигнальных средств или средств выж-ивания, такое, как ниша или отсек, должно быть соответственно маркировано.

(c) Места размещения требуемого аварийного оборудования должны быть четко маркированы для обозначения содержимого и облегчения извлечения оборудования.

(d) Каждый спасательный плот должен иметь четко изложенную инструкцию по применению.

(e) Одобренные средства выживания должны быть маркированы для указания содержимого и методов его использования.

251563. Трафареты допустимых скоростей

Трафарет с указанием максимальных скоростей, допустимых при положении закрылков и предкрылков на взлете, заходе на посадку и на посадке, должен устанавливаться в месте, легко обозреваемом каждым из пилотов.

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОЛЕТА

25.1581. Общие положения

(а) Представление информации. С каждым самолетом должно представляться Руко-аодство по летной эксплуатации самолета, которое должно включать в себя следующие сведения:

(1) информацию, требуемую в параграфах 25.1583—25.1587;

(2) другую информацию, необходимую для безопасной эксплуатации, вследствие особенностей конструкции, эксплуатации и пилотирования;

(3) все ограничения, процедуры и другую информацию, которые установлены как условие соответствия относящимся к ним ограничениям шума правил АП-36.

(b) Одобренная информация. Все части Руководства, перечисленные в параграфах 25.1583—25.1587 и имеющие отношение к данному самолету, должны быть представлены с самолетом, проверены и одобрены, а также выделены, обозначены и должны ясно отличаться от всех неодобренных частей этого Руководства.

(c) [Зарезервирован].

(а) Все Руководства по летной эксплуатации самолета должны включать в себя оглавление, если сложность Руководства требует этого.

25.1583. Эксплуатационные ограничения

(a) Ограничения скорости. Должны быть указаны следующие (и любые другие) ограничения скорости, необходимые для безопасной эксплуатации:

(1) максимально допустимая эксплуатационная скорость Vмо/Ммо вместе с указанием, что этот предел скорости не должен преднамеренно превышаться на любом режиме полета (набор высоты, крейсерский полет или снижение), за исключением случаев, когда для проведения летных испытаний или для тренировки пилотов разрешается большая скорость;

(2) если ограничение скорости основывается на явлениях сжимаемости воздуха. включается указание, касающееся этого явления, вместе с информацией о признаках проявления сжимаемости, вероятном поведении самолета и рекомендуемых действиях для вывода самолета из критического режима;

(3) маневренная скорость V. вместе с указанием, что полное отклонение руля направления и элеронов, а также маневры, выполняемые на углах атаки, близких к срывному режиму, должны ограничиваться скоростями, не превышающими маневренную скорость VА;

(4) скорость полета с выпущенными закрылками VFE и соответствующие положения закрылков и режимы работы двигателей;

(5) скорость или скорости полета при выпуске и уборке шасси VLO и разъяснение относительно этих скоростей в соответствии с 25.1515 (а);

(6) скорость полета с выпущенным шасси VLE, если она превышает скорость полета при выпуске-уборке шасси VLO вместе с указанием, что эта скорость является максимальной, при которой самолет может безопасно летать с выпущенным шасси.

(b) Ограничения по силовой установке. Должна быть представлена следующая информация:

(1) ограничения, требуемые 25.1521 и 25.1522;

(2) объяснения ограничений там, где это нужно;

(3) информация, необходимая для обозначения на приборах, требуемая параграфами 25.1549—25.1553.

(c) Вес и распределение нагрузки. В Руководство по летной эксплуатации самолета должны включаться вес и пределы центровки, требуемые 25.25 и 25.27. Вся приводимая ниже информация должна быть представлена или в Руководстве по летной эксплуатации самолета, пли в отдельном документе по контролю веса и балансировки, а также загрузке, на который в Руководстве по летной эксплуатации самолета должна быть дана ссылка:

(1) условия, при которых производится взвешивание самолета, и компоненты, включаемые в вес пустого самолета, указанные в 25.29;

(2) указания по загрузке, необходимые для обеспечения загрузки самолета в пределах ограничений веса и центровки и для поддержания загрузки в этих пределах в полете;

(3) если запрашивается сертификация для более чем одного диапазона центровок, то соответствующие ограничения в отношении веса и правил загрузки для каждого отдельного диапазона центровок.

(d) Летный экипаж. Должны указываться количество и функции членов минимального летного экипажа, определенного в соответствии с 25.1523.

(e) Виды эксплуатации. Должны указываться виды эксплуатации, утвержденные для данного самолета в соответствии с положениями 25.1525.

(f) Высоты. Высота, установленная согласно 25.1527.

(g) [Зарезервирован].

(h) Дополнительные эксплуатационные ограничения. Должны указываться эксплуатационные ограничения, изложенные в 25.1533:

(1) Перегрузки в полете. Должны быть представлены эксплуатационные ограничения по перегрузке, на которые конструкция испытана, в величинах ускорении.

25.1585. Действия при эксплуатации самолета

(a) Вместе с рекомендуемыми действиями должны содержаться информационные сведения и указания, касающиеся действий, отличающихся от действий при обычной эксплуатации (включая запуск и прогрев двигателей, руление, управление закрылками и предкрылками, шасси и системой автоматического управления), в случаях:

(1) отказа двигателя (в том числе указания о минимальных скоростях, балансировке, работе остальных двигателей и управлении закрылками и предкрылками);

(2) прекращения вращения воздушных винтов в полете;

(3) повторного запуска газотурбинных двигателей в полете (с учетом влияния высоты полета);

(4) пожара, разгерметизации кабины и других подобных особых ситуациях;

(5) вынужденной посадки на воду [включая действия в соответствии с требовапия-•.::i, изложенными в параграфах 25.801, 25.807 (d), 25.1411 и 25.1415 (а)—(е)];

(6) использования противообледенительного оборудования;

(7) использования оборудования аварийного слива топлива, в том числе всех эксплуатационных мер предосторожности, относящихся к применению этой системы;

(8) полета в турбулентной атмосфере самолетов с газотурбинными двигателями (в том числе рекомендуемые скорости для прохода через турбулентную зону, полетные особенности и специальные инструкции по управлению):

(9) перевода в полете включенного реверса, предназначенного только для наземного использования, в выключенное положение или продолжения полета и посадки при любом. кроме выключенного, положении такого реверса;

(10) отключения аккумуляторной батареи от ее источника заряда, если показано соответствие требованиям 25.1353 (с) (6) (ii) или (с) (6) (iii).

(b) Должна быть представлена информация, определяющая каждый рабочий режим топливной системы, для которого, исходя из условий безопасности, необходимо обеспечить независимость топливной системы согласно требованиям 25.953, а также представлены инструкции по переводу топливной системы в такие состояния, для которых показывается соответствие этим требованиям.

(с) Должны быть представлены огибающие начала бафтинга, определенные согласно 25.251. Если указаны поправки на влияние различных центровок, то в представленных огибающих должна быть отображена центровка, обычная для загрузки самолета в крейсерском полете.

(d) Должна быть представлена информация, указывающая, что, когда на индикаторе топливомера при горизонтальном полете появляется «нуль», остаток топлива в баке не может быть использован без риска для безопасности полета.

(e) Должна быть представлена информация об общем количестве вырабатываемого из каждого бака топлива.

25.1587. Сведения о летных характеристиках самолета

(а) Каждое Руководство по летной эксплуатации самолета должно содержать информацию, позволяющую переводить приборную температуру в истинную температуру наруж ного воздуха, если для выполнения требований 25.1303 (а) (1) используется термометр, отличный от термометра наружного воздуха.

(b) Каждое Руководство по летной эксплуатации самолета должно содержать информацию о летных характеристиках, рассчитанных согласно применимым требованиям настоящих Норм для весов, высот, температур, составляющих скорости ветра и уклонов ВПП, в зависимости от того, что применимо, в пределах эксплуатационных ограничений самолета, и должно включать в себя:

(1) условия, при которых была получена информация о летных характеристиках, в том числе о скоростях, связанных с информацией о летных характеристиках;

(2) Vs, определенную в соответствии с 25.103;

(3) следующую информацию о летных характеристиках (определенную экстраполяцией и вычисленную для диапазона весов м-ежду максимальным посадочным и максимальным взлетным весами):

(i) характеристики набора высоты в посадочной конфигурации;

(ii) характеристики набора высоты в конфигурации для захода на посадку;

(iii) посадочную дистанцию;

(4) действия, установленные согласно 25.101 (f), (g) и (h) и связанные с ограничениями и информацией, требуемыми 25.1533 и настоящим параграфом. Такие действия должны быть представлены в форме руководящего материала, включающего в себя все относящиеся к этому вопросу ограничения или информацию;

(5) объяснение существенных или необычных характеристик управляемости самолета в полете и на земле.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРИЛОЖЕНИЕ С

Метеорологические условия обледенения определяются следующими параметрам водностью, среднеарифметическим диаметром капель, температурой наружного воздух протяженностью зоны обледенения.

(a) Максимальное длительное обледенение.

Определяется значениями водности, представленными на рис. 1 и 2, при горизонтал ной протяженности зоны обледенения от 32 до 200 км. в диапазоне температур наружно. воздуха и высот, приведенном на рис. 3. Для любой температуры наружного воздуха и гор зонтальной протяженности принимаются постоянными вертикальная протяженность облак равная 2000 м, и среднеарифметический диаметр капель, равный 20 мкм. Приведенные на рис. 1 значения водности являются максимальными на высотах выше 1200 м. На вые тах от 1200 до 500 м водность изменяется по линейному закону от соответствующих знач ний, представленных на рис. 1. до нуля на уровне моря, при этом на высотах мен 500 м водность принимается равной значению на высоте 500 м. (см. рис. 2).

(b) Максимальное кратковременное обледенение.

Определяется значениями водности, представленными на рис. 4, при горизонтально протяженности зоны обледенения от 5 до 10 км в диапазоне температур наружного во духа и высот, приведенном на рис. 5. Для любой температуры наружного воздуха прин мается постоянным среднеарифметический диаметр капель, равный 20 мкм.

Рис. 3. Зона возможного обледенели я. определ-яемая  высотой и  температурой наружного воздуха, для условий максимального длительного обледенелия

Рис. 4. Зависимость водности от горизонтальной протяженности зоны об.лсдонсиия в условиях максимального кратковременного обледенения в диапазоне высот от 1200 до 11000м для облаков (кучевообразных) со среднеарифметическим диаметром капель 20 мхм. При tн.в =• — 30 ... —40 °С — зона возможного расширения условий (по требованию за-каз-чика)

Н.кн

Рис. 5. Зона возможного обледененля. опре.деляема'я высотой и температурой наружного воздуха, для условий максимального кратковременного обледенения. При tн.в=—30...—40 Х—зона возможного расширения условий (по требованию заказчика)

ПРИЛОЖЕНИЕ D

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА МИНИМАЛЬНОГО ЛЕТНОГО ЭКИПАЖА

При определении минимального летного экипажа учитывается следующее:

(a) Основные функции, влияющие на рабочую загрузку экипажа.

Учитываются следующие основные функции, влияющие на рабочую загрузку экипажа:

(1) Управление траекторией полета.

(2) Предупреждение столкновений.

(3) Навигация.

(4) Связь.

(5) Управление двигателями и системами самолета и контроль их работы.

(6) Командные решения.

(b) Факторы, влияющие на рабочую загрузку экипажа. При определении минимального летного экипажа считаются важными для анализа и демонстрации рабочей загрузки следующие факторы:

(1) Доступность, легкость и простота использования всех необходимых органов управления самолетом, силовой установкой и оборудованием, в том числе кранов аварийного перекрытия подачи топлива, органов управления электрооборудованием, электронным оборудованием. системой регулирования давления и управления двигателями.

(2) Доступность и видимость всех необходимых приборов и сигнальных устройств, таких, как сигнализаторы пожара, отказа электросистемы и другие аналогичные сигнализаторы. Учитывается также, в какой степени указанные приборы или устройства способствуют правильным корректирующим действиям.

(3) Количество, неотложность и сложность эксплуатационных процедур с учетом порядка расхода топлива без нарушения центровки или других соображений, относящихся к летной годности, и возможности каждого двигателя питаться все время от одного бака или источника, который автоматически пополняется при наличии топлива также в других баках.

(4) Степень и продолжительность концентрированных умственных и физических усилий в обычных условиях эксплуатации и при определении и устранении неисправностей и аварий.

(5) Объем необходимого контроля работы топливной и гидравлической систем, системы регулирования давления, электроснстемы., противообледенительной и других систем в полете.

(6) Действия, требующие от члена экипажа, чтобы он находился не на своем основном рабочем месте, которые включают в себя: наблюдение за системами, аварийное управление любым органом, аварийные действия в любом из отсеков.

(7) Степень автоматизации систем самолета, обеспечивающая для самолетных систем (после отказа или неисправности) автоматическое устранение или локализацию неисправностей для сведения к минимуму необходимых действий экипажа, связанных с потерей электрической или гидравлической энергии в системах управления самолетом или других важных системах.

(8) Рабочая загрузка, связанная с навигацией и связью.

(9) Возможность увеличения рабочей загрузки в связи с любой аварийной ситуацией, которая может привести к другим аварийным ситуациям.

(10) Неспособность одного члена летного экипажа выполнять функции, если правила эксплуатации предусматривают наличие, как минимум, двух членов экипажа.

(с) Вид разрешенной эксплуатации.

Определение вида разрешенной эксплуатации требует рассмотрения правил эксплуатации, которые будут применяться в отношении данного самолета. Если заявитель не спрашивает утверждения более ограниченного вида эксплуатации, предполагается, что каждый самолет, сертифицированный в соответствии с требованиями, изложенными в данной части, будет эксплуатироваться а условиях полета по приборам.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

I—РАЗРЕШЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ВЕСА ДЛЯ САМОЛЕТОВ, ОСНАЩЕННЫХ РАКЕТНЫМИ УСКОРИТЕЛЯМИ

(a) Каждый заявитель, претендующий на увеличение максимальных взлетного и посадочного весов, указанных в свидетельстве о летной годности для самолета, оснащенного ракетным ускорителем, на который выдано типовое свидетельство о летной годности, может получить разрешение на это увеличение в соответствии с требованиями пункта (b), указанного ниже, при условии, если:

(1) Установка ракетного ускорителя принята и в процессе летного испытания доказана безопасность и надежность эксплуатации ракетного ускорителя и его системы управления при увеличении максимального веса.

(2) Разработана Инструкция по летной эксплуатации самолета или трафарет, надпись или другие инструкции дополнительно ко всем эксплуатационным ограничениям, которые может потребовать Администрация; принято увеличение веса согласно этой инструкции и запрещена эксплуатация самолета при утвержденном увеличении веса в тех случаях. когда:

(i) установленные ракетные ускорители хранились или были установлены в течение более продолжительного периода, чем тот, который установлен изготовителем данного ракетного ускорителя и обычно бывает указан на корпусе двигателя, или

(ii) топливо ракетного ускорителя израсходовано или удалено.

(b) Принятые в настоящее время максимальные взлетный и посадочный веса, в соответствии с которыми самолету выдается свидетельство о летной годности без установки ракетного ускорителя, могут быть увеличены на величину, не превышающую:

(1) величину, равную в фунтах 0,0014IN, где I—максимальный используемый импульс в фунтах-секундах, получаемый от каждого ракетного ускорителя, а N—количество установленных ускорителей;

(2) величину, равную 5% максимального веса, указанного в свидетельстве и принятого в соответствии с приемлемыми Нормами летной годности, без установки ракетных ускорителей;

(3) величину, равную весу установки ракетного ускорителя;

(4) величину, которая вместе с принятым в настоящее время максимальным весом должна равняться максимальному весу конструкции, установленному для самолета, не оснащенного ракетными ускорителями.

11—РАЗРЕШЕНИЕ НА ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОЛЕТОВ ТРАНСПОРТНОЙ КАТЕГОРИИ. ОСНАЩЕННЫХ РАКЕТНЫМИ УСКОРИТЕЛЯМИ

Администрация может выдать разрешение на летные характеристики с учетом использования ракетного ускорителя на самолетах транспортной категории. Однако эти характеристики применимы только для максимальных взлетного и посадочного весов, указанных в свидетельстве о летной годности, взлетной дистанции и траекторий взлета и не могут превышать их, ибо, по мнению Администрации, это влияет на общий уровень безопасности в режимах взлета, захода на посадку и посадки, эквивалентных предусмотренным правилами, в соответствии с которыми самолету было первоначально выдано свидетельство о летной годности без учета установки ракетною ускорителя. Под «ракетным ускорителем» в данном Приложении имеется в виду мощность или тяга, или то и другое, развиваемые двигателем в течение относительно короткого периода и используемые только d крайних случаях.

(1) Взлет. Общие положения. Взлетные данные, указанные в пунктах (2) и (3), должны быть определены для всех весов и высот и, если это необходимо, при температурах окружающего воздуха, для которых приемлемы летные характеристики.

(2) Траектория взлета.

(a) Траектория взлета с одним неработающим двигателем и с использованием ракетною ускорителя должна быть определена в соответствии с требованиями летных характеристик соответствующих Норм летной годности.

(b) Траектория взлета с одним неработающим двигателем (за исключением той части траектории, где самолет находится на или непосредственно над поверхностью взлета), определенная в соответствии с требованиями пункта (а) настоящего параграфа, должна находиться над траекторией взлета с одним неработающим двигателем без применения ракетного ускорителя при максимальном весе, при котором удовлетворяются соответствующие требования Норм летной годности. В целях сравнения считается, что траектория полета простирается до высоты не менее 40U футов над поверхностью взлета.

(c) Траектория взлета со всеми работающими двигателями, по без применения ракетного ускорителя, должна отражать значительно больший общий уровень летных характеристик, чем траектория взлета с одним неработающим двигателем, установленная в соответствии с пунктом (я) данного параграфа. Запас должен устанавливаться Администрацией с учетом обеспечения безопасности повседневных полетов, но ни в коем случае не может быть менее 15%. Траектория взлета со всеми работающими двигателями должна определяться в порядке, установленном в соответствии с пунктом (а) настоящего параграфа.

(d) Для самолетов с поршневыми двигателями траектория взлета, указанная в Инструкции по летной эксплуатации, должна представлять собой траекторию взлета с одним неработающим двигателем, определяемую в соответствии с требованиями пункта (а) настоящего параграфа и измененную для отражения действий (см. пункт 6). Запас должен устанавливаться Администрацией с учетом обеспечения безопасности повседневных полетов, но ни в коем случае не может быть менее 15%. Траектория взлета со всеми работающими двигателями должна определяться в порядке, установленном в соответствии с пунктом (а) настоящего параграфа.

(3) Взлетная дистанция. Взлетная дистанция должна быть горизонтальной дистанцией вдоль траектории взлета с одним неработающим двигателем, которая определяется в соответствии с требованиями пункта (2) (а) с момента начала взлета до той точки, где самолет достигает высоты 50 футов над поверхностью взлета для самолетов с поршневыми двигателями и высоты 35 футов над поверхностью взлета для самолетов с газотурбинными двигателями.

(4) Максимальные взлетные веса, указанные в свидетельстве.

Максимальные взлетные веса. которые указываются в свидетельстве, должны определяться для всех высот и температур окружающего воздуха (если это приемлемо), для которых принимаются летные характеристики, и не должны превышать весов, установленных в соответствии с требованиями пунктов (а) и (b) настоящего параграфа.

(a) Условия пункта (2) (b) — (d) должны удовлетворяться при  максимальном ззлетном весе, указанном в свидетельстве о летной годности.

(b) Самолет, не оснащенный ракетным ускорителем, должен удовлетворять всем требованиям полета по маршруту Норм летной годности, в соответствии с которыми самолету было первоначально выдано свидетельство о летной годности. Кроме того, газотурбинные самолеты, не оснащенные ракетными ускорителями, должны отвечать требованиям набора высоты на конечном участке траектории взлета, предусмотренным соответствующими Нормами летной годности.

(5) Максимальные посадочные веса, указанные в свидетельстве.

(a) Максимальные посадочные веса, указанные в свидетельстве (при заходе на посадку с одним неработающим двигателем при наборе высоты в посадочной конфигурации со всеми работающими двигателями), должны быть установлены для всех высот и температур окружающего воздуха (если это приемлемо), для которых будут приняты летные характеристики, и не должны превышать весов, установленных в соответствии с пунктом (b) настоящего параграфа.

(b) При работе двигателей на режиме мощности или тяги, или тою и другого вместе, соответствующем конфигурации самолета, и при использовании ракетного ускорителя траектория полета должна находиться над траекторией полета без применения ракетного ускорителя при таком максимальном весе, для которого удовлетворяются все приемлемые требования Норм летной годности. Кроме того, траектории полета должны соответствовать требованиям подпунктов (i) и (ii) данного пункта:

(i) траектории полета должны устанавливаться без изменения конфигурации самолета;

(ii) траектория полета должна простираться минимум до высоты 400 футов над точкой включения ракетного ускорителя.

(6) Конфигурация самолета, скорость, мощность и тяга. Общие положения. Любое изменение в конфигурации самолета, скорости, мощности или тяге, или того и другого вместе, должно быть произведено в соответствии с действиями, установленными Заявителем для самолетов, находящихся в эксплуатации, и должно соответствовать требованиям пунктов (а) — (с) настоящего пункта.

Кроме того, должны быть установлены действия для случаев ухода на второй круг:

(a) Должно быть доказано Администрации, что эти действия могут выполняться членами экипажа средней квалификации.

(b) Действия не должны требовать использования методов или устройств, безопасность и надежность которых в эксплуатации не доказаны.

(c) Должны быть сделаны допуски на случаи задержек во времени при выполнении действий, которые вполне возможны в условиях эксплуатации.

(7) Установка и эксплуатация; ракетный ускоритель. Ракетный ускоритель и его установка должны соответствовать требованиям пунктов (а) и (b) настоящего параграфа.

(a) Ракетный ускоритель н его установка не должны неблагоприятно влиять на безопасность эксплуатации самолета.

(b) Должна быть доказана безопасность и надежность в эксплуатации ракетного ускорителя и его системы управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ F

Часть I. КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРЫ ИСПЫТАНИИ Д:1Я ПОКАЗА СООТВЕТСТВИЯ ПАРАГРАФУ 25.853 ИЛИ 25.855

(а) Критерии испытаний материалов.

(1) Внутренние отсеки, занимаемые экипажем или пассажирами.

(i) Панели облицовки потолка и стен, перегородки, конструкция буфета, стенки больших шкафов, настилы конструкций, а также материалы, используемые в конструкции отсеков для размещения (за исключением отсеков под креслами н для хранения небольших предметов, например журналов и карт), должны быть самозатухающими при испытаниях в вертикальном положении согласно соответствующим пунктам Части I настоящего. Приложения. Средняя длина обугливания не должна превышать 152 мм, а средняя продолжительность горения после удаления источника воспламенения не должна превышать 15 с. Отделяющиеся от испытываемого образца капли не должны гореть после падения в среднем больше 3 с.

(ii) Покрытия пола, текстильные материалы (в том числе драпировка и обивка), подушки кресел, набивка, декоративные н недекоративные ткани с покрытием, кожа, материалы подносов и буфетов, изоляционные трубки электропроводов, тепловая и акустическая изоляция, изоляционные покрытия, воздухопроводы, покрытия соединений и выступов, облицовка грузовых или багажных отсеков классов В п Е, панели пола грузовых и багажных отсеков классов В, С, D или Е, чехлы грузов, изоляционные покрытия, а также прозрачные кожухи, литые и термоформованные детали, соединения воздухопроводов и торцевые планки (декоративные и защитные), которые изготовлены из материалов, не указанных ниже в подпункте (iv), должны быть самозатухающими при испытаниях в вертикальном положении согласно соответствующим пунктам Части I настоящего Приложения или другим одобренным эквивалентным методом. Средняя длина обугливания не должна превышать 203 мм, а средняя продолжительность горения после удаления источника воспламенения не должна превышать 15 с. Отделяющиеся от испытываемого образца капли не должны гореть после падения в среднем больше 5 с.

(iii) Кинопленка должна быть на негорючей основе. Если пленка пропускается через направляющие, то они должны удовлетворять требованиям подпункта (ii) настоящего пункта (1).

(iv) Иллюминаторы и табло из пластика, детали, изготовленные целиком или частично из эластомеров, комплекты приборов с краевым освещением, состоящие из двух или большего количества приборов в общем корпусе, поясные ремни, плечевые ремни и оборудование для крепления груза и багажа, включая контейнеры, ящики, поддоны и т. д., используемые в кабинах пассажиров или экипажа, должны обладать среднем скоростью горения не более 63,5 мм/мнн при испытаниях в горизонтальном положении согласно соответствующим пунктам настоящего Приложения.

(v) За исключением небольших деталей (таких, как кнопки, ручки, ролики, детали крепления, зажимы, прокладки, коуши, шкивы и небольшие детали электрооборудования), которые не оказывают существенного влияния на распространение пламени, и изоляции электропроводов и кабелей, материалы изделий, не указанных в пункте (а) (1) (i), (ii) и (iv) Части I настоящего Приложения, должны обладать скоростью горения не более 102 мм/мнн при испытаниях в горизонтальном положении согласно соответствующим пунктам настоящего Приложения.

(2) Грузовые и багажные отсеки, не занимаемые экипажем или пассажирами.

(i) Тепловая н акустическая изоляция (включая покрытия), используемая во всех грузовых и багажных отсеках, должна быть изготовлена из материалов, которые удовлетворяют требованиям пункта (а) (1) (ii) Части 1 настоящего Приложения.

(ii) Грузовые и багажные отсеки, которые определены в 25.857 как отсеки класса В или Е, должны иметь облицовку, изготовленную из материалов, удовлетворяющих требованиям пункта (а) (1) (ii) Части I настоящего Приложения, и отделенную от конструкции самолета (за исключением креплений). Кроме того, такая облицовка должна подвергаться испытаниям при ее установке под углом 45'^. Пламя не должно проходить сквозь (проникать через) материал при воздействии пламени или после его удаления. Средняя продолжительность горения после удаления источника воспламенения не должна превышать 15 с, а средняя продолжительность тления не должна превышать 10 с.

(iii) Грузовые и багажные отсеки, которые определены в 25.857 как отсеки классов В. С, D и Е, должны иметь панели пола, изготовленные из материалов, которые удовлетворяют требованиям пункта (а) (1) (ii) Части I настоящего Приложения и которые отделены от конструкции самолета (кроме креплении). Подобные панели должны подвергаться испытаниям под углом 45°. Пламя не должно проходить сквозь (проникать через) материал при воздействии пламени или после его удаления. Средняя продолжительность горения после удаления источника воспламенения не должна превышать 15 с, а средняя продолжительность тления не должна превышать 10 с.

(iv) Изоляционные покрытия н чехлы, используемые для защиты груза, должны изготовляться из материалов, удовлетворяющих требованиям пункта (а) (1) (ii) Части I настоящего Приложения. Оборудование для фиксации грузов ('включая контейнеры, ящики и поддоны), используемое во всех грузовых и багажных отсеках, должно удовлетворять требованиям пункта (а) (1) (v) Части I настоящего Приложения.

(3) Компоненты электрической системы. Изоляция электрических проводов и кабелей в любой зоне фюзеляжа должна быть самозатухающей при испытаниях при их установке под углом 60°. указанных в Части I настоящего Приложения. Средняя длина обугливания не должна превышать 76 мм, а средняя продолжительность горения после удаления источника воспламенения не должна превышать 30 с. Отделяющиеся от испытываемого образца капли не должны гореть после падения в среднем более 30 с.

(b) Процедуры испытании.

(1) Кондиционирование- Образцы должны быть выдержаны при температуре +21 ±3°С и при относительной влажности 50 ± 5% до достижения равновесия влажности или в течение 24 ч. Каждый образец должен оставаться в кондиционированных условиях до тех пор, пока он не будет подвергнут воздействию пламени.

(2) Формы образцов. За исключением небольших деталей и изоляции электрических проводов и кабелей, для испытаний материалов должен использоваться либо участок, вырезанный из готовой детали в том виде, н каком она устанавливается на самолете, либо образец, имитирующий вырезанный участок, например образец, вырезанный из плоского листа материала, или модель готовой детали. Образец можно вырезать из любого места готовой детали; однако такие изделия, как слоистые панели, не должны разделяться для испытаний. За исключением указанного ниже, толщина образца не должна быть больше минимальной толщины, установленной для применения на самолете. Образцы толстых деталей из пеноматериалов, такие, как подушки кресел, должны быть толщиной 12,7 мм. Образцы материалов, которые должны удовлетворять требованиям пункта (а) (1) (v) Части I настоящего Приложения, должны быть не толще 3,2 мм. Образцы электрических проводов и кабелей должны быть такого же размера, какой используется на самолете. Применительно к тканям для определения наиболее критического условия воспламеняемости необходимо провести испытания как по основному, так и по уточному направлению переплетения нитей.

Образцы должны быть закреплены в .металлической рамке так, чтобы их верхняя и две длинные кромки надежно фиксировались в рамке во время вертикальных испытаний, предписанных в подпункте (4) настоящего пункта (b), а удаленная от пламени и две длинные кромки надежно фиксировалась в рамках при горизонтальных испытаниях, предписанных в подпункте (5) настоящего пункта (b). Открытая поверхность образца должна быть шириной не менее 51 мм и длиной не менее 305 мм, если только фактические размеры на самолете не меньше. Кромка, к которой подносится пламя горелки, не должна быть заделочным или защищенным краем образца и должна представлять типовое реальное поперечное сечение материала или детали, установленной на самолете. 11ри испытаниях под углом •15°, предписанных d подпункте (6) настоящего пункта (b), образец должен быть закреплен в металлической рамке так. чтобы все четыре кромки надежно фиксировались в ней, а размеры открытой поверхности образца составляли не менее 203 X 203 мм.

(3) Аппаратура. За исключением указанного в подпункте (7) настоящего пункта (b), испытания должны проводиться в шкафу без тяги по одобренным методикам. Образцы, которые по споим габаритам не могут быть размещены в шкафу, должны испытываться в аналогичных условиях отсутствия тяги.

(4) Вертикальные испытания.

Должны быть испытаны, как минимум, три образца, а результаты испытаний осред-нсны. При испытаниях тканей направление переплетений, соответствующее наиболее критическим условиям воспламеняемости, должно быть параллельным наибольшему размеру образца. Каждый образец должен удерживаться в вертикальном положении. Образец должен быть подвергнут воздействию пламени горелки Буизена или Тиррила с соплом, имеющим номинальный внутренний диаметр 9,5 мм и отрегулированным на высоту пламени 38 мм. Минимальная температура пламени, измеренная в его центре калиброванным термоэлектрическим пирометром, должна составлять 843 "С.

Нижняя кромка образца должна находиться на высоте 19 мм над верхним краем горелки. Пламя должно подводиться по оси нижней кромки образца. При испытаниях материалов, указанных в пункте (а) (1) (i) Части I настоящего Приложения, продолжительность воздействия пламени должна составлять 60 с, после чего пламя должно удаляться. При испытаниях материалов, указанных в пункте (a) (I) (ii) Части I настоящего Приложения, продолжительность воздействия пламени должна составлять 12 с, после чего пламя должно удаляться. Должны быть зарегистрированы продолжительность горения, длина обугленного участка 'и продолжительность горения капель, если таковые имеются. Длина обугливания, определяемая согласно подпункту (7) настоящего пункта (b), должна измеряться с точностью до 1 мм.

(5) Испытания в горизонтальном положении.

Должны быть испытаны, как минимум, три образца, а результаты испытаний осреднены. Каждый образец должен удерживаться в горизонтальном положении. Открытая (лицевая) поверхность применительно к ее установке на самолете при испытаниях должна быть обращена вниз. Образец должен быть подвергнут воздействию пламени горелки Бунзена или Тиррила с соплом, имеющим номинальный внутренний диаметр 9,5 мм и отрегулированным на высоту пламени 38 мм. Минимальная температура пламени, измеренная в его центре калиброванным термоэлектрическим пирометром, должна составлять 843 °С.

Образец должен располагаться так, чтобы проходящая испытания кромка находилась по центру горелки на высоте 19 мм над ее верхним краем. Пламя следует подводить на 15 с, а затем удалять. Для хронометрирования должно быть использовано, как минимум, 254 мм образна; примерно 38 мм его длины должно сгореть до того, как фронт горения достигнет зоны хронометрирования. Должна быть зарегистрирована средняя скорость горения.

(6) Испытания при установке под углом 450.

Должны быть испытаны, как минимум, три образца, а результаты испытаний осреднены. Каждый образец должен удерживаться под углом 45° к горизонтальной плоскости. Открытая (лицевая) поверхность применительно к ее установке на самолете при испытаниях должна быть обращена вниз. Образец должен быть подвергнут воздействию пламени горелки Бунзена пли Тиррилла с. соплом, имеющим номинальный внутренний диамсгр 9,5 мм и отрегулированным на высоту пламени 38 м. Минимальная температура пламени, измеренная в его центре калиброванным термоэлектрическим пирометром, должна составлять 843°С. Необходимо принять соответствующие меры предосторожности по предотвращению возникновения тяги. Одна треть пламени должна касаться материала в центре образца; пламя должно быть подведено на 3U с, а затем удалено. Должны быть зарегистрированы продолжительность горения, продолжительность тления и прохождение пламени сквозь образец, если это имеет место.

(7) Испытания при установке под углом 600.

Должны быть испытаны, как минимум, три образца каждого вида (исполнения и размера) проводов. Образец провода или кабеля (с изоляцией) должен быть установлен под углом' 60° к горизонтальной плоскости в шкафу, указанном d подпункте (3) настоящего пункта (b), с открытой на время испытаний дверцей или помещен в камеру размерами приблизительно 610х305х305 мм, открытую сверху и с одной вертикальной (передней) стороны, в которую поступает достаточное количество воздуха для полного сгорания, но отсутствует тяга. Образец должен быть установлен в камере параллельно ее передней стороне на расстоянии примерно 152 мм от нее. Нижний конец образца должен быть жестко зажат. Верхний конец образца должен проходить поверх ролика или стержня, и к нему должен быть присоединен соответствующий груз, удерживающий образец в туго натянутом состоянии в течение всего периода испытаний на воспламеняемость. Длина испытываемого образца от нижнего зажима до верхнего ролика или стержня должна составлять 610 мм. На нем должна быть нанесена метка на расстоянии 203 мм от нижнего конца для указания центральной точки подведения пламени.

Пламя горелки Бунзена или Тиррилла должно воздействовать на образец в отмеченной точке в течение 30 с. Горелка устанавливается под отмеченной на образце точкой перпендикулярно образцу и под углом 30° к его вертикальной плоскости. Горелка должна иметь номинальный внутренний диаметр 9,5 мм и должна быть отрегулирована на высоту пламени 76 мм с внутренним конусом, составляющим примерно 1/3 высоты пламени. Минимальная температура самого горячего участка пламени, измеренная калиброванным термоэлектрическим пирометром, не должна быть менее 954 °С. Горелка должна быть установлена так, чтобы самая горячая часть пламени касалась отмеченной на образце провода точки. Должны быть зарегистрированы продолжительность горения, длина обугливания, а также продолжительность горения капель, если таковые имеются. Длина обугливания, определяемая согласно подпункту (8) настоящего пункта (b), должна измеряться с точностью до 1 мм. Разрыв образцов провода не считается повреждением.

(8) Длина обугливания. Длина обугливания—это расстояние от исходной кромки до самого дальнего видимого повреждения испытываемого образца в результате воздействия пламени, в том числе до участков, полностью или частично уничтоженных, обугленных или доведенных до хрупкого состояния, но за исключением участков закопченных, обесцвеченных, покоробленных или запачканных, а также тех участков, на которых материал сморщился или оплавился от воздействия источника тепла.

Часть II. ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ ПОДУШЕК КРЕСЕЛ

(а) Критерии пригодности. Каждая подушка кресла должна удовлетворять следующим критериям:

(1) Должны быть испытаны, как минимум, три комплекта образцов подушек сиденья и спинки кресла.

(2) Если подушка изготовлена с применением огнеблокирующего материала, то этот огнеблокирующий материал должен полностью закрывать пенозаполнитель подушки.

(3) Каждый испытываемый образец должен быть изготовлен с использованием основных компонентов (т. е. пенозаполнителя, материала для обеспечения плавучести, or-неблокирующего материала, если таковой применяется, и чехла) и методов сборки (типовых швов и соединений), предусмотренных для изготовления серийных изделий.

Если для подушки спинки использовано иное, чем для подушкн сиденья, сочетание материалов, то оба сочетания материалов должны быть испытаны как полные комплекты образцов, причем каждый комплект должен состоять из образца подушки спинки и образа подушки сиденья. Если продемонстрировано, что подушка, включая наружный чехол, удовлетворяет требованиям настоящего Приложения при испытании керосиновой горелкой, то разрешается заменять чехол этой подушки аналогичным чехлом при условии, что длина обугливания заменяющего чехла, определяемая в испытаниях согласно 25.853 (b), не превышает соответствующую длину обугливания чехла, который использовался на подушке, подвергнутой испытаниям керосиновой горелкой.

(4) Как минимум, у двух третей из общего количества испытанных комплектов образной длина обугливания от воздействия пламени горелки не должна достигать стороны подушки, противоположной горелке. Длина обугливания не должна превышать 432 мм.

Длина обугливании—это расстояние по перпендикуляру от внутреннего края рамы сиденья, ближайшего к горелке, до самого дальнего видимого повреждения испытываемого образца в результате воздействия пламени, а том числе до участков, полностью или частично уничтоженных, обугленных или доведенных до хрупкого состояния, но за исключением участков законченных, обесцвеченных, покоробленных или запачканных, а также тех участков, на которых материал сморщился или оплавился от воздействия источника тепла.

(5) Средняя потеря массы не должна превышать 10%. Кроме того, как минимум, у двух третей общего количества испытанных комплектов образцов потеря массы не должна превышать 10%. До определения массы после испытаний следует удалить псе капли, упавшие с подушки и монтажной стойки. Потеря массы комплекта образцов в процентах определяется как разность масс комплекта образцов до испытаний и после испытаний, выраженная в процентах массы до испытаний.

(b) Условия испытаний. Вертикальная скорость потока воздуха в верхней части подушки спинки кресла должна составлять в среднем 0,127 ± 0,05 м/с. Горизонтальная скорость потока воздуха непосредственно над подушкой сиденья кресла должна быть менее 0.05 м/с. Скорость воздуха должна быть измерена при работающей вентиляции и выключенном приводе горелки.

(c) Испытываемые образцы.

(1) В каждом эксперименте должен использоваться один комплект образцов подушек, состоящий из подушки сиденья и подушки спинки.

(2) Образец подушки сиденья должен иметь ширину 457 ± 3 мм, глубину 508 ± 3 мм, толщину 102 ± 3 мм без учета застежек из ткани и швов внахлест.

(3) Образец подушки спинки должен иметь ширину 457 ± 3 мм, высоту 635 ± 3 мм, толщину 51 ± 3 мм без учета застежки из ткани и швов внахлест.

(4) Образцы должны быть выдержаны до начала испытаний в течение не менее 21 ч при температуре 21 ±2°С и относительной влажности 55 ± 10%.

(d) Аппаратура для испытаний. Аппаратура для испытаний показана на рис. 1—5;

в ее состав должны входить компоненты, указанные в настоящем пункте (d). Второстепенные детали аппаратуры могут изменяться в зависимости от типа применяемой горелки.

(1) Монтажная стойка для образцов. Монтажная стойка для испытываемых образцов изготавливается из стальных уголков, как показано на рис. 1. Высота опор монтажной стойки составляет 350 ± 3 мм. Монтажная стойка должна использоваться для крепления испытываемых образцов подушек сиденья и спинки кресла, как показано на рис. 2. Монтажная стойка должна также включать в себя соответствующий поддон для сбора капель, облицованный алюминиевой фольгой матовой стороной вверх.

(2) Испытательная горелка. Используемая при испытаниях горелка должна:

(i) быть модифицированной горелкой пистолетного типа;

(ii) иметь форсунку с углом распыления 80° и номинальным расходом топлива 8,5 л/ч при давлении 7,0 кгс/см2;

(iii) иметь конус высотой 305 мм, установленный на конце подающей трубки, с отверстием высотой 152 мм и шириной 280 мм, как показано на рис. 3;

(iv) иметь регулятор давления топлива в горелке, отрегулированный на номинальный расход 7,6 л/ч дизельного топлива ГОСТ 305—82 или эквивалентного топлива, необходимого для испытаний.

(3) Калориметр.

(i) Для испытаний должен использоваться калориметр с диапазоном измерений 0 —17,0 Вт/см2 с погрешностью не более ±3%, смонтированный на изоляционной подставке из силиката кальция размерами 152 X 305 мм н толщиной 19 мм, закрепленной на стальном угловом кронштейне для введения в испытательную установку во время калибрования горелки, как показано на рис. 4.

(ii) Поскольку истирание изоляционной подставки в эксплуатации может привести к разрегулированию калориметра, калориметр требует контроля, и его подставка должна регулироваться но мере необходимости при помощи прокладок, с тем чтобы лицевая сторона калориметра была вровень с подвергаемой воздействию тепла поверхностью изоляционной подставки в плоскости, параллельной выходному отверстию конуса испытательной горелки.

(4) Термопары. При испытаниях следует использовать семь термопар—заземленных, в защитной металлической трубке 1,6—3,2 мм и керамической оболочке, с проводником номинального размера 0,186—0,254 мм. Эти семь термопар должны быть установлены на стальном угловом кронштейне в виде гребенки термопар для введения в испытательную установку во время калибрования горелки, как показано па рис. 5.

(5) Установка аппаратуры. Испытательная горелка должна быть установлена на соответствующей стоике так, чтобы выходное отверстие конуса горелки находилось на расстоянии 102 ± 3 мм от одной из сторон стойки для монтажа образцов. Подставка горелки должна давать возможность поворачивать горелку в сторону от монтажной стойки, в периоды прогрева.

(6) Запись данных. Для измерения и записп выходных данных калориметра и термопар должен использоваться регистрирующий потенциометр или другой соответствующий калиброванный прибор с соответствующим диапазоном измерений.

(7) Весы. Должны использоваться такие весы, которые при надлежащей методике могут определять массу каждого комплекта образцов подушек кресла до и после испытаний с точностью 10 г. Предпочтительна система непрерывного взвешивания.

(8) Регистратор времени. Для измерения времени воздействия пламени горелки и времени самозатухания или продолжительности испытаний следует использовать секундомер или другой прибор (калиброванный с точностью ± 1 с).

(с) Подготовка аппаратуры. До начала калибрования должно быть включено все оборудование н отрегулирована подача топлива в горелку, как указано в пункте (d) (2).

(f) Калибрование. Для обеспечения надлежащей тепловой мощности горелки требуется провести следующую проверку:

(1) Ввести калориметр в испытательную установку, как показано на рис. 4, на расстояние 102 ~± 3 мм от выходного отверстия конуса горелки.

(2) Включить горелку, дать ей возможность проработать 2 мин для разогрева и отрегулировать заслонку воздухозаборника горелки до получения на калориметре показания 11,9 ± 0,6 Вт/см2 для гарантии достижения установившегося режима. Выключить горелку.

(3) Подсоединить калориметр к гребенке термопар (см. рис.5).

(4) Включить горелку н обеспечить показания термопар 1038±38°С для гарантии достижения установившегося режима.

(5) Если показания калориметра и термопар не находятся в пределах установленного диапазона, необходимо повторить операции, указанные в подпунктах (1) — (4), и отрегулировать заслонку воздухозаборника до получения необходимых показаний. Для сохранения н регистрации калиброванных параметров испытаний должно быть обеспечено периодическое использование гребенки термопар н калориметра. До тех пор пока не продемонстрировано постоянство показаний данной аппаратуры,  должно проводиться се калибрование перед каждым экспериментом. После того как будет подтверждено постоянство показаний, разрешается проведение нескольких экспериментов с выполнением калибрования до начала этой серии экспериментов и контрольным калиброванием по окончании серии экспериментов.

(g) Процедура испытаний. Испытания каждого комплекта образцов на воспламеняемость должны проводиться следующим образом:

(1) Записать массу каждого комплекта образцов подушек сиденья п спинки, предназначенного для испытании, с точностью до 10 г.

(2) Установить испытываемые образцы подушек сиденья и спинки на монтажную стоику, как показано на рис. 2, закрепив образец подушки спинки в верхней части монтажной стойки.

(3) Повернуть горелку в требуемое положение и обеспечить ее установку так, чтобы расстояние от выходного отверстия конуса горелки до боковой поверхности образца подушки сиденья составляло 102 ± 3 мм.

(4) Повернуть горелку в сторону от рабочего положения. Включить горелку и дать ей возможность поработать 2 нин для обеспечения достаточного прогревания конуса горелки и стабилизации пламени.

(5) Для начала испытания необходимо повернуть горелку в рабочее положение и одновременно включить регистратор времени.

(6) Подвергнуть образец подушки сиденья воздействию пламени горелки в течение 2 мин, после чего выключить горелку. Немедленно повернуть горелку в сторону от рабочего положения. Через 7 мин после начала воздействия пламени на подушку закончить испытание, используя газообразное огнегасящее вещество.

(7) Определить с точностью до 10 г массу оставшейся на монтажной стойке части образца подушек кресла, за исключением всех капель.

(h) Отчет об испытаниях. По всем испытанным комплектам образцов каждой отдельной подушки кресла, на которой выполнялись испытания по оценке ее соответствия, должны быть зарегистрированы следующие данные:

(1) Обозначение и описание образцов, подлежащих испытаниям.

(2) Количество испытанных комплектов образцов.

(3) Исходная и конечная масса каждого комплекта, вычисленный процент потери массы каждого комплекта и вычисленный средний процент потери массы всеми испытанными комплектами.

(4) Длина обугливания каждого испытанного комплекта.

Часть III МЕТОЛ ИСПЫТАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ СПОСОБНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ГРУЗОВЫХ ОТСЕКОВ ОГРАНИЧИВАТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАМЕНИ .

(a) Критерии пригодности.

(1) Должны быть испытаны, как минимум, три образца облицовочных панелей стенок или потолка грузового отсека.

(2) Каждый испытываемый образец должен полностью соответствовать облицовочной панели стенок или потолка грузового отсека, включая любые особенности конструкции, такие, как соединения, узлы крепления осветительной арматуры и т. п., дефект которых может повлиять на способность облицовки безопасно ограничивать распространение пламени.

(3) Не должно быть зафиксировано проникновение пламени через любой из образцов в течение 5 мин после подведения источника пламени, а максимальная температура, измеренная на расстоянии 100 мм над верхней поверхностью испытываемого в горизонтальном положении образца, не должна превышать 205 °С.

(b) Краткое описание метода. Данный метод представляет собой процедуру лабораторных испытаний с целью оценки способности облицовочных материалов грузовых отсеков противостоять проникновению пламени горелки при горении дизельного топлива ГОСТ 305—82 с расходом 7,6 л/ч или эквивалентного топлива. Облицовочные панели потолка н стенок можно испытывать раздельно, если вмести недостающей панели использовать перегородку. Любой образец, прошедший испытание в качестве облицовочной панели потолка, можно использовать как облицовочную панель стенки.

(c) Образцы для испытаний.

(1) Предназначенный для испытаний образец должен иметь размеры 406 ± 3 Х 610 ± 3 мм.

(2) Перед испытаниями в течение, как минимум, 24 ч образцы должны быть выдержаны в условиях температуры 21 ± 2 °С и относительной влажности 55 ± 5%.

(d) Аппаратура для испытаний.

Аппаратура для испытаний, показанная на рис. 3 Части II и рис. 1—3 Части III настоящего Приложения, должна включать в себя компоненты, описанные в данном пункте. Второстепенные детали аппаратуры могут быть различны d зависимости от типа применяемой горелки.

(1) Монтажная стойка для образцов. Монтажная стойка для испытываемых образцов состоит из стальных уголков, как показано на рис.1 Части III настоящего Приложения.

(2) Испытательная горелка. Используемая при испытаниях горелка должна:

(i) быть модифицированной горелкой пистолетного типа;

<ii) использовать соответствующую форсунку и поддерживать давление топлива, необходимое для обеспечения его расхода 7,6 л/ч. Например, форсунка с углом распыления 80° н номинальным расходом 8,5 л/ч при давлении 6 кгс/см2 обеспечит расход 7,7 л/ч;

(iii) иметь удлинитель горелки длиной 305 мм, установленный на конце подающей трубки, с отверстием высотой 152 мм и шириной 280 мм. как показано на рис. 3 Части II настоящего Приложения;

(iv) иметь регулятор давления топлива в горелке, отрегулированный на номинальный расход топлива, равный 7,6 л/ч дизельного топлива ГОСТ 305—82 или эквивалентного топлива.

(3) Калориметр.

(i) В испытаниях должен использоваться одобренный калориметр с диапазоном измерений 0—17,0 Вт/см2. Калориметр должен быть смонтирован на изоляционной подставке размером 152 X 305 мм и толщиной 19 мм, закрепленной на стальном угловом кронштейне, для внесения в испытательную установку во время калибрования горелки, как показано на рис. 2 Части III настоящего Приложения.

(ii) Следует контролировать состояние изоляционной подставки и при необходимости регулировать ее, с тем чтобы лицевая сторона калориметра была параллельной выходной плоскости конуса испытательной горелки.

(4) Термопары. При испытании должны использоваться семь термопар, заземленных. одобренного типа. Эти термопары должны быть прикреплены к стальному угловому кронштейну, образуя гребенку термопар, для введения в испытательную установку во время калибрования горелки, как показано на рис.3 Части III настоящего Приложения.

(5) Компоновка аппаратуры. Испытательная горелка должна быть установлена на соответствующей стоике так, чтобы выходное отверстие конуса горелки находилось на расстояния SOD .w,m or облицовочной панели потолка и 5D мм от облицовочной панели стенки. Стойка горелки должна позволять поворачивать горелку в сторону от испытываемого образца в периоды прогрева.

(6) Приборы. Для измерения и записи выходных данных калориметра и термопар должен использоваться регистрирующий потенциометр или другой одобренный прибор с соответствующим диапазоном измерений.

(7) Регистратор времени Для измерения времени воздействия пламени и времени проникновения пламени (если это имеет место) необходимо использовать секундомер или другой прибор.

(e) Подготовка аппаратуры. Перед калиброванием все оборудование должно быть включено и стабилизировано и должна быть отрегулирована подача топлива в горелку, как указано в пункте (d) (2).

(f) Калибрование. Для обеспечения надлежащей тепловой мощности горелки необходимо выполнить следующую проверку;

(1) снять удлинитель горелки с конца подающей трубки. Включить воздухозаборник горелки без подачи топлива или включения воспламенителей (запальных свечей). Измерить скорость потока воздуха, используя тепловой проволочный анемометр, помещенный в центре подающей трубки поперек отверстия. Отрегулировать гаситель (заслонку) так, чтобы скорость потока воздуха находилась в диапазоне 76—80 м/с. Если выходное отверстие подающей трубки закрыто . щитком, его следует перед измерением снять. Вновь установить удлинительный конус подающей трубки.

(2) Ввести калориметр в испытательную установку, как показано на рис. 2, на расстояние 200 мм от выходного отверстия конуса горелки для имитации положения образца при испытаниях в горизонтальном положении.

(3) Включить горелку, дать ей возможность проработать 2 мин для прогрева и отрегулировать заслонку до получения на калориметре показания 9.1 ± 0,6 Вт/см2.

(4) Заменить калориметр гребенкой термопар (см. рис. 3).

(5) Включить горелку и обеспечить показания каждой из семи термопар 927 ± 38 °С для гарантии достижения установившегося режима. Если температура выходит за пределы этого диапазона, необходимо повторить процессы, указанные в подпунктах 2—5, до получения требуемых показаний.

(6) Выключить горелку и снять гребенку термопар.

(7) Повторить изложенные в подпункте (1) процедуры для подтверждения того, что параметры горелки находятся в требуемом диапазоне.

(g) Процедура испытаний.

(1) Установить термопару того же типа, который использовался для калибрования, на расстоянии 102 мм над «горизонтальным» испытываемым образцом (потолок). Центр термопары должен быть над конусом горелки.

(2) Установить испытываемый образец на испытательную стойку, как показано на рис. 1, в горизонтальном или вертикальном положении. Установить изоляционный материал в другом положении.

(3) Установить горелку так. чтобы пламя не «ударяло» об образец, включить горелку и дать ей возможность проработать в течение 2 мин. Повернуть горелку так, чтобы пламя падало на образец, и одновременно включить регистратор времени.

(4) Выдержать образец под воздействием пламени в течение 5 мин и затем выключить горелку. Испытание может быть закончено раньше, если наблюдается проникновение пламени через образец.

(о) При испытаниях облицовочных панелей потолка зарегистрировать максимальную температуру, измеренную на расстоянии 100 мм над образцом.

(6) Зарегистрировать интервал времени, через который произойдет проникновение пламени через образец (если это имеет место).

(h) Отчет по испытаниям. Отчет по результатам испытаний должен включать в себя следующее:

(1) Полное описание испытанных материалов, в том числе указание типа, фирмы-изготовителя, толщины и других имеющих значение данных.

(2) Результаты наблюдения за испытываемыми образцами во время воздействия пламени, такие, как расслоение, воспламенение смолы, дымовыделение и т.п., с указанием времени возникновения этих явлении.

(3) Время проникновения пламени (если это имеет место) для каждого из трех испытанных образцов.

(4) Ориентация панели (потолок или стена).

Часть IV. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КАВИ11 ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

(а) Краткое описание метода. Испытываемый образец помещается в постоянно продуваемую воздухом термобарокамеру. Образец подвергается воздействию теплового излучения от источника, отрегулированного с использованием калиброванного калориметра на создание требуемого теплового потока 3,5 Вт/см2. Образец испытывается так, чтобы поверхность. подверженная воздействию тепла, была расположена вертикально. Горение обеспечивается факельным зажиганием. Выходящие из камеры продукты сгорания регистрируются для расчета тепловыделения.

(h) Аппаратура. Используется аппаратура одобренного типа, описание которой в общем виде приводится ниже.

(1) Схема аппаратуры представлена на рис, 1. Все внешние поверхности аппаратуры, за исключением камеры с зафиксированным образцом, должны быть изолированы стеклопластиком толщиной 25 мм, обладающим высокой термостойкостью и малой плотностью. Дверца с прокладкой, через которую вводится запальный стержень для поджога образца, плотно закрывает камеру.

(2) Термопакет. Разность температур воздуха, поступающего в испытательную камеру н выходящего из нее, фиксируется с помощью термопакета с пятью горячими и пятью холодными спаями из хромсльалюминия калибра 0,511 мм. Горячие спаи размещены в верхней части выходного патрубка на 10 мм ниже верхнего края дымохода. Одна термопара находится в геометрическом центре патрубка, а остальные четыре—на расстоянии 30 мм от этого центра по диагоналям, соединяющим углы (рис. 5). Холодные спаи находятся в лотке под нижней пластиной распределения воздуха [см. пункт (b) (4)]. Горячие спаи тсрмопакста должны очищаться от осаждающейся сажи, что необходимо для сохранения калиброванной чувствительности.

(3) Источник излучения. Источник теплового излучения для создания потока до 100 кВт/м2, в котором используются четыре карборундовых элемента длиной 508 мм и диаметром 16,0 мм с номинальным сопротивлением 1,4 Ом, показан на рис. 2, и. Карборундовые элементы монтируются в блоке из нержавеющей стали путем введения их через отверстие 16.0 мм в панели толщиной 1,0 мм из керамического волокна. Расположение отверстий в поддонах и крышке из нержавеющей стали показано на рис. 2. б. Для обеспечения равномерного распределения потока тепла по поверхности вертикально расположенного образца размером 150 Х 150 мм добавлена граненая «маска» (в форме алмаза) из нержавеющей стали.

(4) Система распределения воздуха. 'Распределение поступающего в термобарокамеру воздуха обеспечивает алюминиевая пластина толщиной 6,3 мм с восемью отверстиями диаметром 5,3 ± 0,003 мм, расположенными на расстоянии 51 мм от краев (т. е. по центру при ширине 102 мм), которая смонтирована на основании термобарокамеры. Вторая пластина из нержавеющей стали, имеющая 120 равномерно расположенных отверстий диаметром 3,6 ± 0,003 мм, установлена на расстоянии 150 мм над алюминиевой пластиной. Требуется хорошо регулируемая подача воздуха. Воздуховод на основании пирамидального участка имеет 48 равномерно распределенных отверстий диаметром 3,7 ± 0,003 мм, расположенных на расстоянии 10 мм от внутреннего края воздуховода так, что при подаче 0,04 m'/c воздуха, поступающего в аппаратуру, расход воздуха между пирамидальными участками составляет 0,03 m'/c, а через термобарокамеру—0,01 м/с.

(5) Выпускной патрубок. На выходе пирамидального участка установлен выпускной патрубок поперечным сечением 133 Х 70 мм и длиной 254 мм, изготовленный из нержавеющей стали. В центре патрубка имеется пластина из нержавеющей стали размером 25Х76 мм, перпендикулярная воздушному потоку и расположенная на расстоянии 75 мм над основанием патрубка.

(6) Держатели образца. Образец размером 150 Х 150 мм подвергается испытаниям в вертикальном положении. В конструкцию держателя (рис. 3) входит фиксирующая рамка, которая касается образца (обернутого алюминиевой фольгой в соответствии с требованиями пункта (d) (3) настоящей части) только по его периметру на ширине 6 мм, также пружина V-образиой формы, служащая для фиксации всего узла. При испытаниях материалов, склонных к расплавлению и образованию капель, используются также вечный поддон размерами 12 Х 12 Х 150 мм для сбора капель и две проволоки из нержавеющей стали диаметром 0,5 мм (см. рис. 3). Положение пружины и рамки можно изменить для установки образцов, имеющих разную толщину, с помощью специального стержня, вставляемого в разныео тверстия в держателе образца.

В механизм ввода образца включен направляющий штифт, который вставлен в шлифованную металлическую пластину, находящуюся на механизме ввода вне камеры выдерживания, и который можно использовать для обеспечения точного положения облучаемой поверхности образца после его ввода в камеру. После ввода образца в камеру передняя его поверхность должна находиться на расстоянии 100 мм от закрытых заслонок теплоизлучателя.

Держатель образца зажимается на монтажной опоре (см. рис. 3). Эта опора присоединена к стержню ввода тремя винтами, которые проходят сквозь широкую шайбу, сваренную с гайкой диаметром 12,7 мм. Па конце стержня вывода имеется резьба, на которую навинчивается гайка, а между двумя гайками диаметром 12,7 мм устанавливается широкая шайба толщиной 0,5 мм; гайки заворачиваются так, чтобы плотно закрывалось отверстие в заслонках теплоизлучателя, через которое проходит стержень ввода образца или калибровочного калориметра.

(7) Калориметр. Калориметр полного потока, используемый для измерения полного теплового потока, должен быть установлен заподлицо в центре панели диаметром 12,7 мм, которая вставлена в держатель образца. Калориметр должен иметь угол регистрации 180° и должен быть калиброван на падающий поток. Калибровка калориметра должна быть одобрена.

(8) Положения запального факела. Должно быть обеспечено начальное поджигание образца одновременно от нижней и верхней пусковой горелок, как это предписано в пунктах (b) (8) (i) и (b) (8) (ii) соответственно. Пусковые горелки должны оставаться горящими в течение всего пятиминутного периода испытания.

(i) Нижняя пусковая горелка. Трубка горелки должна быть выполнена из нержавеющей стали и иметь внешний диаметр 6,3 мм и толщину стенки 0,8 мм. К нижней пусковой горелке должна подаваться смесь метана и воздуха в объеме 120 и 850 см/мин соответственно. В нормальном положении конец трубки пусковой горелки должен находиться на расстоянии 10 мм от открытой вертикальной поверхности образца, перпендикулярно ей. Осевая линия выходного отверстия трубки должна пересекаться с вертикальной осевой линией образца в точке, отстоящей от нижнего края образца на расстоянии 5 мм.

(ii) Верхняя пусковая горелка. Прямая трубка пусковой горелки должна быть изготовлена из нержавеющей стали и иметь внешний диаметр 6,3 мм, толщину стенки 0,8 мм и длину 360 мм. Один конец трубки должен быть закрыт, и в ней должны быть высверлены пятнадцать отверстий диаметром 1,04 ± 0,01 мм на расстоянии 60 мм друг от друга для выхода газа в одном направлении. Первое отверстие должно быть на расстоянии 5 мм от закрытого конца трубки. Трубка введена в термобарокамеру через отверстие диаметром 6,6 мм, высверленное над верхним краем рамы окошка на расстоянии 10 мм. Трубку поддерживает регулируемая Z-обраэная опора, смонтированная снаружи над смотровым окошком камеры. Трубка устанавливается над открытым верхним краем образца на расстоянии 20 мм над ним. Среднее отверстие должно быть в вертикальной плоскости, перпендикулярной открытой поверхности образца и проходящей через его осевую линию, и должно быть направлено на источник излучения. В горелку должен подаваться газ метан, способный создать пламя высотой 25 мм. (с) Калибровка оборудования.

(1) Интенсивность тепловыделения. Горелка, изображенная на рис. 4, должна быть установлена на конце нижней трубки запального пламени с образованием газонепроницаемого соединения. В потоке газа для запального пламени должно быть не менее 99% метана, при этом должно быть обеспечено точное измерение потока газа. Перед подачей газа должен быть установлен на надлежащем уровне и заполнен дистиллированной водой до верха внутренней отметки жидкостный измеритель. Наружная температура и давление воды определяются по внутренней температуре жидкостного измерителя. Устанавливается исходный расход, равный примерно 1 л/мин, который затем увеличивается до предварительно установленных уровнен 4, 6, 8, 6 и 4 л/мин. Расход определяется с помощью секундомера по времени полного оборота жидкостного измерителя как для исходного, так и для повышенных расходов. До перехода к следующему, более высокому, расходу газа производится возврат к исходному уровню. Измеряется исходное напряжение в термопакетс. Затем увеличивается подача газа в горелку до более высокого заранее установленного уровня, при котором он горит в течение 2 мин; измеряется напряжение в термопакете. Действия повторяются, пока не будут определены все пять значений. Среднее значение пяти измерении используется как калибровочный коэффициент. Процедура должна быть повторена, если среднеквадратическое отклонение превышает 5%. Расчеты даны в пункте (t) настоящей части.

(2) Равномерность потока. Необходимо периодически и после каждой замены нагревательного элемента проверять равномерность распределения потока по образцу, чтобы убедиться в том, что обеспечиваются допустимые отклонения ±5%.

(d) Подготовка образцов.

(1) Открытая поверхность вертикально монтируемых образцов имеет стандартный размер 150 Х 150 мм при толщине до 45 мм.

(2) Кондиционирование. Образцы должны выдерживаться в условиях, указанных в Части I настоящего Приложения.

(3) Установка. Во время испытания открыта только одна поверхность образца. Все остальные поверхности должны быть плотно закрыты алюминиевой фольгой толщиной 0,025 мм.

(e) Процедура.

(1) Питание источника тепла должно обеспечивать создание теплового потока мощностью 3,5 Вт/см2. Мощность потока измеряется в точке, которую займет центр поверхности образца, установленного для испытания. Тепловой поток измеряется после того, как будет отрегулирован до нужной величины расход воздуха, проходящего через оборудование. Должен испытываться образец той толщины, которая предполагается в эксплуатации.

(2) Пусковые факелы зажигаются, и проверяется их положение в соответствии с пунктом (b) (8) этой части.

(3) Расход воздуха, поступающего в оборудование, устанавливается на величине 0,04 ± 0,001 m/c при атмосферном давлении. Нужный расход можно установить и контролировать с помощью:

(i) либо мерной шайбы, обеспечивающей падение давления по меньшей мере на 200 мм манометрической жидкости,

(ii) либо изменяемого расходомера с мерной шайбой, имеющей шкалу с делениями до ± 0,0004 м/с. Упор на стержне держателя вертикального образца регулируется так, чтобы открытая поверхность образца при введении его в термобарокамеру находилась на расстоянии 100 мм от входа.

(4) Образец помещается в камеру-держатель при закрытых створках теплонэлучателя. Воздухонепроницаемая внешняя дверь запирается, и включается регистрирующее устройство. Образец выдерживается в этой камере 60 ± 10 с перед вводом в термобарокамеру. В течение последних 20с этого периода определяется «нулевое» значение термопакета.

(5) Створки теплоизлучателя открываются, образец вводится в термобарокамеру, и створки за ним закрываются.

(6) (Зарезервировал].

(7) Отсчет времени начинается с момента введения образца и закрытия внутренней заслонки. Пока образец находится в испытательной камере, должна быть обеспечена .регистрация выходного сигнала термопакста не реже одного раза в секунду.

(8) Продолжительность испытания 5 мин.

(9) Минимальное количество испытываемых образцов—три.

(f) Расчеты.

- Калибровочный коэффициент рассчитывается по следующей формуле:

где F0—исходный расход метана, л/мин;

F1 — наивысший установленный расход метана, л/мин;

V0—напряжение в термопакете при исходном расходе, мВ;

V1—напряжение в термопакете при наивысшем расходе, мВ;

Тa—температура наружного воздуха. К;

р—давление наружного воздуха, мм рт. ст.;

рv—давление водяного пара, мм рт. ст.

(2) Интенсивность тепловыделення может быть определена по значению	выходного напряжения в термопакете в любой момент времени по следующей формуле:

где HRR—интенсивность тепловыделения, кВт/м2;

Vm—измеренное напряжение в термопакете, мВ;

Kh—калибровочный коэффициент. кВт/мВ.

(3) Интеграл интенсивности тепловыделения—это полное выделение как функция времени, рассчитывается путем умножения интенсивности на частоту выборки данных в минутах и суммирования в интервале времени от 0 до 2 мин-

(g) Критерии. Должны быть осреднены полное положительное тепловыделение за первые две минуты воздействия тепла и пиковая интенсивность тепловыделения для каждого из трех или более образцов. Среднее полное тепловыделение не должно превышать 65 кВт-мнн/м2, а средняя пиковая интенсивность тепловыделения не должна превышать 65 кВт/м2.

(h) Отчет. Отчет по испытаниям каждого из испытанных образцов должен включать в себя следующее:

(1) Описание образца.

(2) Интенсивность теплового воздействия на образец, Вт/см2.

(3) Данные, выражающие интенсивность тепловыделения (в кВт/м2) как функцию времени, представленные либо графически, либо в табличной форме с интервалами не более 10 с. Должен быть указан калибровочный коэффициент (Ад).

(4) При возникновении плавления, прогибания, расслоения образца или других явлений, вызывающих изменение площади его открытой поверхности или характера горения, они должны быть отмечены в отчете с указанием времени их возникновения.

(5) В отчете должны быть приведены значения пикового тепловыделения и интенсивности тепловыделения за 2 мин.

Часть V. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫДЕЛЕНИЯ ДЫМА МАТЕРИАЛАМИ ОТДЕЛКИ САЛОНА

(a) Методика. Образцы должны быть испытаны в соответствии с ГОСТ 24632—81 Материалы полимерные. Методы определения дымообразования.

(b) Критерии оценки годности. Удельная оптическая плотность дыма (Од), полученная путем осреднения показаний для каждого из трех образцов после 4 мин. не должна превышать 200.

ПРИЛОЖЕНИЕ G

ДИНАМИЧЕСКОЕ НАГРУЖЕНИК САМОЛЕТА ПРИ ПОЛЕТЕ В НЕСПОКОЙНОМ ВОЗДУХЕ

Должны быть рассмотрены все высоты полета и весь диапазон полетных весов самолета при соответствующих эксплуатационных центровках и при наиболее неблагоприятной загрузке самолета в отношении прочности той или иной его части. Динамические нагрузки на каждую часть конструкции должны определяться с учетом нестационарности аэродинамических сил и существенных степеней свободы конструкции, включая движение самолета как твердого тела. Для самолетов с системой автоматического управления (в том числе с системой снижения нагрузок или демпфирования упругих колебания конструкции) должны быть учтены наиболее неблагоприятные с точки зрения нагруженности параметры этой системы и приняты во внимание нелинейности ее характеристик на больших уровнях нагрузок.

При необходимости, а также для необычных схем конструкций результаты расчета должны подтверждаться экспериментом и испытаниями в аэродинамических трубах.

(а) Однократный порыв.

(1) Считается, что на горизонтально летящий самолет с тягой, необходимой для установившегося горизонтального полета при убранной механизации, раздельно воздействуют симметричный вертикальный восходящий (нисходящий) однократный порыв, а также боковой однократный порыв.

(2) Форма порыва принимается в виде

U(s)=Uds/2-[1—cos(s/H)]	для 0s2H,

где s—расстояние, пройденное в порыве (глубина проникновения в порыв), м;

Us— расчетная скорость порыва, задаваемая в (а) (4) данного Приложения, м/с;

H—градиентный участок порыва, м.

(2)На каждой из скоростей Vc и Vd следует рассмотреть достаточное число значений градиентных участков .порыва Н а диапазоне от 9,2 до 106,8 м, с тем чтобы найти критическую реакцию по каждой нагрузке.

(4)Расчетная скорость порыва определяется следующей формулой

где    - эффективная индикаторная скорость порыва, задаваемая в пункте (а) (5) данного Приложения;

Fg – коэффициент снижения порывва, оприделяемый профилем полета и задаваемый ниже в (а) (6) данного Приложения.

(5) Рассматриваются следующие значения эффективных скоростей порывов:

(i) На расчетной скорости полета Vc: над уровнем моря эффективная индикаторная скорость порыва 17,1 м/с. Значение эффективной индикаторной скорости порыва может быть линейно уменьшаться от 17,1 м/с на уровне моря до 13,4 м/с на высоте 4560 м. Значение эффективной индикаторной скорости порыва может быть еще линейно уменьшено с 13,4 м/с на высоте 4560 м до величины 7,9 м/с на высоте 15250 м.

(ii)На расчетной скорости полета VD: значение эффективной скорости порыва составляет 0,5 от значения, определенного выше в (5) (i).

(6) Коэффициент снижения порыва Fg должен линейно увеличиваться с высотой от величины на уровне моря до величины, равной 1,0 на максимальной эксплуатационной высоте. На уровне моря коэффициент снижения порыва определяется следующим выражением:

Fg=0,5(Fgz+Fgm)

где      Fgz=1-Zmo/76200;

;

;

;

Zmo – максимальная высота полета, возможная в эксплуатации, м.

(b) Непрерывная турбулентность.

- Считается, что находящийся в горизонтальном полете самолет подвергается воздействию непрерывной атмосферной турбулентности раздельно в вертикальном и боковом направлениях. Следует рассмотреть все скорости полета вплоть до VD.

- Спектральная плотность атмосферной турбулентности задается в виде

,

где	Ф – спектральная плотность порывов, (м/с)/(рад/м);

- среднеквадратическое значение скорости порыва, м/с;

- пространственная частота, рад/м;

L – масштаб турбулентности, L=760 м.

(3)Эксплутационные нагрузки получаются путем умножения величины А (отношения среднеквадратического значения приращения нагрузки к среднему значению скорости порыва) на следующие величины скорости порыва :

(i) При скорости Vc истинная скорость порыва =25,9 м/с для высот от 0 до 9150 м и уменьшается по линейному закону до величины 9,1 м/с на высоте 244000 м. Если Компетентный орган считает, что рассматривается конструкция самолета аналогична конструкции, имеющей большой опыт удовлетворительной эксплуатации, то допускается выбирать значение U, при скорости Vc меньше, чем 25,9 м/с, но не меньше величины 22,8 м/с, при уменьшении по линейному закону от выбранного значения на высоте 6096 м до 9,1 м/с на высоте 24400 м. При оценке аналогичности конструкций следует принимать во внимание следующие факторы:

(i1) Передаточная функция новой конструкции не должна при сравнении с аналогичной конструкцией иметь необычных характеристик, которые могли бы оказать существенное влияние на динамическую реакцию самолета на воздействие турбулентности; например, нe должно быть совмещения резонансных пиков, которое может привести к значительному увеличению нагрузок.

(i2) Типовой полет нового самолета должен быть в основном эквивалентен типовому полету самолета аналогичной конструкции.

(i3) Должно быть показано соответствие выбранных значений скорости .

(ii) При скорости VB величина  равна 1,32 величин, полученных в соответствии с требованиями пункта (b) (3) (i) настоящего Приложения.

(iii) При скорости VD величина  равна 1/2 значений, полученных в соответствии с требованиями пункта (b) (3) (i) настоящего Приложения.

(iv) При скоростях между VB и Vc. и между Vc и VD и величина  определяется линейной интерполяцией.

ПРИЛОЖЕНИЕ  Н

ИНСТРУКЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

Н25.1. Общие положения

(a) Это приложение определяет требования по подготовке инструкций по сохранению летной годности в соответствии с параграфом 25.1529.

(b) Инструкции по сохранению летной годности (Руководство по технической эксплуатации и Регламент технического обслуживания) для каждого самолета должны включать в себя инструкции по сохранению летной годности каждого двигателя и воздушного винта (здесь и далее они названы «компонентами»), каждого комплектующего изделия, требуемого настоящими Нормами, и любую необходимую информацию, относящуюся к взаимодействию этих комплектующих изделий и компонентов с самолетом.

Если инструкции по сохранению летной годности не представлены изготовителем комплектующих изделий или компонентов, установленных на самолете, инструкции по сохранению летной годности самолета должны включать в себя информацию, необходимую для сохранения летной годности самолета.

(c) Заявитель должен представить для рассмотрения в Компетентный орган программу, показывающую, как будут распространяться изменения к инструкции по сохранению летной годности, выпущенные заявителем или изготовителем компонентов или комплектующих изделий, установленных на самолете.

(А) Инструкции по сохранению летной годности по номенклатуре, оформлению и содержанию должны соответствовать требованиям настоящего Приложения и действующих документов общего назначения.

Н25.2. Форма представления

(a) Инструкции по сохранению летной годности должны быть в форме Руководства или Руководств, что предпочтительнее, в зависимости от количества представляемых данных.

(b) Форма Руководства или Руководств должна быть удобна при практическом использовании.

Н25.3. Содержание

Инструкции по сохранению летной годности должны содержать следующие Руководства или разделы, что предпочтительнее, и следующую информацию:

(а) Руководство или раздел по техническому обслуживанию самолета:

(1) вводную информацию, включающую в себя разъяснение конструктивных особенностей самолета и его данных в объеме, необходимом для выполнения регламентного технического обслуживания;

(2) описание самолета и его систем и установок, в том числе двигателя, винтов и комплектующих изделий;

(3) основную информацию по управлению и эксплуатации с описанием того, как системы и компоненты самолета управляются н эксплуатируются, в том числе с описанием любых применяемых специальных процедур и ограничении;

(4) информацию по обслуживанию самолета, которая включает в себя подробные сведения, касающиеся отдельных моментов обслуживания, емкостей баков и резервуаров, типов используемых жидкостей, давлений в различных системах, расположения смотровых панелей для контроля и обслуживания, точек смазки, видов используемых смазок, оборудования, требуемого для обслуживания самолета, инструкций 'и ограничений по его буксировке, швартовке, установке на подъемники и .нивелировке.

(b) Инструкции по техническому обслуживанию:

(1) информация по планированию работ для каждой части самолета, его двигателей, ВСУ, воздушных винтов, комплектующих 'изделий, приборов и оборудования, в которой приводятся рекомендуемые периоды для очистки, осмотра, регулировки, проверок и смазки, объемы проверок, приемлемые допуски на износ и работы, рекомендуемые в эти периоды. Однако заявитель может сослаться на изготовителя комплектующих изделий, приборов или оборудования как на источник этой информации, если он покажет, что изделие имеет исключительно высокую степень сложности, требующую специальных методов технического обслуживания, испытательного оборудования или экспертизы. В эксплуатационно-техническую документацию также должны быть включены рекомендуемые периоды между капитальными ремонтами и необходимые ссылки на раздел ограничений по летной годности Руководства. Дополнительно заявитель должен включить в эксплуатационно-техническую документацию программу проведения осмотров, необходимых для сохранения летной годности самолета;

(2) информация о поиске неисправностей с описанием возможных неисправностей, способов их обнаружения и действий по их устранению;

(3) информация, описывающая порядок и методы снятия и замены компонентов со всеми необходимыми мерами предосторожности;

(4) другие общие указания по процедурам, в том числе по процедурам испытаний систем в процессе наземных гонок, проверки симметрии, взвешивания и определения положения центра тяжести, подъема и крепления, а также ограничения по хранению.

(c) Схемы размещения смотровых лючков и информация, необходимая для обеспечения доступа при осмотре в случае их отсутствия.

(d) Подробные сведения по применению специальных методов осмотра, в том числе радиографического и ультразвукового контроля, если даны указания по применению таких методов.

(e) Информация, необходимая для выполнения защитной обработки конструкции после осмотра.

(f) Все данные, относящиеся к деталям крепления конструкций, такие, как их идентификация, рекомендации по отбраковке и значения крутящего момента.

(g) Перечень необходимых специальных инструментов.

Н25.4, Раздел «Ограничения летной годности»

Инструкции по сохранению летной годности должны содержать раздел, озаглавленный «Ограничения летной годности», который является независимым и выделенным от остальных разделов.

Этот раздел должен устанавливать все сроки обязательной замены изделий, интервалы между осмотрами конструкции и соответствующие процедуры осмотра конструкции, одобренные в соответствии с 25.571.

Если Инструкции по сохранению летной годности составлены из нескольких документов, раздел «Ограничения летной годности» должен быть включен в основное Руководство.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЗЛЕТНОЙ ТЯГОЙ (АСУВТ)

1.25.1. Общие положения

(a) В настоящем Приложении указаны дополнительные требования для установки системы управления мощностью (тягой) двигателей, которая автоматически увеличивает тягу или мощность работающего двигателя (ей) в случае отказа одного двигателя на взлете.

(b) При нормальном функционировании АСУВТ и связанных с ней систем должны удовлетворяться без необходимости каких-либо действий экипажа по увеличению тяги или мощности все применимые требования Части 25 Авиационных Правил, кроме предусматриваемых настоящим Приложением.

1.25.2. Определения

(a) Автоматическая система управления взлетной тягой (АСУВТ). АСУВТ определяется как полностью автоматическая система, используемая на взлете и включающая в себя все устройства, как механические, так и электрические, которые реагируют на отказ двигателя. передают сигналы, воздействуют на работающем двигателе на органы управления подачей топлива или рычаги управления мощностью (тягой) или увеличивают мощность (тягу) работающих двигаю.юй другими способами, чтобы получить запрограммированное увеличение тяги или мощности ч передать в кабину экипажа информацию о работе системы.

(b) Критический интервал времени. При выполнении взлета с использованием АСУВТ критический интервал времени отсчитывается от момента достижения скорости Vi минус I с до такого момента на траектории взлета с минимальными характеристиками при всех работающих двигателях, когда после предполагаемого одновременного отказа двигателя и АСУВТ последующая траектория полета пересекает фактическую траекторию полета, указанную в Части 25. на высоте не менее 120 м над поверхностью взлета. Этот интервал времени показан на рисунке.

1.25.3. Требования к характеристикам самолета и надежности системы

Разработчик должен выполнить следующие требования к характеристикам	самолета и надежности системы.

(a) Отказ АСУВТ или комбинация отказов в АСУВТ в течение критического интервала времени:

(1) не должны препятствовать увеличению взлетной тяги или мощности до максимальной одобренной величины, или должно быть доказано, что эти отказы являются редкими (невероятными) событиями;

(2) не должны приводить к значительной потере или уменьшению тяги или мощности, или должна быть доказана практическая невероятность этих отказов.

(b) Должна быть доказана практическая невероятность одновременного отказа АСУВТ и двигателя в течение критического интервала времени,

(c) При работающей АСУВТ и отказе двигателя в самый критический момент взлета должны выполняться dcc относящиеся к характеристикам самолета требования Части 25 Авиационных Правил.

1.25.4. Установка тяги

Первоначально установленная взлетная тяга или мощность каждого двигателя в начале разбега при взлете не должна быть меньше любой нз следующих величин:

(a) 90% тяги или мощности, устанавливаемой АСУВТ (это максимальная взлетная тяга пли мощность, одобренная для самолета при данных окружающих условиях);

(b) величины, необходимой для обеспечения .нормальной работы всех имеющих отношение к безопасности систем и оборудования, зависящей от положения рычага управления тягой или мощностью двигателя, или

(c) величины, которая, как доказано, не приводит к опасным переходным процессам двигателя при увеличении тяги или мощности от первоначальной взлетной тяги или мощности до максимальной одобренной взлетной тяги или мощности.

1.25.5. Органы управления силовой установкой

(a) В дополнение к требованиям параграфа 25.1141 никакой одиночный отказ или вероятная комбинация отказов АСУВТ. в том числе связанных с ней других систем, не должны вызывать невыполнения любой функции силовой установки, необходимой для обеспечения безопасности.

(b) АСУВТ должна быть спроектирована таким образом, чтобы:

(1) после отказа любого одного двигателя на взлете обеспечивалось увеличение тяги или мощности работающего(их) двигателя(ей) до максимальной одобренной взлетной тяги или мощности без превышения эксплуатационных ограничений двигателя (ей);

(2) было возможным ручное уменьшение или увеличение тяги пли мощности с помощью рычага управления мощностью (тягой) до максимальной взлетной тяги или мощности, одобренной для самолета при данных условиях. Для самолетов, снабженных ограничителями, которые автоматически предотвращают превышение эксплуатационных ограничений двигателя при данных окружающих условиях, в случае отказа АСУВТ могут быть использованы другие устройства для увеличения тяги или мощности, расположенные на рычаге управления мощностью (тягой) двигателя пли перед этим рычагом, легко распознаваемые и срабатывающие во всех эксплуатационных условиях, путем одиночного действия каждого пилота рукой, которая обычно используется для перемещения рычагов управления мощностью (тягой), и удовлетворяющие требованиям 25.777 (а), (b), (с);

(3) были обеспечены средства проверки летным экипажем работоспособности АСУВТ до взлета;

(4) были обеспечены средства отключения автоматических функций летным экипажем. Эти средства должны быть спроектированы так, чтобы исключить непреднамеренное отключение этих функций.

1.25.6. Приборы силовой установки

В дополнение к требованиям параграфа 25.1305:

(а) Должны быть предусмотрены средства для индикации готовности	АСУВТ к работе.

(b) Если свойственные самолету летные характеристики не обеспечивают достаточных признаков отказа двигателя, то должна быть применена не зависимая от АСУВТ система сигнализации, которая дает пилоту четкое предупреждение об отказе любого двигателя при взлете.

ПРИЛОЖЕНИЕ J

ДЕМОНСТРАЦИЯ АВАРИЙНОЙ ЭВАКУАЦИИ

Для показа соответствия требованиям параграфа 25.803 должны быть	использованы следующие критерии и методы.

(a) Аварийная эвакуация должна быть выполнена либо ночью в темноте, либо днем с имитацией ночной темноты. Если демонстрация проводится в помещении в дневные часы, то она должна быть выполнена с затемнением каждого окна и с закрытой каждой дверью, чтобы свести к минимуму влияние дневного освещения. Может быть использовано освещение по полу или земле, но свет должен быть слабым и экранированным от попадания в иллюминаторы или двери самолета.

(b) Самолет должен находиться в нормальном положении с выпущенным шасси.

(c) Для впуска людей с крыла на землю могут быть использованы подставки или наклонные рампы, а для предохранения участников демонстрации на полу или земле может быть размещено страховочное оборудование, такое, как маты или перевернутые надувные плоты. Для достижения участниками демонстрация земли не может быть использовано никакое другое оборудование, которое не входит в состав аварийного оборудования для эвакуации из самолета.

(d) Для освещения можно использовать только систему аварийного освещения самолета, за исключением условий, оговоренных в пункте (а) настоящего Приложения.

(e) Должно быть установлено все аварийное оборудование, требуемое для плановой эксплуатации самолета.

(f) Каждая наружная дверь и выход и каждая внутренняя дверь и штора должны быть во «взлетном» положении.

(g) Каждый член экипажа должен располагаться в кресле, которое обычно предписано для него при взлете, и оставаться в нем до получения сигнала на начало демонстрации. Каждый член экипажа должен быть лицом, знающим работу выходов и аварийного оборудования, и, если также демонстрируется соответствие требованиям Правил эксплуатации, должен быть линейным членом экипажа, совершающим регулярные полеты.

(h) Должен быть использован типовой состав пассажиров из лиц с нормальным здоровьем в следующем соотношении:

(1) не менее 30% должны быть женщинами;

(2) не менее 5% должны быть старше 60 лет с пропорциональным количеством женщин;

(3) не менее 5%, но не более 10%, должны быть детьми до 12 лет, равномерно распределенными по возрасту;

(4) три куклы размером с ребенка, которые не входят в общее количество пассажиров, должны переноситься участниками для .имитации живых детей в возрасте 2 года или менее;

(5) в качестве пассажиров не могут быть использованы члены экипажа, механики и тренировочный персонал, в обычные обязанности которых входят техническое обслуживание или эксплуатация самолета.

- Ни один пассажир не может быть посажен в определенное кресло, если только этого не потребует представитель Компетентного органа. Около аварийного выхода не может сидеть служащий Заявителя, кроме случая, предусмотренного пунктом (g) настоящего Положения.

(j) Поясные и плечевые привязные ремни (если оно требуются) должны быть застегнуты.

(k) Перед началом демонстрации примерно половина общего среднего количества предметов ручной клади, багажа, одеял (пледов), подушек и других подобных предметов должна быть распределена в различных местах в проводах и подвалах к аварийным выходам для здания небольших препятствий.

- Любому члену экипажа или пассажиру не должны даваться предварительные указания о тех конкретных выходах, которые будут использованы при демонстрации.

(m) Заявитель не может проводить тренировку, репетицию или описывать участникам порядок демонстраций; любой из участников не может принимать участие в подобной демонстрации в пределах предшествующих 6 месяцев.

(n) Может быть проведен предполетный инструктаж пассажиров согласно требованиям Правил эксплуатаций. Пассажирам можно также рекомендовать выполнять указания членов экипажа, но они не могут быть инструктированы по порядку действий при демонстрации.

(о) Если предусмотрено использование страховочного оборудования, допущенного пунктом (c) настоящего Приложения, то должны быть либо затемнены все иллюминаторы в пассажирской кабине и кабине экипажа, либо оснащены страховочным оборудованием все аварийные выходы самолета, чтобы предотвратить предварительное распознавание располагаемых аварийных выходов.

(p) При демонстрации может быть использовано не более 50 % аварийных выходов на бортах фюзеляжа самолета, которые соответствуют всем требованиям, относящимся к требуемым аварийным выходам на этом самолете. На выходах, которые не будут использованы при демонстрации, должны быть отключены ручки или показаны красными лампами, красной лентой или другими приемлемыми средствами, размещенными снаружи выходов, пожар или другая причина, по которой они не пригодны для применения. Используемые выходы должны быть типовыми из всей совокупности аварийных выходов самолета и должны считаться Заявителем объектами оборудования Компетентным органом. Должен быть использован, как минимум, один выход на уровне пола.

(q) Все эвакуирующиеся, за исключением тех, которые используют надкрыльевые выходы, должны покинуть самолет с помощью средств, являющихся частью оборудования самолета.

(r) В процессе демонстрации должны полностью использованы одобренные процедуры Заявителя.

(s) Время эвакуации завершается, когда последний человек эвакуируется из самолета и окажется на земле. Эвакуирующиеся с использованием подставки или рампы, допущенные пунктом (с) настоящего Приложения, считается достигшими земли, когда они находятся на подставке или рампе, если доказано, что пропускная способность подставки или рампы не превышает пропускную способность средст, имеющихся на самолете для спуска с крыла в реальной аварийной ситуации.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИИ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В FAR 25.

И" СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ОБОЗНАЧЕНИЯ.' ПРИНЯТЫЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ СЕРТИФИКАЦИИ (АП-25)

Vs            Vc	Скорость сваливания или минимальная скорость установившегося поле	та, на которой самолет управляем.

VS1         VC1	Скорость сваливания или минимальная скорость установившегося полета. полученная в конкретной конфигурации.

Vso       VCO	Скорость сваливания или минимальная скорость установившегося поле	та в посадочной конфигурации.

V1              V1	Скорость принятия решения на взлете.

Vef        Votk	Скорость в момент откада двигателя.

VMCG       Vmin э-р	Минимальная эволютивная скорость разбега.

VR              Vп.cт	Скорость в момент подъема передней стойки шасси.

V2MIN     V	Минимальная безопасная скорость взлета.

V2              V2	Безопасная скорость взлета.

Vмс       Vmin э-в	Минимальная эволютивная скорость взлета.

VMCL     Vmin з-п	Минимальная эволютивная скорость захода на посадку со всеми работающими двигателями.

VMCL-2    Vmin з-п-2	Минимальная эволютивная скорость захода на посадку с двумя неработающими дигателями.

VMU          Vmin отр	Минимальная скорость отрыва на взлете.

МLOF          Vотр	Скорость отрыва на взлете.

VFE           Vmax 	Максимальная допустимая скорость в полете с отклоненными закрылками и (или) предкрылками.

Vref       Vз.п	Скорость захода на посадку со всеми работающими двигателями.

VLE        Vmax ш	Максимальная скорость полета с выпущенным шасси.

VLО           Vmax в у.ш	 Максимальная скорость, при которой могут производиться выпуск и уборка шасси.

VMO        Vmax э	Максимальная эксплуатационная скорость.

Mмо       M max э	Максимальное эксплуатационное число М.

VD           Vmax max	Расчетная предельная скорость.

МD             Mmax max	Расчетное яредельное число М.

VDF           Vmax max	Максимальная скорость, продемонстрированная в испытаниях.

MDF         Mmax max	Максимальное число М, продемонстриров&нное в испытаниях.

VA	—  Расчетная скорость маневрирования.

VB	—  Расчетная скорость при максимальной интенсивности порывов ветра.

Vc	—  Расчетная крейсерская скорость.

VF	—  Расчетная скорость при выпущенных закрылках.

VFC /MFC	 —  Максимальная скорость (число М) для характеристик устойчивости.

Авиационные пралила.	Часть 25. Нормы легной годности самолетов транспортной категории, 1994. 1-322.

Главный редактор Л. М. БЕРЕСТОВ

Ответственный редактор А. И. СТЕПЛНЕНКО

Сдано в набор 14.02.94. Подписано а печать 13.07.94. Формат 60х901/8. бумага писчая. Гарнитура литературная. Печать высокая. Пет.л. 40.25. Уч. -изд, л. 40,75. Тираж 1000 экз. Зак. 88.