Пассажирский самолет для местных авиалиний.

|  | Является дальнейшим развитием семейства самолетов ATR42. Отличается установкой двигателей, которые используются на самолете ATR72, усиленной конструкцией крыла (что позволило увеличить скорость полета), усиленным шасси и более совершенными бортовыми компьютерами. С целью снижения шума в кабине используются активная система, состоящая из микродинамиков и микрофонов, и принцип синхрофазирования воздушных винтов. Впервые о проекте самолета консорциум ATR объявил в июне 1993 г. Опытный самолет совершил первый полет 16 сентября 1994 г. Сертификация по европейским нормам JAR завершилась в июле 1995 г., а в октябре начались поставки. Оборудование Самолет оснащен цифровым комплексом авионики EFIS американской фирмы "Бенедикс/Кинг", в состав которого входят цветные многофункциональные дисплеи. По желанию заказчика может устанавливаться комплекс "Про Лайн" II фирмы "Коллинз". Двигатели ТВД Пратт-Уитни Канада PW127E (2x2750 л.с.) Диаметр шестилопастных воздушных винтов - 3,93 м. Состояние Выпускается серийно с 1995 г. Цена 12,3 млн. USD Размеры размах крыла (м) 24,57 длина самолета (м) 22,67 высота (м) 7,68 площадь крыла (кв.м) 54,5 максимальная ширина фюзеляжа (м) 2,86 Число мест экипаж 2 максимальное 42-50 Размеры пассажирской кабины длина (м) 14,66 максимальная ширина (м) 2,57 максимальная высота (м) 1,91 объем (куб.м) 58 Массы и нагрузки взлетная (т) 18,6 пустого снаряженного (т) 11,25 самолета без топлива (т) 16,7 платная нагрузка (т) 5,45 посадочная (т) 18,3 запас топлива (т) 5730 Летные данные крейсерская скорость (км/ч) 560 дальность полета с максимальной платной нагрузкой (с резервами топлива) 1850 эксплуатационный потолок (м) 7620 потребная длина ВПП (условия МСА, на уровне моря) (м) 1130 |
| --- | --- |