727 - 200 Boeing Пассажирский самолет для авиалиний средней протяженности

|  | Начальный этап эксплуатации самолетов 727-100 показал, что многим авиакомпаниям требуется более вместительный самолет. В августе 1965 г. фирма "Боинг" объявила о создании модификации 727-200 с удлиненным на 6,1 м фюзеляжем, в результате чего пассажировместимость в кабине двух классов увеличилась до 134 чел. Первый полет состоялся 27 июля 1967 г., а в ноябре самолет был сертифицирован FАА. В середине декабря 1967 г. американская авиакомпания "Нортист Эрлайнз" получила первый самолет 727-200. С целью увеличения дальности фирма "Боинг" разработала улучшенную модификацию 727-200 "Эдвансд". Оборудование На самолете применяется обычный комплекс авионики американских фирм "Коллинз" или "Ханиуэлл" с электромеханическими средствами индикации. Фирмой "Роджерсон Кратос" разработан цифровой комплекс авионики EFIS с плоскими жидкокристаллическими многофункциональными дисплеями, который устанавливается с 1994 г. на грузовых самолетах американской авиакомпании "ФедЭкс". Двигатели ТРДД Пратт-Уитни JT8D-7 (3 х 6355 кгс), JT8D-9 (3 х 6580 кгс) или JT8D-11 (3 х 6800 кгс) Уровень шума не соответствует современным требованиям Состояние Данная модификация выпускалась серийно в 1967?1972 гг. Было поставлено 310 самолетов; к началу 1996 г. в эксплуатации осталось 202 самолета. Размеры размах крыла (м) 32,92 длина самолета (м) 46,69 высота (м) 9,66 площадь крыла (кв.м) 153,3 угол стреловидности крыла по линии 1/4 хорд (градусы) 32o Число мест экипаж 3 пассажиров в кабине двух классов 134 в экономическом классе 155 Размеры пассажирской кабины длина (м) 28,24 максимальная ширина (м) 3,56 максимальная высота (м) 2,1 объем (куб.м) 185,8 Массы и нагрузки взлетная (т) 78 пустого снаряженного (т) 44 самолета без топлива (т) 62,6 платная нагрузка (т) 17,4 посадочная (т) 70,1 запас топлива (т) 29070 Летные данные крейсерская скорость (км/ч) 890-965 дальность полета с (кол-во пассажиров) и багажом (с резервами топлива) 134 составляет 2780 км. эксплуатационный потолок (м) 10000 потребная длина ВПП (условия МСА, на уровне моря) (м) 2595 |
| --- | --- |