737 - 800 Boeing Пассажирский самолет для авиалиний малой и средней протяженности

|  | В начале сентября 1994 г. фирма "Боинг" приступила к проектированию самолета 737-800 (прежнее обозначение 737-400Х), являющегося вторым в новом подсемействе самолетов 737. По пассажировместимости он соответствует самолету 737-400. В его конструкции используются все те технические решения, которые применяются на исходном варианте 737-700. Летные испытания опытного самолета планировалось начать в июле 1997 г., а в марте 1998 г. начать его поставки. В конце апреля 1997 г. фирма "Боинг" впервые сообщила о проекте самолета 737-900Х, который представляет собой удлиненный на 2,8 м самолет 737-800. Самолет рассчитан на перевозку 180-200 пассажиров (в кабине двух классов). В качестве силовой установки предусматривается использование двух ТРДД CFM56-7B тягой по 12950 кгс. Оборудование На самолете используется цифровой комплекс авионики EFIS американской фирмы "Ханиуэлл" с шестью плоскими жидкокристаллическими дисплеями. Архитектура комплекса такая же, как на самолете Боинг 777. Имеется возможность установки коллиматорного индикатора HUD на лобовом остеклении. Двигатели ТРДД CFM Интернешнл CFM56-7B24 (2 х 10890 кгс) или CFM56-7B26 (2 х 11930 кгс) Уровень шума соответствует нормам ИКАО, глава 3 Состояние Серийное производство планировалось начать в первом квартале 1998 г. К началу 1997 г. было продано 185 самолетов данной модификации. Размеры размах крыла (м) 34,31 длина самолета (м) 39,47 высота (м) 12,55 площадь крыла (кв.м) 124,6 угол стреловидности крыла по линии 1/4 хорд (градусы) 25o Число мест экипаж 2 пассажиров в кабине двух классов 162 в туристическом классе 189 Размеры пассажирской кабины длина (м) 30 максимальная ширина (м) 3,53 максимальная высота (м) 2,13 Массы и нагрузки взлетная (т) 78,24 пустого снаряженного (т) 41,46 самолета без топлива (т) 61,68 посадочная (т) 65,3 запас топлива (т) 26035 Летные данные крейсерская скорость (км/ч) 925 дальность полета с (кол-во пассажиров) и багажом (с резервами топлива) 189 составляет 5370 км. эксплуатационный потолок (м) 12500 потребная длина ВПП (условия МСА, на уровне моря) (м) 2040 |
| --- | --- |