# ГЛАВА 6

## ІНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

ПРОЕКТУВАННЯ СОМС

6.1. Структура й зміст інженерно-психологічного

проектування (ІПП)

Проектування – це створення проекту – прототипу, про-образу запланованого об’єкта (стану). Проектування – це складний процес, в якому логічні методи, які враховують  до-сягнення теорії моделювання, математичної статистики, тео-рії інформації і ймовірностей, теорії множин та алгоритмів, пов’язані з методами інтуїтивними, які грунтуються на квалі-фікації й досвіді проектувальника з урахуванням вимог нау-кової організації праці, інженерної психології та ергономіки.

Інженерно-психологічне проектування складається з ана-лізу проектної ситуації (збору й уточнення інформації), синтезу (пошуку) та оцінці проекту. Воно є багатоступінчастим (багато-стадійним) процесом з послідовною деталізацією проектних рі-шень. Первинний опис об’єкта проектування (завдання на про-ект) є неповним (умовним, приблизним, несистематизованим), заключний опис об’єкта (результат проектування) характеризу-ється визначеністю, однозначністю, систематизованістю.

Зараз при проектуванні найчастіше застосовують комп-лексний, системний підхід. Сутність його полягає в тому, що об’єктом проектування є не машина або технічний пристрій, а єдина система оператор-машина. Людину-оператора розгля-дають як складову ланку цієї системи, а при її створенні вра-ховують не тільки роботу самої машини, але й особливості діяльності людини-оператора.

Інженерно-психологічний проект складається з трьох основних частин: технічного, художнього та інженерно-пси-хологічного. Технічне проектування полягає в розробці тех-нічної частини СОМС. Художнє проектування виконується з метою надання системі краси, естетичності, привабливості тощо. Інженерно-психологічне проектування (ІПП) полягає у вирішенні всіх питань, пов’язаних з включенням людини в систему, яка проектується.

Метою ІПП є створення проекту діяльності людини (як в нормальних умовах, так і при виникненні аварійної ситуа-ції), а також узгодження, "стиковка" частин проекту і ство-рення на підставі цього узагальненого проекту СОМС.

Розглянемо одну з можливих структур ІПП на прикладі СОМС керованого типу [17,25].

Проектування починається з аналізу характеристик і задач, які повинна вирішувати система. Розглядаються ста-тичні й динамічні характеристики системи, можливі потоки інформації, функції складових частин СОМС, оцінюються в загальних рисах можливості людини й машини в ергатич-ній системі.

Наступним етапом ІПП є розподіл функцій між люди-ною й машиною, який передбачає: проведення аналізу мож-ливостей людини й машини на підставі порівняльних (мо-дальних) характеристик; визначення обмежуючих умов функ-ціонування як системи в цілому, так і її складових, зокрема: визначення критерію ефективності системи, який може мати як частковий, так і узагальнений характер. Перевага віддаєть-ся узагальненим критеріям, оскільки оптимальна система щодо одного критерію, може бути неоптимальною щодо ін-шого.

Після того, як розподілені функції між людиною й ма-шиною, проводиться аналіз функцій операторів в системі. Ін-шими словами – здійснюється проектування групової діяль-ності операторів у складі СОМС. На цьому етапі вирішують такі задачі: вибирають структуру групи; визначають кількість і типи робочих місць, а також функції кожного робочого місця; визначають необхідні інформаційні зв’язки між окре-мими операторами.

Проектування діяльності кожного з операторів здійсню-ється на наступному етапі ІПП системи. Визначаються струк-тура й алгоритми діяльності операторів в різних режимах і умовах функціонування СОМС, способи виконання діяль-ності, вимоги до психофізіологічних можливостей людини-оператора, допустимі норми для умов діяльності операторів, вимоги до рівня їхньої професійної підготовки. Цей комплекс робіт є підгрунтям для розробки засобів відображення ін-формації, органів керування, загальної компоновки робочих місць операторів.

Останнім етапом проектування є інженерно-психоло-гічна оцінка проекту й порівняння отриманих результатів з технічним завданням на систему. Оцінці підлягають: робочі місця і умови діяльності; основні характеристики СОМС (на-дійність, швидкодія, вартість і т.п.) і діяльності операторів (часові, надійнісні, операційне завантаження і т.п.); ефектив-ність системи при різних режимах її функціонування. У ви-падку невідповідності якихось характеристик заданим проект уточнюється і коригується.

При проектуванні СОМС, крім задачі створення ефек-тивної техніки, вирішують і іншу – забезпечення найбільш сприятливих умов для працюючої людини. Врахування гра-нично допустимих норм для умов діяльності є однією з за-гальних вимог інженерної психології до проектування СОМС.

Проектувальники, створюючи нову техніку і техноло-гічні процеси, визначають умови діяльності людей, які будуть цією технікою керувати і обслуговувати її; таким чином, створюється проект майбутньої діяльності людини. Але, якщо техніка виявиться психологічно незручною: створюватиме ве-ликі навантаження на сприйняття, увагу, пам’ять, викликати-ме у людини необхідність переробки великих потоків інфор-мації, утруднюватиме прийняття рішення, то реальна ефек-тивність її застосування буде низькою.

У практиці створення ергатичних систем склалась певна послідовність проектування: розробка технічного завдання, технічної пропозиції, ескізного, технічного та робочого про-ектів [37].

На етапі розробки й узгодження технічного завдання аналізують умови функціонування системи, визначають сту-пінь відповідності її характеристик психофізіологічним ха-рактеристикам операторів, визначають кількість операторів, їх функції, рівень підготовки і умови праці.

На цьому етапі розглядають також можливість роботи людини не тільки в нормальних, але й в екстремальних умо-вах експлуатації системи. Це необхідно для визначення часу безперервної роботи людини, характеру впливу факторів ро-бочого середовища, допустимих навантажень на психічні й фізіологічні функції оператора в різних режимах експлуатації системи.

Слід мати на увазі, що навіть повністю автоматична сис-тема для певних умов експлуатації (наприклад, при контролі функціонування, під час ремонту) повинна мати інженерно-психологічний розділ.

Етап розробки технічної пропозиції повинен передбача-ти вивчення статичних і динамічних характеристик об’єкта керування, аналіз можливих потоків інформації як між опера-тором і машиною, так і між операторами, попередній розпо-діл функцій між людиною і машиною та визначення ступеня автоматизації системи.

На цьому ж етапі визначають задачі, які вирішує систе-ма, з урахуванням конкретних обмежень і вимог; перелік фак-торів зовнішнього середовища, які впливають як на СОМС в цілому, так і на її складові частини, зокрема.

В результаті розробки технічної пропозиції визначають  можливі варіанти щодо кількості операторів для обслугову-вання об’єкта, а також складають загальні рекомендації по розподілу функцій між операторами.

На етапі розробки ескізного проекту розподіляють функції між оператором і машиною, а також між операто-рами; розробляють принципи побудови робочих місць опера-торів, програми і методики випробувань та інженерно-психо-логічної оцінки системи. Результати розробки ескізного про-екту дозволяють визначити задачі операторів при обслугову-ванні систем, характер їхньої діяльності і приблизні алгорит-ми роботи. Аналіз функцій, які виконуює система, є необхід-ною складовою для розробки рекомендацій: щодо вибору шляхів і засобів забезпечення життєдіяльності, засобів захис-ту від дії несприятливих факторів робочого середовища, а та-кож рекомендацій до компоновки робочих місць, враховуючи антропометричні дані, вимоги до пози, робочого поля і т.п. Ескізний проект визначає також принципи побудови інфор-маційної моделі (яку інформацію слід видавати оператору, у якому вигляді, яка інформація повинна надходити від опера-тора і т.п.); кількість операторів, послідовність їх взаємодії. На етапі ескізного проекту розробляють методики відбору і навчання операторів.

Проектування діяльності оператора, моделювання й ма-кетування, детальна розробка робочого місця, вибір і розмі-щення індикаторів, органів керування та інших елементів в зоні діяльності оператора здійснюються на етапі розробки технічного проекту.

На цьому етапі проектування розробляють програми і методики випробувань та інженерно-психологічної оцінки системи, що проектується. Причому, основну увагу приділя-ють оцінці алгоритмів роботи операторів – визначенню ча-сових витрат, ймовірної кількості помилок при виконанні кожної функції, обсягу й характеру завантаження оператора, його пропускної здатності, реальних і гранично допустимих норм на умови діяльності.

За розробленими методиками проводять випробування робочих місць на макеті. За результатами випробувань уточ-нюють компоновку робочих місць і алгоритми роботи опера-тора. На цьому ж етапі проектування розробляють проекти технічного опису та інструкції з експлуатації. Розробляють також вимоги до тренажерів, імітаторів та інших навчально-діагностичних засобів.

І, нарешті, етап розробки робочого проекту ІПП дає ме-тодичні вказівки на проектування машини у відповідності до інженерно-психологічних вимог. Цей етап закінчується виго-товленням дослідного зразка машини і розробкою програми випробування з метою перевірки відповідності його харак-теристик вимогам людського чинника. Розробляються також спеціальні програми й методики для оцінювання інформацій-них потоків і алгоритмів роботи оператора, для визначення його помилок, його пропускної здатності й надійності, а та-кож для визначення ступеня пристосованості машини для об-слуговування її людиною і гранично допустимих норм діяль-ності. Завершується ця робота розрахунком трудомісткості і коштів, які необхідні для отримання вихідних даних для еко-номічного аналізу роботи системи.

Згідно з розробленими програмами й методиками пере-віряють дослідний зразок на відповідність технічним вимо-гам. На підставі цієї перевірки розробляють рекомендації і коригують відповідну технічну документацію для наступних виробів.

У цивільній авіації, як і в інших галузях народного гос-подарства, широке застосування отримали автоматизовані системи керування (АСК), які є людино-машинними система-ми і використовуються для оптимізації керування в різних сферах людської діяльності. Тому ефективність АСК визна-чається, в першу чергу, якістю проектування діяльності лю-дини в АСК. В процесі такого проектування неодмінно про-водять аналіз і прогнозування ролі людини в системі, яка роз-робляється, а також інженерно-психологічне проектування діяльності оператора і засобів відображення інформації.

Розглянемо стисло можливий зміст цих заходів [14].

Аналіз і прогнозування ролі людини в АСК.  Такий аналіз проводять при розробці вимог до системи. В процесі аналізу виконують такі роботи:

– складають моделі споживачів, тобто описують власти-вості людей, які будуть застосовувати систему, а також мо-делі людей – джерела первинних даних для системи, яка роз-робляється:

– обгрунтовують необхідність участі людей в забезпе-ченні роботи системи. За необхідністю можна послатися на неможливість повної автоматизації процесу (вказати причи-ни), ненадійність технічних засобів, навести економічні мір-кування, психологічні й рекламні мотивації і т.п. Бажано при такому обгрунтуванні зробити відповідні розрахунки;

– проводять аналіз тенденцій зміни рівня автоматизації аналогічних систем (в основному, за літературними даними), формулюють пропозиції стосовно розроблюваної системи, проводять соціологічне прогнозування, яке б містило прогноз соціальних змін, які може викликати в колективі АСК; оцінку сумісності окремих елементів АСК, враховуючи  властиву людям поведінку, міркування про підготовку персоналу то-що.

Інженерно-психологічне проектування діяльності операторів і ЗВІ. При ІПП виконують такі роботи:

– описують діяльність оператора. Причому, необхідно вказати режим (активного керування або черговий), описати типову послідовність дій оператора (доцільно застосувати алгоритмічний опис). За необхідності описують  особливості організації групової діяльності операторів;

– оцінюють умови діяльності операторів;

– проектують інформаційні частини керування, в проце-сі якого спочатку вибирають ЗВІ і органи керування, обгрун-тувавши їх вибір і розміщення. Дають перелік параметрів, які відображаються, описують спосіб їх відображення (мнемо-схеми, індикація індивідуальних параметрів і т.п.), зазнача-ють, чи відтворюється кількісне значення, чи відображається лише тенденція зміни параметра. Далі вибирають тип апара-тури (електронно-променеві трубки, дискретні індикатори то-що), наводять технічні характеристики апаратури ЗВІ і опису-ють її розміщення. Аналогічно вибирають органи керування.

При обгрунтуванні вибору ЗВІ враховують всю сукуп-ність факторів, включаючи: а) можливості відповідних тех-нічних засобів (наприклад, рідкі кристали мають більшу інер-ційність); б) вартість і потрібну потужність; в) надійність;     г) зручність сполучення з ЕОМ і т.п.

Далі формулюють вимоги до організації обміну інфор-мацією між пультом керування і системою обробки даних, а також інженерно-психологічні вимоги до пульта керування. Необхідно вказати оптимальний темп надходження сигналів на пульт керування, пріоритети певних сигналів, максималь-но допустимий час затримки. Ці вимоги бажано обгрунтува-ти. Обгрунтування можна ілюструвати графічною часовою моделлю процесу обміну інформацією.

Аналіз процесу проектування АСК. Крім розглянутих робіт, на початковому етапі проектування АСК визначають можливий рівень автоматизації проектування. Доцільно про-вести аналіз самого процесу проектування, для чого потрібно:

– скласти модель процесу проектування системи, що розробляється. Відповідний алгоритм може бути зображений у вигляді графу, стрічкового графіку, матриці або у вигляді формули;

– провести аналіз моделі (знайти значення часових і вар-тісних характеристик, провести розрахунок надійності);

– виділити операції, які доцільно автоматизувати, об-грунтувати необхідність автоматизації цих операцій (доціль-но використати відповідні кількісні характеристики).

Проведення ІПП дозволяє забезпечити високу праце-здатність і ефективність діяльності оператора й роботи СОМС в цілому. Це досягається виконанням у процесі проек-тування заходів конструктивного, організаційного та медико-біологічного характеру [25].

До конструктивних заходів належать:

при створенні СОМС:

– створення техніки, яка пристосована до людини;

– розробка раціональних алгоритмів функціонування СОМС і діяльності оператора;

– виключення несприятливих факторів виробничого се-редовища, наближення його до оптимального;

під час експлуатації СОМС:

– компенсація несприятливих особливостей праці кон-структивними заходами;

– уточнення несприятливого впливу техніки й середови-ща на діяльність оператора з тим, щоб врахувати їх при пода-льшому проектуванні.

Організаційні заходи:

при створенні СОМС:

– розробка режимів праці й відпочинку з урахуванням психофізіологічних можливостей людини;

– психофізіологічний відбір операторів для роботи в не-звичайних умовах;

під час експлуатації СОМС:

– уточнення режимів праці та відпочинку;

– науково обгрунтована організація навчання і тренувань.

Медико-біологічні заходи:

при створенні й під час експлуатації СОМС:

– розробка стимулюючих препаратів та інших заходів, які підвищують працездатність;

– розробка харчових стимуляторів, набір вітамінів і амі-нокислот;

– розробка комплексів тренувань.

Якщо проаналізувати характер задач, які вирішуються на різних етапах ІПП, то можна помітити не тільки їх послі-довність, але й ще одну особливість – циклічність. Ця особ-ливість ІПП полягає в необхідності вирішення практично всіх поставлених задач на кожному з етапів проектування, при-чому, на кожному з наступних етапів розроблений проект уточнюється і вдосконалюється. Отже, в процесі проектуван-ня здійснюється послідовна оптимізація проекту СОМС. Як-що на початкових стадіях більшість задач проектування вирі-шують приблизно, в основному, – лише на якісному рівні, то на наступних стадіях ці ж задачі вирішують з більшою, необ-хідною точністю.

Досвід показує, що використання рекомендацій інже-нерної психології при проектуванні ергатичних систем дає значний техніко-економічний ефект. Так, впровадження ІПП в практику проектування літаків різного класу і призначення в АНТК ім. О.К.Антонова дозволило, у порівнянні з раніше розробленими літаками аналогічного призначення, скоротити операційне завантаження екіпажу на 20…40%, збільшити від-носний час, яким розпоряджається екіпаж для пілотування, на 30…60%; підвищити на 15…20% оперативну готовність літа-ка до польоту; покращити умови роботи екіпажу (кращий ог-ляд, менші зусилля на штурвал і т.п.), зменшити ймовірність помилкових дій екіпажу і збільшити надійність його роботи в аварійних ситуаціях, підвищивши цим рівень безпеки польо-тів.

6.2. Принципи інженерно-психологічного

проектування

При проектуванні СОМС слід керуватися загальними й частковими принципами ІПП, які розроблені відносно детально [40].

Загальні принципи справедливі при вирішенні всіх за-дач ІПП на кожному з етапів проектування; часткові прин-ципи використовують для вирішення окремих задач інженер-но-психологічного проектування.

До загальних принципів ІПП належать: комплексність, складність, безперервність, циклічність, відповідність, опти-мальність, єдність критеріїв, ієрархія вимог.

Принцип комплексності полягає в тому, що кінцевим об’єктом ІПП є ергатична система в цілому. Тому в результаті ІПП повинні бути забезпечені необхідні характеристики СОМС в цілому, а не тільки характеристики людини чи ма-шини окремо.

Принцип складності ІПП застосовують лише при ство-ренні складних систем. При створенні простих систем достат-ньо користуватись методами технічного й художнього проек-тування, а для врахування людського чинника – інтуїцією і накопиченим досвідом.

Принцип безперервності розглядає інженерно-психо-логічне проектування не як одноразовий захід, що здійсню-ється на одному з етапів проектування, а як систему заходів, які враховують людський чинник на всіх етапах проектуван-ня, починаючи з розробки тактико-технічних вимог (ТТВ) і закінчуючи етапом експлуатації.

Принцип циклічності розглядає ІПП не тільки як без-перервний, але і як циклічний процес. Цей принцип визначає три сторони циклічності інженерно-психологічного проекту-вання.

Циклічність ІПП полягає, насамперед, у вирішенні всіх задач, які розглядаються на кожному з етапів ІПП. Кожна з цих задач уточнюється, коригується при послідовному пере-ході від одного етапу до іншого.

Вирішення задач проводиться на трьох рівнях: систем-ному, функціональному, операційному. Системний є вихід-ним і завершальним рівнем вирішення задач ІПП. Перехід від одного рівня до іншого здійснюється з метою зняття невиз-наченостей, які виникають в процесі проектування.

Циклічність ІПП полягає також у визначенні етапу екс-плуатації як складової частини ІПП. Включення етапу екс-плуатації в процес ІПП дозволяє розглядати його як складний процес, який розвивається по спіралі, на початку кожного витка якої перебуває етап експлуатації.

Принцип відповідності вимагає, щоб в процесі проек-тування була забезпечена взаємна узгодженість (відповід-     ність) можливостей людини й характеристик машини.

Принцип оптимальності розглядає проект, в якому по-рушена хоча б одна інженерно-психологічна вимога, як недо-пустимий, який прийнятий бути не може. Прийняття такого проекту можливо тільки після виконання поставлених вимог.

Принцип єдності критеріїв вимагає, щоб основні ха-рактеристики діяльності людини і роботи машини були, по можливості, описані за допомогою одних критеріїв. Це дозво-ляє порівнювати між собою однойменні характеристики лю-дини й машини, а також максимально використовувати нау-кові методи розрахунку цих характеристик.

Принцип ієрархії вимог полягає у виділенні вимог згідно з їх важливістю, виконання яких забезпечує, в першу чергу, виконання задач, які стоять перед СОМС. Основними вимогами до СОМС є дотримання (не перевищення) гранично допустимих норм діяльності оператора і забезпечення необ-хідної ефективності функціонування СОМС.

До часткових принципів належать принципи розміщен-ня індикаторів і органів керування (функціональна організа-ція, важливість, частота й послідовність використання); прин-ципи економії рухів (симетричність, одночасність та інші), принципи розподілу функцій між людиною й машиною (пере-важні можливості, відповідальність, взаємне резервування);   принципи вивчення діяльності людини (детермінізм, зв’язок психіки й діяльності, розвиток тощо).

6.3. Загальні інженерно-психологічні вимоги

до проектування СОМС

Важливість інженерно-психологічних вимог (ІПВ) до проектування СОМС витікає з принципу оптимальності, згі-дно з яким проект, в якому порушена ІПВ, є недопустимим і може бути прийнятий тільки після виконання цих вимог.

В процесі ІПП СОМС повинні бути виконані такі ІПВ до проектування [36,40].

Ефективність та інші характеристики СОМС (надій-    ність, точність, швидкодія і т.п.) повинні бути не нижчими за задані, підсистеми СОМС повинні також відповідати заданим тактико-технічним вимогам.

Усі складові компоненти СОМС і окремих підсистем повинні бути обчислені методами кількісного і якісного ана-лізу і оптимізовані до початку експлуатації.

Пристрої відображення інформації, пульти керування і контролю, експлуатаційна документація, маркування апара-тури, контрольні точки та інші компоненти підсистем повинні точно відповідати технічним вимогам.

Ергатична система в цілому, всі підсистеми та їх компо-ненти повинні проектуватися з урахуванням вимог і принци-пів інженерно-психологічного проектування.

Розміщення органів керування повинно полегшити опе-ратору запам’ятовування і відтворення послідовності дій і відповідати принципам економії рухів і часу.

Способи подання, форма й характер інформації, яка над-ходить, повинні відповідати можливостям органів сприйман-ня й іншим психофізіологічним властивостям людини-опе-ратора.

Потік інформації, що надходить до оператора, повинен відповідати його пропускній здатності. Основними показни-ками, що характеризують ступінь інформаційного заванта-ження оператора, є:

– коефіцієнт завантаження оператора Кзв, який являє со-бою відношення часу, протягом якого оператор зайнятий об-робкою інформації, до загального часу роботи;

– період зайнятості Тзн, який визначається часом безпе-рервної (без пауз) роботи;

– кількість сигналів Кс, які одночасно потребують уваги оператора;

– коефіцієнт черговості сигналів Кчс, який дорівнює від-ношенню кількості сигналів, оброблених почергово, до зага-льної кількості сигналів, що надходять;

– пропускна здатність оператора V, що визначається тією кількістю інформації, яку оператор здатний переробити за одиницю часу.

Дослідним шляхом встановлені значення гранично до-пустимих норм інформаційного завантаження:

Кзв = 0,75; Тзн = 15 хв.; Кс = 5; Кчс = 0,4; V = 2…3 дв.од./с.

Їх дотримання є умовою нормального перебігу опера-торської діяльності. Перевірку дотримання цих норм необхід-но проводити на самих ранніх етапах проектування ергатич-ної системи.

Розміщення операторів на робочих місцях повинно здій-снюватися з урахуванням їх антропометричних та психофі-зіологічних даних і забезпечувати мінімальну втомлюваність і максимальну зручність.

Керування апаратурою повинно бути розраховано на се-редньостатистичну людину.

Обслуговування апаратури повинно бути максимально спрощено і не вимагати для проведення профілактичних і регламентних робіт високої кваліфікації операторів.

Документація на виріб повинна забезпечувати легкість і швидкість її розуміння, вивчення, запам’ятовування та засво-єння.

Система та її підсистеми повинні, по можливості, мати вмонтовані (або додані до них) пристрої об’єктивного конт-ролю працездатності оператора і окремих блоків технічної частини СОМС.

Параметри зовнішнього середовища не повинні переви-щувати гранично допустимі для нормальної працездатності й життєдіяльності значень (табл. 6.1.).

##### Таблиця 6.1

### Номінальні й допустимі значення

факторів зовнішнього середовища

| Параметри зовнішнього середовища | Одиниця вимірю-вання | Номі-нальне значен-ня | Допустимі значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура повітря Вологість повітря Атмосферний тиск Рівень шуму Освітленість (в серед-ньому) Вентиляція Амплітуда вібрації з частотою 5 Гц Концентрація СО2 Рентгенівське випромі-нювання: ( - промені, ( - частки, електрони ( - частки, протони, нейтрони Прискорення горизон- тальне Прискорення верти-кальне: позитивне (зверху-униз) негативне (знизу-угору) Інтенсивність СВЧ – випромінювання протя-гом доби | 0С % мм.рт.ст дБ лк м3/год мм % Р/добу – “ – м/с2 м/с2 – “ – мкВ/см2 | +21 55 760 – 300 – – 0,1 – – – – – – | +18…+24 30…80 640…880 Не більший 60 100…500 22…34 Не більша 0,2 0…0,2 Не більше 0,016 Не більше 0,0016 Не більше 4,0 Не більше 4,0 Не більше 2,0 Не більша 10,0 |
| Параметри зовнішнього середовища | Одиниця вимірю-вання | Номі-нальне значен-ня | Допустимі значення |
| Напруженість елек- тричного поля Напруженість магніт-ного поля Запиленість приміщен-ня | В/м А/м мг/м3 | – – – | Не більша 20,0 Не більша 5,0 Не більша 40,0 |

При неможливості виконання цієї вимоги повинна бути розроблена система профілактичних заходів, які нейтралізу-ють дію шкідливих факторів, а також рекомендовані типові режими праці й відпочинку.

Проектування повинно передбачати аналіз і обгрунту-вання необхідності створення спеціальних тренувальних засо-бів. В цьому випадку, одночасно з розробкою основної апара-тури, повинні бути розроблені необхідні тренувальні засоби, які забезпечують своєчасну і якісну підготовку персоналу.

В результаті проектування визначають вимоги до основ-них психофізіологічних властивостей оператора (операторів), які б забезпечували якісне виконання необхідних функцій на кожному робочому місці.

Фізіологічні показники оператора вважаються нормаль-ними (в процесі роботи), якщо вони відхиляються не більше, ніж на ( 10% від свого початкового рівня.

В результаті статистичного аналізу фізіологічних показ-ників певного контингенту операторів знаходять математичне сподівання М і середньоквадратичне відхилення ( цих показ-ників. Допустимими вважаються ті з них, значення яких зна-ходяться в інтервалі М ( 2(.

Враховувати гранично допустимі значення фізіологіч-них показників оператора слід при проектуванні системи: ці значення не повинні виходити за допустимі межі.

В процесі проектування повинні бути розроблені вимо-ги до ступеня навчаємості і тренованості оператора, а також визначені рекомендації з професійного відбору, навчання та тренування операторів.

Проектування повинно також передбачити можливість проведення оператором самоконтролю своїх дій як одного із засобів забезпечення необхідної надійності виконання зада-них функцій.

Розподіл функцій між оператором і машиною, а також між окремими операторами повинен бути обгрунтованим і виконаний за спеціальними методиками.

При проведенні дослідно-конструкторських робіт, об’єктом яких є нові системи і вироби, людський чинник не-обхідно враховувати на всіх етапах створення системи чи ви-роба, починаючи з етапу розробки і узгодження технічного зав-дання.

6.4. Моделювання діяльності оператора як складова

частина інженерно-психологічного проектування

#### СОМС

Одним із складних питань, які виникають при ІПП ді-яльності операторів в СОМС, є неможливість передбачити всі ситуації, які можуть виникнути при функціонуванні системи в реальних умовах. У зв’язку з цим при проектуванні не мож-на достатньо повно оцінити і нові методи вирішення задач.

Оцінка нових методів вирішення задач керування, вияв-лення недоліків технічних пристроїв, які впливають на ефек-тивність виконання операторами своїх обов’язків, уточнення організації роботи окремих груп операторів в системі можуть бути зроблені під час моделювання, під час фізичного моде-лювання зокрема [33].

Відомо, що моделювання являє собою непрямий, опосе-редкований метод дослідження об’єктів на їх моделях, якщо безпосереднє вивчення їх через певні причини неможливе, ускладнене або недоцільне.

Фізичне моделювання – це такий метод отримання кіль-кісних характеристик оператора, яким структура процесів сприймання, переробки інформації та прийняття рішення дос-ліджується на стендах, макетах, дослідних і серійних зразках системи в умовах, максимально наближених до реальних.

При моделюванні важливо задати критерій ефективнос-ті діяльності оператора системи, який є складною функцією багатьох чинників і змінюється в залежності від часу, пара-метрів середовища, режимів та умов функціонування СОМС.

Виявити залежність критерію ефективності від чинни-ків, які визначають складність вирішення задач керування і обробки інформації, важливо як для проектування технічних пристроїв системи, так і для вибору й обгрунтування опти-мальної стратегії прийняття рішення оператором і його реалі-зації у спроектованій системі.

Для вирішення цієї задачі недостатньо використання ме-тодів фізичного моделювання, з допомогою яких отримують залежності критерію ефективності від значень психологічних чинників складності при цілком визначених зовнішніх умо-вах. Складність цієї задачі, економічні міркування, нарешті, неможливість в деяких випадках застосування натурних ви-пробувань, вимагають використання математичного моделю-вання, яке дозволяє  (у формалізованому вигляді) практично безмежно змінювати зовнішні умови.

Математичне моделювання здійснюється засобами ма-тематики й логіки з використанням електронних обчислю-вальних машин. Математична модель дає можливість перед-бачити розвиток процесу, розрахувати його характеристики, керувати цим процесом, проектувати системи з необхідними характеристиками.  Саме необхідність урахування й формалі-зації зовнішніх умов зумовила застосування математичних моделей.

Результати оцінки критерію ефективності, які отриму-ють математичним моделюванням, перевіряють на достовір-ність порівнянням, в певних точках, з результатами фізичного моделювання, яке проводиться при тих самих значеннях фак-торів складності. Математична модель вважається правиль-ною за умови збігу результатів, і тоді аналіз динаміки зміни критерію визначення, при зміні психологічних факторів складності, можна проводити за результатами математичного моделювання.

Перспективним є метод поетапного моделювання, роз-роблений під керівництвом професора В.М. Ахутіна [5]. Цей метод дозволяє синтезувати складні біотехнічні системи з врахуванням самих різних властивостей людини-оператора в умовах впливу нестаціонарного зовнішнього середовища. Сут-ність методу полягає у використанні змішаних моделей, тобто система в технічній своїй частині і процес керування відтворю-ються за допомогою математичної моделі, яка реалізується на аналоговій або цифровій ЕОМ, а оператор досліджується як об’єкт в реальному вигляді, будучи включеним в загальний контур керування. Ефективність використання цього методу визначається послідовним коригуванням моделі на різних ета-пах її створення шляхом поступової оптимізації психофізіоло-гічного портрета оператора і характеристик СОМС в цілому.

Основними задачами поетапного моделювання синтезу СОМС є такі:

1) узгодження характеристик керованого процесу з від-повідними показниками організму людини-оператора як ке-руючої ланки системи (етап узгодження керування);

2) узгодження потоків інформації, які надходять до опе-ратора від технічних елементів системи, з пропускною здат-ністю оператора, яка передбачає його нормальне функціо-нування в заданому режимі (етап інформаційного узгодження);

3) розробка вимог до психофізіологічного портрета опе-ратора для системи даного класу, порівняння його на мо-делюючому комплексі з портретом реального оператора і ви-дача рекомендацій для організації логічного фільтра-перет-ворювача, який узгоджує відповідні характеристики оператора і машини;

4) комплексні модельні дослідження з реальним опера-тором (у випадку необхідності – з включенням логічних фільт-рів-перетворювачів);

5) коригування структури системи і технічних характе-ристик її елементів;

6) розробка рекомендацій з професійного відбору, нав-чання, тренування для обслуговування систем даного класу.

Метод поетапного моделювання реалізується в тренаж-но-моделюючому комплексі, блок-схема якого наведена на рис. 6.1 [5].

Основним контуром керування (1) є ланцюжок, який складається з оператора (О), органів керування (ОК), об’єкта керування (ОбК) та інформаційного поля (ІП), з якого до опе-ратора, через відповідні пристрої пульта керування (ПК), над-ходить інформація про стан середовища (С), об’єкта керування та власної керуючої системи (ВКС). Цей контур і забезпечує здатність комплексу до зовнішньої адаптації при можливих змінах задачі і умов її виконання.

Внутрішню адаптивність комплекс має завдяки контуру керування адаптацією технічних елементів до стану оператора (2), на який також покладена задача фільтрації і перетворення вхідної інформації для її оптимального узгодження з сенсорни-ми системами оператора. Цей контур складається з таких еле-ментів: логічного фільтра-перетворювача (ЛФП1) інформацій-них процесів, інформаційного поля (або пристрою сполучення з сенсорними входами оператора), оператора, системи оцінюван-ня діяльності оператора (СОДО) і його психофізіологічного ста-ну (параметри вегетативних функцій, які повільно або швидко змінюються), метасистеми (Мс), яка містить блоки автоматич-ного аналізатора станів (ААС) і класифікатора ситуацій (КС).

При необхідності нормалізації стану оператора (НСО) (шляхом енергетичного або інформаційного керування) реа-лізується спеціальна програма, яка закладена в контур керу-вання нормалізацією стану оператора (3).

Розглянемо більш детально призначення і особливості функціонування контура керування логічних фільтрів-перет-ворювачів і метасистеми адаптивного моделюючого комплек-су. Інформаційний логічний фільтр-перетворювач ЛФП1 мо-же функціонувати в трьох режимах. По-перше, в режимі реа-лізації жорстких програм як перетворювач інформації, яка надходить з технічних вимірювально-інформаційних елемен-тів, у форму, найбільш зручну для сприймання рецепторами аналізаторів оператора. В цьому випадку ЛФП1, крім перет-ворення інформації, здійснює також її оптимальну фільтра-цію. Таким чином, ЛФП1 виконує функції, які в живому орга-нізмі виконують периферійні рецептори й нейронні мережі для захисту головного мозку від потоку надмірної інформації. По-друге, ЛФП1 може працювати в режимі декількох жорст-ких програм, вибір і переключення яких здійснює метасисте-ма за результатом автоматичного аналізу ситуацій за допомо-гою контура керування програмами ЛФП1. По-третє, він мо-же діяти в режимі адаптації до змін стану організму операто-ра і характеру його діяльності в залежності від зовнішніх си-туацій і задачі, яка вирішується системою.

Керуючий логічний фільтр-перетворювач ЛФП2 приз-начений для адаптивної зміни передавальних характеристик системи у функції ситуації і психофізіологічного стану орга-нізму оператора. Адекватність функціонування ЛФП2 забез-печується його постійною адаптацією до психофізіологічного стану організму оператора, який оцінюється автоматично під-системою контролю метасистеми, яка керує режимом роботи ЛФП2.

Метасистема класифікує ситуації і здійснює автоматич-ний контроль за діяльністю оператора в процесі прийняття рі-шення. У випадках, які загрожують прийняттям неправильно-го рішення, метасистема через ЛФП2 активізує відповідну ін-дикаторну частину пульта керування (наприклад, збільшуєть-ся яскравість світіння індикатора) і забороняє реалізацію по-милкового рішення у керованому контурі (4). У випадку втра-ти оператором працездатності (прогнозується за відповідною програмою) метасистема може здійснювати заходи для нор-малізації стану оператора, а також автоматично перевести функції керування на дублера або доручити їх автоматичному пристрою.

Таким чином, адаптивність належить до принципово но-вої властивості системи: адаптація режимів функціонування і технічних елементів до динаміки зміни стану організму опе-ратора. Це стосується узгодження інформаційних потоків з можливостями аналізаторів оператора, а також здатністю мозку виконувати процедури комплексної обробки інформа-ції з метою прийняття рішень і реалізації їх у вигляді безпе-рервних керуючих дій або видачі дискретних команд.

Відомо, що ступінь узгодженості характеристик об’єк-та керування з психофізіологічними можливостями людини-оператора визначає ефективність діяльності. Зрив діяльності характеризується нульовою і навіть негативною ефективніс-тю. Він може настати при збільшенні темпу надходження ін-формації. У цьому випадку спочатку мобілізуються резерви оператора і спрацьовують механізми, дія яких спрямована на переборення труднощів, що виникли. Відбувається перебудо-ва способу діяльності. Завдяки цьому ефективність СОМС на деякий час може залишатися на попередньому рівні. Проте, якщо потік інформації стає надто великим і продовжується довгий час, настає зрив діяльності людини. Зовнішньою по відношенню до оператора причиною зриву діяльності є над-мірний потік інформації, критичне значення якого і повинно бути визначене в процесі інженерно-психологічного проек-тування.

Розглянемо деякі аспекти зриву операторської діяльнос-ті, дослідження яких необхідно для ІПП [37]:

– визначення критичних значень потоку інформації в за-лежності від способів діяльності;

– виявлення слабких ланок у структурі діяльності з ме-тою її вдосконалення;

– оцінка впливу автоматизації процесу керування на стійкість операторської діяльності;

– вивчення стадій (фаз) зриву діяльності з метою визна-чення можливості переходу від одного до іншого способу ді-яльності у випадку її зриву, а також часу, потрібного для та-кого переходу;

– визначення допустимих меж зміни функціонального стану людини-оператора;

– визначення меж між областями стійкої діяльності і зриву діяльності, тобто визначення тих вимог, які проектувальники СОМС можуть поставити до людини-оператора згідно з функ-ціональними можливостями операторів конкретних СОМС.

6.5. Алгоритмічний метод опису діяльності

оператора на етапі проектування СОМС

Інженерно-психологічне проектування СОМС повинно містити розробку алгоритму діяльності оператора при вирі-шенні різних задач, перевірку можливості своєчасного і точ-ного виконання розробленого алгоритму, визначення вимог до психофізіологічних характеристик оператора, його ступеня навчаємості і професійної придатності, які б забезпечували якісне виконання алгоритму.

За допомогою алгоритмічного методу можна описати процеси сприймання й переробки інформації, а також рухові реакції. Сукупність елементарних операцій сприймання й пе-реробки інформації і відповідних логічних умов, які визнача-ють послідовність виконання цих операцій, є алгоритмом діяльності оператора.

Такий алгоритм аналогічний алгоритмам, які застосову-ють для опису обчислювальних процесів на цифрових ЕОМ. В ІПП СОМС використовують дві форми запису алгоритмів: у вигляді блок-схеми, тобто графічного зображення і опису структури алгоритму, і у вигляді формульного запису за до-помогою символів [14].

Блок-схема алгоритмів. Весь процес робочої діяль-ності поділяють на етапи, які зображаються на блок-схемі у вигляді операторів. Щоб їх відрізнити від людини-оператора, умовно позначимо у цьому параграфі людину-оператора – Оператор.

Розрізняють звичайних операторів, які мають один вихід (в подальшому будемо їх називати просто "оператори" або "оператори обробки" і зображати у вигляді прямокут-ників). Логічні оператори, які мають два виходи, зображаю-ться ромбами. В прямокутнику або ромбі записують смисл даного члена алгоритму.

До логічних належать оператори, які характеризують виконання логічних умов. Логічні оператори можуть мати або позитивний (так, 1, +), або негативний (ні, 0, –) виходи, тобто вони є операторами порівняння або перевірки. Тому часто їх називають також операторами виконання умов або оператора-ми порівняння.

Для зручності аналізу і наступних перетворень блок-схеми алгоритму іноді вводять ще один елемент відповідного графа – об’єднання, його позначають малим кружком. При використанні об’єднань усі оператори на блок-схемі алгорит-му мають по одному входу.

Стрілки на блок-схемі показують, який член алгоритму може чи повинен спрацювати на наступному етапі. Після ло-гічного оператора спрацьовує один з двох наступних опе-раторів (в залежності від результатів порівняння в логічному операторі). Біля відповідної стрілки позначають результат порівняння (1 або 0, “так” або “ні”, + або –).

Як приклад наведемо блок-схему алгоритму діяльності Оператора, який керує простим технологічним процесом (температурою, швидкістю обертання, тиском робочого тіла і т.п.), використовуючи показання відповідних приладів (тер-мометра, тахометра, манометра і т.п.) (рис. 6.2). Хоча функція алгоритму зрозуміла з блок-схеми, проте, враховуючи порів-няння блок-схеми і формульного запису алгоритму, дамо йо-го словесний опис.

Оператор утримує ручку керування у положенні, яке відповідає заданому параметру, і одночасно спостерігає за показаннями індикатора. Якщо відхилення параметра немає (Р2 = 0), то за стрілкою 0 повертаємося до початку алгоритму, тобто повторюємо дію.

Якщо відхилення є (Р2 = 1) і воно полягає у зниженні параметра (Р3 = 1), то Оператор повинен відхилити ручку ке-рування вправо (В4). Якщо ж параметр збільшився (Р3 = 0), то по стрілці 0 приходимо до елемента алгоритму В5, який пока-зує, що необхідно ручку керування відхилити вліво. Далі спрацьовує елемент алгоритму В6, який показує, що ручку ке-рування потрібно утримувати у відхиленому положенні і од-ночасно спостерігати за показаннями індикатора. Якщо від-хилення параметра немає (Р7 = 1), то ручку керування необ-хідно повернути у вихідне положення (В8); далі підтриму-     ється номінальний режим (В1). Якщо ж умова Р7 не виконана, то необхідно утримувати ручку у відхиленому положенні, спостерігаючи за показаннями індикатора (на блок-схемі по-вертання за стрілкою 1 від Р7 до В6).

Основними перевагами блок-схеми алгоритмів є наоч-ність і стислість запису.

Формульний запис алгоритмів. При формульному за-писі алгоритмів логічні оператори позначають літерою Р з зазначенням номера оператора, наприклад Р2. Оператори з одним виходом позначають великими латинськими літерами (А, В, …).

В1

Р2                                                  0

1

Р3

0

В5

В4                       1

В6

В8

1       Р7                                                0

Рис. 6.2. Блок-схема алгоритму керування технологічним       процесом

Для формульного запису алгоритмів існують різні варіанти. Найчастіше використовують запис, у якому символ логічного оператора забезпечується стрілками з номерами операторів, які повинні або можуть спрацьовувати за цими стрілками. Виконанню умови, яку перевіряють, відповідає стрілка справа над символом логічного оператора. Не-виконанню умови відповідає стрілка справа під символом ло-гічного оператора. Наприклад, позначення логічного операто-ра  означає, що після логічного оператора Р3 повинен спрацювати оператор В4, якщо логічна умова Р3, яка переві-ряється, виконана (Р3 = 1); якщо вона не виконана, спра-цьовує оператор В5.

У формулі алгоритму спочатку спрацьовує крайній лі-вий оператор, потім – наступний за ним правий і т.д. Перехід до спрацьовування безпосередньо наступного оператора зви-чайно не позначають.

Розглянемо позначення, які використовують у формуль-них схемах алгоритмів для зображення спрацьовування дано-го оператора після інших операторів. Номери операторів, піс-ля яких спрацьовує даний оператор, вказують зліва, над сим-волом даного оператора. Наприклад, 2, 8В1 означає, що опе-ратор В1 спрацьовує після операторів Р2 і В8. Спрацьо-вування після попереднього оператора позначають лише в то-му випадку, коли оператор, який розглядають, може спрацю-вати після декількох операторів.

В окремих випадках у формулі використовують спеці- альний символ – завжди хибну логічну умову (. Після нього у всіх випадках повинен спрацювати оператор, який позначе-ний стрілкою.

Для алгоритму, блок-схема якого наведена на рис. 6.2, формульна схема має такий вигляд:

.                       (6.1)

До формульного опису завжди додається таблиця, яка містить опис елементів алгоритму та їх позначення. Крім того, роблять словесний опис роботи алгоритму. Тому фор-мульний запис алгоритмічного опису діяльності людини-оператора виходить більш громіздким і менш наочним, ніж запис у вигляді блок-схеми алгоритму.

Алгоритм (6.1) може бути реалізований у п’яти варіан-тах:

- відхилення параметру немає:

2В1 (Р2 = 0)(1;

2) значення параметру зменшилося, але поворотом руч-ки керування вправо його вдалося повернути у вихідне поло-ження:

8В1 (Р2 = 1) (Р3 = 1) В4 В6 (Р7 = 0) В8;

3) значення параметру зменшилося, ручка керування по-вернута вправо, але параметр не повертається у вихідне поло-ження:

В1(Р2 = 1) (Р3 = 1) ВВ6 (Р7 = 1)(6;

4) значення параметру збільшилося, але поворотом руч-ки керування вліво його вдалося повернути у вихідне поло-ження:

8В1 (Р2 = 1) (Р3 = 0) В5 В6 (Р7 = 0) В8;

5) значення параметру збільшилося, ручка керування повернута вліво, але параметр не повертається у вихідне положення:

В1 (Р2 = 1) (Р3 = 0) В5 7В6 (Р7 = 1)(6.

Індивідуальні процеси робочої діяльності Операторів можна приблизно порівняти зі структурою відповідних ал-горитмів. Для цього можуть бути використані оцінки число-вих характеристик структури алгоритму.

Показником логічної складності алгоритму робочої ді-яльності Оператора може бути середня кількість  логічних умов, записаних підряд [14]. Чим більше , тобто чим біль-ше в алгоритмі груп з довгими безперервними послідовнос-тями операторів порівняння, тим вища логічна складність да-ного алгоритму.

Середню довжину безперервної послідовності логічних умов, які перевіряють, можна знайти за формулою:

де і – кількість логічних умов, які перевіряють підряд; m – гранично можлива кількість логічних умов, які перевіряють підряд; (Ni – кількість груп з і логічних умов, які переві-ряють підряд.

Чим довші в алгоритмі безперервні послідовності зви-чайних операторів з одним виходом між операторами порів-няння, тим однозначніша реакція людини в певній ситуації. Інакше кажучи, – тим більший ступінь стереотипності діяль-ності Оператора.

Середню довжину безперервної послідовності опера-торів з одним виходом між операторами порівняння можна знайти за формулою:

де j – кількість операторів без логічних умов, які стоять під-ряд;  n – граничне на практиці значення j;  (Mj – кількість груп з j операторів без логічних умов, які стоять підряд.

Динамічну напруженість робочої діяльності Оператора характеризує, деякою мірою, середня швидкість спрацьову-вання членів алгоритму:

V = N/( cep,

## де N – сумарна кількість операторів в алгоритмі; (cep – серед-ній час реалізації алгоритму.

6.6. Інженерно-психологічна оцінка

проектування СОМС

Інженерно-психологічна оцінка (ІПО) є результатом за-вершення кожного з етапів ІПП і полягає у визначенні основ-них характеристик діяльності людини-оператора, її робочого місця і техніки, яку вона обслуговує, а також СОМС в цілому [40].

Інженерно-психологічну оцінку проводять з метою:

– перевірки відповідності виконаного проекту або його окремих частин заданим вимогам;

– порівняння різних варіантів проекту і вибору з них оптимального у відповідності до прийнятого критерію опти-мальності;

– уточнення отриманих характеристик на наступних етапах проектування;

– поліпшення розробленого проекту на наступних ета-пах  ІПП.

Інженерно-психологічній оцінці підлягають:

– характеристики діяльності оператора в СОМС (надій-ність, швидкодія, точність, напруженість роботи тощо), а та-кож характеристики системи в цілому і, насамперед, її ефек-тивність;

– робочі місця операторів в цілому і окремі елементи робочих місць (пристрої відображення інформації, органи ке-рування, пульт керування в цілому, крісло та ін.), а також тех-нічні пристрої, які обслуговують оператори;

– алгоритми діяльності оператора;

– параметри зовнішнього середовища;

– допоміжне обладнання: тренажери, моделюючі і екс-периментальні стенди, контрольно-вимірювальна апаратура, робочий інструмент, засоби контролю за діяльністю опера-тора і т.п.;

– експлуатаційно-технічна документація.

Як і інженерно-психологічна оцінка засобів відображення інформації ІПО проектування має два аспекти: статичний й динамічний.

Статичне оцінювання полягає у визначенні тих чи ін-ших якостей системи і зовнішніх умов незалежно від конк-ретної діяльності оператора. Увагу, головним чином, приді-ляють оцінюванню зручності експлуатації системи. Зруч-ністю експлуатації вважають сукупність таких властивостей системи, які зменшують непродуктивні витрати часу, сил та засобів і забезпечують легкість, простоту та безпомилковість експлуатації системи. Оцінюванню підлягають:

– умови життєдіяльності оператора;

– часові й надійнісні характеристики СОМС;

– кількість персоналу і надійність алгоритмів його ді-яльності;

– організація робочих місць операторів;

– принципи, способи, методи та системи контролю й оцінювання якості функціонування СОМС;

– доступність, контрольні точки, маркування апаратури;

– контролепридатність, ремонтопридатність, легкознім-ність та замінність компонентів системи.

Динамічне оцінювання проектування полягає в оціню-ванні системи за результатами роботи оператора. Основною метою динамічного оцінювання є визначення гранично до-пустимих норм діяльності оператора і ефективності функціо-нування СОМС.

При проведенні ІПО слід мати на увазі, що характерис-тики діяльності оператора, а отже і СОМС в цілому, залежать від великої кількості чинників. Тому при проведенні оціню-вання на кожному етапі інженерно-психологічного проекту-вання необхідно визначити: всі можливі стани СОМС; режи-ми її функціонування; чинники, які можуть діяти на діяль-ність оператора і роботу СОМС в реальних умовах, і, вра-ховуючи все це, дати оцінку.

Результати інженерно-психологічного оцінювання, яке проводиться на всіх етапах проектування, обов’язково переві-ряють і уточнюють в процесі виготовлення, випробувань і експлуатації СОМС. Отримані на цих етапах результати ІПО є вихідними даними для проектування нових людино-ма-шинних систем.

### Методичні вказівки

Найчастіше при проектуванні СОМС застосовують  комплексний підхід. Суть його полягає в тому, що об’єкт про-ектування розглядають не просто як технічний пристрій, а як єдину систему "людина-машина". Людина розглядається як одна із складових ланок цієї системи, а при її створенні врахо-вують не тільки роботу технічних пристроїв, але й особли-вості діяльності людини-оператора.

Комплексне проектування системи складається з трьох основних частин: технічного, художнього та інженерно-пси-хологічного.

Технічне проектування полягає в розробці технічної частини системи.

Художнє проектування забезпечує красу, естетичність, привабливість системи.

Інженерно-психологічне проектування полягає у вирі-шенні всіх питань, пов’язаних з включенням людини в сис-тему, що проектується. Його характерна риса – це створення проекту діяльності людини аналогічно тому, як при технічно-му проектуванні створюється проект технічної частини систе-ми.

В коло задач ІПП входять також узгодження ("стиков-ка") технічного проекту і проекту діяльності людини, ство-рення  узагальненого проекту СОМС.

При вивченні інженерно-психологічного проектування СОМС слід засвоїти його структуру й зміст, основні принци-пи ІПП і загальні вимоги, які ставлять до проектування будь-якої машини на кожному з його етапів.

При проектуванні СОМС, поряд з задачею створення ефективнішої техніки, вирішують і іншу – забезпечення найбільш сприятливих умов для працюючої людини.

Дотримання гранично допустимих норм діяльності є одним із загальних інженерно-психологічних вимог до проек-тування СОМС.

Важливо звернути увагу на зміст заходів конструктив-них, організаційних та медико-біологічних, які повинні забез-печити високу працездатність і ефективність діяльності опе-ратора.

Необхідно мати певне уявлення про алгоритмічний опис робочої діяльності оператора як невід’ємну складову інже-нерно-психологічного проектування СОМС.

### Запитання для самоперевірки

1. У чому сутність комплексного принципу проектуван-ня СОМС?

2. Розкажіть про основні етапи проектування СОМС.

3. Які ви знаєте основні принципи інженерно-психоло-гічного проектування?

4. Дайте характеристику загальним інженерно-психоло-гічним вимогам до проектування СОМС.

5. У чому полягають фізичне й математичне моделюван-ня діяльності оператора?

6. Розкажіть про алгоритмічний метод опису діяльності оператора на етапі проектування СОМС.

7. З якою метою і яким чином здійснюється інженерно-психологічна оцінка проектування СОМС?

# Text boxes

Закінчення табл. 6.1

Утримувати ручку керування у зада-ному положенні і спостерігати за по-казаннями індикатора

Чи відхиляєть-ся параметр від заданого значення?

Чи є зниження параметра?

Повернути ручку керу-вання вліво

Повернути ручку керування вправо

Утримувати ручку керування у відхиленому положенні і спосте-рігати за показаннями індикатора

Чи залишилося відхилення параметру?

Повернути ручку керу-вання у вихідне положення

Рис. 6.1. Блок-схема тренажно-моделюючого комплексу