Лабораторна робота №1 (Теорія автоматичного управління)

Дослідження типових динамічних ланок.

Мета лабораторної роботи:

- вивчити можливості Matlab6.5 і Simulink;

- вивчити можливості Лінійного аналізу із Simulink;

- провести дослідження типових динамічних ланок.

Задача 1. Вивчення елементів, які потрібні для конструювання структурних схем автоматичних систем.

- Відкрити вікно Matlab6.5;

- Натиснути піктограму Simulink і Ви побачите вікно Simulink Library Browser;

- Вивчить зміст наступних піктограм із Simulink:

- Continuous;

- Math. Operations;

- Sinks;

- Sources;

Simulink extras:

- Additional Sinks;

4. Натиснути піктограму „File” у вікні Simulink Library Browser і Ви побачите вікно untitled;

5. Натиснути піктограму „Continuous”;

6. Перенести піктограму “Transfer Fcn” на біле поле вікна “untitled” і внести інформацію щодо наступних передаточних функцій послідовно:

Перенести піктограми Step і Scope на біле поле вікна “untitled” зліва і справа від прямокутника із передаточною функцією (або ) і з’єднати їх для побудови САУ.

7. Провести дослідження автоматичної системи (натиснути послідовно чорний трикутник у вікні untitled, а потім піктограму Scope і Ви побачите поведінку системи автоматичного регулювання).

Задача 2. Вивчення можливостей Лінійного аналізу Simulink (Linear analysis).

1. Відкрити вікно Matlab6.5;

2. Натиснути піктограму Simulink і Ви побачите вікно Simulink Library Browser;

3. Натиснути піктограму File;

4. Натиснути піктограму Continuous;

5. Перенести піктограму “Transfer Fcn” на біле поле вікна “untitled” і внести інформацію щодо передаточної функції згідно з п.6 Задачі 1.

6. Натиснути піктограму Tools у вікні “untitled”;

7. Натиснути піктограму Linear analysis;

8. Перенести піктограми Input Point і Output Point на біле поле вікна “untitled” зліва і справа від Вашої передаточної функції (“Transfer Fcn”);

9. З’єднати Connect Input Point and Output Point to your transfer function;

10. Натиснути піктограму Edit у вікні LTI Viewer:untitled;

11. Натиснути піктограму Plot configurations;

12. Обрати квадрат з 6 прямокутниками;

13. Обрати наступні функції у секції Response type:

- Step;

- Impulse;

- Bode;

- Nyquist;

- Nichols;

- Pole/Zero;

(кожний раз Ви повинні підтверджувати свій вибір);

13. Натиснути піктограму Simulink;

14. Натиснути піктограму Get Linearized Model і Ви побачите поведінку системи автоматичного регулювання.

Задача 3. Дослідження типових динамічних ланок за допомогою Лінійного аналізу.

3.1. Пропорційна ланка:

-

більш доцільно досліджувати інерційну ланку 1-го порядку з наступною передаточною функцією:

3.2. Ідеальний інтегратор:

3.3. Реальний інтегратор:

3.4. Реальний диференціатор:

1.5. Інерційна ланку 1-го порядку (аперіодична ланка1-го порядку):

Ви повинні довести, що наступна ланка з передаточною функцією є нестійкою:

1.6. Аперіодична ланка 2-го порядку:

where:

1.7. Коливальна ланка 2-го порядку:

де <1;

1.8. Консервативна ланка:

1.9. Нестійкі коливальні ланки 2-го порядку:

де <1.

Значення перемінних K і T Ви кожний обирає самостійно (K і T – числа, які мають значення від 1 до 15).

Контрольні запитання.

1. Основні принципи регулювання;

2. Основні елементи і зв’язки автоматичних систем;

3. Стандартні вхідні сигнали;

4. Складання диференціальних рівнянь САУ;

5. Форми запису диференціальних рівнянь САУ;

6. Основи лінеаризації диференціальних рівнянь САУ;

7. Передаточна функція САУ;

8. Правила перетворення структурних схем;

9. Приклади побудови передаточних функцій САУ;

10. Часові і частотні характеристики типових ланок.

Ваш звіт повинен мати інформацію щодо перехідних функції автоматичних систем, що досліджуються, а також графіки їх характеристик.