Лабораторна робота №2 (ТАУ)

Перетворення структурних схем САУ.

Мета лабораторної роботи:

- вивчити можливості Matlab6.5 для визначення еквівалентних передаточних функцій САУ;

- вивчити Правила перетворення структурних схем САУ;

- провести перетворення структурних схем САУ за допомогою Matlab6.5.

Задача 1.

Вивчити наступні програми Matlab6.5:

- series;

- parallel;

- feedback.

Задача 2.

Послідовний зв”язок ланок.

За допомогою відповідної програми Matlab6.5 необхідно визначити еквівалентну передаточну функцію САУ.

Значення  кожний студент обирає самостійно (від 1 до 10).

Задача 3.

Паралельний зв”язок ланок.

За допомогою відповідної програми Matlab6.5 необхідно визначити еквівалентну передаточну функцію САУ.

Значення  кожний студент обирає самостійно (від 1 до 10).

Задача 4.

Зустрічно-паралельне з’єднання ланок.

За допомогою відповідної програми Matlab6.5 необхідно визначити еквівалентну передаточну функцію САУ.

Значення  кожний студент обирає самостійно (від 1 до 10).

Задача 5.

Визначити еквівалентну передаточну функцію за допомогою Правил перетворення структурних схем.

За допомогою відповідних програм Matlab6.5 необхідно визначити еквівалентну передаточну функцію САУ.

Значення  кожний студент обирає самостійно (від 1 до 10).

Задача 6.

Визначити еквівалентну передаточну функцію за допомогою Правил перетворення структурних схем.

За допомогою відповідних програм Matlab6.5 необхідно визначити еквівалентну передаточну функцію САУ.

Значення  кожний студент обирає самостійно (від 1 до 10).

Ваш звіт повинен містити необхідну інформацію щодо порядку перетворення структурних схем САУ і розрахунок еквівалентних передаточних функцій.

# Text boxes

- W3

W2

W1

W4

W3

-1

W4

W1

W2

W3

W1

-W5

W1

-W5

W3

W1

-W5

W3

W2

-W4

W1

W1

-W5(s)

-W4(s)

W3(s)

W2(s)

W1(s)

Xout(s)

W3(s)

W2(s)

W1(s)

W3(s)

W2(s)

W1(s)

±W2(s)

W1(s)