Лабораторна робота №3 (ТАУ)

Застосування діаграми Найквіста і методу кореневого годографу для аналізу САУ.

Мета лабораторної роботи:

- вивчити використання діаграми Найквіста для аналізу стійкості САУ;

- вивчити метод кореневого годографу аналізу стійкості і якості САУ.

Задача 1. Вивчити наступні функції MatLab6.5:

nyquist, real, image, rlocus, rlocfind, residue.

Задача 2. Дослідження стійкості САУ за допомогою діаграми Найквіста.

Необхідно провести дослідження САУ з наступною передаточною функцією:

Програма MatLab6.5:

%K=1

H = tf([1],[1 2 1 0])

nyquist(H); grid

%K=2

H = tf([2],[1 2 1 0])

nyquist(H); grid

%K=3

H = tf([3],[1 2 1 0])

nyquist(H); grid

Ваша задача - побудувати 3 діаграми Найквіста і визначити випадки, коли САУ є:

- стійка;

- нестійка;

-  знаходиться на межі стійкості.

Вам також необхідно підтвердити отримані результати за допомогою критерія Рауса-Гурвіца.

Задача 3.

Необхідно провести дослідження САУ з ланкою чистої затримки.

t0=[0.75 0.55 0];

w=0.3:0.1:4;

for k=1:3

[re, im, w]=nyquist([1],[1 2 1 0],w);

re, im

D1=exp(-j*t0(k)*w);

Gw=(re+j*im).*D1;

Greal=real(Gw); Gimag=imag(Gw);

plot(Greal, Gimag)

title('Nyquist Diagram'); xlabel('ReG(jw)');

ylabel('ImG(jw)'); grid; hold on

end

hold off

Ваша задача - побудувати 3 діаграми Найквіста і визначити випадки, коли САУ є:

- стійка;

- нестійка;

-  знаходиться на межі стійкості.

Ви також повинні змінити параметри передаточної функції САУ, внести зміни у програму і провести дослідження стійкості САУ за допомогою діаграми Найквіста.

Задача 4.

Необхідно провести дослідження САУ з наступною передаточною функцією:

Ваша задача - побудувати діаграму Найквіста цієї САУ і зробити висновок щодо її стійкості.

Вам також необхідно підтвердити отримані результати за допомогою критерія Рауса-Гурвіца.

Задача 5.

Необхідно провести дослідження САУ з наступною передаточною функцією:

Ваша задача - побудувати діаграму Найквіста цієї САУ і зробити висновок щодо її стійкості.

Вам також необхідно підтвердити отримані результати за допомогою критерія Рауса-Гурвіца.

Задача 6.

Необхідно провести дослідження САУ з наступною передаточною функцією:

Параметри кожний обирає самостійно у межах від 1 до 10.

Ваша задача - побудувати діаграму Найквіста цієї САУ і зробити висновок щодо її стійкості.

Задача 7.

Необхідно провести дослідження САУ з наступною передаточною функцією:

Параметри кожний обирає самостійно у межах від 1 до 10.

Ваша задача - побудувати діаграму Найквіста цієї САУ і зробити висновок щодо її стійкості.

Задача 8.

Необхідно провести дослідження САУ з наступною передаточною функцією:

Параметри кожний обирає самостійно у межах від 1 до 10.

Ваша задача - побудувати діаграму Найквіста цієї САУ і зробити висновок щодо її стійкості.

Задача 9.

Необхідно провести дослідження САУ з наступною передаточною функцією:

Параметри кожний обирає самостійно у межах від 1 до 10.

Ваша задача - побудувати 3 діаграми Найквіста і визначити випадки, коли САУ є:

- стійка;

- нестійка;

-  знаходиться на межі стійкості.

Задача 10.

Виконати наступну програму:

%Nyquist diagram

%G(s)=0.5/(s3+2s2+s+0.5)

%which allows to calculate gain and phase margins

%

num=[0.5]; den=[1 2 1 0.5]; sys=tf(num,den);

%

[mag,phase,w]=bode(sys);

[Gm,Pm,Wcg,Wcp]=margin(mag,phase,w);

%

nyquist(sys);

title(['Gm=',num2str(Gm),',Pm=', num2str(Pm)])

Ви також повинні змінити параметри передаточної функції САУ, внести зміни у програму і провести дослідження стійкості САУ за допомогою діаграми Найквіста.

Задача 11.

Вивчити порядок побудови і аналізу САУ за допомогою методу кореневого годографу.

Розглянемо САУ з наступною розімкненою передаточною функцією:

Правило #2:

Кореневий годограф починається у:

полюсах: s=1; s = -2; s = - 3; і закінчується у 3 нулях у нескінченості;

Правило #3:

r =±1, ±3, …

Кореневий годограф має 3 асимптоти з кутами нахилу:

± 600; 1800; які перетинають дійсну вісь у точці:

Правило #4:

Кореневий годограф включає частину дійсної осі у межах інтервалів:

a) -2<s<1 (зліва від однієї особливості передаточної функції);

b) s<-3; (зліва від 3 особливостей передаточної функції).

c) s>1 – не містить ніяких особливостей;

d) -3<s<-2 (розташовано зліва від 2 особливостей передаточної функції, тому ці ділянки не входять до кореневого годографу.

Правило #5:

Точки відриву:

Поліном має такі корені:

s = - 2.54; (згідно з Правилом #4 ця точка не належить кореневому годографу (насправді ця точка є точкою відриву для тієї частини кореневого годографу, яка відповідає K<0), але у цьому розділі ми не розглядаємо негативні значення К.

s= -0.132; ця точка належить кореневому годографу і вона також є точкою відриву.

Для визначення діапазону значень K, який забезпечує стійкість САУ, ми використовуємо критерій Рауса-Гурвіца:

Таблиця Рауса:

| s3 | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| s2 | 4 | K-6 |  |
| s | (10 – K)/4 |  | → K<10 |
| s0 | K-6 |  | → K>6 |

САУ є стійкою, якщо: 6<K<10;

Із Таблиці Рауса виходить, що якщо K = 6, тоді замкнена САУ має полюс s =0;

Ми також маємо можливість визначити значення K, при якому полюс буде розташовано на початку координат: | S=0=| S=0 =6;

При зростанні значень K до K=10 (межа стійкості САУ) критерій Рауса-Гурвіца дає додатковий поліном:

Таким чином, при K = 10 передаточна функція замкненої САУ має полюси: ±j.

| S=j=| S=j =10;

Ви також бачите, що критерій Рауса-Гурвіца значно поширює можливості цього методу.

Для побудови кореневого годографу цієї САУ можна використати наступну програму.

rlocus([1],[1 4 1 -6])

Задача 12.

Розглянемо САУ з наступною розімкненою передаточною функцією:

Ваша задача – побудувати кореневий годограф цієї системи і пояснити його.

Задача 13.

Розглянемо САУ з наступною розімкненою передаточною функцією:

Ваша задача – побудувати кореневий годограф цієї системи і пояснити його.

Задача 14.

Розглянемо САУ з наступною розімкненою передаточною функцією:

Ваша задача – побудувати кореневий годограф цієї системи і пояснити його.

Задача 15.

Розглянемо САУ з наступною розімкненою передаточною функцією:

Ваша задача – побудувати кореневий годограф цієї системи і пояснити його.

Задача 16.

Розглянемо САУ з наступною розімкненою передаточною функцією:

Ваша задача – побудувати кореневий годограф цієї системи і пояснити його.

Задача 17.

Виконати наступну програму:

p=[1 1]; q=[1 5 6 0];

sys=tf(p,q);

rlocus(sys)

rlocfind(sys)

MatLab надасть відповідь:

“Select a point in the graphics window”

Ми в змозі використати спеціальні засоби GUI і відмітити будь-яку точку на побудованому кореневому годографі.

Після Вашої помітки MatLab надасть відповідь:

“selected_point =

-2.1007 - 3.0559i”

і Ви отримуєте значення K для цієї точки:

“ans =

11.1198”

Задача 18.

Вивчення функції „residue”.

K=20.5775;

num=K*[1 4 3];

den=[1 5 6+K K 0];

[r,p,k]=residue(num,den)

Задача 19.

Розрахунок чутливості кореня при зміні параметра САУ.

% The calculation of root’s sensitivity at the change in a parameter

%

K=20.5775;

den=[1 5 6+K K];

r1=roots(den);

%

dK=1.0289;

%

Km=K+dK; denm=[1 5 6+Km Km]; r2=roots(denm);

dr=r1-r2;

%

S=dr/(dK/K);

plot(S)

Контрольні запитання.

1. Критерій Найквіста;

5. Критерій Рауса-Гурвіца;

1. Визначення кореневого годографу;

2. Кутовий критерій;

3. Амплітудний критерій;

4. Правило перетинання асимптот;

5. Визначення точок відриву;

6. Правила конструювання кореневого годографу;

Ваш звіт повинен містити необхідну інформацію щодо передаточних функцій САУ, які досліджуються, необхідні розрахунки, їх характеристики і показники стійкості.