Лабораторна робота №10

Тема: «Дослідження особливостей суб'єктивного розміщення приладів в кабіні літака (комфортності сприйняття польотної інформації) на підґрунті вивчення теорії.

Мета: Засобами кожного з вивчених теорій досліджувати особливості суб'єк-тивного розміщення приладів (комфортності сприйняття польотної інформації ) в кабіні літака.

Стислі теоретичні відомості

Першими індикаторними пристроями на приладовій панелі кабіни літака були транспаранти з лампами прямого накалювання й стрілочні прилади. Стрілочні прилади були прямо пов'язані з датчиками швидкості, висоти, швидкості вітру, гірокомпасом. Індикаторні лампи забезпечували підсвічування типу включених режимів, подавали сигнали попередження й аварії. Керування режимами вироблялося за допомогою тумблерів і механічних перемикачів. Основні прилади, без яких неможливе керування літаком, утворять групу PFD (Primary Flight Displays) - первинних польотних дисплеїв. Прилади ці для підвищення надійності системи керування дублюються. Група індикаторів, що дублює первинні польотні прилади, називається Backup Instruments.

До другого рівня дисплейної системи ставиться моніторинг параметрів двигуна й паливної системи. До них ставляться: температура й тиск масла турбін, швидкість обертання турбін, рівень палива, що розвивається потужність двигуна.

До третього рівня ставляться прилади індикації навігаційної обстановки, планшетні карти, карти метеоусловий, карти місцевості з висотним рельєфом, GPS-Карти.

Для орієнтації в околиці аеропорту при зльоті або посадці, особливо при поганих метеоусловиях, може використовуватися завантажува_ з CD-Приводу карта околиці певного аеропорту з комп'ютерною прив'язкою до курсу літака.

Четвертий рівень — дисплейні системи для інформаційних і розважальних пасажирських відеосистем. От неповний перелік типів використовуваних у цей час дисплейних авіаційних систем:

- дисплейний модуль для відображення одного польотного параметра ( шка-льного або з емуляцією стрілочного приладу).

- дисплей вертикального огляду за курсом літака.

- універсальний графічний модуль із програмуванням функції відображення.

- інтегрована дисплейна система з відображенням декількох параметрів.

- інтегрована дисплейна система із процесорним модулем керування.

- консольні дисплеї пасажирських крісел.

- нашлемные дисплеї пілотів.                         дисплеї козырькового типу кабіни.

- дисплейні системи нічного зору.                  дисплей розширеного огляду.

- дисплейні системи синтезованого зору.        дисплей посадкової глиссады.

- дисплей електронної карти околиці аеропорту.

Типову схему розміщення приладової дошки, панелей та пуль-тів керування в кабіні екіпажу РЛ зображено на рис. 1.4.

Список літератури:

1. Фомин С.В. «Допечатная  подготовка  макетов  для  типографской  и цифровой печати» ( Раздел 1.Теория  цвета. Теория  системы управления  цветом ).

2. Сибил и Эмиль Айриги. Подготовка цифровых изображений для печати.

3. Вентцель Е.С. Исследование операций М.: Сов. Радио, 1972. – 552 с.

4. Барабаш Ю.Л. Основи теорії оцінювання ефективності складних систем. К.: вид. НАОУ, 1999. – 40 с.

5. Анцелиович Л.Л. Надежность, безотказность и живучесть самолета. – М.: Машиностроение, 1985. – 296с.

6. Смирнов Н.Н., Ицкович А.А. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию. – М.: Транспорт, 1987. – 277 с.

7. Барлоу Р., Прошан Ф. Математическая теория надежности. М.: Сов. Радио, 1969. – 488 с.

8. Соловьев В.И. Основи теорії надійності і експлуатації авіаційних систем. Київ. КІ ВПС, 2000 р. – 248 с.

9. Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. Математические методы в теории надежности. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

10. Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных систем. – М.: Энергия, 1977. – 536 с.

Таблиця оцінювання знань та вмінь студентів

| № | Бали | Означення |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | «Відмінно» Відмінне, творче ставлення до виконання лабораторної роботи з глибокими змістовними висновками. |
| 2 | 4 | «Добре» Виконання всіх вимог до роботи у повному обсязі. |
| 3 | 3 | «Задовільно» Виконання всіх дій операцій, створення всіх об’єктів з деякими похибками та незначними недоробками. |
| 4 | 1, 2 | «Незадовільно» Робота виконувалась, але не у повному обсязі (не зарахована). |
| 5 | 0 | «Незадовільно» Робота не виконувалась. |

Роботу виконав студент 307 групи 				Іванов Іван Іванович

19.09.06

Роботу захищено на _____ балів				 	Зінченко Н.В.

19.09.06

# Text boxes

Центральний пульт

Пульт передпольотної

підготовки правий

Пульт передпольотної підготовки лівий

Боковий пульт лівий

Боковий пульт правий

Козирок приладової дошки

Приладова дошка

Верхній пульт