##### НАУ

###### Кафедра Авіоніки

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ОБЛАДНАННЯ

ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

#### Допомога з вивчення дисципліни

#### і виконанню контрольної роботи № 1

###### «Розрахунок, оцінка й аналіз показників

###### ефективності ПТЄ ЛА за рахунок використання задачі ефективності Ефект_су»

для  студентів

всіх  форм  навчання

# Київ - 2010

Основи технічної експлуатації й ремонту авіаційної техніки:

Допомога з вивчення дисципліни й виконанню контрольної роботи № 1 «Розрахунок, оцінка й аналіз показників ефективності ПТЭ ЛА».   .

РОЗРАХУНОК, ОЦІНКА Й АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ

ЕФЕКТИВНОСТІ ПТЭ ЛА

- Загальні методичні вказівки

Ціль контрольної роботи - закріплення студентами навичок проведення розрахунку, оцінки й аналізу показників ефективності процесів технічної експлуатації (ПТЭ) ЛА. Завдання по виконанню контрольної роботи кожен студент вибирає відповідно до свого варіанта по прил. 2-4. Варіант завдання вибирається по останній цифрі номера залікової книжки (шифру).

Контрольна робота повинна бути оформлена у відповідності з наступними вимогами:

1. Обсяг контрольної роботи повинен становити 10-15 с. Формат Ф4.

2. Робота повинна бути написана темним чорнилом, з полями для позначок рецензента, акуратно оформлена й обов'язково зброшурована. Титульний аркуш контрольної роботи  повинен відповідати додаток 1.

3. Виклад матеріалу повинне бути чітким, запозичені цитати, таблиці й інші матеріали повинні мати посилання на літературу.

4.У тексті необхідно дотримувати єдину технічну термінологію й позначення, прийняті в учбово-методичній літературі.

5. Наприкінці роботи варто привести перелік використовуваної літератури.

6. Робота повинна бути підписана автором із вказівкою дати передачі роботи в деканат (для заочного факультету) або на рецензію.

- Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи

Для опису процесу технічної експлуатації ЛА використається полумарковская модель. Стану ПТЭ й послідовність переходів зі стану в стан ілюструється графом. На мал.1. представлено зразкового графа станів і переходів ПТЭ ЛА. Перелік можливих станів й їхніх границь певні Інструкцією з погодинного обліку справності й використання літаків (табл.1.). При побудові моделі проектованого ПТЭ ЛА використаються:

- прил. 2-4 (для вибору варіанта завдання);

- зразковий граф (мал.1);

- перелік можливих станів ПТЭ ЛА (табл.1);

- задані умови експлуатації парку ЛА (прил. 3 й 4).

2.1. Розрахунок показників ефективності ПТЭ

ПТЭ - це послідовна в часі зміна станів технічного обслуговування й ремонту ЛА відповідно до прийнятих стратегій.

Під ефективністю ПТЭ розуміють результати роботи авіапідприємства по підтримці необхідного рівня по безпеці польотів, використанню й справності літакового парку й економічності експлуатації.

З визначення випливають критерії ефективності; для визначення рівня критерію вводять відповідні показники ефективності (табл.2).

Рис.1. Зразковий граф станів і переходів ПТЭ ЛА. Позначення станів по табл.1

Таблиця 1

Перелік можливих станів ПТЭ ЛА

| Шифр стану | Найменування стану | Границі стану |
| --- | --- | --- |
|  |  | початок | кінець |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| П | Використання по призначенню (поле) | Зліт | Посадка |
| Е | Підготовка до польоту (Ф-А) | Початок Ф-А | Закінчення Ф-А |
| А | Невикористаний час | Готовність | Зліт |
| М | Простої по метеоусловиям | Зліт за розкладом | Зліт фактичний |
| Г | У резерві | Призначення в резерв | Зняття з резерву |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОБ | Очікування Ф-Б | Посадка | Початок Ф-Б |
| ТБ | Обслуговування по Ф-Б | Початок Ф-Б | Закінчення Ф-Б |
| Опф | Очікування періодичного ТЕ | Посадка | Початок периоди- ческого ТЕ |
| Тпф(Ф1) | Періодичне ТЕ (Ф1) | Початок Ф1 | Закінчення Ф1 |
| Тпф(Ф2) | Періодичне ТЕ (Ф2) | Початок Ф2 | Закінчення Ф2 |
| Тпф(Ф3) | Періодичне ТЕ (Ф3) | Початок Ф3 | Закінчення Ф3 |
| У | Усунення несправностей | Закінчення ТЕ | Дата готовності |
| ОР | Очікування відправлення в ремонт | Початок очікування відправлення в ремонт | Відправлення в ремонт |
| Р | Ремонт | Відправлення в ремонт | Прибуття після ремонту |
| 3 | Відсутність запчастин | Закінчення ТЕ | Дата готовності |
| Д | Доробки по бюлетенях | Закінчення ТЕ | Закінчення доробок |
| Ж | Рекламації промисловості | Виявлення несправності | Усунення несправності |
| Зв | Затримка вильоту | Початок затримки | Закінчення затримки |

Таблиця 2

## Критерії й показники ефективності

| Критерії ефективності ПТЭ | Показники ефективності |
| --- | --- |
| Безпека польотів | K1000 |
| Регулярність польотів | P100 |
| Використання літакового парку | Kи, Кир, Квир |
| Справність літакового парку | Киспр, Кп |
| Економічність експлуатації | Кт |

У табл. 3 наведені розрахункові формули для визначення показників ефективності.

Таблиця 3

Розрахункові формули для визначення показників

| Показник | Розрахункова формула | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Р100ТП | Р100ТП=(1- )(100% | nЗВ, nП – кількість влучень у стани ЗВ і П. |
| КИ | КИ= | (i ,(i – характеристики i-го стану ПТЭ. (П, (П - характеристики стану П. |
| КИР | КИР= | (j, (j – характеристики станів: Е,ПРО,ТБ,ЗВ. |
| КВИР | КВИР= | (j, (j- характеристика станів: E,ПРО,ТБ,Зв,А,М,Г. |
| КП | КП= | (j, (j- характеристика станів: ОП,ОР,Ф1,Ф2,Ф3,В,Р,З,Д,Ж. |
| КИСПР | КИСПР= | (j, (j- характеристика станів: ОП,ОР,Ф1,Ф2,Ф3,В,Р,З,Д,Ж. |
| КТ | КТ= | (j, ( j- характеристика станів: Е,ТБ,Ф1,Ф2,Ф3,Р,В,Д. |

Вхідні у формули для розрахунку показників ефективності величини ni , i ,  i  визначаються із залежностей, наведених у табл. 4;   i визначається по прил. 6 , а величини  Tгсс , Nла , tб.п.,б, ф1, ф2,  ф3, Tрес.с. із прил. 3.

Таблиця 4

## Формування характеристик проектованого ПТЭ ЛА

| Характеристика | Спосіб визначення (формула) | Примітка |
| --- | --- | --- |
| N п/п | найменування | обозначе-ние |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | У состоя-ний ПТЭ | N | Визначається по кількості станів графа проектованого ПТЭ з урахуванням заданих умов експлуатації (номер варіанта) | Задані умови експлуатації парку ЛА за 1 рік експлуатації (прил. 7) |
| 2 | У попада-ний у состоя-ния | ni | nп = nЕ=1,1(nп nТБ= NЛА-(nФ1+ nФ2+ +nФ3) nОБ= nТБ nФ1= -(nФ2+ nФ3+ +nР) nФ2= -(nФ3 +nР) nФ3= - nР | -середній річний наліт на обліковий ЛА (прил. 5) -заданий обсяг парку ЛА (прил. 3) -середня тривалість безпосадочного польоту (прил. 3) -періодичність виконання форми Б у добі (прил. 3) |
|  |  |  | nор= nр nпф= nФ1+ nФ2+ +nФ3 nопф= nпф ny=0,05(nп nз=0,15 (nпф nд=0,1( nпф nж=0,03( nпф nзв=0,05( nп nгма=0,25( nп | (ф1, (ф2, (ф3-періодичність виконання Ф1,Ф2,Ф3, розрахована для оптимального регламенту (прил. 3). Дану періодичність умовно можна прийняти й для ЛА в цілому. nпф - загальне число влучень ЛА на періодичні форми ТЕ. |
| 3 | Относи-тельная частота попада-ния в состоя-ния | (i | ( i = |  |
| 4 | Середній час пребы-вания в состоя-нии, ч | (i | ( i = (п= | ti-сумарний час перебування парку ЛА в i-м стані (прил. 5). |

Проміжні результати розрахунків показників ефективності ПТЭ необхідно звести в табл. 5.

Таблиця 5

| Стану | ni | (i | ti | (i | (i | (i((i | (i((i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| П Е … |  |  |  |  |  |  |  |

  - Оцінка показників ефективності

Оцінка показників ефективності ПТЭ виробляється диференційовано, по кожному показнику. У контрольній роботі виконується оцінка по показниках критеріїв регулярності польотів, використання й справності літака й економічності експлуатації.

Для оцінки рівня ефективності використаються відносні показники

__

П=Прасч./Пнорм.

За результатами оцінки приймається рішення про відповідність або невідповідність рівня ефективності проектованого ПТЭ нормативам.

За умови:

__

П<1-для Кп , Кт ;

__

П >1 для Р100 тп , Ки , Кир , Квир , Киспр.

проектований ПТЭ відповідає нормативам. При недотриманні даної умови рівень ефективності проектованого ПТЭ буде нижче нормативного. У таких випадках потрібна розробка наступних пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності проектованого ПТЭ ЛА.

Результати розрахунків оформляємо у формі табл. 6.

## Таблиця 6

## Показники ефективності ПТЭ

| Критерій | Регулярн. | Использов. | Исправн. | Экономич. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Р100ТП | КИ | Кир | Квир | КП | Киспр | КТ |
| Для проекти-руемого ПТЭ | Прасч |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативні | Пнорм |  |  |  |  |  |  |  |
| Относитель-ные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцінка і аналіз | >1 <1 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Розробка пропозицій по вдосконалюванню процесу ТЕ й поліпшенню експлуатаційної технологічності ЛА

Як основу для розробки пропозицій приймаються отримані характеристики проектованого ПТЭ (табл. 5 й 6). Серед всіх станів ПТЭ, крім стану  використання по призначенню “П”, виділяються стани з найбільшими значеннями характеристик   i* i  й    i* i (домінуючі стани).

Пропозиції по вдосконалюванню ПТЭ повинні бути розроблені з урахуванням результатів, отриманих у попередніх розділах контрольної роботи, і спрямовані на зменшення кількості влучень ЛА у виділені домінуючі стани ПТЭ, а також на скорочення часу перебування й трудових витрат у цих станах.

2.4. Алгоритм виконання роботи

При рішенні завдання забезпечення ефективності ПТЭ заданого парку ЛА за розглянутий період (один рік) рекомендується скористатися наступним алгоритмом:

1. По останній цифрі номера залікової книжки визначити варіант завдання, наприклад:

для шифру...321 , варіант завдання 1.

2. Із прил. 2 вибирається тип ЛА й варіант умов експлуатації (для розглянутого приклада - варіант  №1 , тип ЛА - Мул - 86; варіант умов експлуатації - 0).

3. Для заданого варіанта умов експлуатації необхідно скорегувати вихідні дані (прил. 5). Для розглянутого приклада при експлуатації парку Мул – 86 не буде станів Про й Ор. Тому з таблиці (прил. 5) їх варто виключити, а час знаходження літаків у цих станах додати до часу знаходження ЛА в польоті, тому що сума  t i  повинна рівнятися фонду часу розглянутого парку літаків           Мул – 86.

4. Розрахувати показники ефективності ПТЭ ЛА (див. формули табл. 3.). Вхідні у формулу для розрахунку величини ni ,  i ,  i  варто визначити відповідно до виражень (табл. 4.). Проміжні результати розрахунку представити у вигляді табл. 5.

5. Заповнити табл. 6, вписавши в неї значення розрахованих показників ефективності і їхніх нормативних значень (прил. 7), зробити оцінку ефективності ПТЭ по кожному показнику. У рядку “аналіз” (табл.6.) за допомогою стрелочек указати, збільшилася ефективність ПТЭ (стрелочка спрямована нагору) або зменшилася (стрелочка спрямована вниз).

6. Виводи по роботі повинні містити:

а) констатацію факту зміни ефективності ПТЭ по кожному з розглянутих критеріїв;

б) визначення домінуючих станів ПТЭ, орієнтуючись на які варто дати пропозиції по вдосконалюванню ПТЭ;

в) формулювання пропозицій по підвищенню ефективності ПТЭ розглянутого парку ЛА, які повинні бути спрямовані на зниження часу перебування й трудозатрат  у зазначені (пункт 6 б) домінуючих станах.

Література

1.Технічна експлуатація літальних апаратів: Підручник для вузів; Під ред.  Н.Н.Смирнова. - М.: Транспорт, 1990.

2.Смирнов Н.Н., Полякова И.Ф. Розрахунок, оцінка й аналіз ефективності процесу технічної експлуатації ЛА. Допомога із проведення лабораторної роботи з дисципліни “Основи теорії технічної експлуатації ЛА й ПЕКЛО”. -М.: МГТУ ГА, 1999.

Додаток 1

Контрольна робота

_____________________

(зарахована, не зарахована)

_____________________

(керівник: уч. ступінь,

звання, ф.и.о.)

________        ___ 200...м.

(підпис)              (дата)

Розрахунок, оцінка й аналіз показників

ефективності ПТЭ ЛА

Пояснювальна записка до контрольної роботи

Роботу виконав студент

групи________________

(номер групи)

______________________

(Ф.И.О.)

______________________

(шифр)

Робота здана

“_____”    ________200...р.

Додаток 2

## Варіанти завдання

| Варіант завдання | Тип ЛА | Варіант умов експлуатації парку ЛА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ил-86 | 0 |
| 2 | Ту-134 | 9 |
| 3 | Ту-154 | 8 |
| 4 | Як-40 | 7 |
| 5 | Як-42 | 6 |
| 6 | Ан-24 | 5 |
| 7 | Ил-62 | 4 |
| 8 | Ил -86 | 3 |
| 9 | Ту-154 | 2 |
| 0 | Як-42 | 1 |

Додаток 3

Дані для розрахунку показників ефективності

|  | Типи ЛА |
| --- | --- |
|  | Ту-134 | Ту-154 | Як-40 | Як-42 | Ан-24 | Ил -62 | Ил -86 |
| NЛА | 14 | 20 | 16 | 14 | 16 | 20 | 12 |
| ТГСС, ч | 2285 | 2500 | 2025 | 2285 | 2050 | 2800 | 2100 |
| БП, ч | 1,5 | 2,2 | 1,1 | 2,0 | 4,5 | 5,2 | 4,0 |
| (Б, сут. | 7 | 10 | 7 | 7 | 70 | 15 | 7 |
| ТРЕС.с |  |  |  |  |  |  |  |
| Періодичність технічного обслуговування для всіх типів ЛА: (Ф1=300 ч; (Ф2=900 ч; (Ф3=1800 ч |

Додаток 4

Варіанти за умовами експлуатації парку ЛА для проектованого ПТЭ

| Варіант | Задані умови експлуатації | Обозн. стану |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Відсутні затримки вильотів з технічних причин | Зв |
|  | Форми періодичного ТЕ виконуються без очікування | Оп |
| 2 | Ремонт виконується без очікування | Ор |
|  | Не буде простоїв через відсутність запасних частин | 3 |
| 3 | Відсутні простої по метеоусловиям. Не буде затримок вильотів | М Зв |
|  | Не буде затримок вильотів | Зв |
| 4 | Відсутні простої літаків у резерві. Не буде очікування форм періодичного обслуговування | Г Оп |
|  | Не буде очікування форм періодичного обслуговування | Оп |
| 5 | Відсутні простої через рекламації промисловості Не буде простоїв через відсутність запасних частин | Ж З |
|  | Не буде простоїв через відсутність запасних частин | З |
| 6 | Відсутні простої чекаючи форми Б | ОБ |
|  | Відсутні простої при виконанні доробок | Д |
| 7 | Ремонт виконується без очікування Не буде простоїв по метеоусловиям | Ор М |
|  | Не буде простоїв по метеоусловиям | М |
| 8 | Не буде простоїв чекаючи форми Б. Не буде простоїв через відсутність запасних частин | О 3 |
|  | Не буде простоїв через відсутність запасних частин | З |
| 9 | Не проводилися доробки по бюлетенях. Не буде затримок вильотів з технічних причин | Д Зв |
|  | Не буде затримок вильотів з технічних причин | Зв |
| 0 | Не буде простоїв чекаючи форми Б | ОБ |
|  | Ремонт виконується без очікування | Ор |

Додаток 5

Сумарний час перебування парку літаків за 1 рік експлуатації

у станах ПТЭ (t i ,ч)

| Стану ПТЭ | Типи ЛА |
| --- | --- |
|  | Ту-134 | Ту-154 | Як-40 | Як-42 | Ан-24 | Ил -62 | Ил -86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| П | 31989 | 49999 | 32400 | 32000 | 32400 | 55998 | 25000 |
| Е | 37534 | 45000 | 48600 | 29920 | 46332 | 39695 | 25789 |
| АМГ | 18627 | 20455 | 20620 | 12400 | 17010 | 12133 | 8007 |
| ТБ | 5346 | 7100 | 5856 | 7512 | 5497 | 8784 | 3798 |
| OБ | 1320 | 1420 | 1318 | 1189 | 1832 | 2086 | 950 |
| Зв | 2771 | 2500 | 4124 | 2480 | 4698 | 2301 | 1564 |
| Тп(Ф1) | 1704 | 5328 | 1296 | 3408 | 1728 | 6000 | 3630 |
| Тп(Ф2) | 864 | 2016 | 864 | 1728 | 864 | 2976 | 2016 |
| Тп(ФЗ) | 1152 | 2852 | 2880 | 2160 | 792 | 3900 | 2760 |
| ОП | 859 | 1976 | 867 | 1498 | 727 | 2715 | 1782 |
| У | 3091 | 2840 | 4861 | 2800 | 5508 | 2552 | 1720 |
| Р | 5760 | 7200 | 6480 | 4320 | 6720 | 10800 | 4320 |
| Ор | 2160 | 1430 | 2298 | 1080 | 3024 | 2016 | 816 |
| Д | 3200 | 5952 | 2880 | 4330 | 2160 | 8424 | 5520 |
| Ж | 720 | 1430 | 666 | 996 | 498 | 1800 | 1590 |
| З, ДВ | 5542 | 17702 | 4150 | 14820 | 10549 | 13020 | 15858 |

Додаток 6

Дані про трудомісткість ТЕ й Р ЛА    у станах ПТЭ

| Состоя-ния ПТЭ | Наименова-ние стану | Середні значення трудомісткості ТЕ й Р, чіл.-ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ту-134 | Ту-154 | Як-40 | Як-42 | Ан-24 | Ил -62 | Ил-86 |
| Е | Форма А | 6,5 | 8,6 | 4,7 | 10,0 | 5,2 | 14,5 | 20,0 |
| ТБ | Форма Б | 18 | 22 | 14 | 33 | 12 | 29 | 64 |
| ТФ1 | Форма 1 | 320 | 460 | 130 | 395 | 213 | 600 | 760 |
| ТФ2 | Форма 2 | 517 | 710 | 220 | 520 | 285 | 800 | 1010 |
| ТФ3 | Форма 3 | 730 | 1070 | 380 | 1260 | 470 | 1490 | 3930 |
| Р | Ремонт (КВР) | 26260 | 52130 | 25860 | 48500 | 22530 | 65600 | 78700 |
| У | Усунення неисправ- ностей | 11,6 | 14,5 | 13,8 | 21,0 | 18,0 | 24,5 | 34,0 |
| Д | Доробки по бюлетенях | 160 | 180 | 140 | 210 | 130 | 210 | 320 |

Додаток 7

## Нормативні значення показників ефективності ПТЭ ЛА

| Показники Тип ЛА | P100ТП | КИ | КИР | КВИР | КП | КИСПР | КТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ту- 134 | 0,96 | 0,29 | 0,67 | 0,80 | 0,8 | 0,8 | 10 |
| Ту-154 | 0,95 | 0,29 | 0,62 | 0,75 | 0,9 | 0,7 | 8 |
| Як-40 | 0,96 | 0,25 | 0,68 | 0,80 | 0,7 | 0,8 | 6 |
| Як-42 | 0,96 | 0,28 | 0,65 | 0,75 | 0,8 | 0,7 | 10 |
| Ан-24 | 0,97 | 0,26 | 0,65 | 0,80 | 0,6 | 0,8 | 8 |
| Ил -62 | 0,95 | 0,29 | 0,60 | 0,65 | 1,1 | 0,7 | 10 |
| Ил -86 | 0,95 | 0,29 | 0,65 | 0,75 | 0,9 | 0,7 | 18 |

# Text boxes

П

Зв

Е

Г,М,А

Ж

Д

З

У

Р

Тпф3

Тпф2

Тпф1

Тб

Ор

Опф

Об

П