Laboratory work #15

Researching the characteristics of MOSFETs using Electronics Workbench software.

Task 1

Study the following terms:

1. Напруга відсічення, В (Threshold voltage VТО [VTO]) — напруга між затвором і витік польового транзистора з р-п переходом чи з ізольованим затвором, що працюють у режимі збіднення, при якому струм стека досягає заданої низької напруги. Для транзисторів з ізольованим затвором, що працюють у режимі збагачення, цей параметр називається граничною напругою

2. Коефіцієнт пропорційності, А/В2 (Transconductance coeificient А [КР]).

3. параметр модуляції довжини каналу, 1/В (Channel-length modulation lm[LAMB-DA]).

4. Об’ємний опір області стоку, Ом (Drain ohmic resistance Rd [RD]).

5. Об'ємний опір області витоку, Ом (Source ohmic resistance Rs [RS]).

6. Струм насичення p-n переходу, A (Gate-junction saturation current Is [IS]) тільки для польових транзисторів p-n переходом.

7. Ємність між затвором і стоком при нульовому зсуві, Ф (Zero-bias gate drain junction capacitance Cgd [CGD]).

8. Ємність між затвором і витоком, при нульовому зсуві, Ф (Zero-bias gate source junction capacitance Cgs [CGS]).

9. Контактна різниця потенціалів p-n переходу, B (Gate junction potential pb[PB] )– тільки для польових транзисторів з p-n переходом.

Fig.15.1 The parameters window for N-channel JFETs

10. Поверхневий потенціал, В (Surface potential ph [PHI]).

11. Коефіцієнт впливу потенціалу підкладки на граничну напругу, В1/2 (Bulk-threhold parametr g [GAMMA]).

12. Ємність між затвором і підкладкою, Ф (Gate-bulk capacitance Cgb[CGB]).

13. Ємність донної частини переходу стік-підкладка при нульовому зсуві, Ф (Zero bias bulk- drain junction capacitance Cbd [CBD]).

14. Ємність донної частини переходу джерело-підкладка при нульовому зсуві, Ф (Zero-bias bulk-source junction capacitance Cbs [CBS])

15. Напруга інверсії приповерхнього шару підкладки, В (Bulk-junctimli potentisd рв [РВ]).

EWB 5.0 has the enlarged number of MOSFETs.

They are placed in 3 dialog boxes.

They use the following additional parameters:

- LD – довжина області бічної дифузії, м;

- RSН — питомий опір дифузійних областей джерела і стоку. Ом;

- JS — щільність струму насичення переходу стік -підкладка, А/м2;

- CJ — питома ємність донної частини р-п- переходу стік -підкладка при нульовому зсуві, Ф/м2;

- CJSW — питома ємність бічної поверхні переходу стік -підкладка, Ф/м;

- МJ-коефіціент плавності переходу підкладка-стік ;

- СGSо-гранична ємність перекриття затвор- (за рахунок бічної дифузії), Ф/м;

- CGDO — питома ємність перекриття затвор-стік на довжину каналу (за рахунок бічної дифузії), Ф/м;

- CGBO — питома ємність перекриття затвор-підкладка (унаслідок виходу області затвора за межі каналу), Ф/м;

- NSUB— рівень легування підкладки, 1/див3;

- NSN– щільність повільних поверхневих станів на границі кремній підзатворний оксид 1/див3;

- TOX – товщина оксиду, м;

- TPG -легування затвора; +1 — домішкою того ж типу, як і для підкладки, -1 домішкою протилежного типу, 0 – металом;

- UO -рухливість носіїв струму в інверсному шарі каналу, див2/У/з;

- FC – коефіцієнт нелінійності бар'єрної ємності прямо зміщеного переходу підкладки;

Fig.15.2 – the dialog box for MOSFETs parameters.

Fig.15.3 – the dialog box for MOSFETs parameters.

Fig.15.4 – the dialog box for MOSFETs parameters.

Task 2

Researching the characteristics of N-channel JFET (2N4391) according to European Space Component Coordination program.

- Construct the circuit according to Fig.15.5.

- Use the function generator as the pulse input.

Fig.15.5 The testing circuit for N-channel JFETs

Task 3

Researching switching circuits

Construct the circuit according to Fig.15.6.

Define the oscillograms of output voltage.

Fig.15.6

Task 4

Researching output and transfer characteristics of JFET.

Construct the circuit according to Fig.15.7.

Fig.15.7

Define the dependence of  at various values of .

Construct corresponding characteristics.

Define the dependence of .

Construct corresponding characteristics.

Your report must contain the circuits and characteristics of operational amplifiers.

Question list

MOS Capacitors

Flat-band diagram

# MOSFET semiconductors

## Circuit symbols

Field Effect Transistors

## Summary of Bipolar Junction Transistors

## Summary of Field Effect Transistors

### The Field Effect Transistor Family-tree

## The Junction Field Effect Transistor

## The MOSFET

## Depletion-mode MOSFET

## Enhancement-mode MOSFET

## The MOSFET as a Switch

## Power MOSFET Motor Control

# The schematic symbols for p- and n-channel MOSFET s

# (полевой транзистор со структурой металл - оксид - полупроводник, (полевой) МОП-транзистор).

## JFETs (полевой транзистор с управляющим p-n-переходом)

# Depletion mode MOSFET (полевой транзистор, работающий в режиме обеднения)

## Enhancement Mode MOSFET (МОП-транзистор, работающий в режиме обогащения, обогащенный МОП-транзистор)

# MEtal-Semiconductor-Field-Effect-Transistor (MESFET) (полевой транзистор с барьером Шотки)

# Schottky barrier

MOSFET amplifier