Лекція 1.10.

Синтез САУ.

Синтез з використанням діаграми Боде, аналітичних методів і комп’ютерних програм.

Корекція САУ за рахунок зміни коефіцієнта підсилення.

САУ з попереднім фільтром.

САУ з аперіодичною реакцією.

Пропорційне разом з диференційним керуванням (ПД керування).

Пропорційне разом з диференційним і інтегральним керуванням (ПІД керування).

1.10.1. Синтез з використанням діаграми Боде, аналітичних методів і комп’ютерних програм.

Більша частина програм створена для обрання параметрів корегувальних пристроїв за рахунок задоволення вимог до частотних характеристик  САУ.

Створені також методи для обрання параметрів корегувальних пристроїв із випередженням і затримкою фази за допомогою логарифмічних характеристик.

(1.10.1.1)

де  – часовий інтервал.

Якщо <1 , тоді ми маємо затримку фази;

а якщо >1, тоді ми маємо випередження фази.

Використовуючи відповідне рівняння із попередньої Лекції, ми в змозі обрати фазові параметри корегувальних пристроїв:

(1.10.1.2)

де – бажана частота.

Ми в змозі також визначити зміну частотних характеристик корегувальних пристроїв (при частоті ):

(1.10.1.3)

де  модуль частотної характеристики замкненої САУ (вимірюється у dB).

Виключаючи  із Рівн.(1.10.1.2) і Рівн.(1.10.1.3), ми отримуємо нетривіальне рішення відносно :

(1.10.1.4)

Для корегувального пристрою у вигляді однієї ланки ми повинні задовольнити наступну нерівність:

Вирішуючи Рівн.(6.3.5.4) відносно , ми отримуємо:

(1.10.1.5)

Таким чином, синтез включає наступні етапи:

1. Обрати бажане значення ;

2. Завдати необхідне значення запасу стійкості за фазою, тобто кут у Рівн.( 1.10.1.2);

3. Переконатися, що Вам необхідно випередження фази: ϕ>0 і M>0;

4. Визначити, якщо достатньо мати корегувальний пристрій у вигляді однієї ланки за такою умовою:

5. Визначити  із Рівн.(1.10.1.4);

6. Визначити  із Рівн.(1.10.1.5).

Якщо Вам необхідно мати корегувальний пристрій у вигляді ланки із затримкою фази, тоді ми маємо внести такі зміни:

3-ий крок: ϕ<0 і M<0;

4-ий крок: .

Інші кроки без змін.

Приклад 1.

Мал.1. Структурна одно-контурної САУ.

Розглянемо структурну схему одно-контурної САУ з одним контуром (H(s) = -1):

Але ця САУ після її замкнення може бути віднесеною до консервативної ланки, оскільки:

Таким чином, необхідно ввести корегувальний пристрій.

Вимоги до САУ є такими:

- TS≤4 c.;

- ζ≥0.45.

Ми в змозі визначити час перехідного процесу (ширина зони 2%):

Для САУ 2-го порядку ми маємо нормалізоване відношення  , яке залежатиме від коефіцієнта демпфірування ζ.

Використовуючи лінійну апроксимацію для САУ 2-го порядку, ми отримуємо:

;

Оскільки ζ=0.45, тоді .

Звідси смуга пропускання САУ є такою: =1.33*2.22 = 3.0.

Для САУ без корекції:

Таким чином, визначаємо К:

Але з метою отримання встановленого значення часу перехідного процесу з визначеним запасом стійкості ми обираємо K=10.

Для САУ 2-го порядку ми маємо таке відношення між коефіцієнтом демпфірування ζ і запасом стійкості за фазою:

;

Для визначення  використовуємо таке відношення:

;

Таким чином, ми отримуємо =5.8.

Обираємо  =6>5.8.

Нагадую Вам, що для випадку комплексно-сполучених полюсів (або нулів):

[1+(2ζ/ωn)jω +(jω/ωn)2];

20 lg|W(jω)|= -10 lg[(1- u2)2+4ζ2u2];

де .

Тоді:

10lgα=7.78 dB, таким чином наш корегувальний пристрій додає 7.78 dB до ЛАЧХ.

Таким чином, ми повинні отримати необхідну точку перетинання (коли ЛАЧХ САУ без корекції перетинатиме рівень 0 dB при частоті ).

Нагадую Вам, що якщо  , тоді ЛАЧХ є пряма лінія з негативним кутом нахилу (-40dB/decade).

У нашому випадку, якщо  (раніше Ви вже обрали значення коефіцієнта K)

-7.78 dB відноситься до ω = 4.95.

Таким чином, максимальний фазовий зсув ми повинні мати на частоті  .

Значення полюса:; нуля:  .

Згідно з отриманим значенням ми визначаємо корегувальний пристрій

.

Оскільки коефіцієнт передачі пасивного RC-кола дорівнює 1/6, нам необхідно додатково ввести підсилювач з коефіцієнтом підсилення 6 з метою отримання значення коефіцієнта підсилення розімкненої САУ, яке дорівнює 10.

Передаточна функція САУ з корекцією [H(s)=-1]:

.

Передаточна функція замкненої САУ:

.

Ми отримали:

- нуль s=2;

- полюс s= -6.

Використовуючи можливості лінійного аналізу, ми маємо такі показники якості САУ з корекцією:

- відносне пере-регулювання – 34%

- час перехідного періоду – 1.4s.

Використання аналітичного методу.

Обираємо такі параметри САУ без корекції:

- ;

- ЗСФ = 450.

Таким чином, ми отримали:

p = 450 =1;

Корегувальний пристрій повинен додати 8 dB до ЛАЧХ:

8 dB дає M = 8;

Підставляючи і у Рівн.( 1.10.1.4), ми отримуємо:

В результаті ми отримуємо:

=5.84;

Використовуючи Рівн.(1.10.1.1), ми отримуємо:

=0.087;

В результаті ми отримуємо:

p = 11.5; z = 1.94.

Аналітичний метод дає приблизно такий самий результат.

1.10.2. Синтез САУ за рахунок зміни коефіцієнта підсилення.

Мал.2. Діаграма Найквіста.

Розглянемо замкнену САУ (Мал.1) з регулятором, який змінює тільки коефіцієнт підсилення K. Цей випадок відноситься до Пропорційного керування.

Припустимо, що САУ без корекції матиме типову діаграму Найквіста (Мал.2).

Зміна значення K може лише пропорційно збільшити або зменшити цю діаграму, але не змінить її форму.

Тому у цьому випадку ми в змозі забезпечити необхідний запас стійкості за фазою, але це може призвести до зміни частот, що відносяться до запасів стійкості за модулем і фазою.

У цьому випадку доцільно використати логарифмічні характеристики.

Розглянемо регулятор з коефіцієнтом підсилення K<1 (Мал.3):

- ЛАЧХ САУ у цьому випадку буде розташована нижче; ЗСМ і ЗСФ збільшаться;

- Смуга пропускання САУ зменшиться (це призведе до зменшення швидкодії САУ і показників відносного перерегулювання).

Мал.3. Діаграма Боде для САУ із і без корекції.

1.10.3. САУ з попереднім фільтром.

Мал.4. САУ з попереднім фільтром.

Раніше Ви вивчали корегувальні пристрої з такою передаточною функцією:

Використовуючи вказану передаточну функцію, Ви в змозі змінити розташування коренів характеристичного рівняння замкненої САУ.

Але в результаті передаточна функція W(s) отримує нуль і цей нуль значно вплине на перехідну характеристику замкненої САУ.

Розглянемо САУ з попереднім фільтром.

Нехай H(s) = -1;

Ми використовуємо корегувальний пристрій з пропорційно-інтегральним керуванням:

Передаточна функція замкненої САУ буде такою:

(1.10.3.1)

Визначимо параметри САУ:

- Ширина зони 2%;

- Час перехідного процесу – 0.5 sec.;

- Відносне пере-регулювання – 4%;

- Коефіцієнт демпфірування .

Привертаю Вашу увагу, що коефіцієнт демпфірування ζ  значно впливає на перехідну характеристику САУ 2-го порядку:

Звідси ми отримуємо:

Потім ми отримуємо:

Якщо GP(s) = 1, тоді передаточна функція замкненої САУ буде такою:

(1.10.3.2)

Для з’ясування впливу нуля розглянемо наступну передаточну функцію:

В такому разу ми отримуємо значний вплив нуля передаточної функції на перехідну характеристику САУ.

Табл. 1. Показники якості САУ 2-го порядку з нулем передаточної функції and коефіцієнтом демпфірування .

|  | Відносне Перерегулювання (%) | Час перехідного процесу ( ширина зони) | Час досягнення макс. значення вихідної величини (с) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 23.1 | 8.0 | 3.0 |
| 2 | 39.7 | 7.6 | 2.2 |
| 1 | 89.9 | 10.1 | 1.8 |
| 0.5 | 210.0 | 10.3 | 1.5 |

Примітка: значення часу нормалізоване ()

Якщо  і , тоді значення відносного пере-регулювання 21%.

Для виключення нуля із Рівн.(1.10.3.2) ми використовуємо попередній фільтр, при цьому ми зберігаємо значення коефіцієнта підсилення САУ (при частоті =0).

Тоді ми отримуємо такий фільтр:

В результаті ми отримуємо:

У цьому випадку ми отримали показник відносного пере-регулювання  4.5%.

1.104.4. САУ з аперіодичною реакцією.

Дуже часто існує вимога до перехідної характеристики САУ у вигляді мінімального значення

пере-регулювання.

Ці САУ відносяться до САУ з аперіодичною реакцією.

Розглянемо САУ з шириною зони , які повинні наближатися до свого сталого значення з мінімальним пере-регулюванням.

Тоді часом перехідного процесу вважають часовий інтервал, коли вихідний сигнал входитиме в цю зону.

Аперіодична реакція має наступні параметри:

- 1. стала похибка = 0;

- 2. швидкодія характеризується мінімальним значенням часу наростання і часу перехідного процесу;

- 3. 0.1%≤відносне перерегулювання<2%;

- 4. відносне відхилення від сталого значення <2%.

Показники 3 і 4 вимагають, щоб вихідний сигнал після входу у зазначену зону () не виходив з неї.

Спочатку приведемо передаточну функцію САУ до нормованого вигляду.

Ми маємо САУ 3-го порядку:

(1.10.4.1)

(1.10.4.2)

Для САУ 6-го порядку ми маємо такі коефіцієнти: α,β,γ,δ,ε.

Мал.5. САУ з аперіодичною реакцією.

Коефіцієнти Табл.2 обрані з метою отримання аперіодичної реакції і мінімального часу перехідного процесу, а також часу наростання до сталого значення.

Табл. 2. Коефіцієнти і параметри САУ з аперіодичною реакцією.

| Порядок САУ | Коефіцієнти | Відн. пере-регул. | Відн. недо-регул. | Tr (10-90%) | Tr (100%) | TS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | α | β | γ | δ | ε |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.82 |  |  |  |  | 0.10% | 0.00% | 3.47 | 6.58 | 4.82 |
| 3 | 1.9 | 2.2 |  |  |  | 1.65% | 1.36% | 3.48 | 4.32 | 4.04 |
| 4 | 2.2 | 3.5 | 2.8 |  |  | 0.89% | 0.95% | 4.16 | 5.29 | 4.81 |
| 5 | 2.7 | 4.9 | 5.4 | 3.4 |  | 1.29% | 0.37% | 4.84 | 5.73 | 5.43 |
| 6 | 3.15 | 6.5 | 8.7 | 7.55 | 4.05 | 1.63% | 0.94% | 5.49 | 6.31 | 6.04 |

Примітка: всі часові характеристики нормовані.

1.10.5. Пропорційне плюс диференційне (ПД) керування.

Мал.6. Логарифмічна характеристика для ПД регулятора.

Передаточна функція ПД регулятора:

(1.10.5.1)

(1.10.5.2)

де:

Функція GC(s) матиме нуль: s = -ω0; і полюс у нескінченості, а також випередження фази.

1.10.6. Пропорційне плюс інтегральне і диференційне (ПІД) керування.

Мал.7. Структурна схема ПІД регулятора.

Передаточна функція ПІД регулятора:

(6.4.6.1)

Як було вказано раніше, компоненти САУ, що інтегрують, матиме затримку фази, а компоненти САУ, що диференціюють, матиме випередження фази.

Але слід відзначити певні обмеження.

САУ з ПД регулятором є більш чутливою до появи високочастотного шуму у зв”язку із необмеженим зростанням коефіцієнта підсилення ланки регулятора при зростанні частоти.

Таким чином, інтегральна складова відіграє значну роль у галузі низьких частот, а диференційна складова – у галузі високих частот.

У цьому випадку ми маємо таку передаточну функцію:

(1.10.6.2)

Мал.8. Логарифмічна характеристика ПІД регулятора.

Процедура синтезу з використанням ПІД регулятора.

Ми розглянемо діаграму Найквіста для САУ з корекцією, годограф якої при частоті  перетинає точку , де  – запас стійкості за фазою.

Мал.9. Діаграма Найквіста для САУ з корекцією.

Ми визначаємо

(1.10.6.2)

; (1.10.6.3)

Використовуючи Рівн.(1.10.6.1) і Рівн.(1.10/6.3) ми отримуємо:

(1.10.6.4)

де:

(1.10.6.5)

Дорівнюючи у Рівн.(1.10.6.4) дійсні частини, ми отримуємо:

(1.10.6.6)

Використовуючи значення  ми визначаємо значення .

Дорівнюючи у Рівн.(1.10.6.4) уявні частини, ми отримуємо:

(1.10.6.7)

Ми в змозі встановити значення  (беручи до уваги показники якості САУ у сталому режимі) і в подальшому визначаємо .

Таким чином, головне обмеження відносно значення ω1 – значення θ у Рівн.(1.10.6.3): |θ|<900.

Цю процедуру також можна використати при синтезі ПД регулятора:

KI = 0;

(1.10.6.8)

# Text boxes

E(s)

Y(s)

R(s)

- H(s)

Об”єкт керування G(s)

Корегувальний пристрій Gc(s)

Y(s)

E(s)

KDs

KP

ϕm

GC(jω1)GP(jω1)H(jω1)

-1

KІ/s

lgω

20lgKP

Фаза

900

00

-900

-20dB/dec              +20dB/dec

L(ω) dB

ω0

lgω

L(ω)dB

+20dB/dec

0

20lgKP

Фаза

900

450

00

t

Y(t)/A

±2%

G(s)

ЗСФ

ЗСМ

lgω

lgω

Фаза

Амплітуда (dB)

00

-1800

Re

Im

GP(s)H(s)

-H(s)

-1;j0

Тr(100%)

0

GP(s)

GC(s)

E(s)

Y(s)

R(s)