Лекція 1.7.

Основні показники якості перехідних характеристик САУ.

Якість САУ 2-го порядку.

Динамічні характеристики САУ 3-го порядку.

Оцінка коефіцієнта демпфірування.

Смуга пропускання САУ.

Зв’язок між перехідною характеристикою САУ і положенням коренів на S-площині.

1.7.1. Основні показники якості перехідних характеристик САУ.

Типові показники якості визначаються, як правило, у вигляді реакції САУ на одиничну ступеневу функцію.

Мал.1. Реакція САУ на одиничний ступеневий сигнал.

Відносне перерегулювання.

;    (1.7.1.1)

де:

- макс. значення вихідної величини;

- стале значення вихідної величини.

;   (1.7.1.2)

Час регулювання (час перехідного процесу) - .

Враховуючи, що загасання перехідного процесу здійснюється лише за умов, коли , тому умовно визнають момент закінчення перехідного процесу у точці його перетинання з лініями, які відповідають відхиленню від сталого значення вихідної величини.

Кількість коливань регульованої величини під час перехідного процесу .

Частота власних коливань САУ:

;   (1.7.1.3)

де  - період власних коливань САУ.

Логарифмічний декремент загасання САУ (який визначає швидкість загасання коливань):

;   (1.7.1.4)

де - дві амплітуди для рядом розташованих екстремумів кривої перехідного процесу.

Стала похибка САУ.

Різниця між заданим значенням вихідного сигналу САУ і дійсним його значенням після закінчення перехідного процесу.

Час досягнення максимального значення вихідного сигналу - .

Часовий інтервал, за який вихідний сигнал САУ досягне максимальне значення.

Час наростання вихідного сигналу - .

Визначається як часовий інтервал для зростання вихідного сигналу з 10% до 90% від його сталого значення.

Як Ви знаєте із Лекції 1.5 характеристики перехідного процесу визначаються передаточною функцією замкненої лінійної САУ:

;

де:

- нулі передаточної функції;

- полюси передаточної функції на початку координат;

- полюси передаточної функції на дійсної осі;

- пари комплексно-сполучених полюсів;

Мал.2. Перехідна характеристика САУ 2-го порядку в залежності від коефіцієнта демпфірування ζ (амплітуди визначені у відносних величинах, шкала часу –  ).

Реакція САУ на імпульсний вхідний сигнал (якщо =0) визначається наступним рівнянням:

;

де:

, - константи, які залежатимуть від параметрів САУ:.

1.7.2. Якість САУ 2-го порядку.

Мал.3. Структурна схема замкненої САУ.

W(s) =  - передаточна функція замкненої САУ. (1.7.2.1)

;     (1.7.2.2)

У випадку вхідного сигналу у вигляді одиничної ступеневої функції ми отримуємо:

; <0ζ<1  (1.7.2.3)

де:

- ζ – коефіцієнт демпфірування;

- ωn – власна частота коливань.

- ;

- ;

Реакція САУ на одиничну імпульсну функцію – функція ваги:

;     (1.7.2.4)

Оцінка часу перехідного процесу - .

Нехай ширина зони - .

;

Таким чином, ми отримуємо: ;

Тому:

= 4τ;  (1.7.2.5)

де - постійна часу, що відноситься до домінуючих коренів характеристичного рівняння.

При проведенні дослідження якості САУ 2-го порядку ми отримали такі висновки:

- швидкодія САУ визначається часом наростання вихідного сигналу  і часом досягнення максимального значення вихідного сигналу - ;

бажаний вигляд характеристик САУ визначається відносним перерегулюванням і часом  перехідного процесу - .

На жаль, ці фактори суперечать один одному.

Так, наприклад, ми можемо отримати такі рівняння:

; (1.7.2.6)

для відносного перерегулювання:

; (1.7.2.7)

Мал.4. Залежність Відносного Перерегулювання і нормованого часу досягнення максимального значення вихідного сигналу -  від коефіцієнту демпфірування ζ.

Ми маємо також можливість отримати наступну залежність нормованого часу наростання вихідного сигналу -  від коефіцієнту демпфірування ζ, яка апроксимується за допомогою наступного виразу:

;  () (1.7.2.7)

Мал.6. Залежність нормованого часу наростання вихідного сигналу -  від коефіцієнту демпфірування ζ.

Висновок:

При заданому значенні коефіцієнту демпфірування ζ реакція САУ тим більша, чим більше  - частота власних коливань. При цьому величина перерегулювання не залежатиме від величини .

1.7.3. Динамічні характеристики САУ 3-го порядку.

Ви розглянули показники якості САУ 2-го порядку. Але вони дуже корисні для дослідження САУ більш високого порядку, які матиме пару домінуючих коренів і реакція яких мало відрізняється від показників САУ 2-го порядку.

Розглянемо замкнену передаточну функцію САУ 3-го порядку:

(1.7.3.1)

Експериментально встановлено, що значення Відносного Перерегулювання і часу регулювання (часу перехідного процесу) -  відповідають показникам САУ 2-го порядку, якщо:

(1.7.3.2)

Мал.7. Розташування коренів САУ 3-го порядку на s-площині.

Примітка: корені замкненої САУ позначені за допомогою малих кіл.

Іншими словами, реакцію САУ 3-го порядку можна апроксимувати за допомогою домінуючих коренів САУ 2-го порядку, якщо дійсна частина цих коренів менше 1/10 дійсної частини третього кореня.

Слід також зазначити, що на характер перехідного процесу САУ, яке має 1 нуль і 2 полюси, сильний вплив здійснює положення нуля:

(1.7.3.3)

1.7.4. Оцінка коефіцієнта демпфірування.

Ви раніше визначили реакцію САУ 2-го порядку на одиничну ступеневу функцію:

де:

- ζ – коефіцієнт демпфірування;

- ωn – власна частота коливань.

- ;

Тому, якщо ζ<1, тоді частота гармонійних коливань, що загасають, є наступною:

(1.7.4.1.)

а число коливань за 1 с. дорівнює ω/2π.

Постійна часу експоненти, що загасає:

(с.)

(1.7.4.2.)

Вважаючи, що перехідний процес закінчується за n постійних часу, ми отримуємо:

(Число Коливань, Що Розрізняються)= (1.7.4.3.)

Для САУ 2-го порядку ми маємо ширину зони після 4τ – постійних часу.

Тоді, n=4, і:

(Число Коливань, Що Розрізняються)= (1.7.4.4.)

для 0.2≤ζ≤0.6.

1.7.5. Смуга пропускання САУ.

Смуга пропускання САУ визначається частотою , при якої її коефіцієнт підсилення зменшується нижче рівня у 70.79% (або -3 dB) відносно значення цього коефіцієнту на низьких частотах.

Якщо, тоді час наростання вихідного сигналу - .

Частота  також впливає на величину перерегулювання.

Максимум АЧХ повинен бути достатньо малий.

Смуга пропускання замкненої САУ є засобом оцінки того, яким чином ця САУ відпрацьовує зовнішні впливи.

Таким чином, при конструюванні САУ необхідно обирати систему з максимально можливим значенням смуги пропускання.

Мал.8. Амплітудно-частотна характеристика САУ.

A. САУ 1-го порядку.

САУ з більшим значенням смуги пропускання реагує швидше на одиничну ступеневу функцію і ліпше відтворює вхідний сигнал, який лінійно зростає.

Мал.9. Реакції двох САУ 1-го порядку.

Цей показник можна визначити наступним чином:

Тоді .

B. САУ 2-го порядку.

Вимога до цього показника для САУ 2-го порядку є така:

Смуга пропускання повинна бути якомога більшою для отримання малого значення часової константи

τ=1/ζωn.

Розглянемо САУ 2-го порядку:

Ми маємо однаковий коефіцієнт демпфірування ζ=0.5.

Власна частота коливань:

ωn3 – 10 рад/с;

ωn4 – 30 рад/с;

Смуга пропускання:

BW3 – 15 рад/с;

BW4 – 40 рад/с.

Обидві САУ матиме подібні показники відносного перерегулювання -15%, але вони матиме різни значення часу () - 0.12 с. і 0.36 с. відповідно.

Вони також матиме різні значення часу регулювання (час перехідного процесу) -  - 0.37 і 0.9 с. відповідно.

САУ з більшим значенням цього показника матиме більш високий показник швидкодії.

Мал.10. Часові і частотні характеристики САУ 2-го порядку.

Программа Matlab:

h = tf([2],[1 2 3]);

fb=bandwidth(h)

fb =2.0384

1.7.6. Зв’язок між перехідною характеристикою САУ і положенням коренів на S-площині.

Як Ви знаєте, перехідна характеристика у загальному випадку визначається розташуванням полюсів і нулів передаточної функції.

При одиничному ступеневому вхідному сигналі і відсутності кратних коренів (якщо коефіцієнт підсилення САУ = 1) ми отримуємо такий вираз для вихідного сигналу:

(1.7.6.1)

де:

- константи.

Корені САУ є:

- дійсними виду ;

- або комплексно сполученими парами виду .

Тоді обернене перетворення Лапласа дає такий вираз:

(1.7.6.2)

де  визначається за допомогою .

Таким чином, ми маємо перехідну характеристику, яка містить сталі значення , експоненціальні члени і синусоїдальні компоненти, що загасають.

Мал.11. Реакція САУ на вхідний сигнал при різному розташуванні коренів на S-площині (комплексно сполучені корені не показані).

# Text boxes

t0

tS

ширина зони ±δ

макс. перерегулювання

Y(t)

стала похибка

ζ

ωntp

Відн. Перерегулювання

ζ

Re

S-площина

σ

-1/γ

1

Im

Лінійна

апроксимація

tP

t

qi max, qi+1max,

-1

R(s)

Y(s)

-ς

A(ω)

ωB             ω

1

0.7079

20lg|W|

0

-3

0.2

1

lgω

20lg|W1|

20lg|W2|

Y(t)

Y1       Y2

t

R(t)

Y1

Y2

t

R(t) Y(t)

20lg|W|

0

-3

W4

W3

lgω

ωb3

ωb4

1

t

W4

W3

Y(t)