Лекція 1.8.

Статичні характеристики САУ.

Чутливість САУ до зміни її параметрів.

Сталі похибки САУ.

Показники якості САУ.

1.8.1. Статичні характеристики САУ.

Розглянемо наступну САУ.

Мал.1. Структурна схема замкненої САУ.

Раніше Ви вивчили порядок визначення передаточної функції цієї САУ. Якщо Wзв(s) = -1,  тоді ми отримуємо:

(1.8.1.1)

(1.8.1.2)

де:

W(s) – передаточна функція розімкненої САУ [W(s)= W1(s)W2(s)Wзв(s)];

Z(s) – сигнал збурення;

E(s) – сигнал похибки САУ;

- передаточна функція САУ відносно вхідного сигналу управління;

- передаточна функція САУ відносно сигналу збурення;

- передаточна функція САУ відносно сигналу похибки.

Після закінчення перехідного процесу (тобто t→∞, s = 0) ми в змозі отримати статичні характеристики САУ, використовуючи відповідні передаточні функції:

- регулювальну;

- навантажувальну.

Регулювальна характеристика САУ - це залежність вихідного сигналу САУ від вхідного сигналу якщо сигнал збурення матиме постійні значення.

Навантажувальна характеристика САУ - це залежність вихідного сигналу САУ від сигналу збурення, якщо вхідний сигнал матиме постійні значення.

Відповідні кути нахилу для вказаних характеристик визначаються відповідними передаточними функціями після підстановки s=0:

;

.

Мал.2. Регулювальна (A) і навантажувальна (B) характеристики САУ.

1.8.2. Чутливість САУ до зміни її параметрів.

Мал.3. Структурна схема замкненої САУ.

У розімкненій САУ на керований об’єкт впливають різні фактори, які негативно змінюють його поведінку, таким чином, ми отримуємо відхилення вихідної величини від заданого значення.

Замкнена САУ є також чутливою до подібних впливів і вона намагається скорегувати значення вихідної перемінної.

Для замкненої САУ ми маємо таку передаточну функцію:

(1.8.2.1)

Для сигналу похибки ми маємо наступну передаточну функцію:

(1.8.2.2)

Таким чином, чутливість САУ до зміни її параметрів є дуже важливим питанням.

Для замкненої САУ, якщо G(s)H(s)1 ми маємо таку передаточну функцію:

C(s)≈ (1.8.2.3)

Таким чином , вихідний сигнал визначається тільки через передаточну функцію H(s), яка може бути постійною величиною. Для САУ зі зворотним зв”язком зменшується вплив зміни параметрів об’єкту керування.

Якщо H(s)= -1, тоді ми отримуємо бажаний результат.

Але Ви повинні пам’ятати, що умова G(s)H(s)1 може привести до збільшення амплітуди коливальної реакції САУ і навіть до втрати її стійкості.

Головною перевагою замкненої САУ є зменшення впливу на керований об’єкт за рахунок зміни її параметрів.

Розглянемо випадок виникнення зміни параметрів керованого об’єкту:

G(s)+ΔG(s).

Тоді ми отримуємо:

ΔC(s)= ΔG(s)R(s); (1.8.2.4)

Таким чином, чутливість розімкненої САУ =1.

Із Рівн.( 1.8.2.4) випливає, що чутливість розімкненої САУ = 1.

Ми в змозі записати наступний вираз для замкненої САУ:

(1.8.2.5)

Тоді ми отримуємо:

(1.8.2.6)

Якщо G(s)H(s)ΔG(s)H(s) (це часто трапляється), тоді ми отримуємо:

(1.8.2.7)

У замкненій САУ зміна вихідної перемінної зменшується у [1+G(s)H(s)] разів і цей множник матиме значний вплив на визначення характеристик САУ зі зворотним зв’язком.

Тому ми маємо:

(1.8.2.8)

Використовуючи граничний перехід і малі прирощення, ми отримуємо:

(1.8.2.9)

Чутливість САУ – це відношення величини зміни її передаточної функції до величини зміни параметрів її об’єкта керування за умови їх малої величини.

Визначимо чутливість замкненої САУ до зміни її передаточної функції:

(1.8.2.10)

Таким чином, ми в змозі зменшити чутливість замкненої САУ у порівнянні з чутливістю розімкненої САУ за рахунок збільшення множника G(s)H(s).

Визначимо чутливість замкненої САУ до зміни передаточної функції її зворотного зв”язку:

(1.8.2.11)

Таким чином, ми повинні обирати ланки зворотного зв”язку зі стійкими характеристиками, які не залежатиме від впливу зовнішніх факторів.

Якщо необхідно визначити чутливість до зміни параметра елемента передаточної функції САУ , наприклад,  .

У цьому випадку ми використовуємо правило диференціювання складної функції:

(1.8.2.12)

Є випадки, коли передаточна функція САУ має вигляд дробі:

(1.8.2.13)

де - параметр, на який впливають зміни зовнішніх факторів.

Тоді чутливість до зміни параметру  буде такою:

(6.1.1.14)

де - номінальне значення параметра.

Таким чином, ми маємо певні можливості зменшення чутливості передаточної функція САУ до зміни деяких її параметрів.

Приклад 1. Підсилювач зі зворотним зв”язком.

Мал.4. Структурна схема підсилювача без і зі зворотним зв”язком.

Звичайно, підсилювач без зворотного зв”язку має наступне відношення між вхідною і вихідною напругою:

Uo = - Ka Ui ;

W(s) = - Ka ;

Його чутливість до зміни коефіцієнта підсилення є такою:

.

Розглянемо підсилювач зі зворотним зв”язком:

β= and Rp = R1 + R2;

Передаточна функція підсилювача зі зворотним зв”язком:

W(s)=

Чутливість до зміни Ka:

Якщо значення Ka є достатньо велико, тоді чутливість є малою.

Наприклад, якщо Ka=104; β=0.1, тоді ми отримуємо:

Це у 1000 разів менше у порівнянні з підсилювачем без зворотного зв”язку.

1.8.3. Сталі похибки САУ.

Розглянемо замкнену САУ (Мал.5).

E(s) = R(s) – Y(s); (1.8.3.1)

(1.8.3.2)

Якщо H(s)= -1, ми отримуємо:

(1.8.3.3)

Зручно представити передаточну функцію G(s) у наступному вигляді:

де:

- N – число інтеграторів;

поліноми  якщо .

Число інтеграторів визначає тип САУ.

Мал.5. Структурна схема замкненої САУ.

Стала похибка САУ визначається за допомогою Теореми щодо кінцевого значення перетворення Лапласа:

(1.8.3.4)

Нам необхідно визначити сталу похибку САУ для різних типів стандартних вхідних сигналів.

- Ступенева функція.

.

(1.8.3.5)

де:

- A – амплітуда вхідного сигналу;

- - коефіцієнт похибки за положенням.

Ми в змозі записати передаточну функцію розімкненої САУ у наступному вигляді:

(1.8.3.6)

де:

N – число інтеграторів;

zi – нуль; pk – полюс.

Якщо , тоді ,  (це рівнозначно операції ) і стала похибка САУ  =0.

Якщо N=0 (САУ нульового типу):

(1.8.3.7)

- Вхідний сигнал, що лінійно зростає.

.

(1.8.3.8)

(1.8.3.9)

де Kv - коефіцієнт швидкісної похибки.

(1.8.3.10)

Таким чином, ми отримуємо такий висновок:

- САУ 2-го типу і більше має сталу похибку , оскільки ;

- САУ 1-го типу має сталу похибку згідно з Рівн.(1.8.3.8);

- САУ 0-го типу має , внаслідок чого ми отримуємо нескінченно велику сталу похибку .

Мал.6. Реакція САУ 0-го типу на вхідний сигнал, що лінійно зростає.

Мал.7. Реакція САУ 1-го типу на вхідний сигнал, що лінійно зростає.

Мал.8. Реакція САУ 2-го типу на вхідний сигнал, що лінійно зростає.

C) Квадратичний вхідний сигнал

(1.8.3.11)

де:

(1.8.3.12) - коефіцієнт похибки за прискоренням.

Таким чином, ми отримуємо такий висновок:

- САУ 3-го типу і вище матиме  оскільки ;

- САУ 2-го типу  має кінцеве значення;

- САУ 0-го і 1-го типу .

Значення сталої похибки. Табл.1.

| Тип САУ | Вхідний сигнал |
| --- | --- |
|  | Ступенева функція (Step) R(t)=A; R(S)=A/s; | Що лінійно зростає (Ramp) R(t)=At; R(s)=A/s2; | Квадратична функція часу (Quadratic) R(t)=At2/2; R(s)=A/s3; |
| 0 |  | ∞ | ∞ |
| 1 | ess=0 |  | ∞ |
| 2 | ess=0 | 0 |  |

Як Ви бачите, чим більше інтеграторів матиме САУ, тим вище показник її точності у сталому режимі. Цей факт можна пояснити використовуючи вхідний сигнал у загальному вигляді, який розкладається у ряд Тейлора:

(1.8.3.16)

Таким чином, ми отримали вхідний сигнал у вигляді суми ступеневої функції, сигналу, що лінійно зростає, і квадратичної функції часу. Тому чим вище тип САУ, тим більше складових Рівн.(1.8.3.16) вноситиме 0 внесок в еквівалентну сталу похибку САУ.

Але, слід зазначити, що дуже важко побудувати стійкі САУ 2-го типу і вище. Крім того, перехідні характеристики таких САУ є, як правило, незадовільними.

Приклад 2.

Розглянемо наступну САУ.

Мал.9. Структурна схема САУ.

Ми в змозі розрахувати сталі похибки цієї САУ:

:

;

.

Ця САУ відноситься до систем 1-го типу.

У всіх попередніх випадках ми мали H(s)= -1.

Але у загальному випадку ми повинні розглядати величину зворотного зв”язку, якщо .

У цьому випадку ми повинні розраховувати сталі похибки, враховуючи передаточну функцію розімкненого контуру) за наступними формулами:

;

;

.

Мал.10. Структурна схема САУ.

Приклад 3.

Використовуючи відповідні можливості Matlab Ви в змозі провести дослідження сталої похибки САУ з наступною передаточною функцією:

Мал.11. Структурна схема САУ.

Приклад 4.

Розглянемо САУ на Мал.10.

- стала похибка складає 5.9%, якщо К=1.

.

1.8.4. Показники якості САУ.

A) Інтеграл квадрата похибки (ІКП).

(1.8.4.1)

Звичайно межа інтегрування T обирається близькою до часу регулювання.

Мал.12. Розрахунок інтеграла квадрата похибки.

Цей критерій дозволяє виділяти САУ з дуже великим і дуже малим значенням коефіцієнта демпфірування.

Ця оцінка є дуже зручною у розрахунках, оскільки дуже просто реалізувати цю операцію.

B) Інтеграл модуля похибки (ІМП).

(1.8.4.2)

Цей показник є дуже зручним при проведенні імітаційного моделювання з використанням ПК.

C) Інтеграл від зваженого модуля похибки (ІЗМП).

Цей показник був запропонований для зменшення впливу великої початкової похибки у Рівн.(1.8.4.2) і виділити значення похибки у подальшому.

(1.8.4.3)

Індикатор D є дуже схожим на показник у Рівн.(1.8.4.3)indicator.

D) Інтеграл від зваженого квадрату похибки (ІЗКП):

(1.8.4.4)

Останній показник є найліпшим із наведених, оскільки від дозволяє знаходити мінімальні значення цього інтеграла під час зміні параметрів САУ.

У загальному випадку комплексний інтегральний показник, який визначає якість, має таку форму:

(1.8.4.5)

де: f –функція похибки САУ, вхідного і вихідного сигналу, а також часовий фактор.

Приклад 5.

Розглянемо наступну замкнену САУ 2-го порядку:

Мал.13. Орієнтований граф для Прикладу 5.

Мал14. Інтегральна оцінка якості за 3-ма показниками для САУ 2-го порядку при ступеневому вхідному сигналі.

Цей малюнок показує дуже високу вибірковість у порівнянні з іншими показниками. При використанні цього показника доцільно обирати значення коефіцієнта демпфірування ζ ≈ 0.7, який забезпечує швидкий перехідний процес з показником відносного перерегулювання 4,6%.

Для передаточної функції замкненої САУ загального виду:

де bi – значення коефіцієнтів, які мінімізують оцінку ІЗМП у випадку ступеневого вхідного сигналу (див Табл.1.).

Табл..1.

s+ωn

s2+1.4ωns + ωn2

s3 +1.75ωn s2+ 2.15ωn2s+ ωn3

s4+ 2.1ωn s3+3.4ωn2s2+2.7ωn3s +ωn4

s5+ 2.8ωns4+5.0ωn2s3+5.5ωn3s2 +3.4ωn4s + ωn5

s6+ 3.25ωns5+6.60ωn2s4+8.60ωn3s3 +7.45ωn4s2 +3.95ωn5s + ωn6

Для передаточної функції замкненої САУ загального виду:

де bi – значення коефіцієнтів, які мінімізують оцінку ІЗМП у випадку сигналу, який лінійно зростає (див Табл.2.).

Табл.2.

s2+3.2ωns + ωn2

s3 +1.75ωn s2+ 3.25ωn2s+ ωn3

s4+ 2.41ωn s3+4.93ωn2s2+5.14ωn3s +ωn4

s5+ 2.19ωns4+6.5ωn2s3+6.3ωn3s2 +5.24ωn4s + ωn5

# Text boxes

W1(s)

W2(s)

- Wзв(s)

Z(s)

Xвх(s)

Xвих(s)

E(s)

Xвх1

Xвх2

Xвх3

Xвих

Z1<Z2<Z3

Xвх

Z1=0

Xвих

Z

A

B

G(s)

- H(s)

R(s)

E(s)

C(s)

- Ka

RP

Ui

Uo

R1

R2

-  Ka

β

Ui

U0

G(s)

- H(s)

R(s)

Y(s)

E(s)

XВХ; YВИХ

t

XВХ; YВИХ

t

XВХ; YВИХ

t

K

-1

K

Ramp

Scope

t

A

R(t)

t

Y(t)

e(t)

e2(t)

1

R(s)

1/s

1/(s+2ζ)

Y(s)

-1

ІКП

Інтегральна оцінка

ζ

0.7

ІЗМП              ІЗКП/10