1.15. Мастильна система двигуна

Навчальні питання

    - Призначення та склад обладнання мастильної системи

    - Прилади контролю мастильної системи

Для нормальної роботи авіаційного двигуна необхідно, щоб вузли кріплення його на літаку забезпечували не тільки надійне його встановлення, але і його роботу (обертання) з мінімальним тертям. Основу вузла кріплення (опори двигуна) складають підшипники, які повинні постійно знаходитися у мастильному середовищі для максимального зменшення сили тертя. Крім цього, мастильне середовище повинно постійно циркулювати, що дає можливість відводити тепло, яке виділяється в опорах внаслідок обертання двигуна. На РМЛ ці функції виконують мастильні системи або системи змащування.

    - Призначення та склад обладнання мастильної системи

На сучасних МРЛ кожен маршовий двигун, як правило, має свою автономну мастильну систему, не пов’язану з мастильною системою іншого двигуна.

Мастильна система двигуна – циркулярна, подання мастила до двигуна здійснюється під тиском. Усі агрегати мастильної системи, у тому числі і бак для мастила, монтуються на двигуні.

Мастильна система двигуна складається з системи заправлення та приладів контролю за мастильною системою.

Для двигунів використовують мастила:

а) вітчизняного виробництва та Росії:

- основне – ИПМ-10;

- дублююче – ВНИИ НП 50-1-4ф, ВНИИ НП 50-1-4у;

б) зарубіжного виробництва:

- Turbonycoil 210А за AIR 3514/А фірми Nyco;

- Mobil Turbo 319A-2 за MIL-PRF-7808LGr.3 фірми Mobil Oil;

- AeroShell Turbine Oil 390 за DEF STAN 91-94 фірми Shell;

- Castrol AERO 325 за DEF STAN 91-94 фірми Castrol;

- BP Turbo Oil 2389 за MIL-PRF-7808L Gr/3 фірми Air BP;

- Avrex S Turbo Oil 256 за MIL-PRF-7808L Gr/3 фірми Mobil Oil;

- Mobil Jet Oil II за MIL-PRF-23699 фірми Mobil Oil;

- BP Turbo Oil 2380 за MIL-PRF-23699 фірми Air BP;

- AeroShell Turbine Oil 560 за DEF STAN 91-101 фірми Shell;

- Turbonycoil 525-2A за MIL-PRF-23699 фірми Nyco тощо.

Мінімальна кількість мастила у баці, при якій необхідне дозап-равлення, визначається типом двигуна (технічними характерис-тиками) і для РЛ становить порядка 8...12 л.

Заправлення мастильного бака кожного двигуна здійснюється через систему закритої заправки (при необхідності можна заправляти через заливні горловини).

    - Прилади контролю мастильної системи

Контроль за роботою мастильних систем двигунів РМЛ здій-снюється за допомогою засобів електронної індикації, розміщених в кабіні екіпажу.

Безперервно контролюються наступні параметри мастильної системи:

- тиск мастила на вході до двигуна;

- температура мастила на вході до двигуна;

- кількість мастила в мастильному баці.

Крім того, передбачається сигналізація:

- мінімального тиску мастила на вході до двигуна;

- максимальної температури мастила на вході до двигуна;

- наявність стружки у мастилі та (або) перегріву мастила на виході з опор роторів;

- наявності стружки у мастилі на виході з коробки приводів;

- перегріву у мастильних порожнинах опор КНТ, КВТ, цен-трального приводу та турбін;

- мінімальної та максимальної кількості мастила у мастиль-ному баці;

- засмічення мастильного фільтра тонкого очищення;

- засмічення фільтра мастильної системи приводу генератора.

Інформація про стан мастильних систем РМЛ виводиться на БФІ (за бажанням пілотів), де виводяться дані про:

- кількість мастила у баках;

- тиск мастила на вході в двигун;

- відмітка про максимальну кількість мастила у баці;

- поточне значення тиску мастила на вході в двигун.

Бортова система контролю перетворює отриману від датчиків-сигналізаторів інформацію на цифровий код з подальшим здійснен-ням контролю та діагностики мастильної системи відповідно до інженерних алгоритмів.

Комплексна система електронної індикації та сигналізації за отриманою інформацією забезпечує виведення параметрів, аварій-них, попереджувальних, повідомлювальних і статусних повідом-лень на мнемокадр БФІ.

Крім того, в апаратуру внутрішнього зв’язку надходить звукове супроводження повідомлень – тональне та мовне.

Питання для самоперевірки

- Для чого призначена мастильна система ПС?

- З якого обладнання складається мастильна система ПС?

- Які параметри мастильної системи контролюються?

- Для чого призначена сигналізація мастильної системи?

- Які параметри мастильної системи виводяться на БФІ?