ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України

_____________ № ___________

Правила

схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування (Part-147)

- Загальні положення

  - Ці Правила встановлюють технічні вимоги та процедури для компетентних органів щодо схвалення організацій з підготовки авіаційного персоналу до технічного обслуговування повітряних суден, включаючи будь-який компонент, що призначений для встановлення на них.

  - Ці Правила застосовуються до організацій, що здійснюють підготовку авіаційного персоналу до технічного обслуговування цивільного повітряного судна, а також компонентів, що призначені для встановлення на таке повітряне судно.

  - У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

авіоніка – авіаційне і радіоелектронне обладнання повітряного судна;

Агентство – Європейське Агентство з безпеки авіації (EASA);

держава-член – держави-члени Європейського Союзу та Україна;

компонент – будь-який двигун, гвинт, частина або прилад;

організація – фізична особа - підприємець, юридична особа чи підрозділ юридичної особи. Така організація може бути заснована в Україні або за її межами;

передпольотний огляд – огляд, що виконується перед вильотом для того, щоб впевнитися в придатності повітряного судна до запланованого польоту;

технічне обслуговування – капітальний ремонт, ремонт, огляд, заміна, модифікація або усунення несправностей повітряного судна чи компонента або будь-яка комбінація цих робіт, за винятком передпольотного огляду;

цивільне повітряне судно – повітряне судно, яке зареєстровано в державному реєстрі цивільних повітряних суден.

  - Для організацій, основне місце здійснення діяльності яких розташоване на території України, компетентним органом щодо цих Правил є Державна авіаційна адміністрація Міністерства транспорту та зв’язку України.

  - Для організацій, основне місце здійснення діяльності яких розташоване поза межами території України та які здійснюють підготовку авіаційного персоналу до технічного обслуговування повітряних суден, зареєстрованих в державному реєстрі цивільних повітряних суден України, компетентним органом щодо цих Правил є Державна авіаційна адміністрація Міністерства транспорту та зв’язку України.

  - До підписання міжнародного договору про взаємне визнання схвалень організацій з підготовки до технічного обслуговування між Україною та державами - членами Європейського Союзу положення глави 1.(147.1) стандарту EASA Part-147 в Україні не застосовуються.

ІІ. Технічні вимоги та процедури для компетентних органів (Part-147)

Стандарт EASA Part-147

Зміст

1.(147.1)

2.(ЧАСТИНА А) ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.1.(РОЗДІЛ A) ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.1.(147.A.05) Сфера застосування

2.1.2.(147.A.10) Загальні положення

2.1.3.(147.A.15) Заява

2.2.(РОЗДІЛ В) ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ

2.2.1.(147.A.100) Вимоги до засобів

2.2.2.(147.A.105) Вимоги до персоналу

2.2.3.(147.A.110) Документація інструкторів, екзаменаторів та експертів

2.2.4.(147.A.115) Обладнання для проведення підготовки

2.2.5.(147.A.120) Навчальний матеріал з технічного обслуговування

2.2.6(147.A.125) Документування

2.2.7.(147.A.130) Процедури підготовки та система якості

2.2.8.(147.A.135) Екзамени

2.2.9.(147.A.140) Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування

2.2.10.(147.A.145) Права організації з підготовки до технічного обслуговування

2.2.11.(147.A.150) Зміни в організації з підготовки до технічного обслуговування

2.2.12.(147.A.155) Безперервна дія

2.2.13.(147.A.160) Виявлені невідповідності

2.3.(РОЗДІЛ С) СХВАЛЕНИЙ БАЗОВИЙ КУРС ПІДГОТОВКИ

2.3.1.(147.A.200) Схвалений базовий курс підготовки

2.3.2.(147.A.205) Екзамени з базових знань

2.3.3.(147.A.210) Оцінювання базових практичних вмінь

2.4.(РОЗДІЛ D) ПІДГОТОВКА НА ТИП ПОВІТРЯНОГО СУДНА/ЗАВДАННЯ

2.4.1.(147.A.300) Підготовка на тип повітряного судна/завдання

2.4.2.(147.A.305) Екзамени з типу повітряного судна та оцінювання виконання завдань

3.(ЧАСТИНА В) ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ

3.1.(РОЗДІЛ A) ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1.1.(147.B.05) Сфера застосування

3.1.2.(147.B.10) Компетентний орган

3.1.3.(147.B.15) Прийнятні методи встановлення відповідності

3.1.4.(147.B.20) Документування

3.1.5.(147.B.25) Винятки

3.2.(РОЗДІЛ В) ВИДАЧА СХВАЛЕННЯ

3.2.1.(147.B.110) Процедура схвалення та зміни схвалення

3.2.2.(147.B.120) Процедура безперервної дії

3.2.3.(147.B.125) Сертифікат схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування

3.2.4.(147.B.130) Виявлені невідповідності

3.3.(РОЗДІЛ С) АНУЛЮВАННЯ, ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ схвалення ОРГАНІЗАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

(147.B.200) Анулювання, призупинення дії та обмеження схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування

Додаток 1. (Доповнення I) Тривалість базового курсу підготовки

Додаток 2. (Доповнення II) Схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування відповідно до Part-147 – EASA Форма 11

Додаток 3. (Доповнення III) Зразок сертифіката про підготовку

1.(147.1)

Для цілей цих Правил компетентним органом є:

1) для організацій, основне місце здійснення діяльності яких розташоване на території держави-члена, – орган, призначений державою-членом;

2) для організацій, основне місце здійснення діяльності яких розташоване у третій країні, – Агентство.

2.(ЧАСТИНА A) ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.1.(РОЗДІЛ A) ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.1.(147.A.05) Сфера застосування

Ця частина встановлює вимоги до організацій, які мають намір отримати схвалення на проведення підготовки та екзаменів згідно з Part-66.

2.1.2.(147.A.10) Загальні положення

Організація з підготовки до технічного обслуговування повинна бути організацією або частиною організації, яка зареєстрована як юридична особа.

2.1.3.(147.A.15) Заява

(a) Заява про схвалення або про зміну існуючого схвалення подається за формою і відповідно до процедур, які встановлені компетентним органом.

(b) Заява про схвалення або зміну схвалення повинна містити таку інформацію:

1) зареєстрована назва та адреса заявника;

2) адреса організації, за якою необхідне схвалення або зміна схвалення;

3) запланований обсяг схвалення або зміна до обсягу схвалення;

4) ім’я, прізвище та підпис відповідального керівника;

5) дата складення заяви.

2.2.(РОЗДІЛ B) ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ

2.2.1.(147.A.100) Вимоги до засобів

(a) Розміри та конструкція приміщень повинні забезпечувати захист від несприятливих погодних умов і нормальне проходження всієї запланованої підготовки та екзаменів у будь-який встановлений день.

(b) Для викладання теорії та проведення екзаменів з теоретичних знань повинно бути забезпечене повністю захищене придатне приміщення, відокремлене від інших приміщень.

1. Максимальна кількість студентів будь-якого курсу, які проходять підготовку з теоретичних знань, не може перевищувати 28 осіб.

2. Розміри приміщення для проведення екзаменів мають бути такими, щоб жоден із студентів не мав змоги зі свого місця читати роботу або бачити екран комп’ютера іншого студента під час екзамену.

(c) Вказане у параграфі (b) цієї статті приміщення повинно забезпечувати такі умови, які дадуть змогу студентам, не відволікаючись і не відчуваючи незручностей, зосередитися на підготовці або екзамені.

(d) У разі проведення базового курсу підготовки повинні бути забезпечені майстерні для базової підготовки та/або приміщення для виконання технічного обслуговування, відокремлені від навчальних класів, для проведення практичних занять, передбачених запланованим курсом підготовки. Якщо організація не має можливостей забезпечити наявність таких приміщень, вона може домовитися з іншою організацією щодо забезпечення майстерень та/або приміщень для виконання технічного обслуговування. У такому випадку необхідно укласти з такою організацією письмову угоду, в якій вказуються умови доступу до приміщень та користування ними. Компетентний орган повинен вимагати доступу до всіх таких підрядних організацій, при цьому забезпечення доступу має бути відображене у письмовій угоді.

(e) У разі проведення курсу підготовки на тип/завдання повітряного судна необхідно забезпечити доступ до відповідних приміщень, де розміщується зразок типу повітряного судна, як визначено у параграфі 147.A.115(d) цих Правил.

(f) Максимальна кількість студентів, які проходять практичні заняття, не може перевищувати 15 осіб на одного керівника, який здійснює нагляд, або експерта.

(g) Інструктори, екзаменатори та експерти з оцінювання практичної роботи повинні бути забезпечені офісними приміщеннями, обладнані згідно зі стандартом, що дасть їм змогу, не відволікаючись і не відчуваючи незручностей, підготуватися до виконання своєї роботи.

(h) Необхідно забезпечити надійне місце для зберігання екзаменаційних паперів і документації з підготовки. Умови зберігання таких документів мають забезпечити належний стан документів протягом встановленого періоду, як зазначено у статті 147.A.125 цих Правил. Приміщення для зберігання документації та офісні приміщення можуть бути об’єднані за умови забезпечення належної безпеки.

(i) Необхідно створити бібліотеку з належними технічними матеріалами відповідно до обсягу та рівня підготовки, яка проводиться.

2.2.2.(147.A.105) Вимоги до персоналу

(a) Організація повинна призначити відповідального керівника, який володіє корпоративними повноваженнями для забезпечення фінансування та виконання всіх зобов’язань з підготовки згідно зі стандартом, встановленим цими Правилами.

(b) Повинна бути призначена особа або група осіб, відповідальна за забезпечення відповідності організації з підготовки до технічного обслуговування вимогам цих Правил. Така особа (група осіб) повинна бути підзвітна відповідальному керівнику організації. Головна особа або одна особа з групи може також бути відповідальним керівником за умови виконання вимог до відповідального керівника, визначених у параграфі (a) цієї статті.

(c) Організація з підготовки до технічного обслуговування повинна укласти угоду з достатньою кількістю персоналу для планування/виконання теоретичної та практичної підготовки, проведення екзаменів і оцінювання практичних навичок відповідно до схвалення.

(d) Обмежуючи дію параграфа (c) цієї статті, у разі залучення іншої організації для проведення практичної підготовки та оцінювання персонал такої організації може призначатися для проведення практичної підготовки та оцінювання.

(e) Будь-яка особа може виконувати будь-яку комбінацію функцій інструктора, екзаменатора та експерта за умови відповідності параграфу (f) цієї статті.

(f) Досвід і кваліфікація інструкторів, екзаменаторів знань і експертів з оцінювання практичної роботи встановлюються згідно офіційно визнаними критеріями або згідно з процедурою і стандартом, погодженими компетентним органом.

(g) Екзаменатори та експерти з оцінювання практичної роботи повинні бути зазначені у керівництві організації для прийняття такого персоналу.

(h) Інструктори та екзаменатори знань повинні не рідше ніж кожні 24 місяця проходити підвищення кваліфікації з питань сучасної технології, практичних навичок, людського фактора та новітніх методик підготовки щодо знань, які викладаються або перевіряються.

2.2.3.(147.A.110) Документація інструкторів, екзаменаторів та експертів

(a) Організація повинна зберігати в актуальному стані документацію всіх інструкторів, екзаменаторів та експертів з оцінювання практичної роботи. Ця документація повинна відображати досвід та кваліфікацію, інформацію про отриману підготовку та подальше підвищення кваліфікації.

(b) На всіх інструкторів, екзаменаторів та експертів з оцінювання практичної роботи складаються відповідні довідкові файли.

2.2.4.(147.A.115) Обладнання для проведення підготовки

(a) Кожний навчальний клас повинен бути оснащений відповідним обладнанням для презентації матеріалу, такого масштабу, який забезпечує  студентам можливість вільно розбирати тексти, креслення, діаграми та малюнки з будь-якого місця у навчальному класі.

Обладнання для презентації повинне включати характерні тренажерні пристрої, щоб допомогти студентам зрозуміти конкретний зміст предмета, за умови, що такі пристрої вважаються корисними для досягнення такої мети.

(b) Майстерні для базової підготовки та/або приміщення для виконання технічного обслуговування, вказані у параграфі 147.A.100(d) цих Правил, повинні бути забезпечені усім необхідним інструментом та обладнанням для проведення схваленого обсягу підготовки.

(c) Майстерні для базової підготовки та/або приміщення для виконання технічного обслуговування, вказані у параграфі 147.A.100(d) цих Правил, повинні бути забезпечені добіркою зразків повітряних суден, двигунів, частин повітряних суден та обладнання авіоніки.

(d) Організація з підготовки на тип повітряного судна, як вказано у параграфі 147.A.100(e) цих Правил, повинна мати доступ до повітряних суден відповідного типу. Дозволяється використовувати тренажерні пристрої, якщо вони забезпечують відповідні стандарти підготовки.

2.2.5.(147.A.120) Навчальний матеріал з технічного обслуговування

(a) Студент повинен бути забезпечений матеріалами з курсу підготовки до технічного обслуговування та охоплювати, якщо стосується:

1) навчальний план базових знань, що визначений у Part-66 для відповідної категорії або підкатегорії свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна;

2) зміст курсу підготовки на тип, що вимагається Part-66 для відповідного типу повітряного судна та категорії або підкатегорії свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна.

(b) Студенти повинні мати доступ до зразків документації з технічного обслуговування та технічної інформації бібліотеки, як зазначено у параграфі 147.A.100(i) цих Правил.

2.2.6.(147.A.125) Документація

Організація повинна зберігати документацію з підготовки, екзаменування і оцінювання практичних навичок стосовно всіх студентів не менше ніж протягом п’яти років після закінчення курсу кожним окремим студентом.

2.2.7.(147.A.130) Процедури підготовки та система якості

(a) Організація повинна встановити процедури, які є прийнятними для компетентного органу, з метою забезпечення відповідних стандартів підготовки та відповідності вимогам цих Правил.

(b) Організація повинна створити систему якості, що включає:

1) функцію незалежного аудиту для відстеження стандартів підготовки, достовірності екзаменів з теоретичних знань та оцінювання практичних навичок, відповідності процедурам та достатності процедур, та

2) систему зворотного зв’язку для повідомлення встановлених аудитом невідповідностей особі (особам) та надалі відповідальному керівникові, згаданому в параграфі 147.A.105(a) цих Правил, для вжиття за потреби корегувальних заходів.

2.2.8.(147.A.135) Екзамени

(a) Екзаменаційний персонал повинен забезпечити безпеку всіх екзаменаційних питань.

(b) Студент, який порушив правила чесного складання екзамену або який мав при собі матеріали, що стосуються предмета екзамену, крім екзаменаційних паперів та дозволеної відповідної документації, повинен бути відсторонений від складання екзамену і може бути допущений до складання екзамену не раніше ніж через 12 місяців з дати інциденту. Компетентний орган повинен бути докладно поінформований про кожний такий інцидент упродовж одного календарного місяця.

(c) Екзаменатор, який підказує студентові відповіді на запитання, відсторонюється від виконання своїх обов’язків, а екзамен вважається недійсним. Упродовж одного календарного місяця необхідно повідомити компетентний орган про такий випадок.

2.2.9.(147.A.140) Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування

(a) Організація повинна розробити Керівництво для використання самою організацією, що описує організацію і її процедури, а також містить таку інформацію:

1) твердження, підписане відповідальним керівником, яке засвідчує, що Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування та всі інші пов’язані з ним керівництва визначають відповідність організації з підготовки до технічного обслуговування вимогам цих Правил і ця відповідність забезпечуватиметься в будь-який момент;

2) посада (посади) та прізвище (прізвища) особи (осіб), призначеної відповідно до параграфа 147.A.105(b) цих Правил;

3) обов’язки та відповідальність особи (осіб), вказаних у підпараграфі 2 цього параграфа, включаючи перелік питань, з яких вони можуть звертатися безпосередньо до компетентного органу від імені організації з підготовки до технічного обслуговування;

4) організаційна структура організації з підготовки до технічного обслуговування із зазначенням підпорядкованості особи (осіб), вказаної в підпараграфі 2 цього параграфа;

5) перелік інструкторів з підготовки, екзаменаторів та експертів з оцінювання практичної роботи;

6) загальний опис навчальних і екзаменаційних приміщень, що розташовані за усіма адресами, що вказані в сертифікаті схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування, а також, якщо стосується, будь-які інші місця розташування відповідно до вимог параграфа 147.A.145(b) цих Правил;

7) перелік курсів підготовки до технічного обслуговування, що становлять базу для набуття схвалення;

8) порядок внесення змін до Керівництва організації з підготовки до технічного обслуговування;

9) процедури організації з підготовки до технічного обслуговування відповідно до вимог параграфа 147.A.130(a) цих Правил;

10) порядок здійснення  контролю за організацією з підготовки до технічного обслуговування відповідно до вимог параграфа 147.A.145(c) цих Правил, у разі коли організація отримала дозвіл на проведення підготовки, екзаменів та оцінювання практичних навичок за місцями розташування, іншими, ніж вказані у параграфі 147.A.145(b) цих Правил;

11) перелік місць розташування відповідно до параграфа 147.A.145(b) цих Правил;

12) перелік організацій, якщо стосується, вказаних у параграфі 147.A.145(d) цих Правил.

(b) Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування і всі подальші зміни до нього повинні бути схвалені компетентним органом.

(c) Незважаючи на положення параграфа (b) цієї статті, незначні зміни до Керівництва можуть схвалюватися в порядку, передбаченому в Керівництві (далі - процедура непрямого схвалення).

2.2.10.(147.A.145) Права організації з підготовки до технічного обслуговування

(a) Організація з підготовки до технічного обслуговування може здійснювати такі види діяльності, на які вона має дозвіл і які вказані в Керівництві організації з підготовки до технічного обслуговування:

1) базові курси підготовки відповідно до програми Part-66 або їх частини;

2) курси підготовки на тип/завдання повітряного судна відповідно до Part-66;

3) приймання екзаменів за дорученням компетентного органу, включаючи екзамени для студентів, які не проходили базові курси підготовки або курси підготовки на тип повітряного судна у цій організації з підготовки до технічного обслуговування;

4) видача сертифікатів відповідно до вимог додатка 3 до цих Правил за результатами успішного завершення схвалених базових курсів підготовки або курсів підготовки на тип повітряного судна та складання екзаменів, вказаних у підпараграфах (1), (2) та (3) параграфа (а) цієї статті.

(b) Підготовку, екзаменування знань та оцінювання практичної роботи дозволяється проводити тільки в місцях, вказаних у сертифікаті схвалення, та/або в місцях, вказаних у Керівництві організації з підготовки до технічного обслуговування.

(c) Обмежуючи дію параграфа (b) цієї статті, організації з підготовки до технічного обслуговування дозволяється проводити підготовку, екзаменування та оцінювання практичної роботи в інших місцях, крім перелічених у параграфі (b) цієї статті, згідно з процедурою контролю, яка наведена у Керівництві організації з підготовки до технічного обслуговування. Такі місця розташування не потрібно відображати у Керівництві організації з підготовки до технічного обслуговування.

(d) 1. Організація з підготовки до технічного обслуговування має право укладати угоди субпідряду на проведення базової теоретичної підготовки, підготовки на тип повітряного судна, а також проведення відповідного екзаменування з організацією, яка не є організацією з підготовки до технічного обслуговування, тільки під контролем системи якості організації з підготовки до технічного обслуговування.

2. Проведення базової теоретичної підготовки та екзаменування за субпідрядними угодами обмежуються Модулями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 та 10 Додатка 1 до Part-66.

3. Підготовка на тип повітряного судна та екзаменування за субпідрядними угодами обмежуються силовою установкою та системами авіоніки.

(e) Організація не може бути схвалена для проведення екзаменування, якщо не схвалена для проведення підготовки.

2.2.11.(147.A.150) Зміни в організації з підготовки до технічного обслуговування

(a) Організація з підготовки до технічного обслуговування повинна повідомляти компетентний орган про заплановані зміни у своїй організації, які впливають на схвалення, до того, коли такі зміни буде введено в дію, для того щоб дати змогу компетентному органу визначити безперервність відповідності вимогам цих Правил та у разі потреби внести відповідні зміни до сертифіката схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування.

(b) Компетентний орган може встановити умови, за яких можливе продовження діяльності організації з підготовки до технічного обслуговування у разі введення таких змін, або може дійти висновку, що дію схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування необхідно призупинити.

(c) Неповідомлення компетентного органу про такі зміни може привести до призупинення дії або анулювання сертифіката схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування, починаючи від дати запровадження таких змін.

2.2.12.(147.A.155) Безперервна дія

(a) Схвалення повинно видаватися на необмежений строк і залишається чинним за таких умов:

1) організація відповідає вимогам цих Правил відповідно до положень, що стосуються опрацювання встановлених невідповідностей, як зазначено у статті 147.B.130 цих Правил;

2) компетентному органові надано доступ до організації з метою визначення безперервності відповідності вимогам цих Правил;

3) сертифікат не було здано або анульовано.

(b) У разі здавання або анулювання схвалення воно підлягає поверненню до компетентного органу.

2.2.13.(147.A.160) Виявлені невідповідності

(a) До невідповідностей 1-го рівня належать одна або декілька невідповідностей такого типу:

1) будь-яка значна невідповідність у процесі екзаменування, внаслідок чого екзаменування може бути визнане недійсним;

2) відмова надати компетентному органові доступ до приміщень організації в робочий час після двох письмових запитів;

3) відсутність відповідального керівника;

4) значна невідповідність процесу підготовки.

(b) До невідповідностей 2-го рівня належать всі інші невідповідності процесу підготовки, крім невідповідностей 1-го рівня.

(c) Після отримання повідомлення про невідповідності згідно з статтею 147.B.130 цих Правил власник схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування повинен розробити план корегувальних дій і забезпечити виконання корегувальних дій, які задовольнять компетентний орган, протягом періоду, погодженого із цим органом.

2.3.(РОЗДІЛ C) СХВАЛЕНИЙ БАЗОВИЙ КУРС ПІДГОТОВКИ

2.3.1.(147.A.200) Схвалений базовий курс підготовки

(a) Схвалений базовий курс підготовки складається з теоретичної підготовки, екзаменування, практичної підготовки та практичного оцінювання.

(b) Елемент теоретичної підготовки повинен охоплювати предмети, які необхідні для отримання свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна категорії або підкатегорії A, B1 або B2 відповідно до Part-66.

(c) Елемент екзаменування має охоплювати типову вибірку з предметів підготовки, які входять до елементу підготовки, передбаченого параграфом (b) цієї статті.

(d) Елемент практичної підготовки має охоплювати практичне користування звичайними інструментами/обладнанням, розбирання/складання типової добірки частин повітряного судна та участь у типових роботах з технічного обслуговування, що виконуються відповідно до окремого закінченого модуля Part-66.

(e) Елемент практичного оцінювання має охоплювати практичну підготовку і визначати, чи може студент кваліфіковано користуватися інструментами та обладнанням та виконувати роботи згідно з керівництвами з технічного обслуговування.

(f) Тривалість базових курсів підготовки повинна відповідати вимогам додатка 1 до цих Правил.

(g) Тривалість курсів перепідготовки між категоріями (підкатегоріями) визначається на підставі аналізу плану базової підготовки та відповідної необхідної практичної підготовки.

2.3.2.(147.A.205) Екзамени з базових знань

Екзамени з базових знань повинні:

(a) відповідати стандарту, визначеному в Part-66;

(b) проводитися без використання навчальних конспектів;

(c) охоплювати типову добірку з предметів конкретного модуля підготовки, який викладався згідно з Part-66.

2.3.3.(147.A.210) Оцінювання базових практичних навичок

(a) Оцінювання базових практичних навичок виконується під час базового курсу підготовки до технічного обслуговування призначеними експертами з оцінювання практичної роботи після закінчення кожного етапу роботи в практичних майстернях/приміщеннях з виконання технічного обслуговування.

(b) Студент має досягти прохідного рівня відповідно до параграфа 147.A.200(e) цих Правил.

2.4.(РОЗДІЛ D) ПІДГОТОВКА НА ТИП ПОВІТРЯНОГО СУДНА/ЗАВДАННЯ

2.4.1.(147.A.300) Підготовка на тип повітряного судна/завдання

Організація з підготовки до технічного обслуговування повинна отримати схвалення для проведення підготовки на тип повітряного судна/завдання Part-66 за умови відповідності стандарту, який визначений у статті 66.A.45 Part-66.

2.4.2.(147.A.305) Екзамени з типу повітряного судна та оцінювання виконання завдань

Організація з підготовки до технічного обслуговування, яка схвалена згідно з статтею 147.A.300 цих Правил для проведення підготовки на тип повітряного судна, повинна проводити екзаменування з типу повітряного судна або оцінювання виконання завдання, які визначені у Part-66 за умови відповідності стандарту для типу повітряного судна та/або завдання, який визначений у статті 66.A.45 Part-66.

3.(ЧАСТИНА B) ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ

3.1.(РОЗДІЛ A) ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1.1.(147.B.05) Сфера застосування

Ця частина встановлює адміністративні вимоги, якими мають керуватися компетентні органи, відповідальні за застосування та нагляд за виконанням вимог глави 2 розділу ІІ (частини А) цих Правил.

3.1.2.(147.B.10) Компетентний орган

(a) Загальні вимоги

Держава-член визначає компетентний орган, на який покладаються обов'язки щодо видачі, продовження, зміни, призупинення дії або анулювання сертифікатів Part-147. Такий компетентний орган повинен встановити документовані процедури та організаційну структуру.

(b) Ресурси

Компетентний орган має бути належним чином укомплектований персоналом для виконання вимог цих Правил.

(c) Процедури

Компетентний орган має встановити процедури, які докладним чином описують, як досягається відповідність вимогам цих Правил.

Процедури необхідно періодично переглядати та вносити до них зміни з метою забезпечення їх сталої відповідності.

(d) Кваліфікація і підготовка

Весь персонал, задіяний у схваленнях, пов’язаних з Part-147, повинен:

1) мати відповідну кваліфікацію і всі необхідні знання, досвід і підготовку для виконання покладених на нього завдань.

2) пройти підготовку і поточну підготовку з Part-66 і Part-147, включаючи ознайомлення з їх поняттями та стандартами.

3.1.3.(147.B.15) Прийнятні методи встановлення відповідності

Агентство розробляє прийнятні методи встановлення відповідності, які можуть бути використані компетентним органом для встановлення відповідності вимогам цих Правил. У разі використання прийнятних методів встановлення відповідності відповідні вимоги цих Правил вважаються виконаними.

3.1.4.(147.B.20) Документування

(a) Компетентний орган має запровадити систему документування, яка дає змогу належним чином простежити процес видачі, поновлення, продовження, зміни, призупинення дії або анулювання кожного схвалення.

(b) Документація з нагляду за організацією з підготовки до технічного обслуговування повинна містити як мінімум:

1) заявку на отримання схвалення організації;

2) сертифікат схвалення організації з усіма змінами;

3) копію програми аудиту з позначенням дат запланованих та вже проведених аудитів;

4) документацію з постійного нагляду, включаючи документацію усіх аудитів;

5) копії всього відповідного листування;

6) докладну інформацію щодо будь-яких звільнень від вимог або заходів примусового характеру;

7) будь-які повідомлення від інших компетентних органів, що стосуються нагляду за діяльністю даної організації;

8) Керівництво організації та зміни до нього.

(c) Мінімальний строк зберігання документів, що вказані у параграфі (b) цієї статті, становить чотири роки.

3.1.5.(147.B.25) Винятки

(a) Компетентний орган може звільнити навчальний заклад Державного департаменту освіти від вимог:

1) бути організацією, як зазначено у статті 147.A.10 цих Правил;

2) мати відповідального керівника, за умови, що Департамент призначить керівну особу для управління організацією з підготовки і така особа матиме достатні фінансові можливості для діяльності організації відповідно до стандарту Part-147;

3) мати ресурси в частині системи якості щодо незалежного аудиту, за умови, що Департамент керує незалежним інспекторатом навчальних закладів для проведення аудиту організації з підготовки до технічного обслуговування з періодичністю, що встановлена цими Правилами.

(b) Усі звільнення від вимог, що надаються відповідно до статті 10(3) базового Регламенту, повинні бути задокументовані і зберігатися компетентним органом.

3.2.(РОЗДІЛ B) ВИДАЧА СХВАЛЕННЯ

Цей розділ встановлює вимоги щодо видачі або зміни схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування.

3.2.1.(147.B.110) Процедура схвалення та зміни схвалення

(a) У разі отримання відповідної заяви компетентний орган повинен:

1) оцінити Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування;

2) перевірити відповідність організації вимогам Part-147.

- Усі встановлені невідповідності повинні бути задокументовані та доведені до відома заявника в письмовій формі.

- Усі невідповідності повинні бути усунені згідно з статтею 147.B.130 цих Правил до видачі схвалення.

- Реєстраційний номер повинен бути включений до сертифіката схвалення у спосіб, який зазначений Агентством.

3.2.2.(147.B.120) Процедура безперервної дії

(a) Повний аудит кожної організації щодо відповідності вимогам цих Правил повинен проводитися з періодичністю, яка не перевищує 24 місяців.

(b) Невідповідності повинні опрацьовуватися відповідно до статті 147.B.130 цих Правил.

3.2.3.(147.B.125) Сертифікат схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування

Сертифікат схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування має відповідати формату, наведеному в додатку 2 до цих Правил.

3.2.4.(147.B.130) Виявлені невідповідності

(a) Невиконання корегувальних дій щодо невідповідностей 1-го рівня в триденний строк від дати письмового повідомлення тягне за собою повне або часткове анулювання, призупинення дії сертифіката або накладення обмежень компетентним органом на сертифікат схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування.

(b) Компетентний орган повинен вжити заходів щодо повного або часткового анулювання, накладення обмежень або призупинення дії схвалення у разі недотримання терміну, який був наданий компетентним органом для усунення невідповідностей 2-го рівня.

3.3.(РОЗДІЛ C) АНУЛЮВАННЯ, ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ схвалення ОРГАНІЗАЦІЇ З підготовки до технічного обслуговування

(147.B.200) Анулювання, призупинення дії та обмеження схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування

Компетентний орган повинен:

(a) на обґрунтованих підставах призупинити дію схвалення у разі загрози безпеці авіації; або

(b) призупинити дію, анулювати або обмежити схвалення згідно з статтею 147.B.130 цих Правил.

Начальник управління

підтримання льотної придатності

Державної авіаційної адміністрації 	О. В. Більчук

Доповнення I

Тривалість базового курсу підготовки

Мінімальна тривалість повних базових курсів

| Базовий курс | Тривалість (в годинах) | Частина теоретичної підготовки (у %) |
| --- | --- | --- |
| A1 | 800 | від 30 до 35 |
| A2 | 650 | від 30 до 35 |
| A3 | 800 | від 30 до 35 |
| A4 | 800 | від 30 до 35 |
| B1.1 | 2400 | від 50 до 60 |
| B1.2 | 2000 | від 50 до 60 |
| B1.3 | 2400 | від 50 до 60 |
| B1.4 | 2400 | від 50 до 60 |
| B2 | 2400 | від 50 до 60 |

Доповнення II

Схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування відповідно до Part-147 — EASA Форма 11

| Сторінка 1 з 2 Page 1 of 2 |
| --- |
| УКРАЇНА МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ | UKRAINE MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS STATE AVIATION ADMINISTRATION |
| СЕРТИФІКАТ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З підготовки до технічного обслуговування ТА ЕКЗАМЕНУВАННЯ MAINTENANCE TRAINING AND EXAMINATION ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE Номер: UA.147.[XXXX] Reference: UA.147.[XXXX] Відповідно до чинного авіаційного законодавства України та вимог Part-147, чинних на час видачі, і зазначених далі умов Державна авіаційна адміністрація цим сертифікатом засвідчує, що: Pursuant to aviation law of Ukraine and Part-147 for the time being in force and subject to the conditions specified below, the State Aviation Administration hereby certifies: [НАЙМЕНУВАННЯ ТА АДРЕСА КОМПАНІЇ ] [COMPANY NAME AND ADDRESS] як організація з підготовки до технічного обслуговування згідно з Частиною А Part-147 схвалена на здійснення підготовки та проведення екзаменів, зазначених у доданому переліку схвалення, та видачу відповідних сертифікатів визнання студентам на підставі зазначеного вище номера схвалення. as a maintenance training organisation in compliance with Section A of Part-147, approved to provide training and conduct examinations listed in the attached approval schedule and issue related certificates of recognition to students using the above references. УМОВИ: CONDITIONS: Це схвалення обмежене до обсягу, визначеного відповідним розділом схваленого керівництва організації з підготовки до технічного обслуговування, як зазначено у Частині А Part-147, та This approval is limited to that specified in the scope of work section of the approved maintenance training organisation exposition as referred to in Section A Part-147, and Це схвалення вимагає відповідності процедурам, визначеним у схваленому керівництві організації з підготовки до технічного обслуговування, та This approval requires compliance with the procedures specified in the approved maintenance training organisation exposition, and Це схвалення чинне, якщо схвалена організація з підготовки до технічного обслуговування відповідає Part-147. This approval is valid whilst the approved maintenance training organisation remains in compliance with Part-147. За умови відповідності наведеним вище умовам чинність цього схвалення не обмежено у часі, доки схвалення не буде здано, замінено, призупинено або анульовано. Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked. Дата первинної видачі: Date of original issue: Дата цієї ревізії: Date of this revision: Ревізія №: Revision No: Підпис: Signed: Від компетентного органу: For the competent authority: |

EASA Форма 11 Видання 2

Сторінка 2 з 2 Page 2 of 2 ПЕРЕЛІК СХВАЛЕННЯ підготовки до технічного обслуговування ТА ЕКЗАМЕНУВАННЯ MAINTENANCE TRAINING AND EXAMINATION APPROVAL SCHEDULE Номер: UA.147.[XXXX] Reference: UA.147.[XXXX] Організація: [НАЙМЕНУВАННЯ КОМПАНІЇ ТА АДРЕСА] Organisation: [COMPANY NAME AND ADDRESS] ВИД CLASS РЕЙТИНГ RATING ОБМЕЖЕННЯ LIMITATION БАЗОВИЙ (*) BASIC B1 (*) ТВ1.1 (*) ГАЗОТУРБІННІ ЛІТАКИ (*) AEROPLANES TURBINE TB1.2 (*) ПОРШНЕВІ ЛІТАКИ (*) AEROPLANES PISTON TB1.3 (*) ГАЗОТУРБІННІ ВЕРТОЛЬОТИ (*) HELICOPTERS TURBINE TB1.4 (*) ПОРШНЕВІ ВЕРТОЛЬОТИ (*) HELICOPTERS PISTON B2 (*) TB2 (*) АВІОНІКА (*) AVIONICS A (*) TA.1 (*) ГАЗОТУРБІННІ ЛІТАКИ (*) AEROPLANES TURBINE TA.2 (*) ПОРШНЕВІ ЛІТАКИ (*) AEROPLANES PISTON ТА.3 (*) ГАЗОТУРБІННІ ВЕРТОЛЬОТИ (*) HELICOPTERS TURBINE ТА.4 (*) ПОРШНЕВІ ВЕРТОЛЬОТИ (*) HELICOPTERS PISTON ТИП/ЗАВДАННЯ (*) TYPE/TASK C (*) T4 (*) [ВКАЗАТИ ТИП ПОВІТРЯНОГО СУДНА] (**) [QUOTE AIRCRAFT TYPE] B1 (*) T1 (*) [ВКАЗАТИ ТИП ПОВІТРЯНОГО СУДНА] (**) [QUOTE AIRCRAFT TYPE] B2 (*) T2 (*) [ВКАЗАТИ ТИП ПОВІТРЯНОГО СУДНА] (**) [QUOTE AIRCRAFT TYPE] А (*) T3 (*) [ВКАЗАТИ ТИП ПОВІТРЯНОГО СУДНА] (**) [QUOTE AIRCRAFT TYPE] Цей перелік схвалення обмежений тими підготовками і екзаменуваннями, що зазначені у розділі обсягу підготовки схваленого керівництва організації з підготовки до технічного обслуговування, This approval schedule is limited to those trainings and examinations specified in the scope of work section of the approved maintenance training organisation exposition, Посилання на керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування: Maintenance Training Organisation Exposition reference: Дата первинної видачі: Date of original issue: Дата останньої схваленої ревізії: Ревізія № Date of last revision approved: Revision No: Підпис: Signed: Від компетентного органу: For the competent authority:

EASA Форма 11 Видання 2

(*) Вилучити, де доречно, якщо організація не схвалена.

(**) Заповнити відповідним рейтингом і обмеженням.

Доповнення III

Зразок сертифіката про підготовку

СЕРТИФІКАТ ВИЗНАННЯ

CERTIFICATE OF RECOGNITION

PART-147 СХВАЛЕНИЙ БАЗОВИЙ КУРС ПІДГОТОВКИ АБО БАЗОВЕ ЕКЗАМЕНУВАННЯ

PART-147 APPROVED BASIC TRAINING COURSE OR BASIC EXAMINATION

Цей сертифікат визнання, що виданий:

This Certificate of recognition is issued to:

ІМ’Я та ПРІЗВИЩЕ NAME

ДАТА, МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ DATE, PLACE OF BIRTH

Виданий (може бути попередньо надруковано)   ………………………………........…………….

By (may be pre-printed)

як організацією, що схвалена згідно з вимогами Part-147 (ким схвалена)

an organisation approved to the requirements of Part-147 by

(може бути попередньо надруковано)   …………………………………………………………….

(may be pre-printed)

посилання на схвалення ............……………………………………………………………………

approval reference

Цей сертифікат підтверджує, що вищеназвана особа успішно пройшла нижченаведений схвалений базовий курс підготовки або базове екзаменування;

This Certificate confirms that the above named person either successfully passed the approved basic training course or the basic examination stated below;

ВИЗНАЧЕНИЙ БАЗОВИЙ КУРС ПІДГОТОВКИ або БАЗОВЕ ЕКЗАМЕНУВАННЯ І ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ або ПРОВЕДЕННЯ SPECIFY BASIC TRAINING COURSE or BASIC EXAMINATION AND DATE COMPLETED or PASSED

Підпис:    ………………………………………   Сертифікат №   …………………………………

Signed:                                                                                     Certificate No:

Від (організація):   ……………………………    Дата:   …………………………………………

(може бути попередньо надруковано)                Date:

For: (may be pre-printed)

Сертифікат про підготовку на тип

Сертифікат про підготовку Part-147, як зазначено далі, може бути використаний для визнання одного теоретичного елемента або обох елементів - теоретичного та практичного.

Відповідні посилання повинні в разі потреби бути вилучені, і блок виду курсу повинен давати змогу визначити, чи тільки теоретичний елемент був завершений чи обидва - теоретичний та практичний елементи.

Сертифікат про підготовку повинен чітко ідентифікувати, чи курс є повним курсом чи зменшеним курсом, заснованим на попередньому досвіді заявника (наприклад, курс А340 для техніків А320).

СЕРТИФІКАТ ВИЗНАННЯ

CERTIFICATE OF RECOGNITION

PART-147 СХВАЛЕНИЙ КУРС ПІДГОТОВКИ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТИПУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА АБО ЕКЗАМЕНУВАННЯ З ТИПУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

PART-147 APPROVED AIRCRAFT TYPE MAINTENANCE TRAINING COURSE OR AIRCRAFT TYPE EXAMINATION

Цей сертифікат визнання, що охоплює теоретичний/практичний елементи курсу підготовки на тип (непотрібне закреслити), що виданий:

This certificate of recognition covers the theoretical/practical elements of the type training course (delete as appropriate) and is issued to:

ІМ’Я та ПРІЗВИЩЕ NAME

ДАТА, МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ DATE, PLACE OF BIRTH

Виданий (може бути попередньо надруковано)   ………………………………………........…….

By (may be pre-printed)

як організацією, що схвалена згідно з вимогами Part-147 (ким схвалена)

an organisation approved to the requirements of Part-147 by

(може бути попередньо надруковано)   …………………………………………………………….

(may be pre-printed)

згідно з посиланням на схвалення ХХХ. Цей сертифікат підтверджує, що вищеназвана особа успішно пройшла нижченаведений схвалений курс підготовки або екзаменування з типу повітряного судна;

under approval reference xxx. This certificate confirms that the above named person either successfully passed the approved aircraft type training course or aircraft type examination stated below;

ВИЗНАЧЕНИЙ КУРС ПІДГОТОВКИ або ЕКЗАМЕНУВАННЯ З ТИПУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА І ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ або ПРОВЕДЕННЯ SPECIFY AIRCRAFT TYPE COURSE or AIRCRAFT TYPE EXAMINATION AND DATE COMPLETED or PASSED ВИЗНАЧЕНИЙ ПЕРІОД ПІДГОТОВКИ ОХОПИВ ВИМОГИ PART-147 ЩОДО ТІЛЬКИ ТЕОРЕТИЧНОГО ЕЛЕМЕНТА АБО ТЕОРЕТИЧНОГО І ПРАКТИЧНОГО ЕЛЕМЕНТІВ SPECIFY WHETHER TRAINING COVERED PART 147 THEORETICAL ELEMENTS ONLY OR THEORETICAL AND PRACTICAL ELEMENTS

Підпис:    ………………………………………   Сертифікат №   ……………………………….…

Signed:                                                                                    Certificate No:

Від (організація):   ……………………………    Дата:   …………………………………………

(може бути попередньо надруковано)                Date:

For: (may be pre-printed).