УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министерства транспорта

Украины

29.05.98 №205

|  | С изменениями, внесенными в соответствии с Приказом Минтранса № 2 09.01.01 |
| --- | --- |

ПРАВИЛА

СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями статьи 5 Воздушного кодекса Украины, распространяются и являются обязательными для всех организаций по техническому обслуживанию (далее - организаций) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, которые зарегистрированы в Украине и осуществляют техническое обслуживание авиационной техники с целью поддержания летной годности гражданских воздушных судов. Настоящие правила распространяются также на иностранные организации, выполняющие техническое обслуживание воздушных судов, которые эксплуатируются эксплуатантами Украины, двигателей, вспомогательных силовых установок к ним и выполняют ремонт их силовых конструкций.

1.2 Настоящие Правила устанавливают сертификационные требования к организациям, а также процедуры сертификации организаций.

1.3 Настоящие правила используются для разработки процедур, необходимых для обеспечения технической эксплуатации и ремонта авиационной техники, качества технического обслуживания воздушных судов.

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1 В настоящих Правилах имеются такие термины и определения:

2.1.1 Авиационная техника - воздушные суда и их компоненты.

2.1.2 Аннулирование Сертификата организации - официальная процедура Укравиатранса, в результате которой Сертификат как юридический документ признается недействительным в силу определенных причин.

2.1.3 Отказ от Сертификата организации - официальная процедура, в результате которой владелец Сертификата складывает свои властные полномочия относительно этого документа.

2.1.4 Производитель - организация, которая несет ответственность за производство, поставку и обеспечение соответствия каждого изготовленного ею экземпляра авиационной техники одобренной типовой конструкции.

2.1.5 Внутренняя организация - организация, которая зарегистрирована в Украине.

2.1.6 Дефект - любое несоответствие авиационной техники установленным для нее требованиям.

2.1.7 Доказательная документация - документация, которая содержит объективные доказательства соответствия установленным требованиям.

2.1.8 Директива летной годности - документ, который издается Государственным уполномоченным   органом авиационной власти государства и определяет необходимые изменения, ограничения, проверки и/или другие действия, при условии выполнения которых может быть продолжена безопасная эксплуатация авиационной техники.

2.1.9 Приложение к Сертификату - юридический документ, где оговорены права и ограничения. Прилагается к Сертификату организации и используется для дополнения общих положений Сертификата и не действует отдельно без Сертификата.

2.1.10 Иностранная организация - организация, которая зарегистрирована за пределами Украины.

2.1.11 Заявка - официальное обращение заявителя в Укравиатранс на получение (продление срока действия) Сертификата, внесения изменений в приложение к Сертификату.

2.1.12 Заявитель - юридическое или физическое лицо, которое подало в адрес Укравиатранса заявку на получение (продление срока действия) Сертификата, внесения изменений в приложение к Сертификату.

2.1.13 Обеспечение качества - все запланированные и систематические действия, необходимые для создания достаточной уверенности в том, что продукция будет удовлетворять установленным требованиям к качеству.

2.1.14 Средства выполнения работ - технологическое оборудование, оснастка, инструмент, средства измерения, контроля и испытания.

2.1.15 Руководство организации (далее - Руководство) - основной документ организации, в соответствия с которым выполняется техническое обслуживание.

2.1.16 Комплектующее изделие - компонент воздушного судна, изготовленный по самостоятельному комплекту документации и предназначенный для применения в составе другого изделия авиационной техники, который не претерпевает никаких изменений в процессе изготовления изделия, в котором его применяют.

2.1.17 Компонент воздушного судна - изделие авиационной техники, которое отличается конструктивной целостностью и входит в состав воздушного судна.

2.1.18 Летная годность - характеристика образца авиационной техники, которая обеспечивается реализацией норм летной годности в его конструкции и характеристиках.

2.1.19 Модификация (доработка) - изменение типовой конструкции авиационной техники, которое не считается ремонтом.

2.1.20 Организация - организация, которая зарегистрирована в установленном порядке и одним из основных направлений деятельности которой является техническое обслуживание авиационной техники. Имеет соответствующий Сертификат на право выполнения соответствующих видов работ. Организацией может быть самостоятельное предприятие, эксплуатант, аэропорт.

2.1.21 Остановка  действия Сертификата организации - официальная процедура Укравиатранса, которая фиксирует временное прекращение действия Сертификата с правом восстановления его действия после устранения недостатков, которые привели к остановке.

2.1.22 Программа сертификации - документ, содержащий комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на определение соответствия Заявителя требованиям настоящих Правил.

2.1.23 Разработчик - организация, предприятие или другое юридическое лицо, которое осуществляет разработку авиационной техники, изменения одобренной типовой конструкции и является ответственной за конструкцию типа этой авиационной техники.

2.1.24 Сертификат типа - документ, который удостоверяет соответствие типа авиационной техники действующим нормам летной годности.

2.1.25 Сертификат организации - юридический документ, который свидетельствует о соответствии организации требованиям настоящих Правил.

2.1.26 Сертификация организации - официальная процедура, которая доказывает, что обеспечивается уверенность в том, что организация по ТО должным образом соответствует требованиям нормативных документов по выполнению технического обслуживания.

2.1.27 Система качества - совокупность организационной структуры, определенных ответственностей, полномочий и процедур организации, а также процессов и ресурсов, которые обеспечивают осуществление общего руководства качеством и соответствия ее установленным требованиям.

2.1.28 Техническое обслуживание - капитальный ремонт (либо эквивалентные ему работы), ремонт, проверка, замена, модификация (доработки) или устранение дефекта авиационной техники, которые выполняются как отдельно, так и в совокупности.

2.1.29 Типовая конструкция - описание конструкции изделия авиационной техники, которое включает его летные характеристики и эксплуатационные ограничения и определяет соответствие типа действующим нормам летной годности.

2.1.30 Укравиатранс - правительственный орган государственного управления по вопросам развития гражданской авиации, осуществления централизованного государственного регулирования в области гражданской авиации Украины, организации и обеспечения авиационных перевозок, работ и услуг, использования воздушного пространства, осуществления сертификации объектов и субъектов гражданской авиации и лицензирования их деятельности, надзора за обеспечением безопасности в области гражданской авиации.

2.1.31 Установленные требования - положения, которые изложены в действующем законодательстве Украины, инструкциях, руководствах и других нормативных документах и регулируют эксплуатацию гражданских воздушных судов, использование средств выполнения работ, контроль качества технического обслуживания, подготовку персонала.

2.1.32 Качество - совокупность характеристик продукции либо услуг, которые касаются ее способности удовлетворить установленные и предусмотренные потребности.

2.2 В настоящих Правилах использованы такие сокращения:

2.2.1 АПУ - авиационные правила Украины;

2.2.2  АТ - авиационная техника ;

2.2.3 АиРЭО - авиационное и радиоэлектронное оборудование;

2.2.4 ТО - техническое обслуживание;

2.2.5 ВС - воздушное судно;

2.2.6 КИ - комплектующее изделие;

2.2.7 ГТД - газотурбинный двигатель;

2.2.8 ВСУ - вспомогательная силовая установка;

2.2.9 ЭД - эксплуатационная документация;

2.2.10 СИ - средства измерения;

2.2.11 СОК - средства объективного контроля;

2.2.12 НД - нормативная документация;

2.2.13 НТД - нормативно-техническая документация;

2.2.14 ОТО - оперативное техническое обслуживание;

2.2.15 НЭ - начало эксплуатации;

2.2.16 ПД - поршневой двигатель;

2.2.17 СиД - самолет и двигатель.

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих Правилах имеются ссылки на такие нормативные документы:

- Повітряний кодекс України (введений в дію Постановою Верховної Ради України від 4 травня 1993 р. №3168-ХІІ) ;

-Руководство по сохранению летной годности DOC9642 - АN/941 (утверждено Генеральным секретарем ИКАО и опубликовано с его санкции);

- Руководство по организации работ в области летной годности DOC 9389 - AN/919 (утверждено Генеральным секретарем ИКАО и опубликовано с его санкции);

4 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

4.1 Общие положения

4.1.1 Главным средством государственного обеспечения контроля за организациями, является их сертификация и выдача соответствующего Сертификата организации, без которого деятельность по техническому обслуживанию авиационной техники организации является незаконной.

4.1.2 Главный офис внутренней организации должен находиться в Украине.

4.1.3 Одним с основных видов деятельности организации должно быть ТО АТ.

4.1.4 Организация может выполнять только те виды работ и только на том типе авиационной техники, которые указаны в Сертификате организации и только на той производственной базе, которая сертифицирована.

4.1.5 ТО АТ, которая находится вне сертифицированных баз организации, проводится в соответствии с процедурой, одобренной Укравиатрансом и по его разрешению.

4.1.6 Решением Укравиатранса Сертификат организации может быть аннулирован, его действие остановлено, либо могут быть внесены изменения в приложение, если организация нарушает установленные правила, требования или не может выполнять их.

4.1.7 Процедуры оценки соответствия организации настоящим правилам устанавливаются Укравиатрансом. Укравиатрансу предоставляется право привлекать специалистов других ведомств и организаций, которые уполномочены Укравиатрансом, для проведения работ по сертификации.

4.1.8 Решение о выдаче соответствующего Сертификата принимает директор Укравиатранса.

4.1.9 Организация, которая подала в Укравиатранс заявку на сертификацию, осуществляет оплату государственного сбора за официальные действия по сертификации в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28.09.93г.  № 819 (Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях ( (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 16 июня 1998 г. № 889)

4.1.10 Организация, которая подала в Укравиатранс заявку на сертификацию, несет все расходы (транспортные расходы, таможенные сборы, проживание в гостинице, питание), связанные с процедурами сертификации и инспектирования организации.

4.2 Ответственность Организации

4.2.1 Организация несет ответственность за:

а) качественное выполнение работ, которые указаны в приложении к Сертификату;

б) поддержание системы качества на уровне, соответствующем уровню на момент принятия Укравиатрансом решения о выдаче Сертификата организации;

в) своевременное уведомление в установленной форме о выявленных дефектах и других несоответствиях, которые влияют на летную годность ВС, находящегося на ТО;

г) создание благоприятных условий для осуществления контроля Укравиатрансом за деятельностью организации;

д) разработку процедур, которые необходимы для обеспечения ее производственной деятельности;

е) высокий уровень профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации авиационного персонала, выполняющего ТО;

ж) обеспечение охраны и полного сохранения государственной тайны и конфиденциальности информации;

и) наличие в подразделениях и службах организации действующих нормативно - правовых актов, регламентирующих авиационную деятельность в Украине;

к) выполнение договорных обязательств;

л) контроль за выполнением тех видов обеспечения, которые осуществляются на договорной основе;

м) предоставление достоверной информации в Укравиатранс относительно ее деятельности.

4.2.2 Нормативные документы, которые разрабатываются непосредственно организацией, не должны противоречить законодательству Украины, правилам и процедурам Укравиатранса.

4.3 Организация государственной системы сертификации ТО

4.3.1 Государство осуществляет регулирование деятельности организаций через Укравиатранс введением:

а) сертификации организаций и выдачи им Сертификатов;

б) регулярного инспектирования деятельности организаций и принятия соответствующих мер в случае несоблюдении требований настоящих Правил и процедур, которые установлены Укравиатрансом;

в) регулярных проверок соответствия предоставленных сведений, которые приводятся в заявке на получение или продление срока действия Сертификата, фактическому состоянию, с учетом всех изменений, которые произошли.

4.3.2 Вводя систему сертификации организаций, выдачи Сертификата организациям и дальнейшего их инспектирования, государство обеспечивает защиту общественных интересов, а также осуществляет влияние на деятельность организаций, не посягая на их самостоятельность и прямую ответственность за качество выполняемых работ.

5 СЕРТИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1 Заявка на сертификацию

5.1.1 Заявка подается через канцелярию на имя директора Укравиатранса.

5.1.2 Основанием для рассмотрения заявки на сертификацию является подача ее и приложенных к ней сведений и документов, которые оформлены с соблюдением соответствующих требований, и оплаты госсборов за подачу заявки. Форма заявки приведена в приложении 1 настоящих Правил, для иностранных организаций - в приложении 2 настоящих Правил.

Примечание. В случае, если Организация является структурным подразделением эксплуатанта, заявка предъявляется в соответствии с Правилами сертификации эксплуатантов и надзора за ими утвержденных приказом Министерства транспорта Украины № 204 от 29.05.98г.

5.1.3 Заявка без полного комплекта документов и оплаты госсборов не рассматривается.

5.1.4 Заявка и все документы, которые прилагаются к ней, должны быть оформлены на государственном языке и представлены в оригинале или нотариально заверенных копиях. Ссылки на названия документов исполняются на языке оригинала документа.

Примечание. Иностранные организации подают документы на русском языке либо на языке предусмотренном Международной организацией гражданской авиации..

5.1.5 При получении заявки Укравиатранс уведомляет заявителя о порядке и процедуре рассмотрения заявки, определяет конкретное должностное лицо Укравиатранса, которое будет нести ответственность за координацию всех вопросов сертификации и согласования плана-графика проведения сертификационных работ.

5.1.6 Укравиатранс предоставляет письменный ответ заявителю о приеме или отклонении (в случае невыполнения требований настоящих Правил) заявки.

5.2. Предварительная оценка заявки

5.2.1 Заявка рассматривается в течение двух месяцев со дня регистрации в Укравиатрансе.

5.2.2 Во время предварительной оценки заявки организации устанавливается, имеет ли заявитель:

а) соответствующие правовые и юридические документы;

б) финансово-экономические возможности для обеспечения выполнения заявленных видов работ в соответствия с установленными процедурами;

в) соответствующие площади и сооружения, персонал, средства, оборудование, инструмент, документацию, необходимые для выполнения заявленных видов работ;

г) документально оформленную систему качества;

д) средства связи для обеспечения постоянного контакта с Укравиатрансом;

е) определены круг обязанностей и ответственность руководящего состава, основного исполнительного персонала.

5.2.3 Заявитель во время предварительной оценки заявки организации согласовывает с Укравиатрансом следующие  кандидатуры:

а) руководителя подразделения, который отвечает за выполнение ТО;

б) руководителя подразделения, который отвечает за контроль качества ТО.

5.2.4 Результаты предварительной оценки заявки оформляются в виде акта предварительной оценки заявки и сообщаются заявителю.

5.2.5 Заявка, недостатки по которой не устранены в течение трех месяцев со дня предоставления замечаний, аннулируется, средства по оплате госсборов не возвращаются.

5.2.6 Заявитель может повторно подать заявку на общих основаниях.

5.2.7 Во время предварительной оценки заявки организации составляется программа проведения сертификационной проверки, которая зависит от видов и объемов заявленных работ.

5.3 Сертификационная проверка

5.3.1 Сертификационная проверка организации проводится по программе и в соответствии с согласованным, как указано в пункте 5.1.5 настоящих Правил, планом-графиком после устранения замечаний акта предварительной оценки, но не позднее 3-х месяцев со дня регистрации заявки, уделяя особое внимание вопросам обеспечения полноты и качества выполняемых работ.

5.3.2 Перечень вопросов, которые проверяются, и исполнители конкретных проверок указываются в Программе проведения сертификационной проверки, которая утверждается Укравиатрансом для каждого заявителя. По результатам проверки системы качества составляется отдельное заключение. Укравиатранс может доверить проведение сертификационной проверки системы качества организации, которая имеет сертификат Укравиатранса на право выполнения таких проверок.

5.3.3 Укравиатранс может освободить организацию от необходимости соответствовать отдельным требованиям настоящих Правил, если организация докажет, что имеются объективные причины, по которыми невозможно выполнить эти требования, и в этом случае будет обеспечен необходимый уровень эквивалентного соответствия со стороны другой организации на договорных принципах.

5.3.4 Результаты сертификационной проверки оформляются актом с обязательными выводами по результатам проверки.

5.3.5 Укравиатранс рассматривает результаты сертификационной проверки и мероприятия организации по устранению недостатков. При необходимости проводится повторная проверка, по результатам которой составляется соответствующий акт.

5.3.6 Заявка, по которой не принято положительное решение, по вине заявителя, о выдаче Сертификата в течение трех месяцев со дня проведения сертификационной проверки, аннулируется, средства по оплате госсборов не возвращаются. Заявитель может повторно подать заявку на общих основаниях.

5.4 Выдача Сертификата

5.4.1 В случае положительных результатов сертификационной проверки и оформления всех необходимых документов по ее результатам директор Укравиатранса принимает решение о выдаче Сертификата организации и подписывает его вместе с приложением. Образец Сертификата организации приведен в приложении 3 настоящих Правил. Форма приложения к Сертификату организации приведена в приложении 4 настоящих Правил.

5.4.2 Сертификат выдается организации на срок до двух лет, что устанавливается решением о его выдаче.

5.4.3 Сертификат организации вместе с приложением выдается ответственному руководителю организации или лицу им уполномоченному.

5.4.4 Организация должна разместить копию Сертификата и приложения в офисе, на доступном для ознакомления месте на срок действия Сертификата.

5.5 Продление срока действия Сертификата организации и изменение приложения к Сертификату

5.5.1 Продолжение срока действия Сертификата осуществляется по заявке организации (приложение 1 настоящих Правил), которая подается не менее, чем за три месяца до окончания срока действия Сертификата.

К заявке прилагаются все изменения в Руководстве организации, а также анализ качества ТО АТ за межсертификационный период с анализом фактических причин отклонений от норм и профилактическими мероприятиями по недопущению отклонений.

5.5.2 Процедура подачи заявки на продление срока действия сертификата организации проводится в соответствии с требованиями  подраздела 5.1 настоящих Правил.

5.5.3 В случае подачи заявки позже срока, который указан в пункте 5.5.1, настоящих Правил Укравиатранс не гарантирует продление срока действия Сертификата в срок.

5.5.4 Укравиатранс проводит предварительную оценку заявки в соответствии с требованиями пунктов 5.2.1, 5.2.3 - 5.2.5 настоящих Правил.

5.5.5 Сертификационная проверка деятельности организации проводится в соответствия с требованиями пунктов 5.3.2 - 5.3.5 настоящих Правил.

5.5.6 Для изменения приложения к Сертификату организация должна подать в Укравиатранс заявку (приложение 5 настоящих Правил) на изменение приложения и документы, которые прилагаются к заявке.

5.5.7 Заявка на изменение приложения рассматривается Укравиатрансом в течение месяца с момента получения. В случаях, когда сведения, которые включены в заявку, не соответствуют требованиям настоящих Правил, или к заявке не приложены все необходимые документы, или необходимо провести дополнительную проверку, срок рассмотрения заявки может быть продлен до десяти дней с целью получения дополнительных сведений, документов, проведения проверок.

5.5.8 Укравиатранс рассматривает влияние изменений, которые заявляются, на утвержденную систему качества и определяет сроки проведения сертификационной проверки. Процедура сертификационной проверки проводится в соответствия с требованиями пунктов 5.1.5, 5.3.1, 5.3.2 настоящих Правил.

5.5.9 Результаты сертификационной проверки оформляются в виде акта с обязательными выводами по результатам проверки.

5.5.10 В случае положительных результатов сертификационной проверки и оформления всех необходимых документов директор Укравиатранса принимает решение об изменении приложения к Сертификату организации и подписывает его. Сертификат и/или приложение, которые утратили действие, должны быть возвращенные в Укравиатранс при получении новых документов.

5.5.11 Организация должна в срок до трех дней письменно уведомлять Укравиатранс об изменении:

а) наименования организации;

б) юридического адреса;

в) формы собственности, состава учредителей, ведомственной принадлежности;

г) расположения баз ТО;

д) ответственного руководителя организации;

е) перечня лиц, указанных в подпунктах 5.2.3”а”, 5.2.3”б” настоящих Правил;

ж) средств, оборудования, инструмента, процедур и объема работ, персонала, которые влияют на качество работ, разрешенных Сертификатом.

5.5.12 Если работы в организации на определенном типе АТ не выполнялись в течение года, то разрешение на выполнение работ по этому типу АТ теряет силу и для его восстановления необходимо проведение дополнительной сертификационной проверки.

5.5.13 После окончания срока действия Сертификата организации Сертификат и приложение должны быть возвращены в Укравиатранс в месячный срок.

6 КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ К ОРГАНИЗАЦИЯМ

6.1 Контроль и надзор за деятельностью организаций

6.1.1 Укравиатранс осуществляет контроль и надзор за деятельностью сертифицированной организации с целью обеспечения безопасных и надежных воздушных перевозок, летной годности ВС путем инспектирования организаций.

6.1.2 Укравиатрансом предусмотрены такие виды инспекционного контроля и надзора:

а) плановые инспекции, определенные планом-графиком инспектирования, который оформляется Укравиатрансом и согласовывается с организацией. Периодичность плановых инспекций составляет один раз в шесть месяцев для внутренних организаций, которые расположены на территории Украины, и для иностранных организаций. Для внутренних организаций, которые расположены за пределами Украины, периодичность плановых инспекций составляет один раз в три месяца;

б) внеплановые инспекции, которые проводятся по решению Укравиатранса для контрольной оценки соответствия организации требованиям настоящих Правил, выполнения условий и ограничений, которые установлены при выдаче Сертификата;

в) экспертная оценка информации организации, которая предоставляется в Укравиатранс, без проведения инспекции его производственной базы.

6.1.3 Сертифицированная организация должна создать все условия для работы инспекционной группы Укравиатранса.

6.1.4 Инспекционная проверка организации осуществляется в соответствии с программой и планом-графиком, который согласовывается с организацией и утверждается ответственным лицом Укравиатранса. Инспекторский состав, который уполномочен осуществлять такую проверку, должен иметь соответствующее задание.

6.1.5 Процедура инспекционной проверки должна соответствовать требованиям пунктов 5.3.2 - 5.3.4 настоящих Правил. Материалы проверки хранятся вместе с доказательной документацией организации.

6.2 Применения санкций к организациям

6.2.1 Если в процессе инспекционной проверки выяснится, что владелец Сертификата нарушил или не в силах поддерживать соответствие сертификационным требованиям и условиям действия Сертификата организации, руководитель инспекционной группы имеет право составить акт  по выявленным недостаткам и потребовать принятия мер по их устранению в пределах установленного срока. Если организация не устранит недостатки  в установленный срок, инспектору необходимо информировать об этом Укравиатранс и рекомендовать меры воздействия.

6.2.2 Укравиатранс может применить следующие меры воздействия:

а) ограничение условий действия Сертификата организации;

б) остановка действия Сертификата организации;

в) аннулирование Сертификата организации.

6.2.3 В случаях, когда инспектор выявил нарушения установленных требований к организации, которые влияют на безопасность полетов, он должен информировать про выявленные нарушения руководство организации, а в случае непринятия мер по устранению замечаний, отменить указания руководящего состава организации, если они противоречат установленным требованиям, приостановить выполнение работ и немедленно сообщить об этом руководству Укравиатранса для принятия необходимого решения.

6.2.4 Директор Укравиатранса имеет право остановить действие Сертификата организации полностью или в рамках отдельных видов работ в случае:

а) невыполнения требований действующего законодательства Украины и действующих в соответствия с ним нормативно-правовых актов,  регулирующих деятельность ГА;

б) невыполнения  организацией работ по ТО более одного года;

в) выявления нарушений, влияющих на качество работ по ТО и безопасность полетов;

г) выявления нарушений условий, на основании которых был выдан Сертификат организации;

д) несоблюдения требований, изложенных в разделе 7 этих Правил;

е) нарушения норм и ограничений, изложенных в эксплуатационно-технической документации;

ж) нарушения требований по надзору за организацией и периодичности проведения инспекций, которые произошли по вине организации;

и) предоставления недостоверной информации в Укравиатранс относительно обеспечения качества работ по ТО и безопасности полетов;

к) разрыва договоров, на основании которых выдан Сертификат организации.

6.2.5 В случае остановки действия Сертификата организации, сертификат теряет силу.  При письменном обращении организации о восстановлении его действия  проводится внеплановая инспекция, руководствуясь процедурами пунктов 5.3.1 - 5.3.4 этих Правил.  Если недостатки, которые привели к прекращению действия сертификата, не устранены на протяжении трех месяцев с момента сообщения организации об остановке его действия, он аннулируется.  Укравиатранс сообщает организации об аннулировании Сертификата организации.

6.2.6 В случае положительных результатов внеплановой инспекции директор Укравиатранса  принимает решение о восстановлении действия Сертификата организации.

6.2.7 Директор Укравитранса  имеет право аннулировать Сертификат организации , если:

а) юридическое лицо прекратило свое существование (независимо от причин такого прекращения);

б) юридическое лицо отказалось от Сертификата организации;

в) вынесено решение суда о признании недействительными учредительных документов о создании предприятия или об удовлетворении  иска путем наложения ареста на имущество юридического лица;

г) организация письменно не обратилась в Укравитранс  о восстановлении действия сертификата (в случае остановки его действия), и не устранила недостатки, которые привели к его остановке, на протяжении трех месяцев с момента сообщения об остановке.

6.2.8 Восстановление действия Сертификата организации после его аннулирования проводится на общих основаниях по процедурам  раздела 5 этих Правил.

6.2.9 Если действие Сертификата организации остановлен или он аннулирован, то организация должна сдать Сертификат организации и приложение в Укравиатранс в трехдневный срок.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

Организация должна обеспечить условия выполнения ТО и хранения АТ, которые установлены НД на конкретный тип АТ. В этом разделе приведены общие  требования к организации выполнения работ по ТО.

7.1 Производственные помещения и площади

7.1.1 Организация должна иметь в наличии производственные помещения, которые исключают несанкционированный доступ к ним и отвечают запланированным видам работ.

7.1.2 Производственные помещения и площади должны обеспечивать:

а) защиту АТ от вредного воздействия окружающей среды;

б) достаточное количество оснащенных, в соответствии с установленными требованиями, рабочих мест для выполнения заявленной производственной программы и контроля за ее выполнением;

в) выполнение сборочных, наладочных, регулировочных работ и специальных видов работ на изолированных участках с соблюдением всех требований к работам, которые выполняются;

г) защита от попадания в рабочие зоны и внутренние полости АТ пыли, осадков, посторонних предметов;

д) контроль за безопасностью рабочих зон (противопожарное состояние, защита от вредных и токсичных воздействий и т.д.);

е) наличие внутренней связи между подразделениями и срочной связи с внешними организациями.

7.1.3 Помещения для персонала, который занимается управлением качества, планированием и ведением технической документации, должны обеспечивать приемлемые условия работы служб организации.

7.1.4. Условия работы производственного персонала должны быть приемлемыми и приспособленными для выполнения конкретных заданий. При необходимости должны соблюдаться специальные требования и условия, которые не снижают эффективность работы персонала. В производственных помещениях должны быть обеспечены:

а) температурный режим для нормальной работы персонала;

б) достаточная освещенность и чистота;

в) защищенность от шума окружающей среды и рядом расположенных производственных участков;

г) защищенность от вредного воздействия окружающей среды (пыль, влажность, грязь и др.);

д) специальные условия, которые предусмотрены соответствующей  документацией для выполнения заявленных видов работ.

7.1.5 Складские и вспомогательные помещения и площади должны обеспечивать раздельное и надежное хранение запасных частей, расходных материалов, комплектующих изделий и готовой продукции, возможность их свободного и безопасного перемещения, безопасность при хранении токсичных, пожаро - и взрывоопасных, а также радиоактивных веществ. Условия хранения должны обеспечить раздельное хранение исправной продукции от несправной и предотвращения выхода ее из строя и повреждения.

7.1.6 Если помещения и площади не принадлежат организации, она должна иметь документацию, которая подтверждает правомерность использования помещений и площадей, принадлежащих другим организациям.

7.2 Персонал

7.2.1 Организация должна иметь организационную структуру и достаточное количество квалифицированных руководящих работников. В их число должны войти как минимум:

а) ответственный руководитель;

б) технический руководитель;

в) руководитель по качеству.

7.2.2 Кандидатуры на должности руководящих работников организации должны быть одобрены Укравиатрансом на соответствие их возможности квалифицированно выполнять возложенные на них функции. Перечень должностных лиц, которые подлежат согласованию с Укравиатрансом, должен быть указан в Руководстве.

7.2.3 Организация должна иметь в наличии достаточное количество квалифицированного персонала служб, которые выполняют заявленные работы, осуществляют контроль и управление (с учетом заявленной производственной программы).

7.2.4 К самостоятельному выполнению работ и контролю за их выполнением, а также к непосредственному руководству этими работами допускается только персонал, который имеет необходимую квалификацию, допуск к определенным видам работ и запись об этом в своих квалификационных документах (Сертификат специалиста).

7.2.5 К выполнению работ по специальным технологическим процессам (неразрушающий контроль, расшифровка материалов СОК, сварочные работы и др.) допускается персонал, который прошел обучение и аттестован на право выполнения этих работ.

7.2.6 Организация должна иметь перечень персонала, который допущен к выполнению работ по ТО с указанием видов работ по каждому исполнителю.

7.2.7 Порядок подготовки, переподготовки, повышения квалификации и допуска к работе персонала, который занят выполнением, контролем и руководством работ по ТО, должен быть документирован и соответствовать установленным требованиям.

7.2.8 Каждый работник организации, независимо от занимаемой должности, обязан действовать в пределах, обусловленных должностной инструкцией и другими документами, регламентирующими его обязанности и ответственность. Права и обязанности руководящих работников должны быть изложенные в Руководстве.

7.2.9 На каждого работника в организации должно быть заведено личное дело, где указаны следующие сведения:

а) ФИО;

б) должность;

в) образование;

г) специальность;

д) квалификация;

е) стаж работы в должности;

ж) служебные перемещения;

з) результаты учебы и аттестации;

и) производственная деятельность (поощрения, взыскания).

7.3 Средства выполнения работ

7.3.1 Организация должна иметь достаточное количество средств для выполнения заявленных работ.

7.3.2 Если средства выполнения работ не принадлежат организации, она должна иметь документацию, подтверждающую правомерность использования средств выполнения работ, принадлежащих другим организациям. Средства выполнения работ должны соответствовать требованиям организации к таким средствам.

7.3.3 Средства выполнения работ должны соответствовать по своим техническим характеристикам требованиям, указанным в технологической документации по выполнению заявленных видов работ.

7.3.4 Все средства, что применяются для выполнения работ, должны быть идентифицированы (маркировка, паспортизация) в соответствии с установленными требованиями.

7.3.5 Применение средств выполнения работ должно обеспечиваться удовлетворительной системой их хранения, периодических проверок, калибровки, учета поступления и выдачи на производственные участки, а также изоляции средств, не соответствующих установленным требованиям.

7.3.6 Документация на средства выполнения работ должна быть учтена, храниться и вестись в соответствии с установленными требованиями.

7.4 Материалы и комплектующие изделия

7.4.1 Организация несет полную ответственность за использование материалов и комплектующих изделий, она должна убедиться в качестве продукции, которая поступает от сторонних организаций, в том числе и не сертифицированных уполномоченным государством органом.

7.4.2 Для выполнения заявленных работ должны использоваться только те материалы и комплектующие изделия, которые отвечают типовой конструкции и поступают в организацию по одобренной Укравиатрансом процедуре.

7.4.3 Проверка материалов и комплектующих изделий должна проводиться специалистами службы контроля качества и соответствующими подразделениями организации в объеме требований действующей НТД, документов на поставку.

7.4.4 Процедуры проверки должны обеспечивать выдачу в производство соответствующих материалов и комплектующих изделий, маркировку и изоляцию материалов и комплектующих изделий с отклонениями от технических требований.

7.4.5 Должны быть предусмотренные меры, исключающие попадание материалов и комплектующих изделий с выявленными отклонениями от технических требований на производственные участки исключая утвержденные процедуры.

7.4.6 Документация по учету материалов и комплектующих изделий должна содержать такие сведения:

а) наименование;

б) обозначение;

в) количество;

г) номер партии;

д) дата проверки;

е) отметка о соответствии установленным требованиям;

ж) дата выдачи в производство;

з) описание дефектов (при наличии);

и) подпись уполномоченных лиц.

7.5 Входной контроль материалов и комплектующих изделий

7.5.1 Порядок проведения входного контроля регламентируется Руководством.

7.5.2 Материалы и комплектующие изделия с отклонениями от технических требований, которые выявлены в результате проведения входного контроля, должны быть промаркированы соответствующим образом, изолированы с оформлением сопроводительной и учетной документации. Данные на такие материалы и комплектующие изделия должны быть в службе контроля качества.

7.5.3 Организация вправе привлекать к проведению входного контроля сторонние организации, которые имеют соответствующие возможности.

7.6 Хранение, идентификация, транспортирование авиационной техники и материалов

7.6.1 Должны быть обеспеченные складирования, хранение, идентификация и транспортирование деталей, узлов, материалов, комплектующих изделий с целью:

а) сохранения физико-химических свойств, геометрических параметров и характеристик, заданных конструкторской документацией и условиями поставки;

б) защиты от повреждений, изменений формы и загрязнений;

в) сохранности сопроводительной документации, бирок, этикеток и иных примет идентификации;

г) сохранности комплектности и исключение перепутывания.

7.6.2 Система хранения АТ и материалов должна предусматривать их учет и предотвращение от несанкционированного доступа к ним лиц, которые не имеют соответствующих полномочий.

7.6.3 Должна быть предусмотренная идентификация материалов и комплектующих изделий с момента проведения их входного контроля до применения (установления) на основном изделии, а также идентификация исполнителей всех работ.

7.6.4 Должен быть установленный порядок транспортирования АТ и материалов, предотвращающий их повреждение и попадание посторонних предметов на всех этапах ТО.

7.6.5 Должны быть обеспечены своевременная изоляция и раздельное хранение материалов и комплектующих изделий с отклонениями от технических требований от материалов и комплектующих изделий, соответствующих требованиям НД.

7.7 Метрологическое обеспечение

7.7.1 Организация должна иметь необходимую НД по метрологическому обеспечению Процедуры выполнения работ по метрологическому обеспечению должны соответствовать установленным требованиям.

7.7.2 Специалисты метрологической службы должны пройти соответствующее обучение и аттестацию согласно с установленными требованиями.

7.7.3 Метрологические лаборатории должны быть аттестованы в соответствии с установленными требованиями.

7.7.4 Все оборудование, которое используется для проверки, должно иметь точность, необходимую для определения соответствия проверяемых характеристик.

7.7.5 Документация на средства измерения должна включать порядок их ТО и хранения.

7.7.6 СИ, которые прошли поверку, должны иметь четкую маркировку о годности и дате следующей поверки. Результаты поверок должны быть занесены в соответствующие учетные документы. СИ, которые не прошли поверку, должны быть помечены и изъяты из пользования до тех пор, пока не будет произведен их ремонт или тарировка. Организация должна установить систему, которая исключает использование СИ с просроченной датой поверки.

7.7.7 Данные обо всех СИ должны быть внесены в документы метрологической службы. Эти записи должны включать такие сведения:

а) наименование;

б) обозначение (шифр);

в) заводской номер;

г) место нахождения;

д) перечень произведенных ремонтов, форм технического обслуживания, поверок;

е) интервал поверок;

ж) дата выполнения следующей поверки.

7.8 Данные для поддержания летной годности

7.8.1 Организация должна иметь учтенные копии конструкторской и технологической документации, бюллетени, директивы летной годности, инструкции, руководства по технической эксплуатации, регламенты технического обслуживания, технологические указания, программы испытаний, листки изменений, другую документацию, необходимую для выполнения заявленных видов работ.

7.8.2 Вся информация относительно летной годности и документация для выполнения ТО должны быть доступные для персонала, выполняющего и контролирующего работы на АТ.

7.9 Проверки

7.9.1 Каждый экземпляр АТ, на котором исполнено ТО, должен пройти проверку, наземные (стендовые) испытания в порядке и объеме, который предусмотрен конструкторской, технологической и эксплуатационной документацией.

7.9.2 Каждый экземпляр ВС (если это предусмотрено НТД) должен пройти летные испытания в порядке и объеме, установленном Программой летных испытаний, которая разработана разработчиком и согласованная в соответствии с действующей НД.

7.9.3 Подразделение организации, которое выполняет после ТО АТ летные испытания ВС, должно соответствовать установленным требованиям.

7.9.4 Все отклонения, выявленные при испытаниях (проверках) и связанные с работоспособностью АТ, должны быть документированы и устранены под контролем службы контроля качества.

7.9.5 Параметры и технические характеристики АТ, прошедшей испытания (проверки), должны фиксироваться в протоколах установленной формы.

7.9.6 Производственная документация на испытания хранится в соответствии с подпунктами 7.11.10, 7.11.11  настоящих Правил.

7.10 Подтверждения технического обслуживания

7.10.1 Организация должна подтвердить выполнение ТО следующим образом:

а) при выполнении оперативного ТО - записью в бортжурнале;

б) при выполнении периодического ТО, модификаций, ремонта - выдачей Сертификата передачи в эксплуатацию/Сертификата выполнения ТО и записью в формуляре (при наличии) в соответствии с Руководством. Форма Сертификата передачи в эксплуатацию/Сертификата выполнения ТО приведена в приложении 6 настоящих Правил.

в) при выполнении ТО комплектующих изделий - выдачей Сертификата выполнения ТО и записью в паспорте КИ (при наличии) в соответствии Руководством. Форма Сертификата выполнения ТО приведена в приложении 7 настоящих Правил.

7.10.2 Выполнение ТО должно подтверждаться записями в производственной документации. Записи должны содержать такую информацию:

а) о выполнении всего комплекса работ в соответствии с конструкторской, технологической, эксплуатационной документацией, бюллетенями и директивами летной годности;

б) об установленных, назначенных, межремонтных и гарантийных ресурсах и сроках службы;

в) о перечне выполненных изменений конструкции;

г) о комплектности АТ;

д) о результатах взвешивания и данные о центровке ВС;

е) о наименовании Организации, выполнившей ТО.

7.10.3 Организация несет юридическую ответственность за полноту и достоверность записей, подтверждающих выполнение ТО.

7.10.4  Приемка авиационной техники после капитального ремонта (или эквивалентных ему работ), ремонта, модификаций (доработок) осуществляется уполномоченными представителями Укравиатранса с оформлением соответствующих документов.

7.11 Документация

Конструкторская документация

7.11.1. Организация должна располагать необходимыми для выполнения заявленных работ учтенными копиями утвержденной конструкторской документации, переданной изготовителями (разработчиками) в соответствии с требованиями действующей НД. Конструкторская документация должна обеспечивать:

а) разработку организацией необходимой технологической документации;

б) принятие решений по оценке и устранению несоответствий (дефектов), которые выявлены в процессе выполнения работ.

7.11.2 Должны быть организованы учет, хранение, внесение изменений, доведение до исполнителей конструкторской документации.

7.11.3 Конструкторская документация на ТО АТ должна быть одобрена Укравиатрансом.

Технологическая документация

7.11.4 Выполнение ТО АТ должно осуществляться по технологической документации, разработанной изготовителями, утвержденной разработчиками и введенной в действие в соответствии с действующей НД.

7.11.5 Возможно применение организацией технологической документации, которая разработана ею на основании конструкторской и технологической документации изготовителя, а при необходимости разработчика, а также действующих стандартов, при условии сохранения типовой конструкции АТ. Такая документация должна быть разработана по процедурам, которые включены в Руководство.

7.11.6 Должны быть организованы учет, хранение, внесение изменений, доведение до исполнителей технологической документации.

Производственная документация

7.11.7 На каждый экземпляр АТ, на котором выполняется ТО, на всех этапах выполнения работ должна быть оформлена производственная документация, содержащая такую информацию:

а) дата выполнения работ, которые предусмотрены конструкторской и технологической документацией;

б) дата выполнения работ, которые не предусмотрены подпунктом 7.11.7”а” настоящих Правил по согласованным с разработчиком листкам технических решений, картам разрешения и другими документами;

в) даты начала и окончания выполнения работ по ТО и контроля работ в формате (день/месяц/год), для бортжурнала (час/день/месяц/год);

г) идентификацию исполнителей и контролеров (фамилии, подписи, штемпели и прочее);

д) объем и содержание выполненных работ;

е) полученные характеристики и замеренные параметры АТ, определенные в процессе выполнения ТО.

7.11.8 Состав производственной документации и образцы ее заполнения должны быть приведены в Руководстве.

7.11.9 Оформленная в процессе ТО производственная документация на каждый экземпляр АТ комплектуется и хранится в организации в порядке, предусмотренном Руководством.

7.11.10 Срок хранения производственной документации:

а) после выполнения оперативного ТО - не менее 3 лет;

б) после периодического ТО - до очередного капремонта ВС (либо эквивалентных работ);

в) после ремонта - до документального подтверждения факта списания экземпляра АТ.

7.11.11 Всю производственную документацию необходимо вести на государственном языке, а в отдельных случаях на языке принятом Международной организацией гражданской авиации. В ином случае, по требованию Укравиатранса, должен быть представлен заверенный в установленном порядке перевод документации на государственный язык.

7.12 Отчеты о дефектах

7.12.1 Организация должна докладывать Укравиатрансу, эксплуатанту, изготовителю и разработчику обо всех неисправностях, дефектах и других случаях, влияющих или могущих повлиять негативно на летную годность, выявленных при ТО АТ в установленные Укравиатрансом сроки.

7.12.2 Организация должна по требованию Укравиатранса и в установленные ею сроки предоставлять любую информацию относительно выполненных работ по ТО, которая связана с обеспечением летной годности АТ.

7.12.3 Отчеты о дефектах должны составляться на бланках специальной формы, которая утверждена Укравиатрансом и содержать подробные сведения о дефектах или состоянии АТ, которая непригодна к эксплуатации.

7.13 Система качества

7.13.1 Организация должна разработать документально оформленную систему качества как средство, обеспечивающее соответствие АТ установленным требованиям во время и после выполнения на АТ ТО в соответствии с Руководством.

7.13.2 Ответственность, полномочия и взаимодействие руководящего, исполняющего и контролирующего персонала должны быть четко определены и документированы.

7.13.3 Система контроля и обеспечения качества, которая применяется в организации, должна охватывать все средства и процедуры, использующиеся для обеспечения гарантии качества работ.

7.13.4 В ходе ТО должен осуществляться эффективный контроль качества работ. В организации должны осуществляться внутренние проверки соответствия выполнения процедур, указанных в Руководстве.

7.13.5 Информация о политике организации в области контроля качества и системы его обеспечения должна быть описана в Руководстве в комплексе с программой внутренних проверок средств и процедур, которые направлены на обеспечение гарантии качества.

Внутренние проверки:

7.13.6 Организация должна планировать проведение независимых внутренних комплексных проверок качества в соответствии с программой внутренних проверок.

7.13.7 Планирование внутренних проверок должно базироваться на важности деятельности, которая проверяется, и выполняться персоналом, в функции которого не входит непосредственная ответственность за участок работы, который проверяется.

7.13.8 Результаты внутренних проверок должны быть документально оформлены и доведены до сведения персонала отвечающего за проверенный участок работы.

7.13.9 Руководящий персонал, который отвечает за проверенный участок работы, должен организовать осуществление своевременных корректирующих действий и устранение несоответствий, выявленных в процессе внутренней проверки.

7.13.10 Должна существовать система обратной связи, которая позволяет персоналу, занимающемуся вопросами обеспечения качества, получать информацию для подтверждения принятия корректирующих мер и доведение информации о результатах проверки до сведения лиц, которые имеют отношение к недостаткам, выявленным в ходе проверки.

7.13.11 Руководство организации должно систематически анализировать результаты внутренних проверок для определения эффективности действия системы качества.

7.14 Руководство организации

7.14.1 Организация должна разработать Руководство, которое является документом, регламентирующим ее деятельность при выполнении заявленных видов работ.

7.14.2 Процедуры, подлежащие включению в Руководство, приведены в приложении 8 настоящих Правил и должно содержать такие сведения:

а) заявление, подписанное руководителем, в котором подтверждается соответствие руководящих документов и деятельности организации требованиям настоящих Правил и обязательства их соблюдения;

б) данные о руководящих работниках Организации и ее структурных подразделений (должность, фамилия, имя, отчество и прочее);

в) права и обязанности руководящего персонала и ее структурных подразделений;

г) организационная структура, которая показывает систему ответственности и взаимосвязи лиц, указанных в 7.14.2”б” настоящих Правил и структурных подразделений организации. При разработке следует использовать типовую организационную структуру (приложение 9 настоящих Правил);

д) перечень лиц, имеющих право подписи документации на передачу АТ в эксплуатацию и образцы их подписей;

е) общее описание ресурсов персонала;

ж) общий объем производственных мощностей по каждому производственному адресу;

з) перечень видов работ, разрешенных Сертификатом;

и) процедуры внесения изменений в Руководство и уведомление Укравиатранса об изменениях в организации;

к) процедуры ТО и системы качества организации;

л) перечень подрядных организаций, в том числе и тех, которые не подлежат сертификации Укравиатрансом, но выполняют работы по ТО для организации;

м) перечень эксплуатантов, для которых организация выполняет работы;

н) перечень баз, где выполняются оперативные виды ТО.

7.14.3 Руководство должно быть утверждено руководителем организации и одобрено Укравиатрансом.

7.14.4 Если организация при выполнении заявленных работ использует по любому направлению деятельности типовую документацию, одобренную Укравиатрансом, в этом случае в Руководстве достаточно сделать ссылку на нее без повторения информации, которая в ней излагается.

Приложение 1

пункту 5.1.2 Правил сертификации

организаций по техническому обслуживанию

авиационной техники

| Директору Укравиатранса _______________________________ 01135, г. Киев, пр. Победы, 14 |
| --- |
| ЗАЯВКА Прошу видать (продлить срок действия) Сертификат(а) организации по ТО АТ (ненужное зачеркнуть) |
| 1. Наименование организации ________________________________________________________ |
| 2. Юридический адрес организации ____________________________________________________ |
| 3. Контактные телефоны______________________Факс_______________E-mail_______________ 4.Местонахождение производственной базы_____________________________________________ _______________________________________________ |
| 5. К заявке прикладываются следующие документы: |
| № | Наименование |
| п./п. | документа |
| 1 | Учредительные документы (устав, справка про регистрацию, учредительный договор). |
| 2 | Руководство по техническому обслуживанию |  |  |
| 3 | Программа подготовки персонала. |  |  |
| 4 | Анализ выполнения ТО в межсертификационный период (для продления срока действия) |
| Документы аренды производственных помещений, средств выполнения работ и др. |
| Лист 1 | Листов |

Продолжение приложения 1

| 6. Виды работ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АТ | Классификация | Ограничения | ОТО | Другие формы ТО | Местонахождение производственной базы |
| ВС |  |  |  |  |  |
| Двигатели |  |  |  |  |
| АТ | Классификация | Ограничения |
| Компоненты, кроме двигателей и ВСУ |  |  |
| Специальные виды обслуживания |  |  |
| 7.Заявитель обязуется выполнять требования Правил сертификации организаций по техническому обслуживанию авиационной техники и надзора за ними, нормативных документов Укравиатранса, действующей нормативно-технической документации по техническому обслуживанию. |  |
| Я, _______________________________________________________________________________ , ( ФИО, должность) подтверждаю, что информация в Заявке и приложенных к ней документах является точной и правильной. М. п. ___________________________ (подпись) ____________________________ (дата) |  |
| ФИО, подпись лица, сдавшего заявку |  |
| ФИО, подпись лица, принявшего заявку |  |
| Лист | Листов |

Приложение 2

к пункту 5.1.2 Правил сертификации организаций по техническому обслуживанию авиационной техники

| Director of Ukraviatrans ______________________________ Peremogy 14,Kyiv, 01135, |
| --- |
| APPLICATION FOR Issue (prolong) of Maintenance Organization Certificate (cross as appropciate) |
| 1.Name of organization _________________________________________________________ |
| 2.Legal address of organization ______________________________________________________ |
| 3.Contact telephone________________________ Fax_________________E-mail________________ 4.Address of facilities______________________________________________________________ _______________________________________________ |
| 5. To the application are attached: |
| № | Title of |
| Items | the document |
| 1 | Institution documents |
| 2 | Maintenance Organisation Exposition |  |  |
| 3 | Personnel training programe |  |  |
| Lease documents on facilities, tools and others |
|  | 1 of |

Продолжение приложения 2

| 6. Scope of work: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aviation product | Rating | Limitation | Line | Other maintenance | Facilities location |
| Aircraft |  |  |  |  |  |
| Engines |  |  |  |  |
| Aviation product | Rating | Limitation |
| Components other then complete engines or APUs |  |  |
| Special services |  |  |
| I hereby certify that all mentioned in Application data and enclosed documents are right: .................. ........................................ ................................... ................................... Date Accountable manager Accountable manager Accountable manager position name signature |  |
|  | 2 of |

Приложение 3

к пункту 5.4.1 Правил сертификации

организаций по техническому обслуживанию

авиационной техники

| У К Р А И Н А МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВИАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА |  | U K R A I N E MINISTRY OF TRANSPORT STATE DEPARTMENT OF AVIATION TRANSPORT |
| --- | --- | --- |
| СЕРТИФИКАТ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ MAINTENANCE ORGANISATION CERTIFICATE №.......................... Этим удостоверяется, что This is to certify that (Наименование организации) (Organisation name) (Местонахождение организации) (Organisation located) удовлетворяет требованиям законодательства Украины про гражданскую авиацию и способна осуществлять техническое обслуживание авиационной техники с ограничениями, которые имеются в Приложении к этому сертификату. Этот сертификат не подлежит передачи и действителен на протяжении указанного срока, если от него не откажутся, не будет временно остановлено его действие или он не будет аннулирован. meets the requirements of the Ukraine Civil Aviation Laws under limitations contained in the attached Appendix.This Certificate is not transferable and, unless sooner suspended or revoked, shall continue in effect until otherwise terminated. Директор Государственного департамента авиационного транспорта Director of State Department of Aviation Transport ----------------- ФИО Name Дата вступления в силу 00.00.0000 М.п. Effective date Этот сертификат действителен до 00.00.0000 This Certificate is valid till |

Приложение 4

к пункту 5.4.1 Правил сертификации

организаций по техническому обслуживанию

авиационной техники

| У К Р А И Н А МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВИАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА |  | U K R A I N E MINISTRY OF TRANSPORT STATE DEPARTMENT OF AVIATION TRANSPORT |
| --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ Appendix to Certificate Сертификат № Certificate № Наименование организации: Organisation name |
| АТ Class | Классификация Rating | Ограничение Limitation | ОТО Line | Другие формы ТО Base | Местонахождение производственной базы Maintenance located |
| ВС Aircraft | А1 | Самолеты, взлетная масса которых свыше 5700 кг Aeroplanes above 5700kg |  |  |  |  |
|  | А2 | Самолеты, взлетная масса которых 5700 кг и ниже Aeroplanes 5700kg and below |  |  |  |  |
|  | А3 | Вертолеты Helicopters |  |  |  |  |
| Двигатели Engines | В1 | ГТД Turbine |  |  |  |  |
|  | В2 | ПД Piston |  |  |  |  |
|  | В3 | ВСУ APU |  |  |  |  |
|  | Лист 0 Листов 0 |
|  | 0 of 0 |

Продолжение приложения 4

| Название организации Organisation name |  | Приложение к Сертификату Appendix to Certificate |
| --- | --- | --- |
| АТ Class | Классификация Rating | Ограничение Limitation |
| Компоненты, кроме двигателей и ВСУ | С1 | Система кондиционирования Air Cond & Press |  |
| Components other then complete engines or APUs | C2 | Оборудование автоматического управления полетом Auto Flight |  |
|  | C3 | Связное и пилотажно-навигационное оборудование Comms and Nav |  |
|  | C4 | Двери, люки, створки Doors-Hatches |  |
|  | C5 | Система электроснабжения. Освещение и светотехническое оснащение Electrical Power |  |
|  | C6 | Оснащение Equipment |  |
|  | C7 | Двигатели - ВСУ Engine-APU |  |
|  | C8 | Система управления ВС Flight Control |  |
|  | C9 | Топливная система Fuel-Airframe |  |
|  | C10 | Винты вертолетов Helicopter-Rotors |  |
|  | C11 | Трансмиссия вертолета Helicopter-Trans |  |
|  | C12 | Гидравлическая система Hydraulic |  |
|  | C13 | Приборное оснащение Instruments |  |
|  | C14 | Шасси Landing Gear |  |
|  | C15 | Кислородное оборудование. Защитное снаря-жение Oxygen |  |
|  | C16 | Воздушные винты Propellers |  |
|  | C17 | Пневматическая система. Вакуумное снаряжение Pneumatic |  |
|  | C18 | Пожарное оборудование. Система противообле-денения Protection ice/rain/fire |  |
|  | C19 | Иллюминаторы. Фонарь кабины Windows |  |
|  | C20 | Планер Structural |  |
| Специальные виды обслуживания Specialized services | D1 D2 D3 | Неразрушающие методы контроля Non Destructive Inspection Расшифровка материалов СОК Data retrieving (FDR and CVR) Изготовление деталей и сборочных единиц Manufacturing of parts and components |  |
|  | Лист 0 Листов 0 |
|  | 0 of 0 |
| Продолжение приложения 4 |
| Название организации Organisation name |  | Приложение к Сертификату Appendix to Certificate |
| Этим Приложением ограничиваются изделия АТ и деятельность организации в объеме, утвержденном перечнем, который находится в Руководстве организации по ТО, и одобренном “___” ________ ____ со всеми следующими одобренными изменениями. This approval schedule is limited to those products and activities specified in the scope of approval section contained in maintenance organisation exposition approved on "___"___________ ____ and any subsequent approved amendment. Директор Director |
| Дата вступления в действие 00.00.0000 Effective date Это Приложение действует до 00.00.0000 This Appendix to Certificate is valid till | Лист 0 Листов 0 0 of 0 |

Приложение 5

к пункту 5.5.6 Правил сертификации

организаций по техническому обслуживанию

авиационной техники

| Директору Укравиатранса _______________________________ 01135, г. Киев, пр. Победы, 14 |
| --- |
| ЗАЯВКА на изменение приложения Прошу внести изменения в Приложение к Сертификату организации по ТО АТ №___ |
|  | дополнение перечня типов авиационной техники |  | изменение местонахождения или создание новых производственных баз |  | дополнение перечня видов работ по ТО |  |
| ненужное зачеркнуть |
| 1. Наименование организации ________________________________________________________ |
| 2. Юридический адрес организации ____________________________________________________ |
| 3. Контактные телефоны___________________ Факс_________________E-mail_______________ 4. Местонахождение производственной базы____________________________________________ _______________________________________________ |
| 5. К заявке прилагаются изменения в Руководство по ТО |
| Документы аренды производственных помещений, средств выполнения работ и др. |
| Лист 1 | Листов |

Продолжение приложения 5

| 6. Виды работ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АТ | Классификация | Ограничения | ОТО | Другие формы ТО | Местонахождения производственной базы |
| ВС |  |  |  |  |  |
| Двигатели |  |  |  |  |
| АТ | Классификация | Ограничения |
| Компоненты, кроме двигателей и ВСУ |  |  |
| Специальные виды обслуживания |  |  |
| Я, _______________________________________________________________________________ , ( ФИО, должность) подтверждаю, что информация в заявке и приложенных к ней документах является точною и правильною. ___________________________ (подпись) М. п. ____________________________ (дата) |
| ФИО, подпись лица, сдавшего заявку |  |
| ФИО, подпись лица, принявшего заявку |  |
| Лист | Листов |

Приложение 6

к подпункту 7.10.1”б” Правил сертификации

организаций по техническому обслуживанию

авиационной техники

| 1 ОРГАНИЗАЦИЯ Organisation ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВИАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА STATE DEPARTMENT OF AVIATION TRANSPORT СЕРТИФИКАТ №CERTIFICATE | 2 СЕРТИФИКАТ ПЕРЕДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ / СЕРТИФИКАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ТО №.............. CERTIFICATE OF RELEASE TO SERVISE / MAINTENANCE RELEASE |
| --- | --- |
| 3 Данные ВС (Aircraft identification) |
| Изготовитель : Manufacturer ..................................................................... | Тип : Model ................................................................ |
| Серийный номер: Serial Number ................................................................ | Государственный и регистрационный знаки: National &Registration marks.............................. |
| Наработка с НЭ : Total flight hours ................................................................ | Посадки с НЭ: Total cycle .................................................... |
| 4 Данные двигателей и ВСУ Engine and APU identification |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | ВСУ APU |
| Изготовитель : Manufacture | ........................... | .......................... | .......................... | ................. | .................... |
| Тип : Model | ........................... | .......................... | .......................... | ................. | .................... |
| Серийный номер: Serial Number | ........................... | .......................... | .......................... | ................. | .................... |
| Наработка с НЭ : Total flight hours | ........................... | .......................... | .......................... | ................. | .................... |
| Количество запусков: Total cycle | .......................... | .......................... | .......................... | ................. | .................... |
| 5 ЭКСПЛУАТАНТ Operator | Наименование: Name | .......................................................................................................... |
|  | Адрес: Address | .................................................................................................... |
| 6 Выполнение работ Work performed |  |
| Договор на ТО № Service Order No. ............................................................. | Начало работ: Start date .............................................. |
| Вид работ : Check type ................................................................... | Конец работ: End date ............................................... |
| Смотри детальный перечень выполненных работ на листах Краткого перечня работ See detailed of work performed on attached pages of Work Summary Sheet. |
| 7 Незавершенное ТО/ разрешения Incomplete maintenance / authorisation |
| 8 Примечание: Remarks |
| 9 СиД (Airframe and Powerplant) | 10 АиРЭО (Avionics) |
| Уполномоченное лицо: Authorised personal. ............................................. | Уполномоченное лицо: Authorised personal ........................................... |
| Ответственный за качество: Inspector .................................. | Ответственный за качество: Inspector ....................................... |
| 11 Я свидетельствую, что работы, указанные выше, были выполнены в соответствии с правилами и в этом отношении воздушное судно пригодно к эксплуатации. I certify that the work specified above was carried out in accordance with regulations and in respect to that work the aircraft is considered ready for release to service. |
| __________________ ________________________ ________________ Фамилия (Name) Подпись (Signature) Дата (Data) |

Продолжение приложения 6

Оформление СЕРТИФИКАТА ПЕРЕДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ / СЕРТИФИКАТА ВЫПОЛНЕНИЯ ТО (используется для подтверждения ТО ВС)

| Блок 1 | Первая строка - товарный знак и полное наименование организации. Название государства Вторая строка - номер сертификата организации Информация должна быть напечатана типографским способом. |
| --- | --- |
| Блок 2 | Название и номер документа, который выдается В случае выполнения всего необходимого перечня работ выдается Сертификат передачи в эксплуатацию (другое зачеркивается). В случае невыполнения обязательных регламентированных работ (директив летной годности, либо др.) выдается Сертификат выполнения ТО (другое зачеркивается). |
| Блок 3 | Данные по ВС такие как: - изготовитель; - тип ВС; - серийный номер; - государственный и регистрационный знаки; - наработка с начала эксплуатации; - количество посадок с начала эксплуатации. |
| Блок 4 | Данные на каждый двигатель и вспомогательную силовую установку, такие как: - изготовитель; - тип двигателя/вспомогательной силовой установки; - серийный номер; - наработка с начала эксплуатации; - количество запусков с начала эксплуатации. |
| Блок 5 | Название и юридический адрес эксплуатанта воздушного судна. |
| Блок 6 | Данные по выполненным работам: - договор на ТО (в случае выполнения работ по договору 3); - вид работ: ремонт; модификация; форма технического обслуживания. - дата начала и конца работ (время, число, месяц, год); - указывается общее количество листов перечня выполненных работ. |
| Блок 7 | Невыполнение (с указанием основания) ТО или директивы летной годности, или сервисных бюллетеней; Продолжение приложения 6 |
| Блок 8 | Указывается любая информация с ссылкой на подтверждающий документ, который устанавливает определенные ограничения, которые налагаются на ВС и необходимые эксплуатанту для подтверждения летной годности ВС. Информация должна быть понятной, полной и предъявляться в форме, достаточный для принятия решения (если информации нет, то необходимо указать "Нет".) Примеры такой информации: - введено в действие эксплуатационное ограничение; - документация, по которой было выполнено техническое обслуживание (например: обозначение Регламента ТО, дата его введения и др.); - детали ремонтных работ, которые выполняются или ссылка на документ, где это сказано; - ограничения ресурса комплектующих изделий; - выполнение директивы летной годности или сервисных бюллетеней; |
| Блок 9 | Дата подписания и подпись ответственных лиц за: - полноту выполнения работ по СиД; - за качество выполненных работ по СиД |
| Блок 10 | Дата подписания и подпись ответственных лиц за: - полноту выполнения работ по АиРЭО; - за качество выполненных работ по АиРЭО. |
| Блок 11 | Печатаются или разборчиво вписываются фамилия, имя и отчество уполномоченного лица, которое подписало Сертификат. Подпись лица, указанного выше (применение штампа-факсимиле не допускается). Дата подписания Сертификата. |

к подпункту 7.10.1”в” Правил сертификации

организаций по техническому обслуживанию

авиационной техники

| 1 ОРГАНИЗАЦИЯ Organisation Государственный департамент авиационного транспорта State Department of Aviation Transport” | 2 СЕРТИФИКАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ №.................. CERTIFICATE OF MAINTENANCE RELEASE |
| --- | --- |
|  | 3 Заказ/контракт/счет Work order/contract/invoice |
| 4 Номер по порядку Item | 5 Наименование Description | 6 Обозначение Part number | 7 Применение Eligibility | 8 Количество Quataly | 9 Номер серии/партии Serial/Batch number | 10 Вид работ Stftus/Work |
| 11 ПРИМЕЧАНИЕ Remarks |
| 12 НОВЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ (КИ): удостоверяется, что вышеуказанные КИ были изготовлены (проверены) в соответствии с правилами летной годности, которые действуют в Украине. NEW PART(S): Certifies that the part(s) identified was (were) manufactured/inspected in accodance with the airworthiness regulations of Ukraine. | 13 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ (КИ), КОТОРЫЕ БЫЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ: удостоверяется, что вышеуказанные работы, за исключением указанных в блоке 11, были выполнены в соответствии с правилами летной годности, которые действуют в Украине, и в отношении указанных работ КИ считают пригодным для допуска к эксплуатации. Certifies that works specified above except as otherwise specified in block 11 were carried out in accodance with the airworthiness regulations of Ukraine and in repect to that works the parts is considered ready for release to service |
| 14 Фамилия Name | 16 Подпись Signature | 17 Регистрационный номер Сертификата Организации по ТО АТ. Certificfte Registered Number of Maintenance Organisation |
| 15 Дата Data |  |  |

Продолжение приложения 7

Обратная сторона

Сертификата выполнения технического обслуживания

| Примечания: 1. Notes 1. 2. 2. 3. 3. | Этот документ не дает полномочий для монтажа КИ. It is impotent understand that the existence of the document alone does not automatically constitute authority to install the part/component/assembly. У случае, если исполнитель монтажа руководствуется национальными правилами авиационной администрации не той страны, которая указана в блоке 1., ему необходимо убедится в том, что его авиационная администрация принимает КИ от авиационной администрации, которая указана в блоке 1. Where the user/installer works in accodance with the national regulations of an Airworthiness Authority different from the Airworthiness Authority specified in blok 1 it is essential that the user/installer ensures that his/her Airworthiness Authority accepts parts/components/assemblies from Airworthiness Authority specified in blok 1. Записи в блоках 12 и 13 не означают одобрения монтажа. Одобрение монтажа должно быть выполнено исполнителем монтажа в записях про техническое обслуживание воздушного судна в соответствии со своими национальными правилами до получения воздушным судном разрешения на выполнение полетов. Statements 12 and 13 do not constitute installation certification. In all cases the aircraft maintenance record must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aircraft may be flow. |
| --- | --- |

Продолжение приложения 7

Оформление Сертификата выполнения технического обслуживания (используется для подтверждения ТО КВ)

| Блок 1 | Первая строка - полное наименование организации. Рекомендуется разместить в блоке товарный знак. Вторая строка - название авиационной администрации Украины. |
| --- | --- |
| Блок 2 | Название документа и номер документа, который выдается. Учетный номер документа. |
| Блок 3 | Номер договора/контракта, на основании которого проводились работы. |
| Блок 4 | Блок, предназначенный для обеспечения ссылок при заполнении блока 13. Заполнять не обязательно. |
| Блок 5 | Наименование КИ в соответствии с иллюстрированным каталогом деталей и узлов. |
| Блок 6 | Номер КИ. |
| Блок 7 | Тип авиационной техники (воздушное судно, двигатель, воздушный винт и др.), на который допускается установка КИ. Например: 'Ан-74". Если допускается установка более чем на один тип, записать: "Различные". Если организация желает ограничить эксплуатацию этого КИ только одним типом, надо записать этот тип. Если неизвестно, на какой тип допускается установка КИ, надо записать "Неизвестно". Примечание: Любая информация, которая размещается в блоке 9 о назначении КИ не является окончательной. Лицо, которое проводит монтаж этого КИ, должно по документации убедиться, что это КИ имеет допуск для установки на конкретный тип авиационной техники. |
| Блок 8 | Указывается количество КИ, если КИ не имеют номеров. Тогда блок 8 не заполняется. |
| Блок 9 | Номер серии или партии. Если такая информация для КИ не предусмотрена, записать: "Нет". |
| Блок 10 | Указывается вид работ: изготовлено; ремонт; модификация; доработка (комплекс доработок) по бюллетеню(ям); форма технического обслуживания; проверка. |

Продолжение приложения 7

| Блок 11 | Приводится любая информация с ссылкой на подтверждающий документ, устанавливающий определенные ограничения, которые налагаются на КИ, и которая необходима эксплуатанту для подтверждения летной годности ВС. Информация должна быть понятной, полной и предъявляться в форме, какова достаточна для принятия решения. Обязательным есть ссылка на производственную документацию, где находится информация о проверенном КИ Примеры такой информации: - номер карты- наряда или журнала учета параметров; - эксплуатационное ограничение, которое вводится; - документация, по которой было исполнено техническое обслуживание (например: обозначение Регламента ТО, дата его введения и др.); - детали ремонтных работ, которые выполняются, или ремонтных ссылок на документ, который их определяет; - ограничение ресурса комплектующих изделий; - выполнение или невыполнение (с указанием основания) директивы летной годности или сервисных бюллетеней. |
| --- | --- |
| Блок 12 | Формулировка установленного образца. Изменять ее только по согласованию с Укравиатрансом. В случае использования блока 13, блок 12 аккуратно крест на крест перечеркивается. |
| Блок 13 | Формулировка установленного образца. Изменять ее только по согласованию с Укравиатрансом. В случае использования блока 12, блок 13 аккуратно крест на крест перечеркивается. |
| Блок 14 | Печатаются или разборчиво вписываются фамилия, имя и отчество лица, которое подписало Сертификат. |
| Блок 15 | Дата подписания. |
| Блок 16 | Подпись лица, указанного в блоке 14 (применение штампа-факсимиле не допускается). |
| Блок 17 | Печатается номер Сертификата организации по ТО АТ. |

Приложение 8

к подпункту 7.14.1 Правил сертификации

организаций по техническому обслуживанию

авиационной техники

Процедуры, подлежащие включению в Руководство.

Приведенный ниже перечень не является исчерпывающим, однако содержит информацию об основных вопросах, которые необходимо отразить в Руководстве в виде соответствующих процедур.

1 Организационные вопросы

1.1 Процедуры сообщения Укравиатрансу об изменениях, указанных в пункте 5.5.11 настоящих Правил.

1.2 Процедуры внесения изменений в Руководство.

1.3 Права и обязанности ответственного руководителя организации.

1.4 Организационная структура.

1.5 Штат органов управления.

1.6 Права и обязанности руководящего персонала.

1.7 Общие сведения о производственном персонале.

1.8 Общее описание средств выполнения заявленных работ по всем адресам расположения баз выполнения ТО.

2 Процедуры технического обслуживания

2.1 Процедура оценки поставщиков.

2.2 Приемка/проверка комплектующих изделий ВС и материалов от сторонних подрядчиков.

2.3 Хранение, маркировка/наличие бирок и выдача комплектующих изделий и материалов для ТО.

2.4 Приемка инструмента и оборудования.

2.5 Калибровка (настройка) инструмента и оборудования.

2.6 Маркировка инструмента, использования инструмента и оборудования.

Продолжение приложения 8

2.7 Требования к обеспечению чистоты средств ТО.

2.8 Инструкции по ТО и их взаимосвязь с эксплуатационной документацией изготовителя ВС/компонентов, включая порядок их обновления и выдачи персоналу.

2.9 Процедуры ремонта.

2.10 Процедуры обеспечения соответствия разработанной эксплуатантом программе ТО воздушного судна.

2.11 Процедуры выполнения директив летной годности.

2.12 Процедуры выполнения необязательных модификаций.

2.13 Используемая документация по ТО и ее заполнение.

2.14 Контроль ведения технической документации.

2.15 Устранения дефектов, которые выявлены в ходе основного ТО.

2.16 Процедуры допуска к эксплуатации, включая:

а) оформление Сертификата передачи в эксплуатацию/Сертификата выполнения ТО, предусмотренного пунктом 7.10.1 настоящих Правил.;

б) оформление удостоверения летной годности (если организация является структурным подразделением эксплуатанта).

2.17. Учетная документация для эксплуатанта (если организация не является эксплуатантом).

2.18. Предоставление информации о дефектах и других событиях в соответствии с требованиями Укравиатрансом.

2.19 Возврат неисправных комплектующих изделий воздушного судна на хранение.

2.20 Проверка неисправных комплектующих изделий, которые поступают от сторонних организаций для ремонта и т.д..

2.21 Проверка автоматизированных систем регистрации информации о ТО.

Продолжение приложения 8

2.22 Конкретные процедуры ТО, такие как:

- порядок сбора и обработки информации бортовых систем регистрации;

- опробование двигателей;

- проверка ВС на герметичность;

- буксировка ВС;

- руление ПС;

- взвешивание ВС;

- балансировка компонентов ВС;

- изготовление деталей и сборочных единиц.

2.23 Процедуры, связанные с субконтрактами.

3 Процедуры оперативного ТО (если применимо)

3.1 Контроль комплектующих изделий ВС, инструмента, оборудования и т.д. при оперативном ТО.

3.2 Процедуры оперативного ТО, касающиеся общего обслуживания/заправки/удаление льда и т.д..

3.3 Осуществление контроля за дефектами и повторными дефектами в ходе оперативного ТО.

3.4 Действующие процедуры в отношении запасных частей, используемых на основании соглашений об обмене и соглашений о временном пользовании.

3.5 Действующие процедуры в отношении возврата неисправных частей, снятых с ВС.

4 Процедуры системы обеспечения качества

4.1 Внутренняя комплексная проверка качества процедур организации.

4.2 Внутренняя комплексная проверка качества обслуживания ВС.

4.3 Процедура комплексной проверки качества устранения недостатков.

4.4 Квалификация и процедуры подготовки персонала, который осуществляет допуск к эксплуатации ВС.

4.5 Учетная документация персонала, который осуществляет допуск к эксплуатации ВС.

Продолжение приложения 8

4.6 Квалификация и процедуры подготовки персонала, который осуществляет комплексную проверку качества.

4.7 Квалификация и процедуры подготовки механиков.

4.8 Контроль за выдачей разрешений на отклонение от принятых в организации процедур

4.9 Процедуры оценки готовности к выполнению специализированных работ, такие как проведение неразрушающего контроля, сварочных работ и т.д.

4.10 Контроль за деятельностью бригад предприятий - изготовителей, базирующихся на территории Организации и выполняющих работы, связанные с деятельностью, которая предусмотренная выданным Сертификатом.

4.11 Комплексная проверка качества работы субподрядчиков.

5 Дополнительные данные

5.1 Примеры (формы) документов (акты, журналы, карты-наряды и т.д.)

5.2 Перечень субподрядчиков.

- Перечень баз оперативного ТО (линейных станций).

Приложение 9

к пункту 7.14.2”г” Правил сертификации

организаций по техническому обслуживанию

авиационной техники

Типовая структура для большой организации

Продолжение приложения 9

Типовая  структура для малой организации

# Text boxes

Ответственный руководитель

Технический

директор

Руководитель по

качеству

Руководитель выполнения ПТО, ремонта и модификаций  ВС (КИ)

Руководитель выполнения оперативного  ТО ВС

Персонал, который выполняет

оперативное ТО ВС

Персонал, который выполняет

периодическое ТО, ремонт и модификаций  ПС (КВ)

Подразделение, которое обеспечивает технические записи

Руководитель по

контролю

Інженер

по контролю качества

Інженер по

ТО АТ

Ответственный руководитель