ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРІЇ НАДІЙНОСТІ ЗГІДНО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ УКРАЇНИ ДСТУ-2860-94 “НАДІЙНІСТЬ ТЕХНІКИ,  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ”

1. Об’єкт - система,  споруда,  машина,  підсистема,  апаратура,  функційна одиниця,  пристрій,  елемент чи будь-яка їх частина,  що розглядається з погляду надійності як самостійна одиниця.

Примітка 1. Об’єкт  може включати технічні засоби, технічний персонал чи будь-які їх поєднання.

Примітка 2. Сукупність об’єктів, об’єднаних спільним призначенням і метою функціонування, може розглядатися як об’єкт.

2. Обслугований об’єкт - об’єкт, для якого проведення технічного обслуговування передбачено нормативно-технічною документацією та (чи) конструкторською (проектною) документацією.

3. Необслугований об’єкт - об’єкт, для якого проведення технічного обслуговування не передбачено нормативно-технічною документацією та (чи) конструкторською (проектною) документацією.

4. Ремонтований об’єкт; ремонтопридатний об’єкт – об’єкт, ремонт якого можливий та передбачений нормативною, ремонтною та (чи) конструкторською (проектною) документацією.

5. Неремонтований об’єкт; неремонтопридатний об’єкт – об’єкт, ремонт якого неможливий чи передбачений нормативною, ремонтною та (чи) конструкторською (проектною) документацією.

6. Відновлюваний об’єкт - ремонтований об’єкт, який після відмови та усунення несправності знову стає здатним виконувати потрібні функції з заданими кількісними показниками надійності.

7. Невідновлюваний об’єкт -  об’єкт, ремонт якого неможливий чи не дозволяє відновити працездатність із заданими кількісними показниками надійності.

Примітка.  Невідновлюваний об’єкт може бути як ремотнованим так і неремонтованим.

8. Надійність - властивість об’єкта зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.

Примітка 1. Надійність є комплексною властивістю, що залежно від призначення об’єкта і умов його застосування, може містити в собі безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність та збережуваність чи певні поєднання цих властивостей.

Примітка 2. Наведений термін використовують лише для загального некількісного опису вказаних властивостей.

9. Безвідмовність (властивість) - властивість об’єкта виконувати потрібні функції в певних умовах протягом заданого інтервалу часу чи наробітку.

10. Довговічність - властивість об’єкта виконувати потрібні функції до переходу у граничний стан при встановленій системі технічного обслуговування та ремонту.

11. Збережуваність - властивість об’єкта зберігати в заданих межах значення параметрів, що характеризують здатність об’єкта виконувати потрібні функції, під час і після зберігання та (чи) транспортування.

12. Ремонтопридатність (властивість) - властивість об’єкта  бути пристосованим до підтримання та відновлення стану в якому він здатний виконувати потрібні функції за допомогою технічного обслуговування та ремонту.

13.  Справність - стан об’єкта,  за яким він здатний виконувати усі задані функції об’єкта.

14. Несправність - стан об’єкта,  за яким він нездатний виконувати хоч би одну із заданих  функцій об’єкта.

Примітка. Несправність часто є наслідком  відмови об’єкта, але може бути й без неї.

15. Працездатний (работоспособный) стан; працездатність - стан об’єкта, який характеризується його здатністю виконувати всі потрібні функції.

16. Непрацездатний (неработоспособный) стан; непрацездатність - стан об’єкта, за яким він нездатний  виконувати хоч би одну з потрібних функцій.

17. Критичний стан - стан об’єкта, що може призвести до травмування людей,  значних матеріальних збитків чи інших неприйнятих наслідків.

Примітка1. Критичний стан не завжди є наслідком критичної несправності.

Примітка 2. Для конкретного об’єкта повинні бути встановлені критерії критичного стану.

18. Граничний (придельный) стан - стан об’єкта, за яким його подальша експлуатація неприпустима чи недоцільна, або відновлення його працездатного стану неможливе чи недоцільне.

Примітка. Граничний стан наступає, наприклад, тоді, коли параметр потоку  відмов стає неприйнятим та (чи) об’єкт стає неремонтопридатним внаслідок несправності.

19. Незначна (незначительная) несправність - несправність, що не порушує жодної з потрібних функцій об’єкта.

Примітка.  Дефект чи несправність, викликані порушенням допоміжної функції внаслідок ушкодження.

20. Значна несправність - несправність, що порушує хоча б одну з потрібних функцій об’єкта.

21. Часткова несправність - несправність, що викликає нездатність об’єкта виконувати частину потрібних функцій.

22. Повна несправність - несправність, що характеризується повною нездатністю об’єкта виконувати усі потрібні функції.

23. Конструкційна несправність - несправність, спричинена недосконалістю проекту об’єкта.

24. Виробнича несправність - несправність, спричинена невідповідністю ходу виробництва проекту об’єкта чи установленим виробничим процесом.

25. Прихована несправність - несправність, яка існує але ще не виявлена.

26. Дефект - кожна окрема невідповідність об’єкта встановленим вимогам.

27. Пошкодження - подія, яка полягає у порушенні справного стану об’єкта коли зберігається його працездатність.

28. Відмова - подія, яка полягає у втраті об’єктом здатності виконувати потрібну функцію, тобто у порушенні працездатного стану об’єкта.

Примітка. “Відмова” є подія, на відміну “несправності”, що є станом та причиною відмови.

29. Часткова відмова - відмова, що  призводить до неспроможності об’єкта виконувати частину з потрібних функцій.

30. Повна відмова - відмова, що призводить до повної неспроможності об’єкта виконувати жодну з потрібних функцій.

31. Ресурсна відмова - відмова,  внаслідок якої об’єкт досягає граничного стану.

32. Систематична відмова - відмова, однозначно пов’язана з певною причиною, яку можна усунути тільки після модифікації проекту чи виробничого процесу, правил експлуатації, документації, чи інших чинників, що враховуються.

33. Збій - самоусувна відмова або одноразова відмова, яку незначним втручанням усуває оператор.

34. Деградована відмова - відмова спричинена процесами деградації в об’єкті при дотриманні  усіх встановлених правил і (чи) норм його проектуванні, виготовлення та експлуатації.

35. Раптова відмова - відмова,  яку  неможливо передбачити попередніми дослідженнями чи технічним оглядом.

36. Поступова відмова - відмова, спричинена поступовими змінами значень одного чи декількох параметрів об’єкта.

Примітка. Поступову відмову можна передбачити попередніми дослідженнями чи технічним оглядом, інколи її можна відвернути заходами технічного обслуговування.

37. Залежна відмова - відмова об’єкта, спричинена прямо чи непрямо відмовою або несправністю іншого об’єкта.

38. Незалежна відмова - відмова об’єкта, не спричинена прямо чи непрямо відмовою або несправністю іншого об’єкта.

39. Явна відмова - відмова, що виявляється візуально чи штатними методами і засобами контролю та діагностування під час підготовки об’єкта до використання чи в процесі його використання за призначенням.

40. Прихована відмова - відмова, що не виявляється візуально чи штатними методами і засобами контролю та діагностики, але виявляється під час проведення технічного обслуговування чи спеціальними методами діагностики.

41. Наробіток; напрацювання - тривалість чи обсяг роботи об’єкта.

Примітка. Наробіток може бути як неперервною величиною (тривалість роботи в годинах, кілометрах пробігу тощо), так і цілочисельною величиною (кількість робочих циклів, запусків тощо).

42. Наробіток до відмови - наробіток об’єкта від початку експлуатації  до виконання першої відмови.

43. Наробіток між відмовами - наробіток об’єкта від завершення відновлення його працездатного стану після відмови до виникнення наступної відмови.

44. Ресурс; технічний ресурс - сумарний наробіток об’єкта від початку його експлуатації чи поновлення після ремонту до переходу в граничний стан.

45. Залишковий ресурс - сумарний наробіток об’єкта від моменту контролю його технічного стану до переходу у граничний стан.

46. Призначений ресурс - сумарний наробіток, при досягненні якого експлуатацією об’єкта належить припинити незалежно від його технічного стану.

47. Термін служби - календарна тривалість експлуатації об’єкта від початку чи її поновлення після ремонту до переходу в граничний стан.

48. Призначений термін служби - календарна тривалість експлуатації, при досягненні якої експлуатацію об’єкта належить припинити незалежно від його технічного стану.

49. Термін збережуваності - календарна тривалість зберігання та (чи) транспортування об’єкта, протягом якої значення параметрів, що характеризують здатність об’єкта виконувати потрібні функції, перебувають у заданих межах.

50. Призначені терміни зберігання - календарна тривалість зберігання, після досягнення якої зберігання об’єкта належить припинити незалежно від його технічного стану.

Примітка. Після закінчення призначеного ресурсу (терміну служби, терміну зберігання) об’єкт належить вилучити з експлуатації та повинно бути прийняте одне з рішень, передбачених відповідною нормативною документацією: скерувати  на ремонт, списати, знищити, перевірити та встановити новий призначений ресурс тощо.

51. Тривалість відновлення - інтервал часу, протягом якого об’єкт перебуває в непрацездатному стані через відмову.

52. Тривалість технічного обслуговування (ремонту) - інтервал часу, протягом якого виконується вручну чи автоматично операція технічного обслуговування та (чи) ремонту об’єкта, включно з тривалістю затримок через незабезпеченість матеріальними ресурсами.

53. Показник надійності - кількісна характеристика однієї чи декількох із тих властивостей, які в сукупності складають надійність об’єкта.

54. Одиничний показник надійності - показник надійності, що характеризує одну із тих властивостей, які в сукупності складають надійність об’єкта.

55. Комплексний показник надійності - показник надійності, що характеризує декілька властивостей, із тих, які в сукупності складають надійність об’єкта.

56. Імовірність безвідмовної роботи - імовірність того, що протягом заданого наробітку відмова об’єкта не виникне.

57. Середній наробіток до відмови - математичне сподівання наробітку об’єкта до першої відмови.

58. Середній наробіток між відмовами - відношення сумарного наробітку відновлюваного об’єкта до математичного очікування числа його відмов протягом цього наробітку.

59. Гама-відсотковий наробіток на відмову - наробіток, протягом якого відмова об’єкта не виникає з імовірністю (, вираженою у відсотках.

60. Інтенсивність відмов  ((t) - умовна густина імовірності виникнення відмови об’єкта, яка  визначається за умови, що до цього моменту відмова не виникла.

Примітка. Інтенсивність відмов є показником безвідмовності неремонтуємих і невідновлюємих об’єктів.

61. Параметр потоку відмов - відношення математичного сподівання кількості відмов відновлюваного об’єкта за досить малий його наробіток до значення цього наробітку.

Середній ресурс - математичне сподівання ресурсу.

62. Гама-відсотковий ресурс - сумарний наробіток, протягом якого об’єкт не досягне граничного стану з імовірністю (, вираженою у відсотках.

63. Середній термін служби - математичне сподівання терміну служби.

64. Гама-відсотковий термін служби - календарна тривалість експлуатації, протягом якої об’єкт не досягне граничного стану з імовірністю (, вираженою у відсотках.

65. Середній термін збережуваності - математичне очікування строку збережуваності.

66. Гама-відсотковий термін збережуваності - термін збережуваності, що його досягає об’єкт із заданою імовірністю (, вираженою у відсотках.

67. Імовірність відновлення - імовірність того, що час відновлення працездатного стану об’єкта не перевищить заданого значення.

68. Середня тривалість відновлення - математичне сподівання часу відновлення працездатного стану об’єкта після відмови.

69. Гама-відсоткова тривалість відновлення - інтервал часу, протягом якого відновлення працездатності об’єкта здійсниться з імовірністю (, вираженою у відсотках.

70. Інтенсивність відновлення - умовна густина імовірності відновлення працездатності об’єкта, визначена для одного моменту часу, за умовою, що до цього моменту відновлення не завершилося.

71. Середня інтенсивність відновлення - середнє значення інтенсивності відновлення в заданому інтервалі часу.

72. Середня трудомісткість технічного обслуговування (ремонту) - математичне сподівання трудомісткості технічного обслуговування та (чи) ремонту, виражене в людино-годинах.

73. Коефіцієнт готовності - імовірність того, що об’єкт виявиться працездатним у довільний момент часу, крім запланованих періодів, протягом яких використання об’єкта за призначенням не передбачено.

74. Коефіцієнт неготовності - імовірність того, що об’єкт виявиться непрацездатним у довільний момент часу, крім запланованих періодів, протягом яких використання об’єкта за призначенням не передбачено.

75. Середній коефіцієнт готовності - середнє значення нестаціонарного коефіцієнта готовності у заданому інтервалі часу.

76. Стаціонарний коефіцієнт готовності - значення коефіцієнта готовності, визначене для умов роботи об’єкта, коли середній параметр потоку відмов і середня тривалість відновлення залишаються сталими.

77. Коефіцієнт оперативної готовності - імовірність того, що за винятком тих запланованих періодів, протягом яких використання об’єкта за призначенням не передбачено, він у довільний момент часу виявиться у працездатному стані і надалі виконуватиме потрібну функцію протягом заданого інтервалу часу.

78. Коефіцієнт технічного використання - відношення математичного сподівання сумарного часу перебування об’єкта у працездатному стані за деякий період експлуатації до математичного сподівання сумарного часу перебування об’єкта в працездатному стані та у простоях, зумовлених технічним обслуговуванням і ремонтом за той самий період.

79. Коефіцієнт збереження ефективності - відношення значення показника ефективності використання об’єкта за призначення за певну тривалість експлуатації до номінального значення цього показника, розрахованого за умови, що відмови об’єкта протягом того ж періоду не виникають.

80. Технічне обслуговування та ремонт - сукупність усіх технічних та організаційних дій, в тому числі і технічного нагляду, спрямованих на підтримку чи повернення об’єкта в стан, в якому він здатний виконувати потрібну функцію.

81. Стратегія технічного обслуговування та ремонту - система принципів організації й проведення технічного обслуговування та ремонту.

82. Технічне обслуговування - комплекс операцій чи операція для підтримки справного стану чи працездатності об’єкта при використанні його за призначенням, під час простою, зберігання та транспортування.

83. Ремонт - комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об’єкта та відновлення ресурсів об’єктів чи їх складових частин.

84. Відновлення - подія, яка полягає в тому, що після несправності об’єкт знову відновлює здатність виконувати потрібну функцію.

85. Визначення надійності - визначення кількісних значень показників надійності об’єкта.

86. Контроль надійності - перевірка відповідності об’єкта до заданих вимог щодо надійності.

87. Розрахунковий метод визначення надійності - метод, який ґрунтується на розрахунку показників надійності за даними довідників з надійності компонентів і комплектувальних елементів об’єкта, за даними про надійність об’єктів-аналогів, за даними про властивості матеріалів та іншої інформації, наявної на час проведення розрахунку.

88. Розрахунково-експериментальний метод визначення надійності - метод, коли показники надійності всіх чи деяких складових частин об’єкта визначають за результатами випробувань і (чи) експлуатації, а показники надійності об’єкта в цілому розраховують за математичною моделлю.

89. Експериментальний метод визначення надійності - метод, що базується на статистичному обробленні даних, одержаних у випробуваннях чи в експлуатації об’єкта.

90. Визначення надійності методом статистичного моделювання - спосіб визначення числових значень показників надійності об’єкта, який проектують на ЕОМ, шляхом моделювання процесів функціонування об’єкта, виникнення та усунення відмов.