Т. о., теория массового обслуживания устанавливает количественную		        К4

аналитическую зависимость в виде формул между :

| С одной стороны: | С другой стороны: |
| --- | --- |
| 1) | Характеристиками потока заявок λ | Показателями эффективности СМО: |
| 2) | Параметрами СМО | ( Ротк – вероятности отказа и другими ) |
|  | ( µ , n и другими ) |  |
| 3) | Условиями функционирования СМО |  |
|  | ( с очередями, без очередей и другими ) |  |

Для построения математической модели СМО строят размеченный граф ее состояний. Граф любой СМО строится по схеме марковского случайного процесса "гибели и размножения"( когда каждое состояние системы связано с соседним прямой и обратной связью).

При математическом описании СМО принято возможные состояния  системы нумеровать по числу занятых ОК (или, что тоже самое, - по числу заявок, находящихся в СМО на обслуживании).

_________________________________________________________________________________________

При построении математической модели учитываются ограничения:	      К5

- Одна любая заявка обслуживается только одним ОК.

- Потоки событий (, переводящие систему из состояния в состояние, являются простейшими случайными ( или пуассоновскими ).

При таком потоке упрощается математическое описание СМО. Вместе с тем, этот вид потока собы-

тий является самым случайным и при исследовании позволяют получить гарантированные ПЭ.

- Обслуживание каждой заявки продолжается в течении случайного времени со средней интенсивностью ( заявок в единицу времени.

Поток событий называется простейшим, если он имеет следующие свойства:

- Поток дискретный (все события в потоке могут быть пересчитаны).

- Поток однородный (все события – заявки в потоке одного типа).

- Поток ординарный (одновременно не могут происходить два и более событий).

- Поток без последействия (количество событий, попадающих на непересекающиеся временные интервалы, не зависят друг на друга).

- Поток стационарный ((=const, - среднее количество событий m, попадающее в одинаковые по продолжительности интервалы времени ( в любом месте оси времени t, - постоянно).

# Text boxes

Sk

Sn

(

k(

(

(k+1)(

(

n(

S0

S1

(

(

S2

(

2(

(

3(

Граф многоканальной СМО с отказами