Многоканальная СМО с ограниченной длиной очереди и 		     К15

неограниченным временем ожидания в очереди.

( СМО-2, продолжение)

Формулы для расчета вероятностей состояний системы СМО-2:

( для  k = 0, 1, 2, . . . ,n );

(для l = 1, 2, ,. . . ,m) , где

или   или

Параметры СМО-2 :    									     К16

Параметрами СМО-2 , (определяющими вероятности Pk , Pn+l ) , являются :

k, n, ( , (, m..

Показатели эффективности СМО-2:

1) Ротк .- критерием эффективности любой СМО является вероятность отказа в обслуживании, по которой определяются все другие ПЭ. Здесь Ротк = Pn+m .

Ротк = Pn+m легко получить из формулы для Pn+l , положив l = m, то есть случай, когда все места в очереди заняты и вновь поступившая заявка по этой причине получит отказ в обслуживании.

Остальные ПЭ СМО-2

2), 3), 4), 5), 6) - аналогичны

ПЭ СМО с отказами (СМО-1).

Примеры СМО-2:

- Различные технологические потоки с ограниченным накоплением различных изделий (агрегатов, приборов).

- Функционирование паромной переправы и т.д.

# Text boxes

##### Должно быть

( < n !