Задача 9

Умова задачі СМО

Проведено випробування на надійність авіаційних тахометрів, згідно якому одночасно перевірялись N = 150 комплектів  протягом Т = 500 годин.

Результати випробувань зведені в таблицю Д.2.7, де ti – момент часу проведення випробування, n(ti) – кількість відмов до моменту часу ti.

Таблиця Д 2.7.

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ti | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| N(ti) | 5 | 15 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| (n(ti) | 5 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 |

Використовуючи дані таблиці визначити оцінки середнього наробітку до відмови Т та імовірності безвідмовної роботи Р(t) до моменту часу t = 300 год.

Розв`язання

Дане випробування на надійність за допомогою СМО відповідає плану випробувань, згідно якому  одночасно перевіряють N об`єктів, об`єкти, які відмовили під час випробування не відновлюються і не змінюються, випробування припиняють при закінченні часу наробітку Т для кожного невідмовившого об`єкту.

Для цього плану випробувань оцінка середнього наробітку до відмови обчислюється за формулою:

,

де  (n(ti) = n(ti) – n(ti-1), к – кількість інтервалів розбиття.

Значення (n(ti) занесені в таблицю Д 2.7.

Підставивши дані таблиці в вираз для Т одержимо:

Т=(5·50+10·100+15·150+5·200+15·250+10·300+20·350+10·400+5·450

+5·500+(150-100)·500)=520 год.

Оцінка імовірності безвідмовної роботи обчислюється за формулою

,

де N(t) – число працездатних об`єктів на момент часу t.