ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ АВИАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВІОНІКИ ВС

1. Цель работы

1.1. Ознакомиться с методикой проведения испытаний элементов авиационного оборудования (АО) на надежность, получить статистические данные испытаний.

1.2. Освоить методику обработки результатов испытаний на надежность – получить оценки количественных показателей безотказности элементов АО для заданных моделей отказов и при различных уровнях нагрузки.

1.3. Провести сравнительный анализ надежности элементов АО по результатам испытаний и определить пригодность АО к дальнейшей эксплуатации.

2. Теоретические сведения

2.1. Планы испытаний на надежность

Для находящегося в эксплуатации авиационного оборудования методы оценивания показателей надежности основаны на анализе информации, получаемой в результате испытаний на надежность (эксплуатационных наблюдений). Каждое испытание на надежность проводится по определенному плану. План испытаний на надежность устанавливает:

- число N объектов испытаний (под объектами понимаются находящиеся в эксплуатации приборы и элементы АО и пилотажно-навигационных комплексов ПНК);

- порядок проведения испытаний (с восстановлением работоспособности испытания – символ M, с заменой отказавшего объекта на заведомо работоспособный – символ R, без восстановления и замены отказавшего объекта – символ U);

- критерий прерывания испытаний.

При этом объектом испытаний являются однотипные изделия, не имеющие конструктивных и других различий, изготовленные по единой технологии и испытываемые в идентичных условиях.

Для вычисления оценок показателей надежности проводятся следующие работы:

- выбор плана испытаний на надежность;

- планирование испытаний;

- сбор необходимой информации в ходе испытаний;

- статистическая обработка информации.

Выбор планов испытаний зависит от типа объекта испытаний, целей испытаний, оцениваемых показателей надежности, условий испытаний и других технико-экономических факторов. В данной лабораторной работе план испытаний задается преподавателем.

Планирование испытаний на надежность предусматривает определение требуемого объема испытаний для вычисления оценок показателей надежности с заданной точностью (относительной ошибкой ε в оценке показателя надежности) и достоверностью (доверительной вероятностью q).

Под объемом испытаний понимают для планов:

[NUN] – число объектов испытаний N или число восстановлений работоспособного состояний (при испытаниях для оценки среднего времени восстановления);

[NUr], [NMr], [NRr] - число объектов испытаний N и число отказов (предельных состояний) r испытываемых объектов;

[NUT], [NMT], [NRT] - число объектов испытаний N и продолжительность испытаний Т.

Исходными данными для расчета объема испытаний служат:

- доверительная вероятность q оценки соответствующего показателя надежности; ее рекомендуется выбирать из ряда: 0,80; 0,90; 0,95; 0,99;

- предельная относительная ошибка ε оценки соответствующего показателя надежности; ее рекомендуется выбирать из ряда: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20;

- коэффициент вариации v распределения случайной величины (наработки ресурса, срока службы, времени восстановления, срока восстановления, срока сохраняемости). Коэффициент вариации v распределения случайной величины характеризует относительный разброс (рассеяние) отказов от времени и определяется как отношение среднеквадратического отклонения случайной величины к ее более вероятному значению, т.е. к математическому ожиданию. Для наработки до отказа ;

- вид закона распределения случайной величины (наработки ресурса, срока службы, времени восстановления, срока сохраняемости).

Значения q, ε, v и вид закона распределения задаются преподавателем; при этом объем испытаний определяется по соответствующим таблицам – приложения.

2.2. О физической природе отказов

Основным понятием науки о надежности является ОТКАЗ – событие, заключающееся в нарушении работоспособности АО. Правильное понимание физической природы отказов, их причин и корректное математическое описание явлений, лежащих в основе природы отказов, является важнейшими условиями успешного решения всех практических задач надежности. Общепринятое деление отказов технических устройств на так называемые "внезапные" и "постоянные", приводящие к неоднозначному выбору вероятностных моделей отказов, в последнее время все более отклоняется. Несмотря на то, что такое деление отказов существует практически с начала развития теории надежности (середина пятидесятых годов), до сих пор даже на инженерном уровне нет такого определения, которое позволяло бы отличить их друг от друга. Обычно отказ считается "внезапным" если:

- не установлена причина отказа;

- отказ связан с грубым нарушением эксплуатационного режима;

- отказ связан с наличием грубого дефекта в каком-либо элементе АО.

Во всех случаях подразумевается, что отказ появился в результате мгновенного изменения наблюдаемых параметров, т.е. отрицается существование каких-либо физических деградационных процессов – истинных причин, предшествующих появлению отказа.

Упомянутое широко распространенное толкование природы "внезапных" отказов весьма условно. Оказывается, отказ часто представляется "внезапным" только лишь потому, что наблюдатели (исследователи надежности, инженеры-эксплуатационники) не в состоянии пока проконтролировать изменение всех определяющих параметров, способных вызвать отказ. С развитием контрольно-измерительной аппаратуры объем контролируемых параметров расширяется, и доля так называемых "внезапных" отказов уменьшается.

Приведем наглядный пример "превращения" "внезапного" отказа в нормальный, физически обоснованный отказ. Обрыв термопар в системе контроля температуры авиадвигателей считался типичным "внезапным" отказом, пока не была выявлена связь прочности термопар с их электрическим сопротивлением. В процессе эксплуатации сопротивление термопары случайным образом растет из-за воздействия на металл выхлопных газов, вибраций, температурных перепадов и т.д. Прочность термопары, измеряемая в килограммах на квадратный миллиметр, при увеличении электрического сопротивления уменьшается по линейному закону, и при достижении электрическим сопротивлением некоторого критического значения становиться равной предельно-допустимому значению – происходит обрыв, поскольку при работе двигателя всегда имеют место механические вибрационные нагрузки.

Сравнительно большая доля "внезапных" отказов приписывается изделиям электронной техники, в частности микросхемам, поскольку в этих элементах АО очень трудно иногда обнаружить истинную причину отказа какого-либо из множества компонентов.

Сказанное касается отказов с неустановленной причиной. Другая же часть отказов, традиционно относимая к "внезапным" и обусловленная грубыми ошибками в принципиальной схеме или конструкции, в технологических режимах обработки, применением некондиционных материалов, а также ошибками монтажа, несоблюдением правил и условий эксплуатации, действительно может являться следствием действия перечисленных факторов, которые приводят к повышенным скоростям деградационных (механо- физико- химических) процессов. По вполне понятным причинам никто из исследователей, сторонников "внезапных" отказов не устанавливал границ этих многочисленных факторов. Таким образом, вопрос: "Имел ли место процесс деградации или отказ появился мгновенно (без протекания процесса)?" – не имеет реального смысла. Продолжительность разрушения, составляющая малые доли секунды – это тоже конечное и вполне измеримое время, и в этом случае, несомненно, имеет место процесс, который обладает соответствующими закономерностями. Реализации изменения определяющего параметра, имеющие резкое увеличение скорости (скачек), в вероятностном смысле, т.е. с точки зрения изменения времени достижения определяющим параметром критического уровня, являются непрерывными. Другими словами, подобные реализации являются частным случаем изменение определяющего параметра, рассматриваемого как случайный процесс.

Время появления любого отказа случайно. Некоторые авторы ошибочно считают, что "постепенные" отказы не настолько случайны, как "внезапные". В этой связи заметим, что коэффициент вариации распределения "постепенных" (параметрических) отказов при механическом износе равен 0,3…0,6, а при усталостном разрушении 0,4…0,8. Коэффициент вариации ресурса изделий электронной техники (ИЭТ) общепринято считать равным единице, хотя реальной статистики отказов элементов, подтверждающих это значение, нет. Статистика отказов крупноблочной аппаратуры имеет коэффициент порядка 0,5…1,2.

Таким образом, физическая природа "внезапных" и "постепенных" отказов одна и та же – это результат необходимых деградационных процессов, протекающих в любом отказе во время эксплуатации, хранения или испытания. Только в первом случае процесс деградации в результате случайного стечения обстоятельств или протекает очень быстро, или плавно изменяется неконтролируемый определяющий параметр, и потому сам факт появления отказа представляется неожиданным ("внезапным") для исследователя. Во втором же случае определяющий параметр, вызывающий отказ, постоянно контролируется, и его приближение к предельному значению не является неожиданным, т.е. "внезапным".

Из сказанного следует, что более общим и строгим является подход к построению математических моделей отказов с позиции их общей физической природы, т.е. установление закономерностей появления отказов должно протекать на основании анализа статистических закономерностей протекания физических процессов, приводящих к отказу.

Каждый объект обычно имеет множество параметров, которые, в общем-то, могут быть и не всегда определены полностью, и каждый из этих параметров способен привести к отказу. В общем случае определяющий параметр любого объекта можно представить в виде вектора, имеющего несколько независимых составляющих. Обычно существует несколько превалирующих определяющих параметров, за которыми по возможности организуется наблюдение.

Определяющими параметрами являются такие физические параметры (механический износ, пластические и упругие деформации, микротрещины, скопление дислокации и других дефектов, проводимость контактирующих и сплошных проводников тока и Р-П-переходов, теплоэлектрический прибой, плавление, образование поверхностных пленок, коррозия и т.д.), превышение которыми предельных значений приводит к отказу того или иного компонента АО. Таким образом, определяющие параметры, как правило, не наблюдаются, поскольку большая часть их практически не поддается контролю современной контрольно-измерительной аппаратурой в процессе эксплуатации АО.

2.3. Методы получения математических моделей отказов

Методология установления количественных показателей надежности на основании изучения механо-физико-химических свойств и некоторых физических параметров, характеризующих техническое состояние АО и ПНК, состоит в выявлении кинетических закономерностей деградационных процессов (построение математических моделей процессов деградации) и определении аналитической связи этих закономерностей с показателями надежности.

В настоящее время можно выделить два подхода к решению задач надежности на основании изучения кинетики и динамики развития отказов.

Наиболее распространенным является так называемый метод "физики отказов" (физический). Он заключается в установлении аналитической зависимости между показателями надежности и скоростью протекания физико-химических процессов на основании детерминистических кинетических уравнений. В качестве кинетических уравнений обычно используются линейное, степенное Аррениуса, уравнение диффузии и др. При этом полагают, что полученные детерминированные зависимости описывают усредненные явления и включают усредненные величины. Это позволяет перейти в дальнейшем к установлению зависимости некоторых показателей безотказности (средней наработки до отказа или интенсивности отказов) как функций физических свойств или физических параметров изделий и условий эксплуатации.

Этот детерминистический подход физической теории надежности имеет два направления:

- феноменологический, использующий закономерности протекания физико-химических процессов;

- регрессионный, устанавливающий связь механо-физических параметров и условий нагружения.

Развитие физической (причинной) теории надежности, т.е. раскрытие механизмов отказов и их влияния на надежность изделий имеет, несомненно, важное значение. Она позволяет эффективно совершенствовать технологию производства, повышать надежность техники. Однако чисто физический (детерминистический) подход не позволяет непосредственно определять абсолютные значения вероятностных показателей надежности, в частности закон распределения времени до отказа, т.е. закономерности распределения отказов непосредственно не связаны с физическими характеристиками изделия.

Следует заметить, что получаемые при таком подходе модели имеют частный характер: либо они моделируют какой-то превалирующий процесс деградации компонента, либо коэффициенты в уравнении (модели) получены для конкретного режима. Распространение результатов полученной таким образом модели даже на аналогичном объекте, но в измененных условиях, может иметь только качественный характер.

Более эффективным и общим является подход, основанный на использовании в качестве моделей случайных процессов и стохастических кинетических уравнений и приводящий к законам распределения отказов. Этот подход к исследованию надежности получил название вероятностно-физического, поскольку он непосредственно устанавливает связь вероятности достижения предельного уровня физическим определяющим параметром, т.е. связывает значения вероятности отказа и физического параметра, вызывающего отказ. Вследствие этого параметры получаемого вероятностного распределения имеют определенный физический смысл. Распределение отказов (распределение времени до отказа), параметры которого имеют конкретную физическую интерпретацию, в отличие от строго вероятностных распределений (моделей) отказов (Вейбула, логарифмически-нормального, экспоненциального и др.) называют вероятностно-физическим распределением (вероятностно-физической моделью) отказов. В настоящее время с помощью вероятностно-физического подхода получены два диффузионных распределения отказов:

- диффузионное немонотонное распределение (DN-распределение), являющееся математической моделью отказов изделий электронной техники;

- диффузионное монотонное распределение (DM-распределение), являющееся математической моделью объектов АО, содержащих электронно-механические и механические элементы (контакты реле и разъемов, скользящие электрические контакты, подшипники, зубчатые передачи и др.).

2.4. Показателя безотказности авиационного оборудования

Элементы АО и ПНК во время полета ВС рассматриваются как невосстанавливаемые объекты, работающие до первого отказа. В теории надежности невосстанавливаемых объектов основной случайной величиной является наработка до отказа. Под наработкой имеют в виду продолжительность или объем работы объекта. Приведем наиболее распространенные показатели безотказности невосстанавливаемых объектов.

Вероятность безотказной работы P(t) – вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта не возникает. Так как для ПНК, их составных частей и элементов АО наработку принято измерять в единицах времени, обозначим длительность наработки через Т, а текущее время через t. Тогда:

| . | (2.4.1) |
| --- | --- |

Статистическое определение P(t):

| , | (2.4.2) |
| --- | --- |

где N – число объектов, поставленных на испытание,

n(t) – число отказавших объектов за время t.

Распределение случайной величины Т можно задать, например, с помощью функции распределения (вероятности возникновения отказа)

| . | (2.4.3) |
| --- | --- |

Статистическое определение F(t):

| . | (2.4.4) |
| --- | --- |

Обычно под Т понимается непрерывная случайная величина, наиболее распространенным представлением закона распределения непрерывной случайной величины является плотность распределения:

| , | (2.4.5) |
| --- | --- |

Статистическое определение f(t):

| , | (2.4.6) |
| --- | --- |

где n(Δ) – число объектов, отказавших в интервале времени;

(t, t+Δt); Δt – интервал времени, в котором определяется значение f(t).

Интенсивность отказов λ(t) – условная плотность вероятности возникновения отказа невосстанавливаемого объекта, определяемая для рассматриваемого момента времени при условии, что до этого момента отказ не возник. Функция λ(t) имеет связь с упомянутыми показателями:

| . | (2.4.7) |
| --- | --- |

Статистическое определение λ(t):

| , | (2.4.8) |
| --- | --- |

где N(t) – число объектов, работоспособных к моменту времени t.

Положение рассматриваемого момента времени t и интервала Δt на оси времени иллюстрируется рис.1.

Как следует из рис. 2.4.1, число объектов, отказавших в интервале времени Δt, определяется по зависимости

| . | (2.4.9) |
| --- | --- |

При построении графических зависимостей f(t) и λ(t) по результатам испытаний на безотказность, рассчитанные по формулам 2.4.6 и 2.4.8 значения оценок следует относить к середине интервала Δt.

Важным и широко распространенным показателем безотказности невосстанавливаемых объектов является математическое ожидание наработки до первого отказа – средняя наработка отказа до отказа

| . | (2.4.10) |
| --- | --- |

Статистическое определение Т1:

| , | (2.4.11) |
| --- | --- |

где ti – время безотказной работы i-го объекта.

Довольно часто необходимо с большой вероятностью гарантировать то, что объект не откажет в течение некоторого минимального промежутка времени. В этом случае используется гамма-процентная наработка до отказа Тγ – наработка, в течение которой отказ объекта не возникает с вероятностью γ, выраженной в процентах. Величина Тγ является корнем уравнения

| . | (2.4.12) |
| --- | --- |

Следует заметить, что информация о безотказности, содержащаяся в точечных показателях (Т1, Тγ), существенно менее значительна, чем информация о любой из функций (P, F, f, λ). Все четыре указанных функции являются функциями времени, каждая из которых однозначно характеризует распределение случайной величины Т. Значение одной из них позволяет вычислить все остальные, поэтому они являются равнозначными функциями задания закона распределения. Однако некоторые особенности этих функций делают каждую из них более или менее удобной для решения тех или иных задач надежности. Рассмотрим рис. 2.4.2, где приведены основные функции распространенных распределений.

Функции p(t) и F(t), представляющие собой интегральные характеристики, для любых законов монотонны, что скрывает особенности различных типов законов распределения.

Более выразительна функция f(t), которая характеризует различные свойства распределения:

- расположение области различных значений на оси времени;

- наличие и расположение наиболее вероятных значений;

- степень рассеяния и симметричности и др.

Именно благодаря этим качествам функция f(t) чаще всего используется при графическом представлении того или иного закона распределения.

Функция λ(t) представляет собой обобщенную характеристику распределения, несущую информацию сразу о двух функциях f(t) и F(t). Поэтому λ(t) является еще более выразительной, чем f(t). Известно, что закономерности функции λ(t) существенно отличаются у ряда законов, хотя последние имеют сравнительно похожие функции F(t) и f(t). Так, для распространенных распределений наработок (распределения Вейбулла, логарифмически-нормального распределения, гамма-распределения, диффузионных распределений) кривые плотностей распределения являются асимметричными, внешне очень похожими, а поведение интенсивностей на "концах" самих функций распределения, т.е. в асимпотике при , радикально различаются.

Графики плотностей упомянутых выше распределений не имеют заметной разницы, а асимпотическое поведение интенсивностей отказов при этих законах распределения следующее:

- интенсивность отказов гамм-распределения, нормального и распределения Вейбулла (принято более распространенное значение параметров формы этих распределений) в асимпотике (при ) стремится к бесконечности;

- интенсивность отказов логарифмически-нормального распределения в асимпотике стремиться к нулю;

- интенсивность отказов диффузионных распределений в асимпотике стремится к некоторой константе, имеющей выражение через параметры этих распределений:

| . | (2.4.13) |
| --- | --- |

Несомненно, что обобщенная функция λ(t) является одним из важнейших критериев при выборе теоретической модели распределения наработки до отказа.

Показатели безотказности оцениваются двумя методами:

- непараметрическим – при неизвестном законе распределения наработки; метод включает непосредственную оценку показателей безотказности по зависимостям 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.11;

- параметрическим (т.е. через параметры моделей отказов) – при известном законе распределения наработки; метод включает оценку параметров закона распределения (табл. 8.3 приложения), входящих в расчетную формулу оцениваемого показателя безотказности, и оценку показателя безотказности (табл. 8.4 приложения) по вычисленным оценкам параметров закона распределения. Значение функций е-х, ех, Г(х) и Ф٭(х) приведены в таблицах 8.5.1…8.5.4.

3. Описание лабораторной установки и работа на ней

В лабораторной установке исследуемыми на безопасность объектами, имитирующими приборы АО, являются автоматы защиты сети типа АЗС-2, которые смонтированы на передней наклонной панели в четыре группы по 10 штук. Время срабатывания АЗС зависит от величины тока, протекающего через би-металлическую пластину, от постоянной времени нагрева би-металла и от температурных условий испытаний.

Если испытания АЗС любой группы проводить в равных условиях, т.е. при одинаковом токе через АЗС и одинаковой температуре окружающей среды, то вследствие разброса характеристик отдельных АЗС интервалы времени от момента включения тока до момента срабатывания будут различными и случайными. Эти интервалы времени измеряются десятками и сотнями секунд и имитируют наработки приборов АО до отказа.

Все АЗС в каждой группе включены параллельно. В цепи каждого АЗС последовательно включен нагрузочный резистор RH, сопротивление которого обеспечивает ток нагрузки от 0 до 4,5 А при напряжении сети ~220 В. Задаваемый лабораторным автотрансформатором различный ток нагрузки можно интерпретировать как различные условия работы приборов АО. С нормальными условиями работы приборов соотносится ток IH=0,4 А. Максимальному току IH max=4,5 А соответствуют тяжелые, жесткие условия работы приборов, когда их ресурс расходуется быстрее. Ток IH=3,5А соответствует облегченному режиму работы приборов АО, которому соответствуют более высокие показатели безотказности. В ходе испытаний при срабатывании АЗС несколько меняется общий ток нагрузки, его следует поддерживать неизменным по амперметру установки.

Моменты срабатывания каждого АЗС в группе определяются по изменению положения его штока (вниз), при этом слышен характерный щелчок; возможно одновременное срабатывание нескольких АЗС.

Задание величины тока через АЗС (нагрузки на приборы АО) осуществляется при выключенных АЗС и включенном тумблере В, после чего тумблер В выключается. Затем включается необходимое для испытание количество АЗС в группе (или вся группа).

Тумблер В повторно включается одновременно с пуском секундомера (начало испытаний). Испытания всех АЗС проводятся в 4 приема по числу независимых групп АЗС, что облегчает условия наблюдения при визуальном отсчете времени срабатывания АЗС; кроме того, имеется ограничение по току в соответствии с ТУ на лабораторную установку.

В результате испытаний вы получаете упорядоченный неубывающий ряд наработок приборов АО ,  который в дальнейшем обрабатывает методами статистики в соответствии с полученным индивидуальным заданием.

4. Задание к лабораторной работе

4.1. Повторить по конспекту лекций главы 1, 2 и 3.

4.2. Изучить теоретическое введение к лабораторной работе. Ознакомиться с приложением к данному руководству.

4.3. Получить у преподавателя индивидуальное задание по исследованию надежности элементов АО.

4.4. Провести испытания приборов АО на безотказность и обработку результатов в соответствии с индивидуальным заданием.

4.5. Представить отчет по лабораторной работе в соответствии с предъявленными требованиями к его содержанию и оформлению.

5. Содержание отчета

В отчете по лабораторной работе должны быть представлены:

5.1. Индивидуальное задание по исследованию надежности элементов АО.

5.2. Результаты планирования испытаний (полученное задание объема испытаний N, r, T).

5.3. Результаты испытаний в виде упорядоченного ряда наработок .

5.4. Расчетные таблицы для построения гистограмм и графиков, для оценок параметров и показателей безотказности в соответствии с индивидуальным заданием. Приведем пример некоторых расчетных таблиц.

5.4.1. Расчетная таблица для построения гистограммы f(t) и графиков λ(t) и Р(t).

| N=38, I=4.5 A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интервал Δt на оси времени, сек. | 0…20 | 20…40 | 40…60 | 60…80 | 80…100 | 100…120 | 120…140 |
| Количество отказов в интервале, n(Δt) |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество работоспособных приборов N(t) |  |  |  |  |  |  |  |

5.4.2. Расчет оценок плотности распределения наработки до отказа для DN-распределения.

Полученные ранее оценки параметров DN-распределения а=0,015 сек-1; υ=0,4141.

Расчет проводится по формуле:

.

Обозначим константы ; .

Расчетная таблица имеет следующий вид:

| t |  |  | Ax[3] | a×t | 1-[5] | [6]2 | B · t | [7] [8] | e-[9] | F(t)= [10] [4] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5. Гистограммы и графики, показывающие изменения оценок показателей безотказности во времени в соответствии с индивидуальным заданием; в качестве примера приведем некоторые из них.

5.5.1. Гистограмма плотности распределения наработки до отказа (рис. 5.5.1), полученная непараметрическим методом.

5.5.2. График интенсивностей отказов, полученный непараметрическим методом (рис. 5.5.2).

5.5.3. График изменения средней наработки до отказа при увеличении нагрузки (тока I), нормальный закон распределения отказов (рис. 5.5.3).

5.6. Краткое резюме по полученным в лабораторном исследовании результатам.

6. Контрольные вопросы

6.1. Дайте определение надежности.

6.2. Установите соответствие (назовите ответы в виде сочетания букв и цифр):

| А. Безотказность | 1. Коэффициент готовности |
| --- | --- |
| Б. Долговечность | 2. Параметр потока отказов |
| В. Ремонтопригодность | 3. Гамма-процентный срок сохраняемости |

6.3. Дайте понятие деградационного отказа.

6.4. Назовите составляющие надежности.

6.5. Назовите методы оценивания показателей надежности по результатам испытаний, раскройте их содержание.

6.6. Какие данные необходимо иметь для оценки параметров усеченного нормального распределения по результатам испытаний на надежность?

6.7. Назовите показатели безотказности и дайте их определения.

6.8. Раскройте содержание планирования испытаний на надежность.

6.9. Раскройте содержание плана испытаний на надежность.

6.10. Запишите условия нормировки для плотности распределения наработки до отказа.

6.11. Запишите аналитическую зависимость, существующую между показателями безотказности Т1 и Р(t). Как она получена?

6.12. Установите соответствие (назовите ответы в виде сочетания букв и цифр):

| А. Безотказность | 1. Среднее время восстановления |
| --- | --- |
| Б. Сохраняемость | 2. Параметр распределения |
| В. Комплексный показатель | 3. Средний ресурс |
|  | 4. Вероятность восстановления за заданное время |

6.13. Раскройте физический смысл параметров нормального и диффузионных распределений.

6.14. Какие данные необходимо иметь для оценки параметров диффузионного монотонного распределения?

6.15. При каких значениях коэффициента вариации распределения наработки до отказа (в нормальной модели надежности) разность между  и Т1 является существенной, и ее необходимо учитывать при расчете средней наработки до отказа?

6.16. Докажите справедливость соотношения:

.

6.17. Изобразите график интеграла вероятности (или интеграла Лапласа), соответствующий его математическому представлению:

.

6.18. Изобразите график интеграла Лапласа (или интеграла вероятности), соответствующий аналитической формуле:

.

6.19. Какие данные необходимо иметь для оценки параметров диффузионных распределений по результатам испытаний на надежность?

6.20. Опишите физический смысл параметра а в DN-распределении наработки до отказа.

6.21. Докажите справедливость соотношения

.

6.22. Раскройте (опишите) физический смысл параметров b и υ в DN-распределении.

6.23. Докажите, что в экспоненциальной модели отказов справедлива обратно пропорциональная зависимость между Т1 и λ.

6.24. Укажите свойства интеграла Лапласа, используемого при расчете показателей безотказности

.

6.25. Запишите условие отказа, вызванного деградацией какого-либо определяющего параметра.

6.26. Покажите на схеме (рисунке), как получить плотность распределения наработки до отказа, если имеется возможность наблюдать во времени изменение значений определяющий параметров.

6.27. Объясните физический смысл монотонного и немонотонного поведения определяющих параметров. В каких элементах АО (электронных, электрических, гидравлических, механических и др.) имеют место эти процессы?

6.28. Установите соответствие (назовите ответы в виде соотношения букв и цифр):

| А. Безотказность | 1. Интенсивность отказов |
| --- | --- |
| Б. Ремонтопригодность | 2. Средний ресурс |
| В. Сохраняемость | 3. Интенсивность восстановления |
| Г. Долговечность | 4. Средний срок службы |

6.29. Перечислите показатели долговечности, определите их и укажите обозначения, рекомендуемые стандартом.

6.30. Укажите асимптотические значения интенсивностей отказов в диффузионных моделях надежности.

7. Литература

1. В.М. Грибов, В.В. Козарук – Основы теории надежности авиационной техники. Конспект лекций.: Киев 1994, 268 с.

2. Державній стандарт України 2860-94. Надійність техніки. Терміни та визначення.: Київ, Держстандарт України, 1994, 92 с.

3. Методы оценки показателей надежности по экспериментальным данным. РД50-690-89. ГосКомСтандарт.: М., 1990, 132 с.

8. Приложения

8.1. Порядок расчета объема испытаний.

8.1.1. Определение объема испытаний для плана [NAN]

Объем испытаний для оценки средней наработки до отказа, среднего ресурса (срок службы, времени восстановления) определяют по таблицам 8.2.1 – 8.2.4. Исходные данные для расчета:

- предельная относительная ошибка ε;

- доверительная вероятность q;

- вид закона распределения случайной величины (наработки до отказа, ресурса и т.д.);

- коэффициент вариации v.

Если по результатам испытаний получен коэффициент вариации больше заданного, то объем испытаний пересчитывают для полученного коэффициента вариации и испытания продолжают.

8.1.2. Определение объема испытаний для плана [NUr]

Число отказов r для оценки средней наработки до отказа, среднего ресурса (срока службы, срока сохраняемости) определяют по таблицам 8.2.1 – 8.2.4 полагая вместо N значение r.

Исходные данные для расчета – по п. 8.1.1.

Объем выборки N определяют в предположении, что заданна относительная продолжительность испытаний :

,

где {} – целая часть ;

для распределения Вейбула (b<1):

;

для логарифмически нормального распределения:

;

для диффузионного монотонного распределения:

;

для диффузионного немонотонного распределения:

.

Объем выборки N для оценки гамма-процентной наработки и вероятности безотказной работы при неизвестном законе распределения определяют по таблице 8.2.5. Исходными данными для расчета являются:

- доверительная вероятность q;

- предполагаемое значение P(t).

Число отказов r для оценки гамма-процентных показателей надежности или вероятности безотказной работы P(t) определяют по таблице 8.2.5 в предположении. что число испытываемых объектов N заданно.

8.1.3. Определение объема испытаний для плана [NAТ]

Объем выборки N или относительную продолжительность испытаний  для оценки средней наработки до отказа определяют в следующей последовательности:

- для исходных данных по п. 8.1.1 определяют прогнозируемое число отказов r по таблицам 8.2.1 – 8.2.4, полагая вместо N значения r;

- для найденного значения r определяют объем выборки по формулам п. 8.1.2, полагая, что относительная продолжительность испытаний задана;

- объем выборки N для оценки гамма-процентной наработки до отказа и вероятности безотказной работы при неизвестном виде закона распределения определяют по таблице 8.2.5, предполагая известным значение r для заданных q и P(t).

Если по результатам испытаний N объектов за время Т получено число отказов меньше прогнозируемого, то испытания следует продолжить до наступления r отказов или снизить требования к точности и (или) достоверности оценки показателя.

8.2. Таблицы для определения числа объектов испытаний.

Таблица 8.2.1.

Значения N при плане [NAN]

и нормальном распределении

| ε | q | N при V |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| 0,05 | 0,80 0,90 0,95 0,975 0,99 | 4 8 13 18 25 | 8 16 26 37 52 | 12 28 45 65 90 | 19 40 65 100 140 | 26 65 100 150 200 |
| 0,10 | 0,80 0,90 0,95 0,975 0,99 | 2 3 5 6 8 | 3 5 8 11 15 | 4 8 13 18 25 | 6 12 19 26 37 | 8 16 26 38 52 |
| 0,15 | 0,80 0,90 0,95 0,975 0,99 | 1 3 4 5 6 | 2 3 5 6 8 | 3 5 7 10 13 | 4 6 10 13 18 | 4 8 13 18 25 |
| 0,20 | 0,80 0,90 0,95 0,975 0,99 | 1 3 3 4 5 | 1 3 4 5 7 | 2 4 5 6 8 | 3 4 7 9 12 | 3 6 8 11 16 |

Таблица 8.2.2.

Объем испытаний (значения N) при плане [NAN]

и распределении Вейбулла

| ε | q | N при V |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 0,05 | 0,80 0,90 0,95 0,975 0,99 | 48 105 170 235 315 | 65 200 250 375 500 | 100 250 400 500 800 | 150 400 500 1000 1000 | 200 500 650 >1000 >1000 | 250 500 800 | 315 650 1000 |
| 0,10 | 0,80 0,90 0,95 0,975 0,99 | 13 32 50 65 100 | 25 50 80 100 150 | 32 65 100 160 200 | 50 100 150 215 315 | 50 125 200 295 400 | 65 150 250 375 500 | 100 200 400 450 650 |
| 0,15 | 0,80 0,90 0,95 0,975 0,99 | 6 15 25 32 40 | 10 25 40 50 65 | 15 32 50 80 100 | 20 40 80 110 150 | 25 65 100 140 200 | 32 80 125 175 250 | 40 80 150 210 315 |
| 0,20 | 0,80 0,90 0,95 0,975 0,99 | 5 10 15 20 25 | 8 15 25 32 40 | 10 20 32 47 65 | 15 32 40 64 80 | 20 40 50 80 125 | 20 40 80 110 150 | 25 50 110 125 150 |

Таблица 8.2.3.

Объем испытаний (значения N) при плане [NAN]

и диффузионном распределении.

| ε | q | N при V |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 |
| 0,05 | 0,80 0,90 0,95 0,975 0,99 | 26 59 99 138 195 | 45 105 175 246 347 | 71 164 274 384 542 | 102 237 395 554 780 | 139 322 537 753 >1000 | 181 421 702 984 | 286 658 >1000 >1000 | 638 >1000 |
| 0,10 | 0,80 0,90 0,95 0,975 0,99 | 6 15 25 35 49 | 11 26 44 62 87 | 18 41 69 96 136 | 26 59 99 139 195 | 35 81 135 189 266 | 45 105 176 246 347 | 71 165 275 385 543 | 160 371 618 867 1000 |
| 0,15 | 0,80 0,90 0,95 0,975 0,99 | 3 7 11 15 22 | 5 12 20 27 39 | 8 18 31 43 60 | 11 26 44 62 87 | 16 36 60 84 119 | 20 47 78 110 155 | 32 73 122 172 242 | 71 165 275 386 544 |
| 0,20 | 0,80 0,90 0,95 0,975 0,99 | 2 4 6 9 12 | 3 7 11 16 20 | 4 10 17 24 31 | 6 15 25 35 45 | 9 20 34 48 65 | 11 27 44 62 86 | 18 41 69 97 135 | 40 93 156 218 320 |

Таблица 8.2.4.

Объем испытаний (значения N) при плане [NAN]

и логарифмически нормальном распределении.

| ε | q | N при V |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 0,05 | 0,80 0,90 0,95 0,975 0,99 | 40 100 150 245 315 | 65 150 250 381 500 | 100 250 400 546 800 | 125 315 500 735 >1000 | 150 400 650 949 | 200 500 800 >1000 | 250 650 1000 |
| 0,10 | 0,80 0,90 0,95 0,975 0,99 | 10 25 40 62 80 | 20 40 65 96 125 | 25 65 100 137 200 | 32 80 125 184 250 | 40 100 150 238 315 | 50 125 200 296 400 | 65 150 250 359 500 |
| 0,15 | 0,80 0,90 0,95 0,975 0,99 | 5 13 20 28 40 | 8 20 32 43 50 | 10 25 40 61 80 | 15 40 50 82 125 | 20 50 80 106 150 | 25 50 100 132 200 | 32 65 100 160 200 |
| 0,20 | 0,80 0,90 0,95 0,975 0,99 | 3 6 10 16 20 | 4 10 15 24 32 | 6 15 25 35 50 | 8 20 32 46 65 | 10 25 40 60 80 | 15 32 50 74 100 | 20 40 65 90 125 |

Таблица 8.2.5.

Число объектов испытания N для плана [NAr]

при оценке гамма-процентных показателей надежности

| ε | q | N при r |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 0,50 | 0,80 0,90 0,95 0,99 | - - - 6 | - - - 10 | - 6 8 10 | 8 8 10 13 | 10 10 13 15 | 13 13 15 20 | 13 15 20 20 | 20 20 25 25 | 25 25 32 32 | 32 32 40 50 | 40 40 50 65 | 50 50 65 65 | 65 65 80 80 | 80 80 100 100 | 100 100 125 125 |
| 0,80 | 0,80 0,90 0,95 0,99 | 8 10 13 20 | 8 10 13 20 | 13 15 20 25 | 20 25 32 32 | 25 32 40 40 | 32 40 40 50 | 40 40 50 50 | 50 50 65 65 | 65 65 80 80 | 80 100 100 125 | 125 125 125 150 | 150 150 150 150 | 150 200 200 200 | 200 - - - | - - - - |
| 0,90 | 0,80 0,90 0,95 0,99 | 15 20 20 32 | 15 20 25 50 | 32 32 40 80 | 40 50 50 80 | 50 65 65 100 | 65 80 80 125 | 80 80 100 125 | 100 100 125 150 | 125 150 150 200 | 200 200 200 - | 200 200 - - | 200 - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 0,95 | 0,80 0,90 0,95 0,99 | 32 50 50 65 | 32 50 65 65 | 50 65 80 100 | 80 100 125 125 | 100 100 150 150 | 125 125 150 200 | 150 150 200 200 | 150 200 - - | 200 - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |

8.3. Формулы для вычисления точечных оценок параметров

распределения наработки до отказа при испытаниях по плану [NUN]

Таблица 8.3.1.

| Математическая модель отказов | Формулы для вычисления оценок параметров |
| --- | --- |
| Нормальное распределение | ; (Значения Е(N-1) приведены в таблице 8.3.2) |
| Распределение Вейбулла (N>15)٭ | ; |
| Диффузионное немонотонное распределение | ; ; ; |
| Диффузионное монотонное распределение٭ | ; ; ; ; |
| Логарифмически нормальное распределение | Оценки параметров вычисляются по формулам для нормального распределения |

٭ - параметры этих распределения вычисляются методом последовательных приближений

Таблица 8.3.2.

| M=N-1 | E(m) | M=N-1 | E(m) | M=N-1 | E(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,253 | 10 | 1,025 | 19 | 1,013 |
| 2 | 1,128 | 11 | 1,024 | 20 | 1,013 |
| 3 | 1,085 | 12 | 1,021 | 25 | 1,010 |
| 4 | 1,064 | 13 | 1,019 | 30 | 1,008 |
| 5 | 1,051 | 14 | 1,018 | 35 | 1,007 |
| 6 | 1,042 | 15 | 1,017 | 40 | 1,006 |
| 7 | 1,036 | 16 | 1,016 | 45 | 1,006 |
| 8 | 1,032 | 17 | 1,015 | 50 | 1,005 |
| 9 | 1,028 | 18 | 1,014 | 60 | 1,004 |

8.4. Формулы для вычисления

точечных оценок показателей надежности

Таблица 8.4.

| Распределение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормальное |  |  |  |
| Вейдулла |  |  |  |
| Диффузионное немонотонное |  |  |  |
| Диффузионное монотонное |  |  |  |
| Логарифмически нормальное |  |  |  |

8.5. Таблицы функций для расчета показателей надежности

Таблица 8.5.1.

Значения функции exp(-x)

| x | e-x | Δ | x | e-x | Δ | x | e-x | Δ | x | e-x | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 | 1,000 0,990 0,980 0,970 0,961 0,951 0,942 0,932 0,923 0,914 0,905 0,896 0,887 0,878 0,869 0,861 0,852 0,844 0,835 0,827 0,819 0,811 0,803 0,795 0,787 0,779 0,771 0,763 0,756 0,748 0,741 0,733 0,726 0,719 0,712 0,705 0,698 0,691 0,684 0,677 0,670 | 10 10 10 9 10 9 10 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 | 0,670 0,664 0,657 0,650 0,644 0,638 0,631 0,625 0,619 0,613 0,606 0,600 0,595 0,589 0,583 0,577 0,571 0,565 0,560 0,554 0,049 0,543 0,538 0,533 0,527 0,522 0,517 0,512 0,507 0,502 0,497 0,492 0,487 0,482 0,477 0,472 0,468 0,463 0,458 0,454 0,499 | 6 7 7 6 6 7 6 6 6 7 6 5 6 6 6 6 6 5 6 5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 | 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 | 0,449 0,445 0,440 0,436 0,432 0,427 0,423 0,419 0,415 0,411 0,407 0,403 0,399 0,395 0,391 0,387 0,383 0,379 0,375 0,372 0,368 0,333 0,302 0,273 0,247 0,223 0,202 0,183 0,165 0,150 0,135 0,122 0,111 0,100 0,091 0,082 0,074 0,067 0,061 0,055 0,050 | 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 31 29 26 24 21 19 18 15 15 13 11 11 9 9 8 7 6 6 5 | 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 | 0,050 0,045 0,041 0,037 0,033 0,030 0,027 0,025 0,022 0,020 0,0183 0,0166 0,0150 0,0136 0,0123 0,0111 0,0101 0,0091 0,0082 0,0074 0,0067 0,0061 0,0055 0,0050 0,0045 0,0041 0,0037 0,0033 0,0030 0,0027 0,0025 0,0022 0,0020 0,0018 0,0017 0,0015 0,0014 0,0012 0,0011 0,0010 0,0009 | 5 4 4 4 3 3 2 3 2 2 17 16 14 13 12 10 10 9 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 |

Таблица 8.5.2

Значения функций ех, е-х

| х | ех | е-х | х | ех | е-х | х | ех | е-х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 | 1,0000 1,0101 1,0202 1,0305 1,0408 1,0513 1,0618 1,0725 1,0833 1,0942 1,1052 1,1163 1,1275 1,1388 1,1503 1,1618 1,1835 1,1853 1,1972 1,2092 1,2214 1,2337 1,2461 1,2586 1,2712 1,2840 1,2969 1,3100 1,3231 1,3364 1,3499 1,3634 1,3771 1,3910 1,4049 1,4191 1,4333 1,4477 1,4623 1,4770 1,4918 1,5068 1,5220 1,5373 1,5227 1,5683 | 1,0000 0,9900 0,9802 0,9704 0,9608 0,9512 0,9418 0,9324 0,9231 0,9139 0,9048 0,8958 0,8869 0,8781 0,8694 0,8607 0,8521 0,8437 0,8353 0,8270 0,8187 0,8106 0,8025 0,7945 0,7866 0,7788 0,7711 0,7634 0,7558 0,7483 0,7408 0,7334 0,7261 0,7189 0,7118 0,7047 0,6977 0,6907 0,6839 0,6771 0,6703 0,6637 0,6570 0,6505 0,6440 0,6376 | 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 | 1,5683 1,5841 1,6000 1,6161 1,6323 1,6487 1,6658 1,6820 1,6989 1,7160 1,7333 1,7507 1,7683 1,7860 1,8040 1,8221 1,8404 1,8589 1,8776 1,8965 1,9155 1,9348 1,9542 1,9739 1,9937 2,0138 2,0340 2,0544 2,0751 2,0959 2,1170 2,1383 2,1598 2,1815 2,2034 2,2255 2,2479 2,2705 2,2933 2,3164 2,3396 2,3632 2,3869 2,4109 2,4351 2,4596 | 0,6376 0,6313 0,6250 0,6188 0,6126 0,6065 0,6005 0,5945 0,5886 0,5827 0,5769 0,5712 0,5655 0,5599 0,5543 0,5488 0,5434 0,5379 0,5326 0,5273 0,5220 0,5169 0,5117 0,5066 0,5016 0,4966 0,4916 0,4868 0,4819 0,4771 0,4724 0,4677 0,4630 0,4584 0,4538 0,4493 0,4449 0,4404 0,4360 0,4317 0,4274 0,4232 0,4290 0,4148 0,4107 0,4066 | 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 | 2,4596 2,4843 2,5093 2,5345 2,5600 2,5857 2,6117 2,6379 2,6645 2,6912 2,7183 2,7456 2,7732 2,8011 2,8292 2,8577 2,8864 2,9154 2,9447 2,9743 3,0042 3,0344 3,0649 3,0957 3,1268 3,1582 3,1899 3,2220 3,2544 3,2871 3,3201 3,3535 3,3872 3,4212 3,4556 3,4903 3,5254 3,5609 3,6328 3,6693 3,7062 3,7434 3,7810 3,8190 3,8574 | 0,4066 0,4025 0,3985 0,3946 0,3906 0,3867 0,3829 0,3791 0,3753 0,3716 0,3679 0,3642 0,3606 0,3570 0,3535 0,3499 0,3465 0,3430 0,3396 0,3362 0,3329 0,3296 0,3263 0,3230 0,3198 0,3166 0,3135 0,3140 0,3073 0,3042 0,3012 0,2982 0,2952 0,2923 0,2894 0,2865 0,2837 0,2808 0,2753 0,2725 0,2698 0,2671 0,2645 0,2618 0,2592 |

Продолжение табл. 8.5.2.

| х | ех | е-х | х | ех | е-х | х | ех | е-х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 | 3,8574 3,8962 3,9354 3,9749 4,0149 4,0552 4,0960 4,1371 4,1787 4,2207 4,2631 4,3060 4,3492 4,3929 4,4371 4,4817 4,5267 4,5722 4,6182 4,6646 4,7115 4,7588 4,8066 4,8550 4,9037 4,9530 5,2070 5,4739 5,7546 6,0496 6,3598 6,6859 7,0287 7,3891 | 0,2592 0,2567 0,2541 0,2516 0,2491 0,2466 0,2441 0,2417 0,2393 0,2369 0,2346 0,2322 0,2299 0,2276 0,2254 0,2231 0,2209 0,2187 0,2165 0,2144 0,2122 0,2101 0,2080 0,2060 0,2039 0,2019 0,1920 0,1827 0,1738 0,1653 0,1572 0,1496 0,1423 0,1353 | 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 2,95 3,00 3,05 3,10 3,15 3,20 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45 3,50 3,55 3,60 3,65 | 7,3891 7,7679 8,1662 8,5849 9,0250 9,4877 9,9742 10,4860 11,0230 11,5880 12,1820 12,8070 13,4640 14,1540 14,8800 15,6430 16,4450 17,2880 18,1740 19,1060 20,0860 21,1150 22,1980 23,3360 24,5330 25,7800 27,1130 28,5030 29,9640 31,5000 33,1150 34,8130 36,5980 38,4750 | 0,1353 0,1287 0,1226 0,1165 0,1108 0,1054 0,1003 0,0954 0,0907 0,0863 0,0821 0,0781 0,0743 0,0706 0,0672 0,0639 0,0608 0,0573 0,0550 0,0523 0,0498 0,0474 0,0451 0,0429 0,0408 0,0388 0,0369 0,0351 0,0334 0,0318 0,0302 0,0287 0,0273 0,0260 | 3,65 3,70 3,75 3,80 3,85 3,90 3,95 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 | 38,4750 40,4470 42,5210 44,7010 46,9930 49,4020 51,9350 54,5980 90,0170 148,4100 244,6900 403,4300 665,1400 1096,6000 1808,0000 2981,0000 4914,8000 8103,1000 13360,0000 22026,0000 | 0,0260 0,0247 0,0235 0,0224 0,0213 0,0202 0,0192 0,0183 0,0111 0,006740 0,004090 0,002479 0,001503 0,000912 0,000553 0,000335 0,000203 0,000123 0,000075 0,000045 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Для х<0,01:

;

или .

Таблица 8.5.3.

Значения нормальной функции распределения

| х | Ф٭(х) | Δ | х | Ф٭(х) | Δ | х | Ф٭(х) | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0,00 - 0,01 - 0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,06 - 0,07 - 0,08 - 0,09 | 0,5000 0,4960 0,4920 0,4880 0,4840 0,4801 0,4761 0,4721 0,4681 0,4641 | 40 40 40 40 39 40 40 40 40 39 | - 0,40 - 0,41 - 0,42 - 0,43 - 0,44 - 0,45 - 0,46 - 0,47 - 0,48 - 0,49 | 0,3446 0,3409 0,3372 0,3336 0,3300 0,3264 0,3228 0,3192 0,3156 0,3121 | 37 37 36 36 36 36 36 36 35 36 | - 0,80 - 0,81 - 0,82 - 0,83 - 0,84 - 0,85 - 0,86 - 0,87 - 0,88 - 0,89 | 0,2119 0,2090 0,2061 0,2033 0,2005 0,1977 0,1949 0,1922 0,1894 0,1867 | 29 29 28 28 28 28 27 28 27 26 |
| - 0,10 - 0,11 - 0,12 - 0,13 - 0,14 - 0,15 - 0,16 - 0,17 - 0,18 - 0,19 | 0,4602 0,4562 0,4522 0,4483 0,4443 0,4404 0,4364 0,4325 0,4286 0,4247 | 40 40 39 40 39 40 39 39 39 40 | - 0,50 - 0,51 - 0,52 - 0,53 - 0,54 - 0,55 - 0,56 - 0,57 - 0,58 - 0,59 | 0,3085 0,3050 0,3015 0,2981 0,2946 0,2912 0,2877 0,2843 0,2810 0,2776 | 35 35 34 35 34 35 34 33 34 33 | - 0,90 - 0,91 - 0,92 - 0,93 - 0,94 - 0,95 - 0,96 - 0,97 - 0,98 - 0,99 | 0,1841 0,1814 0,1788 0,1762 0,1736 0,1711 0,1685 0,1660 0,1635 0,1611 | 27 26 26 26 25 26 25 25 24 24 |
| - 0,20 - 0,21 - 0,22 - 0,23 - 0,24 - 0,25 - 0,26 - 0,27 - 0,28 - 0,29 | 0,4207 0,4168 0,4129 0,4090 0,4052 0,4013 0,3974 0,3936 0,3897 0,3859 | 39 39 39 38 39 39 38 39 38 38 | - 0,60 - 0,61 - 0,62 - 0,63 - 0,64 - 0,65 - 0,66 - 0,67 - 0,68 - 0,69 | 0,2743 0,2709 0,2676 0,2643 0,2611 0,2578 0,2546 0,2514 0,2483 0,2451 | 34 33 33 32 33 32 32 31 32 31 | - 1,00 - 1,01 - 1,02 - 1,03 - 1,04 - 1,05 - 1,06 - 1,07 - 1,08 - 1,09 | 0,1587 0,1563 0,1539 0,1515 0,1492 0,1469 0,1446 0,1423 0,1401 0,1379 | 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 |
| - 0,30 - 0,31 - 0,32 - 0,33 - 0,34 - 0,35 - 0,36 - 0,37 - 0,38 - 0,39 | 0,3821 0,3783 0,3745 0,3707 0,3669 0,3632 0,3594 0,3557 0,3520 0,3483 | 38 38 38 38 37 38 37 37 37 37 | - 0,70 - 0,71 - 0,72 - 0,73 - 0,74 - 0,75 - 0,76 - 0,77 - 0,78 - 0,79 | 0,2420 0,2389 0,2358 0,2327 0,2297 0,2266 0,2236 0,2206 0,2177 0,2148 | 31 31 31 30 31 30 30 29 29 29 | - 1,10 - 1,11 - 1,12 - 1,13 - 1,14 - 1,15 - 1,16 - 1,17 - 1,18 - 1,19 | 0,1357 0,1335 0,1314 0,1292 0,1271 0,1251 0,1230 0,1210 0,1190 0,1170 | 22 21 22 21 20 21 20 20 20 19 |

Продолжение таблицы 8.5.3.

| х | Ф٭(х) | Δ | х | Ф٭(х) | Δ | х | Ф٭(х) | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1,20 - 1,21 - 1,22 - 1,23 - 1,24 - 1,25 - 1,26 - 1,27 - 1,28 - 1,29 | 0,1151 0,0031 0,1112 0,1093 0,1075 0,1056 0,1038 0,1020 0,1003 0,0985 | 20 19 19 18 19 18 18 17 18 17 | - 1,60 - 1,61 - 1,62 - 1,63 - 1,64 - 1,65 - 1,66 - 1,67 - 1,68 - 1,69 | 0,0548 0,0537 0,0526 0,0516 0,0505 0,0495 0,0485 0,0475 0,0465 0,0455 | 11 1 10 11 10 10 10 10 10 9 | - 2,00 - 2,10 - 2,20 - 2,30 - 2,40 - 2,50 - 2,60 - 2,70 - 2,80 - 2,90 | 0,0228 0,0179 0,0139 0,0107 0,0082 0,0062 0,0047 0,0035 0,0026 0,0019 | 49 40 32 25 20 15 12 9 7 5 |
| - 1,30 - 1,31 - 1,32 - 1,33 - 1,34 - 1,35 - 1,36 - 1,37 - 1,38 - 1,39 | 0,0968 0,0951 0,0934 0,0918 0,0901 0,0885 0,0869 0,0853 0,0838 0,0823 | 17 17 16 17 16 16 16 15 15 15 | - 1,70 - 1,71 - 1,72 - 1,73 - 1,74 - 1,75 - 1,76 - 1,77 - 1,78 - 1,79 | 0,0446 0,0436 0,0427 0,0418 0,0409 0,0401 0,0392 0,0384 0,0375 0,0367 | 10 9 9 9 8 9 8 9 8 8 | - 3,00 - 3,10 - 3,20 - 3,30 - 3,40 - 3,50 - 3,60 - 3,70 - 3,80 - 3,90 | 0,0014 0,0010 0,0007 0,0005 0,0003 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0000 | 4 3 2 2 1 0 1 0 1 |
| - 1,40 - 1,41 - 1,42 - 1,43 - 1,44 - 1,45 - 1,46 - 1,47 - 1,48 - 1,49 | 0,0808 0,0793 0,0778 0,0764 0,0749 0,0735 0,0721 0,0708 0,0694 0,0681 | 15 15 14 15 14 14 13 14 13 13 | - 1,80 - 1,81 - 1,82 - 1,83 - 1,84 - 1,85 - 1,86 - 1,87 - 1,88 - 1,89 | 0,0359 0,0351 0,0344 0,0336 0,0329 0,0322 0,0314 0,0307 0,0301 0,0294 | 8 7 8 7 7 8 7 6 7 6 | 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 | 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753 | 40 40 40 40 39 40 40 40 40 39 |
| - 1,50 - 1,51 - 1,52 - 1,53 - 1,54 - 1,55 - 1,56 - 1,57 - 1,58 - 1,59 | 0,0668 0,0655 0,0643 0,0630 0,0618 0,0606 0,0594 0,0582 0,0571 0,0559 | 13 12 13 12 12 12 12 11 12 11 | - 1,90 - 1,91 - 1,92 - 1,93 - 1,94 - 1,95 - 1,96 - 1,97 - 1,98 - 1,99 | 0,0288 0,0281 0,0274 0,0268 0,0262 0,0256 0,0250 0,0244 0,0239 0,02,33 | 7 7 6 6 6 6 6 5 6 5 | 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 | 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141 | 40 40 39 40 39 40 39 39 39 40 |

Продолжение таблицы 8.5.3.

| х | Ф٭(х) | Δ | х | Ф٭(х) | Δ | х | Ф٭(х) | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 | 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141 | 39 39 39 38 39 39 38 39 38 38 | 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 | 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549 | 34 33 33 32 33 32 32 31 32 31 | 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 | 0,8413 0,8437 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621 | 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 |
| 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 | 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517 | 38 38 38 38 37 38 37 37 37 37 | 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 | 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7703 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852 | 31 31 31 30 31 30 30 29 29 29 | 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 | 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830 | 22 21 22 21 20 21 20 20 20 19 |
| 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 | 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879 | 37 37 36 36 36 36 36 36 35 36 | 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 | 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133 | 29 29 28 28 28 28 27 28 27 26 | 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 | 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015 | 20 19 19 18 19 18 18 17 18 17 |
| 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 | 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224 | 35 35 34 35 34 35 34 33 34 33 | 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 | 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389 | 27 26 26 26 25 26 25 25 24 24 | 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 | 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177 | 17 17 16 17 16 16 16 15 15 15 |

Продолжение таблицы 8.5.3.

| х | Ф٭(х) | Δ | х | Ф٭(х) | Δ | х | Ф٭(х) | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 | 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319 | 15 15 14 15 14 14 13 14 13 13 | 1,70 1,71 1,72 1,73 1,74 1,75 1,76 1,77 1,78 1,79 | 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633 | 10 9 9 9 8 9 8 9 8 8 | 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 | 0,9772 0,9821 0,9861 0,9893 0,9918 0,9938 0,9953 0,9965 0,9974 0,9981 | 49 40 32 25 20 15 12 9 7 5 |
| 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 | 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441 | 13 12 13 12 12 12 12 11 12 11 | 1,80 1,81 1,82 1,83 1,84 1,85 1,86 1,87 1,88 1,89 | 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706 | 8 7 8 7 7 8 7 6 7 7 | 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 | 0,9986 0,9990 0,9993 0,9995 0,9997 0,9998 0,9998 0,9999 0,9999 1,0000 | 4 3 2 2 1 0 1 0 1 |
| 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 | 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545 | 11 11 10 11 10 10 10 10 10 9 | 1,90 1,91 1,92 1,93 1,94 1,95 1,96 1,97 1,98 1,99 | 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767 | 6 7 6 6 6 6 6 5 6 5 |  |  |  |

Таблица 8.5.4

Значения гамма-функции Г(х)

| х | Г(х) | х | Г(х) | х | Г(х) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 | 1,00000 0,99433 0,98884 0,98355 0,97814 0,97350 0,96874 0,96415 0,95973 0,95546 | 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 | 0,89747 0,89600 0,89464 0,89338 0,89222 0,89115 0,89018 0,88931 0,88854 0,88785 | 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 | 0,89352 0,89468 0,89592 0,89724 0,89864 0,90012 0,90167 0,90330 0,90500 0,90678 |
| 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 | 0,95135 0,94740 0,94359 0,93993 0,93642 0,93304 0,92980 0,92670 0,92373 0,92089 | 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 | 0,88726 0,88676 0,88636 0,88604 0,88581 0,88566 0,88560 0,88563 0,88575 0,88595 | 1,70 1,71 1,72 1,73 1,74 1,75 1,76 1,77 1,78 1,79 | 0,90864 0,91057 0,91258 0,91467 0,91683 0,91906 0,92137 0,92376 0,92623 0,92877 |
| 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 | 0,91817 0,91558 0,91311 0,91075 0,90852 0,90640 0,90440 0,90250 0,90072 0,89904 | 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 | 0,88623 0,88659 0,88704 0,88757 0,88818 0,88887 0,88964 0,89049 0,89142 0,89243 | 1,80 1,81 1,82 1,83 1,84 1,85 1,86 1,87 1,88 1,89 | 0,93138 0,93408 0,93685 0,94261 0,93969 0,94561 0,94869 0,95184 0,85507 0,95838 |
| 1,90 1,91 1,92 1,93 | 0,96177 0,96523 0,96877 0,97240 | 1,94 1,95 1,96 | 0,97610 0,97988 0,98374 | 1,97 1,98 1,99 2,00 | 0,98768 0,99171 0,99581 1,00000 |

ПРИМЕЧАНИЕ: В таблице 8.2.4 значения Г(х) приведены для аргумента . Для других значений х:

1. x>2; Г(х)=(х-1)·Г(х-1)=(х-1)(х-2)Г(х-2)=…

Например: Г(4,7)=3,7·2,7·1,7·0,90864=15,43

2. х<1 и х≠0, -1, -2, …, то

Например: ;

8.6. Натуральные логарифмы

Таблица 8.6.

| Един. Десят. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | — | 0,0000 | 0,6931 | 1,0986 | 1,3863 | 1,6094 | 1,7918 | 1,9459 | 2,0794 | 2,1972 |
| 1 | 2,3026 | 2,3979 | 2,4849 | 2,5649 | 2,6391 | 2,7081 | 2,7726 | 2,8332 | 2,8904 | 2,9444 |
| 2 | 2,9957 | 3,0445 | 3,0910 | 3,1355 | 3,1781 | 3,2189 | 3,2581 | 3,2958 | 3,3322 | 3,3673 |
| 3 | 3,4012 | 3,4340 | 3,4657 | 3,4965 | 3,5264 | 3,5553 | 3,5835 | 3,6109 | 3,6376 | 3,6636 |
| 4 | 3,6889 | 3,7136 | 3,7377 | 3,7612 | 3,7842 | 3,8067 | 3,8286 | 3,8501 | 3,8712 | 3,8918 |
| 5 | 3,9120 | 3,3918 | 3,9512 | 3,9703 | 3,9890 | 4,0073 | 4,0254 | 4,0431 | 4,0604 | 4,0775 |
| 6 | 4,0943 | 4,1109 | 4,1271 | 4,1431 | 4,1589 | 4,1744 | 4,1897 | 4,2047 | 4,2195 | 4,2341 |
| 7 | 4,2485 | 4,2627 | 4,2767 | 4,2905 | 4,3041 | 4,3175 | 4,3307 | 4,3438 | 4,3567 | 4,3694 |
| 8 | 4,3820 | 4,3944 | 4,4067 | 4,4188 | 4,4308 | 4,4427 | 4,4543 | 4,4659 | 4,4773 | 4,4886 |
| 9 | 4,4998 | 4,5109 | 4,5218 | 4,5326 | 4,5433 | 4,5539 | 4,5643 | 4,5747 | 4,5850 | 4,5951 |
| 10 | 4,6052 | 4,6151 | 4,6250 | 4,6347 | 4,6444 | 4,6540 | 4,6634 | 4,6728 | 4,6821 | 4,6913 |
| 11 | 4,7005 | 4,7095 | 4,7185 | 4,7274 | 4,7362 | 4,7449 | 4,7537 | 4,7622 | 4,7707 | 4,7790 |
| 12 | 4,7875 | 4,7958 | 4,8041 | 4,8122 | 4,8202 | 4,8283 | 4,8364 | 4,8442 | 4,8520 | 4,8598 |
| 13 | 4,8674 | 4,8753 | 4,8829 | 4,8905 | 4,8978 | 4,9052 | 4,9126 | 4,9199 | 4,9273 | 4,9345 |
| 14 | 4,9416 | 4,9487 | 4,9559 | 4,962/8 | 4,9699 | 4,9768 | 4,9837 | 4,9904 | 4,9973 | 5,0040 |
| 15 | 5,0107 | 5,0173 | 5,0238 | 5,0305 | 5,0369 | 5,0434 | 5,0498 | 5,0563 | 5,0627 | 5,0689 |
| 16 | 5,0751 | 5,0814 | 5,0878 | 0,0938 | 5,0998 | 5,1060 | 5,1120 | 5,1180 | 5,1240 | 5,1299 |
| 17 | 5,1357 | 5,1417 | 5,1474 | 5,1532 | 5,1590 | 5,1647 | 5,1705 | 5,1762 | 5,1817 | 5,1875 |
| 18 | 5,1930 | 5,1986 | 5,2041 | 0,2096 | 5,2150 | 5,2204 | 5,2257 | 5,2310 | 5,2366 | 5,2418 |
| 19 | 5,2471 | 5,2522 | 5,2575 | 5,2628 | 5,2679 | 5,2729 | 5,2782 | 5,2833 | 5,2884 | 5,2934 |
| 20 | 5,2983 | 5,3033 | 5,3084 | 5,3132 | 5,3181 | 5,3231 | 5,3280 | 5,3328 | 5,3376 | 5,3422 |
| 21 | 5,3471 | 5,3520 | 5,3565 | 5,3614 | 5,3660 | 5,3706 | 5,3754 | 5,3800 | 5,3846 | 5,3890 |
| 22 | 5,3936 | 5,3982 | 5,4028 | 5,4072 | 5,4115 | 5,4162 | 5,4205 | 5,4249 | 5,4293 | 5,4337 |
| 23 | 5,4380 | 5,4424 | 5,4468 | 5,4512 | 5,4553 | 5,4597 | 5,4638 | 5,4680 | 5,4723 | 5,4765 |
| 24 | 5,4806 | 5,4848 | 5,4889 | 5,4931 | 5,4972 | 5,5013 | 5,5053 | 5,5094 | 5,5136 | 5,5175 |
| 25 | 5,5214 | 5,5255 | 5,5294 | 5,5334 | 5,5373 | 5,5412 | 5,5451 | 5,5490 | 5,5529 | 5,5568 |
| 26 | 5,5608 | 5,5644 | 5,5684 | 5,5723 | 5,5760 | 5,5796 | 5,5836 | 5,5872 | 5,5909 | 5,5948 |
| 27 | 5,5985 | 5,6022 | 5,6059 | 5,6096 | 5,6133 | 5,6167 | 5,6204 | 5,6241 | 5,6275 | 5,6312 |
| 28 | 5,6349 | 5,6383 | 5,6418 | 5,6455 | 5,6489 | 5,6524 | 5,6561 | 5,6595 | 5,6630 | 5,6664 |
| 29 | 5,6699 | 5,6734 | 5,6768 | 5,6803 | 5,6835 | 5,6869 | 5,6904 | 5,6938 | 5,6971 | 5,7005 |
| 30 | 5,7037 | 5,7072 | 5,7104 | 5,7136 | 5,7171 | 5,7203 | 5,7235 | 5,7268 | 5,7302 | 5,7334 |
| 31 | 5,7367 | 5,7399 | 5,7432 | 5,7461 | 5,7493 | 5,7526 | 5,7558 | 5,7590 | 5,7620 | 5,7961 |
| 32 | 5,7682 | 5,7714 | 5,7747 | 5,7777 | 5,7807 | 5,7839 | 5,7876 | 5,7899 | 5,7931 | 5,8260 |
| 33 | 5,7990 | 5,8021 | 5,8051 | 5,8081 | 5,7110 | 5,8140 | 5,8170 | 5,8200 | 5,8230 |  |

8.7. Метод последовательных приближений

8.7.1. Вычисление точечных оценок параметров распределения Вейбулла выполняется в следующей последовательности:

1. Вычислить коэффициент А

;

2. Вычислить начальное приближение

;

3. Вычислить k-тое приближение параметра  (k=1, 2, 3, …)

;

4. Проверить условие достижения заданной точности вычислений

;

5. При выполнении условия полагаем

;

при невыполнении условия вычислить (k+1)-е приближение (п. 3);

6. Вычислить оценку параметра а

.

8.7.2. Вычисление точечных параметров DM-распределения

1. Рабочие формулы

;

; ;

2. Задаем нулевое приближение параметра

;

3. Вычисляем нулевое приближение коэффициента  (k=0)

4. Вычисляем k-тое приближение параметра  (k=1, 2, 3, …), используя рабочую формулу

;

5. Проверяем условие достижения заданной точности вычислений

;

6. При выполнении условия полагаем

;

при невыполнении условия вычисляем (k+1)-е приближение (п. 3);

7. Вычисляем значение (оценку) параметра

.