# СБОРНИК ТЕРМИНОВ ИКАО

# Передмова

Процеси, які відбуваються в Україні, спрямовані на відродження і розвиток національної науки, культури і техніки. Одним із актуальних завдань нашої держави є створення термінологічних словників та посібників з різних галузей знань українською мовою, оскільки до цього часу майже вся навчальна і спеціальна література видавалася російською мовою.

Такі посібники, крім свого прямого призначення - дати нормативний український переклад термінів з російської, англійської чи будь-якої іншої мови, - покликані сприяти упорядкуванню української науково-технічної термінології, яка для кожного фахівця є робочим інструментом щоденного користування.

У зв'язку з цим і виникла потреба створення російсько-українсько-англійського посібника авіаційних термінів. Упорядники цього Посібника на основі "Сборника терминов ИКАО" склали нормативний український реєстр широковживаних англійських та російських авіаційних термінів, які активно використовуються в міжнародній авіації під час обслуговування повітряного руху у повітряному просторі України.

При укладанні реєстру автори керувалися такими положеннями: терміни та словосполучення повинні відбивати сучасний рівень розвитку авіаційної галузі; закріпити існуючу практику вживання нормативних термінів у науковій та навчальній літературі; упорядкувати вживання термінів у практичній діяльності.

До Посібника вводяться і деякі загальновживані слова (номенклатурна лексика), що обслуговують дану галузь, а також поширені синоніми до них (подаються через крапку з комою). Не вводяться архаїзми, діалектизми, професіоналізми вузького вживання.

Посібник підпорядкований нині діючим правилам граматики і правопису.

Реєстр російських термінів подано за алфавітом. Реєстрове слово або опорне слово словосполучення наводиться в початковій формі: іменник - у називному відмінку однини (інколи - множини) чоловічого роду, дієслово - у формі інфінітива, прикметник і дієприкметник - у називному відмінку однини чоловічого роду.

Термінологічні словосполучення подаються в реєстрі як самостійні терміни поряд з одиничними термінами. Наприклад:

| штурман | штурман | navigator |
| --- | --- | --- |
| шумовой фон | шумовий фон | background noise |

Якщо при перекладі з англійської мови російські та українські відповідники мають декілька однозначних еквівалентів, то вони подаються в порядку вживаності - на першому місці терміни, найбільш структурно близькі до російської та української мов. Наприклад:

| ограничение пикового значения сигнала (пика сигнала радио); ограничитель | обмеження пікового значення сигналу (піка сигналу радіо); обмежувач | peak clipping (Radio) |
| --- | --- | --- |

Такі словосполучення або окремі терміни відділяються одне від одного в кожній з трьох мов крапкою з комою.

Лексичні варіанти термінів у російських та українських словосполученнях подаються в круглих дужках. Наприклад:

| контрольный (проверочный) билет | контрольний (перевірний) квиток | test ticket |
| --- | --- | --- |
| нисходящий (катабатический) ветер | низхідний (катабатичний) вітер | katabatic wind |

При окремих реєстрових словах і словосполученнях подаються в круглих дужках курсивом семантичні ремарки у формі коротких пояснень. Наприклад:

| градиент (уклон) | градієнт (ухил) | gradient (slope) |
| --- | --- | --- |
| преимущественное право движения (аэродромы) | переважне право руху (аеродроми) | right-of-way (Aerodromes) |

До складу термінологічних сполучень нерідко входять факультативні (тобто необов'язкові) компоненти, які наводяться у квадратних дужках. Наприклад:

| большой шаг [воздушного винта] | великий крок [повітряно-го гвинта] | coarse pitch [of propeller] |
| --- | --- | --- |
| оперативная (неавтономная) обработка [данных] | оперативне (неавтономне) оброблення [даних] | on-line processing [of data] |

Чимало реєстрових російських та українських термінів мають кілька різних англійських відповідників - полісемічних варіантів. У такому випадку англійські варіанти подаються з окремого рядка і відділяються один від одного крапкою з комою. Наприклад:

| коммерческий рейс | комерційний рейс | commercial air transport flight; revenue flight |
| --- | --- | --- |
| метеорологическая сводка | метеорологічне зведення | meteorological report; meteorological summary |

До реєстру Посібника включено поодинокі російські слова з однаковим звучанням і однаковим написанням, але з різним значенням, які належать до різних частин мови. Вони подані в реєстрі з відповідними ремарками. Наприклад:

| простой (сущ.) | простій; простоювання | down time |
| --- | --- | --- |
| простой (прил.) (нещелевой) закрылок | простий (нещілинний) закрилок | plain flap |

Пари слів, що мають протилежне значення (антоніми), подаються через скісну лінію. Наприклад:

| абсолютная/относительная высота пролета препятствий | абсолютна/відносна висота пролітання перешкод | obstacle clearance altitude/height |
| --- | --- | --- |

При перекладі українською мовою російських дієприкметників на -щий(ся) і -мый, які виступають у ролі прикметників, вживаються спільнокореневі українські відповідники з -льн, -л або близькозначеннєві прикметники. Наприклад:

| деформируемый | деформівний |  |
| --- | --- | --- |
| выгибающийся | вигинальний |  |

До реєстру Словника включено також широковживані в авіації міжнародні абревіатури, наприклад: ИНСЕРФА (стадия неопределенности); DETRESFA (стадия бедствия). Звичайні абревіатури, які мають у кожній з мов свій відповідник, подаються в круглих дужках в кінці словосполучень. Наприклад:

| взлетно-посадочная полоса (ВПП) | злітно-посадкова смуга (ЗПС) | runway |
| --- | --- | --- |
| Всемирный центр зональных прогнозов (ВЦЗП) | Всесвітній центр зональних прогнозів (ВЦЗП) | World area forecast centre (WAFC) |

Упорядники сподіваються, що Посібник повною мірою відповідає потребам запровадження державної авіаційної термінології в Україні. Він є єдиним, обов'язковим посібником для вивірення мовних норм українського авіаційного термінологічного реєстру.

# А

| абсолютная высота | абсолютна висота | altitude |
| --- | --- | --- |
| абсолютная высота перехода | абсолютна висота переходу | transition altitude |
| абсолютная высота полета | абсолютна висота польоту | flight altitude |
| абсолютная/относительная высота принятия решения | абсолютна/відносна висота прийняття рішення | decision altitude/height |
| абсолютная/относительная высота пролета препятствий | абсолютна/відносна висота пролітання перешкод | obstacle clearance altitude /height |
| абсолютная температура | абсолютна температура | absolute temperature |
| аварийная кислородная маска | аварійна киснева маска | quick-donning oxygen mask |
| аварийная посадка | аварійна посадка | emergency landing |
| аварийная связь | аварійний зв'язок | emergency/distress communication |
| аварийная стадия | аварійна стадія | emergency phase |
| аварийная частота | аварійна частота | emergency frequency; distress frequency |
| аварийная эвакуация | аварійна евакуація | emergency evacuation |
| аварийное оборудование | аварійне обладнання | emergency equipment |
| аварийное освещение | аварійне освітлення | emergency lighting |
| аварийно-спасательная и противопожарная служба | аварійно-рятувальна і протипожежна служба | rescue and fire fighting service |
| аварийно-спасательный трап | аварійно-рятувальний трап | escape chute/slide |
| аварийный выход | аварійний вихід | emergency exit |
| аварийный сигнализатор | аварійний сигналізатор | warning device |
| аварийный сигнал ответчика (ВОРЛ) | аварійний сигнал відповідача (ВОРЛ) | squawk mayday (SSR) |
| аварийный слив [топлива] | аварійний злив [палива] | dumping; jettisoning [fuel] |
| аварийный трафик (связь) | аварійний трафік (зв'язок) | distress traffic (Communications) |
| авиагоризонт | авіагоризонт | artificial horizon; attitude indicator |
| авиагоризонт [HSI] | авіагоризонт [HSI] | horizontal situation indicator [НSI] |
| авиагрузовая накладная (воздушный транспорт) | авіавантажна накладна (повітряний транспорт) | air waybill; air consignnment note (Air Transport) |
| авиакомпания; авиапредприятие | авіакомпанія; авіапідприємство | airline |
| авиакомпания-нечлен ИАТА | авіакомпанія-нечлен ІАТА | non-IATA carrier |
| авиапочта | авіапошта | air mail |
| авиапочта с дополнительным сбором | авіапошта з додатковим збором | surcharged airmail |
| авиационная маршрутная карта | авіаційна маршрутна карта | aeronautical route chart |
| авиационная медицина | авіаційна медицина | aviation medicine |
| авиационная метеорологическая станция | авіаційна метеорологічна станція | aeronautical meteorological station |
| авиационная подвижная служба (OR/R) | авіаційна пересувна служба (OR/R) | aeronautical mobile service (OR/R) |
| авиационная станция | авіаційна станція | aeronautical station |
| авиационная фиксированная служба (АФС) | авіаційна фіксована служба (АФС) | aeronautical fixed service (AFS) |
| авиационная фиксированная станция | авіаційна фіксована станція | aeronautical fixed station |
| авиационная фиксированная цепь | авіаційний фіксований ланцюг | aeronautical fixed circuit |
| авиационное климатологическое описание | авіаційний кліматологічний опис | aeronautical descriptive climatological memorandum |
| авиационное происшествие | авіаційна пригода | accident |
| авиационное служебное сообщение | авіаційне службове повідомлення | aeronautical administrative message |
| авиационное электронное оборудование | авіаційне електронне обладнання | avionics |
| авиационные спецработы | авіаційні спецроботи | aerial work |
| авиационный реестр | авіаційний реєстр | aeronautical register |
| авиационный синоптик | авіаційний синоптик | aeronautical meteorological forecaster |
| авиационный трап | авіаційний трап | air stairs (of aircraft) |
| авиация общего назначения | авіація загального призначення | general aviation |
| автожир | автожир | gyroplane |
| автомат загрузки по скоростному напору | автомат завантаження по швидкісному напору | Q-feel system |
| автоматическая коррекция ошибок | автоматична корекція помилок | automatic error correction (ARQ) |
| автоматическая маршрутизация (связь) | автоматична маршрутизація (зв'язок) | self-routing |
| автоматическая метеостанция | автоматична метеостанція | automatic weather station |
| автоматическая обработка данных | автоматичне оброблення даних | automatic data processing (ADP) |
| автоматическая передача изображения | автоматична передача зображення | automatic picture transmission |
| автоматическая регулировка амплитуды | автоматичне регулювання амплітуди | automatic amplitude control |
| автоматическая регулировка громкости | автоматичне регулювання гучності | automatic volume control |
| автоматическая регулировка усиления | автоматичне регулювання підсилення | automatic gain control (AGC) |
| автоматическая регулировка частоты | автоматичне регулювання частоти | automatic frequency control (AFC) |
| автоматическая ретрансляционная станция | автоматична ретрансляційна станція | automatic relay station |
| автоматическая ретрансляционная установка | автоматична ретрансляційна установка | automatic relay installation |
| автоматическая система управления полетом | автоматична система керування польотом | automatic flight control system (AFCS) |
| автоматический радиопеленгатор | автоматичний радіопеленгатор | automatic direction finder |
| автоматический сброс (телетайп) | автоматичний скид (телетайп) | automatic unshift (Teletypewriters) |
| автоматический селективный ответ (РЛС - радиолокационная станция) | автоматична селективна відповідь (РЛС - радіолокаційна станція) | automatic selective reply (Radar) |
| автоматическое Испытательное оборудование (ATE) | автоматичне випробувальне обладнання (ATE) | automatic test equipment (ATE) |
| автоматическое переключение (связь) | автоматичне перемикання (зв'язок) | automatic change-over (Communications) |
| автоматическое табло для информации публики о рейсах | автоматичне табло для інформації публіки про рейси | dynamic flight-related public information display |
| автомат отдачи ручки управления | автомат відбою ручки керування | stick pusher |
| автомат тряски (вибросигнализатор) ручки управления | автомат трясіння (вібросигналізатор) ручки керування | stick shaker |
| автомат тяги | автомат тяги | auto-throttle |
| автомашина диагонального торможения (DBV) | автомашина діагонального гальмування (DBV) | diagonal braked vehicle (DBV) |
| автономная обработка [данных] | автономне оброблення [даних] | off-line processing [of data] |
| автономное аэронавигационное средство | автономний аеронавігаційний засіб | self-contained navigational aid |
| автопилот | автопілот | automatic pilot; autopilot (AP) |
| авторотация | авторотація | autorotation |
| авторотирующий воздушный винт | авторотуючий повітряний гвинт | windmilling propeller |
| автофлюгирование | автофлюгерування | auto-feathering |
| автоштурман системи Декка (навигация) | автоштурман системи Декка (навігація) | Decca flight log (Navigation) |
| агент по обработке грузов [в аэропортах] | агент з оброблення вантажів [в аеропортах] | handling agent [at airports] |
| адвентивный туман | адвентивний туман | advection fog |
| адиабатический градиент | адіабатичний градієнт | adiabatic lapse rate; lapse rate |
| административные и эксплуатационные расходы (AOSC) | адміністративні та експлуатаційні витрати (AOSC) | administrative and operational services costs (AOSC) |
| азбука Морзе | азбука Морзе | Morse code |
| азимутальный круг | азимутальне коло | azimuth ring |
| азимутальный селектор | азимутальний селектор | omnibearing selector (OBS) |
| АИРАК (аэронавигационная информация по правилам и управлению) | АІРАК (аеронавігаційна інформація з правил та керування) | AIRAC (Aeronautical Information Regulation and Control) |
| АЛЕРФА (стадия тревоги) | АЛЕРФА (стадія тривоги) | ALERFA (alert phase) |
| альтернативное средство связи | альтернативний засіб зв'язку | alternate means of communication |
| ампер (А) | ампер (А) | ampere (A) |
| амплитуда импульса | амплітуда імпульсу | pulse amplitude |
| амплитудная манипуляция | амплітудна маніпуляція | on-off keying |
| амплитудная модуляция | амплітудна модуляція | amplitude modulation |
| амплитудно-импульсная модуляция (АИМ) | амплітудно-імпульсна модуляція (AIM) | pulse amplitude modulation (РАМ) |
| анероидный высотомер | анероїдний висотомір | aneroid altimeter |
| антенна для устранения неоднозначности пеленга | антена для усунення неоднозначності пеленга | sense antenna |
| антенна из скрещенных рамок | антена зі схрещених рамок | crossed-loop antenna |
| антенная решетка | антенна решітка | antenna array |
| антенная решетка клиренса (курсовой радиомаяк ILS) | антенна решітка кліренса (курсовий радіомаяк ILS) | clearance array (ILS localizer) |
| антидетонация | антидетонація | anti-knock |
| антифризная присадка | антифризна присадка | freezing-point depressant |
| антициклон (метеорология) | антициклон (метеорологія) | anticyclone; high (Meteorology) |
| аппарат на воздушной подушке | апарат на повітряній подушці | air cushion vehicle |
| аппаратура, аппаратное оборудование (ЭВМ) | апаратура, апаратне обладнання (ЕОМ) | hardware |
| аппаратура передачи данных; оконечное оборудование цепи передачи данных | апаратура передавання даних; прикінцеве обладнання ланцюга передавання даних | data collection platform; data collecting platform (DCP) (SARSAT). |
| аренда [воздушного судна] без экипажа | оренда [повітряного судна] без екіпажу | dry-lease [of an aircraft] |
| аренда с экипажем [воздушного судна] | оренда з екіпажем [повітряного судна] | wet-lease [of an aircraft] |
| арретир [гироскопа] | аретир [гіроскопа] | caging device [of gyroscope] |
| астрокомпас | астрокомпас | astrocompass |
| астрокупол | астрокупол | astrodome |
| астронавигация | астронавігація | celestial navigation |
| астрономическое склонение | астрономічне схилення | celestial declination |
| АТИС (служба автоматической передачи информации в районе аэродрома) | АТІС (служба автоматичного передавання інформації в районі аеродрому) | ATIS (automatic terminal information service) |
| атмосферные помехи | атмосферні перешкоди | statics; atmospherics |
| атмосферные помехи (связь) | атмосферні перешкоди (зв'язок) | atmospheric noise (Communications) |
| аттенюатор (связь) | атенюатор (зв'язок) | attenuator (Communications) |
| аудио-визуальное средство | аудіо-візуальний засіб | audio-visual aid |
| аэровокзал | аеровокзал | air terminal; airline terminal; airport terminal |
| аэродинамическая балансировка | аеродинамічне балансування | aerodynamic balance |
| аэродинамическая крутка | аеродинамічне скручування | aerodynamic twist |
| аэродинамическая нагрузка | аеродинамічне навантаження | aerodynamic load |
| аэродинамическая труба | аеродинамічна труба | wind tunnel |
| аэродинамические весы | аеродинамічні ваги | wind tunnel balance |
| аэродинамический шум; шум планера | аеродинамічний шум; шум планера | aerodynamic noise; airframe noise |
| аэродинамическое давление | аеродинамічний тиск | aerodynamic pressure |
| аэродинамическое запаздывание | аеродинамічне запізнювання | aerodynamic lag |
| аэродинамическое качество | аеродинамічна якість | lift/drag ratio; L/D ratio |
| аэродром | аеродром | aerodrome |
| аэродром КВП | аеродром КЗП | STOLport |
| аэродромная диспетчерская радиостанция | аеродромна диспетчерська радіостанція | aerodrome control radio station |
| аэродромная климатологическая сводка | аеродромне кліматологічне зведення | aerodrome climatological summary |
| аэродромная климатологическая таблица | аеродромна кліматологічна таблиця | aerodrome climatological table |
| аэродромная служба полетной информации (AFIS) | аеродромна служба польотної інформації (AFIS) | aerodrome flight information service (AFIS) |
| аэродромная точка проверки VOR | аеродромна точка перевірки VOR | VOR aerodrome check point |
| аэродромное движение | аеродромний рух | aerodrome traffic |
| аэродромное диспетчерское обслуживание | аеродромне диспетчерське обслуговування | aerodrome control service |
| аэродромный диспетчерский пункт | аеродромний диспетчерський пункт | aerodrome control tower; control tower |
| аэродромный круг полетов | аеродромне коло польотів | aerodrome traffic circuit |
| аэродромный маяк | аеродромний маяк | aerodrome beacon |
| аэродромный метеорологический орган | аеродромний метеорологічний орган | aerodrome meteorological office |
| аэродромный пункт сбора донесений | аеродромний пункт збору донесень | aerodrome control reporting office |
| аэрологическое наблюдение | аерологічне спостереження | upper-air observation |
| аэронавигационная карта | аеронавігаційна карта | aeronautical chart |
| аэронавигационная карта мира ИКАО масштаба 1:1 000 000 | аеронавігаційна карта світу ІКАО масштабу 1:1 000 000 | World Aeronautical Chart ICAO 1:1 000 000 |
| аэронавигационная координатная сетка | аеронавігаційна координатна сітка | navigational grid |
| аэронавигационное средство | аеронавігаційний засіб | aid to air navigation; navaid; navigation aid |
| аэронавигационные средства (оборудование, обслуживание) | аеронавігаційні засоби (обладнання, обслуговування) | air navigation facilities |
| аэронавигационный маяк | аеронавігаційний маяк | aeronautical beacon |
| аэронавигационный огонь | аеронавігаційний вогонь | navigation light; position light |
| аэронавигационный план | аеронавігаційний план | air navigation plan |
| аэронавигационный регион | аеронавігаційний регіон | air navigation region |
| аэронавигация | аеронавігація | air navigation |
| аэропорт | аеропорт | airport |
| аэропортовое движение (обслуживание воздушного движения) | аеропортовий рух (обслуговування повітряного руху) | airport traffic (ATS) |
| аэропортовый сбор | аеропортовий збір | airport charge |
| аэропортовый тариф | аеропортовий тариф | airport tariff |
| аэростат | аеростат | balloon |
| аэрофотосъемка | аерофотознімання | aerial survey |

# Б

| багаж | багаж | baggage |
| --- | --- | --- |
| багаж сверх нормы; багаж платный | багаж понад норму; багаж платний | excess baggage |
| база данных | база даних | data base |
| база шасси | база шасі | wheel base |
| базовая линия (Лоран) | базова лінія (Лоран) | base line (Loran) |
| базовая степень повышения давления | базовий ступінь підвищення тиску | reference pressure ratio |
| балансировка | балансування | trimming |
| балансировка поверхности управления | балансування поверхні керування | control surface balance |
| бандаж рабочего колеса турбины (газотурбинные двигатели) | бандаж робочого колеса турбіни (газотурбінні двигуни) | shroud ring (Turbine engines) |
| барическая система | барична система | pressure system aneroid |
| барометр-анероид | барометр-анероїд | aneroid barometer |
| барометрическая высота | барометрична висота | pressure-altitude |
| барометрический высотомер | барометричний висотомір | pressure altimeter |
| баротравма | баротравма | barotrauma |
| "барсение" (летный маневр) | "барсення" (льотний маневр) | porpoising (flight manoeuvre) |
| бегущий проблесковый огонь | бігучий проблисковий вогонь | sequence flasher |
| бедствие | лихо | distress |
| без атмосферных помех | без атмосферних перешкод | static-free |
| безопасная скорость взлета (V2) | безпечна швидкість зльоту (V2) | take-off safety speed (V2) |
| безопасный срок службы | безпечний термін служби | safe life |
| безотказный; надежный; безаварийный | безвідмовний; надійний; безаварійний | fail-safe |
| безубыточный коэффициент коммерческой загрузки (воздушный транспорт) | беззбитковий коефіцієнт комерційного завантаження (повітряний транспорт) | break-even load factor (Air Transport) |
| беккерель (Бк) | бекерель (Бк) | becquerel (Bq) |
| белый шум | білий шум | white noise |
| береговая линия | берегова лінія | shoreline |
| береговая станция | берегова станція | shore station |
| бесконфетийная лента (телетайп) | безконфетійна стрічка (телетайп) | chadless tape (Teletypewriters) |
| беспилотный неуправляемый аэростат | безпілотний некерований аеростат | unmanned free balloon |
| беспосадочный рейс | безпосадковий рейс | non-stop flight |
| бестуннельный вентилятор | безтунельний вентилятор | unducted fan |
| бесшумная настройка | безшумне настроювання | squelch; muting |
| бланкирующий (гасящий) сигнал | бланкувальний (гасильний) сигнал | blanking signal |
| ближнее поле (акустика) | близьке поле (акустика) | near field (Acoustics) |
| блок данных | блок даних | data block |
| блок связи (радио) | блок зв'язку (радіо) | coupler (Radio) |
| блок сервопривода | блок сервоприводу | servo-unit |
| блок-схема | блок-схема | flow diagram; flow chart |
| блок-чартерный рейс | блок-чартерний рейс | blocked-off charter; blocked-off flight |
| бод (связь) | бод (зв'язок) | baud (Communications) |
| боковая полоса | бічна смуга | sideband |
| боковая составляющая ветра | бічна складова вітру | cross-wind component |
| боковое выкатывание (ВПП) | бічне викочування (ЗПС) | run-off (Runway) |
| боковое скольжение | бічне ковзання | side-slip |
| боковое эшелонирование | бічне ешелонування | lateral separation |
| боковой ветер | бічний вітер | cross-wind |
| боковой лепесток | бічна пелюстка | side-lobe |
| боковой манёвр | бічний маневр | side-step manoeuvre |
| боковой огонь ВПП | бічний вогонь ЗПС | runway edge light |
| болезнь движения | хвороба руху | motion sickness |
| большой шаг [воздушного винта] | великий крок [повітряного гвинта] | coarse pitch [of propeller] |
| бортинженер; бортмеханик | бортінженер; бортмеханік | flight engineer; flight mechanic |
| бортовая система предупреждения столкновений (БСПС) | бортова система попередження зіткнення (БСПЗ) | airborne collision avoidance system (ACAS) |
| бортовая станция | бортова станція | aircraft station |
| бортовое оборудование | бортове обладнання | aircraft equipment |
| бортовое электронное оборудование | бортове електронне обладнання | aircraft avionics |
| бортовой аварийный приводной радиомаяк (ELBA) | бортовий аварійний приводний радіомаяк (ELBA) | emergency location beacon-aircraft (ELBA) |
| бортовой журнал | бортовий журнал | flight log |
| бортовой речевой самописец | бортовий мовний самопис | cockpit voice recorder (CVR) |
| бортовой самописец | бортовий самопис | flight recorder |
| бортовой сигнализатор | бортовий сигналізатор | pilot warning instrument |
| бортовой сигнализатор предупреждения об опасном сближении | бортовий сигналізатор попередження про небезпечне зближення | airborne proximity warning indicator (APWI) |
| бортовые аэронавигационные огни (БАНО) | бортові аеронавігаційні вогні (БАНВ) | aircraft light |
| бортприпасы | бортприпаси | stores |
| бортпроводник | бортпровідник | flight attendant; мн.: cabin attendants |
| бортрадист | бортрадист | flight radio operator |
| "бочка" (фигурный полет) | "бочка" (фігурний політ) | roll (Acrobatic flight) |
| буквенно-цифровая индикация | літерно-цифрова індикація | alphanumeric display |
| буквенно-цифровые знаки | літерно-цифрові знаки | alphanumeric characters (alphanumerics) |
| буквенный регистр (телетайп) | літерний регістр (телетайп) | letter-case; lower case (Teletypewriters) |
| буквопечатающая связь | літеродрукувальний зв'язок | printed communications |
| буквопечатающий реперфоратор | літеродрукувальний реперфоратор | printing reperforator |
| буферная зона | буферна зона | buffer zone |
| быстрая "бочка" (фигурный полет) | швидка "бочка" (фігурний політ) | snap roll; flip roll (Acrobatic flight) |
| быстрое отсоединение (гидравлика) | швидке від'єднання (гідравліка) | quick disconnect (hydraulics) |
| быть в состоянии готовности | бути напоготові | stand by (to) |
| бэр | бер | rem |
| бюджет мощности | бюджет потужності | power budget |

# В

| вариометр | варіометр | rate of climb and descent indicator |
| --- | --- | --- |
| ватт (Вт) | ват (Вт) | watt (W) |
| вебер (Вб) | вебер (Вб) | weber (Wb) |
| ведомая станция; подчиненная станция | ведена станція; підпорядкована станція | slave station |
| ведомость (грузовая, пассажирская) | відомість (вантажна, пасажирська) | manifest (cargo, passenger) |
| ведущая лента (связь) | ведуча стрічка (зв'язок) | pilot tape (Communications) |
| ведущая станция | ведуча станція | master station |
| веерный маркерный радиомаяк | віяловий маркерний радіомаяк | fan marker beacon |
| вектор ветра | вектор вітру | wind vector |
| величина D | величина D | D-value |
| величина отклонения (ILS) | величина відхилення (ILS) | rate of deviation (ILS) |
| вентиль; затвор (электроника) | вентиль; затвор (електроніка) | gate (Electronics) |
| вертикальное эшелонирование | вертикальне ешелонування | vertical separation |
| вертикальные плоскости | вертикальні площини | vertical planes |
| вертикальный сдвиг ветра | вертикальний зсув вітру | vertical wind shear |
| вертодром | вертодром | heliport |
| вертодром, расположенный над поверхностью | вертодром, розташований над поверхнею | elevated heliport |
| вертолет | вертоліт | helicopter |
| вертолетная площадка; вертопалуба | вертолітна площадка; вертопалуба | helipad; heliport deck; heliport roof-top |
| вертолетная площадка на крыше | вертолітна площадка на Даху | roof-top heliport |
| вертолет соосной схемы | вертоліт співвісної схеми | coaxial [rotor]-type helicopter |
| верхний регистр (телетайп) | верхній регістр (телетайп) | upper case (Teletypewriters) |
| верхняя граница облаков | верхня межа хмар | cloud top |
| верхняя поверхность [крыла] | верхня поверхня [крила] | upper surface [of wing] |
| вершина выпуклости [двускатного поперечного профиля] | вершина опуклості [двосхилого поперечного профілю] | crown [of a camder] |
| весовая категория (воздушный транспорт) | вагова категорія (повітряний транспорт) | breakpoint [weight] (Air Transport) |
| вес пустого самолета | вага порожнього літака | weight empty |
| ветер на высотах | вітер на висотах | upper wind |
| ветроуказатель | вітропокажчик | wind соnе; wind sock |
| вечерние гражданские сумерки | вечірні цивільні сутінки | evening civil twilight |
| взаимосвязь между человеком и машиной | взаємозв'язок між людиною і машиною | man-machine interface |
| взвешенное среднее (статистика) | зважене середнє (статистика) | weighted mean (Statistics) |
| взвешивание погрешностей (навигация) | зважування похибок (навігація) | error budgeting (Navigation) |
| взлет | зліт; злітання | take-off |
| взлет вперед (вертолеты) | зліт (злітання) вперед (вертольоти) | forward take-off (Helicopters) |
| взлет назад (вертолеты) | зліт (злітання) назад (вертольоти) | rearward take-off; backward take-off (Helicopters) |
| взлетная масса взлетная мощность | злітна маса злітна потужність | take-off mass take-off power rating |
| взлетная мощность и (или)тяга | злітна потужність і (або) тяга | take-off power and/or thrust rating |
| взлетная поверхность | злітна поверхня | take-off surface |
| взлетно-посадочная площадка | злітно-посадкова площадка | touchdown pad |
| взлетно-посадочная полоса (ВПП) | злітно-посадкова смуга (ЗПС) | runway |
| взлетно-посадочная полоса, оборудованная для точного захода на посадку | злітно-посадкова смуга, обладнана для точного заходження на посадку | precision approach runway |
| взлетные возможности | злітні можливості | take-off ability |
| взрыв в массе | вибух у масі | mass explosion |
| взрывная декомпрессия | вибухова декомпресія | explosive decompression |
| взрывчатое вещество | вибухова речовина | explosive substance |
| взрывчатое изделие | вибуховий виріб | explosive article |
| вибрация, бафтинг | вібрація, бафтинг | buffeting |
| вид без кожуха | вигляд без кожуха | phantom view |
| вид воздушных судов | вид повітряних суден | aircraft category |
| вид в плане (картография) | вигляд у плані (картографія) | plan view (Cartography) |
| видеочастота | відеочастота | video frequency |
| видимость | видимість | visibility |
| видимость в полете | видимість у польоті | flight visibility |
| видимость у земли | видимість біля землі | ground visibility |
| видимый | видимий | visibly |
| вид эмиссии (радио) | вид емісії (радіо) | class of emission (Radio) |
| визуальное средство | візуальний засіб | visual aid |
| визуальные метеорологические условия (ВМУ) | візуальні метеорологічні умови (ВМУ) | visual meteorological conditions (VMC) |
| визуальный заход на посадку | візуальне заходження на посадку | visual approach |
| визуальный звуковой радиомаяк | візуальний звуковий радіомаяк | visual/aural radio range |
| визуальный контакт с ориентиром | візуальний контакт з орієнтиром | visual contact |
| визуальный ориентир | візуальний орієнтир | visual cue |
| визуальный полет | візуальний політ | visual flight |
| визуальный полет по кругу | візуальний політ по колу | visual circling |
| визуальный порог освещенности | візуальний поріг освітленості | visual threshold of illumination |
| визуальный порог яркостного контраста [у пилота] | візуальний поріг яскравості контрасту [у пілота] | visual threshold of luminance contrast [of pilot] |
| винт изменяемого шага | гвинт змінюваного кроку | variable pitch propeller |
| винтовентиляторный | гвинтовентиляторний | propfan |
| винтокрылое воздушное судно | гвинтокриле повітряне судно | rotary-wing aircraft |
| винт прямой тяги | гвинт прямої тяги | direct drive propeller |
| винт, уравновешивающий реактивный момент | врівноважувальний гвинт реактивного моменту | anti-torque propeller |
| вираж с креном | віраж з креном | banked turn |
| виртуальная исходная точка | віртуальна вихідна точка | virtual origin |
| вихревое облако | вихрова хмара | rotor cloud |
| владелец свидетельства | власник свідоцтва | licence holder; licensed |
| внелучевое азимутальное переотражение (MLS) | позапроменеве азимутальне перевідбиття (MLS) | azimuth out-of-beam multipath (MLS) |
| внемаршрутный чартер | позамаршрутний чартер | off-line charter |
| вне сезона (воздушный транспорт) | поза сезоном (повітряний транспорт) | off-season (off-peak season) (Air Transport) |
| вне сезона "пик" (воздушный транспорт) | поза сезоном "пік" (повітряний транспорт) | low season (Air Transport) |
| внесетевая станция | позамережна станція | off-net station |
| вне станции | поза станцією | off station |
| внешний | зовнішній | outer |
| радиомаркер | радіомаркер | marker (OM) |
| внешняя горизонтальная поверхность | зовнішня горизонтальна поверхня | outer horizontal surface |
| внешняя упаковка | зовнішня упаковка | overpack |
| внутреннее воздушное сообщение | внутрішнє повітряне сполучення | domestic service |
| внутренний диаметр [цилиндра] | внутрішній діаметр [циліндра] | bore [of cylinder] |
| внутренний маркер (маркерный радиомаяк) | внутрішній маркер (маркерний радіомаяк) | inner market |
| внутренний рейс | внутрішній рейс | domestic flight |
| внутренняя горизонтальная плоскость | внутрішня горизонтальна площина | inner horizontal surface |
| V-образнос хвостовое оперение | V-подібне хвостове оперення | V-tail |
| водное спасательное транспортное средство | водний рятувальний транспортний засіб | water rescue vehicle |
| водяной смерч | водяний смерч | waterspout |
| возвышение [над поверхностью предельных высот препятствий] | підвищення [над поверхнею граничних висот перешкод] | penetration [of obstacle clearance surface] |
| воздушная скорость | повітряна швидкість | airspeed |
| воздушная трасса | повітряна траса | airway |
| воздушное движение | повітряний рух | air traffic |
| воздушное пространство | повітряний простір | airspace |
| воздушное пространство ОВД | повітряний простір ОПР | AMS airspace |
| воздушное сообщение | повітряне повідомлення | air service |
| воздушное судно | повітряне судно | aircraft |
| воздушное судно вертикального взлета и посадки; воздушное судно ВВП | повітряне судно вертикального зльоту й посадки; повітряне судно ВЗП | vertical take-off and landing aircraft; VTOL aircraft |
| воздушное судно, зафрахтованное без экипажа (воздушный транспорт) | повітряне судно, зафрахтоване без екіпажу (повітряний транспорт) | bare hull (Air Transport) |
| воздушное судно короткого взлета и посадки; воздушное судно КВП | повітряне судно короткого зльоту й посадки; повітряне судно КЗП | short take-off and landing aircraft; STOL aircraft |
| воздушное судно с выпущенными шасси и закрылками | повітряне судно з випущеними шасі й закрилками | dirty configuration |
| воздушное судно с удлиненным фюзеляжем | повітряне судно з подовженим фюзеляжем | stretched aircraft |
| воздушное судно, тяжелее воздуха | повітряне судно, важче за повітря | heavier-than-air aircraft; aerodyne |
| воздушное судно укороченного взлета и посадки (RTOL) | повітряне судно вкороченого зльоту й посадки (RTOL) | reduced take-off and landing aircraft; RTOL aircraft |
| воздушный винт в кольце | повітряний гвинт у кільці | shrouded propeller |
| воздушный винт [фиксированного шага] с переставными лопастями | повітряний гвинт [фіксованого кроку] з переставними лопатями | adjustable pitch propeller |
| воздушный винт с постоянным числом оборотов | повітряний гвинт з постійною кількістю обертів | constant-speed propeller |
| воздушный винт фиксированного шага | повітряний гвинт фіксованого кроку | fixed pitch propeller |
| воздушный коридор | повітряний коридор | air corridor |
| воздушный мост | повітряний міст | air lift |
| воздушный тормоз | повітряне гальмо | air-brake |
| воздушный транспорт | повітряний транспорт | air transport |
| воздушный участок (посадка) | повітряна ділянка (посадка) | airborne segment (Landing) |
| возможность частотного уплотнения каналов связи | можливість частотного ущільнення каналів зв'язку | frequency-division multiple access (FDMA) |
| волна разряжения (звуковой удар) | хвиля розрядження (звуковий удар) | expansion wave (Sonic boom) |
| волновод (радио) | хвильовід (радіо) | waveguide (Radio) |
| вольт (В) | вольт (В) | volt (V) |
| ВОРЛ (вторичный обзорный радиолокатор) | ВОРЛ (вторинний оглядовий радіолокатор) | SSR (secondary surveillance radar) |
| воронка взлета | воронка зльоту | take-off funnel |
| восстанавливающий момент (аэродинамика) | відновлювальний момент (аеродинаміка) | restoring moment (Aerodynamics) |
| восстановление (маневр в полете) | відновлення (маневр у польоті) | recovery (flight manoeuvre) |
| восходящее течение (метеорология) | висхідна течія (метеорологія) | updraught (Meteorology) |
| восходящий [анабатический] ветер | висхідний [анабатичний] вітер | anabatic wind |
| ВПП, оборудованная для захода на посадку по приборам | ЗПС, обладнана для заходу (заходження) на посадку за приладами | instrument approach runway |
| ВПП с искусственным покрытием | ЗПС зі штучним покриттям | paved runway |
| впуск; всасывание (двигатель) | впускання; всмоктування (двигун) | intake (engine) |
| врач-эксперт; член медицинской комиссии (в авиации) | лікар-експерт; член медичної комісії (в авіації) | aviation medical examiner |
| вредное сопротивление | шкідливий опір | parasitic drag |
| временная задержка (связь) | тимчасове затримування (зв'язок) | time delay (Communications) |
| временное уплотнение [каналов связи] | тимчасове ущільнення [каналів зв'язку] | time-division multiplex (TDM) |
| временно пребывающее лицо | особа, що тимчасово перебуває | temporary visitor |
| временные приемлемые методы установления соответствия | тимчасові прийнятні методи встановлення відповідності | provisional acceptable means of compliance (PAMC) |
| временный чартерный рейс | тимчасовий чартерний рейс | provisional charter |
| время возникновения порыва | час виникнення пориву | gust formation time |
| время выдачи разрешения (воздушное движение) | час видачі дозволу (повітряний рух) | release time (Air Traffic) |
| время манипуляции | час маніпуляції | key down time |
| время молчания DME | час мовчання DME | DME dead time |
| время наземной тренировки по приборам | час наземного тренування за приладами | instrument ground time |
| время нарастания (звуковой удар) | час наростання (звуковий удар) | rise time (Sonic boom) |
| время нарастания импульса (ВОРЛ) | час наростання імпульсу (ВОРЛ) | pulse rise time (SSR) |
| время нарастания импульса (DME) | час наростання імпульсу (DME) | pulse rise time (DME) |
| время нарастания импульса (Loran-A) | час наростання імпульсу (Loran-A) | pulse rise time (Loran-A) |
| время нечувствительности приемоответчика | час нечутливості прийомовідповідача | transponder dead time |
| время окончания действия разрешения | час закінчення дії дозволу | clearance void time |
| время отдыха | час відпочинку | rest period |
| время передачи (связь) | час передачі (зв'язок) | transfer time (Communications) |
| время подготовки к очередному рейсу | час підготовки до чергового рейсу | turn-around (aircraft) |
| время полета (налет) но приборам | час польоту (наліт) за приладами | instrument flight time |
| время полета планера | час польоту планера | glider flight time |
| время полета планера на буксире | час польоту планера на буксирі | aero-tow flight time-glider |
| время прохождения (связь) | час проходження (зв'язок) | transit time (Communications) |
| время регистрации [пассажиров] | час реєстрації [пасажирів] | check-in time [for passengers] |
| время ретрансляции | час ретрансляції | relay time |
| время спада импульса (ВОРЛ) | час спадання імпульсу (ВОРЛ) | pulse decay time (SSR) |
| время спада импульса (DME) | час спадання імпульсу (DME) | pulse decay time (DME) |
| всемирная система зональных прогнозов (ВСЗП) | всесвітня система зональних прогнозів (ВСЗП) | world area forecast system (WAFS) |
| Всемирный центр зональных прогнозов (ВЦЗП) | Всесвітній центр зональних прогнозів (ВЦЗП) | World area forecast centre (WAFC) |
| всенаправленный радиомаяк | всебічно направлений радіомаяк | omnidirectional radio beacon; omnirange |
| всепогодные полеты | всепогодні польоти | all-weather operations |
| вспомогательная силовая установка (ВСУ) | допоміжна силова установка (ДСУ) | auxiliary power-unit (APU) |
| вспомогательные данные | допоміжні дані | auxiliary data |
| вспомогательный авиаперевозчик (США) | допоміжний авіаперевізник (США) | supplemental air carrier (US) |
| вспомогательный центр поиска и спасения | допоміжний центр пошуку та рятування | rescue subcentre |
| встречный ветер | зустрічний вітер | head wind |
| встроенный бак (планер самолета) | вбудований бак (планер літака) | integral tank (airframe) |
| вторичный обзорный радиолокатор (ВОРЛ) | вторинний оглядовий радіолокатор (ВОРЛ) | secondary surveillance radar (SSR) |
| вторичный радиолокатор | вторинний радіолокатор | secondary radar |
| второй пилот | другий пілот | co-pilot |
| втулка несущего винта (вертолеты) | втулка гвинта-носія (вертольоти) | spider unit (Helicopters) |
| втулка несущего винта (винтокрылые воздушные суда) | втулка гвинта-носія (гвинтокрилі повітряні судна) | rotor hub (Rotorcraft) |
| входная горловина (двигатели) | вхідна горловина (двигуни) | inlet throat (Engines) |
| входной и выходной пункты АФТН | вхідний та вихідний пункти АФТН | AFTN entry-exit points |
| входной патрубок | вхідний патрубок | intake manifold |
| выборка | вибірка | sampling |
| выборка по группам | вибірка за групами | quota sampling |
| выборочная проверка | вибіркова перевірка | spot check |
| выборочная специальная метеорологическая сводка | вибіркове спеціальне метеорологічне зведення | selected special weather report |
| выброс протуберанцев | викид протуберанців | solar proton event |
| выводить; восстанавливать положение [воздушного судна] | виводити; поновлювати положення [повітряного судна] | pull out [to]; recover [to] [the aircraft] |
| выводная рулежная дорожка | вивідна рульова доріжка | exit taxiway |
| выводы (расследование авиационных происшествий) | висновки (розслідування авіаційних пригод) | findings (Accident investigation) |
| выгрузка; разгрузка | вивантаження; розвантаження | unlading; unloading |
| выдача свидетельств авиационному персоналу | видача свідоцтв авіаційному персоналу | personnel licensing |
| выделение частот [зонам] | виокремлення частот [зонам] | allotment of frequencies; frequency allotment [to areas] |
| выкатывание за пределы ВПП | викочування за межі ЗПС | overrun |
| вынужденная посадка | вимушена посадка | forced landing |
| вынужденная посадка на воду | вимушена посадка на воду | ditching |
| выполненный грузовой тонно-километраж | виконаний вантажний тонно-кілометраж | freight tonne-kilometre performed |
| выполненный коммерческий тонно-километраж | виконаний комерційний тонно-кілометраж | revenue tonne-kilometre performed |
| выполненный пассажиро-километраж | виконаний пасажиро-кілометраж | passenger-kilometre performed |
| выполненный пассажирский тонно-километраж | виконаний пасажирський тонно-кілометраж | passenger tonne-kilometre performed |
| выполненный самолето-километраж | виконаний літако-кілометраж | aircraft-kilometre performed |
| выполненный тонно-километраж (воздушный транспорт) | виконаний тонно-кілометраж (повітряний транспорт) | tonne-kilometre performed (Air Transport) |
| выполненный тонно-километраж при чисто грузовых перевозках | виконаний тонно-кілометраж: при суто вантажних перевезеннях | all-cargo tonne-kilometre performed |
| выравнивание (связь) | вирівнювання (зв'язок) | equalization (Communications) |
| выравнивание (посадочный маневр) | вирівнювання (посадковий маневр) | flare; flare out (Landing manoeuvre) |
| высадка [с воздушного судна] | висадка [з повітряного судна] | disembarkation |
| высококучевые облака | висококупчасті хмари | altocumulus (Ac) |
| высокорасположенное крыло | високорозташоване крило | shoulder wing |
| высокослоистые облака | високошаруваті хмари | altostratus (As) |
| высокочувствительный высотомер | високочутливий висотомір | sensitive altimeter |
| высота [звука] (акустика) | висота [звука] (акустика) | pitch (Acoustics) |
| высота нижней границы облаков | висота нижньої межі хмар | ceiling |
| высота нулевой изотермы; уровень замерзания | висота нульової ізотерми рівень замерзання | freezing level |
| высота полета (абсолютная) | висота польоту (абсолютна) | flight altitude |
| высота по плотности | висота за щільністю | density altitude |
| высота пролета над местностью | висота прольоту над місцевістю | terrain clearance |
| высота пролета препятствий | висота прольоту перешкод | obstacle clearance |
| высота пролета препятствий в секторе глиссады | висота прольоту перешкод у секторі глісади | glide path sector obstacle clearance |
| высотная карта | висотна карта | upper-air chart |
| высотная точка | висотна точка | spot elevation |
| вытяжной парашют | витяжний парашут | pilot parachute |
| выхлоп; выпуск | вихлоп; випуск | exhaust |
| выхлопная труба | вихлопна труба | exhaust manifold |
| выход [механизма] из-под контроля | вихід [механізму] з-під контролю | runaway [instrument] |
| выход на приводную радиостанцию | вихід на приводну радіостанцію | homing |
| вычислительная машина | обчислювальна машина | computer |

# Г

| газ второго контура (турбовентиляторный двигатель) | газ другого контуру (турбовентиляторний двигун) | secondary duct (turbo fan) |
| --- | --- | --- |
| газотурбинный двигатель | газотурбінний двигун | gas turbine engine |
| гарантированный срок эксплуатации ILS | гарантований термін експлуатації ILS | ILS protection date |
| гаситель колебаний носового колеса | гасник коливань носового колеса | shimmy damper |
| генеральная декларация (воздушный транспорт) | генеральна декларація (повітряний транспорт) | general declaration (Air Transport) |
| генеральный план аэродрома | генеральний план аеродрому | aerodrome master plan |
| генератор биения | генератор биття | beat frequency oscillator (BFO) |
| генри (Гн) | генрі (Гн) | henry (H) |
| геометрический шаг [воздушного винта] | геометричний крок [повітряного гвинта] | geometrical pitch [of propeller] |
| геострофический ветер | геострофічний вітер | geostrophic wind |
| герметизированная кабина | герметизована кабіна | pressurized cabin |
| герметическая оболочка | герметична оболонка | pressure shell |
| герметическая перегородка | герметична перегородка | pressure bulkhead |
| герц (Гц) | герц (Гц) | hertz (Hz) |
| гидроаэродром | гідроаеродром | water aerodrome |
| гидродинамическая нагрузка; напор воды (гидросамолеты) | гідродинамічне навантаження; напір води (гідролітаки) | water load (Seaplanes) |
| гидросамолет | гідролітак | seaplane |
| гипоксия (медицина) | гіпоксія (медицина) | hypoxia (Medicine) |
| гипсометрические оттенки | гіпсометричні відтінки | hypsometric tints |
| гирокомпас | гірокомпас | gyroscopic compass; gyrocompass |
| гирополукомпас (ГПК) | гіронапівкомпас (ГНК) | directional gyroscope |
| гироскопический момент | гіроскопічний момент | gyroscopic torque |
| гистерезисная погрешность [высотомера | гістерезисна похибка [висотоміра] | hysteresis error [of altimeter] |
| главная взлетно-посадочная полоса | головна злітно-посадкова смуга | primary runway (s) |
| главный пилот | головний пілот | chief pilot |
| глиссада | глісада | glide path |
| глиссада ILS | глісада ILS | ILS glide path |
| глиссада с опорным нулем (ILS) | глісада з опорним нулем (ILS) | null-reference glide path (ILS) |
| глиссадный приемник (ILS) | глісадний приймач (ILS) | glide path receiver (ILS) |
| глиссирование | глісування | aquaplaning |
| глубина модуляции | глибина модуляції | depth of modulation |
| глубокий срыв | глибокий зрив | superstall |
| глубокий срыв [потока] | глибокий зрив [потоку] | deep stall |
| гномоническая проекция | гномонічна проекція | gnomonic projection |
| годность к осуществлению чартерных полетов (воздушный транспорт) | придатність до здійснення чартерних польотів (повітряний транспорт) | charterworthiness (Air Transport) |
| годность по состоянию здоровья | придатність за станом здоров'я | medical fitness |
| годный к полетам | придатний до польотів | airworthy |
| голландский шаг | голландський крок | dutch roll |
| головка несущего винта (винтокрылые воздушные суда) | головка гвинта-носія (гвинтокрилі повітряні судна) | rotor head (Rotorcraft) |
| головная волна | головна хвиля | bow wave |
| головная ударная волна | головна ударна хвиля | bow shock wave |
| гондола | гондола | nacelle; pod |
| горизонтальная плоскость | горизонтальна площина | horizontal plane |
| горизонтальный крейсерский полет | горизонтальний крейсерський політ | level cruise |
| горизонтальный полет | горизонтальний політ | level flight |
| горизонтальный сдвиг ветра | горизонтальний зсув вітру | horizontal wind shear |
| горная волна; орографическая волна | гірська хвиля; орографічна хвиля | mountain wave; orographic wave |
| государственное воздушное судно | державне повітряне судно | State aircraft |
| государство-изготовитель | держава-виготовлювач | State of Manufacture |
| государство места события | держава місця події | State of Occurrence |
| государство отправления | держава відправлення | State of Origin |
| государство-пользователь | держава-користувач | user State |
| государство посадки | держава посадки | State of Landing |
| государство-поставщик | держава-постачальник | provider State |
| государство регистрации | держава реєстрації | State of Registry |
| государство эксплуатанта | держава експлуатанта | State of the Operator |
| град | град | hail |
| градиент | градієнт | gradient |
| градиент (уклон) | градієнт (ухил) | gradient (slope) |
| градиент давления | градієнт тиску | pressure gradient |
| градиент набора высоты | градієнт набору висоти | climb gradient |
| градиентный ветер | градієнтний вітер | gradient wind |
| градус Цельсия (С°) | градус Цельсія (С°) | degree Celsius (°С) |
| граница действия разрешения | межа дії дозволу | clearance limit |
| график полетов воздушных судов | графік польотів повітряних суден | table of aircraft operations |
| график; расписание | графік; розклад | schedule; time-table |
| график центровки | графік центрування | balance chart |
| графическое представление (метеорология) | графічне подання (метеорологія) | pictorial representation (Meteorology) |
| гребень (метеорология) | гребінь (метеорологія) | ridge (Meteorology) |
| грей (Гр) | грей (Ґр) | gray (Gy) |
| гроза | гроза | thunderstorm |
| громкость | гучність | loudness |
| грубая посадка | груба посадка | rough landing; hard landing |
| груз | вантаж | cargo; freight |
| грузовая ведомость | вантажна відомість | cargo manifest |
| грузовая отправка | вантажне відправлення | consignment |
| грузовая сетка | вантажна сітка | cargo net |
| грузовое воздушное судно | вантажне повітряне судно | cargo aircraft |
| грузовое место | вантажне місце | package |
| грузовой авиатариф | вантажний авіатариф | cargo rate; freight rate |
| грузовой агент | вантажний агент | cargo agent |
| грузовой коэффициент загрузки | вантажний коефіцієнт завантаження | cargo load factor |
| грузовой тариф | вантажний тариф | rate (cargo) |
| грузовой тариф одного направления | вантажний тариф одного напряму | directional rate |
| грузовой чартерный рейс | вантажний чартерний рейс | cargo charter flight |
| грузоотправитель (воздушный транспорт) | відправник вантажу (повітряний транспорт) | consignor; shipper (Air Transport) |
| грузополучатель (воздушный транспорт) | одержувач вантажу (повітряний транспорт) | consignee (Air Transport) |
| грунтовое основание (покрытие) | ґрунтова основа (покриття) | subgrade (Pavement) |
| группа АФТН | група АФТН | AFTN group |
| группа "дата-время" (метеорология) | група "дата-час" (метеорологія) | date-time group (Meteorology) |
| группа изменения (метеорология) | група змінення (метеорологія) | change group (Meteorology) |
| группа опознавания сообщения | група пізнавання повідомлення | message identification group |
| групповая перевозка "инклюзив-тур" | групове перевезення "інклюзив-тур" | group inclusive tour (GIT) |
| групповой вызов | груповий виклик | multiple call |
| групповой полет | груповий політ | formation flight |
| гряда тумана | пасмо туману | fog bank; fog patch |
| густое топливо | густе паливо | gelled fuel |

# Д

| давление на входе | тиск на вході | manifold pressure |
| --- | --- | --- |
| давление наддува | тиск наддування | boost pressure |
| дальнее поле (акустика) | дальнє поле (акустика) | far field (Acoustics) |
| дальномерное оборудование (DME) | далекомірне обладнання (DME) | distance measuring equipment (DME) |
| дальность видимости | дальність видимості | visual range |
| дальность видимости на ВПП | дальність видимості на ЗПС | runway visual range (RVR) |
| дальность действия [визуального или радиотехнического оборудования] | дальність дії [візуального або радіотехнічного обладнання] | range [visual or radio electrical] |
| дальность действия луча | дальність дії променя | beam coverage |
| дальность наклонной видимости | дальність похилої видимості | slant visual range |
| дальность по DME | дальність по DME | DME distance |
| дальность полета [воздушного судна] | дальність польоту [повітряного судна] | range [of an aircraft] |
| дальность полета (летные характеристики) | дальність польоту (льотні характеристики) | range (Performance) |
| дальность прямой видимости | дальність прямої видимості | line-of-sight range |
| данные в узлах регулярной сетки в численной форме | дані у вузлах регулярної сітки в чисельній формі | grid-point data in numerical form |
| данные в узлах сетки (метеорология) | дані у вузлах сітки (метеорологія) | grid-point data (Meteorology) |
| данные и узлах сетки в цифровой форме | дані у вузлах сітки в цифровій формі | grid-point data in digital form |
| данные плана полета | дані плану польоту | flight plan data |
| данные, выделяемые на борту | дані, виділювані на борту | air-derived data |
| данные, выделяемые на земле | дані, виділювані на землі | ground-derived data |
| дата изготовления | дата виготовлення | date of manufacture |
| датчик | датчик | sensor; pick-off; pick-up |
| двигатель в гондоле | двигун у гондолі | podded engine |
| двигатель с турбокомпрессором | двигун з турбокомпресором | compound engine |
| движение воздушных судов | рух повітряних суден | aircraft movement |
| двоично-кодированное десятичное число | подвійно-кодоване десяткове число | binary coded decimal (BCD) |
| двойная боковая полоса (ДБП) | подвійна бічна смуга (ПБС) | double sideband (DSB) |
| двойная модуляция (связь) | подвійна модуляція (зв'язок) | dual modulation (Communications) |
| двойное управление (обучение) | подвійне керування (навчання) | dual control (Training) |
| двускатный поперечный профиль (ВПП) | двосхилий поперечний профіль (ЗПС) | camber (Runway) |
| двустороннее соглашение о воздушном сообщении | двостороння угода на повітряне сполучення | bilateral air transport agreement |
| двусторонняя связь "воздух-воздух" | двобічний зв'язок "повітря-повітря" | air-air communication |
| двусторонняя связь "воздух-земля" | двобічний зв'язок "повітря-земля" | air-ground communication |
| двухзвенник (шасси) | дволанцюжник (шасі) | torque link (Landing gear) |
| двухканальная симплексная связь | двоканальний симплексний зв'язок | double channel simplex |
| двухканальная система (оформление пассажиров) | двоканальна система (оформлення пасажирів) | dual-channel system (Passenger clearance) |
| двухконтурный турбовентиляторный двигатель | двоконтурний турбовентиляторний двигун | ducted-fan engine |
| двухконтурный турбореактивный двигатель (ДТРД) | двоконтурний турбореактивний двигун (ДТРД) | by-pass engine |
| двухпозиционный код | двопозиційний код | two-condition code |
| двухчастотная глиссадная система | двочастотна глісадна система | two-frequency glide path system |
| двухчастотная курсовая система | двочастотна курсова система | two-frequency localizer system |
| девиационная площадка | девіаційна площадка | compass base |
| дезинсекция [воздушного судна] | дезинсекція [повітряного судна] | disinsecting [of an aircraft] |
| дезинсекция в полете | дезинсекція в польоті | blocks-away disinsecting |
| дезинфекция [воздушного судна] | дезинфекція [повітряного судна] | disinfecting [of an aircraft] |
| декодирование данных ВОРЛ | декодування даних ВОРЛ | active decoding (SSR data) |
| декомпрессия | декомпресія | decompression |
| дельта-модуляция с переменным наклоном | дельта-модуляція зі змінним нахилом | variable slope delta modulation (VSDM) |
| демерредж | демередж | demurrage charge |
| демонстрационное испытание | демонстраційне випробування | substantiating test |
| демпфер колебаний | демпфер коливань | vibration damper |
| дерегулирование [воздушного транспорта] | дерегулювання [повітряного транспорту] | deregulation |
| ДЕТРЕСФА (стадия бедствия) | ДЕТРЕСФА (стадія лиха) | DETRESFA (distress phase) |
| дефокусирование (звуковой удар) | дефокусування (звуковий удар) | defocusing (Sonic boom) |
| джоуль (Дж) | джоуль (Дж) | joule (J) |
| диаграмма V-n порывов | діаграма V-n поривів | gust V-n diagram; gust V-n envelope |
| диаграмма поля излучения | діаграма поля випромінювання | radiation field pattern |
| диапазон режимов полета; граница режимов полета | діапазон режимів польоту; межа режимів польоту | flight envelope |
| динамическая устойчивость | динамічна стійкість | dynamic stability |
| динамический уровень бокового лепестка | динамічний рівень бічної пелюстки | dynamic sidelobe level |
| динамическое давление | динамічний тиск | dynamic pressure |
| диплекс (связь) | диплекс (зв'язок) | diplex (Communications) |
| диплексирование | диплексування | diplexing |
| диполь | диполь | dipole |
| директива по летной годности | директива щодо льотної придатності | airworthiness directive |
| дирижабль | дирижабль | airship |
| дисбаризм (медицина) | дисбаризм (медицина) | dysbarism (Medicine) |
| дискретный адрес | дискретна адреса | discrete address |
| дискретный канал | дискретний канал | discrete channel |
| дисперсия погрешностей (навигация) | дисперсія похибок (навігація) | error scatter (Navigation) |
| диспетчер | диспетчер | controller |
| диспетчер воздушного движения с квалификационной отметкой в свидетельстве | диспетчер повітряного руху з кваліфікаційною позначкою у свідоцтві | rated air traffic controller |
| диспетчер обзорного радиолокатора | диспетчер оглядового радіолокатора | surveillance controller |
| диспетчер посадочного радиолокатора | диспетчер посадкового радіолокатора | precision approach controller |
| диспетчер радиолокационного контроля | диспетчер радіолокаційного контролю | radar controller |
| диспетчерская зона | диспетчерська зона | control zone |
| диспетчерский пункт подхода (ДПП) | диспетчерський пункт підходу (ДПП) | approach control office |
| диспетчерский район | диспетчерський район | control area |
| диспетчерский район верхнего воздушного пространства | диспетчерський район верхнього повітряного простору | upper control area |
| диспетчерский сектор (воздушное движение) | диспетчерський сектор (повітряний рух) | control sector (Air Traffic) |
| диспетчерское обслуживание воздушного движения; управление воздушным движением | диспетчерське обслуговування повітряного руху; корування повітряним рухом | air traffic control service |
| диспетчерское обслуживание подхода | диспетчерське обслуговування підходу | approach control service |
| диспетчерское разрешение | диспетчерський дозвіл | air traffic control clearance |
| диспетчер управления воздушного движения | диспетчер керування повітряного руху | air traffic controller |
| диссипационный след (метеорология) | дисипаційний слід (метеорологія) | dissipation trail; distrail (Meteorology) |
| дистанция прерванного взлета | дистанція перерваного зльоту | accelerate-stop distance |
| дифференциальная когерентная фазовая манипуляция (DCPSK) | диференційна когерентна фазова маніпуляція (DCPSK) | differentially coherent phase-shift keying (DCPSK) |
| дифференциальная фазовая манипуляция (DPSK) | диференційна фазова маніпуляція (DPSK) | differential phase shift keying (DPSK) |
| дифференциальное торможение | диференційне гальмування | differential braking |
| дифференциальный грузовой тариф | диференційний вантажний тариф | differential rate |
| диффузное поле (акустика) | дифузне поле (акустика) | diffuse field (Acoustics) |
| длина волны | довжина хвилі | wavelength |
| длина хорды [профиля] | довжина хорди [профілю] | length of chord [of aerofoil] |
| длиннофюзеляжный самолет | довгофюзеляжний літак | long-bodied aeroplane |
| длительность импульса (ВОРЛ/DМЕ) | тривалість імпульсу (ВОРЛ/DME) | pulse duration (SSR/DME) |
| длительность импульса (Loran-A) | тривалість імпульсу (Loran-А) | pulse width (Loran-A) |
| дневная маркировка | денне маркування | day marking |
| договорная массовая перевозка "инклюзив-тур" | договірне масове перевезення "інклюзив-тур" | contract bulk inclusive tour (СВІТ) |
| дождемер | дощомір | rain gauge |
| дозаправка топливом | дозаправлення паливом | refuelling |
| дозвуковой самолет | дозвуковий літак | subsonic aeroplane |
| донесение о местоположении | донесення про місцезнаходження | position report |
| донесение с борта [воздушного судна] | донесення з борту [повітряного судна] | air-report |
| доплеровский сдвиг частоты | доплерівський зсув частоти | Doppler frequency-shift |
| дополнительная зона | додаткова зона | secondary area |
| дополительные испытания [проводимые в случаях неудовлетворительных результатов основного испытания] | додаткові випробування [що проводяться у випадках незадовільних результатів основного випробування] | penalty test |
| дополнительные пассажирские тарифы (воздушный транспорт) | додаткові пасажирські тарифи (повітряний транспорт) | fill-up fare (Air Transport) |
| дополнительные процедуры | додаткові процедури | supplementary procedures (SUPPS) |
| дополнительный сбор (воздушный транспорт) | додатковий збір (повітряний транспорт) | surcharge (Air Transport) |
| допуск на доминирующее препятствие | допуск на домінуючу перешкоду | dominant obstacle allowance (DOA) |
| допустимая взлетная масса | допустима зльотна маса | allowable take-off mass |
| допустимая посадочная масса | допустима посадкова маса | allowable landing mass |
| доходы на единицу перевозок | прибутки на одиницю перевезень | revenue per traffic-unit |
| дренаж (аэродромы) | дренаж (аеродроми) | drainage (Aerodromes) |
| дренажное или вентиляционное отверстие | дренажний або вентиляційний отвір | vent |
| дренажный слой (ВПП) | дренажний шар (ЗПС) | drainage course (Runway) |
| дуплексирование | дуплексування | duplexing |
| дуплексная связь | дуплексний зв'язок | duplex |
| дым | дим | smoke |
| дымовой буй | димовий буй | smoke float |
| дымозащитная маска | димозахисна маска | smoke mask |

# Е

| единый тариф | єдиний тариф | flat rate |
| --- | --- | --- |
| единый чартерный рейс | єдиний чартерний рейс | single-entity charter |
| ежечасная сводка | щогодинне зведення | hourly report |

# Ж

| журнал авиационной электросвязи | журнал авіаційного електрозв'язку | aeronautical telecommunication log |
| --- | --- | --- |
| журнал электросвязи с автоматической записью | журнал електрозв'язку з автоматичним записом | automatic telecommunication log |

# З

| завихренность | завихреність | vorticity |
| --- | --- | --- |
| заголовок [сообщения] | заголовок [повідомлення] | heading [message] |
| заградительный огонь | загороджувальний вогонь | obstacle light |
| заградительный светомаяк | загороджувальний світломаяк | hazard beacon |
| загрузка канала (связь) | завантаження каналу (зв'язок) | channel loading (Communications) |
| загрузка; погрузка (воздушный транспорт) | завантаження; навантаження (повітряний транспорт) | loading (Air Transport) |
| заданная траектория полета | задана траєкторія польоту | assigned/intended flight path |
| заданный маршрут; маршрутизация | заданий маршрут; маршрутизація | routing |
| заданный профиль | заданий профіль | intended profile; assigned profile |
| задний фронт [импульса] | задній фронт [імпульсу] | trailing edge [of pulse train] |
| задняя кромка | задня крайка | trailing edge |
| зажигание | запалювання | ignition |
| заземление | заземлення | grounding; earthing |
| законцовка крыла | закінцівка крила | wing tip |
| закрылок со сдувом | закрилок зі здуванням | blown flap |
| закрылок; щиток | закрилок; щиток | flap |
| закрытый тариф (воздушный транспорт) | закритий тариф (повітряний транспорт) | closed rate (Air Transport) |
| заливочный насос | заливний насос | priming pump |
| замена двигателя | заміна двигуна | reengining |
| замирание; фединг (связь) | завмирання; фединг (зв'язок) | fading (Communications) |
| замок уборки шасси | замок забирання шасі | landing gear retraction lock |
| запасные части | запасні частини | spare parts |
| запасной аэродром | запасний аеродром | alternate aerodrome |
| запланированное дежурное прослушивание (радиосвязь) | заплановане чергове прослуховування (радіозв'язок) | scheduled watch |
| заправка топливом | заправлення паливом | fuelling |
| запретная зона | заборонена зона | prohibited area |
| запрос общего вызова [ВОРЛ в режиме S] | запит загального виклику [ВОРЛ у режимі S] | all-call interrogation [SSR Mode S] |
| запуск | запуск | triggering |
| зарегистрированный багаж | зареєстрований багаж | checked baggage; registered baggage |
| зарезервированное воздушное пространство | зарезервований повітряний простір | airspace reservation |
| засев [облаков, тумана] | засів [хмар, туману] | seeding [of cloud, fog] |
| засланный багаж | засланий багаж | mishandled baggage |
| застроенная территория | забудована територія | built-up area |
| засылочный рейс | засильний рейс | positioning flight; repositioning flight |
| зафлюгированный воздушный винт | зафлюгований повітряний гвинт | feathered propeller |
| захват (прием сигнала) | захоплення (приймання сигналу) | locked-on (signal reception) |
| заход на посадку в автоматическом режиме; заход на посадку с использованием автопилота | захід (заходження) на посадку в автоматичному режимі; захід (заходження) на посадку з використанням автопілота | autocoupled approach |
| заход на посадку по времени | захід (заходження) на посадку за часом | timed approach |
| заход на посадку по кривой | захід (заходження) на посадку по кривій | curved approach |
| заход на посадку по кругу | захід (заходження) на посадку по колу | circling approach |
| заход на посадку по приборам | захід (заходження) на посадку за приладами | instrument approach |
| заход на посадку по радиолокатору | захід (заходження) на посадку за радіолокатором | radar approach |
| заход на посадку с прямой | захід (заходження) на посадку з прямої | straight-in; straight-in approach |
| защитная полоса | захисна смуга | guard band |
| звуковая [низкая] частота | звукова [низька] частота | audio frequency |
| звуковой луч | звуковий промінь | sound ray |
| звуковой удар | звуковий удар | sonic boom |
| звукоизоляция | звукоізоляція | sound proofing |
| земная волна | земна хвиля | ground wave |
| змейковый аэростат | змійковий аеростат | kite balloon |
| знак национальной принадлежности | знак національної належності | nationality mark |
| знак проверки блока | знак перевіряння блоку | block check character (BCC) |
| знак с обозначением класса опасности (опасные грузы) | знак з позначенням класу небезпеки (небезпечні вантажі) | class hazard label (Dangerous goods) |
| зона аэродромного движения | зона аеродромного руху | aerodrome traffic zone |
| зона взлета | зона зльоту | take-off area |
| зони визуального маневрирования [полета по кругу] | зона візуального маневрування [польоту по колу] | visual manoeuvring [circling] area |
| зона воздействия шума | зона впливу шуму | noise carpet |
| зона главных мировых авиалиний (MWARA) | зона головних світових авіаліній (MWARA) | major world air route area (MWARA) |
| зона действия (связь) | зона дії (зв'язок) | coverage (Communications) |
| зона допуска иа контрольную точку | зона допуску на контрольну точку | fix tolerance area |
| зона загрузки | зона завантаження | loading area |
| зона конусного эффекта (радиосредства) | зона конусного ефекту (радіозасоби) | cone effect area (Radio aids) |
| зональная навигация (RNAV) | зональна навігація (RNAV) | area navigation (RNAV) |
| зональный прогноз [погоды] | зональний прогноз [погоди] | area forecast |
| зона (конус) неопределенности | зона (конус) невизначеності | cone of ambiguity |
| зона малой РГМ | зона малої РГМ | low DDM zone |
| зона начального этапа захода на посадку | зона початкового етапу заходження на посадку | initial approach area |
| зона обратного наклона | зона зворотного нахилу | reversal zone |
| зона обслуживання; район обслуживания (радио) | зона обслуговування; paйон обслуговування (pадіо) | service area; service coverage (Radio) |
| зона ограничения полетов | зона обмеження польотів | restricted area |
| зона ожидания | зона чекання | holding area |
| зона приводнения | зона приводнення | alighting area (on water) |
| зона приземления | зона приземлення | touchdown zone (TDZ) |
| зона прямого транзита | зона прямого транзиту | direct transit area |
| зона разворота [на 180°] | зона розвороту [на 180°] | turn-around area |
| зона, свободная от препятствий (OFZ) | зона, вільна від перешкод (OFZ) | obstacle free zone (OFZ) |
| зона среза [реактивной струи турбины] | зона зрізу [реактивного струменя турбіни] | shear area [jet gases] |
| зонд вихревых токов | зонд вихрових струмів | eddy current probe |
| зонирование | зонування | zoning |
| зыбь | брижі | swell |

# И

| изаллобара | ізалобара | isallobar |
| --- | --- | --- |
| избыток рабочего тока (телетайп) | надлишок робочого струму (телетайп) | space bias (Teletypewriters) |
| избыточная вместимость (воздушный транспорт) | надлишкова місткість (повітряний транспорт) | excess capacity; surplus capacity; overcapacity (Air Transport) |
| избыточное бронирование (воздушный транспорт) | надлишкове бронювання (повітряний транспорт) | overbooking (Air Transport) |
| избыточное давление; сверхдавление | надлишковий тиск; надтиск | overpressure |
| избыточные перевозки (воздушный транспорт); перегруженное [воздушное движение] | надлишкові перевезення (повітряний транспорт); перевантажений [повітряний рух] | overflow traffic (Air Transport) |
| изгиб (сопротивление материалов) | вигин (опір матеріалів) | bending (strength of material) |
| изгибающий момент | вигинальний момент | bending moment |
| изготовитель воздушных судов | виготовлювач повітряних суден | aircraft manufacturer |
| изготовитель двигателя | виготовлювач двигуна | engine manufacturer |
| излом кривой шумности | злам кривої шумності | noy discontinuity |
| излучение А2А | випромінювання А2А | А2А emission |
| изменение маршрута | зміна маршруту | diversion |
| изменение маршрута (построение тарифов) | зміна маршруту (побудова тарифів) | rerouting (Fare construction) |
| изменение направления ветра | зміна напряму вітру | wind shift |
| изменение по времени | зміна за часом | time history |
| изменяемая стреловидность | змінювана стрілоподібність | variable sweep |
| измеритель нижней границы облаков; облакомер | вимірювач нижньої межі хмар; хмаромір | ceilometer |
| измеритель угла сноса | вимірювач кута знесення | driftmeter |
| изобара | ізобара | isobar |
| изобарическая поверхность | ізобарична поверхня | isobaric surface |
| изображение в профиль (картография) | зображення в профіль (картографія) | profile view (Cartography) |
| изогона | ізогона | isogonal |
| изогрива | ізогрива | isogriv |
| изотаха | ізотаха | isotach |
| изотерма | ізотерма | isotherm |
| ILS категории I (II, III) | ILS категорії І (II, III) | facility performance category I-ILS (II - ILS; III - ILS) |
| импульс | імпульс | pulse; impulse |
| импульсная модуляция | імпульсна модуляція | pulse modulation |
| импульсно-временная модуляция | імпульсно-часова модуляція | pulse time modulation (PTM) |
| импульсный код | імпульсний код | pulse code |
| импульсный огонь с конденсаторным разрядом | імпульсний вогонь з конденсаторним розрядом | capacitor discharge light |
| импульсный повторитель | імпульсний повторювач | pulse repeater |
| импульс пробела (телетайп) | імпульс пробілу (телетайп) | spacing impulse (Teletypewriters) |
| индекс громкости | індекс гучності | loudness index |
| индекс местоположения | індекс місцезнаходження | location indicator |
| индекс отправителя (связь) | індекс відправника (зв'язок) | signature group (Communications) |
| индекс составителя | індекс складача | originator indicator |
| индекс станции (метеорология) | індекс станції (метеорологія) | station index number (Meteorology) |
| индивидуальный "инклюзив-тур" | індивідуальний "інклюзив-тур" | individual inclusive tour (ITX) |
| индикатор движущихся целей (РЛС) | індикатор рухомих цілей (РЛС) | moving target indicator (MTI) (Radar) |
| индикатор кругового обзора (ИКО) | індикатор кругового огляду (ІКО) | plan position indicator (PPI) |
| индикатор направления ветра | індикатор напряму вітру | wind direction indicator |
| индикаторная земная скорость (ИЗ) | індикаторна земна швидкість (ІЗ) | calibrated airspeed (CAS) |
| индикаторная скорость (ИН) | індикаторна швидкість (IН) | equivalent airspeed (EAS) |
| индикатор обледенения воздушного судна | індикатор обмерзання повітряного судна | aircraft icing indicator |
| индикация | індикація | display |
| индикация "лети вверх" (ILS) | індикація "лети вгору" (ILS) | fly-up indication (ILS) |
| индикация "лети вниз" (ILS) | індикація "лети вниз" (ILS) | fly-down indication (ІLS) |
| индикация (отображение) на экране | індикація (відображення) на екрані | soft copy |
| индикация хода полета | індикація ходу польоту | flight progress display |
| индуктивное сопротивление | індуктивний опір | induced drag |
| индукционный компас | індукційний компас | flux gate compass |
| иней | іній | rime |
| инерциальная навигационная система (ИНС) | інерціальна навігаційна система (ІНС) | inertial navigation system (INS) |
| инерционная нагрузка | інерційне навантаження | inertia load |
| инженер; механик | інженер; механік | engineer; mechanic |
| инженер по бортовому радиооборудованию; механик по бортовому радиооборудованию | інженер з бортового радіообладнання; механік з бортового радіообладнання | aircraft radio engineer; aircraft radio mechanic |
| инженер по техническому обслуживанию воздушных судов; механик по техническому обслуживанию воздушных судов | інженер з технічного обслуговування повітряних суден; механік з технічного обслуговування повітряних суден | aircraft maintenance engineer; aircraft maintenance mechanic |
| "инклюзив-тур" | "інклюзив-тур" | inclusive tour (IT) |
| ИНСЕРФА (стадия неопределенности) | ІНСЕРФА (стадія непевності) | INCERFA (uncertainty phase) |
| инструктаж | інструктаж | briefing |
| инструкция по эксплуатации | інструкція щодо експлуатації | operating instructions |
| интенсивность огней | інтенсивність вогнів | light intensity |
| интервал между импульсами | інтервал між імпульсами | pulse spacing |
| интервал; пробел (телетайп) | інтервал; пробіл (телетайп) | spacing (Teletypewriters) |
| интерференционные помехи (связь) | інтерференційні перешкоди (зв'язок) | harmful interference (Communications) |
| интерцептор | інтерцептор | spoiler |
| информационный импульс (РЛС) | інформаційний імпульс (РЛС) | information pulse (Radar) |
| информация СИГМЕТ | інформація СІГМЕТ | SIGMET information |
| инцидент | інцидент | incident |
| инцидент, связанный с опасными грузами | інцидент, пов'язаній з небезпечними вантажами | dangerous goods incident |
| ионосферная волна | іоносферна хвиля | ionospheric wave; sky wave |
| ионосферная дисперсия | іоносферна дисперсія | ionospheric scatter |
| искажение | викривлення | garbling |
| искажение с увеличением (звуковой удар) | викривлення із збільшенням (звуковий удар) | overshoot distorsion (Sonic boom) |
| искаженная отметка цели (ВОРЛ) | викривлена позначка цілі (ВОРЛ) | broken target (SSR) |
| искаженное сообщение | викривлене повідомлення | garbled message |
| исключение | виняток | exception |
| исключительная экономическая зона | виняткова економічна зона | exclusive economic zone (EEZ) |
| искривление глиссады ILS | скривлення глісади ILS | ILS glide path bend |
| искривление [курса радиосредства] | скривлення [курсу радіозасобу] | bend [of a radio aid course] |
| искривление линии курса курсового радиомаяка | скривлення лінії курсу курсового радіомаяка | localizer course bend |
| искривление луча (ILS) | скривлення променя (ILS) | beam bend (ILS) |
| искусственные сооружения | штучні споруди | culture |
| используемая дистанция | використовувана дистанція | usable distance |
| исправляющая способность [аппарата] | виправна спроможність [апарата] | margin [of apparatus] |
| испытание на вибрацию | випробування на вібрацію | vibration test |
| испытание на продолжительность работы; ресурсное испытание | випробування на тривалість роботи; ресурсне випробування | endurance test |
| испытательный полет | випробний (випробувальний) політ | test flight |
| испытательный стенд | випробний (випробувальний) стенд | test bench; test bed; test stand |
| истинная воздушная скорость (ИВС) | справжня повітряна швидкість (СПШ) | true airspeed (TAS) |
| истинная высота | дійсна висота | true altitude |
| истинная линия пути | дійсна лінія шляху | true track |
| истинный курс | дійсний курс | true heading |
| истинный пеленг | дійсний пеленг | true bearing |
| истинный север | дійсна північ | true north |
| источник света | джерело світла | illuminant |
| исходная длина ВПП | вихідна довжина ЗПС | runway basic length |

# К

| кабина пилота; кабина экипажа | кабіна пілота; кабіна екіпажу | cockpit; crew compartment; flight deck |
| --- | --- | --- |
| каботаж | каботаж | cabotage |
| кабрирование | кабрування | nose-up |
| кадр данных | кадр даних | data frame |
| кадровый импульс (РЛС) | кадровий імпульс (РЛС) | framing pulse (Radar) |
| казначей | скарбник | purser |
| калибровочный полет | калібрувальний політ | calibration flight |
| калифорнийский показатель несущей способности грунта | каліфорнійський показник несучої здатності ґрунту | California bearing ratio (CBR) |
| канал (связь) | канал (зв'язок) | channel |
| канал крена [автопилота] | канал крену [автопілота] | roll channel [autopilot] |
| канал тангажа (автопилот) | канал тангажу (автопілот) | pitch channel (autopilot) |
| кандела (кд) | кандела (кд) | candela (cd) |
| капитальный ремонт [оборудования] | капітальний ремонт [обладнання] | overhaul [of equipment] |
| капот | капот | cowl; cowling |
| капотировать | капотувати | nose over (to) |
| карантин | карантин | quarantine |
| карантин животных и растений | карантин тварин та рослин | animal and plant quarantine |
| карта аэродрома | карта аеродрому | aerodrome chart |
| карта аэродромных препятствий | карта аеродромних перешкод | aerodrome obstacle chart |
| карта барической топографии | карта баричної топографії | contour chart |
| карта визуального захода на посадку | карта візуального заходу (заходження) на посадку | visual approach chart |
| карта захода на посадку | карта заходу (заходження) на посадку | approach chart |
| карта захода на посадку по приборам | карта заходу (заходження) на посадку за приладами | instrument approach chart |
| карта особых явлений погоды | карта особливих явищ погоди | significant weather chart |
| карта посадки; посадочная карта | карта посадки; посадкова карта | landing chart |
| карта постоянных уровней | карта сталих рівнів | constant-level chart |
| карта прокладки курса | карта прокладання курсу | plotting chart |
| карта радиосредств | карта радіозасобів | radio facility chart |
| карта района аэродрома | карта району аеродрому | terminal area chart |
| карта технических средств и оборудования | карта технічних засобів та обладнання | facility chart |
| карта тропопаузы | карта тропопаузи | tropopause chart |
| карточка посадки и высадки | картка посадки й висадки | embarkation/ disembarkation card |
| карты для планирования | карти для планування | planning chart |
| каскад звуковой [низкой] частоти | каскад звукової [низької] частоти | audio frequency stage |
| каскад усиления | каскад підсилення | amplifying stage |
| категория использования воздушного судна | категорія використання повітряного судна | aircraft use category |
| категория сообщения | категорія повідомлення | class of message; message category |
| квазистационарный фронт | квазістаціонарний фронт | quasi-stationary front |
| квалификационная отметка | кваліфікаційна позначка | rating |
| квалификационная отметка "диспетчер аэродрома" | кваліфікаційна позначка "диспетчер аеродрому" | aerodrome control rating |
| квалификационная отметка "диспетчер обзорного радиолокатора подхода" | кваліфікаційна позначка "диспетчер оглядового радіолокатора підходу" | approach (surveillance) radar rating |
| квалификационная отметка "диспетчер посадочного радиолокатора" (ПРЛ) | кваліфікаційна позначка "диспетчер посадкового радіолокатора (ПРЛ)" | approach (precision) radar rating |
| квалификационная отметка "диспетчер радиолокационного контроля" | кваліфікаційна позначка "диспетчер радіолокаційного контролю" | radar rating |
| квалификационная отметка "капитальный ремонт воздушных судов" | кваліфікаційна позначка "капітальний ремонт повітряних суден" | aircraft overhaul rating |
| квалификационная отметка "командир воздушного судна" (воздушное судно с экипажем из нескольких человек) | кваліфікаційна позначка "командир повітряного судна" (повітряне судно з екіпажем із кількох чоловік) | command rating (multi-crew aircraft) |
| квалификационная отметка "контролируемые полеты но ПВП" | кваліфікаційна позначка "контрольовані польоти за ПВП" | controlled VFR flight rating |
| квалификационная отметка о право на полеты по приборам | кваліфікаційна позначка про право на польоти за приладами | instrument rating |
| квалификационная отметка "пилот воздушного судна с одним пилотом-ППП" | кваліфікаційна позначка "пілот повітряного судна з одним пілотом-ППП" | single pilot instrument rating (SPIR) |
| квалификационная отметка "пилот-инструктор" | кваліфікаційна позначка "пілот-інструктор" | flight instructor rating |
| квалификационная отметка "техобслуживание воздушных судов" | кваліфікаційна позначка "техобслуговування повітряних суден" | aircraft maintenance rating |
| квалификационное свидетельство | кваліфікаційне свідоцтво | certificate of competency |
| Кельвин (К) | кельвін (К) | kelvin (К) |
| килограмм (кг) | кілограм (кг) | kilogram (kg) |
| киль | кіль | tail fin |
| киль; стабилизатор | кіль; стабілізатор | fin |
| классификационное число воздушного судна (ACN) | класифікаційне число повітряного судна (ACN) | aircraft classification number (ACN) |
| классификационное число покрытия (PCN) | класифікаційне число покриття (PCN) | pavement classification number (PCN) |
| классификационный номер нагрузки (LCN) | класифікаційний номер навантаження (LCN) | load classification number (LCN) |
| классовый ггрузовой тариф | класовий вантажний тариф | class rate (freight) |
| климатология | кліматологія | climatology |
| клиренс [воздушного винта, крыла и т.д.] | кліренс [повітряного гвинта, крила тощо] | clearance [of propeller, wing etc.] |
| клиренс [курсового радиомаяка] (KPM/ILS) | кліренс [курсового радіомаяка] (КРМ/ ILS) | clearance [ILS localizer] |
| код (код ВОРЛ) | код (код ВОРЛ) | code (SSR code) |
| код Бодо (телетайп) | код Бодо (телетайп) | Baudot code (Teletypewriters) |
| кодирование по опорному времени | кодування за опорним часом | time reference coding |
| код НОТАМ | код НОТАМ | NOTAM code |
| кодовая буква [аэродрома] | кодова літера [аеродрому] | code letter [of aerodrome] |
| кодовая группа (метеорология) | кодова група (метеорологія) | code group (Meteorology) |
| кодовая форма (метеорология) | кодова форма (метеорологія) | code form (Meteorology) |
| кодово-байтовая независимость | кодово-байтова незалежність | code and byte independency (CBI) |
| кодово-импульсная модуляция (КИМ) | кодово-імпульсна модуляція (КІМ) | pulse code modulation (PCM) |
| колея [шасси] | колія [шасі] | tread [Landing gear] |
| количество облаков; балл облачности | кількість хмар; бал хмарності | cloud amount |
| коллиматорный индикатор | коліматорний індикатор | head-up display (HUD); optical combiner |
| колодка | колодка | block; chock |
| кольцевой шпангоут | кільцевий шпангоут | ring frame |
| командир воздушного судна | командир повітряного судна | aircraft commander; pilot-in-command |
| командир поисковой команды | командир пошукової команди | search master |
| командир спасательной команды | командир рятувальної команди | rescue master |
| командный пилотажный прибор | командний пілотажний прилад | flight director |
| комбинированное эшелонирование (воздушное движение) | комбіноване ешелонування (повітряний рух) | composite separation (Air Traffic) |
| комбинированный упаковочный комплект (опасные грузы) | комбінований пакувальний комплект (небезпечні вантажі) | combination packaging (Dangerous goods) |
| комитет по безопасности в аэропорту | комітет з безпеки в аеропорту | airport security committee |
| коммерческая авиация | комерційна авіація | commercial aviation |
| коммерческая загрузка | комерційне завантаження | payload |
| коммерческая остановка | комерційна зупинка | revenue stop |
| коммерческая посадка | комерційна посадка | traffic stop |
| коммерческая скорость; рейсовая скорость | комерційна швидкість; рейсова швидкість | block speed |
| коммерческие воздушные перевозки | комерційні повітряні перевезення | commercial air transport |
| коммерческий авиатранспортный эксплуатант | комерційний авіатранспортний експлуатант | commercial air transport operator |
| коммерческий нетранспортный эксплуатант | комерційний нетранспортний експлуатант | commercial non-transport operator |
| коммерческий пассажир | комерційний пасажир | revenue passenger |
| коммерческий пассажиро-километр | комерційний пасажиро-кілометр | revenue passenger-kilometre |
| коммерческий рейс | комерційний рейс | commercial air transport flight; revenue flight |
| коммерческий тонно-километр | комерційний тонно-кілометр | revenue tonne-kilometre |
| коммутационный центр (связь) | комутаційний центр (зв'язок) | switching centre (Communications) |
| компасный курс | компасний курс | compass bearing |
| компасный пеленг | компасний пеленг | compass heading |
| компенсатор рупорной антенны | компенсатор рупорної антени | horn balance |
| компенсация компаса | компенсація компасу | compass compensation |
| комплексная бортовая система сбора и накопления данных | комплексна бортова система збирання й накопичення даних | aircraft integrated data system (AIDS) |
| комплексный пилотажный тренажер | комплексний пілотажний тренажер | synthetic flight trainer |
| комплексный показатель шума | комплексний показник шуму | composite noise rating (CNR) |
| комплектование (багаж, почта и груз) | комплектування (багаж, пошта і вантаж) | make-up (baggage, mail and cargo) |
| комплектовщик [груза] | комплектувальник [вантажу] | consolidator [of freight] |
| компоновка сообщения | компонування повідомлення | message layout |
| конвективная (термическая) турбулентность | конвективна (термічна) турбулентність | convective turbulence |
| конвективное облако | конвективна хмара | convection cloud |
| конвекция | конвекція | convection |
| конденсационный след | конденсаційний слід | condensation trail; contrail |
| конденсация | конденсація | condensation |
| конечный аэропорт | кінцевий аеропорт | terminal airport |
| конечный участок захода на посадку | кінцева ділянка заходження на посадку | final approach segment |
| конечный этап захода на посадку | кінцевий етап заходження на посадку | filial approach |
| коническая проекция | конічна проекція | conic projection |
| коническая энергия порыва | конічна енергія пориву | gust load |
| консолидатор груза; составитель груза | консолідатор вантажу; складач вантажу | freight consolidator |
| консольный момент [конструкции] | консольний момент [конструкції] | overhung moment [Structures] |
| консультативная зона | консультативна зона | advisory area |
| консультативное воздушное пространство | консультативний повітряний простір | advisory airspace |
| консультативное обслуживание воздушного движения | консультативне обслуговування повітряного простору | air traffic advisory service |
| консультативный маршрут | консультативний маршрут | advisory route |
| консультация | консультація | consultation |
| контейнер (воздушный транспорт) | контейнер (повітряний транспорт) | container (Air Transport) |
| контейнер для смешанной перевозки (воздушный транспорт) | контейнер для змішаного перевезення (повітряний транспорт) | intermodal container (Air Transport) |
| контракт на перевозку (воздушный транспорт) | контракт на перевезення (повітряний транспорт) | contract of carriage (Air Transport) |
| контролируемая зона [аэропорта] | контрольована зона [аеропорту] | air side [of airport] |
| контролируемое воздушное пространство | контрольований повітряний простір | controlled airspace |
| контролируемое воздушное пространство [для полетов по приборам и визуальных полетов] | контрольований повітряний простір [для польотів за приладами та візуальних польотів] | controlled airspace [instrument/visual] |
| контролируемое воздушное пространство [исключая визуальные полеты] | контрольований повітряний простір [за винятком візуальних польотів] | controlled airspace [visual exempted] |
| контролируемое воздушное пространство [только для полетов по приборам] | контрольований повітряний простір [лише для польотів за приладами] | controlled airspace [instrument restricted] |
| контролируемый аэродром | контрольований аеродром | controlled aerodrome |
| контролируемый полет | контрольований політ | controlled flight |
| контролируемый полет по ПВП | контрольований політ за ПВП | controlled VFR flight |
| контролирующая радиостанция двусторонней связи "воздух-земля" | контролююча радіостанція двостороннього зв'язку "повітря-земля" | air-ground control radio station |
| контрольная точка | контрольна точка | fix |
| контрольная точка аэродрома | контрольна точка аеродрому | aerodrome reference point |
| контрольная точка входа (воздушное движение) | контрольна точка входу (повітряний рух) | entry fix (Air Traffic) |
| контрольная точка выхода (воздушное движение) | контрольна точка виходу (повітряний рух) | exit fix (Air Traffic) |
| контрольная точка замера шума при заходе на посадку | контрольна точка виміру шуму при заходженні на посадку | approach reference noise measurement point |
| контрольная точка конечного этапа захода на посадку | контрольна точка кінцевого етапу заходження на посадку | final approach fix or point |
| контрольная точка начального этапа захода на посадку | контрольна точка початкового етапу заходження на посадку | initial approach fix |
| контрольная точка промежуточного этапа захода на посадку | контрольна точка проміжного стану заходження на посадку | intermediate approach fix |
| контрольная точка ступенчатого снижения | контрольна точка східчастого зниження | step-down fix |
| контрольный купон | контрольний купон | audit coupon |
| контрольный приемник | контрольний приймач | monitor receiver |
| контрольный (проверочный) билет (нарушение тарифов) | контрольний (перевірний) квиток (порушення тарифів) | test ticket (tariff violation) |
| контрольный пункт (передача донесений) | контрольний пункт (передавання повідомлень) | reporting point (ATS or ATS/ MET) |
| контур связи (радио) | контур зв'язку (радіо) | coupling loop (Radio) |
| контур уровня шума | контур рівня шуму | noise contour |
| конус воздушных подходов | конус повітряних підходів | approach funnel |
| конусный маркерный радиомаяк | конусний маркерний радіомаяк | Z marker beacon |
| конфигурация (применительно к самолету) | конфігурація (стосовно літака) | configuration (as applied to the aeroplane) |
| конфликтная ситуация | конфліктна ситуація | conflict |
| конформная коническая проекция Ламберта | конформна конічна проекція Ламберта | Lambert conformal conic projection |
| конформная проекция | конформна проекція | conformal projection |
| концевая зона безопасности (КЗБ) | кінцева зона безпеки (КЗБ) | runway end safety area (RESA) |
| концевая полоса торможения (КПТ) | кінцева смуга гальмування (КСГ) | stopway |
| концевой вихрь | кінцевий вихор | trailing vortex |
| концевой вихрь крыла | кінцевий вихор крила | wing-tip vortex |
| концентрация [потока воздушного движения] | концентрація [потоку повітряного руху] | bunching [Air Traffic Control] |
| концепция неограниченного выбора маршрута | концепція необмеженого вибору маршруту | unlimited route concept |
| концепция объема воздушного пространства | концепція обсягу повітряного простору | airspace volume concept |
| концепция ограниченного выбора маршрута | концепція обмеженого вибору маршруту | limited route concept |
| координационный центр поиска и спасания | координаційний центр пошуку та рятування | rescue co-ordination centre |
| координированное всемирное время (UTC) | координований всесвітній час (UTC) | coordinated universal time (UTC) |
| копия | копія | page copy |
| корневая часть крыла | коренева частина крила | wing root |
| корпус, фюзеляж | корпус, фюзеляж | hull |
| коррекция компаса | корекція компаса | compass swinging; compass adjustment |
| косая коническая равноугольная проекция | скісна конічна рівнокутна проекція | oblique conical conformal projection |
| косая цилиндрическая проекция | скісна циліндрична проекція | oblique cylindrical projection |
| косая цилиндрическая равноугольная проекция | скісна циліндрична рівнокутна проекція | oblique cylindrical conformal projection |
| космический корабль | космічний корабель | spacecraft |
| коэффициент безопасности | коефіцієнт безпеки | factor of safety |
| коэффициент готовности оборудования | коефіцієнт готовності обладнання | facility availability |
| коэффициент загрузки [линии или канала] | коефіцієнт завантаження [лінії або каналу] | loading factor [of line or channel] |
| коэффициент загрузки при чисто грузовых перевозках | коефіцієнт завантаження при суто вантажних перевезеннях | all-cargo load factor |
| коэффициент заполнения; величина покрытия [воздушного винта] | коефіцієнт заповнення; величина покриття [повітряного гвинта] | solidity [of propeller] |
| коэффициент использования | коефіцієнт використання | usability factor |
| коэффициент коммерческой загрузки | коефіцієнт комерційного завантаження | revenue weight load factor |
| коэффициент коммерческой загрузки (воздушный транспорт) | коефіцієнт комерційного завантаження (повітряний транспорт) | weight load factor; revenue weight load factor (Air Transport) |
| коэффициент коммерческой пассажирской загрузки | коефіцієнт комерційного пасажирського завантаження | revenue passenger load factor |
| коэффициент лобового сопротивления | коефіцієнт лобового опору | drag coefficient |
| коэффициент ослабления порыва | коефіцієнт ослаблення пориву | gust alleviating factor |
| коэффициент пассажирской загрузки | коефіцієнт пасажирського завантаження | passenger load factor |
| коэффициент подъемной силы | коефіцієнт підіймальної сили | lift coefficient |
| коэффициент подъемной силы лопасти (вертолеты) | коефіцієнт підіймальної сили лопаті (вертольоти) | blade-lift coefficient (Helicopters) |
| коэффициент превышения; соотношение отправок; отношение между объемом перевозок по 3-й и 4-й свободам воздуха (воздушный транспорт) | коефіцієнт перевищення; співвідношення відправлень; відношення між обсягом перевезень по 3-й та 4-й свободам повітря (повітряний транспорт) | uplift ratio (Air Transport) |
| коэффициент пропускания (видимость) | коефіцієнт пропускання (видимість) | transmittance; transmission factor (Visibility) |
| коэффициент смертности от несчастных случаев | коефіцієнт смертності від нещасних випадків | fatality rate |
| коэффициент сцепления | коефіцієнт зчеплення | coefficient of friction; mu-factor (friction) |
| коэффициент торможения | коефіцієнт гальмування | friction coefficient |
| коэффициент яркости | коефіцієнт яскравості | luminance factor |
| кран аварийного слива | кран аварійного зливу | jettison valve |
| красящий маркер (поиск и спасение) | фарбувальний маркер (пошук та рятування) | dye marker (Search and Rescue) |
| кратковременное пикирование (летный маневр) | короткочасне пікірування (льотний маневр) | push-over (flight manoеuvre) |
| крейсерская скорость | крейсерська швидкість | cruising speed |
| крейсерский эшелон | крейсерський ешелон | cruising level |
| крен | крен | banking; rolling; roll |
| крепление двигателя | кріплення двигуна | engine mount |
| кривая равной громкости | крива однакової гучності | equal noise contour |
| криволинейная траектория захода на посадку в азимутальной плоскости (MLS) | криволінійна траєкторія заходження на посадку в азимутальній площині (MLS) | curved azimuth approach path (MLS) |
| крип (металлы) | крип (метали) | creep (Metals) |
| критическая абсолютная высота (летная годность) | критична абсолютна висота (льотна придатність) | critical altitude (Airworthiness) |
| критическая точка; точка полного торможения потока (аэродинамика) | критична точка; точка повного гальмування потоку (аеродинаміка) | stagnation point (Aerodynamics) |
| критическая частота колебаний | критична частота коливань | cut-off frequency |
| критический двигатель | критичний двигун | critical power-unit |
| критический двигатель (летная годность) | критичний двигун (льотна придатність) | critical engine (Airworthiness) |
| "критическое крыло" | "критичне крило" | critical wing |
| круг дальности (картография) | коло дальності (картографія) | distance circle (Cartography) |
| круг над аэродромом | коло над аеродромом | aerodrome circling; aerodrome circuit |
| крутизна (ILS) | крутість (ILS) | incremental sensitivity (ILS) |
| крутка | скручування | twist; warping |
| крутое снижение по спирали | круте зниження по спіралі | spiral dive |
| крутой подъем; "свеча" | крутий підйом; "свічка" | zoom |
| крутой разворот | крутий розворот | steep turn |
| крутящий момент | крутильний момент | torsioiial moment |
| крутящий момент авторотации | крутильний момент авторотації | windmill torque |
| крутящий момент воздушного винта | крутильний момент повітряного гвинта | propeller torque |
| крутящий момент на валу двигателя | крутильний момент на валу двигуна | engine torque |
| крыло с отрицательной стреловидностью | крило з негативною стрілоподібністю | forward swept wing |
| крыло с системой эжектирования | крило з системою ежектування | augmentor wing |
| крыло типа "обратная чайка" | крило типу "зворотна чайка" | inverted gull wing |
| крыло типа "чайка" | крило типу "чайка" | gull wing |
| кулачковый вал | кулачковий вал | camshaft |
| кулон (Кл) | кулон (Кл) | coulomb (C) |
| курс (ILS, VOR, радиомаяк) | курс (ILS, VOR, радіомаяк) | course (ILS. VOR, radio range); heading |
| курсовая черта | курсова риска | lubber line |
| курсовой приемник | курсовий приймач | localizer receiver |
| курсовой радиомаяк | курсовий радіомаяк | localizer |
| кухня-буфет | кухня-буфет | galley |
| кучево-дождевые облака | купчасто-дощові хмари | cumulonimbus (Cb) |
| кучевые облака | купчасті хмари | cumulus (Cu) |
| кюри (Ки) | кюрі (Кі) | curie (Сі) |

# Л

| ламинарный поток | ламінарний потік | laminar flow |
| --- | --- | --- |
| лампа-фара | лампа-фара | sealed-beam light |
| легко переоборудуемое грузо-пассажирское воздушное судно | легко переобладнуване вантажно-пасажирське повітряне судно | convertible aircraft |
| ледяная крупа | льодова крупа | ice pellet |
| ледяное облако | льодова хмара | ice cloud |
| ледяной кристалл | льодовий кристал | ice crystal |
| ледяной туман | льодовий туман | ice fog |
| ленточный бланк хода полета; стрип | стрічковий бланк ходу польоту; стрип | flight progress strip |
| ленточный печатающий аппарат (телетайп) | стрічковий друкувальний апарат (телетайп) | tape printer (Teletypewriters) |
| летательный аппарат, легче воздуха; аэростат | літальний апарат, легший за повітря; аеростат | lighter-than-air aircraft; aerostat |
| летная годность; годность к полетам | льотна придатність; придатність до польотів | airworthiness |
| летная полоса (гидроаэродромы) | льотна смуга (гідроаеродроми) | channel (Water aerodromes) |
| летная полоса (ЛП) | льотна смуга (ЛС) | runway strip |
| летная полоса (ЛП) (аэродромы) | льотна смуга (ЛС) (аеродроми) | strip (Aerodromes) |
| летная полоса с дерновым покрытием | льотна смуга з дерновим покриттям | grass strip |
| летно-эксплуатационное агентство | льотно-експлуатаційне агентство | aircraft operating agency |
| летные испытания | льотні випробування | flight test |
| летный состав | льотний склад | flight personnel |
| летный состав экипажа | льотний склад екіпажу | cockpit personnel |
| летный экипаж | льотний екіпаж | flight crew |
| ливневый дождь | зливовий дощ | rain shower |
| ливневый снег | зливовий сніг | snow shower |
| линейное ожидание | лінійне очікування | linear holding |
| линейный огонь | лінійний вогонь | linear light; barrette (of lights) |
| линейный огонь бокового ряда | лінійний вогонь бічного ряду | side row barrette |
| линейный пилот авиакомпании | лінійний пілот авіакомпанії | airline transport pilot |
| линия выруливания со стоянки (маркировка перрона) | лінія вирулювання із стоянки (маркування перону) | lead-out line (apron marking) |
| линия заданного маршрута (телетайп) | лінія заданого маршруту (телетайп) | routing line (Teletypewriters) |
| линия заданного пути (ЛЗП) | лінія заданого шляху (ЛЗШ) | assigned track; intended track |
| линия заруливания на стоянку (маркировка перрона) | лінія зарулювання на стоянку(маркування перону) | lead-in line (apron marking) |
| линия курса (ILS) | лінія курсу (ILS) | course line (ILS) |
| линия курса курсового радиомаяка (ILS) | лінія курсу курсового радіомаяка (ILS) | localizer course (ILS) |
| линия микроволновой связи | лінія мікрохвильового зв'язку | microwave link |
| линия неустойчивости (метеорология) | лінія нестійкості (метеорологія) | instability line (Meteorology) |
| линия обреза (картография) | лінія обрізу (картографія) | neat line (Cartography) |
| линия отсечки; граница распространения (звуковой удар) | лінія відсікання; межа поширення (звуковий удар) | cut-off line (Sonic boom) |
| линия передачи данных | лінія передачі даних | data link |
| линия положения | лінія положення | position line |
| линия приборного курса (ILS) | лінія приладового курсу (ILS) | indicated course line (ILS) |
| линия пути | лінія шляху | track |
| линия пути приближения (процедура полета) | лінія шляху наближення (процедура польоту) | inbound track (flight procedure) |
| линия пути с комбинированным эшелонированием | лінія шляху з комбінованим ешелонуванням | composite track |
| линия пути удаления (процедура полета) | лінія шляху віддалення (процедура польоту) | outbound track (flight procedure) |
| линия связи "вверх" | лінія зв'язку "вгору" | up link |
| линия связи "вниз" | лінія зв'язку "вниз" | down link |
| линия тока (метеорология) | лінія струму (метеорологія) | streamline (Meteorology) |
| линия шквала | лінія шквалу | line squall |
| литерность рейса | літерність рейсу | flight status |
| литр (л) | літр (л) | litre (L) |
| лобовое сопротивление | лобовий опір | drag |
| лодочный гидросамолет | човновий гідролітак | flying boat |
| ложбина (метеорология) | улоговина (метеорологія) | trough (Meteorology) |
| ложная глиссада ILS | несправжня глісада ILS | false ILS glide path |
| локсодромия | локсодромія | rhumb-line |
| ломкое ограждение (спасание и борьба с пожаром) | ламка огорожа (рятування та боротьба з пожежею) | break-down fence; knock-down fence (Rеscue and Fire Fighting) |
| ломкость | ламкість | frangibility |
| лонжерон | лонжерон | spar; longeron |
| лопасть (винтокрыл) | лопать (гвинтокрил) | blade (Rotorcraft) |
| лопасть несущего винта (винтокрылые воздушные суда) | лопать гвинта-носія (гвинтокрилі повітряні судна) | rotor blade (Rotorcraft) |
| лопатка (газотурбинные двигатели) | лопатка (газотурбінні двигуни) | blade; bucket; vane (Turbine engines) |
| лопатка ротора (газотурбинные двигатели) | лопатка ротора (газотурбінні двигуни) | rotor blade (Turbine engines) |
| луч | промінь | beam |
| льготный тариф | пільговий тариф | promotional fare |
| льготный тариф; поощрительный тариф | пільговий тариф; заохочувальний тариф | creative fare; incentive fare |
| люкс (лк) | люкс (лк) | lux (lx) |
| люмен (лм) | люмен (лм) | lumen (lm) |

# М

| магистральная цепь (АФТН) | магістральний ланцюг (АФТН) | trunk circuit (AFTN) |
| --- | --- | --- |
| магистральный маршрут | магістральний маршрут | trunk route |
| магнетометр | магнетометр | magnetometer |
| магнитная девиация | магнітна девіація | magnetic deviation |
| магнитная ионосферная буря | магнітна іоносферна буря | magneto-ionospheric storin |
| магнитная линия пути | магнітна лінія шляху | magnetic track |
| магнитное склонение | магнітне схилення | magnetic variation |
| магнитное склонение (картография) | магнітне схилення (картографія) | grivation (Cartography) |
| магнитный ведущий кабель [системы BLEU] | магнітний ведучий кабель [системи BLEU] | magnetic leader cable [BLEU system] |
| магнитный компас | магнітний компас | magnetic compass |
| магнитный курс | магнітний курс | magnetic heading |
| магнитный пеленг | магнітний пеленг | magnetic bearing |
| максимальная допустимая эксплуатационная скорость, или число М (VMO/MMO) | максимальна допустима експлуатаційна швидкість, або число М (VMO/MMO) | maximum permissible operating speed, or Mach number (VMO/MMO) |
| максимальная коммерческая загрузка (воздушный транспорт) | максимальне комерційне завантаження (повітряний транспорт) | payload capacity (Air Transport) |
| максимальная масса | максимальна маса | maximum mass |
| максимальная мощность (за исключением взлетной) | максимальна потужність (за винятком злітної) | METO power (maximum except take-off) |
| максимальная скорость горизонтального полета на номинальном режиме | максимальна швидкість горизонтального польоту в номінальному режимі | maximum speed in leve flight with rated power |
| максимальная скорость пересечения порога ВПП (VTmax) | максимальна швидкість перетинання порогу ЗПС (VTmax) | maximum threshold speed (VTmax) |
| максимальная скорость полета при выпуске и уборке шасси | максимальна швидкість польоту при випусканні та вбиранні шасі | maximum landing gear operating speed |
| максимальная скорость полета с выпущенными закрылками | максимальна швидкість польоту з випущеними закрилками | maximum flap extended speed |
| максимальная скорость полета с выпущенным шасси | максимальна швидкість польоту з випущеним шасі | maximum landing- gear extended speed |
| максимальная скорость порыва | максимальна швидкість пориву | gust peak speed |
| максимальное разрешенное расстояние в милях (построение тарифа); максимальные мили | максимальна дозволена відстань у милях (побудова тарифу); максимальні милі | maximum permitted mileage (MPM) (Fare construction) |
| максимальная скорость полета с выпущенным шасси | максимальна швидкість польоту з випущеним шасі | maximum landing- gear extended speed |
| максимальная скорость порыва | максимальна швидкість пориву | gust peak speed |
| максимальное разрешенное расстояние в милях (построение тарифа); максимальные мили | максимальна дозволена відстань у милях (побудова тарифу); максимальні милі | maximum permitted mileage (MPM) (Fare construction) |
| максимальный продолжительный режим и (или) тяга | максимальний тривалий режим і (або) тяга | maximum continuous power and /or thrust |
| максимальный продолжительный режим мощности | максимальний тривалий режим потужності | maximum continuous power |
| максимальный уровень воспринимаемого шума с поправкой на тональность (PNLTM) | максимальний рівень сприйманого шуму з поправкою на тональність (PNLTM) | maximum tone corrected perceived noise level (PNLTM) |
| малые скорости модуляции | малі швидкості модуляції | low modulation rates |
| малый шаг [воздушного винта] | малий крок [повітряного гвинта] | fine pitch [of propeller] |
| маневренная нагрузка (летная годность) | маневрове навантаження (льотна придатність) | manoeuvring load (Airworthiness) |
| маневренность | маневреність | manoeuvrability |
| маневр уклонения | маневр відхилення | evasive action |
| манипуляция | маніпуляція | keying |
| маркер (аэродромы) | маркер (аеродроми) | marker (Aerodromes) |
| маркер дальности видимости | маркер дальності видимості | visibility range marker |
| маркер краев РД | маркер країв РД | taxiway edge marker |
| маркер; маркерный радиомаяк | маркер; маркерний радіомаяк | marker; marker beacon |
| маркировка границ ВПП | маркування меж ЗПС | runway edge marking |
| маркировка зоны перед порогом ВПП | маркування зони перед порогом ЗПС | pre-threshold marking |
| маркировка зоны приземления | маркування зони приземлення | runway touchdown zone marking |
| маркировка краев ВПП | маркування країв ЗПС | runway side stripe marking |
| маркировка мест пересечения рулежной дорожки | маркування місць перетину рульової доріжки | taxiway intersection marking |
| маркировка обозначения ВПП | маркування позначення ЗПС | runway designation marking |
| маркировка осевой линии ВПП | маркування осьової лінії ЗПС | runway centre line marking |
| маркировка осевой линии рулевой дорожки | маркування осьової лінії рульової доріжки | taxiway centre line marking |
| маркировка порога ВПП | маркування порогу ЗПС | runway threshold warking; threshold marking |
| маркировка фиксированного расстояния | маркування фіксованої відстані | fixed distance markings |
| маркировочный знак (маркировка) | маркувальний знак (маркування) | marking |
| маршрут (АФТН) | маршрут (АФТН) | route (AFTN) |
| маршрут большой протяженности (воздушный транспорт) | маршрут великої довжини (повітряний транспорт) | long-haul service (Air Transport) |
| маршрут зональной навигации | маршрут зональної навігації | area navigation route |
| маршрут минимального времени | маршрут мінімального часу | minimum time track (MTT); least-time track |
| маршрут минимального шума | маршрут мінімального шуму | minimum noise route (MNR) |
| маршрутная аэронавигационная карта (картография) | маршрутна аеронавігаційна карта (картографія) | route chart (Cartography) |
| маршрутная конфигурация | маршрутна конфігурація | en-route configuration |
| маршрутные средства (оборудование, обслуживание) | маршрутні засоби (обладнання, обслуговування) | air route facilities |
| маршрутный (трассовый) обзорный радиолокатор | маршрутний (трасовий) оглядовий радіолокатор | en-route surveillance radar (RSR) |
| маршрут ОВД | маршрут ОПР | ATS route |
| маршрут средней протяженности (воздушный транспорт) | маршрут середньої довжини (повітряний транспорт) | medium-haul service (Air Transport) |
| маршрут; траектория | маршрут; траєкторія | path |
| маршрут эвакуации (борьба с пожаром) | маршрут евакуації (боротьба з пожежею) | fire rescue path; escape route (Fire fighting) |
| маршруты прибытия | маршрути прибуття | arrival routes |
| маслоотстойник | масловідстійник | oil sump |
| массовая закупка [авиаперевозок, наземного обслуживания] (воздушный транспорт) | масова закупівля [авіаперевезень, наземного обслуговування] (повітряний транспорт) | bulk buying [of air trips: ground services] (Air Transport) |
| массовая перевозка "инклюзив-тур" | масове перевезення "інклюзив-тур" | bulk inclusive tour (BIT) |
| масштаб (картография) | масштаб (картографія) | representative fraction (RF); natural scale (Cartography) |
| математическое обеспечение; программное обеспечение | математичне забезпечення; програмне забезпечення | software |
| машинный документ; распечатка | машинний документ; роздруковування | hard copy |
| машиносчитываемый паспорт | машинозчитуваний паспорт | machine-readable passport (MRP) |
| мегафон (поиск и спасание) | мегафон (пошук та рятування) | loud hailer (Search and Rescue) |
| медицинское заключение (выдача свидетельств авиационному персоналу) | медичний висновок (видавання свідоцтв авіаційному персоналу) | medical assessment (Personnel licensing) |
| медицинское освидетельствование | медичний огляд | medical examination |
| медицинское удостоверение годности (выдача свидетельств авиационному персоналу) | медичне посвідчення придатності (видавання свідоцтв авіаційному персоналу) | medical certification (Personnel licensing) |
| медленная "бочка" (фигурный полет) | повільна "бочка" (фігурний політ) | slow roll (Acrobatic flight) |
| междугородное воздушное сообщение | міжміське повітряне сполучення | inter-city air service |
| международная авиация общего назначения | міжнародна авіація загального призначення | international general aviation (IGA) |
| международная служба электросвязи | міжнародна служба електрозв'язку | international telecommunication service |
| международная телеграфная азбука | міжнародна телеграфна азбука | international telegraph alphabet |
| международное воздушное сообщение | міжнародне повітряне сполучення | international air service |
| международное эксплуатационное агентство | міжнародне експлуатаційне агентство | international operating agency |
| международные санитарные правила | міжнародні санітарні правила | International Health Regulations |
| международный аэропорт | міжнародний аеропорт | international airport |
| международный воздушный маршрут | міжнародний повітряний маршрут | international air route |
| международный контроль частот | міжнародний контроль частот | international frequency monitoring |
| междутропическая зона конвергенции | міжтропічна зона конвергенції | intertropical convergence zone |
| межрайонная связь | міжрайонний зв'язок | inter-aria communication |
| межсезонный тариф (воздушный транспорт) | міжсезонний тариф (повітряний транспорт) | shoulder season fare (Air Transport) |
| мероприятия по прямому транзиту | заходи щодо прямого транзиту | direct transit arrangements |
| мертвая зона (радиосредства) | мертва зона (радіозасоби) | cone of silence (Radio aids) |
| мерцание; фликер [огня] | мерехтіння; флікер [вогню] | flicker [of light] |
| местная авиалиния | місцева авіалінія | commuter airline |
| место аварийного вскрытия (воздушные суда) | місце аварійного розкриття (повітряні судна) | break-in point (Aircraft) |
| местонахождение наблюдаемого радиолокатором воздушного судна | місцезнаходження повітряного судна, спостережуваного радіолокатором | radar track position |
| место ожидания при рулении | місце чекання при рулюванні | taxi-holding position |
| место стоянки воздушного судна (МС) | місце стоянки повітряного судна (МС) | aircraft stand |
| место стоянки (МС) | місце стоянки (МС) | parking area |
| металлизация (электричество) | металізація (електрика) | bonding (Electricity) |
| метель | заметіль; хуртовина | snow storm |
| метеорологическая информация | метеорологічна інформація | meteorological information |
| метеорологическая карта; карта погоды | метеорологічна карта; карта погоди | meteorological chart; weather map |
| метеорологическая РЛС | метеорологічна РЛС | weather radar |
| метеорологическая сводка | метеорологічне зведення | meteorological report; meteorological summary |
| метеорологические условия | метеорологічні умови | meteorological conditions |
| метеорологические условия полета по приборам | метеорологічні умови польоту за приладами | instrument meteorological conditions (IMC) |
| метеорологический бюллетень | метеорологічний бюлетень | meteorological bulletin |
| метеорологический орган | метеорологічний орган | meteorological office |
| метеорологический разведывательный полет | метеорологічний розвідувальний політ | meteorological reconnaissance flight |
| метеорологический спутник | метеорологічний супутник | meteorological satellite |
| метеорологическое донесение с борта воздушного судна | метеорологічне донесення з борту повітряного судна | aircraft meteorological report |
| метеорологическое наблюдение | метеорологічне спостереження | meteorological observation |
| метеорологическое обслуживание; метеорологическое обеспечение | метеорологічне обслуговування; метеорологічне забезпечення | meteorological service |
| метеорологическое предупреждение | метеорологічне попередження | meteorological warning |
| метеорологическое радиовещание | метеорологічне радіомовлення | meteorological broadcast |
| метеорологическое слежение | метеорологічне стеження | meteorological watch |
| метеорологическое слежение в зоне | метеорологічне стеження в зоні | area meteorological watch |
| метеорологическое сообщение | метеорологічне повідомлення | meteorological message |
| методика полета с минимальным шумом | методика польоту з мінімальним шумом | minimum noise procedure |
| метод опережающей лопасти | метод випереджувальної лопаті | advancing blade concept (ABC) |
| методы прогнозирования | методи прогнозування | forecast technique |
| метр (м) | метр (м) | metre (m) |
| механическое упрочение (металлы) | механічне зміцнення (метали) | strain hardening (Metals) |
| микроволновый поисковый радиолокатор | мікрохвильовий пошуковий радіолокатор | microwave search radar |
| минимальная абсолютная высота в секторе | мінімальна абсолютна висота в секторі | minimum sector altitude |
| минимальная абсолютная высота полета в зоне | мінімальна абсолютна висота польоту в зоні | area minimum altitude |
| минимальная абсолютная/относительная высота снижения (MDA/H) | мінімальна абсолютна/ відносна висота зниження (MDA/H) | minimum descent altitude/height (MDA/H) |
| минимальная безопасная абсолютная высота | мінімальна безпечна абсолютна висота | minimum safe altitude |
| минимальная безопасная скорость взлета (V2min) | мінімальна безпечна швидкість зльоту (V2min) | minimum take-off safety speed (V2min) |
| минимальная глиссада | мінімальна глісада | minimum glide path |
| минимальная демонстрационная скорость пересечения порога ВПП (VTDM) | мінімальна демонстраційна швидкість перетинання порогу ЗПС (VTDM) | minimum demonstrated threshold speed (VTDM) |
| минимальная индикаторная земная скорость сваливания (VS) | мінімальна індикаторна земна швидкість звалювання (VS) | minimum calibrated speed in flight during normal stall manoeuvre (VS) |
| мінімальна швидкість відриву (VMU) | мінімальна швидкість відриву (VMU) | minimum unstick speed (VMU) |
| минимальная скорость пересечения порога ВПП (VTmin) | мінімальна швидкість перетинання порогу ЗПС (VTmin) | minimum threshold (VTmin) |
| минимальная скорость установившегося полета | мінімальна швидкість усталеного польоту | minimum steady flight speed |
| минимальная эволютивная скорость в воздухе (VMCA) | мінімальна еволютивна швидкість у повітрі (VMCA) | minimum control speed in the air (VMCA) |
| минимальная эволютивная скорость захода на посадку, начатая при нормальной работе всех двигателей (VMCL) | мінімальна еволютивна швидкість заходження на посадку, розпочата при нормальній роботі всіх двигунів (VMCL) | minimum control speed during landing approach with all engines operating (VMCL) |
| минимальная эволютивная скорость на земле (VMCG) | мінімальна еволютивна швидкість на землі (VMCG) | minimum control speed on the ground (VMCG) |
| минимальная эволютивная скорость при заходе на посадку с двумя неработающими критическими двигателями (VMCL-2) | мінімальна еволютивна швидкість при заходженні на посадку з двома непрацюючими критичними двигунами (VMCL-2) | minimum control speed during landing approach with two critical engines inoperative (VMCL-2) |
| минимальная эволютивная скорость при заходе на посадку с неработающим критическим двигателем (VMCL-1) | мінімальна еволютивна швидкість при заходженні на посадку з непрацюючим критичним двигуном (VMCL-1) | minimum control speed during landing approach with the critical engine inoperative (VMCL-1) |
| многоадресное сообщение | багатоадресне повідомлення | multiple address message |
| многоканальная связь | багатоканальний зв'язок | multichannel operation |
| многоканальная цепь | багатоканальний ланцюг | multichannel circuit |
| многопутевая передача | багатошляхова передача | multipath transmission |
| многоточечная цепь | багатоточковий ланцюг | multipoint circuit |
| многотрубное сопло | багатотрубне сопло | multitube nozzle |
| многотрубный воздухозаборник | багатотрубний повітрозабірник | multithroat vane |
| многоцветная карта | багатоколірна карта | polychromatic chart |
| модель риска столкновения | модель ризику зіткнення | collision risk model (CRM) |
| модем (модулятор-демодулятор) | модем (модулятор-демодулятор) | modem (modulator-demodulator) |
| модификация | модифікація | retrofit |
| модифицированный вариант воздушного судна | модифікований варіант повітряного судна | derived version of an aircraft |
| модулированная незатухающая волна | модульована незатухаюча хвиля | modulated continuous wave |
| модулированная несущая | модульний носій | modulated carrier |
| модуль жесткости | модуль жорсткості | modulus of stiffness |
| модуль разрыва | модуль розриву | modulus of rupture |
| модуль упругости; модуль Юнга | модуль пружності; модуль Юнга | modulus of elasticity; Young modulus |
| модуляция биением | модуляція биттям | beat modulation |
| модуляция звуковой [низкой] частоты | модуляція звукової [низької] частоти | audio frequency modulation |
| мокрый снег | мокрий сніг | wet snow |
| молодежный тариф | молодіжний тариф | youth fare |
| моль (моль) | моль (моль) | mole (mol) |
| момент инерции | момент інерції | moment of inertia |
| момент крена | момент крену | rolling moment |
| момент рыскания | момент рискання | yawing moment |
| момент тангажа | момент тангажу | pitching moment |
| монитор; контрольное устройство | монітор; контрольний пристрій | monitor |
| монококковая конструкция | монококова конструкція | monocoque structure |
| монохроматический источник света | монохроматичне джepeло світла | monochromatic light source |
| морская миля (м. миля) | морська миля (м. миля) | nautical mile (NM) |
| морской маркер | морський маркер | sea marker |
| мотогондола; гондола двигателя | мотогондола; гондола двигуна | engine nacelle |
| мощность двигателя без впрыска; бесфорсажная тяга (двигатели) | потужність двигуна без упорскування; безфорсажна тяга (двигуни) | dry power (Engines) |
| мощность двигателя с впрыском воды | потужність двигуна з упорскуванням води | wet power |
| мощность на режиме малого газа | потужність на режимі малого газу | idling power |
| мощность на чрезвычайном режиме | потужність на надзвичайному режимі | contingency power |
| мультиплексный; мультиплексирование; уплотнение | мультиплексний; мультиплексування; ущільнення | multiplex; multiplexing |
| муссон (метеорология) | мусон (метеорологія) | monsoon (Meteorology) |
| мягкий бак | м'який бак | bladder tank |

# Н

| наблюдение (метеорологическое) | спостереження (метеорологічне) | observation (meteorological) |
| --- | --- | --- |
| наблюдение на аэродроме | спостереження на аеродромі | aerodrome observation |
| наблюдение с борта [воздушного судна] | спостереження з борту [повітряного судна] | aircraft observation |
| набор высоты | набирання висоти | climb |
| набор высоты в крейсерском режиме | набирання висоти у крейсерському режимі | cruise climb; drift up |
| набор высоты; начальный набор высоты | набирання висоти; початкове набирання висоти | climb out; initial climb |
| наведение по азимуту | наведення за азимутом | azimuth guidance |
| наведение по азимуту при заходе на посадку (MLS) | наведення за азимутом при заходженні на посадку (MLS) | approach azimuth guidance (MLS) |
| наведение по обратному азимуту (MLS) | наведення за зворотним азимутом (MLS) | back azimuth guidance (MLS) |
| наведение по углу азимута (MLS) | наведення за кутом азимута (MLS) | azimuth angle guidance (MLS) |
| наведение по углу места при выравнивании (MLS) | наведення за кутом місця при вирівнюванні (MLS) | flare elevation guidance (MLS) |
| наведение по углу места при заходе на посадку (MLS) | наведення за кутом місця при заходженні на посадку (MLS) | approach elevation guidance (MLS) |
| навигация методом счисления [пути] | навігація методом зчислення [шляху] | dead reckoning (DR) navigation |
| нагнетатель; турбокомпрессор | нагнітач; турбокомпресор | supercharger; turbocharger |
| нагрузка на земле | навантаження на землі | ground load |
| нагрузка на колесо | навантаження на колесо | wheel load |
| нагрузка на крыло | навантаження на крило | wing loading |
| наддув; форсаж | наддування; форсаж | supercharge; boost |
| надежность | надійність | reliability |
| надежность оборудования | надійність обладнання | facility reliability |
| надежность приема сигнала | надійність приймання сигналу | signal reliability |
| надежность приема сигнала ILS | надійність приймання сигналу ILS | ILS signal reliability |
| надежность системы огней | надійність системи вогнів | lighting system reliability |
| надлежащее отгрузочное наименование | належне відвантажувальне найменування | proper shipping name |
| надпечатка (картография) | наддрукування (картографія) | overprint (Cartography) |
| надувной плот | надувний пліт | inflatable raft |
| наземная станция | наземна станція | earth station; ground station |
| наземная цепь; проводная цепь (связь) | наземний ланцюг; провідний ланцюг (зв'язок) | landline circuit; wire circuit (Communications) |
| наземное оборудование | наземне обладнання | ground equipment |
| наземное радионавигационное средство | наземний радіонавігаційний засіб | ground-station-referenced aid |
| наземное средство | наземний засіб | ground aid |
| наземные испытания | наземні випробування | ground test |
| наземный аэронавигационный огонь | наземний аеронавігаційний вогонь | aeronautical ground light |
| наземный вертодром | наземний вертодром | surface level heliport |
| наземный огонь | наземний вогонь | elevated light |
| наземный ориентир | наземний орієнтир | landmark |
| наземный персонал | наземний персонал | ground personnel |
| назначение абсолютных высот | призначення абсолютних висот | altitude assignment |
| наилучший угол набора высоты | найкращий кут набирання висоти | best climb angle |
| наклон кривой подъемной силы | нахил кривої підіймальної сили | lift curve slope |
| наклонная видимость | похила видимість | slant visibility |
| наклонная линия курса (ILS) | похила лінія курсу (ILS) | slant course line (ILS) |
| наклонная линия приборного курса | похила лінія приладного курсу | indicated slant course line |
| наковальнообразное облако | ковадлоподібна хмара | anvil cloud |
| налет с инструктором | час, налітаний з інструктором | dual instruction time |
| направленная антенна | напрямлена антена | directional antenna |
| направленный (курсовой) радиомаяк | напрямлений (курсовий) радіомаяк | radio range |
| направленный курсовой радиомаяк | напрямлений курсовий радіомаяк | directional localizer |
| направленный микрофон (шумоподавление) | напрямлений мікрофон (шумоприглушення) | directional microphone (noise cancelling) |
| направляющая лопатка (реактивный двигатель) | напрямна лопатка (реактивний двигун) | guide vane (jet) |
| напряжение | напруга | stress |
| напряжение изгиба | напруга вигину | flexional stress |
| напряжение сдвига | напруга зсуву | shear stress |
| напряженность поля | напруженість поля | field strength |
| нарастание давления (звуковой удар) | наростання тиску (звуковий удар) | pressure rise (Sonic boom) |
| нарушение тарифов (воздушный транспорт) | порушення тарифів (повітряний транспорт) | tariff violation (Air Transport) |
| натяжение; напряжение (состояние) | натяг; напруга (стан) | strain |
| на ходу | на ходу | under way |
| находящийся в движении | перебуваючий в русі | making way |
| национальный перевозчик | національний перевізник | flag carrier |
| начало ВПП со стороны захода на посадку | початок ЗПС з боку заходження на посадку | approach end of runway |
| начало снижения (конец крейсерского режима) | початок зниження (кінець крейсерського режиму) | top of descent (end of cruise) |
| начальник аэропорта | начальник аеропорту | airport manager |
| начальный меридиан | початковий меридіан | prime meridian |
| начальный участок захода на посадку | початкова ділянка заходження на посадку | initial approach segment |
| начальный этап захода на посадку | початковий етап заходження на посадку | initial approach |
| неаэронавигационный наземный огонь | неаеронавігаційний наземний вогонь | non aeronautical ground light |
| недолет | недоліт | undershoot |
| нежесткое покрытие | нежорстке покриття | flexible pavement |
| независимая боковая полоса (НБП) | незалежна бічна смуга (НБС) | independent sideband (ISB) |
| незаконная практика (воздушный транспорт) | незаконна практика (повітряний транспорт) | malpractice (Air Transport) |
| незаконное вмешательство | незаконне втручання | unlawful interference |
| незаконный захват [воздушных судов] | незаконне захоплення [повітряних суден] | unlawful seizure [of aircraft] |
| незатухающая волна; непрерывные колебания (связь) | незатухаюча хвиля; безперервні коливання (зв'язок) | continuous wave (CW) (Communications) |
| некоммерческий пассажир | некомерційний пасажир | non-revenue passenger |
| некоммерческий рейс | некомерційний рейс | non-revenue flight |
| ненаправленный радиомаяк; приводная радиостанция | неспрямований радіомаяк; приводна радіостанція | non-directionnal radio beacon |
| необорудованная взлетно-посадочная полоса | необладнана злітно-посадкова смуга | non-instrument runway |
| неподвижная направляющая лопатка (компрессоры) | нерухома спрямувальна лопатка (компресори) | stator vane (Compressors) |
| неподвижные крылья | нерухомі крила | fixed wings |
| неправильная балансировка | неправильне балансування | mistrim |
| непрерывная отметка (телетайп) | безперервна позначка (телетайп) | continuous mark (Teletypewriters) |
| непрерывность обслуживания ILS | безперервність обслуговування ILS | ILS continuity of service |
| непрерывный пробел (телетайп) | безперервний пробіл (телетайп) | continuous space (Teletypewriters) |
| неработающая силовая установка | непрацююча силова установка | inoperative power-unit |
| нерадиолокационное эшелонирование | нерадіолокаційне ешелонування | non-radar separation; procedural control |
| нервюра; ребро; стрингер (воздушные суда) | нервюра; ребро; стрингер (повітряні судна) | rib (Aircraft) |
| нерегулярное международное воздушное сообщение | нерегулярне міжнародне повітряне сполучення | non-scheduled international air service |
| нерегулярные перевозки (воздушный транспорт) | нерегулярні перевезення (повітряний транспорт) | non-scheduled operations (Air Transport) |
| нерегулярный рейс (воздушный транспорт) | нерегулярний рейс (повітряний транспорт) | non-scheduled flight (Air Transport) |
| несгоревшие углеводороды | незгорілі вуглеводні | unburned hydrocarbons |
| несинхронные помехи | несинхронні перешкоди | asynchronous interference |
| несинхронный ответный сигнал; несинхронное искажение (ВОРЛ) | несинхронний сигнал-відповідь; несинхронне викривлення (ВОРЛ) | non-synchronous reply; non-synchronous garbling; fruit (SSR) |
| несоблюдение [опубликованных тарифов] | недотримання [опублікованих тарифів] | non-compliance [with published tariffs] |
| несовместимый | несумісний | incompatible |
| несопровождаемый багаж | несупровідний багаж | unaccompanied baggage |
| несущая импульса | несуча імпульсу | pulse carrier |
| несущая; несущая частота (связь) | несуча; несуча частота (зв'язок) | carrier (Communications) |
| несущая поверхность; профиль крыла | несуча поверхня; профіль крила | aerofoil |
| несущая способность | несуча здатність | bearing strength; load bearing capacity |
| несущая способность покрытия | несуча здатність покриття | pavement strength |
| неточность [курса: ILS, VOR, курсового радиомаяка] | неточність [курсу: ILS, VOR, курсового радіомаяка] | roughness [of a course: ILS, VOR, radio range] |
| нефанализ (метеорология) | нефаналіз (метеорологія) | nephanalysis (Meteorology) |
| нефиксированное радиоактивное загрязнение (опасные грузы) | нефіксоване радіоактивне забруднення (небезпечні вантажі) | non-fixed radioactive contamination (Dangerous goods) |
| нефоскоп | нефоскоп | nephoscope |
| нижняя граница облаков | нижня межа хмар | cloud base |
| нижняя поверхность [крыла] | нижня поверхня [крила] | lower surface [of wing] |
| низкочастотный фильтр | низькочастотний фільтр | low-pass filter |
| низовая станция | низова станція | tributary station |
| низовая цепь (связь) | низовий ланцюг (зв'язок) | tributary circuit (Communications) |
| нисходящий (катабатический) ветер | низхідний (катабатичний) вітер | katabatic wind |
| нисходящий порыв ветра | низхідний порив вітру | down gust |
| нисходящий поток | низхідний потік | downdraught |
| ниша колеса (шасси) | ніша колеса (шасі) | wheel well (Landing gear) |
| N-образная волна | N-подібна хвиля | N wave |
| номер по списку ООН | номер за списком ООН | UN number |
| номинальная зона действия (NDB) | номінальна зона дії (NDB) | rated coverage (NDB) |
| номинальная линия пути | номінальна лінія путі | nominal track |
| номинальная мощность | номінальна потужність | rated (horse) power |
| номинальная траектория захода на посадку | номінальна траєкторія заходження на посадку | nominal approach path [flight] |
| номинальная траектория захода на посадку | номінальна траєкторія заходження на посадку | nominal approach path [flight] |
| номинальная траектория полета | номінальна траєкторія польоту | nominal flight path |
| номинальный профиль [полета] | номінальний профіль [польоту] | nominal profile [flight] |
| номинальный шаг [воздушного винта] | номінальний крок [повітряного гвинта] | standard pitch [of propeller] |
| норма бесплатного провоза багажа | норма безоплатного перевезення багажу | free baggage allowance |
| нормальный тариф | нормальний тариф | normal fare/rate |
| НОТАМ (извещение для авиационного персонала) | НОТАМ (повідомлення для авіаційного персоналу) | NOTAM (notice to airman) |
| ночной полет | нічний політ | night flying |
| ньютон (Н) | ньютон (Н) | newton (N) |

# О

| обедненная смесь | збіднена суміш | lean mixture |
| --- | --- | --- |
| обзорный аэродромный радиолокатор (ОРЛА) | оглядовий аеродромний радіолокатор (ОРЛА) | airport surface surveillance radar (ASSR) |
| обзорный радиолокатор | оглядовий радіолокатор | surveillance radar |
| обледенение; образование льда | обмерзання; утворення льоду | icing; ice formation |
| обломки [воздушного судна] | уламки [повітряного судна] | wreckage |
| обмен [воздушными судами] | обмін [повітряними суднами] | interchange [of aircraft] |
| обнаружение конфликтной ситуации (воздушное движение) | виявлення конфліктної ситуації (повітряний рух) | conflict detection (Air Traffic) |
| обозначение передачи (связь) | позначення передачі (зв'язок) | transmission identification (Communications) |
| оборудование для обеспечения безопасности | обладнання для забезпечення безпеки | security equipment |
| оборудование системы жизнеобеспечения | обладнання системи життєзабезпечення | life support equipment |
| оборудованная взлетно-посадочная полоса | обладнана зльотно-посадкова смуга | instrument runway |
| оборудованная летная полоса (гидроаэродромы) | обладнана льотна смуга (гідроаеродроми) | instrument channel (Water aerodromes) |
| обочина | узбіччя | shoulder |
| обочина, несущая нагрузку | узбіччя, що несе навантаження | bearing shoulder |
| обработка [сообщений] | оброблення [повідомлень] | handling [of message] |
| обработка груза | оброблення вантажу | cargo handling |
| обработка данных | оброблення даних | data processing |
| обратная вспышка | зворотний спалах | backfire |
| обратная передача | зворотна передача | readback |
| обратная схема | зворотна схема | reversal procedure |
| обратное рассеяние [света] | зворотне розсіювання [світла] | back scatter [light] |
| обратный курс | зворотний курс | back course |
| обратный луч | зворотний промінь | back beam |
| обратный пеленг | зворотний пеленг | reciprocal bearing |
| обратный шаг [воздушного винта] | зворотний крок [повітряного гвинта] | reverse pitch [of propeller] |
| обслуживание [оборудования] | обслуговування [обладнання] | servicing [of equipment] |
| обслуживание воздушного движения | обслуговування повітряного руху | air traffic service |
| обтекаемое тело | обтічне тіло | streamlined body |
| обтекатель | обтічник | fairing |
| обтекатель антенны | обтічник антени | radome |
| обтекатель [воздушного винта] | обтічник [повітряного гвинта] | spinner [of a propeller] |
| обходная рулежная дорожка | обхідна рульова доріжка | by-pass taxiway |
| обходной маршрут (воздушный транспорт) | обхідний маршрут (повітряний транспорт) | circuitous route; circuitous routing (Air Transport) |
| обшивка [воздушного судна] | обшивка [повітряного судна] | skin [of aircraft] |
| общая авария (страхование) | загальна аварія (страхування) | general average (damage) |
| общая метель | загальна заметіль | blowing snow |
| общее расчетное истекшее время | загальний розрахунковий закінчений (минулий) час | total estimated elapsed time |
| общественный перевозчик | громадський перевізник | common carrier (transportation) |
| общие сообщения летно-эксплуатационных агентств | загальні повідомлення льотно-експлуатаційних агентств | genera aircraft operating agency messages |
| общий вызов "всем станциям" | загальний виклик "усім станціям" | general call "to all stations" |
| общий знак | загальний знак | common mark |
| общий канал (связь) | загальний канал (зв'язок) | omnibus channel (Communications) |
| общий шаг | загальний крок | collective pitch |
| объединенный тариф | об'єднаний тариф | joint fare |
| объективная ответственность | об'єктивна відповідальність | absolute liability |
| объем перевозок через аэропорт (воздушный транспорт) | обсяг перевезень через аеропорт (повітряний транспорт) | airport traffic (Air Transport) |
| объявленная температура | оголошена температура | declared temperature |
| объявленные дистанции | оголошені дистанції | declared distances |
| ОВД (обслуживание воздушного движения) | ОПР (обслуговування повітряного руху) | ATS (air traffic service) |
| огнегасящий состав | вогнегасна суміш | extinguishing agent |
| огнеупорный материал | вогнетривкий матеріал | fireprof material |
| огни концевой полосы торможения (огни КПТ) | вогні кінцевої смуги гальмування (вогні КСГ) | stopway light |
| огни летной полосы (гидроаэродромы ) | вогні льотної смуги (гідроаеродроми) | channel light (Water aerodromes) |
| огни линии "стоп" | вогні лінії "стоп" | stop bar; crossbar (light) |
| огни обозначения порога ВПП | вогні позначення порога ЗПС | runway threshold identification light |
| огни порога ВПП | вогні порога ЗПС | runway threshold light |
| огни предупреждения столкновения | вогні попередження зіткнення | anti-collision light |
| огни рулежной дорожки | вогні рульової доріжки | taxiway light |
| огни фиксированного расстояния (аэродромы) | вогні фіксованої віддалі (аеродроми) | fixed distance lights (Aerodromes) |
| огни флангового горизонта | вогні флангового горизонту | wing bar light |
| огонь зоны приземления | вогонь зони приземлення | runway touchdown zone light |
| огонь постоянного излучения | вогонь постійного випромінювання | fixed light |
| огонь рулежной полосы (гидроаэродромы ) | вогонь рульової смуги (гідроаеродроми) | taxi channel light (Water aerodromes) |
| огонь с точечным источником света | вогонь з точковим джерелом світла | point light |
| огонь углубленного типа | вогонь поглибленого типу | inset light; flush light |
| огонь управления полетом по кругу | вогонь керування польотом по колу | circling-guidance light |
| ограждение [препятствия] | огорожа [перепони] | shielding; screening [of obstacle] |
| ограничение воздушного пространства | обмеження повітряного простору | airspace restriction |
| ограничение пикового значения сигнала (пика сигнала) (радио) | обмеження пікового значення сигналу (піка сигналу) (радіо) | peak clipping (Rаdіо) |
| ограничитель | обмежувач | chopper; clipper |
| ограничитель (радио) | обмежувач (радіо) | limiter (Radio) |
| ограничительный огонь ВПП | обмежувальний вогонь ЗПС | runway end light |
| ограничитель пика | обмежувач піка | peak limiter |
| одна боковая полоса | одна бічна смуга | single sideband (SSB) |
| одновременный режим (обмен данными) | одночасний режим (обмін даними) | simultaneous mode (Data interchange) |
| одноканальная симплексная связь | одноканальний симплексний зв'язок | single channel simplex |
| односторонняя связь "воздух - земля" | однобічний зв'язок "повітря - земля" | air-to-ground communication |
| односторонняя связь "земля - воздух" | однобічний зв'язок "земля - повітря" | ground-to-air communication |
| одобрено; утверждено | схвалено; затверджено | approved |
| ожидаемые условия эксплуатации | очікувані умови експлуатації | anticipated operating conditions |
| ознакомительный полет | ознайомлювальний політ | familiarization flight |
| ознакомительный полет по маршруту | ознайомлювальний політ за маршрутом | route familiarization flight |
| океаническая станция | океанічна станція | ocean station |
| окклюзия | оклюзія | occlusion |
| окно декодирования (DME) | вікно декодування (DME) | decoding window (DME) |
| околозвуковое ускорение | призвукове прискорення | transonic acceleration |
| околозвуковой | призвуковий | transonic |
| оконечное оборудование данных (ООД) | прикінцеве обладнання даних (ПОД) | data terminal equipment (DTE) |
| окружающая среда ВПП | навколишнє середовище ЗПС | runway environment |
| окислы азота | окисли азоту | oxides of nitrogen |
| октановое число | октанове число | octane rating |
| октант | октант | octant |
| ом (Ом) | ом (Ом) | ohm (Ω) |
| ометаемая площадь; площадь диска [воздушного винта, несущего винта] | обмітувана площина; площина диску [повітряного гвинта, гвинта-носія] | disc area [of propeller, of rotor] |
| опасная зона | небезпечна зона | danger area |
| опасное сближение | небезпечне зближення | near collision; near miss; air miss |
| опасность столкновения с птицами | небезпека зіткнення з птахами | bird strike hazard |
| опасные грузы | небезпечні вантажі | dangerous goods |
| оперативная метеорологическая информация | оперативна метеорологічна інформація | operational meteorological information |
| оперативная (неавтономная) обработка [данных] | оперативне (неавтономне) оброблення [даних] | on-line processing [of data] |
| оперативное метеорологическое сообщение | оперативне метеорологічне повідомлення | operational meteorological message |
| оперативное сообщение | оперативне повідомлення | operational message |
| оперативный метеорологический канал | оперативний метеорологічний канал | meteorological operational channel |
| оператор (связь) | оператор (зв'язок) | operator (Communications) |
| оператор авиационной станции | оператор авіаційної станції | aeronautical station operator |
| оператор наземного радиооборудования; наземный радиооператор | оператор наземного радіообладнання; наземний радіооператор | ground radio operator |
| опережение зажигания | випередження запалювання | ignition advance; spark advance |
| описание маршрута (воздушное движение) | опис маршруту (повітряний рух) | route description (Air Traffic) |
| опознавание радиолокационной отметки цели | пізнавання радіолокаційної позначки цілі | radar blip identification (RBI) |
| опознавательный знак аэродрома | пізнавальний знак аеродрому | aerodrome identification sign |
| опознавательный индекс воздушного судна | пізнавальний індекс повітряного судна | aircraft identification |
| опознавательный маяк | пізнавальний маяк | identification beacon |
| опознавательный огонь | пізнавальний вогонь | identification light |
| опознавательный сигнал ответчика (ВОРЛ) | пізнавальний сигнал відповідача (ВОРЛ) | squawk ident (SSR) |
| опорная точка захода на посадку для MLS | опорна точка заходження на посадку для MLS | MLS approach reference datum |
| опорная точка ILS (точка "Т") | опорна точка ILS (точка "Т") | ILS reference datum (Point Т) |
| опорная точка; исходная (заданная расчетная) величина | опорна точка; вихідна (задана розрахункова) величина | reference datum |
| опорная точка обратного азимута MLS | опорна точка зворотного азимута MLS | MLS back azimuth reference datum |
| опрос [в многоточечной цепи] | опитування [у багатоточковому ланцюгу] | polling [on multipoint circuit] |
| оптовый чартерный тариф | оптовий чартерний тариф | wholesale charter rate |
| оптотип (таблицы для определения зрения) | оптотип (таблиці для визначення зору) | optotype (visual chart) |
| опубликованный авиатариф | опублікований авіатариф | published fare/rate |
| опыливание посевов | спилювання посівів | crop dusting |
| опыливание с воздуха; опрыскивание с воздуха | спилювання з повітря; обприскування з повітря | aerial dusting; aerial spraying |
| орган авиационной электросвязи | орган авіаційного електрозв'язку | aeronautical telecommunication agency |
| организатор тура | організатор туру | tour organizer; tour operator |
| организация воздушного пространства (УВД) | організація повітряного простору (КПР) | airspace management (Air Traffic Control) |
| организация деятельности на перроне | організація діяльності на пероні | apron management service |
| орган международных NOTAM | орган міжнародних NOTAM | international NOTAM office |
| орган метеорологического наблюдения | орган метеорологічного спостереження | meteorological watch office (MWO) |
| орган обслуживания воздушного движения | орган обслуговування повітряного руху | air traffic services unit |
| орган-отправитель/диспетчер-отправитель | орган-відправник/диспетчер-відправник | sending unit/controller |
| орган поисково-спасательной службы | орган пошуково-рятувальної служби | search and rescue services unit |
| орган-получатель/диспетчер-получатель | орган-одержувач/диспетчер-одержувач | receiving unit/controller |
| орган управления воздушным движением; орган диспетчерского обслуживания воздушного движения | орган керування повітряним рухом; орган диспетчерського обслуговування повітряного руху | air traffic control unit |
| органы управления | органи керування | flight controls |
| ориентировочный прогноз [погоды] | орієнтовний прогноз [погоди] | provisional forecast |
| орнитоптер | орнітоптер | ornithopter |
| орографическое облако | орографічна хмара | orographic cloud |
| ортогональная проекция | ортогональна проекція | orthogonal projection |
| ортодромический маршрут; ортодромическая линия пути | ортодромічний маршрут; ортодромічна лінія шляху | great circle route; great circle track |
| ортодромия | ортодромія | great circle |
| осветительная ракета (поиск и спасение) | освітлювальна ракета (пошук та рятування) | rocket flare; flare (Search and Rescue) |
| освещение | освітлення | lighting |
| освещенность | освітленість | illuminance |
| освобождение | звільнення | exemption |
| осевая линия ВПП | осьова лінія ЗПС | runway centre line |
| осевой компрессор | осьовий компресор | axial flow compressor |
| осевой огонь ВПП | осьовий вогонь ЗПС | runway centre line light |
| осевые огни РД | осьові вогні РД | taxiway centre line light |
| оседание [грунтового основания] | осідання [ґрунтової основи] | settlement [of subgrade] |
| оседание (метеорология) | осідання (метеорологія) | subsidence (Meteorology) |
| основание (покрытие) | основа (покриття ) | base course (Pavement) |
| основная зона | основна зона | primary area |
| основная плоскость | основна площина | mainplane |
| основная станция | основна станція | regular station |
| основная точка | основна точка | significant point |
| освещенность | освітленість | illuminance |
| освобождение | звільнення | exemption |
| осевая линия ВПП | осьова лінія ЗПС | runway centre line |
| осевой компрессор | осьовий компресор | axial flow compressor |
| осевой огонь ВПП | осьовий вогонь ЗПС | runway centre line light |
| осевые огни РД | осьові вогні РД | taxiway centre line light |
| оседание [грунтового основания] | осідання [ґрунтової основи] | settlement [of subgrade] |
| оседание (метеорология) | осідання (метеорологія) | subsidence (Meteorology) |
| основание (покрытие) | основа (покриття) | base course (Pavement) |
| основная зона | основна зона | primary area |
| основная плоскость | основна площина | mainplane |
| основная станция | основна станція | regular station |
| основная точка | основна точка | significant point |
| основная частота | основна частота | primary frequency |
| основное средство связи | основний засіб зв'язку | primary means of communication |
| основное управление | основне керування | primary control |
| основной аэродром | основний аеродром | regular aerodrome |
| основной грузовой авиатариф | основний вантажний авіатариф | general cargo rate |
| основной центр сбора данных (МСС) | основний центр збирання даних (МСС) | main collecting centre (МСС) |
| основные данные | основні дані | basic data |
| особые явления погоды | особливі явища погоди | significant weather |
| остановка в пути; стоповер | зупинка в путі; стоповер | stopover |
| остановка; промежуточная остановка | зупинка; проміжна зупинка | stop; intermediate stop |
| остановка с некоммерческими целями | зупинка з некомерційною метою | stop for non-traffic purposes; non-traffic stop |
| ось рыскания | вісь рискання | yaw axis |
| ось симметрии воздушного судна | вісь симетрії повітряного судна | aircraft axis |
| отбор воздуха | відбір повітря | air bleed |
| отвесный вираж; разворот с креном до 90° | прямовисний віраж; розворот з креном до 90° | vertical turn |
| ответ ВОРЛ | відповідь ВОРЛ | SSR response |
| ответчик (связь) | відповідач (зв'язок) | responder (Communications) |
| отделение [пограничного слоя] | відділення [межового шару] | separation [boundary layer] |
| отказ оборудования | відмова обладнання | facility failure |
| отказ огня | відмова вогню | light failure |
| открытая зона | відкрита зона | free zone |
| открытый аэропорт | відкритий аеропорт | free airport |
| отметка "диспетчер подхода" | позначка "диспетчер підходу" | approach control rating |
| отметка "диспетчер района УВД" | позначка "диспетчер району КПР" | area control rating |
| отметка для районного (обзорного) радиолокатора | позначка для районного (оглядового) радіолокатора | area (surveillance) radar rating |
| отметка о типе | позначка про тип | type rating |
| отметка [цели] (РЛС) | позначка [цілі] (РЛС) | blip (Radar) |
| отмывка рельефа (картография) | відмивання рельєфу (картографія) | hill shading (Cartography) |
| относительная высота; высота | відносна висота; висота | height |
| относительная поступь [воздушного винта] | відносна хода [повітряного гвинта] | advance diameter ratio [of propeller] |
| относительная толщина [профиля крыла] | відносна товщина [профілю крила] | thickness/chord ratio [of an aerofoil section] |
| относительное удлинение [крыла] | відносне подовження [крила] | aspect ratio [of wing] |
| относительный пеленг | відносний пеленг | relative bearing |
| отношение "несущая частота/шум" | відношення "несуча частота/шум" | carrier-to-noise-density ratio (C/No) |
| отношение "сигнал/помеха" | відношення "сигнал/перешкода" | signal-to-interference ratio |
| отношение "сигнал/шум" | відношення "сигнал/шум" | signal-to-noise ratio |
| отношение шага к диаметру [воздушного винта] | відношення кроку до діаметра [повітряного гвинта] | pitch-diameter ratio [of propeller] |
| отображение; изображение (оптическое представление данных) | відображення; зображення (оптичне подання даних) | imaging (optical display of data) |
| отображение картографической информации [на экране радиолокатора] | відображення картографічної інформації [на екрані радіолокатора] | video mapping |
| отражатель реактивной струи | відбивач реактивного струменя | jet deflector |
| отражающая поверхность (РЛС) | відбиваюча поверхня (РЛС) | echoing area (Radar) |
| отражение от земли (РЛС) | відбиття від землі (РЛС) | ground return (Padar) |
| отраженный радиолокационный сигнал | відбитий радіолокаційний сигнал | radar echo |
| отсек [воздушного судна] | відсік [повітряного судна] | hold [of aircraft] |
| отсос пограничного слоя | відсмоктування межового шару | boundary layer suction |
| официальное медицинское заключение | офіційний медичний висновок | accredited medical conclusion |
| очень низкий тариф | наднизький тариф | deep discount fare |
| очередность в районе аэродрома | черговість у районі аеродрому | terminal area sequencing |
| очередность захода на посадку | черговість заходження на посадку | approach sequence |
| очередность посадки | черговість посадки | landing sequence |
| ошибка четности | помилка парності | parity error |

# П

| падение [звукового луча] | падіння [звукового променя] | impingement [of sonic ray] |
| --- | --- | --- |
| пакет данных | пакет даних | data packet |
| пакетированный груз (воздушный транспорт) | пакетований вантаж (повітряний транспорт) | unit load (Air Transport) |
| паравизуальное восприятие (индикатор) | паравізуальне сприйняття (індикатор) | paravisual perception (indicator) |
| паразитное излучение | паразитне випромінювання | spurious radiation |
| параллельно участвующий персонал (техническая помощь) | паралельно задіяний персонал (технічна допомога) | counterpart personnel (Technical Assistance) |
| пара станций системы Loran | пара станцій системи Loran | Loran pair |
| парашютная осветительная ракета | парашутна освітлювальна ракета | parachute flare |
| парение | ширяння | soaring; sail flying |
| парение моря-парение арктических морей | випаровування моря- випаровування арктичних морів | steam fog |
| парк воздушных судов | парк повітряних суден | fleet (aircraft) |
| паровая дезинсекция | парова дезінсекція | vapour disinsecting |
| паровая пробка | парова пробка | vapour lock |
| паскаль (Па) | паскаль (Па) | pascal (Pa) |
| паспортная карточка | паспортна картка | passport card |
| пассажирская ведомость | пасажирська відомість | passenger manifest |
| пассажирское воздушное судно | пасажирське повітряне судно | passenger aircraft |
| пассат (метеорология) | пасат (метеорологія) | trade wind (Meteorology) |
| пассивный отказ (автоматические системы) | пасивна відмова (автоматичні системи) | passive failure (automatic systems) |
| ПВП (правила визуальных полетов) | ПВП (правила візуальних польотів) | VFR (visual flight rules) |
| пеленг, азимут, румб (навигация) | пеленг, азимут, румб (навігація) | bearing (Navigation) |
| пеленгатор | пеленгатор | direction finder |
| пена, образующая водную пленку | піна, що утворює водяну плівку | aqueous film-forming foam |
| пена с высоким коэффициентом расширения | піна з високим коефіцієнтом розширення | high expansion foam (HI-X foam) |
| пенное покрытие | пінне покриття | foam blanket |
| пенообразующий состав | піноутворювальна суміш | foam-compound |
| первичная защита (связь) | первинний захист (зв'язок) | primary guard (Communications) |
| первичный радиолокатор | первинний радіолокатор | primary radar |
| первоначальное уведомление (расследование авиационных происшествий) | первісне повідомлення (розслідування авіаційних подій) | initial notification (Accident investigation) |
| первый испытательный полет [воздушного судна] | перший випробний (випробувальний) політ [повітряного судна] | shakedown flight |
| перевод на буквенный регистр (телетайп) | переведення на літерний регістр (телетайп) | letter shift (Teletypewriters) |
| перевод строки (телетайп) | переведення рядка (телетайп) | line feed (Teletypewriters) |
| перевозка в одном направлении, включая участок маршрута в обратном направлении (построение тарифа) | перевезення в одному напрямку, включаючи ділянку маршруту в зворотному напрямку (побудова тарифу) | backhaul (Fare construction) |
| перевозка "инклюзив-тур" | перевезення "інклюзив-тур" | air inclusive tour |
| перевозки (статистика) | перевезення (статистика) | traffic flow (Statistics) |
| перевозки в период отпусков (воздушный транспорт) | перевезення у період відпусток (повітряний транспорт) | holiday market (Air Transport) |
| перевозки на малое расстояние | перевезення на малі відстані | short-haul service |
| перевозки по этапам рейса | етапне перевезення рейсами | traffic by flight stage |
| перевозочный документ | перевізний документ | traffic document; document of carriage |
| перевозчик (воздушный транспорт) | перевізник (повітряний транспорт) | carrier (Air Transport) |
| перегоночный полет | перегінний політ | delivery flight; ferry flight |
| перегрузка (летная годность) | перевантаження (льотна придатність) | load factor (Airworthiness) |
| перегрузка на воздушное судно другой вместимости на указанном маршруте (воздушный транспорт) | перевантаження на повітряне судно іншої місткості на вказаному маршруті (повітряний транспорт) | change of gauge (Air Transport) |
| перегрузка на воздушное судно другой грузоподъемности | перевантаження на повітряне судно іншої вантажності | cargo breakdown |
| перегрузка; перевалка (воздушный транспорт) | перевантаження; перевалка (повітряний транспорт) | transshipment (Air Transport) |
| переданный с борта план полета (AFIL) | переданий з борту план польоту (AFIL) | air-filed flight plan (AFIL) |
| передатчик глиссадного радиомаяка (ILS) | передавач глісадного радіомаяка (ILS) | glide path transmitter (ILS) |
| передача "блиндом" | передача "бліндом" | blind transmission |
| передача [загрузки] от одной авиакомпании другой; смена перевозчика (воздушный транспорт) | передача [завантаження] від однієї авіакомпанії іншій; зміна перевізника (повітряний транспорт) | interlining (Air Transport) |
| передача "запрос - ответ" | передавання "запит - відповідь" | request/reply transmission |
| передача на расстояние прямой видимости | передавання на відстані прямої видимості | line-of-sight transmission |
| передача пачками | передавання пакунками | burst transmission |
| передача радиолокационного диспетчерского управления | передавання радіолокаційного диспетчерського керування | radar transfer of control (TRA) |
| передача радиолокационного опознавания | передавання радіолокаційного розпізнання | transfer of radar identification |
| передача управления | передавання керування | transfer of control |
| передача цифровых данных | передавання цифрових даних | digital transmission |
| передающий орган (технические средства) | передавальний орган (технічні засоби) | transferring unit |
| передающий орган (диспетчер) | передавальний орган (диспетчер) | transferring unit/controller |
| передний луч | передній промінь | front beam |
| передний фронт [импульса] | передній фронт [імпульсу] | leading edge [of pulse train] |
| передняя кромка | передня крайка | leading edge |
| перекрестная модуляция | перехресна модуляція | crosstalk; cross-modulation |
| перелет при посадке | переліт при посадці | overshoot |
| переменная ветра | змінна вітру | wind accountability |
| перенос снега; снежный сугроб | перенесення снігу; сніговий замет | snow-drift |
| переохлажденная морось | переохолоджена мряка | freezing drizzle |
| переохлажденный (метеорология) | переохолоджений (метеорологія) | supercooled (Meteorology) |
| переохлажденный дождь | переохолоджений дощ | freezing rain |
| переохлажденный туман | переохолоджений туман | supercooled fog; freezing fog |
| переход в набор высоты; вывод из пикирования | перехід до набору висоти; виведення з пікірування | рull up (to) |
| переходная поверхность | перехідна поверхня | transitional surface |
| переходный слой | перехідний шар | transition layer |
| переходный участок (посадка) | перехідна ділянка (посадка) | transition segment (landing) |
| перечень заданных маршрутов | перелік заданих маршрутів | routing list |
| перечень указателей ответственности за входящие цепи | перелік покажчиків відповідальності за вхідні ланцюги | incoming circuit responsibility list |
| период вне сезона (воздушный транспорт) | період поза сезоном (повітряний транспорт) | off-peak period (Air Transport) |
| периодическая инспекция | періодична інспекція | routine inspection |
| периодическая неустойчивость; колебание [курса ILS, VOR, курсового радиомаяка] | періодична нестійкість; коливання [курсу ILS, VOR, курсового радіомаяка] | scalloping [of a course ILS, VOR, radio range] |
| периодическая неустойчивость курса (ILS) | періодична нестійкість курсу (ILS) | course scalloping (ILS) |
| период обслуживания | період обслуговування | service period |
| период повторения импульсов (PRP) (Loran-A) | період повторення імпульсів (PRP) (Loran-A) | pulse repetition period (PRP) (Loran-A) |
| период следования импульсов (ВОРЛ) | період проходження імпульсів (ВОРЛ) | pulse interval (SSR) |
| перисто-кучевые облака | перисто-купчасті хмари | cirrocumulus (Cc) |
| перисто-слоистые облака | перисто-шаруваті хмари | cirrostratus (Cs) |
| перистые облака | перисті хмари | cirrus (Ci) |
| перрон | перон | apron; ramp; tarmac |
| перронная рулежная дорожка | перонна рульова доріжка | apron taxiway |
| перфоратор с буквопечатающей клавиатурой | перфоратор з букводрукувальною клавіатурою | printing keyboard perforator |
| перфорированная лента (телетайп) | перфорована стрічка (телетайп) | chad tape (Teletypewriters) |
| пестицид | пестицид | pesticide |
| песчаная буря | піщана буря | blowing sand; sand storm |
| песчаная мгла | піщана імла | sand haze |
| песчаный поземок | піщана поземка | drifting sand |
| песчаный смерч | піщаний смерч | sand devil; sand whirl |
| петля Нестерова (фигурный полет) | петля Нестерова (фігурний політ) | loop (Acrobatic flight) |
| пикирование | пікірування | dive; nose-down |
| пикирование после сваливания | пікірування після звалювання | stall dive |
| пиковая мощность (радио) | пікова потужність (радіо) | peak power (Radio) |
| пиковое сверхдавление (звуковой удар) | піковий надтиск (звуковий удар) | peak overpressure (Sonic boom) |
| пиковое сверхдавление в свободной атмосфере (звуковой удар) | піковий надтиск у вільній атмосфері (звуковий удар) | free-air peak overpressure (Pf) (Sonic boom) |
| пиковый период | піковий період | peak period |
| пиковый сезон (воздушный транспорт) | піковий сезон (повітряний транспорт) | peak season (Air Transport) |
| пиктограмма (знаки в аэропорту) | піктограма (знаки в аеропорту) | pictograph (Airport signs) |
| пилот без помощника | пілот без помічника | unassisted pilot |
| пилот-инспектор | пілот-інспектор | check pilot; flight inspector |
| пилот-инструктор | пілот-інструктор | flight instructor |
| пилотировать | пілотувати | pilot (to) |
| пилот-испытатель | пілот-випробовувач | test pilot |
| пилот коммерческой авиации | пілот комерційної авіації | commercial pilot |
| пилот-курсант | пілот-курсант | student pilot |
| пилот-любитель | пілот-любитель | private pilot |
| пиротехническое вещество | піротехнічна речовина | pyrotechnic substance |
| пирофорная жидкость | пірофорна рідина | pyrophoric liquid |
| "плавание" (изменение высоты) звука (акустика) | "плавання" (зміна висоти) звуку (акустика) | wow (Acoustics) |
| плавучий якорь | плавучий якір | sea anchor |
| плазовая разбивка | плазова розбивка | lofting |
| пламестойкость | полум'ястійкість | flame resistance |
| планер [воздушного судна] | планер [повітряного судна] | airframe |
| планер | планер | glider; sailplane |
| планирование | планерування | glide |
| планирование в полете (метеорология) | планування в польоті (метеорологія) | in-flight operational planning (Meteorology) |
| планирование полетов | планування польотів | operational planning |
| планирование по спирали | планерування по спіралі | spiral glide |
| планирование систем | планування систем | systems planning |
| план полета | план польоту | flight plan |
| план присвоения кодов (ВОРЛ) | план надання кодів (ВОРЛ) | code assignment plan (SSR) |
| планшет хода полета | планшет ходу польоту | flight progress board |
| платформа сбора данных | платформа збирання даних | data circuit-terminating equipment (DCE) |
| плоский разворот | плоский розворот | flat turn |
| плоский штопор | плоский штопор | flat spin |
| плоскость номинальной глиссады ILS | площина номінальної глісади ILS | plane of the nominal ILS glide path |
| плотность нанесения (картография) | щільність нанесення (картографія) | contour interval (Cartography) |
| площадка для гонки двигателя | майданчик для гонки двигуна | run-up area |
| площадка ожидания | майданчик чекання | holding bay; holding apron |
| площадь маневрирования | площа маневрування | manoeuvring area |
| площадь перекрытия (картография) | площа перекриття (картографія) | overlap area (Cartography) |
| поверхность воздушных подходов | поверхня повітряних підходів | approach surface |
| поверхность курса (ILS) | поверхня курсу (ILS) | course surface (ILS) |
| поверхность набора высоты при взлете | поверхня набирання висоти при злітанні | take-off climb surface |
| поверхность, не несущая нагрузки | поверхня, що не несе навантаження | non-load dearing surface |
| поверхность оценки препятствий (OAS) | поверхня оцінки перешкод (OAS) | obstacle assessment surface (OAS) |
| поверхность управления | поверхня керування | control surface |
| поворотное сопло | поворотне сопло | thrust vectoring nozzle |
| повторитель | повторювач | repeater |
| повторный запуск двигателя | повторний запуск двигуна | restart [engine] |
| повторный запуск двигателя в режиме авторотации | повторний запуск двигуна у режимі авторотації | windmilling restart |
| повторяющийся план полета (RPL) | повторюваний план польоту (RPL) | repetitive flight plan (RPL) |
| пограничный маркер | межовий маркер | boundary marker |
| пограничный огонь | межовий вогонь | boundary light |
| пограничный слой (аэродинамика) | межовий шар (аеродинаміка) | boundary layer |
| погрешность бортового оборудования VOR | похибка бортового обладнання VOR | VOR airborne equipment error |
| погрешность выдерживания высоты | похибка витримування висоти | height-keeping error |
| погрешность задания траектории (PFE) | похибка задавання траєкторії (PFE) | path following error (PFE) |
| погрешность залегания средней линии глиссады | похибка залягання середньої лінії глісади | mean glide path error |
| погрешность залегания средней линии курса | похибка залягання середньої лінії курсу | mean course error |
| погрешность запаздывания [высотомера] | похибка запізнення [висотоміра] | drift error [of altimeter] |
| погрешность за счет люфта [высотомера] | похибка за рахунок люфта [висотоміра] | backlash error [of altimeter] |
| погрешность нестабильности радиала VOR | похибка нестабільності радіала VOR | VOR radial variability error |
| погрешность, обусловленная техникой пилотирования | похибка, зумовлена технікою пілотування | flight technical error |
| погрешность сигнала радиала VOR | похибка сигналу радіала VOR | VOR radial signal error |
| погрешность системы восприятия статического давления | похибка системи сприйняття статичного тиску | static pressure system position error |
| погрешность смещения (ILS) | похибка зміщення (ILS) | displacement error (ILS) |
| погрешность смещения радиала VOR | похибка зміщення радіала VOR | VOR radial displacement error |
| погрешность установки на нуль | похибка установлення на нуль | zero setting error |
| погрешность юстировки (радиосредства) | похибка юстирування (радіозасоби) | alignment error (Radio aids) |
| погрузка | навантаження | lading |
| подавитель помех кодирования; подавитель искажения сигналов | приборкувач перешкод кодування; приборкувач спотворення сигналів | defruiter |
| подавление боковых лепестков (РЛС) | приборкання бічних пелюстків (РЛС) | side-lobe suppression (Radar) |
| подавление помех кодирования | приборкання перешкод кодування | degarbling; defruiting |
| подача бумаги на следующую страницу (телетайп) | подавання паперу на наступну сторінку (телетайп) | page feed (Teletypewriters) |
| подача ленты (телетайп) | подавання стрічки (телетайп) | tape feed (Teletypewriters) |
| подвижная наземная станция | рухома наземна станція | mobile surface station |
| подвижная служба (связь) | рухома служба (зв'язок) | mobile service (Communications) |
| подвижная станция | рухома станція | mobile station |
| подвижная судовая станция | рухома суднова станція | mobile ship station |
| подготовка по утвержденной программе | підготовка за затвердженою програмою | approved training |
| поддержание уровня квалификации | підтримання рівня кваліфікації | maintenance of competency |
| поддон (воздушный транспорт) | піддон (повітряний транспорт) | pallet (Air Transport) |
| подкарантинная болезнь | підкарантинна хвороба | quarantinable disease |
| поднесущая (связь) | піднесуча (зв'язок) | subcarrier (Communications) |
| подписание свидетельства о техническом обслуживании | підписання свідоцтва про технічне обслуговування | signing a maintenance release |
| подрайонный центр связи | підрайонний центр зв'язку | sub-area communication centre |
| подсистема | підсистема | sub-system bounced |
| подскок при посадке; "козел" | підскік при посадці; "козел" | landing |
| подстилающие грунты основания (покрытие) | підстильні ґрунти основи (покриття) | sub-base course (Pavement) |
| подтверждение срока действия | підтвердження терміну дії | validation |
| подъемная сила | підіймальна сила | lift |
| поездка "туда и обратно" | поїздка "туди й назад" | return trip; round trip |
| поземка | поземка | drifting snow |
| позывной | позивний | call sign |
| позывной воздушного судна | позивний повітряного судна | aircraft call sign |
| поиск | пошук | search |
| поиск змейкой (поиск и спасание) | пошук змійкою (пошук та рятування) | creeping line search (Search and Rescue) |
| поиск и спасание (SAR) | пошук та рятування (SAR) | search and rescue (SAR) |
| поиск конфликтной ситуации (воздушное движение) | пошук конфліктної ситуації (повітряний рух) | conflict search (Air Traffic) |
| поисковое воздушное судно | пошукове повітряне судно | search aircraft |
| поисковое воздушное судно ближнего действия | пошукове повітряне судно ближньої дії | short range search aircraft |
| поисковое воздушное судно дальнего действия | пошукове повітряне судно дальньої дії | long range search aircraft |
| поисковое воздушное судно сверхдальнего радиуса действия | пошукове повітряне судно наддалекого радіуса дії | very long range search aircraft |
| поисковое воздушное судно среднего радиуса действия | пошукове повітряне судно середнього радіуса дії | medium range search aircraft |
| поисково-спасательная команда | пошуково-рятувальна команда | search and rescue unit |
| поисково-спасательная служба | пошуково-рятувальна служба | search and rescue service |
| поиск по горизонтали (поиск и спасание) | пошук по горизонталі (пошук та рятування) | contour search (Search and Rescue) |
| поиск по долготам (поиск и спасание) | пошук по довготах (пошук та рятування) | track crawl search (Search and Rescue) |
| поиск по квадратам | пошук по крадратах | square search |
| поиск по параллелям | пошук по паралелях | parallel sweep search |
| показатель дисперсии (статистика) | показник дисперсії (статистика) | dispersion index (Statistics) |
| покрытие (искусственное) | покриття (штучне) | pavement |
| поле распространения; спектр обтекания (акустика) | поле поширення; спектр обтікання (акустика) | flow field (Acoustics) |
| поле сообщения | поле повідомлення | message field |
| полет в один конец | політ в один кінець | single journey; single trip |
| полет в режиме авторотации (вертолеты) | політ у режимі авторотації (вертольоти) | autorotative flight (Helicopters) |
| полет на буксире | політ на буксирі | aero-tow flight |
| полет на режиме висения | політ у режимі висіння | hovering flight |
| полетная документация | польотна документація | flight documentation |
| полетная информация | польотна інформація | flight information |
| полетная нагрузка | польотне навантаження | flight load |
| полетное время; время полета | польотний час; час польоту | flight time |
| полетное уведомление | польотне повідомлення | flight notification message |
| полетно-информационное обслуживание | польотно-інформаційне обслуговування | flight information service (FIS) |
| полетные данные | польотні дані | flight data |
| полетный купон (воздушный транспорт) | польотний купон (повітряний транспорт) | flight coupon (Air Transport) |
| полет по изобарической поверхности | політ по ізобаричній поверхні | pressure pattern flying |
| полет по локсодромии | політ по локсодромії | rhumb-line track |
| полет по маршруту | політ за маршрутом | cross-country flight |
| полет по ПВП | політ за ПВП | VFR flight |
| полет по ППП | політ за ППП | IFR flight |
| полет по приборам | політ за приладами | instrument flight |
| полет по программе приемо-сдаточных испытаний | політ за програмою приймально-здавальних випробувань | acceptance flight |
| полеты с догрузкой (воздушный транспорт) | польоти з довантаженням (повітряний транспорт) | pick-up traffic (Air Transport) |
| поликоническая проекция | поліконічна проекція | polyconic projection |
| полная взлетная масса | повна злітна маса | all-up mass |
| полное полетное время воздушного судна (воздушный транспорт) | повний польотний час повітряного судна (повітряний транспорт) | aircraft block hours (Air Transport) |
| полное полетное время; время от уборки до установки колодок | повний польотний час; час від забирання до встановлення колодок | block-to-block time; chock-to-chock time |
| полномочные государственные органы | повноважні державні органи | public authorities |
| полномочный метеорологический орган | повноважний метеорологічний орган | meteorological authority |
| полномочный орган по выдаче свидетельств | повноважний орган з видавання свідоцтв | licensing authority |
| полномочный орган по регистрации общих знаков | повноважний орган з реєстрації загальних знаків | common mark registering authority |
| полностью автоматическая ретрансляционная установка | повністю автоматична ретрансляційна установка | fully automatic relay installation |
| пологая зона | полога зона | flat zone |
| положение о тарифах (воздушный транспорт) | положення про тарифи (повітряний транспорт) | tariff clause (Air Transport) |
| положение по тангажу | положення щодо тангажу | pitch attitude |
| полоса подавления (связь) | смуга заглушування (зв'язок) | rejection band (Communications) |
| полоса пропускания | смуга пропускання | pass-band |
| полоса рулежной дорожки | смуга рульової доріжки | taxiway strip |
| полоса, свободная от препятствий | смуга, вільна від перешкод | clearway |
| полосовой фильтр | смуговий фільтр | pass-band filter; band-pass filter |
| полуавтоматическая ретрансляционная установка | напівавтоматична ретрансляційна установка | semi-automatic relay installation |
| полусектор глиссады ILS | напівсектор глісади ILS | half ILS glide path sector |
| полусектор курса | напівсектор курсу | half course sector |
| получасовая сводка | півгодинне зведення | half-hourly report |
| полярная проекция (картография) | полярна проекція (картографія) | polar projection (Cartography) |
| помехи в цепи | перешкоди в ланцюгу | circuit noise |
| помещение для проведения инструктажа | приміщення для проведення інструктажу | briefing office |
| помпаж (газотурбинные двигатели) | помпаж (газотурбінні двигуни) | surge (Turbine engines) |
| поощрительный групповой тариф | заохочувальний груповий тариф | incentive group fare |
| поперечина; связывающий брус | поперечка; з'єднувальний брус | tie bar |
| поперечная меркаторская проекция | поперечна меркаторська проекція | transverse Mercator projection |
| поперечная устойчивость | поперечна стійкість | rolling stability; transverse stability |
| поперечное V | поперечне V | dihedral |
| поперечное расстояние [между огнями зоны приземления] | поперечна відстань [між вогнями зони приземлення] | gauge [lighting of the touchdown zone] |
| поперечное сечение (метеорология) | поперечний перетин (метеорологія) | cross-section (Meteorology) |
| поплавковое шасси | поплавцеве шасі | alighting gear [on water] |
| поплавковый гидросамолет | поплавцевий гідролітак | float seaplane |
| поправка на боковой ветер | поправка на бічний вітер | cross-wind accountability |
| попутный ветер | ходовий вітер | backing wind; tail wind |
| порог ВПП | поріг ЗПС | threshold |
| поршневое кольцо | поршневе кільце | piston ring |
| поршневой двигатель | поршневий двигун | reciprocating engine; piston engine |
| порыв | порив | gust |
| порывистость ветра | поривчастість вітру | gustiness |
| порядок захода на посадку по приборам | порядок заходження на посадку за приладами | instrument approach procedure |
| порядок установки на стоянку | порядок установлення на стоянку | docking procedure |
| порядок ухода на второй круг | порядок виходу на друге коло | missed approach procedure |
| посадка [на воздушное судно] | посадка [на повітряне судно] | embarkation |
| посадка на три точки | посадка на три точки | three-point landing |
| посадка на фюзеляж | посадка на фюзеляж | belly landing; wheels-up landing |
| посадка при ограниченной видимости | посадки при обмеженій видимості | low visibility landing |
| посадка с боковым сносом | посадка з бічним знесенням | lateral drift landing |
| посадка с немедленным взлетом | посадка з негайним зльотом | touch-and-go landing |
| посадочная дистанция | посадкова дистанція | landing distance |
| посадочная лыжа | посадкова лижа | landing skid |
| посадочная масса | посадкова маса | landing mass |
| посадочная площадка | посадкова площадка | landing area |
| посадочная поверхность | посадкова поверхня | landing surface |
| посадочная поверхность [на воде] | посадкова поверхня [на воді] | alighting surface [on water] |
| посадочная прямая | посадкова пряма | final leg |
| посадочная скорость | посадкова швидкість | landing speed |
| посадочная фара | посадкова фара | landing headlight |
| посадочное "Т" | посадкове "Т" | landing Т; landing tee; wind tee |
| посадочный минимум категории I (II, ІІІА, ІІІВ, ІІІС) | посадковий мінімум категорії І (II, ІІІА, ІІІВ, ІІІС) | operational performance category I (II, ІІІА, ІІІВ, ІІІС) |
| посадочный радиомаяк (приводная радиостанция) | посадковий радіомаяк (приводна радіостанція) | locator |
| посадочный тетраэдр | посадковий тетраедр | landing tetrahedron |
| последовательность подачи бумаги (телетайп) | послідовність подавання паперу (телетайп) | page printer (Teletypewriters) |
| последовательность подачи ленты (телетайп) | послідовність подавання стрічки (телетайп) | tape feed sequence (Teletypewriters) |
| последовательный режим (обмен данными) | послідовний режим (обмін даними) | step-by-step mode (Data interchange) |
| последующая поправка | наступна поправка | consequential amendment |
| послесвечение (РЛС) | післясвітіння (РЛС) | afterglow (Radar) |
| пост аварийного оповещения | пост аварійного оповіщення | alerting post |
| постоянная виртуальная цепь (PVC) | постійний віртуальний ланцюг (PVC) | permanent virtual circuit (PVC) |
| построение пассажирских тарифов | побудова пасажирських тарифів | fare construction |
| построенный пассажирский/грузовой тариф | побудований пасажирський/ вантажний тариф | constructed fare/rate |
| посыпка песком; разбрасывание песка | посипання піском; розкидання піску | sanding; sand spreading |
| потолок при всех работающих двигателях | стеля при всіх працюючих двигунах | all-power-units operating ceiling |
| потолочный прожектор | стельовий прожектор | cloud searchlight; ceiling projector |
| потребная взлетная дистанция | потрібна злітна дистанція | take-off distance required |
| потребная дистанция прерванного взлета | потрібна дистанція перерваного зльоту | accelerate-stop distance required |
| потребная длина разбега | потрібна довжина розбігу | take-off run required |
| почта | пошта | mail |
| права на перевозку (воздушный транспорт) | права на перевезення (повітряний транспорт) | traffic rights (Air Transport) |
| правила визуального полета (ПВП) | правила візуального польоту (ПВП) | visual flight rules (VFR) |
| правила группирования данных | правила групування даних | data convention |
| правила полета по приборам (ППП) | правила польоту за приладами (ППП) | instrument flight rules (IFR) |
| правила полетов | правила польотів | rules of the air |
| правило площадей (аэродинамика) | правило площ (аеродинаміка) | rule (aerodynamics) |
| право на выполнение перевозок (воздушный транспорт) | право на виконання перевезень (повітряний транспорт) | operating rights (Air Transport) |
| право первоочередности (воздушное движение) | право першочерговості (повітряний рух) | right-of-way (Air Traffic) |
| практический потолок | практична стеля | service ceiling |
| превышение | перевищення | elevation |
| превышение аэродрома | перевищення аеродрому | aerodrome elevation |
| превышение скорости | перевищення швидкості | overspeed |
| предварительное определение [вместимости] (воздушный транспорт) | попереднє визначення [місткості] (повітряний транспорт) | predetermination [of capacity] (Air Transport) |
| предварительный отчет | попередній звіт | preliminary report |
| предел выносливости (металлы) | межа витривалості (метали) | fatigue strength (Metals) |
| предел рентабельности (воздушный транспорт) | межа рентабельності (повітряний транспорт) | break-even point (Air Transport) |
| предел текучести | межа плинності | yield point |
| предельная величина порыва | гранична величина пориву | limit gust |
| предельно допустимое число оборотов двигателя | гранично допустиме число обертів двигуна | maximum engine overspeed |
| предельные нагрузки | граничні навантаження | limit loads |
| предкрылок [передней кромки] | передкрилок [передньої крайки] | slat [of the leading edge] |
| предполагаемое время захода на посадку | передбачувальний час заходження на посадку | expected approach time (EAT) |
| предполетная информация | передпольотна інформація | pre-flight information |
| предполетное планирование | передпольотне планування | pre-flight planning |
| предполетный инструктаж | передпольотний інструктаж | briefing |
| представление данных об авиационных происшествиях [инцидентах] (ADREP) | подання даних про авіаційні події [інциденти] (ADREP) | Accident/Incident Data Reporting (ADREP) |
| представленный план полета | поданий план польоту | filed flight plan |
| предупреждение по аэродрому (метеорологическое) | попередження по аеродрому (метеорологічне) | aerodrome warning (meteorological) |
| преимущественное право движения (аэродромы) | переважне право руху (аеродроми) | right-of-way (Aerodromes) |
| преобразователь | перетворювач | transducer |
| преобразователь радиолокационных данных в цифровой код (РЛС) | перетворювач радіолокаційних даних у цифровий код (РЛС) | plot extractor (Radar) |
| препятствие | перешкода | obstacle |
| препятствие (аэронавигационные карты) | перешкода (аеронавігаційні карти) | obstruction (Aeronautical charts) |
| прерванная посадка | перервана посадка | balked landing |
| прерванный взлет | перерваний зліт | aborted take-off; rejected take-off |
| прерванный заход на посадку | перерване заходження на посадку | discontinued approach |
| префикс очередности [сообщения] | префікс черговості [повідомлення] | priority prefix [of a message] |
| приближение к сваливанию | наближення до звалювання | approach to stall |
| приборная глиссада ILS | приладна глісада ILS | indicated ILS glide path |
| приборная доска | приладна дошка | instrument panel |
| приборная погрешность смещения (ILS) | приладна похибка зміщення (ILS) | indicated displacement error (ILS) |
| приборная скорость | приладна швидкість | indicated airspeed (IAS) |
| приборная траектория полета | приладна траєкторія польоту | indicated flight path |
| приборная угловая погрешность глиссады | приладна кутова похибка глісади | indicated glide path angular error |
| приборное время | приладний час | instrument time |
| приборное искривление глиссады | приладне скривлення глісади | indicated glide path curvature |
| приборное искривление линии курса (ILS) | приладне скривлення лінії курсу (ILS) | indicated course curvature (ILS) |
| приборные метеорологические условия (ПМУ) | приладні метеорологічні умови (ПМУ) | instrument meteorological conditions (IMC) |
| приборный профиль | приладний профіль | indicated profile homing |
| приводной радиомаяк | привідний радіомаяк | beacon |
| привокзальная площадь [аэропорта] | привокзальна площа [аеропорту] | land side [of airport] |
| привод; передача (механика) | привід; передача (механіка) | drive (Mechanics) |
| привязная система | прив'язна система | safety harness |
| привязной ремень | прив'язний ремінь | seat belt |
| приглушенный звуковой удар | приглушений звуковий удар | muffled boom |
| пригодность к полету (выдача свидетельств авиационному персоналу) | придатність до польоту (видача свідоцтв авіаційному персоналу) | flight fitness (Personnel licensing) |
| пригодность к техобслуживанию | придатність до техобслуговування | maintainability |
| придание силы [свидетельству] | надання сили [свідоцтву] | rendering [a licence] valid |
| придание силы [удостоверению о годности к полетам] | надання сили [посвідченню про придатність до польотів] | rendering [a certificate of airworthiness] valid |
| приемлемые методы установления соответствия (АМС) | прийнятні методи встановлення відповідності (АМС) | acceptable means of compliance (АМС) |
| прием на разнесенные антенны (связь) | приймання на рознесені антени (зв'язок) | diversity reception (Communications) |
| приемная станция | приймальна станція | receiving station |
| приемник системы наведения | приймач системи наведення | homing receiver |
| приемник статического давления | приймач статичного тиску | static head |
| приемоответчик (связь) | прийомовідповідач (зв'язок) | transponder (Communications) |
| приземная карта | приземна карта | surface chart |
| приземное давление | приземний | surface pressure тиск |
| приземные наблюдения | приземні спостереження | surface observation |
| приземный ветер | приземний вітер | surface wind |
| принимающий орган | приймальний орган | accepting unit |
| принимающий орган/диспетчер | приймальний орган/диспетчер | accepting unit/controller |
| присвоение частот [радиостанциям] | присвоєння частот [радіостанціям] | assignment of frequencies; frequency assignment [to stations] |
| прицельная точка посадки | прицільна точка посадки | aiming point |
| причина | причина | cause |
| пробег | пробіг | landing run |
| пробег по земле | пробіг по землі | ground run |
| проблесковый огонь | проблисковий вогонь | blinking light; blinker; flashing light |
| проводка системы управления | проводка системи керування | control linkage; linkage |
| прогиб [конструкции] | прогин [конструкції] | deflection [Structures] |
| прогиб [покрытия] | прогин [покриття] | deflection [Pavement] |
| прогноз для посадки | прогноз для посадки | landing forecast |
| прогноз для посадки типа "тренд" | прогноз для посадки типу "тренд" | trend-type landing forecast |
| прогноз по аэродрому | прогноз по аеродрому | aerodrome forecast; terminal aerodrome forecast (TAF) |
| прогноз [погоды] | прогноз [погоди] | forecast |
| прогноз [погоды] на полет | прогноз [погоди] на політ | flight forecast |
| прогноз [погоды] по маршруту | прогноз [погоди] по маршруту | route forecast |
| прогностическая карта | прогностична карта | prognostic chart; forecast chart |
| прогностическая карта верхних слоев атмосферы | прогностична карта верхніх шарів атмосфери | prognostic upper air chart |
| прогностическая карта на фиксированное время | прогностична карта на фіксований час | fixed time prognostic chart |
| прогностическая приземная карта | прогностична приземна карта | prognostic surface chart |
| прогностический анализ | прогностичний аналіз | prognostic analysis |
| продолжение осевой линии ВПП | продовження осьової лінії ЗПС | extended runway centreline |
| продолжительность полета | тривалість польоту | endurance [of flight] |
| продольная ось | повздовжня вісь | longitudinal axis |
| продольная ось самолета | повздовжня вісь літака | longitudinal axis of the aeroplane |
| продольная составляющая ветра | повздовжня складова вітру | longitudinal wind component |
| продольная устойчивость | повздовжня стійкість | longitudinal stability; pitching stability |
| продольное колебание | повздовжнє коливання | longitudinal oscillation |
| продольное эшелонирование | повздовжнє ешелонування | longitudinal separation |
| продольный изгиб | повздовжній вигин | buckling |
| прожектор | прожектор | searchlight |
| прозрачный лед; ледяной покров; гололед | прозорий лід; льодяний покрив; ожеледь | clear ice; glaze; glazed frost |
| производный вариант | похідний варіант | derivative version |
| произвольная выборка (статистика) | довільна вибірка (статистика) | random sample (Statistics) |
| происшествие, связанное с опасными грузами | подія, пов'язана з небезпечними вантажами | dangerous goods accident |
| прокладка [курса]; нанесение данных | прокладання[курсу]; нанесення даних | plotting |
| пролетающее движение | пролітаючий рух | overflying traffic |
| промежуточный сезон (воздушный транспорт) | проміжний сезон (повітряний транспорт) | shoulder season (Air Transport) |
| промежуточный участок захода на посадку | проміжна ділянка заходження на посадку | intermediate approach |
| промежуточный этап захода на посадку | проміжний етап заходження на посадку | segment intermediate |
| пропорциональное распределение [доходов] (воздушный транспорт) | пропорційний розподіл [доходів] (повітряний транспорт) | approach pro-rating [of revenues] (Air Transport) |
| пропорциональный чартерный рейс | пропорційний чартерний рейс | pro-rata charter |
| пропуск зажигания [двигателя] | пропуск запалювання [двигуна] | misfire [of engine] |
| пропускная способность канала (связь) | пропускна спроможність каналу (зв'язок) | channel capacity (Communications) |
| пропускная способность системы передачи данных | пропускна спроможність системи передавання даних | data signalling rate |
| прослушивание (связь) | прослуховування (зв'язок) | watch (Communications) |
| простой (сущ.) | простій; простоювання | down time |
| простой (прил.) (нещелевой) закрылок | простий (нещілинний) закрилок | plain flap |
| простой; перерыв в работе | простій; простоювання; перерва в роботі | outage |
| простой сигнал ILS | простий сигнал ILS | raw ILS |
| пространственная дезориентация | просторова дезорієнтація | spatial disorientation |
| пространственное положение [воздушного судна] | просторове положення [повітряного судна] | attitude [of aircraft] |
| противовес [антенны] | противага [антени] | counterpoise; counterweight [of antenna] |
| противовращение | протиобертання | contra-rotating |
| противодавление на выходе | протитиск на виході | exhaust back pressure |
| противообледенитель | протиобліднювач | de-icer |
| противообледенительная подушка | протиобліднювальна подушка | de-icer boot |
| противообледенитель; противообледенительное устройство | протиобліднювач; протиобліднювальний пристрій | anti-icer; anti-icing device |
| противопожарная перегородка | протипожежна перегородка | firewall |
| противоюзовая система | протиюзова система | antiskid system |
| профессиональная годность | професійна придатність | professional fitness |
| профилактическое техническое обслуживание | профілактичне технічне обслуговування | preventive maintenance |
| профиль | профіль | profile |
| профиль волны (звуковой удар) | профіль хвилі (звуковий удар) | signature (Sonic boom) |
| профиль волны давления (звуковой удар) | профіль хвилі тиску (звуковий удар) | pressure signature (Sonic boom) |
| профиль местности | профіль місцевості | ground profile |
| профильное сопротивление (аэродинамика) | профільний опір (аеродинаміка) | profile drag (Aerodynamics) |
| процедура, ориентированная на знаки | процедура, орієнтована на знаки | character oriented procedure (COP) |
| процент потери (DME) | процент втрати (DME) | count-down (DME) |
| прочность на изгиб (покрытие) | міцність на згин (покриття) | flexural strength (Pavement) |
| прочность покрытия ВПП | міцність покриття ЗПС | runway strength |
| прошедшая погода (метеорология) | минула погода (метеорологія) | past weather (Meteorology) |
| прямая связь; двухточечная связь | прямий зв'язок; двоточковий зв'язок | point-to-point communication |
| прямое распространение волны | пряме поширення хвилі | direct wave propagation |
| прямое сообщение | пряме сполучення | through service |
| прямой рейс | прямий рейс | through-flight |
| прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД) | прямоточний повітряно-реактивний двигун (ППРД) | ram-jet; athodyd |
| псевдослучайный шум | псевдовипадковий шум | pseudo-random noise (PN) |
| психрометр | психрометр | psychrometer |
| пульная перевозка; пульная линия (воздушный транспорт) | пульне перевезення; пульна лінія (повітряний транспорт) | pooled service (Air Transport) |
| пульсирующий воздушно-реактивный двигатель | пульсуючий повітряно-реактивний двигун | pulsating jet engine; pulse jet |
| пункт влета/вылета (воздушный транспорт) | пункт влітання/вилітання (повітряний транспорт) | gateway (Air Transport) |
| пункт вылета | пункт вильоту | departure point |
| пункт ожидания | пункт чекання | holding point |
| пункт сбора донесений, касающихся обслуживания воздушного движения | пункт збирання повідомлень, що стосуються обслуговування повітряного руху | air traffic services reporting office |
| пункты отправления и назначения в купоне | пункти відправлення й призначення в купоні | coupon origin and destination (COD) |
| пусковой воспламенитель | пусковий запалювач | igniter |
| пусковой импульс | пусковий імпульс | trigger pulse |
| путевая скорость | шляхова швидкість | ground speed |
| путевой угол | шляховий кут | track angle |
| пыльная буря | пилова буря | blowing dust; dust storm |
| пыльная мгла | пилова імла | dust haze |
| пыльная поземка | пилова поземка | drifting |
| пыльный вихрь | пиловий вихор | dust devil; dust whirl |
| пятиэлементный код (связь) | п'ятиелементний код (зв'язок) | five-unit code (Communications) |

# Р

| работа в сети (связь) | робота в мережі (зв'язок) | network operation (Communications) |
| --- | --- | --- |
| работа на перекрестных диапазонах (связь) | робота на перехресних діапазонах (зв'язок) | cross-band operation (Communications) |
| работающая обшивка | працююча обшивка | stressed skin |
| рабочая площадь | робоча площа | movement area |
| рабочая температура | робоча температура | operating- temperature |
| рабочее колесо компрессора (газотурбинные двигатели) | робоче колесо компресора (газотурбінні двигуни) | impeller (Turbine engines) |
| рабочее руководство | робочий посібник | field manual |
| рабочий канал (DME) | робочий канал (DME) | operating channel (DME) |
| рабочий цикл | робочий цикл | duty cycle |
| равновеликая проекция | рівновелика проекція | equal area projection |
| равносигнальная зона радиомаяка | рівносигнальна зона радіомаяка | radio range leg |
| равносигнальный (связь) | рівносигнальний (зв'язок) | equisignal (Communications) |
| рад (рд) | рад (рд) | rad (rd) |
| радиал (VOR) | радіал (VOR) | radial (VOR) |
| радиан (рад) | радіан (рад) | radian (rad) |
| радиационный туман | радіаційний туман | radiation fog |
| радиоветровая станция | радіовітрова станція | radiowind station |
| радио ветровое наблюдение | радіовітрове спостереження | radiowind observation |
| радиовещание | радіомовлення | broadcast |
| радиовещательная передача VOLMET | радіомовна передача VOLMET | VOLMET broadcast |
| радиовещательная станция | радіомовна станція | broadcasting station |
| радиовысотомер | радіовисотомір | radio altimeter |
| радиозондовая станция | радіозондова станція | radiosonde station |
| радиозондовое и радиоветровое наблюдение | радіозондове і радіовітрове спостереження | rawinsonde observation |
| радиозондовое наблюдение | радіозондове спостереження | radiosonde observation |
| радиокомпас | радіокомпас | radio compass |
| радиолиния | радіолінія | radio link |
| радиолокатор | радіолокатор | radar |
| радиолокатор с высокой разрешающей способностью | радіолокатор з високою дозвільною здатністю | fine grain radar |
| радиолокатор точного захода на посадку (PAR) | радіолокатор точного заходу (заходження) на посадку (PAR) | precision approach radar (PAR) |
| радиолокационная группа [органа ОВД] | радіолокаційна група [органу ОПР] | radar unit |
| радиолокационная зеркальная антенна | радіолокаційна дзеркальна антена | radar dish |
| радиолокационная индикация | радіолокаційна індикація | radar display |
| радиолокационная карта | радіолокаційна карта | radar map |
| радиолокационная контрольная точка | радіолокаційна контрольна точка | radar fix |
| радиолокационная отметка [цели] | радіолокаційна позначка [цілі] | radar blip |
| радиолокационная цель | радіолокаційна ціль | radar target |
| радиолокационное наблюдение | радіолокаційне спостереження | radar observation |
| радиолокационное наблюдение за зондом | радіолокаційне спостереження за зондом | radarsonde observation |
| радиолокационное наведение | радіолокаційне наведення | radar vectoring |
| радиолокационное обслуживание | радіолокаційне обслуговування | radar service |
| радиолокационное опознавание | радіолокаційне упізнавання | radar identification |
| радиолокационное сопровождение | радіолокаційний супровід | radar tracking |
| радиолокационное управление | радіолокаційне керування | radar control |
| радиолокационное эшелонирование | радіолокаційне ешелонування | radar separation |
| радиолокационные помехи | радіолокаційні перешкоди | radar clutter |
| радиолокационные помехи (РЛС) | радіолокаційні перешкоди (РЛС) | clutter (Radar) |
| радиолокационный контакт | радіолокаційний контакт | radar contact |
| радиолокационный контроль | радіолокаційний контроль | radar monitoring |
| радиолокационный курс | радіолокаційний курс | radar heading |
| радиолокационный ответ (ответ ВОРЛ) | радіолокаційна відповідь (відповідь ВОРЛ) | radar response (SSR response) |
| радиолокационный символ местоположения воздушного судна (RPS) | радіолокаційний символ місцеположення повітряного судна (RPS) | radar position symbol (RPS) |
| радиолокация | радіолокація | radiolocation |
| радиомаяк | радіомаяк | radio beacon |
| радиомаяк-ответчик | радіомаяк-відповідач | responder beacon |
| радионаведение | радіонаведення | radio guidance |
| радионавигационная карта | радіонавігаційна карта | radio navigation chart |
| радионавигационная точка | радіонавігаційна точка | radio fix |
| радионавигация | радіонавігація | radio navigation |
| радиоопределение | радіовизначення | radiodetermination |
| радиопеленг | радіопеленг | radio bearing |
| радиопеленгатор | радіопеленгатор | radio direction finder |
| радиопеленгаторная станция | радіопеленгаторна станція | radio direction-finding station |
| радиопеленгация | радіопеленгація | radio direction finding |
| радиопомехи | радіоперешкоди | interference |
| радиосвязь | радіозв'язок | radiocommunication |
| радиосредство | радіозасіб | radio aid |
| радиотелетайп | радіотелетайп | radioteletypewriter; radioteleprinter |
| радиотелефонная сеть | радіотелефонна мережа | radiotelephony network |
| радиочастотная несущая | радіочастотна несуча | radio frequency carrier; carrier wave |
| разбалансировка | розбалансування | out-of-trim |
| разбег при взлете | розбіг при зльоті | take-off run |
| разбухающее (вспучивающееся) вещество (пожарозащита) | розбухальна (спучувальна) речовина (пожежозахист) | intumescent agent (Fire protection) |
| развертка [на экране индикатора] | розгортка [на екрані індикатора] | sweep [on the scope] |
| разворот для выхода на линию заданного пути (воздушное движение) | розворот для виходу на лінію заданого шляху (повітряний транспорт) | joining- turn (Air Traffic) |
| разворот на посадочную прямую | розворот на посадкову пряму | base turn; teardrop turn |
| разворот с набором высоты | розворот з набиранням висоти | climb turn |
| разделение в пространстве [воздушных судов] | роз'єднання у просторі [повітряних суден] | spacing [of aircraft] |
| разделение времени использования [цепи, ЭВМ и т. д.] | поділ часу використання [ланцюга, ЕОМ тощо] | time sharing [of circuit, computer etc.] |
| разделение каналов (связь) | поділ каналів (зв'язок) | channel separation; channel spacing (Communications) |
| размах | розмах | span |
| разнос по частоте; частотное разделение (связь) | рознесення за частотою; частотний поділ (зв'язок) | frequency separation; frequency spacing (Communications) |
| разность глубин модуляции (РГМ) | різниця глибин модуляції (РГМ) | difference in depth of modulation (DDM) |
| разорванная облачность | розірвана хмарність | broken clouds |
| разрезной закрылок | розрізний закрилок | split flap |
| разрешение (воздушное движение) | дозвіл (повітряний рух) | clearance (Air Traffic) |
| разрешение для захода на посадку | дозвіл для заходження на посадку | approach clearance |
| разрешение на выполнение перевозок (воздушный транспорт) | дозвіл на виконання перевезень (повітряний транспорт) | operating permit (Air Transport) |
| разрешение на полет по маршруту | дозвіл на політ за маршрутом | en-route clearance |
| разрешение на эксплуатацию маршрута (воздушный транспорт) | дозвіл на експлуатацію маршруту (повітряний транспорт) | route licence; route licensing (Air Transport) |
| разрушающая (расчетная) нагрузка | руйнівне (розрахункове) навантаження | ultimate load |
| район аэродрома | район аеродрому | terminal area |
| районированная выборка (статистика) | районована вибірка (статистика) | stratified sampling (Statistics) |
| районное диспетчерское обслуживание | районне диспетчерське обслуговування | area control service |
| районный диспетчерский центр | районний диспетчерський центр | area control centre |
| районный центр связи | районний центр зв'язку | area communication centre |
| район обслуживания (всемирная система зональных прогнозов) | район обслуговування (всесвітня система зональних прогнозів) | service area (world area forecast system) |
| район ответственности (всемирная система зональных прогнозов) | район відповідальності (всесвітня система зональних прогнозів) | area of responsibility (world area forecast system) |
| район поиска и спасания (ВОРЛ) | район пошуку і рятування (ВОРЛ) | search and rescue region (SSR) |
| район полетной информации | район польотної інформації | flight information region (FIR) |
| район полетной информации верхнего воздушного пространства | район польотної інформації верхнього повітряного простору | upper flight information region (UIR) |
| район прогнозирования (всемирная система зональных прогнозов) | район прогнозування (всесвітня система зональних прогнозів) | area of coverage world area forecast system) |
| район региональных и внутренних авиалиний (RDARA) | район регіональних і внутрішніх авіаліній (RDARA) | regional and domestic air route area (RDARA) |
| ракетница | ракетниця | signal pistol |
| рамочная антенна | рамкова антена | loop antenna; loop aerial |
| расплывание изображения (РЛС) | розмивання зображення (РЛС) | bloomer (Radar) |
| располагаемая взлетная дистанция | наявна злітна дистанція | take-off distance available (TODA) |
| располагаемая дистанция прерванного взлета (РДПВ) | наявна дистанція перерваного зльоту (НДПЗ) | accelerate-stop distance available (ASDA) |
| располагаемая длина разбега (РДР) | наявна довжина розбігу (НДР) | take-off run available (TORA) |
| располагаемая посадочная дистанция (РПД) | наявна посадкова дистанція (НПД) | landing distance available (LDA) |
| располагаемый кресло-километраж (воздушный транспорт) | наявний крісло-кілометраж (повітряний транспорт) | seat-kilometre available; vailable seat-kilometre (Air Transport) |
| располагаемый тонно-километраж (воздушный транспорт) | наявний тонно-кілометраж (повітряний транспорт) | tonne-kilometre available; available tonne-kilometre (Air Transport) |
| расположение | розташування | siting |
| распределение загрузки; центровка (воздушные суда) | розподіл завантаження; центрування (повітряні судна) | load distribution (Aircraft) |
| распределение частот [между службами] | розподіл частот [між службами] | allocation of frequencies; frequency allocation [to services] |
| распространение за счет рассеивания | поширення за рахунок розсіювання | forward scatter; forward scattering |
| рассеивание тумана | розсіювання туману | fog dispersal; fog dissipation |
| рассеянные облака | розсіяні хмари | scattered clouds (SCT) |
| расслаивание (составные материалы) | розшарування (складові матеріали) | delamination (Composite materials) |
| расследование [происшествия] | розслідування [події] | investigation [of an accident] |
| рассогласование | розузгодження | misalignment |
| расстояние воздействия градиента порыва | віддаль впливу градієнта пориву | gust gradient distance |
| растягивающее напряжение | розтягувальна напруга | tensile stress |
| расходомер | витратомір | flowmeter |
| расходы на единицу перевозок | витрати на одиницю перевезень | expenses per traffic unit |
| расчалка, скоба; стойка, подкос | розтяжка, скоба; стояк, підкіс | brace; strut |
| расчетная взлетная масса | розрахункова злітна маса | design take-off mass |
| расчетная влажность | розрахункова вологість | reference humidity |
| расчетная воздушная скорость (летная годность) | розрахункова повітряна швидкість (льотна придатність) | design airspeed (Airworthiness) |
| расчетная высота | розрахункова висота | rated altitude |
| расчетная для типа самолета длина летной полосы | розрахункова для типу літака довжина льотної смуги | aeroplane reference field length |
| расчетная крейсерская скорость (Vc) | розрахункова крейсерська швидкість (Vc) | design cruising speed (Vc) |
| расчетная максимальная масса | розрахункова максимальна маса | design maximum mass |
| расчетная масса при рулении | розрахункова маса при рулінні | design taxiing mass |
| расчетная мощность | розрахункова потужність | rated output |
| расчетная нагрузка (летная годность) | розрахункове навантаження (льотна придатність) | proof load (Airworthiness) |
| расчетная нагрузка на колесо | розрахункове навантаження на колесо | design wheel load |
| расчетная площадь крыла | розрахункова площа крила | design wing area |
| расчетная посадочная масса | розрахункова посадкова маса | design landing mass |
| расчетная прочность | розрахункова міцність | design strength |
| расчетная скорость захода на посадку со всеми работающими двигателями (VREF) | розрахункова швидкість заходження на посадку з усіма працюючими двигунами (VREF) | reference landing approach speed, all engines operating (VREF) |
| расчетная скорость захода на посадку с одним неработающим двигателем (VREF-1) | розрахункова швидкість заходження на посадку з одним непрацюючим двигуном (VREF-1) | reference landing approach speed, one engine inoperative (VREF-1) |
| расчетная скорость маневрирования (VA) | розрахункова швидкість маневрування (VA) | design manoeuvring speed (VA) |
| расчетная скорость пикирования (VD) | розрахункова швидкість пікірування (VD) | design diving speed (VD) |
| расчетная скорость полета с выпущенными закрылками | розрахункова швидкість польоту з випущеними закрилками | design flap speed |
| расчетная скорость при максимальных порывах ветра (VB) | розрахункова швидкість при максимальних поривах вітру (VB) | design speed for maximum gust intensity (VB) |
| расчетная скорость при полете в неспокойном воздухе | розрахункова швидкість при польоті в неспокійному повітрі | design rough air speed |
| расчетное время вылета | розрахунковий час вильоту | estimated time of departure (ETD) |
| расчетное время прибытия | розрахунковий час прибуття | estimated time of arrival (ETA) |
| расчетное время уборки колодок | розрахунковий час прибирання колодок | estimated off-block time |
| расчетное истекшее время | розрахунковий закінчений час | estimated elapsed time (EET) |
| расчетные условия торможения (ВПП) | розрахункові умови гальмування (ЗПС) | reference friction condition (Runway) |
| расчетные характеристики | розрахункові характеристики | scheduled performance |
| расчетный | розрахунковий | expected |
| расчетный (критический) тип воздушного судна | розрахунковий (критичний) тип повітряного судна | critical aircraft |
| расширение; раструб | розширення; розтруб | splay; flare |
| расширенный диапазон (связь) | розширений діапазон (зв'язок) | extended range (Communications) |
| реактивное воздушное судно с двумя двигателями | реактивне повітряне судно з двома двигунами | twin-engine jet aircraft |
| реактивное сопло | реактивне сопло | jet nozzle |
| реактивный двигатель | реактивний двигун | jet engine |
| реактивный самолет | реактивний літак | jet aeroplane |
| реверсер тяги | реверсер тяги | thrust reverser |
| реверсивная тяга | реверсивна тяга | reverse thrust |
| реверсивный воздушный винт | реверсивний повітряний гвинт | reversible pitch propeller |
| реверсирование шага [воздушного винта] | реверсування кроку [повітряного гвинта] | pitch reversing [of propeller] |
| региональное аэронавигационное соглашение | регіональна аеронавігаційна угода | regional air navigation agreement |
| региональный центр зональных прогнозов (РЦЗП) | регіональний центр зональних прогнозів (РЦЗП) | regional area forecast centre (RAFC) |
| региональный центр сбора донесений (метеорология) | регіональний центр збирання донесень (метеорологія) | regional collecting centre (Meteorology) |
| регистрационный знак | реєстраційний знак | registration mark |
| регистрация [воздушного судна] | реєстрація [повітряного судна] | registration [of aircraft] |
| регистрация [сообщения, плана полета, тарифов] | реєстрація [повідомлення, плану польоту, тарифів] | filing [of message, flight plan, of tariffs] |
| регулирование вместимости (воздушный транспорт) | регулювання місткості (повітряний транспорт) | capacity control (Air Transport) |
| регулирование смеси | регулювання суміші | mixture control |
| регулярная авиационная сводка погоды (форма кода METAR) | регулярне авіаційне зведення погоди (форма коду METAR) | aviation routine weather report (METAR code form) |
| регулярное донесение с борта | регулярне донесення з борту | routine air-report |
| регулярное международное воздушное сообщение | регулярне міжнародне повітряне сполучення | scheduled international air service |
| регулярное наблюдение | регулярне спостереження | routine observation |
| регулятор оборотов воздушного винта | регулятор обертів повітряного гвинта | propeller governor |
| редан [гидросамолета] режим W, X, Y, Z | редан [гідролітака] режим W, X, Y, Z | step [of seaplane] mode W, X, Y, Z |
| режим конечного этапа захода на посадку (FA) | режим кінцевого етапу заходження на посадку (FA) | final approach (FA) mode |
| режим малого газа | режим малого газу | idling |
| режим малого газа на земле | режим малого газу на землі | ground idling |
| режим малого газа при заходе на посадку | режим малого газу при заходженні на посадку | approach idling conditions |
| режим начального этапа захода на посадку (IA) | режим початкового етапу заходження па посадку (IA) | initial approach (IA) mode |
| режим открытых тарифов (воздушный транспорт) | режим відкритих тарифів (повітряний транспорт) | open-rate situation; open-zone situation (Air Transport) |
| режим работы ВОРЛ | режим роботи ВОРЛ | mode (SSR mode) |
| режим стабилизации высоты (автопилот) | режим стабілізації висоти (автопілот) | height-lock mode (autopilot) |
| резервная частота | резервна частота | secondary frequency |
| резервное оборудование; резервная установка; резервное средство | резервне обладнання; резервна установка; резервний засіб | standby facility |
| резкий неуправляемый разворот на земле | різкий некерований розворот на землі | ground loop |
| рейс аэротакси (воздушный транспорт) | рейс аеротаксі (повітряний транспорт) | air taxi (Air Transport) |
| рейс по расписанию | рейс за розкладом | scheduled flight |
| рекомендация по обеспечению безопасности | рекомендація щодо забезпечення безпеки | safety recommendation |
| рекомендуемая практика | рекомендована практика | recommended practice |
| рельеф | рельєф | relief |
| рентген (Р) | рентген (Р) | roentgen (R) |
| ретрансляционная станция | ретрансляційна станція | relay station |
| ретрансляционная установка с отрывной лентой (телетайп) | ретрансляційна установка з відривною стрічкою (телетайп) | "torn-tape" relay installation (Teletypewriters) |
| ретрансляция с ленты (телетайп) | ретрансляція зі стрічки (телетайп) | tape relay (Teletypewriters) |
| ретрорефлекторный маркер | ретрорефлекторний маркер | retro-reflective marker |
| речевая аудиометрия (требования к слуху) | мовна аудіометрія (вимоги до слуху) | speech audiometry (Hearing requirement) |
| речевая (телефонная) связь | мовний (телефонний) зв'язок | voice communication |
| РЛС бокового обзора | РЛС бічного огляду | side-looking radar |
| роза ветров | роза вітрів | wind rose |
| ромбическая антенна | ромбічна антена | rhombic antenna; rhombic aerial |
| рубеж возврата (навигация) | рубіж повернення (навігація) | point of no return (PNR) (Navigation) |
| руководство полетами | керівництво польотами | operational control |
| руководство по летной эксплуатации самолета | керівництво щодо льотної експлуатації літака | aeroplane flight manual |
| руководство по производству полетов | керівництво щодо проведення польотів | operations manual |
| руководство по техническому обслуживанию | керівництво щодо технічного обслуговування | maintenance manual |
| рулежная дорожка (РД) | рульова доріжка (РД) | taxiway |
| рулежная полоса (гидроаэродромы) | рульова смуга (гідроаеродроми) | taxi channel (Water aerodromes) |
| рулежные огни | рульові вогні | taxiway edge light |
| руление | рулювання | taxiing |
| руление/"земной малый газ" | рулювання/"земний малий газ" | taxi/ground idle |
| руль высоты | кермо висоти | elevator |
| руль направления | кермо напрямку | rudder |
| рупорная антенна | рупорна антена | horn (antenna) |
| ручка управления; штурвальная колонка | ручка керування; штурвальна колонка | control column; stick |
| ручная кладь | ручна поклажа (вантаж) | hand baggage; carry-on baggage |
| рыскание | рискання | snaking; yaw |
| рычаг ножного управления | важіль ножного керування | rudder bar |
| рычаг управления двигателем | важіль керування двигуном | throttle |

# С

| самовоспламенение; автоматическое зажигание | самозаймання; автоматичне запалювання | auto-ignition |
| --- | --- | --- |
| самолет | літак | aeroplane |
| самолет обычного взлета и посадки | літак звичайного зльоту (злітання) й посадки | conventional take-off and landing aeroplane; CTOL aeroplane |
| самолет обычной схемы | літак звичайної схеми | conventional aeroplane |
| самолет со складывающимся крылом | літак зі складним крилом | folding wing aeroplane |
| самописец полетных данных | самопис польотних даних | flight data recorder (FDR) |
| самописец результатов летных испытаний | самопис результатів льотних випробувань | flight test recorder |
| самописец технического состояния | самопис технічного стану | maintenance recorder |
| самопишущее устройство | самописний пристрій | self-recording device |
| самостоятельный налет | самостійний наліт | solo flight time |
| самостоятельный прогноз [погоды] для посадки | самостійний прогноз [погоди] для посадки | self-contained landing forecast |
| самострахование (воздушный транспорт) | самострахування (повітряний транспорт) | self-insurance (Air Transport) |
| санитарный контроль | санітарний контроль | sanitary control |
| сбалансированная длина летного поля | збалансована довжина льотного поля | balanced field length |
| сбор данных | збирання даних | data acquisition |
| сбор за аннулирование (воздушный транспорт) | збір за анулювання (повітряний транспорт) | cancellation charge (Air Transport) |
| сбор за заправку топливом | збір за заправлення пальним | fuel throughput charge |
| сбор за контейнерную перевозку | збір за контейнерне перевезення | container charge (freight) |
| сбор за наземную обработку груза | збір за наземне оброблення вантажу | ground handling charge |
| сбор за обработку (опасные грузы) | збір за оброблення (небезпечні вантажі) | handling fee (Dangerous goods) |
| сбор за обслуживание пассажиров | збір за обслуговування пасажирів | passenger service charge |
| сбор за освещение (воздушный транспорт) | збір за освітлення (повітряний транспорт) | lighting charge (Air Transport) |
| сбор за пользование ангаром (воздушный транспорт) | збір за користування ангаром (повітряний транспорт) | hangar charge (Air Transport) |
| сбор за посадку (воздушный транспорт) | збір за посадку (повітряний транспорт) | landing charge (Air Transport) |
| сбор за стоянку (воздушный транспорт) | збір за стоянку (повітряний транспорт) | parking charge (Air Transport) |
| сбор за хранение | збір за зберігання | storage charge |
| сборник аэронавигационной информации (АИП) | збірник аеронавігаційної інформації (АІП) | aeronautical information publication (AIP) |
| сбор с пользователя (воздушный транспорт) | збір з користувача (повітряний транспорт) | user charge (Air Transport) |
| сборы за аэронавигационные средства и обслуживание на маршруте | збір за аеронавігаційні засоби й обслуговування на маршруті | en-route facility charge |
| сваливание [воздушного судна] | звалювання [повітряного судна] | stall [of an aircraft] |
| сверхзвуковой транспорт | надзвуковий транспорт | supersonic transport (SST) |
| световой маяк захода на посадку | світловий маяк заходження на посадку | approach light beacon |
| светодистанционная система управления полетом | світлодистанційна система керування польотом | fly-by-light |
| светотехническое оборудование ВПП | світлотехнічне обладнання ЗПС | runway lighting |
| свидетельство | свідоцтво | licence |
| свидетельство годности по состоянию здоровья | свідоцтво придатності за станом здоров'я | certificate of medical fitness |
| свидетельство о регистрации | свідоцтво про реєстрацію | certificate of registration |
| свидетельство члена экипажа | свідоцтво члена екіпажу | crew member certificate |
| свободная практика (медико-санитарные правила) | вільна практика (медично-санітарні правила) | free pratique (Health regulation) |
| свободный аэростат | вільний аеростат | free balloon |
| свободы воздуха | свободи повітря | freedoms of the air |
| сводка для взлета или посадки | зведення для зльоту або посадки | report (MET) for landing/take-off |
| сводка по аэродрому | зведення по аеродрому | aerodrome report |
| сводные данные по перевозкам (статистика) | зведені дані щодо перевезень (статистика) | traffic summary (Statistics) |
| связанные с ВСУ бортовые системы | пов'язані з ДСУ бортові системи | associated aircraft systems |
| связующая авиалиния (воздушный транспорт) | сполучна авіалінія (повітряний транспорт) | feeder airline (Air Transport) |
| связующий материал; биндер (покрытие) | сполучний матеріал; біндер (покриття) | binder (Pavement) |
| связь вне сети | зв'язок поза мережею | non-network communications |
| связь для руководства полетами | зв'язок для керування польотами | operational control communications |
| связь "земля - земля"; двусторонняя связь между наземными станциями | зв'язок "земля - земля"; двобічний зв'язок між наземними станціями | ground-ground communication |
| связь на маршруте | зв'язок на маршруті | en-route communication |
| связь по обеспечению безопасности | ЗВ'ЯЗОК ЩОДО забезпечення безпеки | safety communication |
| сглаживание (статистика) | згладжування (статистика) | smoothing (Statistics) |
| сдвиг ветра | зсув вітру | wind shear |
| сдвиг цифры (телетайп) | зсув цифри (телетайп) | figure shift (Teletypewriters) |
| сдвиг частоты | зсув частоти | frequency shift |
| сдув пограничного слоя | здування межового шару | boundary layer blowing |
| сегментная траектория захода на посадку | сегментна траєкторія заходження на посадку | segmented approach path |
| седловина (метеорология) | сідловина (метеорологія) | col (Meteorology) |
| секстант | секстант | sextant |
| сектор глиссады ILS | сектор глісади ILS | ILS glide path sector |
| сектор зоны действия | сектор зони дії | coverage sector |
| сектор курса (ILS) | сектор курсу (ILS) | course sector (ILS) |
| сектор линейности | сектор лінійності | linearity sector |
| сектор наведения по клиренсу | сектор наведення за кліренсом | clearance guidance sector |
| сектор обратного курса (ILS) | сектор зворотного курсу (ILS) | back course sector (ILS) |
| сектор приборного курса (ILS) | сектор приладного курсу (ILS) | indicated course sector (ILS) |
| сектор приборной глиссады ILS | сектор приладної глісади ILS | indicated ILS glide path sector |
| сектор пропорционального наведения | сектор пропорційного наведення | proportional guidance sector |
| сектор прямого курса (ILS) | сектор прямого курсу (ILS) | front course sector (ILS) |
| секунда (с) | секунда (с) | second (s) |
| секущая параллель; стандартная параллель (картография) | січна паралель; стандартна паралель (картографія) | standard parallel (Cartography) |
| семейный тариф | сімейний тариф | family fare |
| семизначный код | семизначний код | seven-unit code |
| сервовысотомер | сервовисотомір | servo-altimeter |
| сервокомпенсатор | сервокомпенсатор | balance tab |
| сервоконтроль | сервоконтроль | servo-control |
| серворуль | сервокермо | servo-tab |
| сервоусилитель | сервопідсилювач | servo-amplifier |
| серия волн | серія хвиль | wave train |
| сертификационное испытание | сертифікаційне випробування | certification test |
| сертификация воздушных судов по шуму | сертифікація повітряних суден за шумом | aircraft noise certification |
| сертификация по шуму (воздушные суда) | сертифікація за шумом (повітряні судна) | noise certification (Aircraft) |
| серьезное телесное повреждение | серйозне тілесне пошкодження | serious injury |
| сетка (картография) | сітка (картографія) | graticule (Cartography) |
| сетка координат (картография); регулярная сетка; координатная сетка | сітка координат (картографія); регулярна сітка; координатна сітка | grid (Cartography) |
| сеть авиационной фиксированной электросвязи | мережа авіаційного фіксованого електрозв'язку | aeronautical fixed telecommunication network (AFRN) |
| сеть коммутации кадров | мережа комутації кадрів | frame switching network |
| сеть наблюдения | мережа спостереження | observation network |
| сеть оперативной метеорологической электросвязи | мережа оперативного метеорологічного електрозв'язку | meteorological operational telecommunication network |
| сеть передачи данных общественного пользования | мережа передавання даних громадського користування | public data network (PDN) |
| сеть передачи данных общественного пользования (связь) | мережа передавання даних громадського користування (зв'язок) | common-carrier network (Communications) |
| сеть передачи данных с коммутацией пакетов | мережа передавання даних з комутацією пакетів | packet switched data network (PSDN) |
| сигнал бедствия | сигнал лиха | distress signal; distress call |
| сигнал внезонной индикации | сигнал позазонової індикації | out-of-coverage indication signal |
| сигнал времени | сигнал часу | time signal |
| сигнал готовности ответчика (ВОРЛ) | сигнал готовності відповідача (ВОРЛ) | squawk standby (SSR) |
| сигнализатор опасного сближения | сигналізатор небезпечного зближення | proximity warning indicator (PWI) |
| сигнализатор сваливания | сигналізатор звалювання | stall warning device |
| сигнал начала сообщения | сигнал початку повідомлення | start-of-message signal |
| сигнал ответчика (ВОРЛ) | сигнал відповідача (ВОРЛ) | squawk (SSR) |
| сигнал помехи; мешающий сигнал | сигнал перешкоди; заважаючий сигнал | interfering signal |
| сигнал пробела; сигнал интервала | сигнал пропуску; сигнал інтервалу | spacing signal |
| сигнал смежного канала (VOR/KPM) | сигнал суміжного каналу (VOR/KPM) | co-channel signal (VOR/LOC) |
| сигнал срочности | сигнал терміновості | urgency signal |
| сигналы, регулирующие движение воздушных судов на земле | сигнали, що регулюють рух повітряних суден на землі | marshalling signals |
| сигнальная лампочка Алдиса (поиск и спасание) | сигнальна лампочка Алдіса (пошук та рятування) | Aldis lamp (Search and Rescue) |
| сигнальная площадка | сигнальний майданчик | signal area |
| сигнальная шашка | сигнальна шашка | flare pot |
| сигнальное зеркало | сигнальне дзеркало | signalling mirror |
| сигнальное полотнище | сигнальне полотно | marker board |
| сигнальный огонь (лампа) | сигнальний вогонь (лампа) | warning light; tell-tale light |
| сигнальный прожектор | сигнальний прожектор | signalling lamp |
| сигнальный флажок | сигнальний прапорець | flag alarm |
| сигнальщик | сигнальник | signalman |
| сила света | сила світла | luminous intensity (flux) |
| силовая установка | силова установка | power-unit; powerplant |
| символическая буква (метеорология) | символічна літера (метеорологія) | symbolic letter (Meteorology) |
| символическая кодовая форма (метеорология) | символічна кодова форма (метеорологія) | symbolic code form (Meteorology) |
| сименс (См) | сименс(См) | siemens (S) |
| симплексная связь | сиплексний зв'язок | simplex |
| симплексная связь на смещенных частотах | симплексний зв'язок на зміщених частотах | offset frequency simplex |
| синоптик | синоптик | forecaster |
| синоптическая карта | синоптична карта | synoptic chart |
| синоптическая ситуация | синоптична ситуація | synoptic situation |
| синоптическое наблюдение | синоптичне спостереження | synoptic observation |
| синтетическая индикация; синтетический индикатор | синтетична індикація; синтетичний індикатор | synthetic display |
| синтетический индикатор кругового обзора (ИКО) | синтетичний індикатор кругового огляду (ІКО) | synthetic dynamic display (SDD) |
| синтетическое пенное покрытие (тормозное устройство) | синтетичне пінне покриття (гальмівний пристрій) | synthetic foam bed (arresting device) |
| синхронная работа | синхронна робота | synchronous operation |
| синхронный ответный сигнал (ВОРЛ) | синхронний сигнал-відповідь (ВОРЛ) | synchronous garbling (SSR) |
| система автоматизированного обмена данными (ADIS) | система автоматизованого обміну даними (ADIS) | automated data interchange system (ADIS) |
| система визуального управления стыковкой [с телескопическим трапом] | система візуального керування стикуванням [з телескопічним трапом] | visual docking guidance system |
| система визуальной индикации глиссады (VASIS) | система візуальної індикації глісади (VASIS) | visual approach slope indicator system (VASIS) |
| система воздушного давления | система повітряного тиску | pressure air system |
| система дублированного управления полетом | система дубльованого керування польотом | dual flight control system |
| система зональных прогнозов | система зональних прогнозів | area forecast system |
| система контроля взлета | система контролю зльоту (злітання) | take-off monitoring system |
| система координат коническая | система координат конічна | co-ordinate system-conical |
| система координат планарная | система координат планарна | co-ordinate system-planar |
| система общего назначения | система загального призначення | general purpose system (GP) |
| система огней приближения | система вогнів наближення | approach lighting system |
| система огней приближения для точного захода на посадку по категории I (или II) | система вогнів наближення для точного заходження на посадку за категорією І (або II) | precision approach category I (or II) lighting system |
| система "пилот - диспетчер" | система "пілот - диспетчер" | "pilot - controller" system |
| система посадки по приборам (ILS) | система посадки за приладами (ILS) | instrument landing system (ILS) |
| система посадки, основанная на линии передачи данных "воздух - земля" | система посадки, заснована на лінії передавання даних "повітря - земля" | air - ground data link system (AGDLS) |
| система посадки сантиметрового диапазона волн; микроволновая система посадки (MLS) | система посадки сантиметрового діапазону хвиль; мікрохвильова система посадки (MLS) | microwave landing system (MLS) |
| система предотвращения столкновений (СПС) | система запобігання зіткненням (СЗЗ) | collision avoidance system (CAS) |
| система предупреждения об опасности сближения с землей (GPWS) | система попередження про небезпеку зближення із землею (GPWS) | ground proximity warning system (GPWS) |
| система предупреждения столкновений, основанная на вторичной радиолокации (A-BCAS) | система попередження зіткнень, основана на вторинній радіолокації (A-BCAS) | active beacon collision avoidance system; active BCAS (A-BCAS) |
| система светомаркировки с близким расположением огней | система світломаркування з близьким розташуванням вогнів | narrow gauge lighting system (Runway) |
| система SELCAL; система избирательного вызова | система SELCAL; система вибіркового виклику | SELCAL system; selective calling system |
| система снижения интенсивности [огней] | система зниження інтенсивності [вогнів] | dimmer system [lighting] |
| система со сканирующим лучом | система зі сканувальним променем | scanning beam system |
| система со сканирующим лучом и кодированием по опорному времени | система зі сканувальним променем і кодуванням за опорним часом | time reference scanning beam (TRSB) |
| система управления потоком | система керування потоком | flight management system (FMS) |
| система управления стыковкой | система керування стикуванням | docking guidance system |
| сканирование; развертка (РЛС) | сканування; розгортка (РЛС) | scan; scanning (Radar) |
| скачкообразное изменение частоты | стрибкоподібна зміна частоти | frequency hopping |
| скачок давления (метеорология) | стрибок тиску (метеорологія) | pressure surge (Meteorology) |
| с кварцевой стабилизацией (радио) | з кварцовою стабілізацією (радіо) | crystal controlled (Radio) |
| сквозной тариф (воздушный транспорт) | наскрізний тариф (повітряний транспорт) | through fare (Air Transport) |
| скидометр | скидометр | skiddometer |
| скольжение | ковзання | skidding |
| скольжение [воздушного винта] | ковзання [повітряного гвинта] | slip [of propeller] |
| скольжение самолета на хвост | ковзання літака на хвіст | tail slide |
| скользкость (качество, степень) | слизькість (якість, ступінь) | slipperiness |
| скользящая ударная волна (звуковой удар) | ковзна ударна хвиля (звуковий удар) | grazing shock wave (Sonic boom) |
| скоростная выводная рулежная дорожка | швидкісна вивідна рульова доріжка | rapid exit taxiway; high-speed exit taxiway |
| скорость взлета | швидкість зльоту | take-off speed |
| скорость в зоне ожидания | швидкість у зоні чекання | holding speed |
| скорость [в момент] отрыва носового колеса | швидкість [в момент] відриву носового колеса | rotation speed (VR) |
| скорость выхода на редан (гидросамолеты) | швидкість виходу на редан (гідролітаки) | hump speed (Seaplanes) |
| скорость захода на посадку | швидкість заходження на посадку | landing approach speed |
| скорость манипуляции | швидкість маніпуляції | keying rate |
| скорость модуляции | швидкість модуляції | modulation rate |
| скорость набора высоты | швидкість набирання висоти | climb speed; rate of climb |
| скорость отрыва | швидкість відриву | unstick speed |
| скорость отрыва (VLOF) | швидкість відриву (VLOF) | lift-off speed (VLOF) |
| скорость передачи | швидкість передавання | transmission rate |
| скорость приземления | швидкість приземлення | touchdown speed |
| скорость принятия решения (V1) | швидкість прийняття рішення (V1) | decision speed (V1) |
| скорость разворота | швидкість розвороту | rate of turn |
| скорость сближения (предотвращение столкновений) | швидкість зближення (попередження зіткнень) | rate of closure (Collision avoidance) |
| скорость сваливания при единичной перегрузке (VS1g) | швидкість звалювання при одиничному перевантаженні (VS1g) | stalling speed at the lg breakpoint (VS1g) |
| скорость сканирования | швидкість сканування | scanning rate; scanning speed |
| скорость снижения | швидкість зниження | rate of descent |
| скорректированный эквивалентный уровень непрерывно воспринимаемого шума (WECPNL) | скорегований еквівалентний рівень безперервно сприйманого шуму (WECPNL) | weighted equivalent continuous perceived noise level (WECPNL) |
| скос потока вверх (летная годность) | скіс потоку вгору (льотна придатність) | upwash (Airworthiness) |
| скошенный [вниз] поток (аэродинамика) | скошений [вниз] потік (аеродинаміка) | downwash (Aerodynamics) |
| след (пневматика) | слід (пневматика) | tread (of tire) |
| след выхлопных газов (метеорология) | слід вихлопних газів (метеорологія) | exhaust trail (Meteorology) |
| след колеса | слід колеса | wheel track |
| слежение | стеження | track |
| слежение (метеорология) | стеження (метеорологія) | watch (Meteorology) |
| слепая посадка | сліпа посадка | blind landing |
| слепая скорость (РЛС) | сліпа швидкість (РЛС) | blind velocity (Radar) |
| слепой полет | сліпий політ | blind flying |
| слив топлива | зливання палива | defuelling |
| слоисто-дождевые облака | шарувато-дощові хмари | nimbostratus (Ns) |
| слоисто-кучевые облака | шарувато-купчасті хмари | stratocumulus (Sc) |
| слоистые облака | шаруваті хмари | stratus (St) |
| слой износа (покрытия) | шар зносу (покриття) | wearing course (Pavement) |
| слой Хевисайда | шар Хевісайда | Heaviside layer |
| служба аварийного оповещения; аварийное оповещение | служба аварійного сповіщення; аварійне сповіщення | alerting service |
| служба авиационного радиовещания | служба авіаційного радіомовлення | aeronautical broadcasting service |
| служба авиационной радионавигации | служба авіаційної радіонавігації | aeronautical radio navigation service |
| служба авиационной электросвязи | служба авіаційного електрозв'язку | aeronautical telecommunication service |
| служба автоматической передачи информации в районе аэродрома (ATIS) | служба автоматичного передавання інформації в районі аеродрому (ATIS) | automatic terminal information service (ATIS) |
| служба аэронавигационной информации (САИ) | служба аеронавігаційної інформації (САІ) | aeronautical information service (AIS) |
| служебная зона (аэродромы) | службова зона (аеродроми) | service area (Aerodromes) |
| служебное воздушное судно | службове повітряне судно | business aircraft |
| служебное время [полета] | службовий час [польоту] | duty time [flight] |
| служебное полетное время | службовий польотний час | flight duty period |
| служебное сообщение | службове повідомлення | service message |
| случайный импульс (связь) | випадковий імпульс (зв'язок) | random pulse (Communications) |
| случайный шум; случайные помехи (связь) | випадковий шум; випадкові перешкоди (зв'язок) | random noise (Communications) |
| слякоть | сльота | slush |
| смежный канал (связь) | суміжний канал (зв'язок) | adjacent channel (Communications) |
| сменный экипаж | змінний екіпаж | relief crew |
| смешанная перевозка (воздушный транспорт) | змішане перевезення (повітряний транспорт) | intermodal carriage (Air Transport) |
| смешанное покрытие (аэродромы) | змішане покриття (аеродроми) | composite pavement |
| смешанные грузо-пассажирские перевозки | змішані вантажо-пасажирські перевезення | combination passenger/freight service |
| смешанный чартер | змішаний чартер | mixed charter |
| смещение (электроника) | зміщення (електроніка) | bias (Electronics) |
| смещение знака (телетайп) | зміщення знаку (телетайп) | mark bias (Teletypewriters) |
| смещение [курса ILS, VOR, курсового радиомаяка] | зміщення [курсу ILS, VOR, курсового радіомаяка] | shift [of a course; ILS, VOR, radio range] |
| смещение отсечки (связь) | зміщення відсічки (зв'язок) | cut-off bias (Communications) |
| смещение центра (ИКО) | зміщення центру (ІКО) | off-centering (PPI display) |
| смещенная несущая (связь) | зміщена несуча (зв'язок) | offset carrier (Communications) |
| смещенная частота (связь) | зміщена частота (зв'язок) | offset frequency (Communications) |
| смещенное совместное расположение (VOR/DME) | зміщене спільне розташування (VOR/DME) | offset collocation (VOR/DME) |
| смещенный порог ВПП | зміщений поріг ЗПС | displaced threshold |
| смог (метеорология) | смог (метеорологія) | smog (Meteorology) |
| смотровая панель (планер самолета) | оглядова панель(планер літака) | inspection panel (airframe) |
| смоченный термометр | змочений термометр | wet-bulb thermometer |
| с мягким отказом | з м'якою відмовою | fail-soft |
| снег [на земле] | сніг [на землі] | snow [on the ground] |
| снегозащита | снігозахист | windbreak |
| снежная крупа | снігова крупа | snow pellets; soft hail |
| снежные зерна | снігові зерна | snow grains |
| снижение | зниження | let-down |
| снижение в крейсерском режиме | зниження у крейсерському режимі | cruise descent; drift down |
| снижение шума | зниження шуму | noise abatement |
| снос; дрейф; уход | знос; дрейф; відхід | drift |
| соблюдение [опубликованных тарифов] (воздушный транспорт) | дотримання [опублікованих тарифів] (повітряний транспорт) | compliance [with published tariffs] (Air Transport) |
| соблюдение тарифов (воздушный транспорт) | дотримання тарифів (повітряний транспорт) | tariff enforcement (Air Transport) |
| советник | радник | adviser |
| совместное использование частот | спільне використання частот | frequency sharing |
| совместное размещение (аэронавигационные средства) | спільне розміщення (аеронавігаційні засоби) | collocation (Aids to air navigation) |
| согласованный контрольный пункт | погоджений контрольний пункт | agreed reporting point |
| согласованный тариф | погоджений тариф | agreed tariff |
| соглашение об аренде [между авиакомпаниями] | домовленість про оренду [між; авіакомпаніями] | leasing arrangement [between airlines] |
| соглашение о блокировании мест(а) | домовленість про блокування місць(я) | blocked space agreement |
| соглашение о пуле (пульное соглашение) [о доходах, оборудовании и т. д.] (воздушный транспорт) | домовленість про пул (пульна домовленість) [про доходи, обладнання тощо] (повітряний транспорт) | pooling agreement [of revenue, equipment etc.] (Air Transport) |
| соглашение по пассажирским и грузовым тарифам; соглашение по тарифам | домовленість щодо пасажирських та вантажних тарифів; домовленість щодо тарифів | fares and rates agreement; tariff agreement |
| создание защитного слоя [на участках, залитых топливом] | створення захисного шару [на ділянках, залитих паливом] | blanketing [of fuel spill area] |
| сокращенная форма [сообщения] | скорочена форма [повідомлення] | abbreviated form [of message] |
| солнечная вспышка | сонячний спалах | solar flare |
| солнечное пятно | сонячна пляма | sunspot |
| сообщение, касающееся [диспетчерских] разрешений | повідомлення стосовно [диспетчерських] дозволів | clearance message |
| сообщение, касающееся изменения и координации | повідомлення стосовно зміни та координації | amendment and coordination message |
| сообщение, касающееся обеспечения безопасности | повідомлення стосовно забезпечення безпеки | safety message |
| сообщение, касающееся плана полета (вылета); сообщение о плане полета (вылета) | повідомлення стосовно плану польоту (вильоту); повідомлення про план польоту(вильоту) | flight plan (departure) message |
| сообщение, касающееся приема; сообщение о приеме | повідомлення стосовно приймання; повідомлення про приймання | acceptance message |
| сообщение, касающееся текущего плана полета; сообщение о текущем плане полета | повідомлення стосовно поточного плану польоту; повідомлення про поточний план польоту | current flight plan message |
| сообщения класса А (В) | повідомлення класу А (В) | class A (B) messages |
| сообщение об аннулировании | повідомлення про анулювання | cancellation message |
| сообщение о бедствии | повідомлення про лихо | distress message |
| сообщение об отмене плана полета | повідомлення про відміну плану польоту | flight plan cancellation message |
| сообщение о бронировании (воздушный транспорт) | повідомлення про бронювання (повітряний транспорт) | reservation message (Air Transport) |
| сообщение о вылете | повідомлення про виліт | departure message |
| сообщение о грузе | повідомлення про вантаж | load message |
| сообщение о движении воздушных судов | повідомлення про рух повітряних суден | aircraft movement message |
| сообщение о задержке | повідомлення про затримку | delay message |
| сообщение о плане полета | повідомлення про план польоту | flight plan message |
| сообщение о расчетном времени прохода границы [диспетчерского района] | повідомлення про розрахунковий час проходження кордону [диспетчерського району] | boundary estimate message |
| сообщение, относящееся к обеспечению безопасности полетов | повідомлення стосовно забезпечення безпеки польотів | flight safety message |
| сообщение, относящееся к обеспечению регулярности полетов | повідомлення стосовно забезпечення регулярності польотів | flight regularity message |
| сообщение СИГМЕТ | повідомлення СІГМЕТ | SIGMET information message |
| соосное размещение (VOR/DME) | співвісне розміщення (VOR/DME) | coaxial collocation (VOR/DME) |
| соответствующие нормы летной годности | відповідні норми льотної придатності | appropriate airworthiness requirement |
| соответствующий полномочный орган | відповідний повноважний орган | appropriate authority |
| соответствующий полномочный орган ОВД | відповідний повноважний орган ОПР | appropriate ATS authority |
| сопло с гофрами | сопло з гофрами | notched nozzle |
| сопротивление брызг [при взлете с мокрой ВПП] | опір бризок [при зльоті з мокрої ЗПС] | spray drag [on take-off] |
| сопротивление скольжению | опір ковзанню | skidding drag |
| сопряжение; взаимосвязь; взаимодействие; интерфейс | сполучення; взаємозв'язок; взаємодія; інтерфейс | interface |
| сопутствующий вектор (звуковой удар) | супутній вектор (звуковий удар) | trailing vector (Sonic boom) |
| сорт топлива | сорт палива | fuel grade |
| составитель [сообщения] | складач [повідомлення] | originator [of a message] |
| составной упаковочный комплект (опасные грузы) | складений пакувальний комплект (небезпечні вантажі) | composite packaging (Dangerous goods) |
| составной чартерный рейс | складений чартерний рейс | split charter |
| сотрудник по обеспечению полетов | працівник по забезпеченню польотів | flight operations officer; dispatcher |
| сотрудник УВД | працівник КПР | air traffic control officer |
| спаренные колеса | спарені колеса | dual wheels; twin wheels |
| спаривание частот | спарювання частот | frequency pairing |
| спасание | рятування | rescue |
| спасательная команда | рятувальна команда | rescue unit |
| спасательная корзина (поиск и спасание) | рятувальний кошик (пошук та рятування) | rescue basket (Search and Rescue) |
| спасательная лодка | рятувальний човен | life boat; rescue boat; crash boat; crash launch |
| спасательная сеть | рятувальна сітка | scrambling net |
| спасательное оборудование | рятувальне обладнання | rescue equipment; survival equipment |
| спасательное судно | рятувальне судно | rescue vessel |
| спасательное транспортное средство | рятувальний транспортний засіб | rescue vehicle |
| спасательный жилет | рятувальний жилет | life jacket; life preserver |
| спасательный круг | рятувальний круг | life buoy |
| спасательный плот | рятувальний пліт | life raft; dinghy |
| спектральная плотность мощности | спектральна щільність потужності | power spectral density (PSD) |
| спектральный анализ мощности | спектральний аналіз потужності | power spectrum analysis |
| специальная метеорологическая сводка | спеціальне метеорологічне зведення | special meteorological report |
| специальное донесение с борта | спеціальне донесення з борту | special air-report |
| специальное наблюдение | спеціальне спостереження | special observation |
| специально зарезервированная цепь | спеціально зарезервований ланцюг | dedicated circuit |
| специальный грузовой тариф (корейт) (воздушный транспорт) | спеціальний вантажний тариф (корейт) (повітряний транспорт) | specific commodity rate (Air Transport) |
| специальный групповой "инклюзив-тур" | спеціальний груповий "інклюзив-тур" | special group inclusive tour (SGIT) |
| специальный импульс определения местоположения (ВОРЛ) | спеціальний імпульс визначення місцезнаходження (ВОРЛ) | special position identification pulse (SPI) (SSR) |
| специальный полет по ПВП | спеціальний політ за ПВП | special VFR flight |
| спиральная разверстка; спиральное сканирование (РЛС) | спіральна розвертка; спіральне сканування (РЛС) | spiral scanning (Radar) |
| сплошная облачность | суцільна хмарність | overcast |
| справочник по заданным маршрутам | довідник із заданих маршрутів | routing directory |
| Справочный международный регистр частот (МСЭ) | Довідковий міжнародний регістр частот (МСЕ) | master international frequency register (ITU) |
| спутная струя [воздушного винта] | супутній струмінь [повітряного гвинта] | slipstream [of propeller] |
| спутная струя; след | супутній струмінь; слід | wake; trail |
| спутниковая линия cвязи (передача данных) | супутникова лінія зв'язку (передавання даних) | satellite link (Data communications) |
| сравнение фаз | порівняння фаз | phase comparison |
| среднее время по Гринвичу | середній час за Грінвічем | Greenwich mean time (GMT) |
| среднее поле (акустика) | середнє поле (акустика) | mid field (Acoustics) |
| среднее солнечное время | середній сонячний час | mean solar time |
| среднеквадратичное отклонение | середньоквадратичне відхилення | standard deviation |
| среднерасположенное крыло | середньорозташоване крило | mid wing |
| средние скорости модуляции | середні швидкості модуляції | medium modulation rates |
| средний маркер (маркерный радиомаяк) (ILS) | середній маркер (маркерний радіомаяк) (ILS) | middle marker (MM) (ILS) |
| средний радиус номинальной зоны действия | середній радіус номінальної зони дії | average radius of rated coverage |
| средний уровень моря | середній рівень моря | mean sea level (MSL) |
| средний уровень раздражения; индекс Q (авиационный шум) | середній рівень подразнення; індекс Q (авіаційний шум) | mean annoyance level; Q index (Aircraft noise) |
| средняя геометрическая хорда | середня геометрична хорда | mean geometric chord |
| средняя мощность [радиопередатчика] | середня потужність [радіопередавача] | mean power [of a radio transmitter] |
| средняя наработка на отказ (наработка на отказ) (MTBF) | середнє напрацювання на відмову (напрацювання на відмову) (MTBF) | mean time between failures (MTBF) |
| средства и службы; средства, оборудование | засоби і служби; засоби, обладнання | facilities |
| средство захода на посадку | засіб заходження на посадку | aid to approach |
| средство опознавания | засіб пізнавання | aid to identification |
| средство определения местоположения | засіб визначення місцеположення | aid to location |
| средство пакетирования груза (ULD) (воздушный транспорт) | засіб пакетування вантажу (ULD) (повітряний транспорт) | unit load device (ULD) (Air Transport) |
| средство посадки | засіб посадки | aid to landing |
| средство руления | засіб рулювання | aid to taxiing |
| срок действия [прогноза] | термін дії [прогнозу] | period of validity [of a forecast] |
| срочное сообщение (связь) | термінове повідомлення (зв'язок) | urgency message (Communications) |
| срыв (компрессоры, газотурбинные двигатели) | зрив (компресори, газотурбінні двигуни) | stall (Compressors, Turbine engines) |
| срыв пламени (реактивные двигатели) | зрив полум'я (реактивні двигуни) | flame-out (Jet engines) |
| срыв [потока] с лопаток компрессора (газотурбинные двигатели) | зрив [потоку] компресора (газотурбінні двигуни) | compressor stall (Turbine engines) |
| стабилизатор | стабілізатор | tail plane; stabilizer |
| стадия бедствия (ДЕТРЕСФА) | стадія лиха (ДЕТРЕСФА) | distress phase (DETRESFA) |
| стадия неопределенности (INCERFA) | стадія непевності (INCERFA) | uncertainty phase (INCERFA) |
| стадия тревоги (АЛЕРФА) | стадія тривоги (АЛЕРФА) | alert phase (ALERFA) |
| стандарт | стандарт | standard |
| стандартная атмосфера | стандартна атмосфера | standard atmosphere |
| стандартная изобарическая поверхность | стандартна ізобарична поверхня | standard isobaric surface |
| стандартная схема прибытия [по приборам] | стандартна схема прибуття [за приладами] | standard [instrument] arrival (STAR) |
| стандартная установка шкалы высотомера | стандартна установка шкали висотоміра | standard altimeter setting |
| стандартный вылет [по приборам] | стандартний виліт [за приладами] | standard instrument departure (SID) |
| стандартный приемник | стандартний приймач | standard receiver |
| стандартный разворот | стандартний розворот | procedure turn |
| станция авиационной электросвязи | станція авіаційного електрозв'язку | aeronautical telecommunication station |
| станция АФТН | станція АФТН | AFTN station |
| станция группового управления | станція групового керування | group control station |
| станция метеорологического наблюдения | станція метеорологічного спостереження | meteorological observing station |
| станция метеорологического радиовещания | станція метеорологічного радіомовлення | meteorological broadcasting station |
| станция наблюдения | станція спостереження | observation station |
| станция назначения АФТН | станція призначення АФТН | AFTN destination station |
| станция отправления АФТН | станція відправлення АФТН | AFTN origin station |
| станция сети (связь) | станція мережі (зв'язок) | network station (Communications) |
| стартовый импульс (телетайп) | стартовий імпульс (телетайп) | start impulse (Teletypewriters) |
| старт-стопный код | старт-стоповий код | start-stop code |
| старший аэродромный диспетчер | старший аеродромний диспетчер | senior traffic officer |
| старший пилот коммерческой авиации | старший пілот комерційної авіації | senior commercial pilot |
| статическая тяга | статична тяга | static thrust |
| статическая устойчивость (летная годность) | статична стійкість (льотна придатність) | static stability (Airworthiness) |
| статическое давление | статичний тиск | static pressure |
| статическое испытание | статичне випробування | static test |
| статья о вместимости (воздушный транспорт) | стаття про місткість (повітряний транспорт) | capacity clause (Air Transport) |
| стационарный фронт | стаціонарний фронт | stationary front |
| створка капота | стулка капота | cowl-flap |
| створка системы охлаждения | стулка системи охолодження | cooling flap |
| стендовые испытания | стендові випробування | bench test |
| стенка [лонжерона] | стінка [лонжерона] | web [of a spar] |
| степень двухконтурности | ступінь двоконтурності | by-pass ratio |
| степень достоверности | ступінь вірогідності | confidence figure |
| степень искажения при стандартном испытании | ступінь спотворення при стандартному випробуванні | degree of standardized test distorsion |
| степень повышения давления в двигателе | ступінь підвищення тиску в двигуні | engine pressure ratio (EPR) |
| стерадиан (Ср) | стерадіан (Ср) | steradian (sr) |
| стереографическая проекция | стереографічна проекція | stereographic projection |
| стойка; опора | стояк; опора | stay |
| стойка основного шасси | стояк основного шасі | main gear beam |
| стойка шасси | стояк шасі | landing gear leg |
| столкновение в воздухе | зіткнення в повітрі | aerial collision; mid-air collision |
| стоповый импульс (телетайп) | стоповий імпульс (телетайп) | stop impulse (Teletypewriters) |
| стоповый элемент (телетайп) | столовий елемент (телетайп) | stop element (Teletypewriters) |
| стопор рулей | стопор рулів | control lock; gust lock |
| стоячее облако | стояча хмара | wave cloud |
| стреловидное крыло | стрілоподібне крило | back-swept wing; swept wing |
| стрингер | стрингер | stringer |
| струеотбойный щит | струменевовідбійний щит | blast fence |
| струйное течение | струминна течія | jet stream |
| струйный закрылок | струминний закрилок | jet flap |
| структура курса (ILS) | структура курсу (ILS) | course structure (ILS) |
| струя [реактивного двигателя] | струмина [реактивного двигуна] | blast [of jet engine] |
| ступенчатый набор высоты | ступінчастий набір висоти | stepped climb |
| ступица воздушного винта | маточина повітряного гвинта | propeller hub |
| сублимация | сублімація | sublimation |
| судовая метеорологическая станция | суднова метеорологічна станція | ocean station vessel (OSV) |
| судовая станция | суднова станція | ship station |
| суммарная погрешность VOR | сумарна похибка VOR | VOR aggregate error |
| сухой вес (двигатели) | суха вага (двигуни) | dry weight (Engines) |
| сухой снег | сухий сніг | dry snow |
| сухой термометр | сухий термометр | dry-bulb thermometer |
| сухопутная станция (связь) | сухопутна станція (зв'язок) | land station (Communications) |
| сухопутный аэродром | сухопутний аеродром | land aerodrome |
| сухопутный самолет | сухопутний літак | landplane |
| существенное препятствие | суттєва перешкода | significant obstacle |
| существенный ущерб | суттєвий збиток | substantial damage |
| схема аэродрома | схема аеродрому | aerodrome layout |
| схема воздушного движения | схема повітряного руху | air traffic pattern |
| схема воздушного поиска | схема повітряного пошуку | aerial search pattern |
| схема движения | схема руху | traffic pattern |
| схема полета в зоне ожидания | схема польоту в зоні чекання | holding procedure; holding pattern |
| схема полета в зоне ожидания типа "ипподром" | схема польоту в зоні чекання типу "іподром" | racetrack holding pattern |
| схема руления по аэродрому | схема рулювання по аеродрому | aerodrome taxi circuit |
| схема типа "ипподром" | схема типу "іподром" | racetrack procedure |
| схема точного захода на посадку | схема точного заходження на посадку | precision approach procedure |
| схема "утка" | схема "качка" | canard foil system |

# Т

| таблица распределения частот | таблиця розподілу частот | table of frequency allocations |
| --- | --- | --- |
| табличная индикация | таблична індикація | tabular display |
| тайфун | тайфун | typhoon |
| таможенное оформление; таможенная очистка | митне оформлення; митне очищення | customs clearence |
| таможенное оформление; таможенная очистка [пассажиров, груза и т. д.] | митне оформлення; митне очищення [пасажирів, вантажу тощо] | clearance [of passengers, cargo etc.] |
| таможенный аэропорт | митний аеропорт | customs airport |
| таможенный склад | митний склад | bonded store |
| тангаж | тангаж | pitching |
| тандем [колес] | тандем [коліс] | tandem wheels |
| тарировочные испытания | тарирувальні випробування | calibration test |
| тариф без ограничений | тариф без обмежень | bundled fare |
| тариф "бизнес"-класса | тариф "бізнес"-класу | business class fare |
| тариф вне сезона (воздушный транспорт) | тариф поза сезоном (повітряний транспорт) | off-season fare (Air Transport) |
| тариф "в одном направлении" | тариф "в одному напрямі" | one-way fare |
| тариф в сезон (воздушный транспорт) | тариф у сезон (повітряний транспорт) | on-season fare (Air Transport) |
| тариф групповой перевозки "инклюзив-тур" | тариф групового перевезення "інклюзив-тур'' | group inclusive tour fare |
| тариф для группы с общим интересом | тариф для групи зі спільним інтересом | common interest group fare |
| тариф для паломников (воздушный транспорт) | тариф для прочан (повітряний транспорт) | pilgrim fare (Air Transport) |
| тариф для разносортных грузов | тариф для різносортних вантажів | freight-all-kinds (FAK) rate |
| тариф для эмигрантов | тариф для емігрантів | emigrant fare |
| тариф договорной массовой перевозки "инклюзив-тур" | тариф договірного масового перевезення "інклюзив-тур'' | contract bulk inclusive tour fare; CBIT fare |
| тариф индивидуального '"инклюзив-тура" | тариф індивідуального "інклюзив-туру" | individual inclusive tour fare |
| тариф кругового маршрута (воздушный транспорт) | тариф кругового маршруту (повітряний транспорт) | circle trip fare (Air Transport) |
| тариф массовой перевозки "инклюзив-тур" | тариф масового перевезення "інклюзив-тур" | bulk inclusive tour fare; BIT fare |
| тариф незамкнутого маршрута | тариф незамкненого маршруту | open-jaw fare |
| тариф нерегулярной перевозки | тариф нерегулярного перевезення | non-scheduled tariff |
| тариф [пассажирский] | тариф [пасажирський] | fare [passenger] |
| тариф первого класса | тариф першого класу | first-class fare |
| тариф со скидкой | тариф зі знижкою | discount fare |
| тариф специализированной группы | тариф спеціалізованої групи | affinity group fare |
| тариф "туда и обратно" | тариф "туди й назад" | round trip fare |
| тариф экономического класса | тариф економічного класу | economy fare |
| текущая погода (метеорология) | поточна погода (метеорологія) | present weather; current weather (Meteorology) |
| текущий план полета | поточний план польоту | current flight plan |
| телескопический трап | телескопічний трап | aerobridge; air bridge; boarding bridge; passenger bridge |
| телетайп | телетайп | teletypewriter; teleprinter |
| телетайпная лента | телетайпна стрічка | teletypewriter tape |
| температура воздуха на ВПП | температура повітря на ЗПС | runway air temperature |
| температура [воздуха] на высотах | температура [повітря] на висотах | upper-air temperature |
| температура выхлопных газов | температура вихлопних газів | exhaust gas temperature |
| температура по Цельсию (t°C) | температура за Цельсієм (t°C) | Celsius temperature (t°C) |
| температура точки росы | температура точки роси | dew-point temperature |
| температурная инверсия | температурна інверсія | temperature inversion |
| температурная поправка | температурна поправка | temperature accountability |
| температурный градиент | температурний градієнт | temperature lapse rate |
| тенденция к кабрированию; утяжеление хвостовой части | тенденція до кабрування; важчання хвостової частини | tail-heaviness |
| тензометр | тензометр | strain guage; extensometer |
| тепловой реактивный двигатель | тепловий реактивний двигун | thermal jet engine |
| тепловой шум (радио) | тепловий шум (радіо) | thermal noise (Radio) |
| теплый фронт | теплий фронт | warm front |
| термическая подъемная сила | термічна піднімальна сила | thermal lift |
| термическая составляющая ветра | термічна складова вітру | thermal component of wind |
| термический вихрь | термічний вихор | thermal eddy |
| территориальное воздушное движение | територіальний повітряний рух | territorial air traffic |
| тесла (Т) | тесла (Т) | tesla (Т) |
| техническая посадка (воздушный транспорт) | технічна посадка (повітряний транспорт) | technical stop (Air Transport) |
| технические требования к минимальным навигационным характеристикам (MNPS) | технічні вимоги до мінімальних навігаційних характеристик (MNPS) | minimum navigation performance specifications (MNPS) |
| техническое обслуживание | технічне обслуговування | maintenance |
| тип воздушных судов | тип повітряних суден | aircraft (type of) |
| типовое испытание (газотурбинные двигатели) | типове випробування (газотурбінні двигуни) | type test (Turbine engines) |
| Т-образное хвостовое оперение | Т-подібне хвостове оперення | T-tail |
| толкающий воздушный винт | штовхаючий повітряний гвинт | pusher propeller |
| тон | тон | tone |
| тональный сигнал опознавания (связь) | тональний сигнал пізнавання (зв'язок) | tone identification signal (Communications) |
| тонна (т) | тонна (т) | tonne (t) |
| топливная система | паливна система | fuel system |
| топливо с широкой фракцией | паливо з широкою фракцією | wide-cut fuel |
| торможение при околозвуковой скорости | гальмування за призвукової швидкості | transonic deceleration |
| тормозная сетка | гальмівна сітка | arresting net |
| тормозное устройство | гальмівний пристрій | arresting device; arresting gear |
| тормозной крюк | гальмівний гак | arrestor hook |
| тормозной момент | гальмівний момент | brake torque |
| тормозной парашют | гальмівний парашут | parabrake |
| тормозной трос | гальмівний трос | arresting cable |
| тормоз пикирования | гальмо пікірування | diving brake |
| торнадо | торнадо | tornado |
| точечный источник | точкове джерело | point source |
| точка ILS | точка ILS | ILS point |
| точка воспламенения | точка запалення | fire point |
| точка вспышки; температура вспышки | точка спалаху; температура спалаху | flash point |
| точка входа | точка входження | joining point |
| точка выхода (воздушное движение) | точка виходу (повітряний рух) | leaving point (Air Traffic) |
| точка измерения пролетного шума; точка измерения шума при взлете | точка виміру пролітного шуму; точка виміру шуму при зльоті | flyover noise measurement point; sometimes called take-off noise measurement point |
| точка измерения шума при заходе на посадку | точка виміру шуму при заході (заходженні) на посадку | approach noise measurement point |
| точка измерения шума сбоку от ВПП | точка виміру шуму обіч ЗПС | lateral noise measurement point; sideline noise measurement point |
| точка маршрута | точка маршруту | way-point |
| точка начала отсчета MLS | точка початку відліку MLS | MLS datum point |
| точка передачи управления | точка передачі керування | transfer of control point |
| точка переключения | точка перемикання | change-over point |
| точка приземления | точка приземлення | touchdown |
| точка равного времени (навигация) | точка однакового часу (навігація) | equal time point (Navigation) |
| точка срыва потока (аэродинамика) | точка зривання потоку (аеродинаміка) | break-off point (Aerodynamics) |
| точка ухода на второй круг (MAPt) | точка відходу на друге коло (MAPt) | missed approach point (MAPt) |
| точность курса (ILS) | точність курсу (ILS) | course sharpness (ILS) |
| точность[курса] (радиосредства) | точність [курсу] (радіозасоби) | sharpness [of a course] (Radio aids) |
| траектория взлета | траєкторія зльоту | take-off flight path |
| траектория вылета | траєкторія вильоту | departure path |
| траектория захода на посадку | траєкторія заходу (заходження) на посадку | approach path |
| траектория конечного этапа захода на посадку | траєкторія кінцевого етапу заходу (заходження) на посадку | final approach path |
| траектория начального этапа захода на посадку | траєкторія початкового етапу заходу (заходження) на посадку | initial approach path |
| траектория полета | траєкторія польоту | flight path |
| траектория полета в зоне ожидания | траєкторія польоту в зоні чекання | holding path |
| траектория полета по маршруту | траєкторія польоту за маршрутом | en-route flight path |
| траектория промежуточного этапа захода на посадку | траєкторія проміжного етапу заходу (заходження) на посадку | intermediate approach path |
| транзитные перевозки | транзитні перевезення | transit traffic |
| транзитный рейс | транзитний рейс | transit flight |
| трансмиссометр | трансмісометр | transmissometer |
| трапецеидальное крыло | трапецеїдальне крило | tapered wing |
| график электросвязи | графік електрозв'язку | telecommunication traffic |
| требования к зрению (выдача свидетельств авиационному персоналу) | вимоги до зору (видавання свідоцтв авіаційному персоналу) | visual requirement (Personnel licensing) |
| требования к слуху (выдача свидетельств авиационному персоналу) | вимоги до слуху (видавання свідоцтв авіаційному персоналу) | hearing requirement (Personnel licensing) |
| требования к физическому и психическому состоянию здоровья (выдача свидетельств авиационному персоналу) | вимоги до фізичного та психічного стану здоров'я (видавання свідоцтв авіаційному персоналу) | physical and mental requirement (Personnel licensing) |
| требования к цветовосприятию (выдача свидетельств авиационному персоналу) | вимоги до сприйняття кольорів (видавання свідоцтв авіаційному персоналу) | colour perception requirement (Personnel licensing) |
| тренажер для основной подготовки к полетам по приборам | тренажер для основної підготовки до польотів за приладами | basic instrument flight trainer |
| тренажер для отработки техники пилотирования | тренажер для відпрацьовування техніки пілотування | flight procedures trainer |
| тренажер, имитирующий реальные условия полета | тренажер, імітуючий реальні умови польоту | flight simulator |
| тренировочный полет | тренувальний політ | training flight |
| третьестепенный авиаперевозчик; авиаперевозчик третьей категории | третьорядний авіаперевізник; авіаперевізник третьої категорії | third-level air carrier |
| трехколесное шасси | триколісне шасі | tricycle landing gear |
| трещина (сопротивление материалов) | тріщина (опір матеріалів) | crack (Strength of materials) |
| триммер | тример | trimming tab |
| троичный код | триєдиний код | three-condition code |
| тромб | тромб | spout |
| тропический циклон | тропічний циклон | tropical cyclone |
| тропический шторм | тропічний шторм | tropical storm |
| тропосферное распространение (радио) | тропосферне поширення (радіо) | tropospheric propagation (Radio) |
| тропосферное рассеяние (радио) | тропосферне розсіяння (радіо) | tropospheric scatter (Radio) |
| трубка Вентури | трубка Вентурі | Venturi tube |
| трубка Пито | трубка Піто | Pitot head; Pitot tube |
| турбовентиляторный двигатель | турбовентиляторний двигун | turbofan |
| турбовинтовой двигатель | турбогвинтовий двигун | turbo-propeller; turboprop |
| турбореактивный двигатель | турбореактивний двигун | turbo-jet |
| турбулентное состояние воздуха | турбулентний стан повітря | turbulent air |
| турбулентность | турбулентність | turbulence |
| турбулентность в следе; спутный вихрь; спутная струя | турбулентність у сліді; супутний вихор; супутний струмінь | wake turbulence; wake vortex; trail turbulence |
| турбулентность при ясном небе (ТЯН) | турбулентність за ясного неба (ТЯН) | clear air turbulence (CAT) |
| турбулентный пограничный слой | турбулентний межовий шар | turbulent boundary layer |
| турбулентный поток | турбулентний потік | turbulent flow |
| туристический тариф | туристичний тариф | tourist fare |
| тяга | тяга | thrust |
| тянущий воздушный винт | тягнучий повітряний гвинт | tractor propeller |

# У

| убирать газ | забирати газ | throttle back (to) |
| --- | --- | --- |
| убирающееся шасси | шасі, що прибирається | retractable landing gear |
| увеличение заметности огней (предотвращение столкновений) | збільшення помітності вогнів (попередження зіткнень) | conspicuity enhancement (Collision avoidance) |
| угловая скорость вращения несущего винта (W) | кутова швидкість обертання гвинта-носія (W) | angular rotor speed (W) |
| углы действия огней | кути дії вогнів | angles of coverage |
| угол атаки | кут атаки | angle of attack; angle of incidence |
| угол взмаха лопасти несущего винта (вертолеты) | кут змаху лопаті гвинта носія (вертольоти) | blade flapping angle (Helicopters) |
| угол места | кут місця | elevation angle |
| угол наклона глиссады ILS | кут нахилу глісади ILS | ILS glide path angle |
| угол наклона приборной глиссады ILS | кут нахилу приладної глісади ILS | indicated ILS glide path angle |
| угол нулевой подъемной силы | кут нульової підіймальної сили | zero-lift angle |
| угол отклонения поверхности управления | кут відхилення поверхні керування | control surface angle |
| угол планирования | кут планерування | glide angle |
| угол сваливания | кут звалювання | angle of stall |
| угол сноса | кут знесення | drift angle |
| угол стреловидности (планер) | кут стрілоподібності (планер) | sweep angle (air frame) |
| угол схождения [огней ВПП] | кут сходження [вогнів ЗПС] | toe-in angle [of runway lights] |
| угол установки крыла | кут установлення крила | angle of wing setting |
| удаленная станция; вынесенная станция (связь) | віддалена станція; винесена станція (зв'язок) | remote station (Communications) |
| ударная волна | ударна хвиля | shock wave |
| ударостойкость; ударопрочность (воздушные суда) | ударостійкість; ударотривкість (повітряні судна) | crashworthiness; crash resistance (Aircraft) |
| удельная величина эксплуатационных затрат (воздушный транспорт) | питома величина експлуатаційних витрат (повітряний транспорт) | unit operating cost (Air Transport) |
| удельная влажность | питома вологість | specific humidity |
| удельная мощность | питома потужність | power-weight ratio |
| удельная нагрузка [на обметаемую площадь] (вертолеты) | питоме навантаження [на обмітувальну площу] (вертольоти) | disc loading (Helicopters) |
| удлинение [обтекаемого тела] | подовження [обтічного тіла] | fineness ratio [of a streamlined body] |
| удостоверение о годности к полетам | посвідчення про придатність до польотів | certificate of airworthiness |
| удостоверить годность к полетам | засвідчити придатність до польотів | certify as airworthy (to) |
| удостоверяющая запись [в свидетельстве] | запис, що посвідчує [у свідоцтві] | endorsement [on a licence] |
| узел (уз) | вузол (вуз) | knot (kt) |
| узколучевая антенна | вузькопроменева антена | spot-beam antenna |
| узкополосная частотная модуляция | вузькосмугова частотна модуляція | narrow band frequency modulation (NBFM) |
| узловой диспетчерский район | вузловий диспетчерський район | terminal control area |
| указатель воздушной скорости | покажчик повітряної швидкості | airspeed indicator |
| указатель входа в створ ВПП | покажчик входу в стулку ЗПС | runway alignment indicator |
| указатель заданных маршрутов (связь) | покажчик заданих маршрутів (зв'язок) | routing indicator (Communications) |
| указатель изменения маршрута; указатель обхода (связь) | покажчик зміни маршруту; покажчик обходу (зв'язок) | diversion indicator (Communications) |
| указатель измененного адреса (связь) | покажчик зміненої адреси (зв'язок) | diversion addressee indicator (Communications) |
| указатель крена и тангажа | покажчик крену й тангажу | bank-and-pitch indicator |
| указатель маршрута ОВД | покажчик маршруту ОПР | ATS route designator |
| указатель направления посадки | покажчик напряму посадки | landing direction indicator |
| указатель поворота и крена | покажчик повороту й крену | turn-and-bank indicator |
| указатель поворота и скольжения | покажчик повороту й ковзання | turn-and-slip indicator |
| указатель-повторитель курса; дублирующий компас | покажчик-повторювач курсу; дублювальний компас | compass repeater indicator; repeating compass |
| указатель приоритета; индекс очередности [сообщения] | покажчик пріоритету; індекс черговості [повідомлення] | priority indicator [of a message] |
| указатель приоритета сообщения | покажчик пріоритету повідомлення | message priority indicator |
| указатель прямого считывания | покажчик прямого зчитування | direct-reading indicator |
| указатель сноса | покажчик знесення | drift indicator |
| указатель типа воздушного судна | покажчик типу повітряного судна | aircraft type designator |
| указатель траектории точного захода на посадку (PAPI) | покажчик траєкторії точного заходу (заходження) на посадку (PAPI) | precision approach path indicator (PAPI) |
| уклон ВПП | ухил ЗПС | runway gradient |
| упаковочный комплект | пакувальний комплект | packaging |
| упаковывание груза | пакування вантажу | packing |
| уплотненный снег | ущільнений сніг | compacted snow |
| уполномоченный агент | уповноважений агент | authorized agent |
| уполномоченный по расследованию [происшествия] | уповноважений з розслідування [події] | investigator-in-charge [of an accident] |
| уполномоченный представитель | уповноважений представник | accredited representative |
| управление воздушным движением (УВД) | керування повітряним рухом (КПР) | air traffic control (АТС) |
| управление [движением] | керування [рухом] | control [of traffic] |
| управление линией передачи данных | керування лінією передавання даних | data link control |
| управление пограничным слоем (УПС) | керування межовим шаром (КМШ) | boundary layer control (BLC) |
| управление потоком | керування потоком | flow control |
| управление рулем высоты | керування кермом висоти | elevator control |
| управление рулем направления | керування кермом напрямку | rudder control |
| управление триммером | керування тримером | trim control |
| управление циклическим шагом [несущего винта] (вертолеты) | керування циклічним кроком [гвинта-носія] (вертольоти) | cyclic pitch control [of rotor] (Helicopters) |
| управление элеронами | керування елеронами | aileron control |
| управляемое колесо | кероване колесо | steerable wheel |
| управляемость (воздушные суда) | керованість (повітряні судна) | controllability (Aircraft) |
| управляемость на земле (посадка) | керованість на землі (посадка) | ground-borne controllability (landing) |
| управляемый | керований | under command |
| управляемый штопор | керований штопор | controlled spin |
| управляющий импульс (связь) | керуючий імпульс (зв'язок) | control pulse (Communications) |
| упрощение формальностей [при международных воздушных перевозках] | спрощення формальностей [під час міжнародних повітряних перевезень] | facilitation [of international air transport] |
| упрощенная система визуальной индикации глиссады (AVASIS) | спрощена система візуальної індикації глісади (AVASIS) | abbreviated visual approach slope indicator system (AVASIS) |
| упрощенная система огней приближения | спрощена система вогнів наближення | simple approach lighting system |
| упрощенный указатель траектории точного захода на посадку (APAPI) | спрощений покажчик траєкторії точного заходу (заходження) на посадку (APAPI) | abbreviated precision approach path indicator (APAPI) |
| уравнительный бак (топливо) | зрівняльний бак (паливо) | surge tank (Fuel) |
| уравновешенный аэростат | урівноважений аеростат | constant-level balloon |
| уровень | рівень | level |
| уровень воспринимаемого шума (PNL) | рівень сприйманого шуму (PNL) | perceived noise level (PNL) |
| уровень воспринимаемого шума с поправкой на тональность (PNLT) | рівень сприйманого шуму з поправкою на тональність (PNLT) | tone corrected perceived noise level (PNLT) |
| уровень звукового давления | рівень звукового тиску | sound pressure level |
| уровень мощности звука | рівень потужності звуку | sound power level |
| уровень суммарного воздействия шума (TNEL) | рівень сумарного впливу шуму (TNEL) | total noise exposure level (TNEL) |
| уровень шума; уровень помех (связь) | рівень шуму; рівень перешкод (зв'язок) | noise level; noise grade (Communications) |
| усиление на ручке управления | посилення на ручці керування | stick force |
| усилитель тяги | підсилювач тяги | thrust augmenter |
| ускоренные испытания на усталость | прискорені випробування на втому | accelerate fatigue test |
| условия погоды | погодні умови | weather conditions |
| установившийся полет | усталений політ | steady flight |
| установившийся режим захода на посадку | усталений режим заходження на посадку | steady approach |
| установка | установлення | setting |
| установка высотомера | установлення висотоміра | altimeter setting |
| установление тарифов (механизм) | установлення тарифів (механізм) | fare-marking; fare-setting; rate fixing (machinery) |
| установленная линия пути | установлена лінія шляху | procedure track |
| устойчивый поток (аэродинамика) | стійкий потік (аеродинаміка) | steady flow; viscous flow (Aerodynamics) |
| устранение конфликтной ситуации (воздушное движение) | усунення конфліктної ситуації (повітряний рух) | conflict resolution (Air Traffic) |
| устранение препятствий | усунення перешкод | obstacle clearing; removal of obstacles |
| устройство для перераспределения нагрузки (покрытие) | пристрій для перерозподілу навантаження (покриття) | load transfer device (Pavement) |
| устройство для увеличения подъемной силы | пристрій для збільшення підіймальної сили | lift increasing device |
| устройство селективного опознавания (РЛС) | пристрій селективного пізнавання (РЛС) | selective identification feature (SIF) (Radar) |
| утвержденная организация по техническому обслуживанию | затверджена організація з технічного обслуговування | approved maintenance organization |
| утренние гражданские сумерки | вранішні цивільні сутінки | morning civil twilight |
| утяжеление носовой части; тенденция к пикированию | обважнення носової частини; тенденція до пікірування | nose heaviness |
| уход на второй круг | вихід на друге коло | go-around; pull-out |
| уход на второй круг с прямой | вихід на друге коло з прямої | straight missed approach |
| уход частоты | відхід частоти | frequency drift |
| ухудшение метеоусловий (метеорология) | погіршання метеоумов (метеорологія) | deterioration (Meteorology) |
| участок без коммерческих прав (воздушный транспорт) | ділянка без комерційних прав (повітряний транспорт) | blind sector [without traffic rights] (Air Transport) |
| участок маршрута | ділянка маршруту | route segment |
| участок между третьим и четвертым разворотами | ділянка між третім і четвертим розворотами | base leg |
| участок [полета] | ділянка [польоту] | leg [of the journey] |
| участок полета до первого разворота | ділянка польоту до першого розвороту | upwind leg |
| участок полета между вторым и третьим разворотами | ділянка польоту між другим і третім розворотами | down-wind leg |
| участок торможения (посадка) | ділянка гальмування (посадка) | stopping segment (Landing) |
| учебно-тренировочный самолет | навчально-тренувальний літак | training aeroplane |
| учебный самолет | навчальний літак | school aeroplane |
| уширение (планер) | розширення (планер) | fillet (airframe) |

# Ф

| фазирование | фазування | phasing |
| --- | --- | --- |
| фазовая манипуляция | фазова маніпуляція | phase-shift keying (PSK) |
| фазовая модуляция | фазова модуляція | phase modulation |
| фазово-импульсная модуляция (ФИМ) | фазово-імпульсна модуляція (ФІМ) | pulse position modulation (PPM) |
| фазовый сдвиг; сдвиг фазы | фазовий зсув; зсув фази | phase shift |
| факсимильная карта | факсимільна карта | facsimile chart |
| факсимильная передача | факсимільна передача | facsimile transmission |
| фактическая траектория полета | фактична траєкторія польоту | actual flight path |
| фактический профиль | фактичний профіль | actual profile |
| фарада (Ф) | фарада (Ф) | farad (F) |
| феновое облако | фенова хмара | fohn cloud |
| фигурный полет | фігурний політ | acrobatic flight |
| фидер (связь) | фідер (зв'язок) | feeder (Communications) |
| фиксированная служба (связь) | фіксована служба (зв'язок) | fixed service (Communications) |
| фиксированная станция | фіксована станція | fixed station |
| фиксированная цепь | фіксований ланцюг | fixed circuit |
| фильтр верхних частот | фільтр верхніх частот | high-pass filter |
| фильтр низкой частоты (ILS) | фільтр низької частоти (ILS) | audio tone filter (ILS) |
| фланговый горизонт (VASIS) | фланговий горизонт (VASIS) | wing bar (VASIS) |
| фланец; кромка [лонжерона] | фланець; крайка [лонжерона] | flange [of spar] |
| флаттер (акустика) | флатер (акустика) | flutter (Acoustics) |
| флаттер (аэродинамика) | флатер (аеродинаміка) | flutter (Aerodynamics) |
| флюгерный датчик системы предупреждения сваливания | флюгерний датчик системи попередження звалювання | stall vane |
| флюгировать [воздушный винт] | флюгувати [повітряний гвинт] | feathering [of propeller] |
| фокусирование | фокусування | focusing [of sonic boom] |
| фокусированный звуковой удар | фокусований звуковий удар | focused boom |
| фоновая яркость | фонова яскравість | background luminance |
| фоновое излучение | фонове випромінювання | background radiation |
| форма отчетности по воздушному транспорту | форма звітності з повітряного транспорту | air transport reporting form |
| формат сообщения | формат повідомлення | message format |
| формация; образование (покрытие) | формація; утворення (покриття) | formation (Pavement) |
| формуляр сопровождения (РЛС) | формуляр супроводу (РЛС) | label (Radar) |
| форсаж; дожигание | форсаж; допалення | reheat |
| форсажная камера | форсажна камера | afterburner |
| форсирование тяги (форсаж) | форсування тяги (форсаж) | afterburning |
| фрахтователь (воздушный транспорт) | фрахтувальник (повітряний транспорт) | charterer (Air Transport) |
| фронт окклюзии | фронт оклюзії | occluded front |
| фугоидное колебание | фугоїдне коливання | phugoid oscillation |
| функция | функція | function |
| функция настройки (телетайп) | функція настроювання (телетайп) | alignment function (Teletypewriters) |
| фут (фут) | фут (фут) | foot (ft) |
| фюзеляж | фюзеляж | fuselage |

# Х

| характеристика набора высоты | характеристика набирання висоти | climb performance |
| --- | --- | --- |
| характеристика; эксплуатационные качества | характеристика; експлуатаційні якості | performance |
| характерный ориентир | характерний орієнтир | prominent landmark |
| хвостовая ударная волна | хвостова ударна хвиля | tail shock wave |
| хвостовое колесо | хвостове колесо | tail wheel |
| хвостовое оперение | хвостове оперення | tail unit |
| хвостовой винт | хвостовий гвинт | tail rotor |
| хвостовой костыль | хвостова милиця | tail skid |
| хвостовой парашют | хвостовий парашут | tail-parachute |
| хлопок лопасти винта | удар лопаті гвинта | blade slap |
| холодный фронт | холодний фронт | cold front |
| хорда [профиля несущей поверхности] | хорда [профілю несучої поверхні] | chord [of aerofoil section] |
| хроматичность | хроматичність | chromaticity |

# Ц

| целостность ILS | цілісність ILS | ILS integrity |
| --- | --- | --- |
| цель (РЛС) | ціль (РЛС) | target (Radar) |
| централизовано; неавтономно | централізовано; неавтономно | on-line |
| центральный квадрат [океанической станции] | центральний квадрат [океанічної станції] | centre square [of ocean station] |
| центральный пульт управления | центральний пульт керування | control pedestal |
| центр давления (аэродинамика) | центр тиску (аеродинаміка) | centre of pressure (Aerodynamics) |
| центр диспетчерского обслуживания воздушного движения; центр УВД (АТСС) | центр диспетчерського обслуговування повітряного руху; центр КПР (АТСС) | air traffic control centre (АТСС) |
| центр зональных прогнозов | центр зональних прогнозів | area forecast centre |
| центр луча | центр променя | beam centre |
| центробежный компрессор | відцентровий компресор | centrifugal compressor |
| центровочный график (воздушные суда) | центрувальний графік (повітряні судна) | load and trim sheet (Aircraft) |
| центроплан | центроплан | centre wing section |
| центр полетной информации | центр польотної інформації | flight information centre |
| центр сбора донесений (метеорология) | центр збору донесень (метеорологія) | collecting centre (Meteorology) |
| центр связи | центр зв'язку | communication centre |
| центр связи АФТН | центр зв'язку АФТН | AFTN communication centre |
| цепь | ланцюг | circuit |
| цепь блокировки | ланцюг блокування | interlocking circuit |
| цепь прямой речевой связи ОВД | ланцюг прямого мовного зв'язку ОПР | ATS direct speech circuit |
| цепь сети авиационной фиксированной электросвязи | ланцюг мережі авіаційного фіксованого електрозв'язку | aeronautical fixed telecommunication network circuit |
| цепь станции системы Loran | ланцюг станції системи Loran | Loran chain |
| цепь циркулярной связи | ланцюг циркулярного зв'язку | conference circuit |
| циклон; барическая депрессия (метеорология) | циклон; барична депресія (метеорологія) | cyclone; low (Meteorology) |
| циклострофический ветер | циклострофічиий вітер | cyclostrophic wind |
| циркуляр аэронавигационной информации | циркуляр аеронавігаційної інформації | aeronautical information circular |
| циркулярная связь | циркулярний зв'язок | conference communications |
| цифра кода (метеорология) | цифра коду (метеорологія) | code figure (Meteorology) |
| цифровое считывание | цифрове зчитування | digital read-out |
| цифровой код (метеорология) | цифровий код (метеорологія) | figure code (Meteorology) |
| цифровой регистр (телетайп) | цифровий регістр (телетайп) | figure-case (Teletypewriters) |
| цифровой самописец полетных данных | цифровий самопис польотних даних | digital flight data recorder (DFDR) |

# Ч

| чартерный пассажирский тариф | чартерний пасажирський тариф | charter class fare |
| --- | --- | --- |
| чартерный рейс в гуманитарных целях | чартерний рейс з гуманітарною метою | humanitarian flight (charter) |
| чартерный рейс в личных целях | чартерний рейс з приватною метою | own-use charter flight |
| чартерный рейс вне маршрута | чартерний рейс поза маршрутом | off-route charter |
| чартерный рейс в связи со специальным мероприятием [событием] | чартерний рейс, спричинений спеціальним заходом [подією] | special event charter flight (SEC) |
| чартерный рейс для перевозки военнослужащих | чартерний рейс для перевезення військовослужбовців | military charter flight |
| чартерный рейс для перевозки группы с общей целью | чартерний рейс для перевезення групи із спільною метою | common purpose group charter |
| чартерный рейс для перевозки неспециализированной группы | чартерний рейс для перевезення неспеціалізованої групи | non-affinity group charter |
| чартерный рейс для перевозки специализированной группы | чартерний рейс для перевезення спеціалізованої групи | affinity group charter |
| чартерный рейс для перевозки студентов | чартерний рейс для перевезення студентів | student charter flight |
| чартерный рейс для перевозки туристической группы | чартерний рейс для перевезення туристичної групи | travel group charter (TGC) |
| чартерный рейс "инклюзив-тур" | чартерний рейс "інклюзив-тур" | inclusive tour charter (ITC) |
| чартерный рейс "инклюзив-тур" с промежуточной остановкой | чартерний рейс "інклюзив-тур" з проміжною зупинкою | one-stop inclusive tour charter (OTC) |
| чартерный рейс по незамкнутому маршруту | чартерний рейс по незамкненому маршруту | open-jaw charter |
| чартерный рейс по установленному маршруту | чартерний рейс по встановленому маршруту | on-route charter; on-line charter |
| чартерный рейс с полной загрузкой воздушного судна | чартерний рейс з повним навантаженням повітряного судна | plane-load charter |
| чартерный рейс с предварительным бронированием | чартерний рейс з попереднім бронюванням | advance booking charter (ABC) |
| чартер; чартерный рейс (воздушный транспорт) | чартер; чартерний рейс (повітряний транспорт) | charter (flight) (Air Transport) |
| часовой угол | часовий кут | hour angle |
| часовой угол по Гринвичу | часовий кут за Гринвічем | Greenwich hour angle |
| частичное время нарастания импульса | частковий час наростання імпульсу | partial rise time |
| частичный чартерный рейс | частковий чартерний рейс | part charter |
| частота биений | частота биття | beat frequency |
| частота на маршруте | частота на маршруті | en-route frequency |
| частота повторения импульсов | частота повторення імпульсів | pulse repetition frequency (PRF) |
| частота приема [воздушных судов] | частота приймання [повітряних суден] | acceptance rate [Traffic flow] |
| частота прослушивания | частота прослуховування | listening frequency; watch frequency |
| частотная манипуляция | частотна маніпуляція | frequency shift keying (FSK) |
| частотная модуляция | частотна модуляція | frequency modulation; frequency shift modulation |
| частотное уплотнение [каналов] | частотне ущільнення [каналів] | frequency-division multiplex |
| частотно-импульсная модуляция (ЧИМ) | частотно-імпульсна модуляція (ЧІМ) | pulse frequency modulation (PFM) |
| частотный интервал | частотний інтервал | frequency interval |
| частотный канал | частотний канал | frequency channel |
| чашечный анемометр | чашковий анемометр | cup anemometer |
| чеканка; расковка | карбування; розковування | peening |
| четвертьволновая антенна (связь) | чвертьхвильова антена (зв'язок) | quarter-wave aerial (Communications) |
| четность | парність | parity |
| четырехколесная тележка шасси | чотириколісний візок шасі | dual tandem wheel undercarriage |
| число дымности | число димності | smoke number |
| число Маха; число М | число Маха; число М | Mach number |
| число Рейнольдса | число Рейнольдса | Reynolds number |
| чистая конфигурация | чиста конфігурація | clean configuration |
| чистая траектория взлета | чиста траєкторія зльоту | net take-off flight path |
| чисто грузовая/почтовая перевозка (воздушный транспорт) | суто вантажне/поштове перевезення (повітряний транспорт) | all-freight/mail service (Air Transport) |
| чисто грузовое воздушное судно | суто вантажне повітряне судно | all-cargo aircraft |
| чисто грузовой перевозчик | суто вантажний перевізник | all-cargo carrier |
| чисто грузовой чартерный рейс | суто вантажний чартерний рейс | all-cargo charter flight |
| чисто грузовые перевозки | суто вантажні перевезення | all-cargo service; all-freight service |
| чистый градиент | чистий градієнт | net gradient |
| чистый тон | чистий тон | pure tone |
| член летного экипажа | член льотного екіпажу | flight crew member |
| член экипажа | член екіпажу | crew member |
| чрезвычайный режим | надзвичайний режим | contingency rating |
| чувствительность к смещению (курсовой радиомаяк) | чутливість до зміщення (курсовий радіомаяк) | displacement sensivity (Іосаlizer) |
| чувствительность к угловому смещению | чутливість до кутового зміщення | angular displacement sensitivity |
| чувствительность луча к отклонению | чутливість променя до відхилення | beam softening |

# Ш

| шаг воздушного винта | крок повітряного гвинта | propeller pitch |
| --- | --- | --- |
| шаг [воздушного винта] | крок [повітряного гвинта] | pitch setting [of propeller] |
| шаг (механика) | крок (механіка) | pitch (Mechanics) |
| шаг воздушного винта при флюгировании | крок повітряного гвинта при флюгуванні | feathered pitch [of propeller] |
| шар-зонд | шар-зонд | sounding balloon |
| шарнирный момент | шарнірний момент | hinge moment |
| шар-пилот | куля-пілот | pilot balloon |
| шасси | шасі | landing gear; undercarriage |
| ширина луча | ширина променя | beamwidth |
| ширина полосы частот эффективного приема | ширина смуги частот ефективного приймання | effective acceptance bandwidth |
| широкофюзеляжное воздушное судно | широкофюзеляжне повітряне судно | wide-body aircraft |
| широтно-импульсная модуляция (ШИМ) | широтно-імпульсна модуляція (ШІМ) | pulse duration modulation (PDM); pulse width modulation (PWM) |
| шифратор высоты | шифратор висоти | altitude encoder |
| шкала отсчета (метеорология) | шкала відрахунку (метеорологія) | reporting increment (Meteorology) |
| шквал (метеорология) | шквал (метеорологія) | squall (Meteorology) |
| шкваловый ворот | шкваловий коловорот | roll cloud |
| штопор (маневр воздушного судна) | штопор (маневр воздушного судна) | spin (aircraft manoeuvre) |
| шторм | шторм | gale |
| штурман | штурман | navigator |
| штурманский бортовой журнал | штурманський бортовий журнал | navigation log |
| шумность | шумність | noisiness |
| шумовая температура | шумова температура | noise temperature |
| шумовой фон | шумовий фон | background noise |
| шумоглушитель; глушитель шума | шумоглушник; глушник шуму | noise suppressor; sound suppressor |
| шумомер | шумомір | sound level meter |
| шум при реверсе тяги | шум під час реверсу тяги | thrust reversal noise; reverse thrust noise |
| шум следования по траектории (PFN) | шум проходження по траєкторії (PFN) | path following noise (PFN) |
| шумы управления (CMN) | шуми керування (CMN) | control motion noise (CMN) |

# Щ

| щелевая антенна | щілинна антена | slot antenna |
| --- | --- | --- |
| щелевое крыло | щілинне крило | slotted wing |
| щелевой закрылок | щілинний закрилок | slot flap; slotted flap |
| щель крыла | щілина крила | wing slot |

# Э

| эвакуация [потерпевшего аварию воздушного судна] | евакуація [потерпілого аварію повітряного судна] | salvage [of aircraft] |
| --- | --- | --- |
| эквивалент антенны | еквівалент антени | dummy antenna; dummy aerial |
| эквивалентная изотропическая излучаемая мощность (e.i.r.p.) | еквівалентна ізотропічна випромінювана потужність (e.i.r.p.) | equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) |
| эквивалентная мощность на валу | еквівалентна потужність на валу | equivalent shaft horse-power |
| эквивалентная одноколесная нагрузка | еквівалентне одноколісне навантаження | equivalent isolated single wheel load |
| эквивалентная скорость вертикального порыва ветра (летная годность) | еквівалентна швидкість вертикального пориву вітру (льотна придатність) | equivalent vertical gust speed (Airworthiness) |
| экранирование (электричество) | екранування (електрика) | shielding (Electricity) |
| экранирующий эффект | екранований ефект | screen effect |
| экран радиолокатора | екран радіолокатора | radar scope; radar screen |
| экскурсионный тариф | екскурсійний тариф | excursion fare |
| экскурсионный тариф с предварительным приобретением билетов | екскурсійний тариф з попереднім придбанням квитків | advance purchase excursion (APEX) fare |
| экспедитор грузов | експедитор вантажів | freight forwarder; air freight forwarder |
| эксплуатант (воздушный транспорт) | експлуатант (повітряний транспорт) | operator (Air Transport) |
| эксплуатант, выполняющий международные нерегулярные перевозки; международный нерегулярный эксплуатант | експлуатант, виконуючий міжнародні нерегулярні перевезення; міжнародний нерегулярний експлуатант | international non-scheduled operator |
| эксплуатант, выполняющий нерегулярные перевозки; нерегулярный эксплуатант (воздушный транспорт) | експлуатант, виконуючий нерегулярні перевезення; нерегулярний експлуатант (повітряний транспорт) | non-scheduled operator (Air Transport) |
| эксплуатационная дальность | експлуатаційна дальність | service range |
| эксплуатационное испытание | експлуатаційне випробування | operation test |
| эксплуатационные доходы | експлуатаційні доходи | operating revenue |
| эксплуатационные затраты (воздушный транспорт) | експлуатаційні затрати (повітряний транспорт) | operating costs (Air Transport) |
| эксплуатационные минимумы аэродрома | експлуатаційні мінімуми аеродрому | aerodrome operating minima |
| эксплуатационные ограничения | експлуатаційні обмеження | operating limitations |
| эксплуатационные ограничения летно-технических характеристик самолетов | експлуатаційні обмеження льотно-технічних характеристик літаків | aeroplane performance operating limitations |
| эксплуатационные прибыли/убытки (воздушный транспорт) | експлуатаційні прибутки/збитки (повітряний транспорт) | operating profit/loss (Air Transport) |
| эксплуатационные приемы снижения шума | експлуатаційні прийоми зниження шуму | noise abatement procedure |
| эксплуатационные расходы (воздушный транспорт) | експлуатаційні витрати (повітряний транспорт) | operating expenses (Air Transport) |
| эксплуатационные требования [летно-технические, метеорологические и т. д.] (ЭТ) | експлуатаційні вимоги [льотно-технічні, метеорологічні та ін.] (ЕВ) | operational requirements [aircraft, meteorological etc.] (OR) |
| эксплуатационные условия | експлуатаційні умови | operating conditions |
| эксплуатационный план полета | експлуатаційний план польоту | operational flight plan |
| эксплуатация; работа | експлуатація; робота | operation |
| элевон | елевон | elevon |
| электрическая силовая установка | електрична силова установка | electrical power-unit |
| электрическая система управления полетом | електрична система керування польотом | fly-by-wire |
| электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) | електронно-променева трубка (ЕПТ) | cathode-ray tube (CRT) |
| электросвязь | електрозв'язок | telecommunication |
| элерон | елерон | aileron |
| эллиптическое крыло | еліптичне крило | elliptical wing |
| эмиссия двигателей воздушных судов | емісія двигунів повітряних суден | aircraft engine emissions |
| эмиссия [двигателя] | емісія [двигуна] | emission [of engine] |
| эмульсированное топливо | емульсоване паливо | emulsified fuel |
| эталонная частота | еталонна частота | standard frequency |
| этап взлета | етап злітання | take-off phase |
| этап захода на посадку | етап заходження на посадку | approach phase |
| этап маршрута | етап маршруту | route stage |
| этап набора высоты | етап набирання висоти | climb phase |
| этап [полета] | етап [польоту] | stage [of flight]; flight stage |
| эффект Допплера | ефект Допплера | Doppler effect |
| эффект земли; влияние земли | ефект землі; вплив землі | ground effect |
| эффективная зона действия (NDB) | ефективна зона дії (NDB) | effective coverage (NDB) |
| эффективная интенсивность [огня] | ефективна інтенсивність [вогню] | effective intensity [light] |
| эффективная исправляющая способность [аппарата] | ефективна виправна властивість [апарата] | effective margin |
| эффективная мощность излучения (связь) | ефективна потужність випромінювання (зв'язок) | effective radiated power (ERP) (Communications) |
| эффективное подавление смежного канала | ефективне придушення суміжного каналу | effective adjacent channel rejection |
| эффективное среднее давление торможения | ефективний середній тиск гальмування | brake mean effective pressure |
| эффективность по ответу | ефективність за відповіддю | reply efficiency |
| эффективность системы | ефективність системи | system efficiency |
| эффективный уровень бокового лепестка | ефективний рівень бічної пелюстки | effective sidelobe level |
| эффективный уровень воспринимаемого шума (EPNL) | ефективний рівень сприйманого шуму (EPNL) | effective perceived noise level (EPNL) |
| эффективный шаг [воздушного винта] | ефективний крок [повітряного гвинта] | effective pitch [of propeller] |
| эффект скоростного напора | ефект швидкісного напору | ram effect |
| эшелонирование | ешелонування | separation [of aircraft, frequency] |
| эшелонирование по высоте в зоне ожидания | ешелонування за висотою в зоні чекання | holding stack |
| эшелон перехода | ешелон переходу | transition level |
| эшелон полета | ешелон польоту | flight level |

# Ю

| юстировка курса (ILS) | юстирування курсу (ILS) | course alignment (ILS) |
| --- | --- | --- |
| юстировка [радиосредства]; регулировка [радиосредства] | юстирування [радіозасобу]; регулювання [радіозасобу] | alignment [Radio aids] |

# Я

| яркостная индикация | яскравісна індикація | bright display; daylight display |
| --- | --- | --- |